RK-26-2005-16

Návrh na rozpočtové opatření – Hrad Roštejn – domácí čistírna odpadních vod (DČOV)

pro: jednání rady kraje č. 26/2005 dne 23. 8. 2005

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Odbor majetkový v letošním roce realizuje na hradě Roštejn akci „Muzeum Vysočiny Jihlava – oprava studny a úpravna vody Roštejn“. Součástí této akce je úprava stávajícího septiku. Při řešení a realizaci  této akce, byl vznesen požadavek Městského úřadu Telč – odboru životního prostředí na vyřešení situace s odpadními vodami. Současný stav (septik) je z hlediska životního prostředí naprosto nevyhovující. Stávající septik je umístěn na hradním nádvoří. Systém je osazen čerpadlem, které má zajistit přečerpávání odpadních vod přes další jímku do septiku, který je využíván k likvidaci odpadních vod z bytu. Čerpadlo a systém propojovacích trubek je nedostatečný, téměř stále vypadává a to způsobuje vytékání odpadních vod do terénu na pozemek státních lesů (území je chráněno – přírodní rezervace Roštejnská obora) současně s dešťovou vodou. Přesný stav systému není zdokumentován a není nikomu znám.  Pro zajištění odpovídajícího a legálního systému likvidace odpadních vod se navrhuje vybudování  DČOV, která by tuto nevyhovující  situaci vyřešila. Návrh odpovídající DČOV vychází z počtu návštěvníků hradu (35 000 za sezónu). Podle předběžného projednání s vlastníkem pozemku je možné DČOV umístit v lese za hradbami. S tímto řešením předběžně souhlasí i obec a orgány ochrany přírody. Realizace stavby je možná za předpokladu udělení výjimky z úrovně Vlády ČR. Objekt DČOV by byl umístěn v „kamenném moři“ tak, aby co nejméně rušil a přímo pod ním bude zřízeno vsakovací pole přečištěné vody. V letošním roce navrhujeme vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního  povolení. Akce je kryta finančními prostředky ve výši 1 mil. Kč z  rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2005 a je uvedena v příloze  M3 rozpočtu.  Náklady na opravu studny a úpravny vody  včetně projektové dokumentace  jsou 851 tis.Kč.  Zůstatek finančních prostředků  na akci „Muzeum Vysočiny Jihlava – oprava studny a úpravna vody Roštejn“ je 149 tis. Kč. Z tohoto zůstatku by bylo vhodné použít 71 tis. Kč (dle nabídky) na vypracování projektové dokumentace pro vybudování DČOV a tuto akci zrealizovat v roce 2006. Součástí této dokumentace – ceny dokumentace - bude vyjádření správců sítí a dokumentace pro povolení nakládání s vodami. Předpokládaný náklad na vybudování DČOV je cca 500 tis. Kč. Náklad na dokumentaci pro DČOV 38.080,- Kč vč. DPH.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zařazení této akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – vybudování DČOV Roštejn“ do přílohy rozpočtu M3 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích a přesun finančních prostředků ve výši 71 tis. Kč ze schválené akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – oprava studny a úpravna vody Roštejn “ na tuto novou akci.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – vybudování DČOV Roštejn“ do přílohy rozpočtu M3 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek;

- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek – snížení rozpočtu schválené akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – oprava studny a úpravna vody Roštejn“ (§ 3315 Činnost muzeí a galerií, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, běžné výdaje) o částku 71 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – vybudování DČOV Roštejn“ (§ 3315 Činnost muzeí a galerií, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, kapitálové výdaje) o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0