RK-28-2010-59, př. 3

počet stran: 3

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Valeč, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Valeč pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je uvedeno, že se uvažuje s dostavbou splaškové kanalizace ve zbylé části obce. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová. Čistírna odpadních vod vyhovuje kapacitním i legislativním požadavkům. Nepředpokládá se žádné opatření. Obec Valeč má 545 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že je třeba realizovat, vzhledem k nové výstavbě a napojení dosud nenapojených obyvatel, zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod ze současné kapacity 800 ekvivalentních obyvatel na novou kapacitu 1120 ekvivalentních obyvatel. Dále je třeba rekonstrukce části stávající kanalizace. Obec Valeč žádá o následující změny: V obci se uvažuje s dostavbou splaškové kanalizace ve zbývající části obce a nové zástavbě spojené s rozvojem obce. Rovněž se uvažuje s rekonstrukcí části nevyhovující kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová. Navrhuje se zvýšení stávající kapacity čistírny odpadních vod z 800 ekvivalentních obyvatel na novou kapacitu 1120 ekvivalentních obyvatel. Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z následujících důvodů: podle aktuálních obcí předaných údajů majetkové a provozní evidence za rok 2009 jsou na stávající kanalizaci napojeni všichni trvale bydlící obyvatelé, z tohoto důvodu je rovněž neopodstatněné navrhované zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod o 320 EO, PRVKÚK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKÚK, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření není v žádosti uveden, je závislý na konkrétních možnostech dotačních titulů. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění podané žádosti. |

| Městys Bohdalov, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Bohdalov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že stávající ČOV Bohdalov nevyhovuje legislativním požadavkům na čištění odpadních vod. Technologické zařízení je zastaralé stejně jako celková koncepce ČOV. Rekonstrukce ČOV by vzhledem k použité technologii byla složitá. Navrhujeme zrušení ČOV. Odpadní vody obce budou napojeny na ČOV Pokojov. Pro místní část Chroustov je uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Městys Bohdalov má 1074 obyvatel, z toho místní část Bohdalov má 868 obyvatel a místní část Chroustov má 206 obyvatel. Městys Bohdalov ve své žádosti uvádí, že doprava odpadních vod z Bohdalova do Pokojova je možná prakticky pouze gravitační stokou, protože v Bohdalově je vybudována jednotná kanalizace. Za současných cenových podmínek není výhodná gravitační doprava splaškových odpadních vod na větší vzdálenosti. Obec Pokojov je relativně malá obec, pro kterou stačí malá čistírna kompaktního typu, kterou lze realizovat za relativně nízké náklady. Proto se obě obce dohodly na tom, že v oblasti čištění odpadních vod budou nadále postupovat samostatně. Vzhledem k velikosti místní části Chroustov se navrhuje odvádění odpadních vod do jímek s následným svozem na čistírnu odpadních vod Bohdalov. Stávající stoky budou nadále plnit funkci dešťové kanalizace. Městys Bohdalov žádá o následující změny: V místní části Chroustov je současný technický stav kanalizace nevyhovující. Stávající stoky budou nadále plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou odváděny do jímek na vyvážení. Svoz odpadních vod z jímek bude na ČOV Bohdalov. V místní části Bohdalov se navrhuje zrušení stávající čistírny odpadních vod, protože nevyhovuje legislativním požadavkům a její umístění vzhledem k zástavbě městyse je nevhodné. Bude realizována nová čistírna odpadních vod na jiné ploše. Plocha nové čistírny odpadních vod bude i nadále na území městyse. Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení čištění odpadních vod, tj. se zrušením stávající čistírny odpadních vod Bohdalov proto, že podle aktuálních předaných údajů majetkové a provozní evidence za rok 2009 jakost vypouštěné odpadní vody z této čistírny odpadních vod splňuje standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dané nařízením vlády č. 229/2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření není v žádosti uveden, je závislý na konkrétních možnostech dotačních titulů. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve městys společně s obcí Pokojov k doplnění podané žádosti. |
| --- | --- | --- |

| Obec Pokojov, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Pokojov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Nově napojené obce (místní části): Pokojov a Bohdalov. Obec Pokojov má 156 obyvatel. Obec Pokojov ve své žádosti uvádí, že doprava odpadních vod z Bohdalova do Pokojova je možná prakticky pouze gravitační stokou, protože v Bohdalově je vybudována jednotná kanalizace. Za současných cenových podmínek není výhodná gravitační doprava splaškových odpadních vod na větší vzdálenosti. Obec Pokojov je relativně malá obec, pro kterou stačí malá čistírna kompaktního typu, kterou lze realizovat za relativně nízké náklady. Proto se obě obce dohodly na tom, že v oblasti čištění odpadních vod budou nadále postupovat samostatně. Vzhledem k velikosti místní části Chroustov se navrhuje odvádějí odpadních vod do jímek as následným svozem na čistírnu odpadních vod Bohdalov. Stávající stoky budou nadále plnit funkci dešťové kanalizace. Obec Pokojov žádá o následující změny: V obci Pokojov je současný technický stav kanalizace nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Nově napojené obce (místní části): Pokojov. Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení čištění odpadních vod, tj. se zrušením stávající čistírny odpadních vod Bohdalov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření není v žádosti uveden, je závislý na konkrétních možnostech dotačních titulů. Protože změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čistění odpadních vod obce Pokojov je vázána na změnu navrženého technického řešení ve schváleném PRVKUK pro Městys Bohdalov a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec společně s městysem Bohdalov k doplnění podaných žádostí. |
| --- | --- | --- |