#### RK-25-2011-24

Zařazení nové akce „OA Pelhřimov – Oprava venkovní kanalizace, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 25/2011 dne 9. 8. 2011

zpracoval(a): J. Lukáš

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o zařazení nové akce řešící odstranění havárie do rozpočtu kraje.

Kraj Vysočina zřizuje Obchodní akademii Pelhřimov v ulici Jirsíkova. U objektu OA Pelhřimov došlo k propadu terénu. Po provedení průzkumu příčiny propadu bylo zjištěno, že je porušena ležatá venkovní kanalizace pod opěrnou zdí. Tento problém, jak bylo zjištěno, je dlouhodobějšího charakteru a objevil se až po několika letech. Kraj Vysočina je vlastníkem této ležaté venkovní kanalizace. OM zajistil zpracování návrhu odstranění havárie včetně ocenění.

Reálné náklady opravy podle zpracovaného položkového rozpočtu jsou cca 199 tis. Kč bez DPH a 238 tis. vč. DPH.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Provádí se a bude provedeno následující: Poškozené místo bude opraveno, bude vyměněno poškozené kameninové potrubí, osazena nová kontrolní šachta, vyspraven asfaltový povrch parkoviště, provedena zavážka včetně zhutnění odplavené zeminy v prostoru pod betonovou dlažbou a zpětná pokládka betonové dlažby.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou akci „OA Pelhřimov – Oprava venkovní kanalizace, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. OM navrhuje krýt nově zařazenou akci změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „OA Pelhřimov – Oprava venkovní kanalizace, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: 9. 8. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0