RK-19-2013-18, př. 5

Počet stran: 3

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ PREZIDIA

PROJEKTOVÁ FICHE PRO NÁVRHY PERSPEKTIVNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PODANÉ ČLENY ZNALOSTNÍ PLATFORMY „MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA“ ERDV

| PŘEDKLADATEL PROJEKTU (REGION) | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| NÁZEV PROJEKTU | Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice |
| STRUČNÝ POPIS PROJEKTU | Současný stav: Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou regionální trať v délce 53 km s traťovou rychlostí 50 km/h s mnoha místními omezeními zejména v místech železničních přejezdů. Návrhový stav: Úprava geometrické polohy koleje s cílem zvýšit traťovou rychlost bez nutnosti rozšiřování nebo překládání současného drážního tělesa až na 70 km/h při nedostatku převýšení I=100 mm, a to alespoň v úseku alespoň Kostelec – Telč (– Dačice), pokud bude realizována rekonstrukce žel. spodku a svršku, je možné ve vybraných úsecích projekt doplnit o profil pro I = 130 mm (Vmax = 75 km/h). Zřízení oboustranného poloostrovního nástupiště s úrovňovým přístupem po centrálním vyznačeném přechodu v Telči (zvýšení bezpečnosti cestujících). Zvýšení nástupištních hran na úroveň 550 mm nad temenem kolejnice ve vybraných železničních stanicích a zastávkách z důvodu bezbariérového nástupu/výstupu cestujících do nízkopodlažních drážních vozidel, a to alespoň v úseku Kostelec – Telč (– Dačice město). Zabezpečení železničních přejezdů přejezdovým zabezpečovacím zařízením (zvýšení bezpečnosti drážní a silniční dopravy, odstranění lokálních propadů rychlosti), a to alespoň v úseku Kostelec – Telč (– Dačice); odstranění lokálních propadů rychlosti na železničních přejezdech je navrženo v celém úseku Kostelec – Slavonice. Zřízení dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení (úspora na straně živé dopravní cesty). |
| LOKALITA REALIZACE PROJEKTU | CZ, Kraj Vysočina, okres Jihlava CZ, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec |
| VZTAH PROJEKTU KE SCHVÁLENÝM koncepčním materiálům či strategickým politikám EU a jednotlivých zemí (úroveň a příslušné dokumenty) | Bílá kniha Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje Dopravní politika ČR Dopravní sektorové strategie Program rozvoje Kraje Vysočina Strategie Kraje Vysočina 2020 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje |
| PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTOR PROJEKTU (INSTITUCE) | Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) |
| ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU (SOUČET NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VČ. DPH, V EUR) | 28 000 000 EUR |
| EKONOMICKÉ ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU A JEHO REGIONÁLNÍ PŘÍNOS | Revitalizace trati zvýší atraktivitu drážní osobní dopravy a umožní zavést efektivnější provozní koncept dopravní obslužnosti území s využitím železnice jako páteřního druhu dopravy s vedením přímých vlaků osobní přepravy příměstského charakteru do krajského města Jihlavy. Trať je trasována ve směru rozvojových os nadmístního významu dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (OSk 2) a Jihočeského kraje (N-OS9) Slavonice – Dačice – Telč – Třešť – Jihlava. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU | Technicky je projekt možné realizovat v období 2014 – 2020 |
| aktuální STUPEŇ PŘÍPRAVY PROJEKTU (není žádná předprojektová či projektová dokumentace/již je zpracována vyhledávací studie či studie proveditelnosti apod./již je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí apod./již je pravomocné rozhodnutí apod./již je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení/již je stavební povolení a projekt lze okamžitě realizovat) | Zpracované dokumentace: Prověření obnovení železniční dopravy přes česko-rakouský přechod Slavonice – Fratres, studie proveditelnosti, SUDOP PRAHA (2003) Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice, investiční záměr, Signal Projekt (2008) Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice, přípravná dokumentace, Signal Projekt, SUDOP PRAHA (2010) |
| Přeshraniční dopad PROJEKTU (význam pro jeden/dva/více regionů ERDV; důvody) | Trať spojuje oblast správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) Dačice s Krajem Vysočina, prostřednictvím trati Veselí nad Lužnicí – Kostelec u Jihlavy – Jihlava – Havlíčkův Brod pak s železničními uzly Jihlava (návaznost na připravovanou vysokorychlostní trať RS1 Praha – Brno) a Havlíčkův Brod (návaznost na trať sítě TEN-T, PP22). Přeshraniční dopad projektu je dále realizován návaznou autobusovou linkou do oblasti dolnorakouského Waldviertelu s napojením na dráhu Franz-Josefs-Bahn ve Schwarzenau s otevřenou možností obnovy železničního přechodu Slavonice/Fratres dle vývoje přepravní poptávky. |
| Vliv PROJEKTU na bezpečnost dopravy (žádný/malý/významný vliv; důvody) | Významný vliv – zřízení nástupištních hran ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, zřízení poloostrovního nástupiště (bezpečnost cestujících), zřízení dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení, zřízení přejezdových zabezpečovacích zařízení na železničních přejezdech |
| Environmentální hledisko PROJEKTU (žádný/malý/významný vliv; důvody) | Žádné – projekt revitalizace tratě na současném drážním tělese |
| DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE | Synergické efekty s dalšími projekty Zřízení poloostrovních nástupišť v železničních stanicích Slavonice a Dačice, rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Třešť (realizováno) Přestupní terminál Telč (realizováno) Optimalizace trati Veselí n. L. – Kostelec u Jihlavy - Jihlava (připravovaná) projekty přestupního terminálu Jihlava město (v realizaci a připravované) projekty rekonstrukce koleje Jihlava – Havlíčkův Brod (realizované a připravované) projekty na trati Jihlava – Brno (revitalizace a elektrizace) – připravované projekty na trati Kolín – Havlíčkův Brod – Brno (revitalizace) – realizované a připravované vysokorychlostní trať RS1 Praha – Brno (připravovaná) |
| ZPRACOVATEL NÁVRHU PROJEKTU, JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE A DATUM | Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava 21. 5. 2013 |