RK-25-2013-10, př. 1

Počet stran: 4

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

## Název stavby:	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM

Místo stavby:	parc. č. st. 1016/1, k.ú. Světlá nad Sázavou

Charakter stavby:	rekonstrukce

Investor:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Uživatel:	Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou

Předpokládané náklady:	investiční: cca 29,040 mil. Kč včetně DPH

vybavení, nábytek: 0 mil. Kč

Zdroj financování:		rozpočet kraje, dotační tituly z oblasti úspory energií

# Majetkoprávní podmínky:	objekt i dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina

Zdůvodnění akce:

Jedná se o záměr realizovat rekonstrukci stávajícího objektu umístěného v areálu Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou (ulice Sázavská 547), na pozemku parc. č. st. 1016/1, k.ú. Světlá nad Sázavou. Jedná se o objekt, který Kraj Vysočina nabyl v letošním roce kupní smlouvou od města Světlá nad Sázavou pro potřeby školy. Objekt byl koupen v souvislosti s prodejem zámku ve Světlé nad Sázavou a kladný rozdíl kupních cen byl uvažován k využití pro rekonstrukci nabytého objektu. V objektu budou po rekonstrukci škole k dispozici prostory, které škola postrádá. Objekt je součástí areálu školy a jeho nabytím se Kraj Vysočina stal vlastníkem celého areálu.

Stručný popis stavby:

Jedná se o pětipodlažní objekt, s nosným železobetonovým skeletem, železobetonovými panelovými stropy a panelovými stěnami v kombinaci s vyzdívkou. Střecha je plochá s nedostatečnou tepelnou izolací, hydroizolační souvrství je provedeno z asfaltových pásů. Objekt je vybaven osobním výtahem a je propojen funkčním krčkem s ostatními budovami v areálu školy, tj. s jídelnou, domovem mládeže, a výukovými prostorami školy. V současné době je nevyužívaný a stavebně degraduje. V minulosti byl využíván jako ubytovna pro zaměstnance skláren. Přízemí bylo využíváno jako technické zázemí (umístění výměníkové stanice, vstupu, recepce, skladů, dvou služebních bytů, dílny a rozvodny tepla a el. energie). Ve zbývajících podlažích byly situovány dvoulůžkové pokoje pro ubytování a společná hygienická zařízení.

Navržené stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a nemění výrazně stávající vzhled budovy. Stavebně se jedná o zateplení obvodového pláště, výměnu oken, bourání nenosných příček, případné provedení nového dispozičního členění společných prostor, výměnu stávajících nefunkčních rozvodů instalací a zařizovacích předmětů.

Popis navrhovaných stavebních úprav:

Obvodový plášť

V celém objektu bude provedena výměna všech oken a bude provedeno komplexní zateplení obvodového pláště. Parametry zateplení a oken budou navrženy a provedeny tak, aby splňovaly podmínky pro přiznání dotace z Operačního programu Životní prostředí, administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR.

Přízemí

Stávající vstup do objektu je přes kryté venkovní závětří. Vstupní hala je bariérová (tři schody), s propojením do centrální obslužné chodby. Levá část objektu (stávající byty, sklady a dílna) zůstane bez dispozičních úprav, dojde pouze k výměně všech instalačních rozvodů, bude doplněn podhled v chodbě a provedena výměna dlažeb ve společných prostorech. Pravá část objektu (hygienická zařízení a sklady) bude nově rekonstruována a dispozičně upravena dle potřeb školy. Stávající výměníková stanice zůstane zachována.

1. a 2. Nadzemní podlaží

Levá část objektu, ve které byly situovány jednotlivé ubytovací pokoje, bude stavebně upravena na samostatné ateliéry a kabinety. Bude provedeno vybourání jednotlivých nenosných příček a vestavěných skříní, případně zazdění vstupních vnitřních otvorů. Ve všech prostorech bude provedena výměna elektrorozvodů, sanitárních instalací, otopných těles s rozvody, výměna podlahových krytin a nová výmalba. Pravá část objektu, ve které bylo situováno hygienické zázemí, bude dispozičně změněna (celková rekonstrukce) podle potřeb a počtů žáku uvažovaných v tomto podlaží. Nově bude, v obou podlažích, vybudován samostatný apartmán (vychovatel, návštěva).

3. Nadzemní podlaží

Levá část objektu bude využívána, shodně s původním účelem, jako ubytovna pro studenty. Bude provedena výměna elektrorozvodů, sanitárních instalací, otopných těles s rozvody, výměna podlahových krytin a nová výmalba. Pravá část objektu, ve které bylo situováno hygienické zázemí, bude dispozičně změněna (celková rekonstrukce) podle potřeb a počtů žáku ubytovaných v tomto podlaží. Nově bude vybudován samostatný apartmán (vychovatel, návštěva).

4. Nadzemní podlaží

V levé části objektu bude vybudován nový výtvarný ateliér a stávající ubytovací pokoje budou přebudovány na samostatné sklady. V ateliéru bude provedeno vybourání jednotlivých nenosných příček a vestavěných skříní, případně zazdění vstupních vnitřních otvorů. Ve skladech bude provedeno vybourání vestavěných skříní. Ve všech prostorech bude provedena výměna elektrorozvodů, sanitárních instalací, otopných těles s rozvody, výměna podlahových krytin a nová výmalba

Pravá část objektu, ve které bylo situováno hygienické zázemí, bude dispozičně změněna (celková rekonstrukce) podle potřeb a počtů žáku uvažovaných v tomto podlaží. Nově bude vybudován samostatný apartmán (vychovatel, návštěva) a sklad.

Střecha

Stávající střešní plášť je poškozený a neplní svoji základní funkci. Bude provedeno odstranění skladby stř. pláště až na nosný panel a následně provedena skladba nová, která splní funkční požadavky platné ČSN (nová tepelná a hydroizolační vrstva).

zastavěná plocha:		584 m2

obestavěný prostor:	         7 371 m3

Vytápění:

Objekt je vytápěn teplovodně. Zdrojem tepla je stávající výměníkové stanice, v cizím vlastnictví, umístěná v přízemí objektu (fy. TEDOM a.s., Třebíč). Rozvody a otopná tělesa v objektu jsou nevyhovující. Návrh předpokládá zachování výměníkové stanice a provedení nových rozvodů s instalací nových otopných těles.

Napojení na inženýrské sítě:

Vodovovod:

Vodovodní přípojka do objektu byla provedena nově před 5 ti lety. Rozvody v objektu jsou nevyhovující.

Kanalizace:

Splaškové a srážkové vody jsou svedeny do stávající jednotné areálové kanalizace. Rozvody v objektu jsou nevyhovující.

Zásobování elektrickou enegií:

Objekt je napojen stávající el. přípojkou do rozvodnice v přízemí objektu. Rozvody v objektu jsou provedeny v nevyhovujícím hliníkovém materiálu. Rozvody jsou poddimenzované.

Zásobování plynem:

Objekt není zásobován zemním plynem.

Doprava:

Dopravní napojení je provedeno ze stávajících areálových komunikací na ulici Sázavská.

Předpokládané investiční náklady:

Stavební část:	  výměna oken						1 900 000,- Kč		  zateplení fasády objektu		  			2 100 000,- Kč

celková rekonstrukce sociálního zázemí  (pravá část)	3 500 000,- Kč

rekonstrukce levé části (ateliéry, sklady, ubytování)	6 000 000,- Kč

rekonstrukce střechy					2 000 000,- Kč

Ústřední vytápění:	výměna všech rozvodů, otopná tělesa		3 000 000,- Kč

Elektroinstalace:	celková výměna všech rozvodů, doplnění		3 500 000,- Kč

Vzduchotechnika:	podtlakové větrání hygienických zařízení		   500 000,- Kč

Zdravotní instalace:	výměna všech rozvodů vody, kanalizace		1 500 000,- Kč

Celkem bez DPH:							          24 000 000,- Kč

# Provozní náklady:

Jedná se o rekonstrukci již stávajícího objektu. Rekonstrukcí se sníží provozní náklady stávající budovy, zejména v důsledku snížení energetické náročnosti budovy. U personálních nákladů nedojde k navýšení – v budově nebudou zaváděny nové činnosti školy.

Objekt bude generovat pouze náklady na energie (vytápění, el. energie a větrání) a běžnou údržbu odpovídající velikosti objektu.

# Časový plán:

# projektová dokumentace:					říjen 2013

# stavební povolení: 						listopad 2013

# veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby:		listopad 2013

# zahájení stavby:						leden 2014

#### dokončení stavby:						prosinec 2014