RK-38-2013-25, př. 1

Počet stran: 5

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	Hotelová škola Třebíč – přístavba tělocvičny

Místo stavby:			Třebíč, ul. Tomáše Bati 609, k.ú. Třebíč

Charakter stavby:		Přístavba

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Hotelová škola Třebíč, příspěvková organizace,

Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Předpokládané náklady:	investiční 45 mil Kč s DPH

vybavení tělocvičny cca 1,5 mil. Kč –

provozní cca 200 000 Kč/rok

Zdroje financování:		rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:  Pozemky a vlastníci pozemků bezprostředně dotčených

# výstavbou tělocvičny:

589/8 – ostatní plocha (ostatní komunikace), 1945 m²

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

590/8 – ostatní plocha (zeleň), 173 m²

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

590/4 – ostatní plocha (zeleň), 16768 m²

Vojtěch Caha, Antonína Dvořáka 217/44, 674 01 Třebíč – Podklášteří

7793 – zastavěná plocha a nádvoří, 200 m²

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2296 – zastavěná plocha a nádvoří, 1547 m²

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

7266 – zastavěná plocha a nádvoří, 29 m²

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Pozemky a vlastníci pozemků potenciálně souvisejících s výstavbou (jedná se o pozemky pod přístupovými komunikacemi a další pozemky, které mohou být dotčeny přípojkami inženýrských sítí):

1480/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace), 2490 m²

Ing. Josef Klíma, Josefa Suka 421/48, 674 01 Třebíč – Týn

1482/7 – ostatní plocha (jiná plocha), 760 m²

Ing. Josef Klíma, Josefa Suka 421/48, 674 01 Třebíč – Týn

589/16 – ostatní plocha (ostatní komunikace), 295 m²

Ing. Josef Klíma, Josefa Suka 421/48, 674 01 Třebíč – Týn

589/22 – ostatní plocha (manipulační plocha), 423 m²

Ing. Josef Klíma, Josefa Suka 421/48, 674 01 Třebíč – Týn

Soulad s územně plánovací dokumentací:

Na základě informací z územního plánu sídelního útvaru města Třebíče bylo zjištěno, že část pozemků určených k výstavbě tělocvičny je v souladu s územně plánovací dokumentací obce a je určená k výstavbě objektů občanského vybavení a služeb.

Půdorysné umístění souboru objektů tělocvičny, zejména pak konstrukce opěrných stěn vynucená úpravou svažitého terénu a dále úprava konfigurace a svahování okolního terénu, zasahuje zčásti do plochy funkčního typu krajinná zeleň, která by měla být v budoucnu využita také jako lokální biokoridor.

Na základě těchto informací bude nezbytné, před zahájením projekčních, prací požádat o zařazení dotčené části pozemku s parcelním číslem 590/4 do změny územního plánu.

Bez změny územního plánu nelze navrženou stavbu tělocvičny v daném místě realizovat.

Rozsah dotčených pozemků je schematicky zakreslen ve výřezu z územního plánu sídelního útvaru – materiál RK-38-2013-xx př.3

Zdůvodnění akce:

Škola nemá vhodné zázemí pro zajištění výuky tělesné výchovy ani pro mimoškolní sportovní aktivity a situaci nevyřeší ani tělocvična obchodní akademie (pro výuku hotelové školy lze využít pouze částečně). Středoškolská výuka zejména učebních oborů a praxe bude v Borovině probíhat i nadále bez ohledu na demografický pokles (škola je centrem oborů obchodu a služeb). Výstavba tělocvičny, byť rozměrově na dolní hranici, zásadním způsobem zlepší zázemí a zkrátí dobu přípravy na výuku. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze RK-38-2013-xx, př.1.

Stručný popis stavby:

Jedná se o přístavbu ke stávající budově školy.

Členění objektů

Stavební objekty

SO 01 – Budova školy

SO 02 – Tělocvična

SO 03 – Komunikační prostory, provozní objekty

SO 04 – Zpevněné plochy, povrchové odvodnění srážkových vod

SO 05 – Sadové úpravy

SO 06 – Opěrné stěny

SO 07 – HTÚ

Inženýrské objekty

IO 01 – Přípojka splaškové a dešťové kanalizace

IO 02 – Přípojka vody

IO 03 – Přípojka NN

IO 04 – Veřejné osvětlení

Provozní soubory

PS 01 – Vytápění

PS 02 – Vzduchotechnika

Rozsah návrhu ve vazbě na objekty:

SO 01 – Budova školy. Stavební a instalační zásahy ve 2.NP původní budovy v souvislosti s úpravou stávajících sociálních zařízení školy, zřízením úklidové místnosti pro tělocvičnu, případně úpravami stávající posilovny. Bude se jednat zejména o drobné úpravy vnitřní dispozice, obnovu povrchů, výměnu podlahových krytin, otvorových prvků v obvodovém zdivu a souvisejících vnitřních instalací a zařizovacích předmětů. Dále budou provedeny stavební úpravy v prostoru spojovacího koridoru spočívají v komunikačním propojení s nově navrženými objekty tělocvičny.

SO 02 – Tělocvična. Tělocvična je navržena jako objekt obdélníkového tvaru, základního půdorysného rozměru 26,00 x 18,00 m. Předpokládá se, že výška objektu nepřesáhne 14,15 m od ± 0,000. Záměr uvažuje s nosnou konstrukcí objektu ze železobetonového prefabrikovaného montovaného halového skeletu systému patka/sloup/vazník, případně patka/sloup/průvlak. Ztužení konstrukce skeletu bude zajištěno ztužidly. Obvodový plášť bude tvořen tepelně izolační obezdívkou, případně obezdívkou s kontaktním zateplovacím systémem, včetně povrchových úprav a vnitřního zátěžového obkladu stěn. Střešní konstrukci bude sedlová s mírným sklonem, ze železobetonových prefabrikovaných montovaných vazníků a trapézových plechů. Střešní plášť bude tvořen jednoplášťovou plochou zateplenou střechou s fóliovou střešní krytinou. Zavěšený podhled bude tvořen mechanicky odolnými akustickými deskami. Konstrukce podlahy bude izolována proti zemní vlhkosti a tepelně, případně proti radonu, s elastickou podlahovou krytinou. Výplně otvorů v obvodovém zdivu na severní a jižní straně z hliníkových profilů. Objekt tělocvičny bude vybaven, mimo jiné, přístupovou komunikací pro realizaci požárního zásahu ze střechy a současně pro revizní účely a dále únikovou cestou z objektů do venkovního prostoru v jihozápadní části objektu.

Prostorové uspořádání tělocvičny bude plnit, mimo jiné, funkci hřiště pro volejbal a omezeně pro nohejbal.

Je navržena minimální půdorysná velikost hrací plochy 24,0 x 15,0 m.

1 x volejbal – 18,0 x 9,0 m (min. 24,0 x 15,0 m – max. 34,0 x 19,0 m)

1 x nohejbal – 18,0 x 9,0 m (25,0 x 15,0 m)

Světlá výška v tělocvičně bude minimálně 7,0 m.

Sportovní vybavení

Prostor tělocvičny bude vybaven, mimo jiné, audiovizuální technikou, časomírou a výsledkovým panelem.

Předpokládané sportovní vybavení tělocvičny:

- Bradla komplet, 1 ks

- Basketbalový koš cvičný se sklopnou obroučkou – komplet, 2 ks

- Souprava na skok vysoký včetně doskočiště, 1 sada (stojany, laťka, duchny, plachta)

- Gymnastický běhoun 180/1000 cm, 1 ks

- Hrazda, 1 ks

- Kladina, 1 ks

- Koza, 1 ks

- Kruhy – komplet zavěšené pod stropem, 1 ks

- Lavičky, 4 ks

- Odrazový můstek, 1 ks

- Žebřiny 800/2600 mm, lepené příčky, ocelový nosný profil, 4 ks

- Lana na šplh, 2 ks

- Tyče na šplh, 2 ks

- Švédské bedny, 1 ks

- Trampolína, 1 ks

- Žíněnka koženková hraněná, 10 ks

- Míče košíkovou, 8 ks

- Plné míče, 8 ks

- Švihadla, 10 ks

- Drobné náčiní na kondiční cvičení

Toto vybavení nebude součástí dodávky – bude ho pořizovat škola ze svých prostředků nebo z příspěvku zřizovatele.

SO 03 – Komunikační prostory, provozní objekty. Jedná se o soubor staveb nezbytně nutných k provozu vlastního objektu tělocvičny.

Úroveň 1.NP:

- Vstup

- Chodba se schodištěm

- Recepce, ošetřovna

- Šatna – vstupní filtr s předpokládanou kapacitou do 30 osob

- Hlavní podélná chodba

- Dvě samostatné šatny se společným sociálním zařízením pro studenty / muže,

s předpokládanou kapacitou do 10 osob

- Dvě samostatné šatny se společným sociálním zařízením pro studentky / ženy,

s předpokládanou kapacitou do 25 osob

- Úklidová místnost, sklad úklidových prostředků

Úroveň 2.NP:

- Chodba se schodištěm

- Bezbariérové sociální zařízení pro návštěvníky tělocvičny

- Oddělené ambulantní sociální zařízení pro uživatele tělocvičny

- Tělocvična

- Vnitřní nářaďovna

Úroveň 3.NP

- Chodba se schodištěm

- Kabinet pedagogů se sociálním zařízením, případně otevřená galerie s hledištěm

- Tělocvična

- Strojovna vzduchotechniky

Zpřístupnění jednotlivých podlaží osobám se sníženou schopností pohybu a orientace bude zajištěno, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., pohyblivými plošinami ve schodišťovém prostoru.

SO 04 – Zpevněné plochy, povrchové odvodnění srážkových vod. Nová zpevněná plocha je navržena v prostoru před hlavním vstupem do tělocvičny. Odvodnění srážkových vod z oblasti bude zajištěno, mimo jiné, soustavou liniových žlabů po obvodu objektu napojených na dvorní vpusti a dále na kanalizaci. Záměr neřeší parkovací stání pro osobní automobily. Je uvažováno s využitím stávajících parkovacích stání na pozemcích, která jsou v majetku zřizovatele, v bezprostřední blízkosti školy.

SO 06 – Opěrné stěny. Vzhledem ke stávající tvarové konfiguraci terénu a půdorysnému rozmístění objektů tělocvičny, bude nezbytné po provedení hrubých terénních úprav zajistit část svahu, zejména v úrovni 1.NP tělocvičny, konstrukcí opěrné stěny. Stavební záměr pracuje s variantou svislé vyztužené betonové monolitické stěny s vodorovnou přitíženou základnou probíhající podél obvodové konstrukce objektů v úrovni 1.NP na jižní straně.

Parametry opěrné stěny jako jsou založení, konstrukce, tvar, výška a související statická opatření, budou stanoveny na základě statického posouzení, pro provedení geologického průzkumu staveniště.

SO 07 – HTÚ. Po provedení geologického průzkumu staveniště budou stanoveny požadavky na rozsah a způsob provedení hrubých terénních úprav. Stávající konfigurace svažitého terénu je patrná z výstupu výškopisného a polohopisného zaměření pozemků. Na rozsah provedení HTÚ bude mít zásadní vliv také konstrukce a průběh opěrné stěny. Na základě dostupných informací záměr předpokládá, že stávající svah je tvořen z 90 % soudržným skalním masivem tvořeným horninami 7. třídy těžitelnosti a z 10 % horninami 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. V severní části pozemku záměr předpokládá navážku v tloušťce do 3 m. Součástí provedení HTÚ bude také odstranění části lesního porostu na pozemku s parcelním číslem 590/4. Odbor životního prostředí MÚ v Třebíči vydá závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení, na základě změny v územním plánu, kde budou stanoveny požadavky na rozsah a způsob kácení lesa. Na základě projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení bude vydáno rozhodnutí o dočasném odnětí. Po vydání kolaudačního souhlasu bude vydáno rozhodnutí o trvalém odnětí. Rozsah navržených HTÚ na pozemku s parcelním číslem 590/4 je předpokládán 800 m².

PS 01 – Vytápění. Záměr předpokládá vytápění objektů a ohřev vzduchu pro větrání soustavou kondenzační techniky na zemní plyn včetně ohřevu teplé vody, umístěné ve stávající kotelně v 1.NP budovy školy, v kombinaci s plynovými topidly ve vlastní tělocvičně.

Vytápění místností v jednotlivých provozních objektech bude zajištěno prostřednictvím otopných těles.

PS 02 – Vzduchotechnika. Záměr uvažuje instalaci vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. Tyto budou zajišťovat výměnu vzduchu v objektu tělocvičny a části provozních objektů se sociálním zařízením, případně v dalších místnostech s požadavkem na nucenou výměnu vzduchu.

Odhad energetické náročnosti stavby

Energie pro výrobu tepla

Odhadovaná potřeba energie za rok: 85 MWh – cca 100 000 Kč/rok

Elektrická energie

Odhadovaná potřeba elektrické energie pro osvětlení: 14,1 kW

Odhadovaná potřeba elektrické energie pro VZT: 8,0 kW

Odhadovaná potřeba elektrické energie pro ostatní zařízení: 5,7 kW

Odhadovaná potřeba elektrické energie za rok: 17,7 MWh – cca 45 000 Kč/rok

# Časový plán výstavby:	majetkoprávní úkony + změna ÚSPÚ	02/2014

# zpracování projektové dokumentace		06/2014

stavební řízení				06/2014

výběrové řízení				08/2014

zahájení stavby				09/2014

dokončení stavby				06/2015

Tento harmonogram je uveden jako nejkratší možný s kriticky krátkými časy pro jednotlivé fáze přípravy a realizace. Zejména s ohledem na potřebu majetkoprávních úkonů a pořízení změny územního plánu sídelního útvaru je pravděpodobné, že dojde k posunu výše uvedených termínů