RK-20-2015-07, př. 1

počet stran: 6

„Off Grid systém Třebíč“

Od roku 2013 realizuje Kraj Vysočina společně s tchajwanským Institutem pro informační průmysl a se žáky Střední průmyslové školy Třebíč společný projekt zaměřený na řízení spotřeby energií pomocí systému chytrých zásuvek. V rámci testování skupina studentů komunikuje přímo s vývojovým centrem na Tchaj-wanu, které tuto technologii vyvíjí.

Projektem „Off Grid systém Třebíč“ zamýšlí Kraj Vysočina na tuto aktivitu navázat.  Jedná se o tzv. ostrovní systém, který je určen pro demonstraci využití alternativních zdrojů energií a přiblížení problematiky Smart Grids pro studenty technických škol v Kraji Vysočina.

Cílem projektu je vytvoření pilotní vzdělávací laboratoře v areálu Střední průmyslové školy Třebíč jako unikátní pilotní instalace v ČR.

Kraj Vysočina je zřizovatelem této školy.

Realizací projektu bude možné v reálných podmínkách monitorovat provoz a využití technologií v prostředí laboratoře, která spolu s již realizovaným vzdělávacím programem “Smart Grids” umožní pedagogickým pracovníkům efektivně popsat nové směry v energetické koncepci.

Vedlejším efektem je využití systému jako alternativního zdroje pro napájení spotřebičů a pro venkovní osvětlení v okolí budovy.

Off Grid systém je koncipován jako samostatný celek - ostrovní systém nezávislý a nepřipojený k energetické síti. Zdroji energie jsou jednak fotovoltaická pole a jednak větrné turbíny. Po dohodě se SPŠ Třebíč bylo dohodnuto nahradit původně zamýšlenou jednu horizontální turbínu dvěma menšími - horizontální a vertikální. Vertikální turbíny nejsou totiž v našich podmínkách příliš obvyklé, byť jsou z hlediska svých parametrů vhodnější do oblastí s našimi povětrnostními podmínkami.

Každá větrná turbína má svůj řídicí systém a odporovou zátěž nastavenu tak, aby byla zajištěna efektivita provozu. Druhým zdrojem energie je pole fotovoltaických panelů o max. výkonu 2KWp. Touto kombinací je zajištěno efektivnější nabíjení bateriové části, která tvoří rezervoár energie a prakticky i základ nezávislosti celého systému. Osazená kapacita baterií 1600Ah představuje 19,2kWh celkové energie. Tato kapacita je dostatečná pro osvit veřejným osvětlením po soumraku, jakož i pro napájení "Zelené zásuvky" 220V. Ta bude v budoucnosti využita pro další plánované navazující projekty: model malé vodní elektrárny s Archimedovým šroubem a pro projekt elektromobility - dobíjecí stanice pro elektromobily. Optimální nabíjení a kontrolu stavu baterií, jakož i převod na hladinu 220V/50Hz,  zajišťuje "Micro Off Grid Solar Power system" skládající se z hybridního řídícího systému a výkonového měniče. Stav elektrárny a energetické údaje monitoruje "Monitorovací systém", který spolu s patřičnými převodníky a rozhraními bude přenášet informace do školní počítačové sítě. V systému jsou použity  smart elektroměry jako moderní prvek Smart Grid. Celý systém pak napájí po setmění veřejné osvětlení a reflektory.

Systém bude umístěn na mírném pahorku v areálu školy (viz foto), řídící elektronika tamtéž v kryté kobce.

Přínosy projektu:

- Zkvalitnění technického vzdělávání v moderních oblastech energetiky v Kraji Vysočina

- Sblížení systému vzdělávání ve středním školství technického směru s firemní praxí

- Mezinárodní spolupráce a transfer znalostí mezi ČR a Tchaj-wanem

- Inspirace pro technické vzdělávání v ČR i EU