#### RK-23-2016-36

Návrh na zařazení nové akce „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce připojení vedení NN“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 23/2016 dne 12. 7. 2016

zpracoval(a): E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce řešící rekonstrukci stávajícího vedení rozvodné el. soustavy a následné napojení na el. soustavu NN.

Na základě požadavku distributora EON Distribuce a.s., jsme byli vyzváni k řešení stávajícího stavu připojení areálu školy na rozvodnou soustavu NN. Dle GIS a mapového portálu E.ON jsme vlastníky nejen trafostanice, ale i části rozvodné soustavy vysokého napětí (zdvojený sloup, vodiče, podpěrný bod, sekční odpínač). Tento stav je v přímém rozporu s koncepcí distributora elektrické energie E.ON. Tento stav vznikl v minulosti v nezjištěné době před vlastnictvím Kraje Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Možnosti řešení tohoto stavu:

- přechod do nízkého napětí – nevýhodná varianta pro provozovatele (školu), skokový nárůst ceny el. energie

- zřízení servisní smlouvy s distributorem – nevýhodná varianta pro provozovatele (školu); není možné stanovit přesnou cenu pravidelných plateb za servisní činnost a servisní zásahy na vlastněné technologii

- vybudování kioskové trafostanice – výhodná varianta pro provozovatele (školu); dohodnuto zaústění nové kabelové smyčky do nové trafostanice na náklady distributora včetně úhrady nového rozvaděče VN, vyřešení majetkových nesrovnalostí v rozvodech VN, venkovní kabelové vedení bude umístěno pod zemí a stávající přenosová soustava bude odstraněna

OM doporučuje variantu s vybudováním nové kioskové trafostanice i s ohledem na stávající stav celého zařízení, které je na hraně životnosti.

Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu, v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 - Školství.

Odhadované náklady akce jsou do 900 tis. Kč.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce připojení vedení NN“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 11. 2016

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0