RK-12-2017-34, př. 3

počet stran: 4

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ PREZIDIA

PROJEKTOVÁ FICHE PRO NÁVRHY PERSPEKTIVNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PODANÉ ČLENY ZNALOSTNÍ PLATFORMY „MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA“ ERDV

| PŘEDKLADATEL PROJEKTU (REGION) | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| NÁZEV PROJEKTU | Optimalizace trati Veselí n. L. – Jihlava |
| STRUČNÝ POPIS PROJEKTU | Současný stav: Jedná se o jednokolejnou celostátní trať v délce 93 km, elektrizovanou soustavou 25 kV 50 Hz, s traťovou rychlostí 60 – 70 km/h s místními omezeními. Cestovní doba Jihlava – České Budějovice činí cca 2h 20 min rychlíkem. Návrhový stav: V krátkodobém až střednědobém horizontu zvýšení traťové rychlosti v úsecích Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec a Kostelec u Jihlavy – Jihlava s úpravou směrového a výškového vedení dráhy za účelem významného zkrácení jízdních dob v úsecích s vyšší přepravní poptávkou. Kraj Vysočina podporuje, aby součástí stavebních opatření v úseku Kostelec u Jihlavy – Jihlava bylo také jeho částečné zdvojkolejnění a realizace tzv. Kostelecké spojky. Ve středním úseku tratě z Jindřichova Hradce do Kostelce u Jihlavy je dle názoru Kraje Vysočina střednědobě až dlouhodobě akceptovatelná úprava geometrické polohy koleje s cílem zvýšit traťovou rychlost až do 100 km/h pro vozidla s dovoleným nedostatkem převýšení I = 130 mm bez nutnosti rozšiřování nebo překládání současného drážního tělesa. Zřízení oboustranných poloostrovních nástupišť s úrovňovým přístupem po centrálním vyznačeném přechodu, příp. provedení peronizace, ve vybraných železničních stanicích. Zvýšení nástupištních hran na úroveň 550 mm nad temenem kolejnice ve vybraných stanicích a zastávkách z důvodu bezbariérového nástupu/výstupu cestujících do nízkopodlažních drážních vozidel. Optimalizace počtu železničních přejezdů a jejich zabezpečení přejezdovým zabezpečovacím zařízením (zvýšení bezpečnosti drážní a silniční dopravy a odstranění rychlostních omezení). Zřízení dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení. |
| LOKALITA REALIZACE PROJEKTU | CZ, Kraj Vysočina, okres Jihlava CZ, Kraj Vysočina, okres Pelhřimov CZ, Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec CZ, Jihočeský kraj, okres Tábor |
| VZTAH PROJEKTU KE SCHVÁLENÝM koncepčním materiálům či strategickým politikám EU a jednotlivých zemí (úroveň a příslušné dokumenty) | Bílá kniha Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje Dopravní politika ČR Dopravní sektorové strategie Program rozvoje Kraje Vysočina Strategie Kraje Vysočina 2020 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina |
| PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTOR PROJEKTU (INSTITUCE) | Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) |
| ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU (SOUČET NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VČ. DPH, V EUR) | 200 000 000 EUR (odhad) |
| EKONOMICKÉ ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU A JEHO REGIONÁLNÍ PŘÍNOS | Na trati je vedena rychlíková linka R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň, která spojuje sídelní města všech českých krajů Evropského regionu Dunaj – Vltava navzájem ve 2 hodinovém taktovém intervalu. Trať je významná pro zajištění příměstské drážní osobní dopravy v relacích Dačice – Jihlava a Jindřichův Hradec – České Budějovice. V nákladní dopravě trať odlehčuje uzlu Praha, který je zatížen intenzivní intervalovou osobní dopravou, a slouží jako odklonová trasa IV. tranzitního železničního koridoru (Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště/Summerau – Rakousko). Realizace projektu přispěje ke zvýšení traťové rychlosti, kapacity tratě, bezpečnosti provozu a kultury cestování. Optimalizace tratě umožní aplikovat efektivnější provozní koncept v osobní dopravě, a to zejména ve velmi silné přepravní relaci Havlíčkův Brod – Jihlava – Třešť – Telč – Dačice – Slavonice. Realizace stavebních opatření v úseku Jihlava – Kostelec u Jihlavy včetně výstavby tzv. Kostelecké spojky umožní významně zkrátit cestovní doby v příměstských relacích Jihlava – Třešť – Telč – Dačice, umožní dosáhnout přesunu systémového křižování vlaků z železniční stanice Třešť do železniční stanice Sedlejov s přínosy v podobě dosažení kratších obratů vlaků ve Slavonicích s úsporou počtu vozidel potřebných k zajištění provozního konceptu. Realizace projektu zvýší konkurenceschopnost nákladní železniční dopravy. Dle zpracované přepravní prognózy na základě dopravního modelu lze po realizaci projektu předpokládat zvýšení počtu přepravních výkonů v osobní i nákladní dopravě, čímž optimalizace trati přispěje k plnění cílů regionálních, národních i evropských politik, zejména v oblasti udržitelné dopravy a regionálního rozvoje. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU | Technicky je projekt možné realizovat v období 2014 – 2020. Projekt je možné rozdělit do několika projektů dle jednotlivých traťových úseků. |
| aktuální STUPEŇ PŘÍPRAVY PROJEKTU (není žádná předprojektová či projektová dokumentace/již je zpracována vyhledávací studie či studie proveditelnosti apod./již je zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí apod./již je pravomocné rozhodnutí apod./již je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení/již je stavební povolení a projekt lze okamžitě realizovat) | Zpracované dokumentace: Racionalizace trati Veselí n. L. – Jihlava, investiční záměr, DMC Havlíčkův Brod (2008) Veselí n. L. – Jihlava, kolejové úpravy, investiční záměr, Signal Projekt (2008) Zvýšení výkonnosti tratě Veselí n. L. – Jihlava, včetně odstranění úvraťových jízd v železniční stanici Jihlava, SUDOP PRAHA (2009) Technicko-ekonomická studie trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava (2017 – t. č. v realizaci) |
| Přeshraniční dopad PROJEKTU (význam pro jeden/dva/více regionů ERDV; důvody) | Trať spojuje větev trati TEN-T PP22 procházející městem Havlíčkův Brod (po revizi politiky TEN-T je předmětná větev součást globální sítě, zároveň je alternativní trasou nákladního železničního koridoru č. 7 Orient corridor) a připravovanou vysokorychlostní trať RS1 Praha – Brno v oblasti Jihlavy s železničními tratěmi systému TEN-T v Českých Budějovicích a Linci. Trať spojuje rozvojové oblasti dle Politiky územního rozvoje ČR OB 11 Jihlava a OB 10 České Budějovice. Trať spojuje Kraj Vysočina se všemi regiony Dunaj – Vltava, a to přes Veselí n. L., České Budějovice a železniční přechody Horní Dvořiště/Summerau a České Velenice/Gmünd NÖ. |
| Vliv PROJEKTU na bezpečnost dopravy (žádný/malý/významný vliv; důvody) | Významný vliv – zřízení nástupištních hran ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, zřízení poloostrovních nástupišť, zřízení dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení, zřízení přejezdových zabezpečovacích zařízení na všech přejezdech (s dopadem zejména na bezpečnost silniční dopravy a odstranění rychlostních omezení). |
| Environmentální hledisko PROJEKTU (žádný/malý/významný vliv; důvody) | Žádné – projekt revitalizace tratě na současném drážním tělese |
| DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE | Synergické efekty s dalšími projekty projekty na IV. tranzitním železničním koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Summerau – Linz (realizované a připravované) projekty revitalizace trati České Budějovice – Plzeň (připravované) Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice (připravovaná) projekty přestupního terminálu Jihlava město (v realizaci a připravované) projekty rekonstrukce koleje Jihlava – Havlíčkův Brod (realizované a připravované) projekty na trati Jihlava – Brno (revitalizace a elektrizace) – připravované projekty na trati Kolín – Havlíčkův Brod – Brno (revitalizace) – realizované a připravované vysokorychlostní trať RS1 Praha – Brno (připravovaná) modernizace tratě Brno – Přerov (připravovaná) |
| ZPRACOVATEL NÁVRHU PROJEKTU, JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE A DATUM | Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava dne 15. 3. 2017 |