ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

KRAJE VYSOČINA

Objednatel:

Vysočina

kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

Cityplan spol. s r.o.

Odborů 4, 120 00 Praha 2

Energetická agentura Vysočiny

Jiráskova 65, 586 01 Jihlava

Obsah

Seznam zkratek	13

1	Rozbor trendů vývoje	14

1.1	Analýza stávajícího stavu	14

1.1.1	Státní energetická politika, Státní energetická koncepce	14

1.1.1.1	Státní energetická politika	14

1.1.1.2	Energetická politika EU	15

1.1.1.3	Státní energetická koncepce ČR	16

1.1.2	Energetická legislativa ČR a EU	23

1.1.3	Rozbor cen paliv a energií a prognóza dalšího vývoje	28

1.1.3.1	Úvodní předpoklady	28

1.1.3.2	Energetické trendy	30

1.1.3.3	Současný stav cen energií v České republice	33

1.1.3.4	Zkušenosti z vývoje cen energií v zemích EU a OECD (1988-2003)	34

1.1.3.5	Předpověď dalšího vývoje cen energií do roku 2018	41

1.1.3.6	Vývoje cen energií v ČR ve vztahu k EU	44

1.1.4	Stav vývoje a dostupnost nových energetických technologií	46

1.1.4.1	Hlavní faktory ovlivňující další vývoj energetiky	46

1.1.4.2	Pravděpodobný vývoj a uplatnění nových energetických technologií	48

1.1.4.3	Technologie zajišťující dodávku tepla	48

1.1.4.4	Technologie zajišťující dodávku elektřiny	50

1.1.4.5	Kogenerační technologie	51

1.1.4.6	Technologie pro výrobu bioplynu a využití rostlinných olejů	53

1.2	Rozbor trendů vývoje poptávky po energii	54

1.2.1	Analýza území	55

1.2.1.1	Počet obyvatel a sídelní struktura	57

1.2.1.2	Geografické a klimatické údaje	59

1.2.1.3	Struktura národního hospodářství kraje Vysočina	61

1.2.2	Analýza spotřebitelských systémů	62

1.2.2.1	Bydlení	62

1.2.2.2	Občanská vybavenost	66

1.2.2.3	Podnikatelský sektor	69

1.2.3	Analýza a vyhodnocení základní vývojové tendence	73

1.2.3.1	Srovnání s ostatními kraji ČR	74

1.2.4	Analýza výrobních a distribučních systémů	75

1.2.4.1	Bilance výroby a spotřeby elektrické energie	75

1.2.4.2	Bilance spotřeby zemního plynu	82

1.2.4.3	Bilance výroby a spotřeby tepla	87

1.2.4.4	Bilance spotřeby kapalných paliv	91

1.2.4.5	Bilance spotřeby tuhých paliv	92

1.2.5	Souhrnné údaje REZZO	94

1.2.5.1	Souhrnné údaje REZZO 1	94

1.2.5.2	Souhrnné údaje REZZO 2	95

1.2.5.3	Souhrnné údaje REZZO 3	96

1.2.6	Souhrn výsledků spotřeby paliv a energií	98

2	Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií	99

2.1	Analýza dostupnosti paliv a energie	99

2.1.1	Dostupnost paliv v širších souvislostech	99

2.1.1.1	Elektrická energie	99

2.1.1.2	Zemní plyn	100

2.1.1.3	Ropa	101

2.1.2	Dostupnost klasických paliv a enerie	102

2.1.2.1	Elektrická energie	102

2.1.2.2	Zemní plyn	106

2.1.2.3	Pevná paliva	109

2.1.2.4	Kapalná paliva	110

2.2	Zhodnocení návaznosti na územní plánování	110

2.2.1	Zásobování elektrickou energií	110

2.2.2	Zásobování plynem	111

2.2.3	Zásobování teplem	112

2.2.4	Veřejně prospěšné energetické stavby	112

2.2.5	Plochy a koridory pro průmyslové a komerční zóny	112

2.3	Bezpečnostní hlediska zásobování energie	113

2.3.1	Úvod	113

2.3.2	 Filosofie a přístup k problému	113

2.3.3	 Pohroma „výpadek energie“	114

2.3.4	 Zvládnutí  pohromy „výpadek energie“	116

3	Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie	120

3.1	Definice pojmu – Obnovitelné zdroje energie	120

3.2	Postavení obnovitelných zdrojů v Územní energetické koncepci	120

3.3	Současný stav ve využití OZE	122

3.3.1	Současný stav využití OZE v ČR	122

3.3.2	Potenciál využití OZE v ČR	123

3.4	Energie slunečního záření	124

3.4.1	Technologie pro využití solární energie	126

3.4.2	Hodnocení současného využití	128

3.4.3	Potenciál využití sluneční energie	129

3.5	Energie větru	130

3.5.1	Technologie pro využití větrné energie	131

3.5.2	Hodnocení současného využití větrné energie	131

3.5.3	Stanovení potenciálu využití větrné energie pro ČR	132

3.5.4	Kritéria pro výběr vhodných lokalit	132

3.5.5	Stanovení potenciálu využití větrné energie pro Vysočinu	133

3.6	Energie vody	135

3.6.1	Technologie využití vodní energie	135

3.6.2	Efektivnost výstavby a provozu MVE	136

3.6.3	Hodnocení současného využití vodní energie v kraji Vysočina	137

3.6.4	Stanovení potenciálu využití vodní energie	138

3.6.4.1	Zvýšení účinnosti MVE	138

3.6.4.2	Stanovení nevyužitého potenciálu vodní energie	139

3.7	Energie biomasy	140

3.7.1	Technologie využívání biomasy	141

3.7.1.1	Technologie pro spalování biomasy	141

3.7.1.2	Technologie bioplynových stanic	142

3.7.1.3	Ostatní technologie	142

3.7.2	Analýza současného stavu	142

3.7.2.1	Současné využití pevných biopaliv	142

3.7.2.2	Současné využití kapalné biomasy	145

3.7.2.3	Současné využití plynné biomasy	145

3.7.3	Stanovení potenciálu biomasy v kraji Vysočina	146

3.7.3.1	Zemědělství na Vysočině	146

3.7.3.2	Lesnictví na Vysočině	148

3.7.3.3	Množství energetické biomasy na území kraje Vysočina	148

3.7.3.4	Stanovení potenciálu bioplynu v kraji Vysočina	158

3.8	Geotermální energie	159

Geotermální energie – tepelná čerpadla	160

3.9	Zjištění a možnosti využívání případného výskytu druhotných energetických zdrojů	162

4	Hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie	163

4.1	Úvod	163

4.2	Potenciál úspor na straně spotřebitelských systémů	163

4.2.1	Úspory v sektoru bydlení	163

4.2.1.1	Způsob stanovení potenciálu úspor v sektoru bydlení	163

4.2.1.2	Možná energeticky úsporná opatření	164

4.2.2	Úspory v sektoru občanské vybavenosti	165

4.2.2.1	Legislativa ve vztahu k úsporám energie	165

4.2.2.2	Stanovení potenciálu úspor v terciální sféře	166

4.2.3	Úspory v podnikatelském sektoru	167

4.2.3.1	Legislativa v průmyslu ve vztahu k energetické účinnosti	167

4.2.3.2	Energeticky úsporná opatření v průmyslu	167

4.2.3.3	Energeticky úsporná opatření v zemědělství	168

4.2.3.4	Stanovení potenciálu úspor v podnikatelském sektoru	168

4.3	Potenciál úspor na straně výroby a dopravy energie	169

4.3.1	Legislativní nástroje k účinnosti výroby energie	169

4.3.2	Možné zdroje energetických úspor	170

5	Řešení energetického hospodářství území	172

5.1	Možné přínosy a definice cílů rozvojových variant	172

5.1.1	Návrh priorit rozvoje energetického systému	173

5.2	Varianty řešení rozvoje energetického systému kraje	174

5.2.1	Podrobnější popis jednotlivých variant	180

5.2.2	Rámcové vymezení programů	182

5.2.2.1	Programy snižování měrné spotřeby energie	182

5.2.2.2	Programy pro vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie	182

5.2.2.3	Program zvýšení využívání kombinované výroby elektřiny a tepla	185

5.2.2.4	Program zvýšení spolehlivosti zásobování energií	185

5.3	Vyčíslení účinků a nároků variant	186

5.3.1	Volba výpočtového modelu	186

5.3.1.1	Charakteristika systému GEMIS	187

5.3.1.2	Popis systému GEMIS	188

5.3.1.3	Volba výpočtové metodiky	191

5.3.2	Vliv na bilanci paliva	191

5.3.3	Vliv na investiční náklady navržených variant	192

5.3.4	Vliv na náklady vstupů	192

5.3.5	Vliv na náklady na provoz a údržbu	193

5.3.6	Vliv na zábor půdy	194

5.3.7	Vliv na celkovou účinnost energetického systému	194

5.3.8	Vliv na produkci znečišťujích látek	194

5.3.8.1	Emise znečišťujících látek	194

5.3.8.2	Emise skleníkových plynů	195

5.3.8.3	Souhrnné indikátory dopadů	196

5.3.9	Vliv na spotřebu primárních energetických zdrojů	197

5.3.10	Vliv na pracovní příležitosti	197

5.4	Multikriteriální vyhodnocení variant z pohledu  udržitelného rozvoje kraje	198

5.4.1	Vícekriteriální vyhodnocení doporučené varianty	199

5.4.2	Indikátory udržitelného rozvoje	199

5.4.3	Oceňování indikátorů udržitelného rozvoje	200

5.4.4	Výsledná bilance nákladů a užitků (cost-benefit)	201

5.4.5	Výpočet rentability podpory	204

6	Návrh energetického managementu rozvoje energetického systému kraje	207

6.1	Stanovení zásad užití jednotlivých druhů paliv a energie	207

6.2	Návrh programů a stanovení priorit	207

6.2.1	Program výchovy a vzdělávání	208

6.2.2	Programy snížení měrné spotřeby energie	209

6.2.3	Programy pro využití obnovitelných zdrojů energie	210

6.2.4	Program zvyšování bezpečnosti zásobování elektřinou	212

6.3	Způsoby a zdroje financování programů	213

6.3.1	Využití financování ze zdrojů Evropské Unie	215

Strukturální fondy	215

Iniciativy společenství	217

Kohezní fond	218

Evropská investiční banka	218

6.3.2	Financování ze zdrojů veřejných podpor	218

Krajský úřad jako žadatel o financování	219

Státní fond životního prostředí	219

Česká energetická agentura	219

Státní rozpočet	220

6.4	Návrh organizace krajského energetického managamentu	220

6.4.1	Struktura energetického managementu	222

6.4.2	Dělení energetického managementu	223

6.4.2.1	Vnitřní energetický management	223

6.4.2.2	Vnější energetický management	226

6.4.2.3	Krizový energetický managament	227

6.5	Návrh rozhodovacích modelů	228

6.5.1	Rozhodovací model pro řešení vzniklých problémů	228

6.5.2	Model pro rozhodování o udělení podpory	228

6.6	Návrh zabezpečení plánování a kontroly jakosti realizace opatření a plnění cílů	229

6.6.1	Plánování jakosti	229

6.6.2	Kontrola jakosti	231

6.7	Návrh monitorování, motivace a mechanismu zlepšování realizace programů	234

6.7.1	Monitorování	234

6.7.2	Motivace	234

6.7.3	Zlepšování	234

6.8	Navržený akční plán a jeho vztah k cílům řešení územní energetické koncepce	235

6.8.1	Úvod do problému	235

6.8.2	Součásti akčního plánu	236

Seznam příloh	238

Tabulky

tabulka 1.1	 Seznam  vybraných aproximovaných předpisů v oblasti energetiky	25

tabulka 1.11	 Nové technologie pro výrobu tepla	50

tabulka 1.12	 Zařízení pro výrobu elektrické energie	50

tabulka 1.13	 Minimální výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů	51

tabulka 1.14	 Nové technologie s možností KVET	52

tabulka 1.15	 Denní množství výkalů, jejich sušina a produkce bioplynu	53

tabulka 1.16	 Technologie  výroby a zpracování bioplynu a rostlinných olejů	54

tabulka 1.17	 Pořadí krajů ČR dle velikosti území  [km2]	55

tabulka 1.18	 Pořadí krajů ČR dle počtu obyvatel (stav ke 30.9.2003)	55

tabulka 1.19	 Porovnání krajů podle odvětví zaměstnání obyvatel	56

tabulka 1.20	        Obce a obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v kraji Vysočina k 1. 1. 2002  (absolutní údaje)	57

tabulka 1.21       Obce a obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v kraji Vysočina k 1. 1. 2002  (relativní údaje)	57

tabulka 1.22	 Pořadí okresů podle počtu obyvatel a rozdělení dle odvětví jejich zaměstnání	58

tabulka 1.23	 Pořadí měst podle počtu obyvatel (nad 10 000 obyvatel) a rozdělení dle odvětví	58

tabulka 1.24	 Základní charakteristika správních obvodů obcí s rozšířenou působností (stav k 31.12.2002)	58

tabulka 1.1.25	 Vývoj podílu obyvatelstva ve věku 0 – 14 let (předproduktivní věk)	59

tabulka 1.26	Hodnoty naměřené v meteorologických stanicích	60

tabulka 1.27	Výpočtové teploty vnějšího vzduchu te, průměrná teplota vzduchu v otopném období tes a počet topných dnů otopného období, podle ČSN 38 3350	60

tabulka 1.28	Využití zemědělských ploch	61

tabulka 1.29	Počet domů – podle okresů	62

tabulka 1.30	Počet bytů – podle okresů	63

tabulka 1.31	Počet trvale obydlených bytů podle způsobu vytápění	64

tabulka 1.32	Počet trvale obydlených bytů podle paliva použitého k vytápění	64

tabulka 1.33	Konečná spotřeba paliv a energie pro bydlení	65

tabulka 1.34	Školství	66

tabulka 1.35	Zdravotnictví	67

tabulka 1.36	Sociální zařízení	67

tabulka 1.37	Kultura	67

tabulka 1.38	Sport	67

tabulka 1.39	Ubytovací zařízení	68

tabulka 1.40	Konečná spotřeba paliv a energie v terciální sféře	68

tabulka 1.41	Konečná spotřeba paliv a energie v průmyslu	69

tabulka 1.42	Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě	71

tabulka 1.43	Konečná spotřeba paliv a energie v zemědělství	72

tabulka 1.44	Základní charakteristika vývoje kraje	73

tabulka 1.45	Hrubý domácí produkt a nezaměstnanost v krajích ČR v roce 2001	74

tabulka 1.46	Instalovaný výkon elektráren a vyrobená elektrická energie (brutto) v roce 2002	76

tabulka 1.47	Roční výroba a spotřeba elektrické energie v komplexu Dalešice-Mohelno	77

tabulka 1.48	Roční výroba elektrické energie v jaderné elektrárně Dukovany	77

tabulka 1.49	Přehled výrobců elektrické energie v kraji (Pinst > 1 MWe)	77

tabulka 1.50	Spotřeba elektřiny podle sektorů hospodářství v roce 2002	78

tabulka 1.51	Celkový počet odběrných míst el. energie a jejich odběr v roce 2002	78

tabulka 1.52	Podíl distributorů na prodeji el. energie v kraji Vysočina	78

tabulka 1.53	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v kraji v roce 2002	79

tabulka 1.54	Počet odběrných míst a jejich spotřeba el. energie v roce 2002 (JME)	80

tabulka 1.55	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v roce 2002 (JČE)	80

tabulka 1.56	Vývoj počtu odběratelů elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru (JČE)	81

tabulka 1.57	Vývoj prodeje elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru (JČE)	81

tabulka 1.58	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v roce 2002 (JČE)	81

tabulka 1.59   Rozdělení spotřeby a podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v roce 2002 (VČE)	82

tabulka 1.60	Celkový počet odběrných míst zemního plynu a jejich odběr v roce 2002	82

tabulka 1.61	Podíl distributorů na prodeji zemního plynu v kraji v roce 2002	83

tabulka 1.62	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě zemního plynu v kraji v roce 2002	83

tabulka 1.63	Vývoj počtu odběratelů  ZP v jednotlivých kategoriích odběru (JMP)	84

tabulka 1.64	Vývoj prodeje zemního plynu v jednotlivých odběratelských kategoriích (JMP)	84

tabulka 1.65	Podíl kategorií odběratelů na prodeji ZP v roce 2002 (JMP)	84

tabulka 1.66	Vývoj počtu odběratelů  ZP v jednotlivých kategoriích odběru (VČP)	85

tabulka 1.67	Vývoj prodeje zemního plynu v jednotlivých odběratelských kategoriích (VČP)	85

tabulka 1.68	Podíl kategorií odběratelů na prodeji ZP v roce 2003 (VČP)	85

tabulka 1.69	Počet odběratelů a prodej ZP v roce 2002 (JČP)	86

tabulka 1.70	Počet odběratelů a prodej ZP v roce 2002 (ČMP)	86

tabulka 1.71	Počet bytů zásobovaných z CZT	87

tabulka 1.72	Instalovaný tepelný a elektrický výkon největších výrobců tepla	88

tabulka 1.73	Množství vyrobeného a prodaného tepla	88

tabulka 1.74	Roční výroba elektrické energie	90

tabulka 1.75	Spotřeba paliv u výrobců tepla a elektrické energie	90

tabulka 1.76	Spotřeba kapalných paliv	91

tabulka 1.77	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji (REZZO 1,2,3 - r.2001)	92

tabulka 1.78	Podíl tříděných a netříděných paliv a dřeva	93

tabulka 1.79	Největší spotřebitelé pevných paliv v kraji	94

tabulka 1.80	Roční spotřeba paliva REZZO 1	95

tabulka 1.81	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 1	95

tabulka 1.82	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 1	95

tabulka 1.83	Roční spotřeba paliva REZZO 2	96

tabulka 1.84	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 2	96

tabulka 1.85	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 2	96

tabulka 1.86	Spotřeba paliv REZZO 3	97

tabulka 1.87	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 3	97

tabulka 1.88	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 3	97

tabulka 1.89	Počet bytů podle paliva použitého k vytápění	97

tabulka 1.90	Spotřeba jednotlivých druhů paliv a energie ve spotřebitelských sektorech v [TJ]	98

tabulka 2.1	Rozdělení a rozloha organizačních jednotek JME	102

tabulka 2.2	Délka sítí a počet elektrických stanic JME v kraji	103

tabulka 2.3	Plynofikace podle okresů	106

tabulka 2.4	Počet a délka přípojek JMP a.s.	107

tabulka 3.1	Dostupný a ekonomický potenciál OZE v ČR	123

tabulka 3.2	Scénář Shell – vývoj spotřeby prvotních energetických zdrojů	124

tabulka 3.3	Specifické výkony zářivé energie a podíl difúzního záření při různých povětrnostních  podmínkách v ČR	125

tabulka 3.4	Typická denní nabídka záření na jižně orientované kolektory	125

tabulka 3.5	Počet domů na Vysočině (trvale obydlené)	130

tabulka 3.6	Dostupný potenciál využití sluneční energie v kraji Vysočina	130

tabulka 3.7	Předpokládaný potenciál větrné energie na Vysočině	134

tabulka 3.8	Vyhodnocení současného využití vodní energie na Vysočině	137

tabulka 3.9	Nárůst výroby el. energie při zvýšení účinnosti	139

tabulka 3.10	Stanovení nevyužitelného potenciálu vodní energie	139

tabulka 3.11	Technologie pro spalování a zplyňování biomasy pro výrobu elektřiny	141

tabulka 3.12	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji Vysočina	143

tabulka 3.13	Největší spotřebitelé biomasy v kraji Vysočina (dle REZZO 1)	144

tabulka 3.14	Spotřeba biomasy podle okresů kraje Vysočina	145

tabulka 3.15	Využití  plynné  biomasy v kraji Vysočina	145

tabulka 3.16	Rozdělení regionů dle vhodnosti k pěstování energetických plodin	147

tabulka 3.17	Bilance půdy v okresech k 31.12.2002 [ha]	148

tabulka 3.18	Odhad potenciálu dendromasy v kraji Vysočina	150

tabulka 3.19	Osevní plochy zemědělských plodin v roce 2002	151

tabulka 3.20	Potenciál pro energetické využití odpadní obilné slámy	151

tabulka 3.21	Potenciál pro energetické využití řepkové slámy	152

tabulka 3.22	Potenciál pro energetické využití sena z TTP	152

tabulka 3.23	Souhrn odpadní rostlinné biomasy pro energetické účely	153

tabulka 3.24	Potenciál cíleně pěstované biomasy na orné půdě po okresech	154

tabulka 3.25	Potenciál cíleně pěstované biomasy na orné půdě po mikroregionech	154

tabulka 3.26	Spotřeba pevných fosilních paliv podle okresů	157

tabulka 3.27	Celkové zhodnocení odpadní biomasy	158

tabulka 3.28	Potenciál bioplynu hospodářských zvířat v kraji Vysočina	159

tabulka 4.1	Potenciál úspor v sektoru bydlení	164

tabulka 4.2	Potenciál úspor v sektoru terciální sféry	167

tabulka 4.3	Potenciál úspor v podnikatelském sektoru	168

tabulka 4.4	Potenciál úspor na straně spotřeby energie	168

tabulka 4.5	Potenciál úspor u výrobních a distribučních systémů	171

tabulka 5.1 Výroba elektřina a tepla v jednotlivých variantách ( MWh/rok)	180

tabulka 5.2 Celková  energetická bilance v MWh/rok	181

tabulka 5.3 Spotřeba paliv v MWh za rok	191

tabulka 5.4 Hodnota znovupořízení (investiční náročnost) zařízení vyrábějících teplo a elektřinu( mil. Kč.)	192

tabulka 5.5 Náklady vstupů v mil. Kč/rok	192

tabulka 5.6 Provozní náklady (mil. Kč/rok)	193

tabulka 5.7 Celková účinnost energetického systému	194

tabulka 5.8 Emise znečišťujících látek (t/rok)	194

tabulka 5.9 Rozdílová analýza v (t/rok)	194

tabulka 5.10 Emise skleníkových plynů (t/rok)	195

tabulka 5.11 Rozdílová analýza (t/rok)	195

tabulka 5.12 Souhrnné indikátory dopadů (t/rok)	196

tabulka 5.13 Spotřeba primárních energetických zdrojů v MWh	197

tabulka 5.14 Počet nových pracovních míst	197

tabulka 5.15 Indikátory udržitelného rozvoje	199

tabulka 5.16 Ocenění externalit znečisťujících látek	200

tabulka 5.17  Přínos realizace scénáře cíleného vývoje	201

tabulka 5.18 Scénář přirozeného vývoje-přínosy	202

tabulka 5.19 Scénář přirozeného vývoje – bilance přínosů a nákladů	202

tabulka 5.20 Scénář cíleného vývoje  - přínosy	203

tabulka 5.21 Scénář cíleného vývoje - bilance přínosů a nákladů	203

tabulka 5.22 Kritéria rentability podpory doporučené varianty rozvoje z veřejných prostředků	204

tabulka 6.1	Možná účast na financování programů	214

Grafy

graf 1.1	 Podíl bytů podle paliva použitého na vytápění - bytový fond	64

graf 1.2	Podíl bytů podle paliva použitého na vytápění - rodinné domy	65

graf 1.3	Podíl bytů podle paliva použitého na vytápění - bytové domy	65

graf 1.4	Podíl instalovaného výkonu v elektrárnách v kraji Vysočina	66

graf 1.5	Podíl vyrobené elektrické energie v elektrárnách v kraji Vysočina	68

graf 1.6	Vývoj počtu odběratelů zemního plynu (JMP)	70

graf 1.7	Vývoj prodeje zemního plynu (JMP)	71

graf 1.8 	 Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na prodeji zemního plynu (JMP)	73

graf 1.9	Struktura spotřeby pevných paliv	76

graf 1.10	 Struktura spotřeby pevných paliv podle množství	76

graf 1.11	 Struktura spotřeby pevných paliv dle tepla v palivu	79

graf 1.12	 Podíl tříděných a  netříděných paliv a dřeva	79

graf 3.1	Podíl OZE na hrubé spotřebě primárních energetických zdrojů v Evropě	122

graf 3.2	Skladba spotřeby primárních energetických zdrojů v ČR	122

graf 3.3	Skladba primární spotřeby OZE v ČR roce 2000	123

graf 3.4	Celkové množství dopadající energie	126

graf 3.5	Počet PV systémů v rámci programu „Slunce do škol“ na Vysočině (k 5/2004)	128

graf 3.6	Počet možných VE podle okresů	135

graf 3.7	Porovnání počtu MVE podle okresů	138

graf 3.8	Porovnání instalovaného výkonu MVE podle okresů [kW]	138

graf 3.9	Struktura spotřeby pevných paliv	143

graf 3.10	Porovnání velikosti spotřeby jednotlivých druhů pevných paliv	144

graf 3.11	Celkové zhodnocení odpadní rostlinné biomasy pěstované na OP [GJ/rok]	153

graf 3.12	Analýza náhrady fosilních paliv biopalivy – celkové shrnutí [GJ]	158

graf 5.1	Měrné náklady na vyrobený GJ s uvažováním pořizovacích i provozních nákladů	176

graf 5.2	Investiční podíl v ceně tepla při individuálním vytápění	176

graf 5.3	Provozní náklady na vytápění (palivo+elektřina)	177

graf 5.4	Externí náklady, které nejsou zahrnuty v ceně tepla	178

graf 5.5	Investiční bariéry environmentálních technologií	178

graf 5.6	Riziko nevyužívání environmentálních technologií	179

graf 5.7	Investiční náročnost zařízení na výrobu elektřiny a tepla	192

graf 5.8	Náklady vstupů ( mil. Kč/rok)	193

graf 5.9	Provozní náklady (mil.Kč/rok)	193

graf 5.10	Emise znečišťujících látek na území kraje	195

graf 5.11	Emise CO2 v jednotlivých variantách (t/rok)	195

graf 5.12	Procentní snížení dopadů na životní prostředí	196

graf 5.13	Náklady v tis. Kč./rok	205

graf 5.14	Přínosy v tis. Kč./r	205

graf 5.15	Přínosy- náklady	206

graf 5.16	Přínosy – náklady kumulovaně	206

Obrázky:

obrázek 1.1	Dovozní cena ropy(nominální ceny)	35

obrázek 1.2	Odhad produkce norské ropy do roku 2010	36

obrázek 1.3	Odhad produkce britské ropy do roku 2010	36

obrázek 1.4	Odhad produkce americké ropy do roku 2010	37

obrázek 1.5	Odhad produkce ropy na Aljašce do roku 2010	37

obrázek 1.6	Dovozní ceny uhlí	38

obrázek 1.7	Dovozní ceny zemního plynu a  LNG	38

obrázek 1.8	Ceny ropy od roku 1861	42

obrázek 1.9	Prognóza vývoje ceny ropy do roku 2018	42

obrázek 1.10	Vývoj cen energií v ČR ve srovnání s EU	45

obrázek 2.1	Přenosová síť České republiky	100

obrázek 2.2	Schéma sítě tranzitních plynovodů	101

obrázek 2.3	Schéma ropovodů v ČR	101

obrázek 2.4	Orientační mapa sítí VVN  400 kV  a 110 kV	105

obrázek 2.5	Orientační mapa sítí VN  35 kV a 22 kV	106

obrázek 3.1	Mapa ČR – Intenzita využitelného solárního zařízení [W/m2]	125

obrázek 3.2	Větrná mapa ČR s rozdělením území dle intenzity proudění větru	131

obrázek 3.3	Zemědělské oblasti LFA	146

obrázek 3.4	Rozdělení vyprodukované dendromasy (Johansson&Wernius, 1974)	149

obrázek 3.5	Mapa potenciálu území pro využití geotermální energie	159

obrázek 5.1	Strategické priority	173

obrázek 5.2	Funkční schéma modelu GEMIS	187

obrázek 5.3	Příklad sestavení procesního řetězce kombinované výroby tepla a elektřiny z kapalných paliv	188

obrázek 5.4	Bilanční, enviromentální a ekonomické výstupy	190

obrázek 6.1	Schématické snížení potřeby fosilních paliv programem	208

obrázek 6.2	Rozhodovací matice pro působení veřejného sektoru	213

obrázek 6.3	Vícezdrojové financování programů	215

obrázek 6.4	Schéma funkce a vytvoření energetického managementu	222

obrázek 6.5	Dělení energetického managementu	223

obrázek 6.6	Princip neustálého zlepšování	224

obrázek 6.7	Oblasti působnosti vnějšího energetické managementu	226

obrázek 6.8	Proces neustálého zlepšování energetického systému	227

obrázek 6.9	 Model řešení vzniklých problémů	228

obrázek 6.10	Model rozhodování o poskytnutí dotace	229

obrázek 6.11	Proces neustálého zlepšování	235

## Seznam zkratek

         AP	akční plán

         CIF	cost, insurance, freight

         CZK	česká koruna

         CZT	centralizované zásobování teplem

         ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

         DOE	Department of Energy

         DPH	daň z přidané hodnoty

         DSM	Demand Side Management

         EU	Evropská Unie

         GCC 	Gulf Co-operation Council

         GEMIS	Global emission model integrated system

         HDP	hrubý domácí produkt

         IEA      	International Energy Agency

         IRR	vnitřní výnosové procento

         KEA	krajská energetická agentura

         KVET	kombinovaná výroba elektřiny a tepla

         LCP	Least Cost Planning

         LTO	lehký topný olej

         MF	Měnový fond

         NATO	North Atlantic Treaty Organization

         NPV	čistá současná hodnota

         OECD 	Organization for Economic Cooperation and Development

         OP	operační program

         OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries

         OZE	obnovitelné zdroje energie

         PB	propan-butan

         REZZO	registr zdrojů znečištění ovzduší

         STL	střednětlaký

         TTO	těžký topný olej

         TUV	teplá užitková voda

         ÚEK	územní energetická koncepce

         ÚP	Územní plan

         USD	americký dolar

         VN	vysoké napětí

         VTL	vysokotlaký

         VÚC	velký územní celek

         VVN	velmi vysoké napětí

         ZP	zemní plyn

# Rozbor trendů vývoje

## Analýza stávajícího stavu

### Státní energetická politika, Státní energetická koncepce

#### Státní energetická politika

Státní energetická politika je základní dokument vyjadřující cíle v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany  životního prostředí. Státní energetickou politiku zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu jako otevřený dokument s výhledem na 30 let a předkládá ji ke schválení vládě. Tento dokument byl vládou schválen dne 12. ledna 2000. Naplňování státní energetické politiky je tímto ministerstvem vyhodnocováno v minimálně dvouletých intervalech, o výsledcích vyhodnocení  informuje vládu a navrhuje případné změny.

Za hlavní strategické cíle státní energetické politiky je nutno považovat stanovení základní koncepce dlouhodobého rozvoje energetického  sektoru a stanovení nezbytného legislativního a ekonomického prostředí, které by motivovalo výrobce,  distributory a spotřebitele energie k ekologicky šetrnému chování.

Ve spotřebitelské oblasti patří k dlouhodobým strategickým cílům státní energetické politiky snížení energetické a surovinové náročnosti celého národního hospodářství na úroveň vyspělých průmyslových států. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zejména podporou nových výrobních technologií s minimální energetickou a surovinovou náročností a s maximálním zhodnocením použité energie a surovin národní prací. V terciální sféře by mělo být dosaženo snížení energetické náročnosti především podporou programů, vedoucích k úsporám energie a vyššímu využívání alternativních energetických a surovinových zdrojů při zásobování obyvatelstva energií.

Energetika tvoří páteř naší ekonomiky, její efektivní fungování je proto nezbytným předpokladem dalšího rozvoje a růstu životní úrovně obyvatel.  Energetická politika je úzce provázána se surovinovou politikou  i se Státní politiku životního prostředí a vychází tedy z dlouhodobých záměrů vlády na zajištění udržitelného rozvoje.

Energetická politika ČR je založena  na stejných základech jako energetická politika EU, to znamená, že se soustředí na:

- ochranu životního prostředí a respektování zásad udržitelného rozvoje

- bezpečnost dodávek energie

- podporu konkurenční schopnosti ekonomiky.

Za základní problémy v energetice lze dle tohoto dokumentu považovat:

- dokončení procesu nápravy cen a tarifní struktury energetických komodit a služeb, včetně úpravy odpisových sazeb a valorizace odpisových základů pro energetická zařízení pro účely tvorby cen,

- efektivní privatizace státních podílů v klíčových energetických společnostech, při zachování přiměřené míry vlivu státu na zacházení s energetickými zdroji a příslušnou energetickou infrastrukturou s kombinováním vlastnických práv a legislativních nástrojů,

- stanovení jasného regulačního rámce pro jednotlivá energetická odvětví, včetně definování a legislativního zakotvení závazků, které mohou být uloženy podnikatelským subjektům činným v energetice ve veřejném a všeobecně ekonomickém zájmu (např. spolehlivost a bezpečnost dodávek, nediskriminační podmínky dodávek, standardy kvality výrobků a služeb, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana životního prostředí apod.),

- umožnění vzniku konkurence v oblasti výroby a dodávek energie, s postupným otevíráním možnosti volby dodavatele pro jednotlivé skupiny odběratelů ve vazbě na vývoj v EU a v kandidátských zemích, při současném respektování stavu a vývoje obchodní bilance státu,

- vytvoření funkčního, nediskriminačního, průhledného a motivujícího systému podpory úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla,

- podpora únosné těžby domácích energetických nerostných surovin s přihlédnutím na sociální aspekty a udržení zaměstnanosti v těžebních regionech, na schopnost zahlazovat následky těžby a s ohledem na pravidla Evropské unie o státní pomoci, rozvoje energetické koncepce ČR, zejména ve vazbě na dostupnost ostatních primárních energetických zdrojů v ČR.

Pro tyto jednotlivé problémy je v tomto dokumentu navrženo řešení. Dále se dokument zabývá právními normami a postupem vstupu do EU.

V další části je řešena ochrana životního prostředí. Energetika bude souběžně plnit veškeré mezinárodní závazky, týkající se ochrany prostředí.

Hlavní cíle energetické politiky

| Cíl | Termín |
| --- | --- |
| Uplatnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - realizace Státního programu úspor podle usnesení vlády č. 480/1998 (po přijetí zákona o hospodaření energií dle příslušných národních programů) | trvalý úkol |
| Program privatizace energetického sektoru - obecné principy privatizace státních podílů a vlastní realizační program (s výjimkou přenosových sítí) ve spolupráci s MF a FNM (gesce MF) | 2000 |
| Dokončení legislativních změn v energetice dle Plánu legislativních prací vlády (schváleného usnesením vlády) s tím, že bude dosaženo kompatibility s legislativou Evropské unie Legislativní rámec bude připraven takto: a) nový energetický zákon - předpokládaný termín nabytí účinnosti b) zákon o státní energetické inspekci c) zákon o hospodaření energií - předpokládaný termín nabytí účinnosti | 2002 1/2001 1/2001 10/2000 |
| Základní strategie cenové a daňové politiky pro energetický sektor Náprava cen elektřiny a plynu a úprava odpisových základů a valorizace odpisových základů pro energetická zařízení pro účely tvorby cen | 2001 2002 |
| Harmonogram postupného otevírání trhu s elektřinou a zemním plynem, rozhodnutí o jednotlivých krocích - řešeno v energetickém zákoně | 2002 - 2008 |
| Časový plán a realizace změn ekonomické a energetické statistiky, včetně potřebných úprav zákona o statistice podle požadavků Evropské unie (Statistický úřad Evropských společenství - EUROSTAT) a OECD (Mezinárodní energetická agentura - IEA) | 2000 |
| Zahájení činnosti nezávislého regulačního orgánu pro energetická odvětví | 1/2001 |

Zdroj: Státní energetická politika

#### Energetická politika EU

Základní úpravu vztahů mezi EU a ČR představuje mezinárodní smlouva (tzv. Evropská dohoda, ED), tato úmluva nabyla právní platnost k 1.únoru 1995. Tato dohoda obsahuje přímo závazek zajistit postupné sbližování práva ČR s právem ES. Dne 31.3.1998 byly zahájeny rozhovory o členství ČR v EU a gestorem prací za oblast energetiky bylo vládou stanoveno MPO.

Právní úprava energetiky EU směřuje k podpoře tří hlavních principů a to k : podpoře konkurenceschopnosti, bezpečné zajištění energetických dodávek a ochraně životního prostředí. Základním nástrojem pro dosažení výše uvedených cílů EU je dokončení tzv. vnitřního trhu, jako nejvyššího stupně liberalizace a integrace mezi členskými státy EU.

V souladu s požadavkem EU vypracovala ČR Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 163/98, aktualizován usnesením vlády č. 474/99 a předán Evropské komisi při zahájení rozhovorů o členství. Národní program bude pravidelně, nejméně každý rok, aktualizován a doplněn, přičemž budou zapracovány pravidelné Hodnotící zprávy Evropské komise a priority vytyčené v Partnerství pro vstup. Současně bude zajištěn soulad Národního programu s Hospodářskou strategií vlády pro vstup do EU. Součástí Národního programu je harmonogram plnění jednotlivých legislativních a s nimi souvisejících kroků při implementaci energetické právní úpravy v ES. Poskytování finančních prostředků z Evropské unie je podmíněno dosažením souladu Národního programu s prioritami EU.

Evropská dohoda obsahuje v čl. 79 oboustranný závazek spolupracovat ve vymezených oblastech, které zahrnují mj. formování a plánování energetické politiky na centrální i regionální úrovni. Vlastní spolupráce probíhá pravidelně zejména v rámci Výboru Rady přidružení a příslušného Podvýboru pro energetiku.

Dle Lisabonského procesu je prioritním cílem EU v oblasti energetiky  zajištění bezpečných dodávek energie  pro všechny spotřebitele za rozumné ceny při respektování životního prostředí a podpoře zdravé konkurence na evropském trhu. Důraz je kladen na přeorientování se ze strany nabídky na stranu poptávky, z toho plyne, že se snaží změnit chování spotřebitele. Na straně dodávek je prioritou boj proti globálnímu oteplování. Klíč k tomuto vidí EU v obnovitelných zdrojích energie a nových technologiích.

V oblasti energetiky stanovil Lisabonský proces cíl nazvaný Evropský prostor energií, který obsahuje dílčí úkoly:

- Liberalizace trhů s energií (elektřina a plyn)

- Vybudování transevropských energetických sítí

- Propojení elektrizačních soustav do r. 2005 v rozsahu cca 10%

- Aplikace jednotné energetické daně

- Vytvoření sazebníku pro přeshraniční přenos elektrické energie

- Stanovení finančních pravidel na Trans European Energy Networks

Ke splnění jednotlivých cílů vydala EU příslušné nařízení a směrnice, které budou předmětem další kapitoly.

Dne 12. listopadu 1999 byla kapitola 14 Energetika na společném jednání zástupců EU a ČR otevřena k vlastním předvstupním negociacím.

ČR bude také plnit své závazky v rámci Energetické charty vyplývající zejména z ratifikované Dohody k energetické chartě a bude se účastnit i prací na připravované dohodě o tranzitu energie.

#### Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce (SEK) byla schválena dne 10. 3. 2004. „Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.“ Takto je Státní energetická koncepce definována v usnesení vlády č. 211/2004. Státní energetická koncepce konkretizuje vize dané státní energetické politiky, stanovuje cíle, jichž lze stát dosáhnout při vývoji energetiky ve výhledu příštích 30 let.

Energetická koncepce se aktualizuje  na základě:

- analýz vývoje  a současného stavu energetického hospodářství

- vyhodnocení  a plnění cílů daných státní energetickou politikou z roku 2000

- závazků ČR v oblasti energetiky a životního prostředí

- vyhodnocení scénářů možného vývoje do roku 2030

Státní energetická koncepce stanovuje soubor cílů, které bude ČR sledovat v rámci udržitelného rozvoje. K jejich naplnění byly navrženy odpovídající nástroje. Naplňování priorit a cílů bude kontrolovat a vyhodnocovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, o výsledcích bude toto ministerstvo informovat vládu a v případě potřeby bude vládě předkládat návrhy na změny ve Státní energetické politice.

Základní priority Státní energetické koncepce jsou maximální:

- nezávislost

- bezpečnost

- udržitelný rozvoj

Cíle Státní energetické koncepce směřují k naplnění vize a rozpracovávají základní principy. Hlavní cíle jsou čtyři a obsahují několik dílčích cílů, tyto cíle jsou řazeny dle své důležitosti. Na prvním místě je maximalizace energetické efektivnosti. Tímto cílem jsou naplňovány požadavky nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje. Souhrnným vyjádřením energetické efektivnosti je ukazatel zhodnocení spotřeby primárních energetických zdrojů, resp. spotřeby elektrické energie v závislosti na  vytvořeném hrubém domácím produktu.

Druhým cílem dle významu je zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů. Tímto cílem jsou opět naplňovány všechny hlavní priority,  včetně dostatečně diverzifikované a dlouhodobě bezpečné spotřeby primárních energetických zdrojů a výroby elektřiny.

Cílem  číslo tři je maximální šetrnost k životnímu prostředí. Tímto cílem jsou naplňovány priority bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Tento cíl bude dosahován pomocí efektivní a k životnímu prostředí šetrné spotřebě primárních energetických zdrojů a šetrnou výrobou elektrické a tepelné energie.

Čtvrtým cílem je dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství. Tímto cílem jsou rovněž naplňovány priority bezpečnosti a udržitelného rozvoje.

V dalším  jsou vymezeny jednotlivé nástroje pro dosažení cílů stanovených Státní energetickou koncepcí. Prvním z cílů je maximalizace energetické efektivnosti. Energetická efektivnost je podmínkou pro rozvoj naší ekonomiky a je podmínkou udržitelného rozvoje. Je konstatováno, že dosažení energetické efektivnosti je

- nejlevnější,

- nejbezpečnější,

- nejrychlejší

cestou k dosažení všech priorit a cílů stanovených SEK. Pokud se totiž podaří snížit energetickou náročnost tvorby HDP, dojde ke snížení poptávky po energii a ke snížení emisí, vzroste konkurenceschopnosti ekonomiky a  sníží se závislost na zahraničním dovozu.

V současnosti je spotřeba energie málo zhodnocována přidanou hodnotou, energetická náročnost tvorby HDP je téměř dvakrát vyšší než je průměr EU. Z tohoto důvodu byl také vyhlášen Národní program hospodárného nakládaní s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

Aktuální nástroje pro dosažení tohoto cíle jsou:

- Zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon)

- Zákon č. 406/2000 Sb., (o hospodaření s energií)

- Národní program hospodárného nakládaní s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

- Vyhodnocování plnění cílů Státní energetické koncepce

- Legislativa podpory výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů

Mezi dlouhodobé cíle v rámci sledovaného cíle patří: pokles energetické náročnosti tvorby HDP, v intervalu 3 až 3,5 % ročně, nezvyšování absolutní výše spotřeby primárních zdrojů energie, pokles elektroenergetické náročnosti tvorby HDP. Mezi cíle do roku 2005 patří stabilizace meziročního poklesu celkové energetické náročnosti na minimální úrovni 2,6 %, pokles elektroenergetické náročnosti na minimální úrovni 2 %. Mezi nově navržené nástroje patří:

- Novely zákonů 458/2000 Sb., 406/2000 Sb.

- Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie

- Podpora využití kombinovaní výroby elektřiny  a tepla

- Investiční pobídky

- Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektřiny za zdroje s vyšší energetickou účinností a s příznivějším vlivem na životní prostředí

- Programy podpory výzkumu a vývoje

- Ekologizace daňové soustavy

Dalšími nástroji jsou nástroje pro dosažení druhého cíle SEK a tím je „ Zajištění efektivní výše a  struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů“. ČR již v současné době  významně diverzifikovala druhovou spotřebu primárních energetických zdrojů, závislost na dovozu je nyní asi 32 %. Ve struktuře dovozu je samozřejmě nevyváženost, 100 % závislost je na dovozu ropy, plynu a jaderného paliva, schodek obchodní bilance energetických komodit dosahuje 70- 80 milionů Kč., přičemž energetické komodity tvoří asi 9 % z celkového dovozu ČR. Ke snížení energetické závislosti ČR může přispět růst energetické efektivnosti, podpora obnovitelných zdrojů energie, růst disponibility a prodloužení životnosti domácího potenciálu zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí. V rámci tohoto cíle jde i o zajištění funkčnosti energetického hospodářství za různých krizí. Zvládnutí mimořádných situací řeší zákon č. 458/2000 Sb., formou vyhlášení stavů nouze. Krizové řízení je dále upraveno zákony č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) a č. 241/2000 Sb., o opatřeních pro krizové stavy.

Mezi aktuálně platné nástroje pro dosažení tohoto cíle patří:

- Zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon)

- Zákon č. 406/2000 Sb., (o hospodaření s energií)

- Národní program hospodárného nakládaní s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

- Vyhodnocování plnění cílů Státní energetické koncepce

- Autorizace na výstavbu výroben elektřiny a tepla podle zákona č. 458/2000 Sb.

- Zákony č. 240/2000 Sb (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb. ( o opatřeních pro krizové stavy)

Dlouhodobé cíle v oblasti sledovaného cíle jsou: V časovém horizontu do roku 2030 naplnit tuto strukturu spotřeby primárních energetických zdrojů:

- Tuhá paliva: 30-32 %

- Plynná paliva: 20-22 %

- Kapalná paliva: 11-12 %

- Jaderné palivo: 20-22 %

- Obnovitelné zdroje: 15-16 %

Nepřekročit mezní limity dovozní energetické závislosti:

- v roce 2010 maximálně: 45%

- v roce 2020 maximálně: 50 %

- v roce 2030 maximálně: 60%

Byly navrženy  nové zákony pro dosažení daného cíle.

Třetím cíle daným SEK je „ Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí“. Je třeba si uvědomit, že globální změna klimatu  je dnes  asi největší hrozbou pro celou civilizaci. Energetické hospodářství ČR díky procesu rozsáhlých investičně náročných úprav provozních zařízení dosáhlá významného snížení zátěže životního prostředí. Z tohoto důvodu nemá ČR problém s dodržením emisních stropů SO2 a NOx. Problémem je v oblasti životního  prostředí emisní strop pro VOC a měrné emise CO2 a NOx, které mají stále vyšší úroveň ve srovnání se zeměmi EU. Aktuálně platně nástroje jsou obecné ( shodné pro plnění předchozích cílů- viz. Zákony č. 458 a 406 a Národní program úspor energie atd.) Nástroji, které se vztahují konkrétně k této oblasti jsou:

- Zákon č. 86/ 2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

- Nařízení vlády č. 350/2002., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

- Nařízení vlády č. 352/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy

Mezi dlouhodobé cíle v této oblasti patří:

- Splnění závazných emisních stropů EU v roce 2010

- Splnění mezinárodních závazků vyplývajících z Kjótského protokolu

- Vytvářet podmínky pro vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů energie, podíl 15-16 % v roce 2030

- Vytvářet podmínky pro vyšší využití druhotných a alternativních zdrojů energie

- Připravit se na využití obchodu s emisemi skleníkových plynů

Ke splnění těchto cílů jsou navrženy i nově navržené nástroje v oblasti sledovaného cíle:

- Novely zákonů č. 458/ 2000 Sb., č. 406/2000 Sb.

- Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006- 2009

- Zákon  o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie

- Podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

- Vyšší využití alternativních paliv v  dopravě

- Investiční pobídky

- Programy podpory výzkumu a vývoje

- Ekologizace daňové soustavy

- Obchodování s emisními kredity u skleníkových plynů

Tyto nástroje by měly přispět k naplnění daného cíle.

Konečně čtvrtým cílem je dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství. Tento cíl, byl hlavní prioritou obou dosavadních Státních energetických koncepcí. Cílem bylo, aby ČR byla připravena na konkurenční prostředí v EU. Tento proces musí být uspořádán tak, aby byl přijatelný z hlediska sociálních dopadů na zaměstnance v energetickém sektoru i na obyvatele.

V současnosti se podařilo na základě Státní energetické politiky uskutečnit řadu krátkodobých kroků ekonomické transformace energetického hospodářství.- program privatizace, etapový program liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem, deregulace cen elektřiny a zemního plynu. Provádění těchto opatření si vyžádalo mj. snížení zaměstnanosti v energetickém  sektoru. A to z původních asi 150 tis. zaměstnanců v roce 1990 na 61 tis. v roce 2002. Výdaje za energie tvoří asi 11 % výdajů  průměrné české domácnosti. což je asi  třikrát více než je průměr ve vyspělých zemích  EU ( Německo, Francie).

Dlouhodobým cílem je přizpůsobovat transformační opatření v energetickém hospodářství modelu v rámci EU.

Nově navržené nástroje v oblasti tohoto cíle jsou:

- Upřesnit strategii liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem

- Přístup k sítím pro mezinárodní obchod s elektrickou energií- upravit podmínky pro mezistátní obchod s elektřinou podle nařízení EK č. 1228/c2003/Es o podmínkách přístupu k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny

- Veřejný zájem v energetice včetně dlouhodobého plánování

- Ochrana konečných zákazníků

- Řízení energetiky v krizových stavech- novela legislativy

- Informovat odběratele o dlouhodobých tendencích vývoje

- Programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

- Statistika, mediální opatření

Další částí dokumentu je  sumarizace nástrojů pro splnění  priorit a cílů Státní energetické koncepce. Tyto nástroje můžeme již na základě předchozích částí tohoto dokumentu rozdělit na nástroje:

- Legislativní

- Státní programy podpory a útlumu

- Dlouhodobé výhledy a koncepce

- Analytické nástroje

- Mediální a další opatření

Legislativní opatření jsou základní cestou zabezpečující splnění cílů SEK v podmínkách demokratické tržně orientované ekonomiky. Tato opatření můžeme rozdělit do dvou kategorií a to na právní normy již existující a na právní normy nově připravované nebo ty, které musí  být pro splnění daných cílů novelizovány.  Prosazení cílů SEK bude probíhat v souladu s legislativním plánem vlády.

Druhou skupinou nástrojů jsou Státní programy podpory a útlumu. Jsou to specifické nástroje pro dosažení sledovaných cílů. Mezi tyto program patří:

- Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.   Program má za úkol stimulovat  spotřebitele k vyššímu využití těchto zdrojů, informovat o možnostech využití těchto zdroj atd.

- Programy podpory výzkumu a vývoje vč. Národního programu výzkumu, které mají zajistit jejich vyšší orientaci na cíle  určené SEK

- Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích zdrojů znečištění ovzduší. –Cílem je  dosáhnout v roce 2010 národních emisních stropů  SO2 a NOx ze zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší

- Programy útlumu uhelného, rudného a uranového průmyslu mají upřesnit spoluúčast státu na restrukturalizaci tohoto sektoru

- Programy řešení sociálních důsledků snižování zaměstnanosti v uhelném průmyslu a elektroenergetice. –Obsahují podklady pro řešení této situace, , budování infrastruktury, průmyslových zón a programy rozvoje zaměstnanosti.

Třetí skupinou nástrojů jsou Dlouhodobé výhledy a koncepce. Cílem je vypracovat transparentní a nediskriminační dlouhodobé dokumenty, což je požadavek EU. Státní energetická koncepce musí být provázána s územními energetickými koncepcemi, které podle zákona č. 406/2000 Sb., z této koncepce vycházejí. Dalším požadavkem je vypracovat dlouhodobý výhled v energetickém hospodářství do roku 2030, tento výhled bude klíčový pro uvažování investorů. Dalším požadavkem je vypracovat koncepci obnovy dožívajících výroben elektřiny za zdroje s vyšší energetickou účinností. Je součástí dlouhodobého výhledu v energetickém hospodaření. Jedním ze skupiny těchto nástrojů je i dlouhodobá indikativní koncepce využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je nutné vytvořit strategii vycházející z průkazných možností využití obnovitelných zdrojů energie. Tato koncepce musí zahrnout i podmínky a aktivity jiných odvětví, jako ze zemědělství, lesnictví as petrochemii atd.

Dalšími nástroji jsou analytické nástroje, mezi něž patří požadavky jako: vyhodnocení plnění cílů SEK jednou za tři roky, analýzy vývoje a dlouhodobého zabezpečení energií (trvale, ročně), analýzy dopadů na životní prostředí, dopady na zaměstnanost a rozpočty domácností (jednou za tři roky). Dalším nástrojem v rámci této skupiny nástrojů je energetická statistika - je třeba upravit statistiku do souladu s rozhodnutím Rady č. 2367/2002/ES o statistickém programu Unie na roky 2003- 2007. Poslední součástí jsou mediální opatření- je třeba kvalitně informovat veřejnost a záměrech daných EK.

Komplexní energetický scénář

Soubor komplexních energetických scénářů byl podkladovým materiálem pro přípravu Státní energetické koncepce. Scénáře obsahovaly stěžejní  energetické, ekologické, a ekonomické a sociální parametry možných směrů vývoje energetického hospodářství do roku 2030, v závislosti na variantách tempa růstu HDP a opatřeních státu k ovlivnění vývoje energetického hospodářství.

Pro vypracování scénářů byl požit model EFFOM/ENV (Energy Flow Optimization Model- ENVironment). Jde o lineární dynamizovaný optimalizační model, zaměřený na ekonomiku, energetiku a životní prostředí. Byl již použit v celé řadě zemí. Cílem modelu je nalezení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou při vynaložení minimálních nákladů po celé zkoumané období.

V souvislosti s odhadem budoucího vývoje bylo vypracováno 41 scénářů a citlivostních analýz. Scénáře byly  specifikovány z národohospodářského i čistě energetického hlediska. Z hlediska  národohospodářského byly zpracovány tři  projekce vývoje  velikosti a struktury HDP a demografického vývoje : nízký, referenční a vysoký scénář. Z hlediska energetiky byly uvažovány některé klíčové momenty:

- Prodloužení či neprodloužení životnosti JE Dukovany

- Možnost výstavby nových jaderných elektráren

- Racionální přehodnocení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí

- Ceny a dostupnost paliv na světovém trhu

- Zpřísnění národních limitů na emise skleníkových plynů

Bylo vytvořeno několik základních variant scénářů, kromě tohoto byly pro referenční scénář pro variantu „setrvačnost“ počítány citlivostní analýzy na: investiční náklady jaderných elektráren, cenu dováženého černého uhlí, cenu dováženého zemního plynu.

Součástí závěrečného hodnocení navržených scénářů byla i vícekriteriální analýza. Zpracované scénáře byly hodnoceny dle kritérií: energetické náročnosti tvorby HDP, emisí CO2, dovozní energetické náročnosti, dopadů na zaměstnanost podle výše diskontovaných investičních nákladů. Byla použita  vážená i nevážená kritéria a další způsoby hodnocení.

Konečnou volbu preferovaného scénáře mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Vláda, protože výběr vhodné varianty je věcí politicko- strategického výběru.

MPO doporučila a vláda schválila „ Zelený scénář“. Toto rozhodnutí bylo povedeno  na základě těchto skutečností:

- administrativně neblokuje žádný zdroj primární energie

- poskytuje subjektům nejširší nabídku zdrojů

- má nejnižší dovozní náročnost a nejmenší dopady na snižování zaměstnanosti

- díky využití uhlí pro nové hnědouhelné elektrárny umožňuje nejvíce nahlédnout za rok 2030

- je to nejvíce odolný scénář vůči kolísání cen paliv na světových trzích

- nejvíce odpovídá historickým tradicím ČR

- byl nejčastěji doporučovanou variantou i v rámci veřejné diskuse

V červnu roku 2003 byl tento scénář vývoje dán k veřejné diskusi. Vývoj nových poznatků a hlavně podněty vzešlé z veřejné diskuse donutily provést nový propočet. Tento scénář byl označen jako „ Zelený scénář- U“

I tento scénář vychází ze základních předpokladů, jako jsou: růst disponibility domácích energetických zdrojů (hnědé uhlí), růst energetické efektivnosti, vyšší podpora OZE, možnosti výstavby nových jaderných zdrojů energie.

Nový scénář přiblížil „Zelený scénář“ více realitě roku 2004. Reagoval hlavně na vyšší podporu obnovitelným zdrojů energie, sjednocení DPH u tepla z CZT výší, kterou jsou zatíženy i ostatní komodity od roku 2007., uvažuje nové využití biomasy ve výrobnách elektřiny s výkonem vyšším jak 50 MW a jen dva jaderné bloky na místo uvažovaných tří. Tyto provedené změny ovlivnily výstupy z  původního „Zeleného scénáře“. V novém scénáři došlo k částečnému posílení role úspor a vyššímu využití OZE. Jednalo se vesměs o pozitivní změny , příznivě ovlivňující vize a cíle Státní energetické koncepce.

A jaké jsou výstupy plynoucího z toho schváleného scénáře budoucího vývoje? V následujících letech by měl  být zajištěn ekonomický a sociální rozvoj ČR při velmi malém růstu potřeby zdrojů energie. K tomuto růstu by mělo dojít v důsledku růstu zhodnocení energie při plnění kritérií udržitelného rozvoje. Mělo by dojít k poklesu energetické náročnosti z 1,212 na 0,454 MJ/Kč. Tímto vývojem bychom se měli přiblížit parametrům v zemích EU. Snížení zátěže životního prostředí by se mělo projevit  v dodržení všech  ekologických limitů. Mělo by dojít k poklesu spotřeby  hnědého uhlí o 40 %, ale uhlí by se mělo dále využívat v nových čistých uhelných technologiích. V roce 2030 by mělo dojít k růstu dovozu černého uhlí na 55 %,  spotřeba koksu by měla být celá kryta dovozem, na polovinu by měla poklesnou spotřeba ropy. Spotřeba zemního plynu by v roce 2030 měla vzrůst o jednu pětinu, jaderného paliva by se mělo spotřebovat 2,5 brát více než v roce 2000, Spotřeba OZE by měla vzrůst asi 6,4 krát oproti roku 2000.

Spotřeba elektřiny by měla  růst, ale průměrné tempo růstu by mělo poklesnout. Do roku 2010 by měl mít trh s elektřinou exportní charakter, poté by mělo dojít k rekonstrukci uhelných elektráren,  z tohoto důvodu by měl mít trh s elektřinou dovozní charakter. V letech 2020 až 2025 by mělo dojít k výstavbě nového jaderného bloku o výkonu 600 MW. V letech 2025 až 2030 by se měl postavit další blok o stejném výkonu. Po roce 2025 by se  jaderná energie měla stát technologií, která se na výrobě elektřiny podílí nejvíce. S růstem podílu výroby z OZE by ČR neměla mít problém se splněním cíle výroby elektřiny, tepla  z OZE. V roce 2030 by mělo dojít k obnově všech elektráren na hnědé uhlí, černé uhlí a zemní plyn, instalováno by mělo být 1200 MW výkonu JE. Dovoz elektřiny by však měl stále převažovat. ČR by v roce 2030 měla být plně závislá na dovozu zemního plynu, ropy a jaderného paliva. Vysoká závislost by měla být na černém uhlí, a to asi 55 %. Dovozní energetická náročnost v roce 2030 by měla vzrůst asi dvakrát.

Z výstupu „Zeleného scénáře- U“ plyne, že vize, cíle a indikativní ukazatele jsou splněny a to takto:

- Průměrné roční tempo poklesu energetické náročnosti tvorby HDP bude v prvém období do roku 2005 2,77, v celém prognostickém období 3,22 %

- Pokles elektroenergetické náročnosti, v prvním období 2,42%, po celé období do roku 2030 2,35 %

- Dovozní energetická náročnost bude v roce 2005 41,2 %, v roce 2010 42,3% a v roce 2030 57,8%

- Podíl OZE v roce 2010 bude splněn a mírně překročen

- Podíl OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů bude v roce 2005 5,4 % a do roku 2030 vzrostena 15,7%

- Závazné emisní stropy 2010 nebudou v roce překročeny.

Souhrnně lze říci, že výstupy z tohoto scénáře jsou v souladu s plánovanými prioritami, cíli a k dosažení těchto výstupů se počítá s aplikací nástrojů daných Státní energetickou koncepcí.

### Energetická legislativa ČR a EU

Základní právní rámec pro podnikání v oblasti energetiky prošel za poslední dobu celou řadou přeměn, které bylo nutné zavést zejména z důvodů přistoupení naší země k EU. Naše energetická legislativa respektuje i záměry Evropské energetické charty,  jejímž členem je ČR. Mezi základní principy,  ze kterých  vychází naše legislativa v oblasti energetiky, jsou:

- Průhlednost tržních podmínek

- Rovnost podmínek pro všechny kategorie odběratelů energie

- Zabezpečení volných výměn energie na vnitřním trhu EU

- Vytváření souboru vnitřních pravidel pro fungování energetického sektoru

Z těchto základních principů plyne, že cílem energetické legislativy je vytvořit příznivé tržní prostředí pro podnikání v energetice.

Mezi základní právní normy v oblasti energetiky patří:

zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“)

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

zákon č.18/1997 Sb., atomový zákon

zákon č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

zákon č.61/2002 Sb., kterým se mění zákon č.44/1988sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

daňová politika v oblasti cen energetických komodit a služeb (úroveň sazby DPH není srovnatelná se sazbami v EU)

novela zákona o dani z příjmu, o účetnictví (změna odpisových sazeb a odpisových základů energetických zařízení)

Základním  zákonem v oblasti uvedení naší legislativy do souladu s liberalizačními směrnicemi EU je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“). Tento zákon nabyl účinnosti 1.1. 2003. Předmětem úpravy tohoto zákona je úprava podmínek podnikání, výkon st. správy a regulace v energetických odvětvích jakými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti osob s tím spojených. Pro tento zákon se vžil název „Velký energetický zákon“ Zákon se dotýká pouze síťových energetických odvětví. Úplný řetěz energetických odvětví však zahrnuje navíc odvětví získávání prvotní energie (těžba uhlí, ropy, zemního plynu, získávání prvotní energie ze slunce, vody, větru,  apod.), odvětví energetických transformací (úpravárenství, rafinerie, výroba koksu, zušlechťování pevných paliv, výrobu elektřiny, výrobu tepla, apod.), a odvětví spotřeby (užití) energie. V elektroenergetice se zákon nevztahuje na nesíťovou elektřinu (akumulátory, suché články, agregáty pro výrobu elektřiny nepropojené s elektrizační soustavou apod.), v plynárenství se zákon nevztahuje na nesíťovou distribuci zkapalněných a stlačených plynů, v oblasti zásobování teplem se zákon nevztahuje na individuální výrobou tepla bez dodávky  třetím subjektům.

Další důležitou právní normou v oblasti energetiky je zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  Pro tento zákon se vžil název „Malý energetický zákon“. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, které vedou ke zvyšování hospodárnosti užití energie a šetrnému využívání přírodních zdrojů v České republice i ochraně životního prostředí, podporujících spolehlivost zásobování energií, konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj společnosti.

Cílem této právní normy je snížení energetické náročnosti. K tomu tomuto cíli jsou zaměřeny jednotlivé části:

- státní energetická koncepce a územní energetická koncepce

- národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

- opatření pro zvýšení účinnosti využití energie

- kombinovaná výroba elektřiny a tepla

- energetické štítkování a energetické audity

Dalšími důležitými zákony v oblasti energetiky jsou zákony ovlivňující komunální energetickou politiku, tyto zákony jsou důležité pro realizaci záměrů navržených v územní energetické koncepci. Mezi právní normy ovlivňující oblast energetiky patří:

- zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“)

- zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

- stavební zákon č. 50/1976

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

- zákon č.   40/1964 Sb., občanský zákoník

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

- zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zákon)

- zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR

- zákon č. 401/2000 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se podle paragrafu 4 odst. 1 písm. e) a paragrafu 19 odst. 1 písm. d) od daně osvobozují příjmy: „ z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních kolektorů, zařízení na výrobu a energetické využití biomasy a dřevoplynu, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštními předpisem, zařízení na využití geotermální energie, a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a bezprostředně v pěti následujících letech. Doba osvobození se nepřerušuje ani v případě odstávky v důsledku technického zhodnocení nebo oprav a udržování“

Dalším zákon, který má vliv na energetické zásobování a může motivovat subjekty k přechodu od pevných paliv k obnovitelným zdrojům energie je zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, kterým se podle paragrafu 9n odst. 1 písm. r) osvobozují od daně ze staveb: „stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení“.

Dosud platná právní úprava v oblasti energetiky nezaručuje splnění národního indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů, ke kterému se ČR zavázala podpisem smlouvy o přistoupení k EU a není harmonizována se směrnicí 2001/77/ES.

Z tohoto důvodu byl předložen návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Tento zákon upravuje v souladu s principy Evropského společenství způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“), zajistit vyšší podíl obnovitelných zdrojů, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k  udržitelnému rozvoji společnosti. Zákon vymezuje, pro účel poskytnutí podpory jednotlivé obnovitelné zdroje.Podpora podle tohoto zákona (dále jen „podpora“) se vztahuje na výrobu elektřiny a výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v zařízeních využívajících obnovitelné zdroje s výjimkou vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu výrobny5) nad 10 MWe. Zákon stanovuje povinný výkup energie z obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy požádá. Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů je velkou prioritou EU. Cílem EU je dosáhnout v roce 2010 12 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetické spotřebě. Česká republika má cíl dosáhnout 10% v roce 2010. K naplnění těchto cílů je třeba vytvořit systém podpory, který při vyšších investičních nákladech produkce elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů vytvoří podmínky pro návratnost vložených investic.

Energetická legislativa EU

Pro dosažení jednotlivých cílů v oblasti energetiky byla EU nucena přijmout nová legislativní opatření, která by umožnila dané cíle naplnit.

V oblasti liberalizace trhu  s energií bylo dosaženo velkého pokroku.  Proto byly zrušeny liberalizační směrnice, které jsou implementovány do našeho zákona č. 458/2000 Sb. Směrnice 96/92/ES o liberalizaci trhu s elektřinou byla nahrazena směrnicí 2003/54/ES. Z tohoto důvodu se připravuje novelizace energetického zákona.

Na trhu s plynem byla zrušena  směrnice 98/30/EC, tato směrnice je nyní nahrazena směrnicí 2003/55/EC. Postup při otevírání trhu s plynem je podle nové směrnice následující:

- od 1. července 2004 pro všechny spotřebitele vyjma domácností

- od 1. července 2007 pro všechny spotřebitele

Dalším cílem EU je vybudování transevropských sítí a propojení elektrizačních soustav. Cíle a priority v této oblasti stanovuje rozhodnutí 1229/2003/ES, které se zaměřuje na podporu propojení, interoperabilitu a rozvoj transevropských energetických sítí. Elektrizační soustava ČR patří mezi nejhustší soustavy v Evropě. Přenosová kapacita ČR je nadprůměrná.

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé právní normy  a jejich způsob aproximace do našeho právního řádu .

tabulka 1.1		Seznam  vybraných aproximovaných předpisů v oblasti energetiky

| Evropský předpis | Charakteristika | Aproximace do českého právního řádu |
| --- | --- | --- |
| Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the international electricity market | Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie | Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů |
| Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market | Podpory výroby elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách, cílem je růst efektivnosti využití surovin a bezpečnost dodávky | Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií |
| Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings | Cílem této směrnice je podporovat snižování energetické náročnosti budov | Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií |
| Council Directive 73/238/EEC of 24 July 1973 on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products (31973L0238) | Ukládá členským státům povinnost přijmout opatření pro případ, že v dodávkách ropy a ropných produktů nastanou problémy. Opatření by měla kompetentním orgánům umožnit čerpat z nouzových zásob ropy a ropných produktů, klást omezení na jejich spotřebu, stanovit priority při dodávkách a regulovat ceny. | * zákon č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) |
| Council Regulation 736/96 of 22 April 1996 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors (31996R0736) | Stanoví povinnost informovat Komisi o investičních projektech, které souvisí s výrobou, dopravou, skladováním a distribucí ropy, zemního plynu nebo elektřiny. | Přímo aplikovatelné dnem vstupu ČR do EU. |
| Commission Regulation (EC) No 2386/96 of 16 December 1996 applying Council Regulation (EC) No 736/96 of 22 April 1996 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors (31996R2386) | Předepisuje jednotný formulář pro pravidelná hlášení Komisi v oblasti ropy, zemního plynu a elektřiny. | Přímo aplikovatelné dnem vstupu ČR do EU. |
| Council Directive 98/93/EC of 14 December 1998 amending Directive 68/414/EEC imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (31998L0093) | Ukládá členským státům povinnost udržovat minimální zásoby ropy a ropných produktů na úrovni, která odpovídá průměrné denní spotřebě 90-ti dnů předešlého kalendářního roku. Členské státy jsou povinny předkládat Komisi každý měsíc statistický přehled o svých zásobách. | * zákon č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy * vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování |
| Council Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through transmission grids (31990L0547) | Stanoví obecná pravidla tranzitu elektřiny přenosovými sítěmi. | *zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) |
| Commission Directive 98/75/EC of 1 October 1998 updating the list of entities covered by Directive 90/547/EEC on the transit of electricity through transmission grids (31998L0075) | Nahrazuje přílohu Směrnice 90/547/ES, která stanoví entity oprávněné k tranzitu elektřiny přenosovými sítěmi. | *transpozici nevyžaduje, do seznamu entit zařazen ČEPS |
| Council Directive 91/296/EEC of 31 May 1991 on the transit of natural gas through grids (31991L0296) | Stanoví obecná pravidla tranzitu zemního plynu přenosovými sítěmi. Pro ČR rozhodla Evropská komise závazným dodatkem k Přístupové smlouvy, že na území ČR bude za tranzit zodpovědný Transgas, a.s. | * zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Zákon stanovuje výlučně jednu licenci na přepravu (udělenou společnosti Transgas, a. s.). |
| Council Directive 82/885/EEC of 10 December 1982 amending Directive 78/170/EEC on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non-industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution on new non-industrial buildings (31982L0885) | Stanoví požadavky na výkon zdrojů tepla pro vytápění prostor a přípravu teplé užitkové vody v nových nebo stávajících neprůmyslových budovách a tepelné izolace rozvodu teplé užitkové vody v nových neprůmyslových budovách. | * zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) *nařízení vlády č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie * nařízení vlády č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům |
| Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels (31992L0042) | Stanoví požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva. | * zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * nařízení vlády č. 180/1999 Sb., o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva |
| Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE), (31993L0076) | Smyslem směrnice je v členských státech dosáhnout omezení emisí CO2 zvyšováním energetické účinnosti. | * zákon č.406/2000 Sb, o hospodaření energií * zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší * vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování |
| Council Regulation (Euratom) No 2587/1999 of 2 December 1999 defining the investment projects to be communicated to the Commission in accordance with Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (31999R2587) | Stanoví kriteria pro typ a velikost zařízení v jadrné oblasti, jejichž investiční projekty musí být oznamovány Evropské komisi | Přímo aplikovatelné dnem vstupu ČR do EU |
| Commission Regulation (EC) No 1209/2000 of 8 June 2000 determining procedures for effecting the communications prescribed under Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (32000R1209) | Stanoví způsob a formu předávání informací o investičních projektech v jaderné oblasti, definovaných Nařízením Rady č. 2587/1999 | Přímo aplikovatelné dnem vstupu ČR do EU |
| Council Regulation (Euratom) No 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States (31993R1493) | Stanoví obecná pravidla týkající se přeprav radioaktivních látek v rámci EU a obsah průvodních dokumentů zásilek | Přímo aplikovatelné dnem vstupu ČR do EU |
| EAEC Commission: Decision fixing the date on which the Euratom Supply Agency shall take up its duties and approving the Agency Rules of 5 May 1960 determining the manner in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials | Stanoví datum počátku fungování Zásobovací agentury Euratomu a schvaluje pravidla pro bilancování nabídky a poptávky rud, zdrojových materiálů a speciálních štěpných materiálů | Přímo aplikovatelné dnem vstupu ČR do EU |

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Cityplan s.r.o

Další důležitou směrnicí, ze které vychází návrh zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je již zmíněná směrnice 2001/77/ES k podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Hlavním důvodem navržení zákona byl požadavek většího využívání OZE k výrobě elektrické energie. Evropská unie si stanovila cíl zvýšit podíl OZE ve výrobě elektrické energie ze současných 13,9% na 22,1% do roku 2030. EU by tím chtěla přispět k dosažení 12% podílu OZE v roce 2010 na celkové hrubé domácí spotřebě energie. Při Lisabonském jednání byl cíl 22 % změněn na 21 %. Ve směrnici jsou stanoveny směrné hodnoty podílu OZE na výrobě el. energie každého členského státu. Vztahují se k roku 2010. Členské státy budou každých 5 let přehodnocovat možnosti budoucího vývoje ve výrobě el. energie z OZE a stanovovat cíl pro období dalších 10 let. Tento postup zajišťuje neustálé dolaďování politiky k  podpoře OZE podle technického a cenového vývoje v energetickém odvětví. Předpokladem je postupné snižování investičních nákladů technologií využívající OZE (to souvisí se získanými zkušenostmi a masovou výrobou technologií).

### Rozbor cen paliv a energií a prognóza dalšího vývoje

#### Úvodní předpoklady

Ceny energií v mezinárodních vztazích jsou čím dál tím více ovlivňovány globalizací světové ekonomiky, v jejímž důsledku dochází k liberalizaci sektoru energetiky, projevující se deregulací a privatizací i síťových energetických odvětví. V Evropě jsou jejím důsledkem směrnice o liberalizaci elektroenergetiky (k povinnému zavedení v členských státech došlo od 19.2.1999) a zemního plynu (k zavedení došlo od 10. srpna roku 2000). Dnem 1.5.2004 se  Česká republika stala členskou zemí EU.

Převážná část informací v předkládaném dokumentu je založena na podrobném vyhodnocení podkladů Mezinárodní energetické agentury IEA při OECD, údajů Českého statistického úřadu a dále ceníků, informací některých českých a evropských energetických společností ale též informací z konferencí, odborného tisku a informací publikovaných Mezinárodní společností pro ekonomiku energetiky IAEE (jejíž součástí je i Česká společnost pro ekonomiku energetiky CZAEE). Ceny jsou udávány v CZK (česká koruna), USD (americký dolar) a poměrných hodnotách.

Předpověď dalšího cenového vývoje je založena na předpokládaném geopolitickém vývoji světa v období do roku 2018, při které se vychází z ekonomických a politických rozborů prováděných významnými světovými organizacemi a odborníky. Předpoklad vývoje dlouhodobých marginálních nákladů je založen na vyhodnocení údajů o realizovaných stavbách, na vlastních výpočtech a analýzách nákladů na výrobu elektřiny a tepla a na budoucím očekávaném technologickém vývoji.

Při odhadu vývoje cen v České republice byl posuzován nejen vývoj v evropských zemích OECD ale i vývoj v USA a Japonsku, neboť tyto země jsou a budou hlavním hospodářským konkurentem sjednocené Evropy. Protože cena energií je významnou nákladovou položkou výrobků, budou se ceny energií v těchto třech oblastech světa vzájemně ovlivňovat.

Cenami pro obě hlavní kategorie konečných spotřebitelů, průmysl a domácnosti, se rozumí podíl tržeb a dodané energie, jedná se tedy o průměrnou měrnou cenu pro danou kategorii konečného spotřebitele. Důležitým ukazatelem charakterizujícím vývoj cen jsou poměrové ukazatele (poměrné ceny), neboť jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a stabilizace trhu s energiemi. Zahrnují jak vzájemnou nahraditelnost jednotlivých druhů energií, tak i technologické náklady na její užití pro konečnou spotřebu včetně nákladů na sezónní spotřebu, v neposlední řadě pak i vyjadřují energetickou politiku jednotlivých zemí.

Ceny jsou udávány včetně nákladů na dopravu  ke konečnému spotřebiteli.

Ceny pro průmysl a ceny nafty jsou uváděny bez DPH, ceny pro domácnosti jsou uváděny včetně DPH.

Vlastní předpověď pro období do roku 2018 je provedena pro referenční scénář vývoje, kterým je předpoklad rovnoměrného růstu světové ceny ropy na hodnotu 50 USD/barel v roce 2018.

Rozbor dlouhodobé časové řady údajů ukázal, že průmyslově nejvyspělejším zemím se podařilo využít zkušeností ze dvou ropných krizí 70. a 80. let a vytvořit takový cenový a technologický mechanismus ve svém hospodářství, který umožňuje  odhadnout předpokládaný  vývoj pro uvažované období do roku 2018.

Vyspělé země si sice v uplynulých dvou desetiletích zajistily diverzifikaci zdrojů primární energie, byla též objevena nová naleziště ropy a zemního plynu mimo silně politicky nestabilní oblast Středního Východu (zejména v Severním moři), avšak vzhledem k poměru zásob a jejich čerpání se stává Střední Východ stále více důležitou oblastí, na jejíž ropě budou průmyslově vyspělé země záviset.

Dosažená stabilita trhu v devadesátých letech byla narušena útoky 11. září 2001 a následnými vojenskými zásahy a vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení zásob ropy a rostoucí poptávce se patrně riziko cenových výkyvů v zásobování ropou bude zvyšovat.

Konečné vyčerpání zdrojů ropy a zemního plynu závisí na jejich ceně. Při vysoké ceně se vyplácí investovat do nových průzkumů a do těžby i hůře dostupných ložisek, což oddaluje konečné vyčerpání.

V 21 století lze očekávat zásadní pohyby v oblasti primárních energií: pokles spotřeby ropy a zemního plynu vlivem vyčerpání zásob a naopak nárůst využívání obnovitelných zdrojů energie. Politické i ekonomické vlivy, které budou ohrožovat spolehlivé a bezpečné zásobování ropou a zemním plynem budou nástup obnovitelných zdrojů energie urychlovat. Některé země (např. členské státy EU) proto preventivně rozvoj obnovitelných zdrojů energie silně podporují, stejně jako vyšší efektivnost užití energie. Naproti tomu USA vsadily za vlády prezidenta Bushe spíše na politiku zajistit si  více energie importem.

Uváděné poznatky mohou být v prvním přiblížení základním vodítkem při návrhu střednědobých a dlouhodobých rozvojových perspektiv a to nejen v oblasti výroby, přeměny a spotřeby energie ale i souvisejících služeb.

Pro evropský trh s energiemi jsou zcela zásadními a závaznými dokumenty:

Směrnice 96/92/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o obecných pravidlech vnitřního trhu elektrickou energií.

Směrnice 98/30/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o společných pravidlech vnitřního trhu zemním plynem.

Směrnice 2001/77/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Směrnice 2004/8/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o podpoře kogenerace.

#### Energetické trendy

Trendy

Nejdůležitějším světovým zdrojem primární energie stále zůstává ropa i po poklesu podílu jejího energetického využití z 45,1% v roce 1973 na 35,0% v roce 2001. Největší množství ropy těží země OPEC, mezi které patří kromě zemí Středního východu ještě Irán, Venezuela, Irák, Indonésie, Nigérie, Libye, Alžír a Gabun. Největším vývozcem ropy (a energie vůbec) jsou země Středního východu spolupracující v rámci GCC (Gulf Co-operation Council) s vedoucí rolí Saudské Arábie. Ropa z těchto zemí tvoří zhruba polovinu produkce OPEC.

Druhým nejdůležitějším zdrojem primární energie ve světě je uhlí, jehož podíl pro energetické využívání se drží stabilně na úrovni 23,3% (2001) celkové spotřeby primární energie.

Zemní plyn jako zdroj primární energie je ve světě na třetím místě s podílem 21,2% v roce 2001 a se stabilním růstem těžby 3% ročně.

Na čtvrtém místě jsou ve světě obnovitelné zdroje energie (biomasa, vodní energie, geotermální, solární, větrná), které dosáhly v roce 2001 podílu 13,6% v celkové energetické bilanci světa.

Na pátém místě v energetické bilanci s podílem 6,9% (2001) je ve světě jaderná energie, jejíž rychlý růst do roku 1986 (16% ročně) se po černobylské havárii zatím prakticky zastavil.

Srovnání vývoje struktury spotřeby primární energie (TPES Supply) od roku 1973 do roku 2000 ve světě a v zemích OECD:

| primární energie | Země OECD | Svět |
| --- | --- | --- |
|  | Rok 1973 | Rok 2001 | Rok 1973 | Rok 2001 |
| Uhlí | 22,4% | 20,8% | 24,8% | 23,3% |
| jaderná energie | 1,3% | 11,2% | 0,9% | 6,9% |
| zemní plyn | 18,8% | 21,3% | 16,2% | 21,2% |
| Ropa | 53,1% | 40,8% | 45,1% | 35,0% |
| obnovitelná energie | 4,4% | 6,0% | 13,0% | 13,6% |
| Celkem | 100% | 100% | 100% | 100% |

Evropa i země OECD jsou významným dovozcem ropy.

Energetická spotřeba domácností a služeb závisí na množství obyvatel, počtu domů, úrovni osobních příjmů a rozvoji v oblasti služeb. Je však rovněž silně závislá na klimatických podmínkách v důsledku spotřeby pro prostorové vytápění v zimě a chlazení (klimatizaci) v létě. Energetická spotřeba průmyslu je silně závislá na ekonomických aktivitách a mezi jednotlivými státy jsou zřetelné rozdíly. Do obou sektorů začalo více pronikat centralizované teplo, ačkoliv celkově je jeho podíl na konečné spotřebě zatím dosud poměrně malý.

Spotřeba elektrické energie roste rychleji, než celková konečná spotřeba energií. Spotřebu uhlí výrazně ovlivňuje výroba elektřiny.

Neustále narůstající spotřeba energie v rozvojových zemích (zejména v Číně a Indii) přispívá v současné době také významně k růstu ceny ropy.

Nejvýznamnější země na globálních energetických trzích

Zatímco zásoby uhlí s dlouhodobou životností jsou ve všech světadílech, největší zásoby zemního plynu se nacházejí pouze ve dvou oblastech (v Rusku a na Středním Východě) a největší zásoby ropy dokonce jen v jedné oblasti (Střední Východ). Evropa je na tom ze všech světových regiónů nejhůře, jak ukazují následující diagramy.

Údaje v následujících tabulkách  vysvětlují přístup států k energetické  politice   a vlivy působící na ceny  paliv a energií.

| Největší producenti ropy (2001) | Největší rafinérské kapacity (2001) | Největší producenti ropných produktů (2000) | Největší producenti plynu (2001) |
| --- | --- | --- | --- |
| Země | % | Země | % | Země | % | Země | % |
| Saudská Arábie | 11,5% | USA | 20,6% | USA | 23,4% | Rusko | 22,7% |
| Rusko | 10,7% | SNS (Rusko+) | 10,4% | Japonsko | 5,7% | USA | 20,6% |
| USA | 9,9% | Čína | 5,6% | Čína | 5,6% | Kanada | 7,0% |
| Mexiko | 5,0% | Japonsko | 5,4% | Rusko | 5,1% | V. Británie | 4,1% |
| Irán | 5,0% | Korea | 3,2% | Korea | 3,4% | Alžírsko | 3,2% |
| Čína | 4,8% | Itálie | 2,8% | Německo | 3,3% | Holandsko | 2,9% |
| Norsko | 4,4% | Německo | 2,8% | Indie | 3,1% | Indonésie | 2,7% |
| Venezuela | 4,3% | Kanada | 2,4% | Kanada | 2,7% | Norsko | 2,6% |
| Kanada | 3,7% | Francie | 2,4% | Itálie | 2,7% | Irán | 2,5% |
| V. Británie | 3,2% | V. Británie | 2,2% | Francie | 2,5% | Saudská Arábie | 2,3% |
| Zbytek světa | 37,5% | Zbytek světa | 42,2% | Zbytek světa | 42,5% | Zbytek světa | 29,2% |
| Celkem | 100% | Celkem | 100% | Celkem | 100% | Celkem | 100% |

10 největších producentů uhlí jsou: Čína, USA, Indie, Austrálie, Jižní Afrika, Rusko, Polsko, Indonésie, Ukrajina a Kazachstán.

| Největší producenti elektřiny | Největší producenti elektřiny z vodních elektráren (2001) | Největší producenti elektřiny z jaderných elektráren (2001) |
| --- | --- | --- |
| Země | TWh | Země | TWh | Země | TWh |
| USA | 3864 | Kanada | 333 | USA | 808 |
| Čína | 1472 | Čína | 277 | Francie | 421 |
| Japonsko | 1033 | Brazílie | 268 | Japonsko | 320 |
| Rusko | 889 | USA | 223 | Německo | 171 |
| Kanada | 588 | Rusko | 176 | Rusko | 137 |
| Německo | 580 | Norsko | 124 | Korea | 112 |
| Indie | 577 | Japonsko | 94 | Velká Británie | 90 |
| Francie | 546 | Švédsko | 79 | Kanada | 77 |
| V. Británie | 383 | Francie | 79 | Ukrajina | 76 |
| Brazílie | 328 | Indie | 74 | Švédsko | 72 |
| Zbytek světa | 5216 | Zbytek světa | 919 | Zbytek světa | 369 |
| Celkem | 15476 | Celkem | 2646 | Celkem | 2653 |

| Největší producenti elektřiny z uhelných elektráren | Největší producenti elektřiny z olejových elektráren | Největší producenti elektřiny z plynových elektráren |
| --- | --- | --- |
| Země | TWh | Země | TWh | Země | TWh |
| USA | 1983 | USA | 134 | USA | 646 |
| Čína | 1122 | Japonsko | 117 | Rusko | 377 |
| Indie | 452 | Mexiko | 93 | Japonsko | 257 |
| Německo | 301 | Saudská Arábie | 87 | Velká Británie | 143 |
| Japonsko | 239 | Itálie | 75 | Itálie | 104 |
| Jižní Afrika | 199 | Čína | 47 | Irán | 97 |
| Austrálie | 170 | Irák | 34 | Thajsko | 72 |
| Rusko | 169 | Rusko | 30 | Německo | 57 |
| Polsko | 137 | Taiwan | 30 | Egypt | 56 |
| V. Británie | 134 | Irán | 28 | Malajsie | 56 |
| Zbytek světa | 1086 | Zbytek světa | 493 | Zbytek světa | 963 |
| Celkem | 5992 | Celkem | 1168 | Celkem | 2828 |

#### Současný stav cen energií v České republice

Úvod

Tak jako byl pro celý svět i země Evropské unie předělem rok 1974 - rok první ropné krize (a v důsledcích světové energetické krize), byl pro Českou republiku předělem rok 1989 - rok politických změn, které odstartovaly transformaci hospodářství z ústředně státem řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Další předěly souvisí s liberalizací dle  směrnic EU, tj. únor 1999 pro elektřinu a srpen 2000 pro zemní plyn.

V transformaci českého hospodářství je nutné rozlišit 3 pohyby cen energie, které lze ještě očekávat:

Omezení (případně zrušení) regulace cen a jejich ustálení na tržní hodnotě podle pravidel v duchu liberalizačních směrnic EU

Internalizace externích nákladů souvisejících se spotřebou energie, tj. zejména zavedení environmentálních daní souvisejících s globálními vlivy na životní prostředí - tento proces již v zemích OECD započal

Možné flexibilní mechanismy, např. obchodování s emisemi či certifikovanou „zelenou“ elektřinou.

V současné době již prakticky žádná energie není dotována, tj. cena se nepohybuje pod jejími výrobními náklady. Promítnutí směrnic EU do energetické politiky státu, bylo v České republice kontinuálně zajištěno novým energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., který odpovídá oběma liberalizačním směrnicím EU. Zavádění environmentálních daní spočívá v současné době na dobrovolnosti jednotlivých států a bude zřejmě koordinováno  směrnicemi v rámci EU.

Shrnutí současného stavu

Nesíťové energie (kapalná paliva, uhlí)

Nesíťové energie (kapalná paliva a uhlí) dnes již v podstatě deformovány nejsou.

Ceny kapalných paliv v ČR jsou tržní, liší se od cenové úrovně EU prakticky jen v důsledku daní.

Cena uhlí v ČR je tržní a je oproti EU nižší, zejména cena uhlí hnědého. Důvodem je, že převážná část spotřeby uhlí je z domácích zdrojů, kde převažuje levnější hnědé uhlí. Cena uhlí bude proto pravděpodobně do vyčerpání domácích zdrojů i nadále levnější oproti EU.

Síťové energie (zemní plyn, elektřina, centralizované teplo)

Ceny síťových energií (zemního plynu, elektřiny a centralizovaného tepla) pro velkoodběratele a komerční maloodběratele se více či méně blíží cenám EU.

Ceny zemního plynu a elektřiny pro obyvatelstvo již nejsou dotovány a cenové deformace od tržní ceny jsou způsobovány pouze direktivním stanovením cenových tarifů regulačním úřadem. Cena tepla odpovídá již ceně tržní, neboť se musí přizpůsobovat místním podmínkám (ceně substituční energie) a přetrvávající cenová regulace je proto zbytečná.

U zemního plynu nejsou důvody pro zachování rozdílu cen v ČR oproti cenám v EU pro obě kategorie odběratelů.

U elektřiny je předpoklad zachování rozdílu cen oproti EU jak pro průmysl, tak pro obyvatelstvo z důvodu využívání domácího levnějšího uhlí pro její výrobu. Rozdíl však bude redukován vlivem společného liberalizovaného trhu.

Daň z přidané hodnoty (DPH) byla u elektřiny a zemního plynu sjednocena s daní pro topné oleje od 1.1. 1999 a do 1. dubna 2004 činila 22 %, od 1. dubna 2004 je sazba daně 19 %.

#### Zkušenosti z vývoje cen energií v zemích EU a OECD (1988-2003)

Úvod

Pro země Evropské unie, tak jako pro všechny ostatní země světa s rozvinutou tržní ekonomikou, byly přelomem v přístupu k energetické politice dvě ropné krize v 70. a 80. letech. Ropné krize ovlivnily významně celou světovou ekonomiku. Nárůst ceny ropy v roce 1974 na více než trojnásobek, a v roce 1980 na téměř šestinásobek úrovně z roku 1970, znamenal dva rychle po sobě následující otřesy, které vyspělý svět podnítily k zásadní změně přístupu k energetickým zdrojům a jejich využívání.

Země nejvyspělejší světové ekonomiky začaly mnohem podrobněji zvažovat:

důsledky své závislosti na dovozech ropy z politicky nestabilních oblastí světa,

možnosti vzájemné nahraditelnosti jednotlivých druhů energie pro konečnou spotřebu,

energetickou náročnost technologických procesů ve zpracovatelském průmyslu a energetickou náročnost prostorového vytápění (či chlazení v teplém podnebním pásmu),

možnosti nepřímého ekonomického ovlivňování energetického hospodářství.

Výsledkem bylo poznání, že ekonomický růst nemusí být nutně provázen extenzívním růstem spotřeby primární energie. Rozvoj výpočetní techniky umožnil uplatnit matematické modelování pro stanovení a vyhodnocení důsledků různých scénářů ekonomického rozvoje světa. Tak bylo zjištěno, že je nutné změnit přístup k využívání energie ve světovém hospodářství, neboť by velice brzy došlo k ekologickému kolapsu a tím ke zhoršení životních podmínek na zemi. Růst energetické spotřeby vyspělého světa a jeho následování rozvojovými zeměmi by nezadržitelně  způsobilo prakticky nevratné poškození životního prostředí v globálním měřítku. Globální změny klimatu Země by postihly všechny země bez rozdílu - i ty nejvyspělejší. Proto na konferencích v Rio de Janeiro v roce 1991 a v Kjóto v roce 1997 zúčastněné státy přijaly dobrovolný závazek ke snižování globálních důsledků jejich ekonomik na životní prostředí. Tento závazek pak v rámci svých národních programů  v různé míře plní.

Zájem velmocí, který byl dříve orientován hlavně na energetické zdroje, se rozšířil v současnosti rovněž na dopravní trasy. Doprava ropy a zemního plynu se stala stejně významným podnikáním jako jejich těžba. Kontrola přístupových tras k nalezištím ropy a plynu a stavba nových ropovodů a plynovodů ovlivňuje politické dění v dotčených oblastech a o kontrolu těchto zájmových oblastí usilují velmoci.

Druhým důležitým milníkem z hlediska cen energií v EU je přijetí liberalizačních směrnic:

Směrnice 96/82/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o obecných pravidlech vnitřního trhu elektrickou energií.

Směrnice 98/30/EC Evropského parlamentu a Evropské rady o společných pravidlech vnitřního trhu zemním plynem.

Promítnutí těchto směrnic do legislativy jednotlivých států vede ke sbližování cen v rámci vytvořeného jednotného trhu s elektřinou  a plynem.

Za třetí významný milník považujeme teroristický útok provedený 11. září 2001 v USA. Tragické události 11. září v New Yorku a Washingtonu tak vyvolaly zásadní změnu v názorech na bezpečnost západního světa a možnost obrany vůči globálnímu terorismu. Přitom je nutné si uvědomit, že tento boj bude trvat značně dlouho, že je nutné s mezinárodním terorismem vážně počítat jako s dlouhodobým problémem, kterému se zatím lidstvo nemůže zcela vyhnout. V této souvislosti se ukazuje, že zvláště citlivou oblastí pro teroristické útoku je oblast energetiky. Narušení zásobování energiemi by zejména v ekonomicky nejrozvinutějších státech vedlo ke značným hospodářským škodám a ohrožení života občanů. Dnes již nestačí chránit energetické systémy pouze před selháním techniky a obsluhy, případně i proti akci jednotlivého zločince. Je třeba se zabývat důsledky, jaké by mohly mít na lidskou společnost akce globálně organizovaného terorizmu. Problém péče o zvýšení bezpečnosti zásobování energií se tak rozšířil o odhalení slabých článků energetických zásobovacích řetězců zranitelných teroristickými útoky, které do útoku 11. září zatím nebyly dostatečně uvažovány. Stejné otázky mění i pohled na nové technologické postupy a možnosti využívání místních a obnovitelných zdrojů energie.

Energetické krize změnily účinnost spotřeby energie, liberalizace energetiky změnila výkonnost energetických podniků, teroristické útoky budou mít za následek změnu struktury energetických zásobovacích systémů.

Konečně čtvrtým a patrně nejvýznamnějším milníkem bude dosažení vyčerpání poloviny známých zásob fosilních paliv. Nejdříve k němu dojde u ropy, přitom není zcela zřejmé, zda tento okamžik právě nastává, či zda k němu dojde až za několik let. A protože ropa za sebou „táhne“ ceny ostatních paliv, lze očekávat, že způsobí cenový zvrat a konec období relativně levné fosilní energie. Slovo relativně vyjadřuje, že se jedná o cenu bez zahrnutí externalit.

Dovozní ceny

Ropa

Dovozní cena ropy z různých nalezišť se prakticky neliší  a tvoří světovou cenou ropy.

obrázek 1.1	Dovozní cena ropy(nominální ceny)

Pramen: BP

V posledních šesti letech byla cena ropy vychýlena ekonomickou krizí v jihovýchodní Asii, kdy v roce 1998 bylo dosaženo dvacetiletého minima. Vlivem konjunktury v USA, Evropě a oživení ekonomiky v jihovýchodní Asii cena ropy překmitla v roce 2000 naopak na patnáctileté maximum. Teroristické útoky 11. září 2001 vyvolaly v důsledky nejistoty v prvních dnech růst ceny ropy nad 30 USD/barel, po uklidnění bezpečnostní situace však následoval její pád. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který měl vliv na cenu ropy je vojenská operace v Iráku, která vyhnala světovou cenu ropy až ke 40 dolarům za barel, po rychlém útoku spojenců tato cena spadla na úroveň 30 dolarů za barel. V současné době se cena ropy Brent dostala k hranici 50 dolarů za barel. Očekávané obnovení vývozu ropy z Iráku se pod vlivem neustálých útoků na ropná zařízení nedaří. Poptávka po ropě se zvyšuje zejména v Číně a Indii, ale i v dalších zemích třetího světa. Proto se cena ropy i ve druhé polovině roku pohybuje vysoko nad úrovní, která je považována za optimální (24 až 28 dolarů za barel). Je docela pravděpodobné, že již nastal konec éry relativně levné ropy, neboť mohla být vyčerpána polovina jejich zásob.

Největším producentem ropy jsou v současné době Středovýchodní země OPEC, jejichž území skrývá 65,3% světových zásob ropy. Z toho 24,9 % připadá na Saudskou Arábii, 9,3% na Spojené Arabské Emiráty a 28,4% na trojici zemí Kuvajt, Irák a Irán. Většina ropy vytěžené v této oblasti zásobuje  především Asii a Evropu, nikoliv USA. USA jsou kromě Středního Východu zásobovány též ropou  z Mexika a dalších zemí Jižní Ameriky, z Kanady, Západní Afriky a Evropy.

Nárůst mezinárodního obchodu s ropou je značný. Přírůstek spotřeby ropy bude pokryt patrně nárůstem těžby na Středním Východě, v Africe a zemích bývalého SSSR. Následující obrázky ukazují, že v Evropě a v USA zásoby vlastní ropy rychle dojdou. Lze proto předpokládat, že z obav nad přílišnou závislostí dojde v tomto období též k vývoji technologií, které umožní využívat alternativní formy primární energie a zvýšením účinnosti dojde též k určitým úsporám.

obrázek 1.2	Odhad produkce norské ropy do roku 2010

Pramen: L-B-Systemtechnik, 2003

obrázek 1.3	Odhad produkce britské ropy do roku 2010

Pramen: L-B-Systemtechnik, 2003

obrázek 1.4	Odhad produkce americké ropy do roku 2010

Pramen: L-B-Systemtechnik, 2003

obrázek 1.5	Odhad produkce ropy na Aljašce do roku 2010

Pramen: L-B-Systemtechnik, 2003

Globální cíle západních zemí budou spočívat zejména v úsilí o řízení politického rizika souvisejícího s přístupem k ropě, s budováním dopravních cest (ropovodů) a rafinérií. Vzrůstající mezinárodní obchod s uhlovodíky (ropou a zemním plynem), v podmínkách závislosti a konkurence spolu s regionální nerovnováhou mezi spotřebou a těžbou, svědčí o závažnosti politického rizika ve vztahu k možné tržní nestabilitě.

Ekonomická globalizace povede k posilování souvislosti ekonomického rozvoje a poptávky po uhlovodících, přičemž dynamika tohoto propojení ještě není zdaleka dostatečně široce chápána. Významnou skutečností je však nepředvídatelná povaha těchto faktorů a jejich vlivy na trhy v celém světě vzhledem k rostoucímu vzájemnému propojení národních ekonomik.

Uhlí

Dovozní cena uhlí je poměrně stabilní, pouze tlumeně se mění se změnou ceny ropy. Cena dovozního uhlí se v jednotlivých státech liší více než dovozní cena ropy nebo zemního plynu. Poměr dovozní ceny uhlí se kvůli jeho stabilitě vůči ropě mění.

obrázek 1.6	Dovozní ceny uhlí

Pramen: BP

Zemní plyn

Dovozní cena zemního plynu je silně závislá na ceně ropy, kterou následuje s několikaměsíčním zpožděním. Výkyvy cen v závislosti na cenu ropy jsou tlumeny dlouhodobými obchodními smlouvami a s rostoucím využitím zemního plynu pro výrobu  elektřiny i částečnou vazbou ceny zemního plynu na cenu uhlí. Pro srovnání jsou na obrázku uvedeny i ceny ropy a zkapalněného zemního lunu (LNG).

obrázek 1.7	Dovozní ceny zemního plynu a  LNG

Pramen: BP

Spotřebitelské ceny kapalných paliv

Průmysl

Cena kapalných paliv pro průmysl reaguje na výkyvy ceny ropy. V roce 2003 činila v reálných cenách 144,5 % (TTO) resp. 146,2 %  (LTO)  ceny roku 1995.

Cena těžkého topného oleje TTO i lehkého topného oleje LTO se mění podle ceny surové ropy.

Domácnosti

Cena kapalných paliv pro domácnosti reaguje na výkyvy ceny ropy. V roce 2003 činila v reálných cenách 133,1 %  ceny roku 1995.

Cena lehkého topného oleje LTO se obecně mění podle ceny surové ropy. Téměř ve všech evropských zemích je cena LTO pro domácnosti srovnatelná s cenou zemního plynu, nebo nižší. Výjimkou bylo doposud Finsko, kde byl LTO ještě v roce 2000 2,6 krát dražší než plyn, v roce 2003 však již jen 1,8 krát.

Nafta a benzín

Ceny nafty a benzínu se mění podle ceny surové ropy. Celkový trend je však rostoucí, to znamená že dochází k regulaci prostřednictvím spotřební daně.

Spotřebitelské ceny uhlí

Průmysl

Cena uhlí je od roku 1988 velmi stabilní, pouze velmi tlumeně reaguje na změny ceny ropy. Cena uhlí pro výrobu elektřiny je asi o 20 % nižší, než cena pro průmysl. V reálných cenách v roce 2003 byla cena uhlí na úrovni 107,5 % roku 1995.

Domácnosti

V reálných cenách je cena uhlí pro domácnosti od roku 1988 velmi stabilní.

Spotřebitelské ceny zemního plynu

Průmysl

Cena zemního plynu je od roku 1988 stabilní, v reálných cenách byla cena zemního plynu v roce 2003 na úrovni 120,0 % roku 1995.

Cena zemního plynu se se zpožděním mění podle ceny surové ropy s jistým tlumením vlivem obchodních smluv. Cena zemního plynu pro výrobu elektřiny ve velkých zdrojích je asi o 15 % nižší. Cena se rozlišuje podle velikosti odběru, rovnoměrnosti odběru, nároků na nepřerušitelnost, existují letní a zimní ceny, dále pak existují regionální ceny podle územních podmínek a vzdálenosti od napájecích plynovodů. Od 10. srpna roku 2000 je v  zemích EU liberalizován trh s plynem podle směrnice 98/30/EC. Ceny určuje trh.

Domácnosti

V reálných cenách byla cena zemního plynu v roce 2003 na úrovni 103,1  % roku 1995.

Cena zemního plynu se  se zpožděním mění podle ceny surové ropy. Doposud větší rozptyl cen pro domácnosti než cen pro průmysl mezi zeměmi EU se bude zřejmě působením liberalizační směrnice a sjednocování daní snižovat. Ve většině evropských zemí je zemní plyn levnější než topný olej.

Spotřebitelské ceny elektřiny

Průmysl

V reálných cenách se cena elektřiny pro průmysl od roku 1995 prakticky nezměnila, v reálných cenách  došlo k poklesu ceny elektřiny v roce 2003 na úroveň 93,9 % roku 1995.

Ceny elektřiny kromě přenosu a distribuce určuje od 19.2.1999 liberalizovaný trh. Většina průmyslových podniků patří mezi tzv. oprávněné zákazníky, kteří si mohou svobodně volit svého dodavatele.

Domácnosti

V reálných cenách roku 1995 došlo k poklesu ceny na  90,7 %.

V zemích, kde došlo ke 100% otevření trhu, určuje již i ceny elektřiny pro domácnosti kromě přenosu a distribuce od 19.2.1999 liberalizovaný trh.

Ve Finsku činí  poměr elektrického vytápění vůči teplu z CZT ustáleně 1,8.

Spotřebitelské ceny centralizovaného tepla

Průmysl

Ceny nejsou statisticky mezinárodně (IEA) vyhodnocovány. Obecně lze konstatovat, že všechny země podporují průmyslovou kogeneraci, většina severněji položených zemí pak i CZT.

Domácnosti

Ceny dálkového tepla jsou v zemích EU individuální a nejsou statisticky mezinárodně vyhodnocovány.

Užitečnou informací je srovnání ceny vytápění elektrického k ceně tepla z CZT, které je ve Finsku více než 10 let stabilní a činí nyní přibližně 1,8.

Citlivost cen energií na světovou cenu ropy

Dovozní ceny

Dovozní cena ropy EU je zcela závislá na světové ceně ropy, reaguje bezprostředně. S ropou a jejími produkty (topné oleje, benzín, nafta) se obchoduje na světových burzách.

Dovozní cena uhlí je málo citlivá na světovou cenu ropy, neboť substituce kapalných a pevných paliv je dlouhodobá a investičně náročná záležitost, reaguje proto velmi tlumeně. Z toho vyplývá, že ta část energetiky státu, která je založena na uhlí je významným stabilizujícím prvkem ekonomiky.

Dovozní cena zemního plynu EU je závislá na světové ceně ropy mnohem více než uhlí. Reaguje s několikaměsíčním zpožděním. Tlumení cenových výkyvů se dosahuje dlouhodobými kontrakty a částečnou vazbou ceny plynu na cenu uhlí.

Trendy reálných cen pro konečného spotřebitele

Reálná cena ropných produktů je více závislá na světové (dovozní) ceně ropy, než cena jiných energií, reaguje bezprostředně.

Reálná cena uhlí pro konečného spotřebitele byla ovlivněna světovou cenu ropy jen mírně a se zpožděním cca 1 rok.

Reálná cena zemního plynu pro konečného spotřebitele je ovlivňována světovou cenou ropy více než uhlí a reaguje se zpožděním cca 9 měsíců.

Reálná cena elektřiny pro konečného spotřebitele je na světové ceně ropy prakticky nezávislá.

#### Předpověď dalšího vývoje cen energií do roku 2018

Úvodní předpoklady

Předpověď budoucího vývoje cen energií je provedena na základě analyzovaných poměrových ukazatelů, prognóze vývoje světové ceny ropy, prognóze dopadů liberalizačních směrnic EU a odhadu makroekonomického a politického vývoje do roku 2018.

ČR se začlenila do EU 1.5.2004, její legislativa je v souladu s legislativou EU.

Měnová unie a liberalizační směrnice 96/92/EC a 98/30/EC budou přispívat k pokračující konvergenci cen energií pro průmysl i pro domácnosti v rámci společenství EU.

Nepředpokládá se významná devalvace české koruny. Předpokládá se, že hospodářský vývoj v ČR bude vcelku úspěšný a ČR  se po roce 2011 bude řadit do střední skupiny zemí EU.

Nepředpokládají se významné hospodářské krize. Přechodné turbulence mohou být provázeny pohybem cen ropy, po jejich odeznění se však předpokládá návrat na původní prognózovanou trajektorii.

Nepředpokládá se zhoršení konfliktů na území strategických ropovodů a plynovodů vedoucích do EU a ČR ani v oblastech zdrojů ropy a zemního plynu, které tyto ropovody a plynovody napájejí.

V cenové prognóze není  uvažována předpokládaná ale dosud nejasná a nejednoznačná internalizace externích nákladů formou zavedení jednotné  daně z CO2 (v rámci směrnice EU), případně vliv flexibilních mechanismů pro snižování emisí skleníkových plynů.

V důsledku rostoucí poptávky po ropě ve třetím světě (zejména v Čině a Indii) a v důsledku pravděpodobného vyčerpání poloviny světových zásob ropy se v předpovědi cen energií předpokládá ve středním scénáři po mírném poklesu opět rovnoměrný růst ceny ropy na hodnotu 50 USD/barel v roce 2018.

Dovozní ceny

Rozbor současného situace na trhu s ropou a rozkolísání  její ceny

V roce 1998 se dostala cena ropy a úroveň dvaadvacetiletého minima. Cena barelu ropy Brent spadla z hodnoty 18 USD (podzim 1997) během roku na 10 USD (konec roku 1998). Od března 1999 dohodnuté snížení těžby ropy tlačilo její cenu vzhůru aby po kulminaci přes 34 USD/barel v roce 2001 její cena opět klesla na cca 26 USD/barel (srpen 2001). Teroristické útoky 11. září 2001 vyvolaly v důsledky nejistoty v prvních dnech růst ceny ropy nad 30 USD/barel, po uklidnění bezpečnostní situace však následoval její pád. Na cenu ropy měla značný vliv i vojenská operace v Iráku. Před započetím vojenské operace vyhnala nejistota dalšího vývoje cenu ropy až ke 40 dolarům za barel. Po útoku spojenců došlo sice přechodně z důvodu optimismu k poklesu ceny ropy. Avšak vlivem rostoucí poptávky,  vlivem útoků na ropná zařízení v Iráku a vlivem nejistoty i u jiných producentů (Mexiko, Nigerie) se v druhé polovině roku dostala ropa na historické maximum od ropné krize v 80. letech a dosáhla hranice 50 USD/barel.

Zda cena ropy zůstane na současné vysoké úrovni, budou ovlivňovat následující faktory:

globální poptávka po ropě

disciplína zemí OPEC v dodržování dohod o omezení těžby

velikost exportu ropy z Iráku

stav čerpání ropných zásob

podíl nových nalezišť ropy.

Prudkému nárůstu ceny ropy v příštích letech (analogickému ropným krizím konce 70. let) mohou zabránit jen investice do hledání nových zásob ropy a nekonvenčních zdrojů.

Ropa

Dovozní cena ropy v ČR bude prakticky shodná s dovozní cenou ropy EU, která bude odpovídat světovým cenám ropy. Kromě standardních sezónních cenových pohybů bude i nadále světová cena ropy bezprostředně ovlivňována jako dosud veškerými vážnějšími politickými i hospodářskými událostmi. Politická nestabilita a hospodářská konjunktura a rostoucí poptávka v rozvojových zemích budou způsobovat růst ceny ropy, úspěšná vyřešení politických (případně i vojenských) konfliktů a hospodářská krize budou způsobovat pokles ceny.

Protože cena ropy reaguje na světové události citlivě a okamžitě, je pro všechny členské státy Mezinárodní energetické agentury IEA při OECD předepsáno udržovat 90-ti denní zásoby ropy a ropných produktů.

Předpokládaný pohyb ceny ropy do roku 2018 je uvažován jako rovnoměrný (lineární) růst ceny ropy na hodnotu 50 USD/barel v roce 2018.

Na obrázku jsou uvedeny ceny ropy v reálných  a nominálních cenách od roku 1861.

obrázek 1.8	Ceny ropy od roku 1861

Pramen: BP

obrázek 1.9	Prognóza vývoje ceny ropy do roku 2018

Uhlí

ČR se nestane v období 2004 - 2018 významnějším dovozcem uhlí.

Zemní plyn

Dovozní cena zemního plynu v ČR je prakticky shodná s dovozní cenou Rakouska a Německa. Vybudování tzv. severní větve z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa by mělo zvýšit jistotu dodávek ruského plynu do EU.

Cena zemního plynu se odvozuje z ceny ropy, kterou následuje s několikaměsíčním zpožděním. Cena dovozu zemního plynu v příštích letech bude ovlivněna uzavřeným kontraktem s Ruskem. Cena zemního plynu z Norska bude odpovídat ceně pro Německo resp. průměru EU. Předpokládaný poměr dovozní ceny zemního plynu vůči dovozní ceně ropy do roku 2018 bude stabilní a bude se pohybovat dlouhodobě na úrovni 0,84 ceny ropy.

Spotřebitelské ceny kapalných paliv

Průmysl

Ceny kapalných paliv v ČR budou odpovídat cenám v EU. Nejsou a nebudou zde důvody pro odlišné ceny.

Domácnosti

Ceny kapalných paliv v ČR budou odpovídat cenám v EU. Nejsou a nebudou zde důvody pro odlišné ceny.

Poměrové ukazatele ceny kapalných paliv

|  | 2003 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Poměrový ukazatel | EU | ČR | EU | ČR |
| LTO prům. / TTO prům. | 2,46 | 2,04 | 2,30 | 2,30 |
| LTO dom. / LTO prům. | 1,18 | 1,45 | 1,29 | 1,29 |
| LTO dom. / TTO prům. | 2,90 | 2,96 | 2,97 | 2,97 |
| LTO dom. / ZP dom. | 1,21 | 1,22 | 1,34 | 1,34 |
| Nafta / benzín | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0,65 |

Spotřebitelské ceny uhlí

Průmysl

Cena domácího uhlí bude schopná konkurence pro zásobování průmyslu (tepláren), pokud nepřesáhne do roku 2018 cenu 3 USD/GJ. Cena uhlí pro elektrárny by neměla v tomto období přesáhnout 2 USD/GJ, jinak přestanou být naše stávající elektrárny s účinností cca 32% konkurenceschopné.

Domácnosti

Ceny uhlí v ČR budou muset být patrně pro domácnosti zvýšeny (daňovým zatížením). Je však riziko, že pokud bude toto zvýšení ceny sociálně neúnosné, může zapříčinit větší podíl spalování domovních odpadků včetně plastů což by zhoršilo environmentální situaci.

Poměrové ukazatele ceny uhlí

|  | 2003 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Poměrový ukazatel | EU | ČR | EU | ČR |
| Uhlí výr. el. / prům. | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Uhlí dom. / prům. | 3,42 | 2,11 | 3,60 | 3,50 |

Spotřebitelské ceny zemního plynu

Průmysl

Cena zemního plynu pro průmysl a výrobu elektřiny v ČR bude odpovídat cenám v EU. Neměly by zde být důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla evropskou liberalizační směrnici 98/30/EC v rámci nového energetického zákona.

Domácnosti

Cena zemního plynu v ČR bude odpovídat cenám v EU. Nebudou důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla tarifní politiku odpovídající zkušenosti EU. Ceny pro obyvatelstvo již nejsou dotovány. Cena zemního plynu pro domácnosti v ČR patrně dosáhne průměru ceny sousedních zemí EU.

Poměrové ukazatele ceny zemního plynu

|  | 2003 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Poměrový ukazatel | EU | ČR | EU | ČR |
| ZP výr. el. / prům. a) | 0,97* | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| ZP dom. / prům. | 1,84** | 1,58 | 1,84 | 1,84 |
| ZP dom. / LTO dom. | 0,83* | 0,79 | 0,75 | 0,75 |

*)V. Británie, **)Francie, protože IEA neuvádí ceny plynu pro výrobu  elektřiny za OECD Evropa

a) rozumí se výroba elektřiny ve velkých elektrárnách, nikoliv v  malých zdrojích

Spotřebitelské ceny elektřiny

Průmysl

Cena elektřiny pro průmysl v ČR bude odpovídat cenám v EU. Neměly by zde být v důsledku  společného trhu důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla evropskou liberalizační směrnici 96/92/EC v rámci energetické legislativy.

Domácnosti

Cena elektřiny v ČR bude odpovídat cenám v EU. Neměly by zde být v důsledku  společného trhu důvody pro odlišné ceny. ČR zavedla tarifní politiku odpovídající zkušenosti EU. Ceny pro obyvatelstvo již nejsou dotovány.

Poměr ceny elektřiny pro domácnosti vůči průmyslu patrně dosáhne průměru ceny sousedních zemí EU.

Poměrové ukazatele ceny elektřiny

|  | 2003 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| poměrový ukazatel | EU | ČR | EU | ČR |
| el. dom. / prům. | 2,00 | 1,55 | 2,00 | 2,00 |
| el. top. / el. dom. | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,50 |

Spotřebitelské ceny centralizovaného tepla

Průmysl

Výrobní cena centralizovaného tepla bude závislá na primárnímu palivu, musí však být včetně dopravy konkurenceschopná substitučnímu způsobu jeho individuální výroby – obvykle ze zemního plynu.

Domácnosti

Výrobní cena tepla bude závislá na primárnímu palivu, musí však být v součtu s jeho distribucí konkurenceschopná substitučnímu individuálnímu vytápění – obvykle zemním plynem.

Spotřebitelské ceny tepla z lokálního vytápění

Průmysl

Cena tepla z lokálního vytápění bude odpovídat zvolenému primárnímu palivu. S výjimkou tepla ze spalování vlastního odpadu, případně z vlastního kogeneračního zdroje, bude cena z lokálního vytápění srovnatelná s cenou z CZT v místě (při použití shodné metodiky ekonomického hodnocení). Důvodem je skutečnost, že CZT musí být konkurenceschopné a musí se proto přizpůsobit ceně individuálního vytápění, jinak ztratí trh.

Domácnosti

Cena lokálního vytápění bude odpovídat zvolenému primárnímu palivu.

#### Vývoje cen energií v ČR ve vztahu k EU

Následující obrázek ukazuje, jak se vyvíjely ceny energií v ČR v porovnání s EU v posledních čtyřech letech. Tyto relativní hodnoty jsou ovlivňovány jak vývojem nominálních cen, tak i vývojem kurzu české koruny vůči dolaru a euru.

obrázek 1.10	Vývoj cen energií v ČR ve srovnání s EU

### Stav vývoje a dostupnost nových energetických technologií

#### Hlavní faktory ovlivňující další vývoj energetiky

Optimální struktura a funkce systému dodávky energie je v každém státě nebo regionu důležitým předpokladem ekonomického a sociálního rozvoje. Stále větší počet odborných studií se však v poslední době zabývá problémem nadměrného využívání a vyčerpávání fosilních zdrojů primární energie a primární energie vůbec. Tyto studie dospívají k závěru, že současný stav vývoje celosvětové energetiky neodpovídá požadavkům na udržitelný rozvoj z  ekonomického, sociálního, environmentálního i bezpečnostního hlediska. Pokud by se v nejbližší době nezměnil charakter vývoje energetiky, další vývoj by stál před těžko řešitelnými problémy vyplývajícími z brzkého vyčerpání primárních fosilních zdrojů energie, stále zhoršujícího se životního prostředí a následně vznikajících sociálních těžkostí.

Žádoucí změny příštího vývoje globální i regionální energetiky jsou však značně komplexní a mohou mít v různých regionech odlišný charakter. Hlavní faktory, které budou v příštích letech působit na vývoj energetiky, a které bude nutno respektovat, jsou:

- Vydatnost zdrojů primární energie. Je málo pravděpodobné, že vyčerpání zásob neobnovitelné primární energie ovlivní ještě v první polovině tohoto století podstatným způsobem vývoj lidské společnosti. Je však možné očekávat, že nesoulad mezi vzrůstající spotřebou energie, ubývajícími zásobami a stoupajícími cenami fosilních paliv urychlí využití nových zdrojů energie a technologií.

Uhlí nebude zřejmě vyčerpáno ještě v tomto století, avšak jeho zásoby jsou ve světě umístěny nerovnoměrně a jsou často vzdáleny od těžiště spotřeby. Náklady na těžbu uhlí a dopravu budou stoupat a lze očekávat, že zesílí konkurenční boj na trhu. V České republice budou zásoby hlavního druhu energetického uhlí – hnědého uhlí – patrně vyčerpány kolem roku 2030 pokud budou dodrženy územní limity těžby, popř. kolem roku 2050 při jejich nedodržení. Po této době bude nutno přeorientovat hnědouhelné technologie v České republice na černé uhlí (dovoz černého uhlí je ekonomicky výhodnější než hnědého uhlí), popř. na jiná paliva.

Ropa - vydatnost jejích zásob je již dlouho předmětem diskusí, které vedly k názoru, že těžba ropy bude klesat. Podle některých studií se však zdá, že těžba ropy právě nyní vrcholí. Nedostatek ropy se však pravděpodobně neprojeví dříve než před rokem 2025. Při současném úsilí průmyslu o snížení spotřeby pohonných hmot v dopravě, by se mohl nedostatek kapalných paliv objevit až kolem roku 2040. Nové technologie budou zřejmě schopny udržet cenu ropy v příštích desetiletích pod 30 USD/barel. Ceny kapalných i plynných biopaliv klesnou pravděpodobně během příštích dvacet let pod 30 USD za ekvivalent barelu ropy, takže také omezí růst cen ropy.

Zemní plyn. Nejistota v odhadu zásob je u zemního plynu největší. Dle současných odhadů by se mohl objevit nedostatek zemního plynu nejdříve kolem roku 2030, ale spíše po roce 2050. Zásoby plynu jsou pravděpodobně menší než ropy (vztaženo na tepelný obsah), ale rozhodující pro jejich využití zřejmě bude vývoj infrastruktury dopravy plynu do těžišť spotřeby a jeho těžba s přijatelnými ekonomickými charakteristikami.

Jaderná energetika dnes v zemích OECD stagnuje, i když lze předpokládat, že se jedná o přechodný stav. Důvodem útlumu jsou bezpečnostní hlediska. Lze očekávat, že nové jaderné technologie, které jsou v současné době vyvíjeny (reaktory IV. generace, které by měly jít do provozu kolem roku 2030, využití velkého palivového cyklu), umožní po této době zajistit  konkurenceschopnost jaderných elektráren vůči  elektrárnám na klasická paliva a vyšší jadernou bezpečnost.

Obnovitelné zdroje energie jsou schopny částečně pokrýt požadavky na stoupající spotřebu energie i přes nutná omezení způsobená relativně vysokými náklady, požadavky na využití půdy a přes vznikající konkurenci využití půdy pro pěstování potravinářských a technických plodin. Využití obnovitelných zdrojů energie má nezpochybnitelný význam pro dosažení udržitelného rozvoje společnosti:

    - snižují se emise toxických a zdraví škodlivých látek,

    - omezuje se tvorba CO2 a tím i skleníkový efekt,

    - snižuje se závislost na dovozu,

    - zmenšuje se riziko globální politické nestability v důsledku zmenšování zásob ropy a zemního plynu a koncentrace těchto zásob na několika málo místech na světě.

Mezi obnovitelné zdroje energie patří sluneční energie (fotovoltaické články k přímé výrobě elektřiny, sluneční kolektory používané k vytápění, ohřevu vody, sušení a chlazení), energie větru, energie z biomasy a vodní energie. Využití sluneční a větrné energie bude vyžadovat další vývoj technologií s cílem snížit jejich investiční náklady a vyřešit některé další problémy (např. akumulaci energie). I když cena energie z fotovoltaických zdrojů a větrných elektráren v posledních dvaceti letech podstatně klesla, náklady na získání elektřiny z těchto zdrojů jsou stále ještě příliš vysoké. Největší energetický potenciál při relativně snadné dostupnosti za současného stavu techniky mají sluneční kolektory a biomasa. Rozhodující úlohu při rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie, zejména v nejbližších letech, bude mít přístup státní exekutivy.

2.	  Hlavní  směry  příštího technologického a sociálně politického vývoje jsou odhadovány obvykle pro příštích 20 let. V tomto období vstoupí ČR do Evropské unie a proběhne pět volebních období vlády ČR, kdy se patrně bude měnit politický přístup exekutivy k ovlivňování energetického sektoru. Po vstupu ČR do EU budou muset být veškerá rozhodnutí vlády v souladu s legislativou EU, časté změny působení vlád různého politického zaměření nebudou ve sledovaném období proto tak výrazné. Nastoupený vývoj české energetiky  určený současně platnou legislativou, tj. postupná liberalizace energetiky, zůstane zřejmě zachován. Liberalizace se především projeví v tvrdším konkurenčním boji výrobců a v decentralizaci výroben elektřiny (viz dále bod 4). Snížení konečných cen energie v důsledku liberalizace, které nastalo v některých západních státech, nelze až na některé výjimky v ČR předpokládat. Je nutno spíše počítat se zvyšováním cen (aniž bychom uvažovali inflaci) v důsledku antikonkurenčních opatření velkých společností (fúze, zánik ekonomicky slabých společností, oligopolní ceny). Rovněž je nutno zvážit vliv cenové konvergence při vstupu do EU.

3.	  V současné době je v ČR přebytek instalovaného výkonu technologických zařízení pro výrobu elektřiny. Špičkové zatížení v elektrizační soustavě se pohybuje v posledních letech mezi 10 000 až 11 000 MW, kdežto instalovaný výkon činí něco přes 17 000 MW. Považujeme-li za optimální velikost instalovaného záložního výkonu  10 až 20 % celkového instalovaného výkonu a předpokládáme-li, že ve sledovaném období poroste spotřeba elektřiny kolem 1,4 % ročně (podobně jako nyní v západních státech), bude dosaženo optimální zálohy přibližně za 20 let, aniž by bylo nutno v tomto období zvyšovat instalovaný výkon. Zatím mohl být přebytek výkonu využit díky zvýšenému exportu elektřiny, není však zaručeno, že export potrvá v nezmenšené míře i v příštích letech.

4.	  Světový vývoj energetických technologií je v poslední době zaměřen velkou měrou na malé decentralizované zdroje (mikrokogenerace, palivové články aj.), což je vyvoláno liberalizací a konkurenčními tlaky (úspora nákladů na systémové služby, zvýšení spolehlivosti dodávky). Vývoj technologie velkých klasických elektrárenských a teplárenských zařízení zřejmě již dosahuje svého technického vrcholu. Nejvyšší hodnoty účinnosti uhelných kondenzačních elektráren pravděpodobně nepřestoupí o mnoho  účinnost  50 %, v případě elektráren s kombinovaným paroplynovým oběhem 60 %. Opětovný nástup nové generace jaderné technologie nelze očekávat  dříve než za 20 či spíše za 30 let, kdy budou již vyvinuty jaderné technologie dalších generací se zvýšenou pasivní bezpečností a kdy vzrůstající ceny primární energie opodstatní také ekonomicky tuto technologii.

5.	Zatímco v současné době je v ČR kladen důraz především  na snížení emisí toxických plynů (SO2, CO, NMVOC) a tuhých částic, v západoevropských státech jsou tyto problémy již do jisté míry vyřešeny a  priorita se přesouvá na snížení emisí skleníkových plynů, neboť se zvyšují obavy z klimatických změn, které se v současnosti již výrazně projevují. V důsledku toho bude i v ČR v budoucích letech kladen zvýšený důraz na uplatnění opatření a technologií které omezují nebo zcela vylučují produkci skleníkových plynů:  úspory energie, kogenerace, využití biopaliv a dalších alternativních zdrojů energie.

6.	Při rozhodování v oblasti energetiky se významně uplatňují sociální hlediska. Vládní energetická politika a přístup dalších státních orgánů může do určité míry ovlivňovat použití obnovitelných zdrojů nebo i mezinárodní trh s energií, ale osobní rozhodování spotřebitelů (zejména v případě otopu obytných budov a běžné spotřeby energie) se děje většinou z hlediska nákladů, vlivu na životní prostředí a způsobu života. A to ovlivňuje vývoj energetiky především.

V zemích OECD již většinou není komfort klíčovou  rozhodující podmínkou obyvatel při volbě energetické technologie. V industrializovaném světě, v němž spotřebitel dosud považoval spolehlivou dodávku energie za samozřejmou, ovlivňují vývoj energetiky nejsilněji zdravotní hlediska a přístup k ochraně životního prostředí. Požadavky veřejnosti na čistotu životního prostředí jsou stimulem stálého zpřísňování environmentálních norem. Energetické společnosti využívají v konkurenčním boji výhody technologií, které šetří životní prostředí. V průmyslově vyspělých státech tvoří cena energie relativně nízkou položku v rozpočtu domácností. Spotřebitel je proto ochoten připlatit za „čistou energii“. Také ve státech s rozvíjejícím se hospodářstvím roste rychle střední třída občanů, kteří požadují snížení znečišťování životního prostředí způsobeného spalováním méněhodnotných paliv a zastaralými vozidly se spalovacími motory.

#### Pravděpodobný vývoj a uplatnění nových energetických technologií

Budoucí vývoj, uplatnění a komerční dostupnost nových technologií pro energetické přeměny primární energie v ušlechtilejší formy lze v hrubých rysech odhadnout takto:

Je málo pravděpodobné, že v příštích 20 letech bude postaven v České republice nový velký centralizovaný energetický zdroj (včetně rozšíření jaderné elektrárny Temelín o původně projektované bloky č. 3 a 4). Bude však nutné řešit problémy s dožívající technologii velkých elektráren.

Výstavba nových energetických zdrojů bude zaměřena  na decentralizované zdroje tepla, jako např. na kogenerační jednotky pro potřeby průmyslových závodů nebo veřejné potřeby.

Zatím nedostatečné oceněný přínos obnovitelných zdrojů primární energie bude v budoucnosti zřejmě přehodnocen. Též lze očekávat, že budoucí opatření vlády v oblasti energetiky povedou k podpoře přesunu těžiště spotřeby od současných primárních energetických zdrojů k alternativním zdrojům (biomasa, sluneční energie).

#### Technologie zajišťující dodávku tepla

V plynofikovaných oblastech patrně  převáží použití kotelen a lokálních topidel spalujících zemní plyn. Plynové kotle na zemní plyn lze konstruovat jako kondenzační (s využitím kondenzačního tepla spalin), jejichž energetická účinnost je přibližně o 10 % vyšší než u plynových kotlů bez kondenzace, což přispěje ke kompenzaci vyšší ceny zemního plynu. Je pravděpodobné, že využívání a  výroba kondenzačních kotlů se v budoucnu v ČR rozšíří, což přispěje k nižší ceně těchto kotlů a umožní jejich větší rozšíření v ČR, i jako exportní komodity.

V neplynofikovaných oblastech bude patrně postupně docházet k náhradě spalování uhlí spalováním biomasy (dřevo, dřevěné pelety, balíková sláma, atd.). Zatím je energetické využíváni biomasy omezováno ekonomickými důvody, pokud se nevyužívá vysloveně jako odpadní palivo. Je pravděpodobné, že s rozšířením poptávky po biomase bude její cena stoupat. Rozšíření energetického využíváni biomasy závisí na přístupu a legislativních opatřeních vlády. Dostupnost kotlů na biomasu je poměrně dobrá, neboť řada typů se již dnes vyrábí v ČR, včetně moderních konstrukcí se zplyňováním a dvoustupňovým spalováním paliva, které dosáhly komerční zralosti, jsou provozně ověřené a mají jednoduchou obsluhu. Tato zařízení dosáhla též konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích.

Z kotlů na biomasu se v budoucnu rozšíří pravděpodobně především kotle na pelety, které jsou určeny pro individuální vytápění. Tyto kotle mají v porovnání s ostatními typy kotlů spalujících tuhá paliva (uhlí, biomasa) řadu výhod - jsou provozně komfortnější a lze je lépe automatizovat.

Přikládání paliva do spalovacího prostoru se děje většinou šnekovým podavačem ze zásobníku paliva.  Zásobník se doplňuje palivem v rozmezí několika dní dle velikosti zásobníku. To je významná provozní výhoda oproti kotlům do kterých se přikládá několikrát denně. Šnekový podavač též poměrně snadno umožňuje řízení množství vyráběného tepla. Tak je možné automaticky řídit tepelný výkon kotle a docílit úspory paliva.

Zajištění paliva (pelet) je většinou bezproblémové. V České republice pracuje již několik peletizačních linek. Distribuce může být  realizována prostřednictvím velkoobchodních řetězců, ale v tomto případě konečná cena pelet bude dvakrát až třikrát větší než při nákupu pelet přímo od výrobce. V některých obcích jsou pelety nakupovány od výrobce hromadně pro celou obec a poté v obci distribuovány k jednotlivým spotřebitelům. Tak lze cenu pelet pro konečné spotřebitele významně snížit. Nevýhodou kotlů na pelety je poměrně vysoká pořizovací cena oproti uhelným a dřevo zplyňujícím kotlů odpovídajícího výkonu. Cena pelet je vyšší než u uhlí, kusového a odpadního dřeva.

Z ostatních alternativních zdrojů energie se stane v průběhu příštích let patrně nejrozšířenějším využití energie slunečního záření pomocí slunečních kolektorů. Jejich výroba je již poměrně rozšířena i v ČR a zkušenosti s  využitím kolektorů vyráběných v ČR jsou velmi dobré, takže čeští výrobci se již uplatňují na mezinárodním trhu. Kolektory jsou přednostně používány  k ohřevu TUV.

Další technologií, která byla v minulých desetiletích v zahraničí ověřena, jsou tepelná čerpadla. Jejich využití bude komerčně dostupné především v oblastech neplynofikovaných a s poměrně drahou biomasou (např. v důsledku vzdálené dopravy).

tabulka 1.2		Nové technologie pro výrobu tepla

|  | Technologická vyspělost | Existence dodavatelů v ČR | Konkurence -schopnost | Komerční použitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sluneční kolektory | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Dřevo zplyňující kotle | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Kotle na pelety | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Kondenzační kotle | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Tepelná čerpadla | +++ | +++ | ++ | ++ |

Zdroj: CityPlan spol.s.r.o.

Legenda:

+	nízká

++	střední

+++	vysoká

Vývoj uvedených technologií zajišťujících dodávku tepla je většinou prakticky dokončen a jejich komerční zralost je přijatelná. U slunečních kolektorů a tepelných čerpadel je rozšíření těchto zařízení zatím omezeno delší dobou návratnosti investičních nákladů.

#### Technologie zajišťující dodávku elektřiny

Nová zřízení umožňující přeměnu větrné, vodní a sluneční energie přímo na elektřinu většinou vyžadují doplnění akumulátory, neboť výroba elektřiny v těchto zařízeních je závislá na přírodních podmínkách Další nevýhodou využití těchto obnovitelných zdrojů je jejich malá prostorová hustota, zejména u větrných elektráren. Složitější systémová skladba těchto technologií proto většinou nepříznivě ovlivňuje investiční a výrobní náklady.

tabulka 1.3		Zařízení pro výrobu elektrické energie

|  | Technologická vyspělost | Existence dodavatelů | Konkurence - schopnost | Komerční použitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotovoltaické články | ++ | ++ | + | + |
| Větrné elektrárny | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Malé vodní elektrárny | +++ | +++ | ++ | ++ |

Zdroj: CityPlan

Legenda:

+	nízká

++	střední

+++	vysoká

Investiční náklady na vybudování zařízení pro zásobování elektrickou energií z obnovitelných zdrojů jsou  zatím poměrně vysoké. Praktické využití těchto technologií bude proto záviset též na plnění energetické politiky vlády a na legislativních opatřeních na jejich podporu (podobně jako u malých vodních elektráren). Tato podpora je zdůvodnitelná, neboť se jedná o obnovitelné zdroje energie s příznivými dopady na životní prostředí.

Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003, jsou stanoveny minimální výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.

tabulka 1.4		Minimální výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů

| Druh obnovitelného zdroje | Min. výkupní cena [Kč/kWh] |
| --- | --- |
| MVE | 1,55 |
| Větrné elektrárny uvedené do provozu po 1.1.2004 | 2,70 |
| Větrné elektrárny uvedené do provozu před 1.1.2004 | 3,00 |
| Výroba el. energie spalováním biomasy | 2,50 |
| Výroba el. energie společným spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv | 2,00 |
| Výroba el. energie spalováním bioplynu ve výrobnách uvedených do provozu po 1.1.2004 | 2,40 |
| Výroba el. energie spalováním bioplynu ve výrobnách uvedených do provozu před 1.1.2004 | 2,50 |
| Výroba el. energie využitím geotermální energie | 3,00 |
| Výroba el. energie využitím slunečního záření | 6,00 |

Zdroj:Cenové rozhodnutí ERÚ č.26/2003 ze dne 26. listopadu 2003

#### Kogenerační technologie

Poměrně rychlý rozvoj lze patrně v budoucnosti očekávat u malých kogeneračních jednotek (s jednotkovými výkony menšími než 5 MWe, pro které již dnes stanovil ERÚ ČR výhodnější podmínky výkupu elektřiny, minimální výkupní cena elektřiny je 1130Kč/MWh). Provoz těchto jednotek je ekonomicky výhodný především tam, kde jejich provozovatel má možnost spotřebovat veškeré teplo i elektřinu sám, neboť výrobní náklady na tuto energii mohou být nižší než energie kupovaná z distribuční sítě (úspora nákladů na systémové služby a provoz sítí). Týká se to především tzv. závodních průmyslových provozů. Problém zajištění spolehlivé dodávky energie je nutno řešit buď instalací záložních jednotek což vyžaduje zvýšení investičních nákladů, nebo smluvní spoluprací s elektrizační soustavou, kdy je však nutné alespoň částečně systémové služby splácet.

Ekonomicky výhodné uplatnění mikrokogeneračních jednotek nové generace bude umožněno vývojem plynových mikroturbín (založených na konstrukčních zkušenostech a převzetí částí, které byly vyvinuty a jsou vyráběny pro raketovou techniku, např. turbínka Capstone) a dalších typů tepelných motorů (Stirlingův motor). S jejich použitím lze dosáhnout stejnou celkovou účinnost mikrokogenerační jednotky (i s minimálním jednotkovým výkonem, např. 10 kW), jako u velkých teplárenských zdrojů, tj. kolem 90 %. I přes značně vysoké měrné investiční náklady těchto zdrojů, může být jejich použití  ekonomicky výhodné při dobré organizaci provozu (co největší spotřeba vlastní vyrobené elektřiny, dodávka elektřiny do sítě pouze v době špiček, akumulace tepla). Současně jejich schopnost autonomního provozu zvyšuje bezpečnost dodávky.

Velké naděje jsou vkládány do palivových článků, jejichž vývoj pro astronautiku a vojenské účely je v USA velmi intenzívní. Pro civilní použití probíhá dosud experimentální prověřování těchto článků.. Palivové články mají řadu výhod:

- Vysoká účinnost výroby elektrické energie

- Nízké emise (chemické, hlukové a tepelné)

- Spolehlivost

- Nízké náklady na údržbu

- Dobrá provozní přizpůsobivost

- I když optimálním palivem je vodík, lze s určitými úpravami použít i další paliva (zemní plyn, propan, skládkový plyn, nafta, methanol)

- Velká různorodost v možnostech umístění

V současné době je vývoj zaměřen především na čtyři typy palivových článků:

PEMFC (Proton exchange membrane fuel cell)

PAFC (Phosporic acid fuel cell)

MCFC (Molten carbonate fuel cell)

SOFC (Solid oxide fuel cell)

Vysoké provozní teploty některých typů palivových článků umožňují  jejich použití i při kombinované výrobě elektřiny a tepla.Dnes jediný komerčně využívaný článkem je typ PAFC, ale jeho investiční náklady jsou stále několikanásobně vyšší než u jiných klasických technologií. Rozšíření palivových článků lze očekávat až po  jejich zlevnění  a dalším vývoji.

Dalším významným zařízením, které umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je Stirlingův motor. Stirlingův motor pracuje na podobném principu jako Ottův nebo Dieselův spalovací motor. Na rozdíl od nich, ale pracuje s vnějším spalováním a uzavřeným pracovním oběhem s tepelným výměníkem. Pracovní médium (hélium, vodík, vzduch, atd.)  je trvale uzavřeno v motoru a pohybuje se mezi dvěmi místy a současně dochází ke střídavému ohřívání a chlazení média při průtoku ohřívačem a chladičem. Vzniklé kolísání tlaku v důsledku změny teploty pracovního média pohybuje písty motoru.

Díky uzavřenému oběhu dosahuje Stirlingův motor vysoké spolehlivosti a doby životnosti. Uzavřený oběh s tepelným výměníkem též umožňuje diverzifikaci zdrojů tepla. Je možné použít zemní plyn, kapalná paliva a v brzké době se předpokládá využití i pevných paliv včetně biomasy. Tyto výhodné vlastnosti přímo předurčují Stirlingův motor k použití při kombinované výrobě elektřiny a tepla v decentralizovaných zdrojích s elektrickým výkonem menším než 10 kWe.

tabulka 1.5		Nové technologie s možností KVET

|  | Technologická vyspělost | Existence dodavatelů | Konkurence –schopnost | Komerční použitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | PEMFC | ++ | + | O | O |
|  | PAFC | ++ | + | + | + |
|  | MCFC | ++ | + | O | O |
|  | SOFC | ++ | + | O | O |
| Stirlingův motor | ++ | + | + | + |
| Mikroturbiny | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Spalovací motory | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Malé spalovací turbiny | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Malé parní turbiny | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Parní motory | +++ | ++ | ++ | ++ |

Zdroj: CityPlan

Legenda:

O	počáteční stádium vývoje

+	nízká

++	střední

+++	vysoká

PČ – palivové články

#### Technologie pro výrobu bioplynu a využití rostlinných olejů

V blízké budoucnosti lze očekávat také větší rozšíření využití bioplynu. Bioplyn vzniká při anaerobní fermentaci organických látek. Mezi významnější zdroje bioplynu patří především mrva hospodářských zvířat  a čistírenské kaly vzniklé při čištění odpadních vod. V menší míře mohou být využity i odpady jiného původu: jatečné odpady, piliny, lesní štěpka, travní hmota, mlékárenské odpadní vody apod.

Tyto odpady často představují zátěž pro životní prostředí a to zejména na venkově, kde skladování odpadů ze zemědělství působí negativně na kvalitu spodních vod a ovzduší. Při výrobě bioplynu se kromě vzniku plynného paliva tak řeší i likvidace odpadů.

Za bioplyn je obecně považována směs plynů s obsahem 60 až 70 % metanu a 40 až 30 % oxidu uhličitého. Aby bioplyn mohl vzniknout, je nutné dodržet několik podmínek. Jde především o to, že kvašení musí probíhat bez přístupu kyslíku do fermentační nádrže, protože bakterie produkující metan jsou striktními anaeroby. Další důležitou podmínkou, kterou je potřeba dodržet je teplota, jejíž rozsah by se měl pohybovat od 10 do 60°C. Teplota je jedním z hlavních činitelů, který ovlivňuje látkovou přeměnu a tím i množení mikroorganismů produkujících bioplyn. Teplota prostředí tedy přímo ovlivňuje kvalitu a energetickou výtěžnost chemické reakce.

Bioplyn je možné použit jako plynné palivo v kotlích i ke kombinované výrobě elektřiny a tepla ve spalovacích motorech, plynových turbinách a palivových článcích. To umožňuje provozovateli snížit závislost na  odběru energie z rozvodů síťových energií.

V následující tabulce je uvedena možná produkce bioplynu z výkalů jednotlivých druhů chovných zvířat.

tabulka 1.6		Denní množství výkalů, jejich sušina a produkce bioplynu

|  | Průměrná váha [kg] | Průměrné množství výkalů [kg/den] | Sušina výkalů včetně moče [kg/den] | Množství bioplynu [m3/den] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dojnice | 550 | 60 | 6 | 1,7 |
| Skot ve výkrmu | 350 | 30 | 3 | 1,2 |
| Jalovice | 330 | 35 | 3,5 | 0,9 |
| Telata | 100 | 12-15 | 1,25 | 0,3 |
| Prasnice | 170 | 14 | 1,0 | 0,3 |
| Prasnice se selaty |  | 27 | 2,2 | 0,4 |
| Prasata ve výkrmu | 70 | 8,5 | 0,5 | 0,2 |
| Selata | 10 | 3 | 0,15 | 0,1 |
| Selata | 23 | 4 | 0,25 | 0,15 |
| Kanec | 250 | 18,5 | 1,3 | 0,3 |
| Nosnice | 2,2 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,016 |
| Kuřice | 1,1 | - | 0,025 | 0,009 |

Poznámka: uvedené denní množství výkalů je bez přídavné vody

Zdroj: Trnobranský K.: Spalování bioodpadů s použitím fermentačního reaktoru a kogenerační jednotky, ČEA 1998

Technologie výroby bioplynu lze rozdělit na dvě základní skupiny, které se liší především způsobem provozu anaerobního reaktoru a to na diskontinuální a kontinuální.

Rostlinné oleje je možné použít jako palivo pro spalovací motory, které mohou být použity k pohonu dopravních prostředků, zemědělských strojů nebo je lze použít ke kombinované výrobě elektřiny a tepla. Aby bylo možné využít rostlinné oleje jako palivo pro spalovací motory, musí se rostlinné oleje buď transformovat na bionaftu nebo se spalovací motor musí přizpůsobit ke spalování surového oleje. První způsob, tj. přizpůsobení rostlinného oleje spalovacímu motoru je již v současné době hojně využíván. V ČR je v provozu přibližně 14 malých výroben s kapacitou 500 – 2000 t bionafty / rok a dvě velké průmyslové výrobny s kapacitou 30 000 t/rok a 12 000 t/rok.

Pro druhý způsob využití rostlinných olejů je třeba spalovací motor upravit.  Existuje několik technických řešení na využití surových olejů, patří mezi ně např. tzv. vířivý motor, ve kterém je do vířícího vzduchu v kulovém vybrání pístu vstřikováno pomocí samočisticí čepové trysky palivo. Nebo je možné upravit motor zařazením spalovací předkomůrky. Nevýhodou těchto dvou technických řešení je nárůst vlastní spotřeby energie a to až o 15%. Jiné technické řešení využívá Německá firma Heizomat Hilponstein, která optimalizuje Elsbettův motor s přímým vstřikováním.

Na následující tabulce je uvedena technologická vyspělost a komerční upotřebitelnost technologií výroby biopaliv a spalovacích motorů na rostlinné oleje.

tabulka 1.7		Technologie  výroby a zpracování bioplynu a rostlinných olejů

|  | Technologická vyspělost | Existence dodavatelů | Konkurence - schopnost | Komerční použitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diskontinuální | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Kontinuální | +++ | +++ | ++ | ++ |
| Spalovací motor na rostlinné oleje | ++ | ++ | ++ | ++ |

Zdroj: CityPlan

Legenda:

+	nízká

++	střední

+++	vysoká

## Rozbor trendů vývoje poptávky po energii

Podklady využitelné pro koncipování „Územní energetické koncepce kraje Vysočina“ jsou zhotoveny s respektováním zadání rámcové osnovy objednatele.

Členění předmětného území je v souladu se stávajícím platným územním členěním ČR (mapa č. 1 viz Příloha map) v následující struktuře:

| NUTS3 |  | NUTS2 |
| --- | --- | --- |
| Zkratka | poř. | Název kraje (VÚSC) | oblast | poř. |
| PHA | 1 | Hl. m. Praha | PHA | 1 |
| STČ | 2 | Středočeský | SČ | 2 |
| JHČ | 3 | Jihočeský | JZ | 3 |
| PLK | 4 | Plzeňský |  |  |
| KVK | 5 | Karlovarský | SZ | 4 |
| ULK | 6 | Ústecký |  |  |
| LBK | 7 | Liberecký | SV | 5 |
| HKK | 8 | Královéhradecký |  |  |
| PAK | 9 | Pardubický |  |  |
| VYS | 10 | Vysočina | JV | 6 |
| JHM | 11 | Jihomoravský |  |  |
| OLK | 12 | Olomoucký | SM | 7 |
| ZLK | 13 | Zlínský |  |  |
| MSK | 14 | Moravskoslezský | MS | 8 |
| NUTS 0 | = stát Česká republika |
| NUTS 1 | = území České republiky |
| NUTS 2 | = oblasti, tj. celkem 8 sdružených krajů |
| NUTS 3 | = kraje, tj. 14 vyšších územních samosprávných celků |

Tento materiál je propracován v logických souvislostech v členění:

podle obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. Stupně)

po jednotlivých okresech kraje Vysočina

za kraj Vysočina

ve vztahu k ČR

### Analýza území

Hlavním podkladem pro sestavení níže uvedených tabulek byly údaje ČSÚ zpracované při Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 (není-li uvedeno jinak).

Kraj Vysočina se rozprostírá na rozhraní Čech a Moravy a svým územím pokrývá převážnou část Českomoravské vrchoviny. Ta vytváří ráz celého kraje, který je svou rozlohou pátý největší v republice a podle počtu obyvatel až jedenáctý nejlidnatější . Kraj Vysočina se nachází na území okresů Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov a svým uspořádáním zaujímá oblasti ze tří dříve zaniklých krajů (Jihomoravský, Jihočeský a Východočeský). Území pěti okresů tvořících kraj Vysočina bylo k 1. 1. 2003 rozděleno celkem na 729 samosprávných obcí a zrušené okresní úřady nahradilo k tomuto datu patnáct obvodů obcí s rozšířenou působností. Kraj se tak od 1.1.2003 administrativně členil na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 26 obvodů pověřených obecních úřadů a 729 obcí. Po odloučení 25 obcí do Jihomoravského kraje je od 1.1.2005 v kraji Vysočina 704 obcí.

tabulka 1.8		Pořadí krajů ČR dle velikosti území  [km2]

| 1 | Středočeský | 11 016 | 6 | Moravskoslezský | 5 535 | 11 | Zlínský | 3 964 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jihočeský | 10 057 | 7 | Ústecký | 5 335 | 12 | Karlovarský | 3 314 |
| 3 | Plzeňský | 7 561 | 8 | Olomoucký | 5 159 | 13 | Liberecký | 3 163 |
| 4 | Jihomoravský | 7 065 | 9 | Královehradecký | 4 758 | 14 | Praha | 496 |
| 5 | Vysočina | 6 925 | 10 | Pardubický | 4 519 |  | ČR | 78 868 |

Pramen: Statistický bulletin, Kraj Vysočina 1.-3. čtvrtletí 2003, ČSÚ Praha 2003

tabulka 1.9		Pořadí krajů ČR dle počtu obyvatel (stav ke 30.9.2003)

| 1 | Moravskoslezský | 1 261 939 | 6 | Olomoucký | 636 727 | 11 | Vysočina | 517 845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Praha | 1 165 793 | 7 | Jihočeský | 625 806 | 12 | Pardubický | 506 401 |
| 3 | Středočeský | 1 135 491 | 8 | Zlínský | 592 942 | 13 | Liberecký | 427 849 |
| 4 | Jihomoravský | 1 123 712 | 9 | Plzeňský | 550 166 | 14 | Karlovarský | 304 613 |
| 5 | Ústecký | 821 320 | 10 | Královehradecký | 548 558 |  | ČR | 10 219 162 |

Pramen: Statistický bulletin, Kraj Vysočina 1.-3. čtvrtletí 2003, ČSÚ Praha 2003

Kraj sousedí na:

severu s Pardubickým krajem,

na severozápadě se Středočeským krajem,

na jihu a jihozápadě s Jihočeským krajem,

na jihovýchodě a východě s Jihomoravským krajem,

Státní hranici s Rakouskem na jihu republiky a hranice kraje Vysočina dělí pouze území několika obcí z Jihočeského a Jihomoravského kraje.

Názornou představu o členění předmětného území poskytuje mapa č. 2 viz Příloha map.

Vysočina zahrnuje území pěti okresů, jmenovitě:

Jihlava			– sídlo kraje,

Třebíč			– jihovýchodní území kraje sousedící s krajem Jihomoravským,

Žďár nad Sázavou	– severovýchodní území sousedící s Jihomoravským a Pardubickým krajem,

Havlíčkův Brod		– severní území kraje (hranice s Pardubickým a Středočeským krajem),

Pelhřimov		– západní území kraje (převážná část sousedí s Jihočeským krajem).

Kraj Vysočina má centrální polohu v rámci ČR. Jeho povrch je tvořen pahorkatinami a vrchovinami Českomoravské vrchoviny. Nejvyšším bodem kraje je vrch Javořice (837 m n.m.) v Javořické vrchovině, a nejnižším bodem vodní nádrž Švihov na západě okresu Havlíčkův Brod (cca 253 m n.m.). Území kraje je pramennou oblastí významných českých a moravských řek, např. Sázavy, Želivky, Moravské Dyje, Jihlavy, Oslavy a Svratky. Nesoulad mezi postavením kraje v pořadí rozlohy a počtu obyvatel je důsledkem vlivu přírodních podmínek a historického vývoje území, během něhož bylo území kraje zalidněno na poměry České republiky i střední Evropy poměrně řídce. Hustotou zalidnění cca 75 obyvatel na 1 km2 zůstává kraj pod průměrem ČR a spolu s krajem Plzeňským a Jihočeským patří mezi tři nejméně zalidněné regiony ČR.

Výměra zemědělské půdy v kraji Vysočina představuje 60,8 % plochy území. Další významnou část výměry kraje tvoří lesní půda (30,4 %)

Podle údajů ČSÚ z posledním sčítání obyvatelstva k 1.3.2001 měl kraj Vysočina v komparaci s kraji České republiky nejvyšší podíl osob zaměstnaných v zemědělství. Podle těchto údajů se zemědělství podílí 9,7 % na celkové zaměstnanosti kraje (zatímco průměrná hodnota pro ČR byla na úrovni 4,4 %). Nadprůměrný podíl (35,9 %) osob pracuje i v průmyslové výrobě kraje (nejvíce ve strojírenství, potravinářství a textilním průmyslu), zatímco průměr v ČR byl 29 %. Největší podíl (49 %) na zaměstnanosti kraje má oblast služeb, avšak ve srovnání s hodnotou pro ČR (59,1 %) jde o podprůměrnou hodnotu. Porovnání přináší následující tabulka.

tabulka 1.10		Porovnání krajů podle odvětví zaměstnání obyvatel

| Kraj | Ekonomicky aktivní obyvatelé dle odvětví [%] |
| --- | --- |
|  | zemědělství | průmysl | služby | nezjištěné |
| Vysočina | 9,7 | 35,9 | 49,0 | 5,4 |
| Jihočeský | 7,7 | 29,9 | 57,1 | 5,3 |
| Plzeňský | 6,3 | 31,4 | 55,5 | 6,8 |
| Pardubický | 6,2 | 33,3 | 54,7 | 5,8 |
| Olomoucký | 5,7 | 30,9 | 56,4 | 7,0 |
| Královehradecký | 5,2 | 33,2 | 54,6 | 7,0 |
| Jihomoravský | 5,0 | 27,6 | 61,3 | 6,1 |
| Středočeský | 4,9 | 28,1 | 58,4 | 8,6 |
| Zlínský | 4,0 | 36,7 | 53,6 | 5,7 |
| Karlovarský | 2,9 | 29,4 | 55,8 | 11,9 |
| Ústecký | 3,1 | 28,7 | 56,8 | 11,4 |
| Moravskoslezký | 2,8 | 32,7 | 56,2 | 8,3 |
| Liberecký | 2,8 | 38,1 | 51,5 | 7,6 |
| Praha | 0,6 | 12,2 | 79,1 | 8,1 |
| Česká republika | 4,4 | 29,0 | 59,0 | 7,6 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003

Poptávka po energii jakéhokoliv územního celku je ovlivňována celou řadou faktorů jako například:

sídelní a demografickou strukturou,

geografickými a klimatickými podmínkami,

spotřebitelskými potřebami (energetickými systémy),

strukturou „národního hospodářství“.

Tyto faktory spolu s dalšími aspekty tvoří základ, respektive předpoklady pro koncipování „Územní energetické koncepce kraje Vysočina“.

#### Počet obyvatel a sídelní struktura

Sídelní struktura kraje je velmi rozdrobená, tvoří ji velký počet populačně malých obcí a sídel.  Na jedno sídlo (část obce), kterých je v území 1 444  připadá pouze 359 obyvatel (v ČR je to 679 obyvatel). Sídla jsou integrována do 729 obcí, průměrná populační velikost obce v kraji je 710 obyvatel, což není ani polovina průměrné hodnoty za celou ČR (1 635 obyvatel). V kraji jsou daleko nejčetněji zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. Jde o téměř čtyři pětiny všech obcí kraje (573 obcí – 78,6%). V ČR tvoří malé obce do 500 obyvatel pouze tři pětiny všech obcí. V kraji Vysočina v těchto obcích bydlí 21% obyvatel kraje, v celé ČR je to podstatně méně (8,5%). Na druhé straně v ČR bydlí v obcích s více než 10 tis. obyvateli 54,1% obyvatel, zatímco v kraji Vysočina jenom 36,2%. Tento více než třetinový podíl obyvatelstva bydlí v osmi největších městech kraje. Mimo okresní města se jedná o Velké Meziříčí, Humpolec a Nové Město na Moravě. Statut města má však v současnosti ještě dalších 25 obcí. Ve všech městech kraje bydlí 57,9% populace, což je na české poměry dosti málo (v ČR 70,8%). Tyto informace podrobněji uvádějí následující tabulky.

tabulka 1.11		Obce a obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v kraji Vysočina k 1. 1. 2002	 (absolutní údaje)

| Území | struktura obcí a obyvatel v nich |
| --- | --- |
|  | počet obcí | počet obyvatel |
|  | do 499 | 500-1999 | 2000-9999 | nad 10000 | do 499 | 500-1999 | 2000-9999 | nad 10000 |
| Havl. Brod | 88 | 25 | 6 | 1 | 16 643 | 21 463 | 32 486 | 24 327 |
| Jihlava | 98 | 16 | 6 | 1 | 17 687 | 14 665 | 25 530 | 50 377 |
| Pelhřimov | 97 | 17 | 4 | 2 | 14 554 | 15 531 | 15 194 | 27 405 |
| Třebíč | 140 | 27 | 5 | 1 | 30 295 | 24 249 | 23 744 | 39 022 |
| Žďár n. Sáz. | 151 | 40 | 2 | 3 | 29 740 | 35 049 | 13 904 | 46 448 |
| kraj Vysočina | 573 | 125 | 23 | 8 | 108 921 | 110 957 | 110 858 | 187 579 |
| Česká republika | 3 696 | 1 932 | 495 | 131 | 867 887 | 1 799549 | 2 020 800 | 5 518 200 |
| podíl kraje na ČR(%) | 15,5 | 6,5 | 4,6 | 6,1 | 12,3 | 6,2 | 5,5 | 3,4 |

Pramen: Malý lexikon obcí ČR 2002, ČSÚ Praha 2003

tabulka 1.12		Obce a obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v kraji Vysočina k 1. 1. 2002	 (relativní údaje)

| Území | struktura obcí a obyvatel v nich |
| --- | --- |
|  | počet obcí | počet obyvatel |
|  | do 499 | 500-1999 | 2000-9999 | nad 10000 | do 499 | 500-1999 | 2000-9999 | nad 10000 |
| Havl. Brod | 73,3 | 20,8 | 5,0 | 0,8 | 17,6 | 22,6 | 34,2 | 25,6 |
| Jihlava | 81,0 | 13,2 | 5,0 | 0,8 | 16,3 | 13,5 | 23,6 | 46,5 |
| Pelhřimov | 80,8 | 14,2 | 3,3 | 1,7 | 20,0 | 21,4 | 20,9 | 37,7 |
| Třebíč | 80,9 | 15,6 | 2,9 | 0,6 | 25,8 | 20,7 | 20,2 | 33,3 |
| Žďár n. Sáz. | 77,0 | 20,4 | 1,0 | 1,5 | 23,8 | 28,0 | 11,1 | 37,1 |
| kraj Vysočina | 78,6 | 17,1 | 3,2 | 1,1 | 21,0 | 21,4 | 21,4 | 36,2 |
| Česká republika | 59,1 | 30,9 | 7,9 | 2,1 | 8,5 | 17,6 | 19,8 | 54,1 |

Pramen: Malý lexikon obcí ČR 2002, ČSÚ Praha 2003

tabulka 1.13		Pořadí okresů podle počtu obyvatel a rozdělení dle odvětví jejich zaměstnání

|  | Okres | počet obyvatel (k 30.9.2003) | Ekonomicky aktivní dle odvětví [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zemědělství | průmysl | služby | nezjištěné |
| 1 | Žďár nad Sázavou | 125 025 | 9,8 | 37,7 | 48,0 | 4,5 |
| 2 | Třebíč | 116 904 | 10,0 | 33,9 | 50,5 | 5,6 |
| 3 | Jihlava | 108 394 | 6,6 | 37,7 | 49,1 | 6,6 |
| 4 | Havlíčkův Brod | 94 918 | 10,7 | 35,5 | 49,2 | 4,6 |
| 5 | Pelhřimov | 72 604 | 12,3 | 34,1 | 48,1 | 5,5 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003, Statistický bulletin Kraj Vysočina 1.-3. čtvrtletí 	2003, ČSÚ Praha 2003

Z údajů v předchozí tabulce je zřejmý charakter jednotlivých okresů v kraji. Zatímco na Jihlavsku pracuje v zemědělství 6,6% obyvatel, na Pelhřimovsku je to skoro dvojnásobek (12,3%). V oblasti průmyslu a služeb zde velké rozdíly nepanují, což je dáno rovnoměrnějším rozložením průmyslových podniků.

Při srovnání největších měst v kraji (viz. následující tabulka) je patrná nepřímá úměra (s drobnými odchylkami) mezi velikostí města a podílem zaměstnanců pracujících v zemědělství. Procentuální zastoupení průmyslu v těchto městech je přibližně stejné, výrazněji se odlišuje pouze město Havlíčkův Brod, kde průmysl zaměstnává pouze necelých 25% obyvatel.

tabulka 1.14		Pořadí měst podle počtu obyvatel (nad 10 000 obyvatel) a rozdělení dle odvětví

jejich zaměstnání

|  | Město | počet obyvatel (k 31.12.2002) | Ekonomicky aktivní dle odvětví [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zemědělství | průmysl | služby |
| 1 | Jihlava | 50 174 | 1,5 | 34,3 | 56,9 |
| 2 | Třebíč | 38 963 | 2,2 | 34,6 | 57,7 |
| 3 | Havlíčkův Brod | 24 320 | 4,1 | 24,8 | 66,9 |
| 4 | Žďár nad Sázavou | 24 028 | 2,1 | 38,9 | 55,5 |
| 5 | Pelhřimov | 16 537 | 5,0 | 31,0 | 57,6 |
| 6 | Velké Meziříčí | 11 790 | 4,5 | 37,3 | 52,8 |
| 7 | Humpolec | 10 889 | 4,6 | 35,0 | 55,6 |
| 8 | Nové Město n. Mor. | 10 532 | 7,5 | 31,3 | 55,8 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003, Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ 	Jihlava 2003

Jednotlivé oblasti kraje členěné podle nových správních obvodů lze porovnat podle následujících parametrů:

tabulka 1.15		Základní charakteristika správních obvodů obcí s rozšířenou působností (stav k 31.12.2002)

| Správní obvod | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Počet obcí | Počet měst | Hustota zalidnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bystřice n. Pernštejnem | 396,18 | 24 211 | 46 | 1 | 61,1 |
| Havlíčkův Brod | 631,87 | 51 440 | 56 | 4 | 81,4 |
| Humpolec | 227,92 | 16 840 | 25 | 1 | 73,9 |
| Chotěboř | 329,02 | 22 354 | 31 | 2 | 67,9 |
| Jihlava | 921,80 | 96 339 | 79 | 4 | 104,5 |
| Moravské Budějovice | 413,97 | 24 340 | 47 | 2 | 58,8 |
| Náměšť nad Oslavou | 221,07 | 13 997 | 28 | 1 | 63,3 |
| Nové Město na Moravě | 292,86 | 19 515 | 30 | 1 | 66,6 |
| Pacov | 234,58 | 10 175 | 24 | 1 | 43,4 |
| Pelhřimov | 827,39 | 45 574 | 71 | 6 | 55,1 |
| Světlá nad Sázavou | 290,20 | 20 643 | 32 | 2 | 71,1 |
| Telč | 291,32 | 13 729 | 45 | 1 | 47,1 |
| Třebíč | 837,67 | 76 374 | 93 | 3 | 91,2 |
| Velké Meziříčí | 545,16 | 38 288 | 74 | 2 | 70,2 |
| Žďár nad Sázavou | 464,38 | 43 831 | 48 | 2 | 94,4 |
| Kraj Vysočina | 6 925,39 | 517 630 | 729 | 33 | 74,7 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

Z výše uvedených údajů o hustotě obyvatelstva vyplývá, že v centrální části kraje je hustota osídlení území podstatně vyšší. Je to způsobeno tím, že více jak polovina obyvatel obvodu Jihlava žije v krajském městě. Ostatní části kraje jsou zhruba na stejné úrovni s výjimkou Pacovska a Telčska, což je dáno převážně zemědělsky orientovaným hospodářstvím těchto oblasti.

Demografický vývoj kraje Vysočina lze za uplynulá léta (1997–2002) charakterizovat pokračujícím úbytkem osob předproduktivního věku 0–14 let a zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 60 let. Vývoj složení obyvatelstva je názorně zpracován v následující tabulce.

tabulka 1.1.16		Vývoj podílu obyvatelstva ve věku 0 – 14 let (předproduktivní věk)

| Území | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysočina | 18,7 | 18,2 | 17,8 | 17,3 | 17,3 | 16,5 |
| Česká republika | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 16,1 | 15,7 |

Vývoj podílu obyvatelstva ve věku 15 – 59 let (produktivní věk)

| Území | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysočina | 63,4 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 64,2 | 64,6 |
| Česká republika | 64,5 | 64,8 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 |

Vývoj podílu obyvatelstva ve věku 60 a více let (poproduktivní věk)

| Území | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysočina | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,9 |
| Česká republika | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,6 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

#### Geografické a klimatické údaje

Jak již bylo uvedeno, povrch kraje Vysočina je tvořen pahorkatinami a vrchovinami Českomoravské vrchoviny. Z celkového počtu 729 měst a obcí se 47,3 % nachází v nadmořské výšce 500 až 600 m n. m, dalších 38,9 % je v oblasti do 500 m n. m. a zbývajících 13,8% se nachází na území nad 600 m n. m. Územím kraje také prochází geograficky významná hranice mezi dvěma úmořími a to Černého a Severního moře. Vrch Melechov na území okresu Havlíčkův Brod je v některých pramenech označován za geografický střed Evropy.

Na Vysočině rozlišujeme pět různých výškových stupňů s přihlédnutím k jejich dalším složkám - půdnímu pokryvu, specifickému odtoku, klimatu a potenciální rekonstruované vegetaci. Do prvního stupně ještě zasahuje teplé až mírně teplé podnebí s počtem dní se sněhovou pokrývkou 40-50 dní, kterému dominují spíše plošiny s hluboce zaříznutými řekami. Druhý a třetí stupeň spadá do podnebí mírně teplého se sněhovou pokrývkou 50-80 dní v roce, který je typický svými hřbety, kotlinami a údolími. Čtvrtý stupeň zasahuje již do podnebí chladného (sníh 80 až 100 dní v roce) a pátý se nachází zcela v podnebí chladném se 100-120 dny se sněhovou pokrývkou. Pátý stupeň je charakterizován poměrně vysokými hřbety se sedly, kopci, hlubokými údolími a úvalovitými sníženinami, geobotanicky ho lze zařadit do nižšího horkého typu a tvoří ho dvě klenby - Žďárské a Jihlavské vrchy.

Na území kraje jsou dvě chráněné krajinné oblasti - Žďárské vrchy a Železné Hory.

Poloha krajského města je dána těmito geografickými body:

Jihlava (49o 23´ severní šířky a  15o 35´ východní délky)

Následující tabulka uvádí průměrné hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území kraje Vysočina.

tabulka 1.17	Hodnoty naměřené v meteorologických stanicích

| kraj – stanice |  | V. Meziříčí | Přibyslav | (Svratouch) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nadmořská výška[m.n.m.] | 452 | 530 | 737 |
|  | Rok | roční průměr |
| Průměrná teplota vzduchu [oC] |
| Normály klimatických hodnot | 1961-90 | 7,2 | 6,6 | 5,7 |
|  | 1998 | 8,1 | 7,4 | 6,6 |
|  | 2000 | 8,8 | 8,5 | 7,4 |
|  | 2002 | 8,5 | 8,0 | 7,1 |
| Úhrn srážek [mm] |
| Normály klimatických hodnot | 1961-90 | 594,4 | 675,3 | 761,5 |
|  | 1998 | 565,3 | 762,9 | 917,5 |
|  | 2000 | 678,5 | 677,1 | 729,2 |
|  | 2002 | 708,0 | 772,4 | 896,3 |
| Trvání slunečního svitu [h] |
| Normály klimatických hodnot | 1961-90 | 1592,1 | 1552,5 | 1548,9 |
|  | 1998 | 1728,3 | 1663,4 | 1633,9 |
|  | 2000 | 1812,3 | 1688,2 | 1642,3 |
|  | 2002 | 1677,0 | 1683,0 | 1658,3 |

Pramen: Český hydrometeorologický ústav, www.chmu.cz

Pozn.: Stanice Svratouch leží na území Pardubického kraje v těsné blízkosti hranic kraje Vysočina

Rozložení těchto tří meteorologických stanic nezahrnuje optimálně území kraje, ale z hlediska jejich nadmořské výšky zastupují rozdílné charaktery podnebí. Z výše uvedených údajů vyplývá, že všechny stanice signalizují tendenci zvyšující se průměrné teploty vzduchu od dlouhodobého normálu, čehož je dokladem i narůstající počet hodin slunečního svitu.

Jedním z důležitých údajů při návrhu otopného systému budovy je vyčíslení tepelných ztrát daného objektu. Z geografického hlediska jsou pro výpočet tepelných ztrát nezbytné tyto podklady – místo stavby, nadmořská výška, orientace ke světovým stranám a poloha objektu v krajině. Rozhodující data pro tyto výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.

tabulka 1.18	Výpočtové teploty vnějšího vzduchu te, průměrná teplota vzduchu v otopném období tes a počet topných dnů otopného období, podle ČSN 38 3350

| Místo | Podle ČSN 06 0210 | Otopné období pro tem = 12 °C | Otopné období pro tem = 15 °C | Otopné období pro tem = 13 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | te | tes | d | tes | d | tes | d |
| Pelhřimov | 499 | -15v | 3,0 | 241 | 5,1 | 300 | 3,6 | 257 |
| Třebíč | 406 | -15 | 2,5 | 247 | 4,6 | 306 | 3,1 | 263 |
| Jihlava | 516 | -15 | 3,0 | 243 | 4,8 | 296 | 3,5 | 256 |
| H. Brod | 422 | -15v | 2,8 | 239 | 4,9 | 294 | 3,3 | 253 |
| Žďár nad Sázavou | 572 | -15 | 2,4 | 252 | 4,7 | 318 | 3,1 | 270 |
| Vysvětlivky : H – nadmořská výška (m nad m.) tem – teplota vnějšího vzduchu, při níž se zahajuje vytápění (°C) te – oblastní výpočtová teplota vnějšího vzduchu (°C) tes – průměrná teplota vzduchu v otopném období (°C) d – počet topných dnů (-) v – místo leží v krajině s intenzivními větry |

Pramen: Publikace „Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov“, Grada Publishing

#### Struktura národního hospodářství kraje Vysočina

Potřeby energie v určitém územním celku jsou spojeny s:

počtem obyvatel,

přírodními podmínkami,

hospodářskými aktivitami.

Struktura hospodářství kraje Vysočina je ovlivněna historickým vývojem a zdejšími přírodními podmínkami. V průběhu devadesátých let prošla ekonomika kraje (podobně jako celé ČR) významnými transformačními změnami, spojenými s velmi rychlou privatizací a také s restrukturalizací činností. Jak již zde bylo uvedeno, kraj Vysočina má v komparaci s kraji České republiky nejvyšší podíl osob zaměstnaných v zemědělství a nadprůměrný podíl osob pracuje i v průmyslové výrobě. Příčinou nízkého podílu osob pracujících v nevýrobním sektoru hospodářství je sídelní struktura kraje vyznačující se absencí významnějších koncentrací obyvatelstva.

Největším průmyslovým odvětvím kraje je výroba dopravních prostředků následovaná strojírenstvím, třetím největším odvětvím se stal elektrotechnický průmysl, čtvrtým pak potravinářství, za nímž ihned následuje kovozpracující průmysl a odvětví textilní a oděvní výroby. Dalším odvětvím zastoupeném v kraji Vysočina je výroba skla, keramiky a porcelánu, dřevozpracující a nábytkářský průmysl. Nejvíce osob v sektoru služeb kraje je zaměstnáno ve školství, zdravotnictví a sociálních službách, dále pak v odvětví obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a ve stavebnictví. Shodným znakem v sektoru služeb je velikost podniku, kdy zde převažují podniky zaměstnávající maximálně 20 pracovníků.

Ze zastoupení zemědělské půdy do jednotlivých výrobních oblastí jednoznačně plyne specifické postavení kraje Vysočina, kdy naprostá většina zem. půdy, plných 83,2%, se nachází v ZVO bramborářské, zatímco celostátní průměr pro tuto oblast činí jen 18,5%. Naopak v republice dominující oblast obilnářská, plných 40,5%, je v kraji Vysočina zastoupena pouze 9,1%. Celkovou výměrou zemědělské půdy patří okresy kraje mezi  větší okresy v rámci ČR. V zastoupení hlavních kategorií využití ploch nejsou mezi jednotlivými okresy kraje Vysočina příliš velké diference, pouze okres Žďár nad Sázavou vyniká poměrně větším zalesněním a tím pádem nižším zastoupením zemědělské půdy.

Využití zemědělských ploch v procentech bylo k 31.12.2002 následující:

tabulka 1.19	Využití zemědělských ploch

|  | výměra celkem [ha] | lesní plochy | zemědělská půda | vodní plochy | zastavěné plochy | ostatní plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj Vysočina | 692 539 | 30,4 | 60,7 | 1,7 | 1,2 | 6,0 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

Rozvoj podnikatelských aktivit je velmi silně ovlivněn dopravní dostupností. Kraj Vysočina se geograficky nachází v centrální části republiky a územím kraje prochází důležité dálkové linie mezinárodního i národního významu s výrazným podílem tranzitu. K nejvýznamnějším dopravním spojnicím v silniční dopravě patří dálnice D1 (E50 a E65) Praha – Brno, protínající území kraje od severozápadu k jihovýchodu (součást silniční části IV. panevropského multimodálního koridoru), a silnice č. I/38 (E59) jako historická tradiční cesta Praha – Vídeň. Délka silniční sítě měla dle údajů ČSÚ z roku 2002 tuto skladbu – 93 km dálnic, 421 km silnic I. třídy, 1675 km silnic II. třídy a 2994 km silnic III. třídy.

V železniční dopravě jsou nejdůležitější tratě č. 230 a 250 (Praha - Kolín – Havlíčkův Brod – Brno). Až do doby modernizace železničního koridoru č. I (SRN – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Rakousko/Slovensko) představovaly nejrychlejší spojení Prahy s Brnem. Další významově srovnatelnou tratí je trať č. 240 (Brno – Třebíč – Jihlava – Havlíčkův Brod) a také trať č. 225 (Jihlava – Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí), které zajišťují spojení mezi jižními Čechami a jižní Moravou. Na území kraje Vysočina se nachází celkem 619 km železničních tratí, z nichž je 197 km elektrifikováno.

Jedním ze základních souhrnných ukazatelů hospodářské úrovně daného území je výše hrubého domácího produktu na obyvatele. Podle údajů ČSÚ dosahoval v kraji Vysočina regionální HDP na obyvatele v roce 2001 176,8 tis. Kč což je 83,8% úrovně za Českou republiku (pro srovnání v roce 1995 se jednalo o 81,1% republikové úrovně, v roce 1997 o 79,2%, v roce 1999 o 79,2% republikové úrovně) a v přepočtu podle parity kupní síly přibližně 48% oproti průměru za EU (hodnota za celou Českou republiku činí přibližně 60%). Kraj Vysočina se na celkovém HDP České republiky ve sledovaném období podílel přibližně 4,3%, pro srovnání podíl kraje na obyvatelstvu ČR činí přibližně 5,1%.

K datu 30.9.2003 bylo na území kraje Vysočina registrováno 94 182 ekonomických subjektů. Pro oblast kraje je charakteristické vyšší zastoupení výrobních sektorů, zejména pak primárního sektoru. Oproti tomu podprůměrně jsou zastoupeny finanční služby (tj. peněžnictví a pojišťovnictví; pronájem nemovitostí atd.). Ve srovnání s všeobecným postavením kraje Vysočina v rámci ČR (přibližně 5 % podíl kraje na ČR), má území kraje vysoký počet ekonomických subjektů patřících do sektoru veřejné správy a již výše zmíněné zemědělské výroby. Na druhé straně počet subjektů v sektoru dopravy a spojů je v komparaci s ČR dosti nízký. Z pohledu meziokresní diferenciace v zastoupení jednotlivých hospodářských odvětví na celkovém počtu registrovaných subjektů je patrný významný rozdíl mezi okresem Jihlava a ostatními okresy. Největší diferenciace mezi okresem Jihlava a zbytkem kraje je v nadprůměrném podílu finančního sektoru (30 % subjektů kraje) a v podprůměrném zastoupení zemědělství.

### Analýza spotřebitelských systémů

Podklady pro sestavení výše energetických vstupů jednotlivých kategorií

Údaje distributorů energií

Kompletní evidence spotřeby paliv REZZO 1, REZZO 2 a REZZO 3

Údaje ČSÚ

#### Bydlení

Sektor bydlení - zahrnuje spotřebu všech druhů paliv a energie v domácnostech.

Celkový počet obcí v kraji				    729

Celkový počet obyvatel v kraji (k 30.9.2003)		517 845

Průměrný počet obyvatel na jednu obec			   710,3

Celkový počet domů			129 165

Z toho:

Rodinných domů		119 619

Bytových domů			   7 478

Ostatních domů			   2 068

Celkový počet bytů			212 687

Z toho v:

Rodinných domech		136 838

Bytových domech		  73 230

Ostatních domech		    2 619

tabulka 1.20	Počet domů – podle okresů

| Okres | Domovní fond celkem | Z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| Domy celkem – H. Brod | 25 800 | 24 184 | 1 255 | 361 |
| Trvale obydlené | 20 423 | 18 918 | 1 251 | 254 |
| Neobydlené | 5 377 | 5 266 | 4 | 107 |
| Domy celkem – Jihlava | 22 723 | 20 321 | 2 040 | 362 |
| Trvale obydlené | 19 214 | 16 914 | 2 031 | 269 |
| Neobydlené | 3 509 | 3 407 | 9 | 93 |
| Domy celkem – Pelhřimov | 19 929 | 18 341 | 1 124 | 464 |
| Trvale obydlené | 15 074 | 13 624 | 1 117 | 333 |
| Neobydlené | 4 855 | 4 717 | 7 | 131 |
| Domy celkem - Třebíč | 29 357 | 27 492 | 1 499 | 366 |
| Trvale obydlené | 24 162 | 22 433 | 1 488 | 241 |
| Neobydlené | 5 195 | 5 059 | 11 | 125 |
| Domy celkem – Žďár n. Sáz. | 31 356 | 29 281 | 1 560 | 515 |
| Trvale obydlené | 24 683 | 22 796 | 1 554 | 333 |
| Neobydlené | 6 673 | 6 485 | 6 | 182 |
| Domy celkem – Vysočina | 129 165 | 119 619 | 7 478 | 2 068 |
| Trvale obydlené | 103 556 | 94 685 | 7441 | 1 430 |
| Neobydlené | 25 609 | 24 934 | 37 | 638 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003

Neobydlené domy jsou:

obydlené pouze přechodně

sloužící k rekreaci

nezpůsobilé k bydlení

tabulka 1.21	Počet bytů – podle okresů

| Okres | Bytový fond celkem | Z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| Byty celkem – H. Brod | 39 714 | 27 193 | 12 083 | 438 |
| Trvale obydlené | 33 135 | 21 424 | 11 416 | 295 |
| Neobydlené | 6 579 | 5 769 | 667 | 143 |
| Byty celkem – Jihlava | 43 790 | 23 702 | 19 593 | 495 |
| Trvale obydlené | 38 566 | 19 712 | 18 490 | 364 |
| Neobydlené | 5 224 | 3 990 | 1 103 | 131 |
| Byty celkem – Pelhřimov | 31 904 | 20 410 | 10 929 | 565 |
| Trvale obydlené | 25 927 | 15 285 | 10 277 | 365 |
| Neobydlené | 5 977 | 5 125 | 652 | 200 |
| Byty celkem – Třebíč | 47 016 | 31 164 | 15 399 | 453 |
| Trvale obydlené | 40 292 | 25 529 | 14 471 | 292 |
| Neobydlené | 6 724 | 5 635 | 928 | 161 |
| Byty celkem – Žďár n. Sáz. | 50 263 | 34 369 | 15 226 | 668 |
| Trvale obydlené | 41 864 | 26 911 | 14 536 | 417 |
| Neobydlené | 8 399 | 7 458 | 690 | 251 |
| Byty celkem – Vysočina | 212 687 | 136 838 | 73 230 | 2 619 |
| Trvale obydlené | 179 784 | 108 861 | 69 190 | 1 733 |
| Neobydlené | 32 903 | 27 977 | 4 040 | 886 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003

Celková obytná plocha bytů v kraji Vysočina je 9 486 586 m2. Na jeden byt připadá v průměru 53,2 m2 obytné plochy.

tabulka 1.22	Počet trvale obydlených bytů podle způsobu vytápění

| Způsob vytápění bytů | Bytový fond celkem | Z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| ústřední topení celkem | 131 454 | 81 682 | 48 817 | 955 |
| kotelna mimo dům | 35 918 | 202 | 35 621 | 95 |
| kotelna v domě | 95 536 | 81 480 | 13 196 | 860 |
| etážové topení celkem | 17 372 | 6 045 | 11 053 | 274 |
| z toho na plyn | 12 471 | 2 729 | 9 529 | 213 |
| na elektřinu | 632 | 289 | 331 | 12 |
| na pevná paliva | 4 269 | 3 027 | 1 193 | 49 |
| kamna celkem | 24 793 | 16 176 | 8 222 | 395 |
| z toho na plyn | 7 446 | 3 144 | 4 254 | 48 |
| na elektřinu | 8 168 | 4 884 | 3 054 | 230 |
| na pevná paliva | 9 178 | 8 147 | 914 | 117 |
| jiný nebo komb. způsob | 5 061 | 4 140 | 855 | 66 |
| nezjištěno | 1 104 | 818 | 243 | 43 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003

Z celkového počtu 179 784 trvale obydlených bytů je jich 73,1% vytápěno ústředním topením, 9,7% etážovým topením, 13,8 pomocí kamen a jiný nebo kombinovaný způsob vytápění se používá ve 2,8% bytů.

tabulka 1.23	Počet trvale obydlených bytů podle paliva použitého k vytápění

| Energie k vytápění | Bytový fond celkem | Z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| uhlí | 41 540 | 36 972 | 4 214 | 354 |
| dřevo | 15 841 | 15 092 | 649 | 100 |
| elektřina | 12 929 | 8 919 | 3 721 | 289 |
| plyn | 72 290 | 46 785 | 24 658 | 847 |
| jiná nebo nezjištěno | 37 184 | 1 093 | 35 948 | 143 |

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, ČSÚ Praha 2003

Zastoupení jednotlivých paliv používaných k vytápění bytů je názorně uvedeno v následujících grafech.

graf 1.1	Podíl bytů podle paliva použitého na vytápění - bytový fond

graf 1.2	Podíl bytů podle paliva použitého na vytápění - rodinné domy

graf 1.3	Podíl bytů podle paliva použitého na vytápění - bytové domy

tabulka 1.24	Konečná spotřeba paliv a energie pro bydlení

| Druh paliva | Roční spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Energie | (TJ( | (%( |
| HU | 865,5 | 11,2 |
| ČU | 17,6 | 0,2 |
| Koks | 86,6 | 1,1 |
| Dřevo | 663,2 | 8,5 |
| Kapal.paliva | 1,9 | 0,0 |
| Zemní plyn | 2 219,8 | 28,6 |
| Propan butan | 2,4 | 0,0 |
| CZT | 1 040,3 | 13,4 |
| Elektřina | 2 880,0 | 37,0 |
| Celkem | 7 777,3 | 100,00 |

graf 1.4	Konečná spotřeba paliv a energie pro bydlení

#### Občanská vybavenost

Sektor terciální sféra - zahrnuje spotřebu všech druhů paliv a energie v objektech občanské vybavenosti.

Do tohoto sektoru patří:

Obchodní síť

Zdravotnictví

Sociální oblast

Školství

Kultura

Sport

Státní správa a samospráva

Cestovní ruch

tabulka 1.25	Školství

| Typ školy | Počet | Počet tříd | Počet žáků |
| --- | --- | --- | --- |
| Mateřské školy | 363 | 692 | 15 341 |
| Základní školy | 269 | 2 643 | 54 793 |
| Střední odborné školy | 42 | 407 | 10 011 |
| Střední odborná učiliště | 34 | 446 | 10 716 |
| Gymnázia | 18 | 234 | 6 658 |
| Vyšší odborné školy | 11 | -- | 1 669 |
| Vysoké školy – pracoviště | 6 | -- | 544 |
| Celkem | 743 | 4 422 | 99 732 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

tabulka 1.26	Zdravotnictví

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Nemocnice | 6 |
| Odborné léčebné ústavy | 8 |
| Léč. dlouhodobě nemocných | 4 |
| Ordinace lékařů | 838 |
| Ostatní zdravotnická zařízení | 158 |
| Lékárny a výdejny léků | 92 |
| Celkem | 1 106 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

tabulka 1.27	Sociální zařízení

| Typ zařízení | Počet | Počet lůžek |
| --- | --- | --- |
| Ústavy sociální péče pro dospělé | 3 | 230 |
| Ústavy sociální péče pro mládež | 9 | 584 |
| Domovy důchodců | 26 | 2 573 |
| Penziony pro důchodce | 2 | -- |
| Domovy s pečovatelskou službou | 68 | 1 732 |
| Dětské domovy | 12 | 425 |
| Celkem | 120 | 5 544 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

tabulka 1.28	Kultura

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Kina | 45 |
| Muzea | 49 |
| Galerie | 55 |
| Divadla | 6 |
| Veřejné knihovny | 618 |
| Přírodní amfiteátry | 28 |
| Celkem | 801 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

tabulka 1.29	Sport

| Typ zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Zimní stadiony vč. krytých | 17 |
| Stadiony vč.krytých | 45 |
| Tělocvičny | 315 |
| Hřiště | 726 |
| Koupaliště | 83 |
| Kryté bazény | 14 |
| Celkem | 1 200 |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

tabulka 1.30	Ubytovací zařízení

| Kategorie ubytovacího zařízení | Počet ubytovacích zařízení | Počet pokojů | Počet lůžek | Počet míst pro stany a karavany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hromadná ubytovací zařízení celkem | 433 | 7 280 | 24 665 | 1 831 |
| v tom: |  |  |  |  |
| Hotely a podobná ubytovací zařízení celkem | 172 | 2 947 | 8 240 | 20 |
| Ostatní hromadná ubytovací zařízení celkem | 261 | 4 333 | 16 425 | 1 811 |
| v tom: |  |  |  |  |
| Kempy | 30 | 345 | 1 377 | 1 650 |
| Chatové osady a turistické ubytovny | 81 | 1 221 | 5 135 | 121 |
| Ostatní hromad.ubyt.zař. jinde nespecifikovaná | 150 | 2 767 | 9 913 | 40 |
| Individuální ubytovací zařízení | 299 |  | 2 150 |  |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2002 činil 383 724 osob. Z tohoto počtu bylo 18% cizinců.

tabulka 1.31	Konečná spotřeba paliv a energie v terciální sféře

| Druh paliva | Roční spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Energie | (TJ( | (%( |
| HU | 739,0 | 10,5 |
| ČU | 120,9 | 1,7 |
| Koks | 294,1 | 4,2 |
| Dřevo | 460,3 | 6,6 |
| Kapal.paliva | 32,5 | 0,5 |
| Zemní plyn | 2 638,4 | 37,7 |
| Propan butan | 7,1 | 0,1 |
| CZT | 697,6 | 10,0 |
| Elektřina | 2 009,2 | 28,7 |
| Celkem | 6 999,1 | 100,00 |

graf 1.5	Konečná spotřeba paliv a energie v terciální sféře

#### Podnikatelský sektor

Průmysl

Sektor průmysl - zahrnuje spotřebu všech druhů paliv a energie.

Vymezení sektoru:

Soubor  podnikatelských  subjektů, které  vyrábějí  průmyslové výrobky   s obdobným ekonomickým určením, které jsou zařazeny podle OKEČ  do odvětví 10-41

Soubor podnikatelských činností a převažující činnosti stavební OKEČ 45

Průmyslová výroba se v kraji Vysočina řadí v posledních letech k hospodářským odvětvím s nejvyšší dynamikou a má významný pozitivní dopad na celou ekonomickou sféru kraje. V období let 1989 – 1999 došlo v kraji vlivem transformace k poklesu počtu pracovníků v průmyslu, který ovšem nebyl nijak zvlášť dramatický              (v období 1989 – 1996 se počet pracovníků v průmyslu kraje snížil přibližně o 10%, v období 1997 – 1999 přibližně o dalších 9%). Po roce 1999 došlo k radikální změně (opětovnému poměrně výraznému nárůstu počtu pracovníků), kterou způsobila především rozsáhlá alokace přímých zahraničních investic do průmyslové výroby v kraji. V průmyslových podnicích bylo v kraji podle údajů ČSÚ ke 31.12.2002 zaměstnáno 83,7 tis. osob. Nejvýznamnějším průmyslovým centrem kraje je Jihlava, následují Žďár nad Sázavou a Třebíč.

Přehled největších průmyslových podniků v kraji Vysočina s počty zaměstnanců k 31.12.2002:

- okres Jihlava	Bosch Diesel spol. s r.o. (4 451), Kostelecké uzeniny a.s. (1 557), Motorpal Jihlava a.s. (1 180)

- okres Havlíkův Brod	Sklo Bohemia a.s. (1 640), Pleas a.s. (956)

- okres Třebíč		ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany (1 143), Tucsulum a.s. (580)

- okres Pelhřimov	Agrostroj a.s. (909), Alfatex – móda spol. s r.o. (550), Spojené kartáčovny a.s. (525)

- okres Žďár n. Sáz.	ZDAS a.s. (2 969), Diamo s.p. (1150), Tokoz a.s. (743)

tabulka 1.32	Konečná spotřeba paliv a energie v průmyslu

| Druh paliva | Roční spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Energie | (TJ( | (%( |
| HU | 1 384,0 | 13,3 |
| ČU | 168,3 | 1,6 |
| Koks | 114,7 | 1,1 |
| Dřevo | 1 264,8 | 12,2 |
| Kapal.paliva | 364,0 | 3,5 |
| Zemní plyn | 3 756,9 | 36,1 |
| Propan butan | 12,7 | 0,1 |
| CZT | 128,5 | 1,2 |
| Elektřina | 3 208,0 | 30,9 |
| Celkem | 10 401,9 | 100,00 |

graf 1.6	Konečná spotřeba paliv a energie v průmyslu

Doprava

Do tohoto sektoru patří:

Individuelní doprava obyvatelstva

Hromadná doprava obyvatelstva silniční,  železniční

Nákladní doprava silniční, železniční

Technická, opravárenská, administrativní doprava

Zázemí dopravy silniční, železniční

Celková délka silnic a dálnic (k 31.12.2002):

Dálnic						93 km

Silnic (. Třídy				            421 km

Silnic ((. třídy				         1 675 km

Silnic (((. Třídy				         2 994 km

Železničních tratí			            624 km

Celkový počet dopravních prostředků (k 31.12.2002):

Osobních automobilů			     173 985

Nákladních  automobilů			       14 679

Speciálních nákladních automobilů	         4 309

Autobusů				            893

Motocyklů				       55 226

tabulka 1.33	Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě

| Druh paliva | Roční spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Energie | (TJ( | (%( |
| HU | 185,5 | 14,1 |
| ČU | 14,1 | 1,1 |
| Koks | 65,0 | 4,9 |
| Dřevo | 50,9 | 3,9 |
| Kapal.paliva | 3,9 | 0,3 |
| Zemní plyn | 659,9 | 50,1 |
| Propan butan | 2,2 | 0,2 |
| Elektřina | 334,1 | 25,4 |
| Celkem | 1 315,6 | 100,00 |

graf 1.7	Konečná spotřeba paliv a energie v dopravě

Zemědělství

Zemědělská půda v kraji Vysočina zabírala k 31.12.2002 celkem 420 254 ha tj. 60,7% z celkové výměry kraje (692 539 ha). Dalších 30,4% tvoří lesní plochy.

Zemědělská půda (k 31.12.2002):

Orná půda				     325 466 ha

Zahrady				       10 326 ha

Ovocné sady				            810 ha

Travní porosty				       83 648 ha

Vinice					                4 ha

Okresy kraje Vysočina mají stále výraznou specializaci na chov skotu v rámci celé ČR. Tato situace je způsobena jednak charakterem přírodních podmínek, ale i existencí a rozmístěním zpracovatelského průmyslu, především mlékáren a masokombinátů. Ve vybraných výrobních jednotkách kraje bylo silně zainvestováno do výroby mléka a nákupu moderních technologii, tento ukazatel pak výrazně převyšuje průměr v ČR.

Hospodářská zvířata (k 31.12.2002):

Skot					     223 566 ks

Prasata					     404 492 ks

Koně					            772 ks

Ovce					         6 530 ks

Drůbež					  1 511 277 ks

Průměrná lesnatost kraje Vysočina dosahuje 30,4% a je tedy o něco nižší než činí celostátní průměr (32,8%), avšak lokálně jsou tyto hodnoty mnohem vyšší a místy převyšují i 40%. Nejvíce zalesněná území  se nacházejí zejména na území Žďárských a Jihlavských vrchů. Na druhé straně v některých níže položených a méně členitých územích klesá lesnatost i pod 20%  (jižní část okresu Třebíč, území jižně od Havlíčkova Brodu, okolí Pelhřimova apod.). V druhovém složení lesů v kraji Vysočina výrazně převládá podíl lesů jehličnatých, v průměru 89,7%. Celostátní průměr je pak mnohem nižší a činí jen 76,5%. Dominantní dřevinou v kraji zůstává smrk ztepilý, jehož podíl na jehličnatých dřevinách se pohybuje od 68,0% v okrese Třebíč až po 88,7% v okrese Jihlava. Průměrná zásoba dříví na 1 ha porostní půdy je v kraji Vysočina mnohem vyšší než celostátní průměr (249,7 m3) a dosahuje nejvyšší hodnoty mezi kraji České republiky a to 305,5 m3.

Lesní plochy:					     210 338 ha

Průměrná zásoba dřeva:				         305,5 m3 b.k./ha

Celková těžba dřeva:

Jehličnaté				     920 631 m3  b. k.

Listnaté					       41 951 m3  b. k.

tabulka 1.34	Konečná spotřeba paliv a energie v zemědělství

| Druh paliva | Roční spotřeba | Roční spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Energie | (TJ( | (%( |
| HU | 340,0 | 11,5 |
| ČU | 188,1 | 6,3 |
| Koks | 59,7 | 2,0 |
| Dřevo | 303,6 | 10,3 |
| Kapal.paliva | 37,5 | 1,3 |
| Zemní plyn | 1 217,6 | 41,1 |
| Propan butan | 10,8 | 0,4 |
| Bioplyn | 35,0 | 1,2 |
| Elektřina | 766,1 | 25,9 |
| Celkem | 2 958,4 | 100,00 |

graf 1.8	Konečná spotřeba paliv a energie v zemědělství

### Analýza a vyhodnocení základní vývojové tendence

Z hlediska vývojových tendencí lze obtížně očekávat, že v budoucích 20-ti letech dojde v kraji Vysočina k výrazné změně klimatu.

Počet obyvatel kraje se v období let 1990-2000 snížil o 2 350 lidí a v následujících dvou letech (2001 a 2002) o dalších 3 133. Celkový přírůstek obyvatelstva v roce 2002 vykazuje záporné saldo. Přesto, že počet narozených dětí vzrostl o 4 %, byl celkový přírůstek obyvatel negativně ovlivněn hlavně zvýšeným počtem úmrtí a větším podílem osob vystěhovalých. Podle nejnovějších dostupných údajů ze Statistického bulletinu kraje za 1.-3. čtvrtletí roku 2003 se však počet obyvatel za prvních 9 měsíců zvýšil o 215 obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je však zřejmý celkový úbytek obyvatel a to i v republikovém měřítku. Podle údajů ČSÚ Praha „Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech do roku 2050“ z 9.2.2004 bude obyvatel kraje Vysočina ubývat následujícím tempem – rok 2005 (515 460 obyvatel), rok 2010 (512 314), rok 2015 (507 984) a rok 2020 (501 819).

Tento vývoj sice není nezanedbatelný, avšak z energetického pohledu nikterak závažný. Větší hrozbou je migrace obyvatel z oblastí s velkou nezaměstnaností a malou dopravní obslužností. Pokud by se nepodařilo takový vývoj zastavit, mohlo by to nepochybně ovlivnil nejen energetickou koncepci kraje, hospodářskou sílu kraje, ale mělo by to i výrazné vnitropolitické důsledky.

Příznivý vývoj je zaznamenán na poli bytové výstavby. Po útlumu koncem devadesátých let se výrazně zvyšuje počet dokončených bytů v kraji a tento trend by měl v příštích letech pokračovat.

Změna hranic kraje je natolik dynamickou otázkou, že nelze v tomto dokumentu udržet její aktuálnost. Na jihovýchodním okraji okresu Žďár nad Sázavou existuje snaha místní samosprávy na přechod asi 25 obcí k Jihomoravskému kraji. Je však pravděpodobné, že ještě v roce 2004 bude schválen právní základ, který by toto umožňoval.

Základní ukazatele vývojové tendence udává následující tabulka, podrobnější charakteristika kraje je uvedena v Příloze č.1.

tabulka 1.35	Základní charakteristika vývoje kraje

|  |  | 1990 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚZEMÍ (k 31.12.) |
| Výměra půdy celkem | [ha] | 692 484 | 692 462 | 692 462 | 692 520 | 692 528 | 692 539 | 692 539 |
| Počet obcí celkem |  | 491 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 729 |
| Hustota obyvatelstva | [os/km2] | 75,2 | 75,5 | 75,5 | 75,3 | 75,2 | 74,8 | 74,7 |
| OBYVATELSTVO |
| Počet (k 31.12.) | Osoby | 523 113 | 522 846 | 522 616 | 521 472 | 520 763 | 518 315 | 517 630 |
| PRÁCE1) |
| Průměrný evidenční počet zaměstnanců | [Fyz. os.] | 202 995 | 157 875 | 171 960 | 160 940 | 157 600 | 160 790 | 137 593 |
| Průměrná hrubá měsíční mzda | [Kč/m] | -- | 7 270 | 9 383 | 10 900 | 11 721 | 12 848 | 13 441 |
| NEZAMĚSTNANOST (k 31.12.)2) |
| Uchazeči o zaměstnání | [osoby] | 1 989 | 8 657 | 14 169 | 23 223 | 19 402 | 18 196 | 21 548 |
| Registrovaná míra nezaměstnanosti | [%] | 0,77 | 3,39 | 5,66 | 9,16 | 7,48 | 7,02 | 8,32 |
| ORGANIZAČNÍ STRUKTURA |
| Počet registrovaných subjektů celkem |  | -- | 55 667 | 69 286 | 80 907 | 83 820 | 86 895 | 90 074 |
| PRŮMYSL3) |
| Počet podniků |  | -- | 147 | -- | 152 | 152 | 150 | 153 |
| Tržby z průmyslové činnosti | [mil. Kč b.c.] | -- | -- | 41 720 | 47 941 | 55 563 | 73 405 | 76 153 |
| STAVEBNICTVÍ4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce podle dodavatelských smluv | [mil. Kč b.c.] | -- | -- | 7 008 | 6 394 | 6 690 | 7 237 | 7 601 |
| Počet podniků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BYTOVÁ VÝSTAVBA |
| Zahájené byty |  | -- | 1 113 | 1 799 | 1 892 | 1 782 | 1 589 | 1 717 |
| Rozestavěné byty |  | -- | 3 843 | 4 938 | 6 786 | 7 173 | 7 403 | 7 587 |
| Dokončené byty |  | 3 380 | 642 | 997 | 1 159 | 1 397 | 1 327 | 1 558 |
| MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE |
| Hrubý domácí produkt v tržních cenách | [mil. Kč] | -- | 56 693 | 67 647 | 76 497 | 81 044 | 91 743 | -- |
| na 1 obyvatele | [Kč] | -- | 108 358 | 129 424 | 146 571 | 155 550 | 176 785 |  |
| průměr ČR = 100 |  | -- | 81,1 | 79,4 | 79,2 | 80,5 | 83,8 |  |
| 1) bez menších podniků, podle místa pracoviště, od r. 2002 podle sídla podniku |  |  |  |  |
| 2) evidovaná nezaměstnanost podle údajů Úřadů práce |  |  |  |  |  |  |
| 3) průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci |  |  |  |  |  |  |
| 4) stavební podniky s 20 a více zaměstnanci |  |  |  |  |  |  |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

#### Srovnání s ostatními kraji ČR

Nejintegrovanějším ukazatelem charakterizujícím ekonomické postavení státu a tedy i krajů je výše hrubého domácího produktu (HDP). V tomto směru podává informaci následující tabulka.

tabulka 1.36	Hrubý domácí produkt a nezaměstnanost v krajích ČR v roce 2001

|  | Kraj | HDP na 1 obyvatele [Kč/ob.] | průměr ČR [%] | Míra registrované nezaměstnanosti [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hl.m. Praha | 461 678 | 218,8 | 3,73 |
| 2 | Plzeňský | 204 418 | 96,9 | 7,06 |
| 3 | Jihomoravský | 191 594 | 90,8 | 11,20 |
| 4 | Jihočeský | 185 386 | 87,8 | 6,65 |
| 5 | Královehradecký | 183 280 | 86,8 | 7,30 |
| 6 | Vysočina | 176 785 | 83,8 | 8,32 |
| 7 | Pardubický | 176 475 | 83,6 | 8,66 |
| 8 | Liberecký | 176 379 | 83,6 | 8,68 |
| 9 | Moravskoslezský | 176 377 | 83,6 | 15,89 |
| 10 | Středočeský | 175 714 | 83,3 | 7,21 |
| 11 | Zlínský | 175 614 | 83,2 | 10,22 |
| 12 | Ústecký | 167 727 | 79,5 | 17,13 |
| 13 | Karlovarský | 165 558 | 78,4 | 10,07 |
| 14 | Olomoucký | 163 125 | 77,3 | 12,20 |
|  | ČR | 211 051 | 100,0 | 9,81 |

Pozn: Míra registrované nezaměstnanosti k 31.12.2002

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003

Z této tabulky vyplývá, že kraj Vysočina zaujímal v rámci ČR v roce 2001 6. místo v HDP na obyvatele, jeho výše představuje cca 83,8% podílu za celou republiku. V tomto ukazateli v rámci NUTS2 „Jihovýchod“ je v pořadí umístění předstižen krajem Jihomoravským na 3. místě (podíl ve vztahu k průměru ČR 90,8%).

Výjimečné postavení má hl.m. Praha s 388 937 Kč což představuje více než dvojnásobek celostátního průměru.

V rámci NUTS2 – JV (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) se toto seskupení podílelo na tvorbě HDP České republiky v roce 2001 cca 14,3%.

Důležitým prvkem podílejícím se na tvorbě HDP je pracovní síla. V roce 2002 měl kraj Vysočina 518,0 tis. obyvatel. Z tohoto počtu činila:

tzv. ekonomicky aktivní populace 	         252,7 tis.ob.

v tom kategorie:

zaměstnání v národním hospodářství 	         239,8 tis. ob.

nezaměstnaní			           12,9 tis. ob.

tzv. ekonomicky neaktivní populace	        265,3 tis. ob.

v tom kategorie:

důchodci				         113,7 tis. ob.

studenti				           41,4 tis. ob.

děti do 14 let			           86,7 tis. ob.

ostatní				           23,8 tis. ob.

Znamená to, že v kraji je 48,8% obyvatel ekonomicky aktivních oproti 51,2% neaktivních. Podíl osob zaměstnaných v národním hospodářství činil v roce 2002 46,3% z celkového počtu obyvatel.

Dalším důležitým ukazatelem je míra registrované nezaměstnanosti. Jak vyplývá z předchozí tabulky, činila míra registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina k 31.12.2002 8,32%. Oproti celé ČR (9,81%) je to podprůměrná hodnota a při porovnání se sousedními kraji se výrazně odlišuje pouze kraj Jihomoravský (11,2%). V dlouhodobém vývoji nezaměstnanosti v kraji Vysočina je výjimečný rok 1999 kdy míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 9,16%. V následujících letech 2000 a 2001 tato hodnota klesala a v současné době zaznamenáváme opětovný nárůst. Nejaktuálnější informace hovoří o hodnotě 8,74% (k 30.9.2003).

### Analýza výrobních a distribučních systémů

#### Bilance výroby a spotřeby elektrické energie

Výroba elektrické energie

Podle Roční zprávy o provozu ES v ČR za rok 2001 se v kraji Vysočina vyrobilo celkem 13 883,8 GWh a spotřebovalo 3 666,8 GWh elektrické energie (brutto). V kraji se tedy spotřebovalo pouze 26,4% z vyrobené elektrické energie. Za rok 2002 se vyrobilo 13 580,8 GWh a spotřebovalo 3 898,4 GWh elektrické energie, což je 28,7% z energie vyrobené. Tento fakt je výrazně ovlivněn přítomností jaderné elektrárny Dukovany, která ročně vyrobí přibližně 13 TWh. Dokazují to i následující tabulka a grafy.

tabulka 1.37	Instalovaný výkon elektráren a vyrobená elektrická energie (brutto) v roce 2002

| Typ elektrárny | Instalovaný výkon [MW] | Instalovaný výkon [%] | Výroba v roce 2002 [GWh] | Výroba v roce 2002 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parní | 13,2 | 0,6 | 23,1 | 0,2 |
| vodní a přečerpávací | 455,4 | 20,3 | 235,8 | 1,7 |
| plynová a spalovací | 16,8 | 0,7 | 23,2 | 0,2 |
| jaderná | 1 760,0 | 78,4 | 13 298,8 | 97,9 |
| Celkem | 2 245,4 | 100,0 | 13 580,9 | 100,0 |

Pramen: Roční zpráva o provozu ES ČR 2002, ERÚ 2003

graf 1.9	Podíl instalovaného výkonu v elektrárnách v kraji Vysočina

graf 1.10	Podíl vyrobené elektrické energie v elektrárnách v kraji Vysočina

Nepoměr mezi instalovaným výkonem a roční výrobou elektrické energie ve vodních elektrárnách je dán tím, že se na území kraje nachází velká přečerpávací elektrárna Dalešice, která má instalovaný výkon 450 MW, ale jelikož slouží k vyrovnávání křivky zatížení elektrizační soustavy v průběhu dne, vyrábí elektřinu pouze několik hodin denně. Elektrárna Dalešice je elektrárnou přečerpávací, tudíž elektrickou energii také spotřebovává. V následující tabulce je uvedena výroba a spotřeba elektrické energie v elektrárně Dalešice (EDA) a elektrárně Mohelno (EMO), která leží pod Dalešickou hrází a tvoří zásobní jezero pro čerpání. Na výslednou výrobu, uvedenou v posledním sloupci, má výrazný vliv spotřeba energie na čerpání vody zpět do horní nádrže, proto dosahuje i záporných hodnot.

tabulka 1.38	Roční výroba a spotřeba elektrické energie v komplexu Dalešice-Mohelno

| Rok | Výroba | Spotřeba na Čerpání | Vlastní spotřeba | Výroba netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EDA+EMO | EDA | EDA+EMO | EDA+EMO |
|  | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |
| 1999 | 203 914 | 308 634 | 851 | -105 571 |
| 2000 | 289 521 | 311 893 | 733 | -23 105 |
| 2001 | 224 321 | 242 191 | 893 | -18 763 |
| 2002 | 218 996 | 185 481 | 941 | 32 574 |
| 2003 | 229 680 | 239 439 | 951 | -10 710 |

Pramen: Elektrárna Dukovany, tiskový mluvčí EDU Ing. Petr Spilka

tabulka 1.39	Roční výroba elektrické energie v jaderné elektrárně Dukovany

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková výroba (brutto) [GWh] | 13 177,7 | 13 357,1 | 13 588,0 | 13 593,2 | 13 298,8 | 13 755,4 |
| Vlastní spotřeba [GWh] | 826,4 | 832,0 | 883,5 | 879,2 | 864,1 | 880,9 |
| Výroba elektřiny (netto) [GWh] | 12 351,3 | 12 525,1 | 12 704,5 | 12 714,0 | 12 434,7 | 12 874,5 |

Pramen: Elektrárna Dukovany, tiskový mluvčí EDU Ing. Petr Spilka

tabulka 1.40	Přehled výrobců elektrické energie v kraji (Pinst > 1 MWe)

| Výrobce | Typ výroby | Instalovaný výkon [MWe] | Roční výroba (netto) [GWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Chotěbořské strojírny a služby a.s. | parní | 3,20 | 1,4 |
|  | dieselagregát | 0,28 |  |
|  | kogenerace | 0,76 |  |
| Tedom s.r.o., Třebíč | kogenerace | 7,40 | 18,0 |
| Tedom Energo s.r.o., Třebíč | kogenerace | 2,63 | 14,0 |
| Třebíčská tepelná a.s. | kogenerace | 2,73 | 6,0 |
| ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou | parní | 12,00 | 21,8 |
| ČEZ a.s. | jaderná | 1 760,00 | 12 434,7 |
|  | vodní | 1,76 | 7,9 |
|  | přečerpávací | 450,00 | 207,0 |
| JME a.s. | vodní | 7,10 | 15,7 |
| 1. Elektrárenská s.r.o., Pelhřimov | vodní | 2,16 | 3,8 |

Pramen: Roční zpráva o provozu ES ČR 2002, ERÚ 2003

Spotřeba elektrické energie

Následující tabulka udává roční spotřebu elektrické energie (brutto) v kraji Vysočina v roce 2002 členěnou podle jednotlivých sektorů národního hospodářství, která vychází z údajů Energetického regulačního úřadu. V porovnání s údaji od jednotlivých distribučních společností jsou tato data přesnější, neboť distribuční společnosti udávají pouze údaje o vlastním prodeji elektrické energie a neprojevuje se zde vlastní spotřeba výrobců energie.

tabulka 1.41	Spotřeba elektřiny podle sektorů hospodářství v roce 2002

| Sektor | Spotřeba elektřiny [GWh] | Spotřeba elektřiny [%] |
| --- | --- | --- |
| Průmysl | 891,1 | 22,9 |
| Energetika | 1343,6 | 34,5 |
| Doprava | 92,8 | 2,4 |
| Stavebnictví | 17,2 | 0,4 |
| Zemědělství | 212,8 | 5,5 |
| Domácnosti | 800 | 20,5 |
| Služby | 409,6 | 10,5 |
| Ostatní | 131,3 | 3,4 |
| Celkem | 3898,4 | 100,0 |

Pramen: Roční zpráva o provozu ES ČR 2002, ERÚ 2003

Distribuce elektrické energie

V oblasti působí tři významní distributoři elektrické energie. Na území bývalých okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou je to Jihomoravská energetika a.s., na území okresu Pelhřimov je to Jihočeská energetika a.s. a v okrese Havlíčkův Brod Východočeská energetika a.s.

Mezi další držitele licence na obchod s elektřinou patří Chotěbořské strojírny a služby a.s. Chotěboř, Citelum a.s. Havlíčkův Brod a V-Elektra s.r.o. Velké Meziříčí.

Podle údajů distributorů bylo v roce 2002 v kraji Vysočina celkem 266 075 odběratelů elektrické energie, kteří odebrali celkem 2 318,2 GWh el. energie. Přehledné členění podle kategorií odběrů a poměr v zásobování kraje el. energií jednotlivými distributory je uveden v následujících tabulkách a grafech.

tabulka 1.42	Celkový počet odběrných míst el. energie a jejich odběr v roce 2002

| Kategorie odběru | JME | JČE | VČE | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet odběrných míst |
| Velkoodběr | 1 353 | 177 | 213 | 1 743 |
| Maloodběr podnikatelé | 22 930 | 6 220 | 7 146 | 36 296 |
| Maloodběr občané | 150 558 | 35 668 | 41 810 | 228 036 |
| Spotřeba [GWh] |
| Velkoodběr | 818,2 | 173,9 | 205,4 | 1 197,5 |
| Maloodběr podnikatelé | 198,2 | 72,8 | 81,1 | 352,1 |
| Maloodběr občané | 473,1 | 135,5 | 160,0 | 768,6 |

tabulka 1.43	Podíl distributorů na prodeji el. energie v kraji Vysočina

| Distributor | Nákup el. energie [GWh] | Prodej el. energie [GWh] | Podíl na prodeji [%] | Počet OM | Podíl na OM [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JME | 1 624,5 | 1 489,5 | 64,2 | 174 841 | 65,7 |
| JČE | 411,1 | 382,2 | 16,5 | 42 065 | 15,8 |
| VČE | 477,8 | 446,5 | 19,3 | 49 169 | 18,5 |
| Celkem | 2 513,4 | 2 318,2 | 100,0 | 266 075 | 100,0 |

graf 1.11	Podíl distributorů na zásobování kraje el. energií

tabulka 1.44	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v kraji v roce 2002

| Prodej | (GWh( | (%( | odběrných míst |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 1 197,5 | 51,7 | 1 743 |
| Maloodběr podnikatelé | 352,1 | 15,2 | 36 296 |
| Maloodběr občané | 768,6 | 33,1 | 228 036 |
| Celkem | 2 318,2 | 100,0 | 266 075 |

graf 1.12	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie

Jihomoravská energetika a.s.

Hlavní správa společnosti JME a.s. se nachází v Brně. V kraji Vysočina JME a.s zásobuje území okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Předmět podnikání společnosti např.:

- výroba elektřiny, distribuce elektřiny, a obchod s elektřinou a poskytování služeb s tím souvisejících

- řízení elektrizační soustavy včetně dispečerského řízení

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Podíl dominantního dodavatele elektrické energie, společnosti ČEZ a.s,. na objemu celkově opatřené elektrické energie činil v roce 2002 86,6% a podíl výkupu z teplárenských zdrojů činil 6,5%. Prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou bylo opatřeno 2,8% el. energie, podíl nákupu od licencovaných obchodníků s el, energií činil 1,6%. Dalších 0,8% bylo vyrobeno ve vlastních vodních elektrárnách.

V roce 2002 realizovala JME a.s. nákup 8 938,4 GWh elektrické energie a prodej celkem 8 195,8 GWh. Pro kraj Vysočina v tomto roce nakoupila společnost 1 624,5 GWh a prodala celkem 1 489,5 GWh el. energie. Rozdělení prodeje elektřiny a počtu odběratelů podle kategorií odběru je v následujících tabulkách.

tabulka 1.45	Počet odběrných míst a jejich spotřeba el. energie v roce 2002 (JME)

| Kategorie odběru | okres Jihlava | okres Třebíč | okres Žďár n. Sáz. | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet odběrných míst |
| Velkoodběr | 461 | 423 | 469 | 1 353 |
| Maloodběr podnikatelé | 7 527 | 7 640 | 7 763 | 22 930 |
| Maloodběr občané | 46 644 | 51 581 | 52 333 | 150 558 |
| Celkem | 54 632 | 59 644 | 60 565 | 174 841 |
| Spotřeba [GWh] |
| Velkoodběr | 403,7 | 137,2 | 277,3 | 818,2 |
| Maloodběr podnikatelé | 57,6 | 66,6 | 74,0 | 198,2 |
| Maloodběr občané | 128,4 | 157,7 | 187,0 | 473,1 |
| Celkem | 589,7 | 361,5 | 538,3 | 1 489,5 |

tabulka 1.46	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v roce 2002 (JČE)

| Prodej | (GWh( | (%( | odběrných míst |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 818,2 | 54,9 | 1353 |
| Maloodběr podnikatelé | 198,2 | 13,3 | 22 930 |
| Maloodběr občané | 473,1 | 31,8 | 150 558 |
| Celkem | 1 489,5 | 100,0 | 174 841 |

Jihočeská energetika a.s.

Hlavní činnost společnosti:

- výroba, nákup, distribuce, tranzit, a prodej, dovoz a vývoz elektřiny

- řízení distribuční elektrizační soustavy v oblasti své působnosti

- provoz, údržba, opravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace elektrických zařízení, zařízení dispečerské řídící a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny

- výroba, nákup, distribuce a prodej tepla

- poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a tepla

- výroba elektřiny v malé vodní elektrárně

Společnost JČE a.s., působí v kraji Vysočina na území okresu Pelhřimov. Pro potřeby plánování a řízení provozu sítí distribuční soustavy je zřízena Provozní správa Pelhřimov, která dále provádí přípravu a řízení staveb, koncepční rozvoj DS a udržuje a aktualizuje dokumentaci elektroenergetických zařízení. Pro operativní řízení provozu distribuční soustavy jsou v okrese zřízeny 4 obvodové služebny.

Hlavním dodavatelem elektrické energie pro JČE a.s. je ČEZ a.s. (57,9%), dále jsou dodavateli nezávislí obchodníci a REAS (24,4%) a teplárenské společnosti (12,4%). Další energii získává společnost vlastní výrobou a nákupem ze zahraničí.

Pozn.: Údaje v závorkách vztaženy k roku 2002

V roce 2002 realizovala JČE a.s. nákup 3 635,6 GWh elektrické energie a prodej celkem 3 380,1 GWh. V kraji Vysočina v tomto roce prodala společnost celkem 382,2 GWh el. energie a z cizích zdrojů vykoupila 13,3 GWh. Porovnání prodeje elektřiny a počtu odběratelů oproti předchozímu období jsou v následujících tabulkách.

tabulka 1.47	Vývoj počtu odběratelů elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru (JČE)

| Kategorie odběru | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 187 | 187 | 181 | 180 | 173 | 176 | 177 | 173 |
| Maloodběr podnikatelé | 5 934 | 5 970 | 5 948 | 6 014 | 6 220 | 6 210 | 6 220 | 6 255 |
| Maloodběr občané | 34 111 | 34 253 | 34 515 | 34 548 | 35 175 | 35 505 | 35 668 | 35 837 |
| Celkem | 40 232 | 40 410 | 40 644 | 40 742 | 41 568 | 41 891 | 42 065 | 42 265 |

tabulka 1.48	Vývoj prodeje elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru (JČE)

| Kategorie odběru | 1996 [GWh] | 1997 [GWh] | 1998 [GWh] | 1999 [GWh] | 2000 [GWh] | 2001 [GWh] | 2002 [GWh] | 2003 [GWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 161,0 | 161,0 | 162,7 | 158,1 | 159,1 | 165,8 | 173,9 | 173,7 |
| Maloodběr podnikatelé | 71,4 | 71,0 | 69,1 | 69,1 | 69,6 | 69,3 | 72,8 | 73,4 |
| Maloodběr občané | 154,4 | 147,9 | 140,8 | 139,4 | 135,6 | 133,9 | 135,5 | 137,7 |
| Celkem | 386,8 | 379,9 | 372,6 | 366,6 | 364,3 | 369,0 | 382,2 | 384,8 |

Počet odběratelů elektrické energie zaznamenává trvale mírný nárůst, naproti tomu je celková spotřeba poměrně stabilní. Nárůst počtu odběratelů za posledních 7 let je zaznamenán u maloodběru (podnikatelé o 5,4%, občané o 5,1%), mírně poklesl počet velkoodběratelů. Spotřeba se však u velkoodběrů zvýšila o 7,9%, u maloodběratelů – občanů se snížila o 10,8%.

tabulka 1.49	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v roce 2002 (JČE)

| Prodej | (GWh( | (%( | odběrných míst |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 173,9 | 45,5 | 177 |
| Maloodběr podnikatelé | 72,8 | 19,0 | 6 220 |
| Maloodběr občané | 135,5 | 35,5 | 35 668 |
| Celkem | 382,2 | 100,0 | 42 065 |

Přibližné rozdělení spotřeby el. energie podle napěťové úrovně odběru:

- vvn 110 kV	  13,4 GWh	  3,4%

- vn 22kV		173,9 GWh	44,0%

- nn 0,4 kV	208,3 GWh	52,6%

Východočeská energetika a.s.

Hlavní činnost společnosti:

- distribuce elektřiny, obchod s elektřinou

- výroba, nákup, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny

- rozvod a odbyt elektřiny včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny

- řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti

Společnost VČE má sídlo v Hradci Králové a v kraji Vysočina působí na území okresu Havlíčkův Brod. V H.Brodě je pro kontakt se zákazníkem zřízeno Oblastní centrum služeb.

V roce 2002 realizovala VČE a.s. nákup 7 235,2 GWh elektrické energie a prodej celkem 6 765,2 GWh. Pro kraj Vysočina v tomto roce nakoupila společnost 477,8 GWh a prodala celkem 446,5 GWh el. energie. Rozdělení prodeje elektřiny a počtu odběratelů podle kategorií odběru je v následující tabulkce.

tabulka 1.50	Rozdělení spotřeby a podíl kategorií odběru na celkové spotřebě el. energie v roce 2002 (VČE)

| Prodej | (GWh( | (%( | odběrných míst |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 205,4 | 46,0 | 213 |
| Maloodběr podnikatelé | 81,1 | 18,2 | 7 146 |
| Maloodběr občané | 160,0 | 35,8 | 41 810 |
| Celkem | 446,5 | 100,0 | 49 169 |

#### Bilance spotřeby zemního plynu

Na území kraje Vysočina není provozována žádná těžba zemního plynu, ten je zde pouze distribuován. V současné době působí v kraji devět společností s licencí na distribuci zemního plynu. Čtyři z nich (Třebíčská tepelná společnost s.r.o., Chotěbořské strojírny služby a.s., Motorpal Jihlava a.s. a Huhtamaki ČR a.s.) v současnosti neprodávají plyn dalším zákazníkům.

Nejvýznamnějšími společnostmi, které působí na převážné většině území, jsou Jihomoravská plynárenská a.s. (JMP), Jihočeská plynárenská a.s. (JCP) a Východočeská plynárenská a.s. (VCP). Další dvě společnosti – Českomoravská plynárenská a.s. a 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. působí na území vymezených lokalit - první jmenovaná na Ledečsku a druhá na Žďársku.

Podle údajů distributorů bylo v roce 2002 v kraji Vysočina celkem 103 745 odběratelů zemního plynu, kteří odebrali celkem 443 612 tis. m3 plynu. Přehledné členění podle kategorií odběrů a poměr v zásobování kraje zemním plynem jednotlivými distributory je uveden v následujících tabulkách a grafech.

Pozn.: V roce 2002 se ještě společnost 1.Žďárská plynařská a vodařská na distribuci zemního plynu v kraji Vysočina nepodílela.

tabulka 1.51	Celkový počet odběrných míst zemního plynu a jejich odběr v roce 2002

| Kategorie odběru | JMP | JČP | VČP | ČMP | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet odběrných míst |
| Velkoodběr | 516 | 86 | 119 | 2 | 723 |
| Maloodběr | 5 363 | 825 | 1 357 | 40 | 7 585 |
| Domácnosti | 70 690 | 8 240 | 16 190 | 317 | 95 437 |
| Spotřeba [tis. m3] |
| Velkoodběr | 184 324 | 8 131 | 52 444 | 1 072 | 245 971 |
| Maloodběr | 39 375 | 7 434 | 10 106 | 375 | 57 290 |
| Domácnosti | 104 778 | 11 060 | 24 260 | 253 | 140 351 |

tabulka 1.52	Podíl distributorů na prodeji zemního plynu v kraji v roce 2002

| Distributor | Nákup plynu [tis. m3] | Prodej plynu [tis. m3] | Podíl na prodeji | Počet OM | Podíl na OM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMP | 334 976 | 328 477 | 73,5 | 76 569 | 73,8 |
| JČP | 26 918 | 26 625 | 5,9 | 9 151 | 8,8 |
| VČP | 88 078 | 86 810 | 20,2 | 17 666 | 17,0 |
| ČMP | 1 726 | 1 700 | 0,4 | 359 | 0,4 |
| Celkem | 455 120 | 446 982 | 100,0 | 103 745 | 100,0 |

graf 1.13	Podíl distributorů na zásobování kraje zemním plynem

tabulka 1.53	Podíl kategorií odběru na celkové spotřebě zemního plynu v kraji v roce 2002

| Prodej | (tis. m3( | (%( | odběrných míst |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 245 971 | 55,5 | 723 |
| Maloodběr | 57 290 | 12,9 | 7 585 |
| Domácnosti | 140 351 | 31,6 | 95 437 |
| Celkem | 443 612 | 100,0 | 103 745 |

graf 1.14	Podíl jednotlivých kategorií odběratelů na spotřebě zemního plynu

Jihomoravská plynárenská a.s.

Hlavní činnosti společnosti :

Nákup a prodej zemního plynu

Rozvod zemního plynu

Technicko – inženýrská činnost v investiční výstavbě

Montáž , opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Distribuční činnost JMP a.s. je soustředěna na všechny okresy bývalého Jihomoravského kraje. V kraji Vysočina zásobuje JMP území okresů Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou a okrajově okres Pelhřimov.

Nákup a prodej zemního plynu

Jediným dodavatelem zemního plynu JMP a.s. pro kraj Vysočina je společnost Transgas a.s.

V roce 2002 realizovala JMP a.s. nákup 334 976 tis.m3 zemního plynu do kraje Vysočina. Prodej zemního plynu v kraji v roce 2002 činil 328 477 tis.m3. Z těchto údajů vyplývají roční ztráty v rozvodném systému 6 498 tis.m3, což představuje 1,94 % objemu nakoupeného zemního plynu.

Oproti roku 2001 se projevil nárůst v kategorii domácností o 18,5% a v kategorii maloodběr o 11,2%. Odběr v kategorii velkoodběr je dlouhodobě stabilní.

tabulka 1.54	Vývoj počtu odběratelů  ZP v jednotlivých kategoriích odběru (JMP)

| Kategorie odběru | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 474 | 506 | 508 | 502 | 516 |
| Maloodběr | 3 631 | 3 835 | 4 254 | 4 652 | 5 363 |
| Domácnosti | 53 909 | 58 560 | 62 175 | 65 760 | 70 690 |
| Celkem | 58 014 | 62 901 | 66 937 | 70 914 | 76 569 |

tabulka 1.55	Vývoj prodeje zemního plynu v jednotlivých odběratelských kategoriích (JMP)

| Kategorie odběru | 1998 (tis.m3( | 1999 (tis.m3( | 2000 (tis.m3( | 2001 (tis.m3( | 2002 (tis.m3( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 185 872 | 183 903 | 176 674 159 | 191 780 | 184 324 |
| Maloodběr | 26 499 | 33 135 | 36 646 | 35 408 | 39 375 |
| Domácnosti | 80 210 | 93 917 | 97 353 | 88 427 | 104 778 |
| Celkem | 292 581 | 310 955 | 310 673 | 315 615 | 328 477 |

tabulka 1.56	Podíl kategorií odběratelů na prodeji ZP v roce 2002 (JMP)

| Prodej | (tis.m3( | (TJ( | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 184 324 | 6 174,9 | 56,1 |
| Maloodběr | 39 375 | 1 319,1 | 12,0 |
| Domácnosti | 104 778 | 3 510,1 | 31,9 |
| Celkem | 328 477 | 11 004,1 | 100,0 |

Seznam obcí plynofikovaných JMP a.s. s uvedením spotřeby za rok 2002 je uveden v příloze č.2.

Východočeská plynárenská a.s.

Hlavní činnosti společnosti :

- Nákup, rozvod a prodej zemního plynu

- Investiční výstavba rozvodných plynárenských zařízení

- Údržba, opravy a rekonstrukce plynárenských zařízení

- Revize vyhrazených plynových zařízení

- Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě

- Projektová činnost v investiční výstavbě

- Provádění inženýrských staveb

- Poradenství v oblasti plynárenství včetně měření a regulace

- Pronájem a leasing zařízení na výrobu tepla, chladu a elektrické energie

Distribuční činnost VČP a.s. je soustředěna na všechny okresy bývalého Východočeského kraje. V kraji Vysočina zásobuje VČP území okresu Havlíčkův Brod.

Nákup a prodej zemního plynu

Jediným dodavatelem zemního plynu VČP a.s. pro kraj Vysočina je společnost Transgas a.s.

V roce 2003 realizovala celkem VČP a.s. nákup 10 521 GWh (cca 1 000 mil.m3) zemního plynu, z toho do kraje Vysočina 961 GWh (91,5 mil.m3). Prodej zemního plynu v kraji v roce 2003 činil 90 178 tis.m3, což je přibližně 947 GWh. Z těchto údajů vyplývají roční ztráty v rozvodném systému 1 322 tis.m3, což představuje 1,5% objemu nakoupeného zemního plynu.

Prodej zemního plynu za posledních vykazuje trvalý mírný nárůst. Od roku 1999 do roku 2003 vzrostl prodej plynu v kategorii Domácnosti o 20,3%,  v kategorii maloodběr o 34,6% a v kategorii velkoodběr o 15,6%.

tabulka 1.57	Vývoj počtu odběratelů  ZP v jednotlivých kategoriích odběru (VČP)

| Kategorie odběru | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 116 | 118 | 120 | 119 | 117 |
| Maloodběr | 1 165 | 1 282 | 1 278 | 1 357 | 1 454 |
| Domácnosti | 14 305 | 14 995 | 15 584 | 16 190 | 16 867 |
| Celkem | 15 586 | 16 395 | 16 982 | 17 666 | 18 438 |

tabulka 1.58	Vývoj prodeje zemního plynu v jednotlivých odběratelských kategoriích (VČP)

| Kategorie odběru | 1999 (tis.m3( | 2000 (tis.m3( | 2001 (tis.m3( | 2002 (tis.m3( | 2003 (tis.m3( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 48 121 | 48 229 | 48 157 | 52 444 | 52 098 |
| Maloodběr | 8 724 | 8 941 | 8 781 | 10 106 | 11 744 |
| Domácnosti | 21 890 | 22 907 | 22 077 | 24 260 | 26 336 |
| Celkem | 78 735 | 80 077 | 79 015 | 86 810 | 90 178 |

tabulka 1.59	Podíl kategorií odběratelů na prodeji ZP v roce 2003 (VČP)

| Prodej | (tis.m3( | (TJ( | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 52 098 | 1 745,3 | 57,8 |
| Maloodběr | 11 744 | 393,4 | 13,0 |
| Domácnosti | 26 336 | 882,3 | 29,2 |
| Celkem | 90 178 | 3 021 | 100,0 |

Seznam obcí plynofikovaných VČP a.s. s uvedením spotřeby za rok 2003 je uveden v příloze č.2.

Jihočeská plynárenská a.s.

Hlavní činnosti společnosti :

- Výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit, nákup a prodej topných plynů a prodej odpadního tepla

- Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů

- Výzkum, vývoj, strojírenská výroba a stavebně montážní činnost pro potřeby plynárenského odvětví

- Aplikovaný výzkum a vývojové práce v oblasti topných plynů

Distribuční činnost JČP a.s. zasahuje svou působností do všech okresů Jihočeského kraje. V kraji Vysočina zásobuje JČP území okresu Pelhřimov.

Nákup a prodej zemního plynu

Jediným dodavatelem zemního plynu JČP a.s. pro kraj Vysočina je společnost Transgas a.s.

V roce 2002 realizovala celkem JČP a.s. nákup 436 996 tis.m3 zemního plynu, z toho do kraje Vysočina 26 918,4 tis.m3. Prodej zemního plynu v kraji v roce 2002 činil 26 625,5 tis.m3. Z těchto údajů vyplývají roční ztráty v rozvodném systému  292,9 tis.m3, což představuje 1,1% objemu nakoupeného zemního plynu.

tabulka 1.60	Počet odběratelů a prodej ZP v roce 2002 (JČP)

| Prodej | počet odběratelů | (tis.m3( | (TJ( | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 86 | 8 131 | 272,4 | 30,6 |
| Maloodběr | 825 | 7 434 | 249,0 | 27,9 |
| Domácnosti | 8 240 | 11 060 | 370,5 | 41,5 |
| Celkem | 9 151 | 26 625 | 891,9 | 100,0 |

Seznam obcí plynofikovaných JČP a.s. je uveden v příloze č.2.

Českomoravská plynárenská a.s.

Hlavní činnosti společnosti :

- zprostředkovatelská činnost v oblasti plynárenství a energetiky, rozvod plynu, projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost ve stavebnictví

Společnost Českomoravská plynárenská a.s. působí na několika vymezených územích v krajích Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském a Vysočina. V kraji Vysočina zásobuje ČMP část okresu Havlíčkův Brod, kde se jedná o 7 obcí na Ledečsku. Do konce roku 2003 byl uveden do provozu plynovod do obcí Bojiště, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Ostrov, Pavlov, Podmoky a Vilémovice. V plánu je zavedení do obcí Čihošť, Hradec, Kozlov a Prosíčka.

V roce 2002 realizovala celkem ČMP a.s. prodej 158,6 GWh (cca 15 100 tis.m3) zemního plynu z toho do kraje Vysočina 17,8 GWh (cca 1 700 tis.m3).

Původem plynu pro oblast Ledečska je nákup od společnosti Transgas a.s.

tabulka 1.61	Počet odběratelů a prodej ZP v roce 2002 (ČMP)

| Prodej | počet odběratelů | (tis.m3( | (TJ( | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoodběr | 2 | 1 072 | 35,9 | 63,0 |
| Maloodběr | 40 | 375 | 12,6 | 22,1 |
| Domácnosti | 317 | 253 | 8,5 | 14,9 |
| Celkem | 359 | 1 700 | 57,0 | 100,0 |

Seznam obcí plynofikovaných ČMP a.s. je uveden v příloze č.2.

1. Žďárská plynařská a vodařská a.s.

Hlavní činnosti společnosti :

- výstavba a montáž plynovodů, regulačních stanic, vodovodů a kanalizací, provádění zemních prací, výstavba čistíren odpadních vod

Společnost 1.ŽPV působí převážně na území okresu Žďár nad Sázavou. K 31.12.2003 byly v kraji Vysočina plynofikovány čtyři obce (jedna obec v Pardubickém kraji) a v letech 2004 až 2005 se předpokládá uvedení plynovodu do provozu v dalších 27 sídlech (viz Příloha 2).

Nákup a prodej zemního plynu

Jediným dodavatelem zemního plynu pro 1.ŽPV je společnost Jihomoravská plynárenská a.s.

V roce 2003 realizovala celkem 1. ŽPV a.s. nákup 84 129 m3 zemního plynu a prodej 82 501 m3. Z těchto údajů vyplývají roční ztráty v rozvodném systému 1 628 m3, což představuje 1,9% objemu nakoupeného zemního plynu.

Počet odběratelů dosáhl k 31.12.2003 čísla 80 a spotřeba podle obcí byla následující:

Budeč	  6 722 m3

Křižánky	58 291 m3

Ždánice	13 159 m3

Věžnice	         0 m3  (do provozu 19.12.2003)

Nedvězí	  4 329 m3  (Pardubický kraj)

Spotřeba plynu v těchto obcích není za celý rok 2003, neboť byl plynovod uváděn do provozu od června do prosince 2003.

#### Bilance výroby a spotřeby tepla

V kraji Vysočina působí 33 subjektů vlastnících licenci na výrobu tepla a 27 subjektů vlastnících licenci na rozvod tepelné energie.

V každém větším městě existuje jeden nebo více systémů CZT (centrální zásobování teplem). Nejrozsáhlejší systémy CZT (podle prodeje tepla) jsou ve všech pěti okresních městech. Následující tabulka udává počet bytů v jednotlivých městech zásobovaných dálkovým teplem.

tabulka 1.62	Počet bytů zásobovaných z CZT

| Město | počet bytů |  | Město | počet bytů |  | Město | počet bytů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | 7802 |  | Nové Město n. M. | 1270 |  | Třešť | 475 |
| Třebíč | 7623 |  | Světlá nad Sáz. | 1137 |  | Moravské Bud. | 335 |
| Žďár n. Sáz. | 6197 |  | Ledeč nad Sáz. | 952 |  | Velká Bíteš | 324 |
| Pelhřimov | 2913 |  | Chotěboř | 943 |  | Pacov | 313 |
| Havlíčkův Brod | 1824 |  | Náměšť nad Osl. | 685 |  | Počátky | 283 |
| Bystřice n. Pern. | 1710 |  | Velké Meziříčí | 674 |  | Telč | 231 |
| Humpolec | 1316 |  | Kamenice n. Lip. | 552 |  | Žirovnice | 189 |

Pramen: Údaje REZZO 3 za rok 2002, ČHMÚ Praha

Přehled společností vlastnících licenci na výrobu tepla s instalovaným výkonem nad 3 MWt je uveden v následující tabulce. Instalovaný výkon uvedený u jednotlivých společností nemá dobrou vypovídací schopnost o velikosti systému CZT v daném městě. V některých případech se jedná o průmyslový závod, který větší část tepla sám spotřebovává.

tabulka 1.63	Instalovaný tepelný a elektrický výkon největších výrobců tepla

| Společnost | Město | Instalovaný tepelný výkon [MWt] | Instalovaný elektrický výkon [MWe] |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽĎAS a.s. | Žďár nad Sázavou | 122,0 | 12,50 |
| TTS energo s.r.o. | Třebíč | 70,9 | 2,42 |
| TTS cz s.r.o. | Třebíč | 3,0 | 0,00 |
| TTS eko s.r.o. | Třebíč | 1,4 | 0,00 |
| Jihlavské kotelny s.r.o. | Jihlava | 69,3 | 0,23 |
|  | Třešť | 8,0 | 0,00 |
| TEDOM energo s.r.o. | Světlá nad Sázavou | 4,2 | 0,02 |
| TEDOM s.r.o. | Třebíč | 0,2 | 0,13 |
| IROMEZ s.r.o. | Pelhřimov | 46,0 | 1,60 |
| Sklo Bohemia a.s. | Světlá nad Sázavou | 42,0 | 1,00 |
| Chotěbořské strojírny služby a.s. | Chotěboř | 36,2 | 3,60 |
| SATT a.s. | Žďár nad Sázavou | 16,3 | 0,15 |
|  | Velké Meziříčí | 6,9 | 0,30 |
|  | Bystřice nad Pern. | 6,3 | 0,02 |
|  | Dolní Rožínka | 4,3 | 0,17 |
| PBS Velká Bíteš a.s. | Velká Bíteš | 16,0 | 0,00 |
| Teplo HB s.r.o. | Havlíčkův Brod | 32,0 | 0,51 |
| PBS Třebíč a.s. | Třebíč | 20,4 | 0,00 |
| Motorpal a.s. | Jihlava | 15,3 | 0,00 |
| ATOS s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 11,8 | 0,00 |
| Moravské kovárny a.s. | Jihlava | 9,0 | 0,00 |
| Novoměstská teplárenská a.s. | Nové Město n. Moravě | 10,5 | 0,00 |
| Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o. | Chotěboř | 8,7 | 0,00 |
| Bystřická tepelná s.r.o. | Bystřice nad Pern. | 9,0 | 0,00 |
| Ing. Miroslav Řezka | Kamenice nad Lipou | 6,1 | 0,00 |
| Tepelné hospodářství s.r.o. | Náměšť nad Oslavou | 5,9 | 0,20 |
| Celkem | 581,8 | 22,85 |

Pramen: Jednotlivé společnosti

Názornější příklad o systému CZT nám udává sloupec prodej tepla v následující tabulce. Za jednotlivé společnosti jsou uvedeny údaje o celkové roční výrobě tepla a také o roční výrobě elektřiny v těchto zdrojích. Uvedené údaje se vztahují k roku 2002.

tabulka 1.64	Množství vyrobeného a prodaného tepla

| Společnost | Výroba tepla [GJ] | Prodej tepla [GJ] |
| --- | --- | --- |
|  | Celkem | Vlastní spotřeba + ztráty | Prodej | Bydlení | Terciální sféra | Průmysl |
| ŽĎAS a.s. | 832 500 | 373 100 | 459 400 | 0 | 450 000 | 9 400 |
| TTS energo s.r.o. | 312 900 | 28 660 | 310 800 | 262 000 | 48 800 | 0 |
| TTS cz s.r.o. | 34 200 | 0 | 34 200 | 0 | 0 | 0 |
| TTS eko s.r.o. | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| Jihlavské kotelny s.r.o. | 420 400 | 31 400 | 389 000 | 345 550 | 43 450 | 0 |
|  | 26 500 | 2 240 | 24 260 | 20 390 | 2 530 | 1 340 |
| TEDOM energo s.r.o. | 62 000 | 1 220 | 60 780 | 41 960 | 15 620 | 3 200 |
| Společnost | Výroba tepla [GJ] | Prodej tepla [GJ] |
|  | Celkem | Vlastní spotřeba + ztráty | Prodej | Bydlení | Terciální sféra | Průmysl |
| IROMEZ s.r.o. | 189 000 | 7 000 | 182 000 | 89 000 | 78 000 | 15 000 |
| Sklo Bohemia a.s. | 197 300 | 135 400 | 61 900 | 0 | 0 | 0 |
| Chotěbořské strojírny služby a.s. | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 69 000 |
| SATT a.s. | 6 360 | 77 210 | 369 430 | 260 470 | 108 960 | 0 |
|  | 24 490 | 2 640 | 21 850 | 21 000 | 850 | 0 |
|  | 42 110 | 3 650 | 38 460 | 32 120 | 6 340 |  |
|  | 14 100 | 3 400 | 10 700 | 4 830 | 0 | 5 870 |
| PBS Velká Bíteš a.s. | 70 980 | 57 260 | 13 720 | 0 | 0 | 13 720 |
| Teplo HB s.r.o. | 139 440 | 0 | 140 000 | 106 440 | 33 560 | 0 |
| PBS Třebíč a.s. | 63 250 | 53 250 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Motorpal a.s. | 88 400 | 88 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATOS s.r.o. | 50 340 | 0 | 50 340 | 44 740 | 5 600 | 0 |
| Moravské kovárny a.s. | 47 800 | 40 940 | 6 860 | 0 | 0 | 6 860 |
| Novoměstská teplárenská a.s. | 66 490 | 6 230 | 60 260 | 46 600 | 13 660 |  |
| Tepelné a realitní služby s.r.o. | 41 540 | 0 | 41 540 | 34 590 | 6 950 | 0 |
| Bystřická tepelná s.r.o. | 71 300 | 11 400 | 59 900 | 42 460 | 8 040 | 0 |
| Ing. Miroslav Řezka | 29 950 | 2 830 | 27 120 | 22 170 | 4 950 | 0 |
| Tepelné hospodářství s.r.o. | 33 600 | 2 500 | 31 100 | 30 970 | 130 | 0 |
| Celkem | 2 937 510 | 928 730 | 2 476 180 | 1 405 290 | 827 440 | 134 390 |

Pramen: Jednotlivé společnosti

Pozn.:	Pokud je uvedena hodnota prodej tepla a chybí rozdělení do sektorů, jedná se o prodej další 	distributorské společnosti.

graf 1.15	Rozdělení prodeje tepla do sektorů

tabulka 1.65	Roční výroba elektrické energie

| Společnost | Roční výroba el. energie [MWh] | Odběratel |
| --- | --- | --- |
|  | Celkem | Prodej |  |
| ŽĎAS a.s. | 22 654 | 2 980 | JME |
| TTS energo s.r.o. | 5 729 | 4 231 | JME, různí |
| Jihlavské kotelny s.r.o. | 1 311 | 893 | JME, různí |
| TEDOM energo s.r.o. | 62 | 0 |  |
| TEDOM s.r.o. | 228 | 228 | JČE |
| IROMEZ s.r.o. | 1 650 | 1 150 | JČE |
| Sklo Bohemia a.s. | 626 | 0 |  |
| Chotěbořské strojírny služby a.s. | 1 362 | 1 362 | různí |
| SATT a.s. | 756 | 634 | JME |
| Tepelné hospodářství s.r.o. | 400 | 377 | JME |
| Celkem | 34 778 | 11 855 |  |

Pramen: Jednotlivé společnosti

Spotřebu paliva pro výrobu tepla a elektrické energie udává následující tabulka. V grafu pod tabulkou je porovnání podle jednotlivých druhů spotřebovaných paliv.

tabulka 1.66	Spotřeba paliv u výrobců tepla a elektrické energie

| Společnost | Spotřeba paliva |
| --- | --- |
|  | HU [t] | KOKS [t] | ZP [tis.m3] | Dřevo [t] | LTO [t] | TTO [t] |
| ŽĎAS a.s. | 62 340 |  | 1 894 |  | 12 |  |
| TTS energo s.r.o. |  |  | 12 032 |  |  |  |
| TTS cz s.r.o. |  |  |  | 7 200 |  |  |
| TTS eko s.r.o. |  |  | 52 | 206 |  |  |
| Jihlavské kotelny s.r.o. |  |  | 13 708 |  |  |  |
|  |  |  | 864 |  |  |  |
| TEDOM energo s.r.o. |  |  | 9 240 |  |  |  |
| TEDOM s.r.o. |  |  | 8 100 |  |  |  |
| IROMEZ s.r.o. |  |  | 98 | 14 793 | 4 059 |  |
| Sklo Bohemia a.s. |  |  | 5 570 |  |  |  |
| Chotěbořské strojírny služby a.s. |  |  | 2 960 |  |  | 67 |
| SATT a.s. |  |  | 214 |  |  |  |
|  |  |  | 879 |  |  |  |
|  |  |  | 1 051 |  |  |  |
|  |  |  | 461 |  |  |  |
| PBS Velká Bíteš a.s. | 4 150 |  |  |  |  |  |
| Teplo HB s.r.o. |  |  | 4 750 |  |  |  |
| PBS Třebíč a.s. |  |  | 1 882 |  |  |  |
| Motorpal a.s. |  |  | 3 058 |  |  |  |
| ATOS s.r.o. | 3 302 | 335 |  |  | 257 |  |
| Moravské kovárny a.s. |  |  | 1 569 |  |  |  |
| Novoměstská teplárenská a.s. |  |  | 2 126 |  |  |  |
| Tepelné a realitní služby s.r.o. |  |  | 1 560 |  |  |  |
| Bystřická tepelná s.r.o. |  |  |  | 6 345 |  |  |
| Ing. Miroslav Řezka | 2 350 |  |  |  |  |  |
| Tepelné hospodářství s.r.o. |  |  | 1 280 |  |  |  |
| Celkem m.j. | 72 142 | 335 | 73 348 | 28 544 | 4 328 | 67 |
| Celkem [TJ] | 961 | 9 | 2456 | 365 | 183 | 3 |

Pramen: Jednotlivé společnosti

graf 1.16	Poměr spotřeby druhů paliv u velkých výrobců tepla

#### Bilance spotřeby kapalných paliv

Zpracování ropy a výroba kapalných paliv

Na území kraje Vysočina není lokalizována žádná výrobní jednotka zpracování ropy na ropné palivářské produkty.

Zdroje kapalných paliv

Kraj Vysočina je zásobován ropnými energetickými produkty z tuzemských rafinérií přímo (automobilové a železniční cisterny) a prostřednictvím obchodních středisek a.s. Čepro, Šlapanov a Velká Bíteš, které jsou napojeny na produktovodní síť ČR.

Dalším zdrojem je dovoz pohonných hmot z Rakouska (rafinérie Schwechat u Vídně) a Německa (rafinérie z oblasti Ingolstadt) a Slovenska (Slovnaft Bratislava). Dovoz se uskutečňuje produktovody a automobilovými cisternami a v menší míře po železnici.

Spotřeba kapalných paliv

Získávání dat o množství spotřebovaných kapalných paliv (především pohonných hmot) na území kraje je poměrně problematické. Data Českého statistického úřadu jsou neúplná a v porovnání s daty Ministerstva dopravy o spotřebovaných pohonných hmotách jsou rozdílná. Problematické je také využití dat o množství spotřebovaných PHM z evidence REZZO2.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o spotřebě kapalných paliv dle Českého statistického úřadu, u paliv používaných pro energetické účely jsou korigovány údaji z evidence REZZO 1 až 3.

tabulka 1.67	Spotřeba kapalných paliv

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Množství | Množství [TJ] | % | Podíl ČR [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTO | [t] | 3 341 | 141 | 3,42 | 1,75 |
| TTO a STO | [t] | 7 288 | 296 | 7,16 | 1,71 |
| Benzíny celkem | [tis. litrů] | 9 318 | 299 | 7,24 | 2,93 |
| Petrolej | [tis. litrů] | 118 | 4 | 0,10 | 0,05 |
| Nafta | [t] | 79 801 | 3 392 | 82,09 | 6,10 |
| Celkem | 4 132 | 100 |  |

Pramen: Statistická ročenka kraje Vysočina 2003, ČSÚ Jihlava 2003, údaje REZZO 1-3

Při srovnání poměrů spotřeby jednotlivých paliv na celkové spotřebě ČR jsou patrné značné rozdíly. Spotřebu topných olejů a petroleje ovlivňuje malý poměr zastoupení těchto paliv v celkové energetické bilanci kraje (kapalná paliva pro energetické účely tvoří 2% spotřeby paliv a energie). Rozdíl mezi poměrem spotřeby benzínů a nafty je dán jednak výrazným zastoupením zemědělství a lesnictví, kde se používá převážně nafta, dále pak zastoupením nadregionálních dopravců zboží se sídlem v kraji, a také poměrně malým zastoupením individuální dopravy osobními vozy (vztaženo k počtu obyvatel v kraji).

Rozvoj spotřeby kapalných paliv

Spotřeba kapalných paliv pro topení obyvatelstva bude stagnovat s ohledem na stav plynofikace a její rozvoj.

V letech 2002 - 2006 poroste významně spotřeba pohonných hmot (automobilových benzinů a motorové nafty). Odhad růstu je v rozpětí 10 - 15 % v uvedeném období.

Z pohledů zdrojů dojde v letech 2002 - 2005 ke snížení nabídky topných olejů, zejména v kvalitě olejů s obsahem síry od 1 % hm, jako důsledek stabilizace provozu jednotky hlubokého zpracování ropy v rafinérii Kralupy. Také dovoz z okolních zemí bude omezen z důvodu chybějících zdrojů. Případný deficit na trhu bude řešen substitucí zemním plynem.

#### Bilance spotřeby tuhých paliv

Současný trend na uhelném trhu je, stejně jako v minulých letech, charakterizován omezováním těžby uhlí a přechodem na užití jiných ekologických paliv. Těžba i prodej hnědého uhlí soustavně klesá už od roku 1996, a to v průměru o téměř 9 % ročně v letech 1996 - 1998. Při obchodování s uhlím je patrný vliv prudkého růstu plynofikace a elektrifikace a v nemalé míře i stagnace výrobních programů průmyslových podniků.

tabulka 1.68	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji (REZZO 1,2,3 - r.2001)

| Palivo | Množství (t( | (%( | Teplo v palivu (TJ( | (%( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hnědé uhlí tříděné | 155 197 | 32,55 | 2 448,11 | 31,59 |
| Hnědé uhlí prachové | 66 782 | 14,01 | 1 065,94 | 13,75 |
| Černé uhlí tříděné | 18 828 | 3,95 | 508,91 | 6,57 |
| Koks | 22 598 | 4,74 | 619,95 | 8,00 |
| Dřevo | 206 662 | 43,35 | 2 977,06 | 38,42 |
| Jiná tuhá paliva | 6 704 | 1,40 | 129,73 | 1,67 |
| Celkem | 476 771 | 100,00 | 7 749,70 | 100,0 |

Pramen: Údaje z evidence REZZO za rok 2001, ČHMÚ Praha

Z předchozí tabulky vyplývá, že v kraji Vysočina je z pevných paliv nejvyšší spotřeba dřeva a dřevního odpadu následovaná spotřebou hnědého uhlí.

graf 1.17	Struktura spotřeby pevných paliv

graf 1.18	Struktura spotřeby pevných paliv podle množství

graf 1.19		Struktura spotřeby pevných paliv dle tepla v palivu

tabulka 1.69	Podíl tříděných a netříděných paliv a dřeva

| Palivo | Množství (t( | (%( |
| --- | --- | --- |
| Paliva tříděná | 196 623 | 41,24 |
| Paliva netříděná | 73 486 | 15,41 |
| Dřevo | 206 662 | 43,35 |
| Celkem | 476 771 | 100,00 |

Pramen: Údaje z evidence REZZO za rok 2001, ČHMÚ Praha

graf 1.20		Podíl tříděných a  netříděných paliv a dřeva

tabulka 1.70	Největší spotřebitelé pevných paliv v kraji

| Název | Druh paliva | Roční spotřeba (t( | (%( |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou | Hnědé uhlí prachové | 63 900 | 13,4 |
| KRONODOOR s.r.o., Jihlava | Dřevní odpad | 31 938 | 6,7 |
| Dřevozpracující družstvo Lukavec | Dřevní odpad | 15 259 | 4,3 |
|  | Brusný prach - dřevo | 5 308 |  |
| IROMEZ s.r.o., Pelhřimov | Dřevní odpad | 16 283 | 3,4 |
| Stora Enso Timber s.r.o., Žďírec n/Doubr. | Dřevní odpad | 9 457 | 2,0 |
| DH Dekor spol. s r.o., Humpolec | Dřevní odpad | 5 311 | 1,1 |
| První Brněnská strojírna a.s., V. Bíteš | Hnědé uhlí tříděné | 4 480 | 0,9 |
| Spojené kartáčovny a.s., Pelhřimov | Dřevní odpad | 3 779 | 0,8 |
| MO ČR VUSS, Jihlava | Hnědé uhlí tříděné | 3 294 | 0,7 |
| Ing. M. Řezka – teplárna, Kamenice n/Lip. | Hnědé uhlí tříděné | 2 713 | 0,6 |
| Ostatní spotřebitelé | 315 049 | 66,1 |

Pramen: Údaje z evidence REZZO za rok 2001, ČHMÚ Praha; Jednotliví spotřebitelé

Z předchozí tabulky vyplývá, že 10 největších spotřebitelů pevných paliv v kraji se podílí na celkové spotřebě kraje 33,9%. Oproti tomu stojí poměr 55,2% pevných paliv spotřebovaných za rok 2001 spotřebiteli v kategorii REZZO 3. Je to dáno tím, že v kraji je málo zastoupena výroba elektrické energie z pevných paliv a ani zde není mnoho velkovýrobců tepla z těchto paliv.

### Souhrnné údaje REZZO

#### Souhrnné údaje REZZO 1

Dle údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem bylo v kraji Vysočina v kategorii REZZO 1 v roce 2001 evidováno 136 provozoven s celkovým množstvím 378 zdrojů tepla z nichž bylo v tomto roce v provozu 335. Celkový instalovaný výkon všech zdrojů činil 1 253,673 MWt a výkon provozovaných zdrojů měl hodnotu 1 140,546 MWt.

tabulka 1.71	Roční spotřeba paliva REZZO 1

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Spotřeba [m.j.] | Teplo v palivu (TJ( |
| --- | --- | --- | --- |
| HUTR | (t( | 10 776 | 189,66 |
| HUPR | (t( | 65 845 | 1 054,84 |
| Dřevo a dřevní odpad | (t( | 85 952 | 1 236,85 |
| TTO | (t( | 7 288 | 297,93 |
| LTO | (t( | 1 086 | 44,35 |
| ZP | (tis.m3( | 93 638 | 3 187,44 |
| Propan-butan | (t( | 80 | 3,47 |
| Jiná tuhá paliva | (t( | 5 308 | 91,90 |
| Jiná kapalná paliva | (t( | 3 918 | 141,05 |
| Celkem 6 247,49 |

Pozn.: Celkovou spotřebu v kategorii jiná tuhá paliva tvoří spalování brusného prachu, který vzniká broušením dřevotřískových desek v Dřevozpracujícím Družstvu Lukavec.

Energetická účinnost výroby tepla (=83% , z toho vyplývá vyrobené teplo 5 185,42 TJ.

tabulka 1.72	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 1

| Palivo | [TJ] | [(] |
| --- | --- | --- |
| Paliva pevná | 1 336,40 | 21,39 |
| Paliva kapalná | 483,33 | 7,74 |
| Paliva plynná | 3 190,91 | 51,07 |
| Dřevo – biomasa | 1 236,85 | 19,80 |
| Celkem | 6 247,49 | 100,00 |

Rozdělení spotřeby paliv do jednotlivých sektorů je provedeno na základě čísla OKEČ uvedeného u každého spotřebitele paliv.

tabulka 1.73	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 1

| Sektor | Spotřeba paliv [TJ] |
| --- | --- |
|  | pevná | kapalná | plynná | dřevo | Celkem |
| Veřejná energetika | -- | 141,78 | 569,74 | 138,38 | 849,90 |
| Průmysl | 1 233,16 | 341,55 | 1 943,60 | 1 098,47 | 4 616,78 |
| Terciální sféra | 102,72 | -- | 641,71 | -- | 744,43 |
| Zemědělství | 0,52 | -- | 17,88 | -- | 18,40 |
| Doprava | -- | -- | 17,98 | -- | 17,98 |

#### Souhrnné údaje REZZO 2

Dle údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem bylo v kraji Vysočina v kategorii REZZO 2 v roce 2001 evidováno 1 037 provozoven s celkovým množstvím 1 452 zdrojů tepla z nichž bylo v tomto roce v provozu 1 312. Celkový instalovaný výkon všech zdrojů činil 1 322,933 MWt a výkon provozovaných zdrojů měl hodnotu 1 196,177 MWt.

tabulka 1.74	Roční spotřeba paliva REZZO 2

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Spotřeba [m.j.] | Teplo v palivu (TJ( |
| --- | --- | --- | --- |
| HUTR | (t( | 23 615 | 365,42 |
| HUPR | (t( | 937 | 11,10 |
| ČUTR | (t( | 2 404 | 62,75 |
| Koks | (t( | 5 345 | 145,67 |
| Dřevo | (t( | 11 837 | 148,49 |
| LTO | (t( | 2 131 | 90,12 |
| Nafta | (t( | 48 | 2,03 |
| ZP | (tis.m3( | 108 510 | 3 893,32 |
| Propan-butan | (t( | 298 | 13,70 |
| Bioplyn | (tis.m3( | 975 | 35,02 |
| Jiná tuhá paliva | (t( | 1 396 | 37,83 |
| Celkem 4 805,45 |

tabulka 1.75	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 2

| Paliva | [TJ] | [%] |
| --- | --- | --- |
| Paliva pevná | 622,77 | 12,96 |
| Paliva kapalná | 92,15 | 1,92 |
| Paliva plynná | 3 942,04 | 82,03 |
| Dřevo – biomasa | 148,49 | 3,09 |
| Celkem | 4 805,45 | 100,00 |

Rozdělení spotřeby paliv do jednotlivých sektorů je provedeno na základě čísla OKEČ uvedeného u každého spotřebitele paliv.

tabulka 1.76	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 2

| Sektor | Spotřeba paliv [TJ] |
| --- | --- |
|  | pevná | kapalná | plynná | dřevo | Celkem |
| Průmysl | 186,14 | 20,22 | 1 420,10 | 64,82 | 1 691,28 |
| Terciální sféra | 351,41 | 31,46 | 1237,02 | 65,62 | 1 685,51 |
| Zemědělství | 68,72 | 35,99 | 203,11 | 12,29 | 320,11 |
| Doprava | 9,17 | 2,66 | 75,24 | -- | 87,07 |
| Bydlení | 7,33 | 1,82 | 1006,57 | 5,76 | 1 021,48 |

#### Souhrnné údaje REZZO 3

Pro vyčíslení spotřeby paliva ve zdrojích zařazených do kategorie REZZO 3 se podařilo získat údaje roku 2002, které jsou rozpracovány podrobněji než údaje z předchozích let. V roce 2001 se rozlišovala spotřeba paliva pouze do čtyř základních skupin (HUTR, CUTR, KOKS a ZP), v roce 2002 je již rozdělení dle následující tabulky. V roce 2002 již bylo uvažováno s údaji ze Sčítání lidí,domů a bytů k 1.3.2001.

tabulka 1.77	Spotřeba paliv REZZO 3

| Palivo | Jednotka [m.j.] | Spotřeba [m.j.] | Teplo v palivu (TJ( |
| --- | --- | --- | --- |
| HUTR | [t] | 120 806 | 1 893,03 |
| ČUTR | [t] | 16 424 | 446,16 |
| Koks | [t] | 17 253 | 474,28 |
| Dřevo | [t] | 108 873 | 1 591,72 |
| LTO | [t] | 124 | 5,25 |
| PB | [t] | 389 | 18,05 |
| ZP | (tis.m3( | 119 198 | 3 990,75 |
| Celkem |  |  | 8 419,24 |

tabulka 1.78	Spotřeba paliv dle struktury paliva REZZO 3

| Paliva | [TJ] | [%] |
| --- | --- | --- |
| Paliva pevná | 2 813,47 | 33,42 |
| Paliva kapalná | 5,25 | 0,06 |
| Paliva plynná | 4 008,8 | 47,61 |
| Dřevo – biomasa | 1 591,72 | 18,91 |
| Celkem | 8 419,24 | 100,00 |

Rozdělení spotřeby paliv do jednotlivých sektorů je provedeno dle zastoupení sektorů v kraji a s pomocí odborného odhadu.

tabulka 1.79	Spotřeba paliva jednotlivých sektorů REZZO 3

| Sektor | Spotřeba paliv [TJ] |
| --- | --- |
|  | pevná | kapalná | plynná | dřevo | Celkem |
| Průmysl | 380,5 | 1,5 | 396,9 | 197,4 | 976,3 |
| Terciální sféra | 696,8 | 1,0 | 784,9 | 394,7 | 1 877,4 |
| Zemědělství | 518,5 | 1,5 | 1 042,5 | 291,3 | 1 853,8 |
| Doprava | 255,4 | 1,2 | 568,9 | 50,9 | 876,4 |
| Bydlení | 962,3 | 0,1 | 1 215,6 | 657,4 | 2 835,4 |

Údaje REZZO 3 také obsahují rozdělení bytů ve všech 730 obcích v kraji podle paliva použitého k vytápění. Členění podle paliv je podrobnější než je uvedeno v kapitole.

tabulka 1.80	Počet bytů podle paliva použitého k vytápění

| Palivo | Dálkové vytápění | Zemní plyn | Elektřina | Uhlí | Dřevo | Topné oleje | Propan | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 38 530 | 69 434 | 12 922 | 41 505 | 15 829 | 87 | 254 | 178 561 |
| [%] | 21,58 | 38,89 | 7,24 | 23,24 | 8,86 | 0,05 | 0,14 | 100,00 |

### Souhrn výsledků spotřeby paliv a energií

Tento souhrn je sestaven na základě:

Údajů o výstupu paliv a energie od jednotlivých distributorů (zemní plyn, elektřina, teplo)

Údajů o vstupech paliv a energie jednotlivých sektorů (veřejná energetika, průmysl, bydlení, terc. sféra, zemědělství, doprava)

tabulka 1.81	Spotřeba jednotlivých druhů paliv a energie ve spotřebitelských sektorech v [TJ]

|  | Paliva pevná | Paliva kap. energ. účely | Plynná paliva | Dřevo | Elektřina | Celkem | (%( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná energetika | -- | 141,8 | 569,7 | 138,4 | 4 837,0 | 5 686,9 | 17,0 |
| Průmysl | 1 799,8 | 363,3 | 3 760,6 | 1 360,7 | 3 208,0 | 10 492,4 | 31,3 |
| Bydlení | 969,6 | 1,9 | 2 222,2 | 663,2 | 2 880,0 | 6 736,9 | 20,1 |
| Terc. Sféra | 1 150,9 | 32,5 | 2 663,6 | 460,3 | 2 009,2 | 6 316,5 | 18,9 |
| Zemědělství | 587,7 | 37,5 | 1 263,5 | 303,6 | 766,1 | 2 958,4 | 8,8 |
| Doprava | 264,6 | 3,9 | 662,1 | 50,9 | 334,1 | 1 315,6 | 3,9 |
| Celkem | 4 772,6 | 580,9 | 11 141,7 | 2 977,1 | 14 034,4 | 33 506,7 | 100,00 |

graf 1.21	Podíl spotřebitelských sektorů na spotřebě paliv a energie

graf 1.22	Podíl jednotlivých druhů paliv na celkové spotřebě v kraji

# Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií

## Analýza dostupnosti paliv a energie

### Dostupnost paliv v širších souvislostech

Většina vyspělých průmyslových států, mezi které patří i Česká Republika, je z velké části závislá na dovozu ropy a zemního plynu. Bez dodávek paliv a energií nejsou státy a jejich ekonomika schopny normální funkce. Zajištění bezpečnosti a spolehlivostí dodávek paliv a energií je tedy jedním ze základních úloh jejich zahraniční politiky.

Rozložení světových zásob neobnovitelné energie (fosilních paliv) je nerovnoměrné a neodpovídá velikosti spotřeb energií jednotlivých států. Zásoby ropy jsou soustředěny především do oblasti Perského zálivu, kde se nachází přibližně 65% ze známých zásob ropy. Velká část zásob zemního plynu se nachází na rovněž na území bývalých státu SSSR.

Narušení dopravních tras nebo vypuknutí válečných konfliktů v oblastech s významnými podíly světových zásob fosilních paliv (především ropy) může mít podstatné dopady na hospodářský růst zemí a regionů závislých na dovozu paliv a energií ze zahraničí. Z těchto důvodů je pro členské státy Mezinárodní energetické agentury IEA a členské země EU stanovena povinná velikost strategických zásob ropy a ropných produktů, které umožní neomezenou funkci ekonomiky státu minimálně po dobu 90-ti dní od přerušení dodávek ropy. Tato doba by měla poskytnout čas na vyřešení a odstranění vzniklých problémů.

Naproti tomu je dostupnost obnovitelných zdrojů mnohem rovnoměrnější a některých druhů (sluneční záření) neomezená. Problémem využívání obnovitelných zdrojů energie je však většinou jejich nižší konkurenceschopnost vůči fosilní energii způsobená hlavně tím, že do ceny fosilní energie nejsou zahrnuty záporné dopady jejího využívání na životní prostředí.

Vzhledem k riziku přerušení dodávek některého z druhů energie je důležité, aby ekonomika států i regionů byla zásobena několika druhy (palivový mix) a různými cestami.

Skladba energetických zdrojů jednotlivých států (regionů) by měla být taková, aby z místních zdrojů paliv a energií mohla být zajištěna funkce alespoň základních systémů tzv. kritické infrastruktury.

Česká republika je soběstačná z hlediska fosilních paliv pouze v uhlí. Proto je vhodné, aby z důvodu bezpečnosti zásobování část výroby elektřiny a tepla z uhlí zůstala dlouhodobě zachována. Je to současně i ekonomické, neboť cena uhlí je podstatně nižší, než cena zemního plynu a ropy a ze sociálního pohledu těžba uhlí vytváří významné pracovní příležitosti.

Využívání jaderné energie pro výrobu elektřiny sice oddaluje zvyšování závislosti na dovozu zemního plynu, jako alternativy vůči uhlí, avšak činí Českou republiku závislou na dovozu jaderného paliva. Navíc je rizikovější nežli jiné technologie výroby elektřiny z hlediska dopadů možných útoků a nadprojektových havárií.

#### Elektrická energie

Výroba elektrické energie v ČR a je založena zhruba z 65% na uhelných a z 30% na jaderných technologiích. Přerušení dodávek ropy nebo zemního plynu proto výrobu elektrické energie nemůže podstatně ovlivnit. Elektrizační soustava ČR je propojená a funkce distribučních soustav je závislá na provozuschopnosti přenosové soustavy ČR. Dodávka elektrické energie do kraje Vysočina v případě, že nedojde k narušení přenosové soustavy je bezproblémová. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k výpadku přenosové soustavy v ČR je dodávka elektrické energie obnovována podle následujícího postupu:

obnova vlastní spotřeby jaderných elektráren;

obnova vlastní spotřeby systémových klasických elektráren;

obnova dodávky pro hlavní město Prahu;

obnova dodávky pro velké městské aglomerace - Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Pardubice, Havířov, Zlín, Opava;

obnova dodávky pro ostatní spotřebitele

obrázek 2.1	Přenosová síť České republiky

Pramen: www.ceps.cz

#### 2.1.1.2	Zemní plyn

Zásobování zemním plynem má význam zejména pro výrobu tepla a teplé užitkové vody, přípravy pokrmů a v některých průmyslových provozech i pro technologickou spotřebu. Zemní plyn je do ČR dopravován prostřednictvím tranzitního plynovodu z Ruska a Norska. K narušení dodávek může tedy dojít především přerušením těchto plynovodů v kterémkoliv státě přes jejichž území prochází. Zajištění dodávek zemního plynu ze dvou směrů podstatně zvyšuje bezpečnost zásobování. Navíc je tranzitní soustava vybavena podzemními zásobníky, které slouží také pro krytí sezónních zimních odběrů.

Krátkodobé výpadky je možné pokrýt ze zásobníků zemního plynu, Společnost Transgas má na území ČR šest podzemních zásobníků s kapacitou 2 047 mil.m3 a maximálním těžebním výkonem 34 mil.m3/den zemního plynu. Maximální měsíční výtěžnost činní 1020 mil.m3  což odpovídá 68,7% z absolutně nejvyšší měsíční spotřeby zemního plynu (1485 mil.m3), které bylo dosaženo v lednu 1997. Při plném stavu zásobníků a maximální možném těžebním výkonu je zásobování zemním plynem z pozemních zásobníků možné po dobu dvou měsíců.

Vnitrostátní systém zajišťuje dodávku plynu regionálním distribučním společnostem a přímým odběratelům. Je tvořen plynovody o celkové délce 1182 km s jmenovitými průměry potrubí od DN 80 až DN 700 a s jmenovitými tlaky 4 MPa, 5,35 MPa a 6,1 MPa. Dále je tvořen dvaceti vnitrostátními předávacími stanicemi pro měření množství plynu z tranzitního do vnitrostátního systému a 83 předávacími stanicemi pro měření množství plynu pro odběratele. S tranzitní soustavou je vnitrostátní soustava propojená předávacími stanicemi. S rozvojem plynofikace a z důvodů zvýšení spolehlivosti dodávek se bude počet předávacích stanic zvyšovat.

obrázek 2.2	Schéma sítě tranzitních plynovodů

Hraniční předávací stanice        Pobočné základny        Kompresní stanice       Podzemní zásobníky plynu

Pramen: www.trangas.cz

#### 2.1.1.3	Ropa

Ropa a ropné produkty jsou nosičem primární energie pro výrobu paliv pro pohon dopravních prostředků. Ropa je do ČR dopravována ropovody Družba a Ingolstadt. Dodávka ropy ze dvou směrů stejně jako u zemního plynu významně zvyšuje bezpečnost v zásobování ČR ropou.

obrázek 2.3	Schéma ropovodů v ČR

Pramen: Internetová stránka MERO, a.s

Podle zákona č.189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu nouze a o změně některých souvisejících zákonů, musí výše nouzových zásob ropy počínaje sedmým rokem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, trvale dosahovat úrovně průměrné devádesátidenní spotřeby vybraných ropných produktů ČR v předcházejícím kalendářním roce, ne však méně než činní výše devadesátidenních průměrných dovozů ropy a ropných produktů ČR. V ČR stále neexistuje dostatečná kapacita k uskladnění takového množství ropy a ropných produktů. Při přerušení dodávek ropy nebo jeho výrazném snížení musí být tedy zásobování ropou zajištěno cisternami po silnicích, železnicích i po vodních cestách.

### Dostupnost klasických paliv a enerie

#### Elektrická energie

V České republice působilo v roce 2003 celkem osm rozvodných elektro-energetických společností na bázi přirozených regionálních monopolů, zabývajících se především nákupem, prodejem a distribucí elektrické energie. Na trhu rovněž existovaly další subjekty disponující oprávněním k distribučnímu rozvodu elektrické energie na vymezeném území (tzv.autorizovaní distributoři). Přehled licencovaných osob skupiny 12 – distribuce elektřiny viz. Kapitola 1.2.4.1 Bilance výroby a spotřeby elektrické energie.

Jedná se zejména o společnosti zabezpečující lokální distribuci energetických médií ve vybraných průmyslových a obchodních areálech. Určité konkurenční znaky ve vztahu k prodeji elektřiny je možné pozorovat u substitučních druhů energie, používaných především jako tepelné zdroje (např.zemní plyn a dálkové teplo). Nejvýznamnějším výrobcem elektřiny a zároveň hlavním dodavatelem regionálních elektrorozvodných společností je akciová společnost ČEZ. Kromě toho na trhu funguje několik desítek nezávislých výrobců elektrické energie.

Jihomoravská energetika a.s.

V roce 2003 byla JME a.s. dominantním dodavatelem elektrické energie v jihomoravském regionu a druhou největší elektrorozvodnou společností v ČR, při porovnání celkového objemu dodávek elektrické energie.     JME a.s. zaujímá prvenství v rozloze obsluhovaného území v kraji Vysočina, a tím i v rozsahu elektrických sítí a počtu odběrných míst zákazníků, neboť zásobuje území okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. JME a.s. je členem skupiny E.ON.

Základní technické údaje o společnosti

Plošný rozsah zásobované oblasti je 15 055 km2 (celý Jihomoravský kraj, většina Zlínského kraje, část Olomouckého kraje a převážná část kraje Vysočina), počet obyvatel zásobované oblasti činí 2 031 tis. Maximální dosažené hodinové maximum v roce 2003 bylo 1 550 MW.

Jihomoravská energetika, a. s. poskytuje své služby zákazníkům a zajišťuje správu vlastní distribuční soustavy VVN 100 kV, VN 22 kV a NN prostřednictvím sedmi Regionálních center distribučních služeb (RCDs), jednoho regionální centra VVN (RC VVN) se sídlem Brno – Hády a 27 operativních pracovišť (OPDs). Provoz distribučních sítí z hlediska dispečerského řízení je zajišťován hlavním dispečinkem Brno – Lidická 36 ( HD – sítě VVN 100 kV) a z rajónních dispečinků (RD – sítě 22 kV a sítě NN): centrum RD Brno – Plynárenská 5, RD Břeclav, RD Otrokovice, RD Prostějov, RD Třebíč – Řípov.

tabulka 2.1	Rozdělení a rozloha organizačních jednotek JME

| RCDs | OPDs | rozloha [km2] |
| --- | --- | --- |
| Nové Město na Moravě | Bystřice nad Pernštejnem | 392 |
|  | Velké Meziříčí | 381 |
|  | Žďár nad Sázavou | 655 |
| Třebíč | Jihlava | 541 |
|  | Telč | 609 |
|  | Třebíč | 906 |
|  | Moravské Budějovice | 695 |

Z hlediska dispečerského řízení je provoz distribučních sítí 22 kV JME v kraji Vysočina zajišťován z RD Třebíč (oblast Třebíč a Jihlava) a centra RD Brno (oblast Žďár nad Sázavou), provoz sítí VVN 100 kV z HD Brno.

V RCDs (a některých OPDs) se nacházejí kontaktní místa pro zákazníky (tiskopisy, informační materiály, konzultace, evidence žádostí, uzavírání obchodních smluv), dále se zde nachází útvar Přístup k síti jehož technici zajišťují zákazníkům možnost připojení k distribuční soustavě JME, a. s. (stanovení technického řešení a podmínek připojení, vyhotovení a uzavření smlouvy o připojení) a v neposlední řadě zde působí technici přípravy údržby. V operativních pracovištích jsou pak dislokováni montéři údržby. Zákazníci mají rovněž možnost využít při řešení svých záležitostí tzv. Call centrum – telefonní pracoviště – se sídlem v Brně.

tabulka 2.2	Délka sítí a počet elektrických stanic JME v kraji

| Druh sítě | délka [km] |  | Počet elektrických stanic |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vedení vvn 110 kV | venkovní | 2 545 |  |  |
|  | kabelové | 1 |  | transformační stanice 400/110 kV | 1 |
| vedení vn 22 kV | venkovní | 2 898 |  | transformační stanice 110/22 kV | 12 |
|  | kabelové | 424 |  |  |
| vedení nn | venkovní | 3 210 |  | spínací stanice 22 kV | 3 |
|  | kabelové | 1 654 |  | distribuční transformační stanice | 2590 |

Pozn: u délky sítí se jedná o délku rozvinutého vedení

Bezpečnost a plynulost provozu

Na úrovni vvn je průměrná čestnost náhodného výpadku 0,531 výpadku za rok s průměrnou délkou trvání 19,4 minut. Na vedení vn je četnost náhodného výpadku 1,038 s délkou trvání 49,5 minut, četnost plánovaných výpadků je 0,796 (312 minut).

Strategie rozvoje v kraji Vysočina

Z hlediska koncepčního rozvoje distribuční soustavy plánuje JME, a. s. výhledově (po roce 2008) výstavbu těchto zařízení:

- transformační stanice 110/22 kV s rozvodnami 110 kV a 22 kV včetně přípojek 110 kV a vývodů 22 kV

  - Nové Město na Moravě

  - Jihlava – západ

  - Třešť

  - Polná

  - Jemnice

  - Náměšť nad Oslavou

B)	venkovní dvojitá vedení vvn 2x110 kV

- Bedřichov – Kosov

- Slavětice – Moravské Budějovice

- Moravské Budějovice – Jemnice

- Jemnice – Dačice

Veškerá zmíněná plánovaná distribuční zařízení JME, a. s. jsou obsaženy ve zpracovaných územně plánovacích dokumentacích jednotlivých měst a obcí a vyšších územně správních celků (např. ÚPD VÚC kraj Vysočina). Přesné umístění, příp. další podrobnosti o daném záměru je proto třeba řešit v souladu s těmito územně plánovacími dokumentaci.

Jihočeská energetika a.s.

Společnost JČE a.s. zásobuje celé území Jihočeského kraje v kraji Vysočina území okresu Pelhřimov. Majoritním akcionářem je podobně jako u Jihomoravské energetiky společnost E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově.

Základní technické údaje o společnosti

Maximální dosažené hodinové maximum v roce 2002 bylo 687 MW. Nepravidelnosti v dodávce byly zapříčiněny poruchami a výpadky celostátní sítě (v oblasti Pelhřimovska 2x). Plošný obsah zásobovaného území je 1 290 km2.

Distribuční soustava na území okresu Pelhřimov je provozována v následujícím složení:

- vedení 		venkovní NN v délce 775 km

kabelové NN v délce 1 012 km

venkovní VN 22 kV v délce 945 km

kabelové VN 22 kV v délce 79 km

venkovní VVN 110 kV v délce 105 km

- elektrické stanice		5 transformoven 110/22 kV

926 transformačních stanic 22/0,4 kV

Jednotlivé prvky distribuční soustavy jsou různého stáří podle roku jejich výstavby. Průběžně jsou jednotlivé prvky obnovovány podle skutečného mechanického stavu nebo podle vyčerpání jejich přenosových schopností. Proto je celá distribuční soustava JČE na okrese Pelhřimov v dobrém technickém stavu, který dovoluje plynulou dodávku el. energie stávajícím odběratelům a dovoluje připojování i odběratelů nových.

Bezpečnost a plynulost provozu

Za rok 2003 došlo na Pelhřimovsku k 238 poruchám v sítích NN, k 15 poruchám v sítích VN a k 22 výpadkům v sítích VN. Výpadky v sítích NN nejsou registrovány.

Strategie rozvoje v kraji Vysočina

Na území okresu Pelhřimov není ve střednědobých plánech JČE plánována výstavba žádné nové transformovny 110/22 kV ani nového vedení 110 kV. Je plánována rekonstrukce stávající transformovny 110/22 kV Humpolec a postupná rekonstrukce stávajícího vedení 110 kV Humpolec – Pelhřimov – Tábor.

Sítě VN a NN jsou rozšiřovány v souladu s novými potřebami zákazníků na zvyšování dodávky el. energie nebo zvyšování bezpečnosti této dodávky. Průběžně probíhá postupná obnova zařízení VN a NN podle jejich stáří nebo vyčerpání přenosové kapacity.

Východočeská energetika a.s.

Společnost VČE a.s. zásobuje území bývalého Východočeského kraje. V současném samosprávném dělení zásobuje kraje Královehradecký, Pardubický a kraj Vysočina. V kraji Vysočina se jedná o území okresu Havlíčkův Brod.

Základní technické údaje o společnosti

Území zásobované VČE a.s. je specifické nejenom v rámci kraje Vysočina tím, že se zde nachází napájecí sítě o jmenovitém napětí 35 kV. Na toto napětí byly sítě přepojeny koncem 20tých let minulého století a měly dále  návaznost na výstavbu ostatních sítí o jmenovitém napětí 6 kV a na nadřazenou distribuční soustavu 220 kV.

Kontakt se zákazníkem se uskutečňuje v síti obchodních kanceláří VČE (Havlíčkův Brod) a nových obchodních míst u smluvních partnerů.

Na území okresu Havlíčkův Brod provozuje VČE distribuční soustavu v tomto složení:

- vedení		venkovní VVN 400 kV  	  87 km

venkovní VVN 110 kV 	122 km

venkovní VN 35 kV   	282 km

kabelové VN 35 kV 	  14 km

venkovní VN 22 kV 	698 km

kabelové VN 22 kV 	  54 km

- rozvodny a transformovny	Mírovka		400/110 kV

Havlíčkův Brod	110/22 kV

Světlá n. Sáz.	110/22 kV

Chotěboř	110/35kV

1 043 ks		22(35)/0,4 kV

obrázek 2.4	Orientační mapa sítí VVN  400 kV  a 110 kV

Pozn.:	vedení 400 kV jsou černou barvou, vedení 110 kV černou, zelené vedení 220 kV je ve zprávě ČEPS a.s.

Pramen: VČE a.s.

Jednotlivé linky jsou podle potřeby opravovány a rekonstruovány tak aby byl zajištěn bezpečný a bezporuchový stav linek vn a vvn. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce linek v mnoha případech probíhá tak, že je stará linka zbourána a ve stejném místě je postavena linka nová a navíc rekonstrukce a opravy probíhají po jednotlivých úsecích, údaj o stáří jednotlivých linek tedy nemá přesnou vypovídající hodnotu.

Linky  vn a vvn jsou jsou v současné době v dobrém stavu a VČE a.s. průběžně sleduje stav těchto vedení a všech rozvoden aby byla zajištěna dodávka elektrické energie ve stanovené kvalitě.

Jednotlivé trafostanice 35(22)/0,4kV jsou v současné době osazovány  z důvodu zabezpečení těchto zařízení proti úniku oleje a snížení ztrát kvalitními transformátory Elin. U všech nově budovaných vedení vn jsou instalovány zařízení proti úhynu ptáků a jsou používána taková uspořádání vodičů která tento problém řeší.

Vedení nn jsou různého stáří a jsou průběžně opravována především s ohledem na lokality ve kterých dochází k nárůstu spotřeby elektrické energie.

obrázek 2.5	Orientační mapa sítí VN  35 kV a 22 kV

Pozn.:	vedení 35kV jsou vyznačena modrou barvou, vedení 22 kV barvou hnědou

Pramen: VČE a.s.

Bezpečnost a plynulost provozu

V roce 2002 se v sítích provozovaných VČE vyskytly 2 havárie, jedna způsobena mimořádným provozním stavem technologického zařízení a druhá povětrnostními vlivy. Žádná z nich však neměla vliv na provoz síti v kraji Vysočina. Ke spolehlivosti provozu zařízení značně přispívá profylaktické měření. Plán činnosti podle Řádu preventivní údržby byl v roce 2002 splněn v plném rozsahu.

Strategie rozvoje v kraji Vysočina

Pro rozvoj okresu Havlíčkův Brod jsou připraveny různé varianty jak zkvalitnit zásobování tohoto regionu elektrickou energií. Jednou z největších připravených staveb je vybudování nového vedení 110 kV z rozvodny Mírovka do rozvodny Hlinsko. Realizace těchto akcí však závisí na vývoji spotřeby elektrické energie v tomto regionu.

#### Zemní plyn

Z celkového počtu 729 obcí v kraji Vysočina je zemním plynem zásobováno 463 (stav k 1.1.2004). Jednotlivé okresy se však hustotou plynofikace výrazně liší. Největší procento plynofikovaných obcí je v okrese Třebíč 86,1%, v okresech Jihlava, H. Brod a Žďár n. S. je to okolo 67%, nejméně plynofikovaný je okres Pelhřimov s 17,5%. Seznam zásobovaných obcí je v příloze 2. Mapové vyjádření po okresech je v příloze map.

tabulka 2.3	Plynofikace podle okresů

| Okres | Počet obcí celkem | Počet plynof. obcí | Plynofikace [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | 121 | 82 | 67,8 |
| Třebíč | 173 | 149 | 86,1 |
| Žďár n. Sázavou | 195 | 130 | 66,7 |
| Pelhřimov | 120 | 21 | 17,5 |
| Havlíčkův Brod | 120 | 81 | 67,5 |
| CELKEM | 729 | 463 | 63,5 |

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2.4.2 Bilance spotřeby zemního plynu, působí na území kraje Vysočina pět větších dodavatelů zemního plynu. Celoregionálního významu dosahují tři z nich.

Jihomoravská plynárenská a.s.

JMP a.s. je z hlediska počtu zákazníků, odběrných  míst, rozsahu sítí, objemu prodeje a tržeb největší regionální plynárenskou společností v České republice.

Společnost k 31.12.2003 provozovala v kraji Vysočina 1 981 km středotlakých plynovodů a 273 km nízkotlakých plynovodů.

tabulka 2.4	Počet a délka přípojek JMP a.s.

|  | Počet přípojek STL | Délka (m) | Počet přípojek NTL | Délka (m) | Délka STL (m) | Délka NTL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | 11 427 | 91 737 | 6 657 | 66 127 | 474 399 | 135 520 |
| Třebíč | 19 070 | 143 744 | 5 475 | 44 319 | 757 533 | 95 425 |
| Žďár n. Sázavou | 17 446 | 140 578 | 2 118 | 21 332 | 720 224 | 41 861 |
| Pelhřimov | 603 | 4 411 | 0 | 0 | 28 979 | 0 |
| Celkem | 48 546 | 380 470 | 14 250 | 131 778 | 1 981 135 | 272 806 |

Celkový počet plynofikovaných obcí k 31.12.2003 v kraji Vysočina dosahuje čísla 360. Rozdělení podle okresů: Jihlava – 81 obcí, Třebíč – 149 obcí, Žďár n. Sázavou 127 obcí a Pelhřimov 3 obce.

Mezi nejdůležitější části plynovodní soustavy patří regulační stanice. Na území kraje se nachází 63 středotlakých regulačních stanic, 188 vysokotlakých a 1 o velmi vysokém tlaku ve správě JMP a.s. Dalších 85 středotlakých a 25 vysokotlakých stanic je v cizím majetku.

Bezpečnost a plynulost provozu

V roce 2002 nedošlo na vysokotlakých plynovodech k žádné poruše, která by měla za následek přerušení dodávek zemního plynu. JMP klade prioritní důraz na stav plynovodů, neboť zabezpečení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek je hlavní činností společnosti.

Protikorozní ochrana

Veškerá ocelová plynovodní síť, jak vysokotlaká (VTL) - dálkovodní, tak místní síť (MS) - středotlaká (STL) a nízkotlaká (NTL) je chráněna proti korozi pasivní protikorozní ochranou - tj. izolací. Celková délka této ocelové sítě představuje cca 1 570 km.  Z této délky je aktivně chráněno 810 km ocelových plynovodů. Katodicky je 100 % chráněna celá VTL plynovodní síť a to celkem 49 ks stanic katodické ochrany.

Veškeré ocelové plynovody v kraji Vysočina nejsou vystaveny jak velmi vysokým, tak ani zvýšeným vlivům bludných proudů, poněvadž se v tomto kraji nenachází zdroje těchto proudů. Výjimku tvoří obec Polná, kde byl v roce 1994 zjištěn zdroj bludných proudů – stejnosměrná trakce el. drezíny, která se nacházela v areálu Pily v obci Polná. V důsledku elektrokoroze od bludných proudů byly v okolních ulicích areálu Pily Polná vyměněny ocelové plynovody MS za polyetylenové a ve vzdálenějších oblastech obce Polná, kde již vlivy bludných proudů měly nižší intenzitu, byly vybudování stanice katodické ochrany pomocí galvanických anod, které kompenzují vlivy bludných proudů na ocelových plynovodech MS v obci Polná. Pro tuto katodickou ochranu ocelových plynovodů bylo vybudováno 5 ks stanice katodické ochrany s galvanickými anodami.

Strategie společnosti

JMP a.s. je připravena svými aktivitami naplňovat všechny nároky a požadavky, které na ni kladou její zákazníci. V budoucnu chce na dosažené výsledky úspěšně navázat. Zásadní důraz bude v příštích obdobích kladen zejména na tradici, spolehlivost a serióznost. Pouze při splnění všech svých strategických  záměrů, které jsou orientovány především na uspokojení potřeb zákazníků a vylepšování technicko – ekonomických podmínek uplatňování  zemního plynu, může  JMP a.s.  obstát v nových podmínkách podnikatelského prostředí v souladu s principy EU.

V roce 2004 se výhledově chystá plynofikace obce Nový Rychnov v okrese Pelhřimov, obce Záborná v okrese Jihlava a v okrese Třebíč obcí Radkovice u Budče, Štěpkov, Kouty, Chlum, Bransouze a Číchov.

Východočeská plynárenská a.s.

Společnost VČP a.s. zásobuje zemním plynem území o rozloze 11 240 km2 na kterém se nachází 1 084 obcí, z nichž bylo k 31.12.2002 plynem zásobováno 653. Svou působností zasahuje na území krajů Královehradeckého, Pardubického, Libereckého a kraje Vysočina. V rámci kraje Vysočina působí VČP na území okresu Havlíčkův Brod.

Na tomto území provozuje VČP 18 090 plynových přípojek o celkové délce 159 356 metrů. Délky plynovodů v okrese Havlíčkův Brod jsou následující:

- nízkotlaké plynovody	103 445 metrů

- středotlaké plynovody	604 657 metrů

- vysokotlaké plynovody	161 641 metrů

Celkový počet regulačních stanic je 70.

Počet plynofikovaných obcí k 31.12.2003 dosahuje čísla 74. O připojení dalších obcí se jedná individuálně.

Bezpečnost a plynulost provozu

V roce 2002 nedošlo na vysokotlakých plynovodech k žádné poruše, která by měla za následek přerušení dodávek zemního plynu.

Protikorozní ochrana

Celá ocelová plynovodní síť, vysokotlaká (VTL), středotlaká (STL) a nízkotlaká (NTL) je chráněna proti korozi pasivní protikorozní ochranou - tj. izolací. V problematických místech je provedena aktivní – katodická ochrana.

Strategie společnosti

Nadále bude pokračovat rozvoj plynofikace východočeského regionu při významné angažovanosti měst a obcí. Reálným předpokladem je připojení cca 5 tisíc nových zákazníků ročně. Významným úkolem je příprava na liberalizované prostředí na trhu se zemním plynem, především pak zavedení individuálního přístupu ke klíčovým zákazníkům. Důležitou podmínkou pro udržení dobrého jména VČP, a.s. je zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek zemního plynu, proto bude společnost věnovat zvýšenou pozornost rekonstrukcím a opravám plynárenských zařízení.

Jihočeská plynárenská a.s.

Společnost JČP a.s. zásobuje zemním plynem území Jihočeského kraje a kraje Vysočina, kde se jedná o území okresu Pelhřimov.

Celkový počet obcí plynofikovaných JČP v kraji Vysočina je 18. Seznam je uveden v příloze 2.

Síť je tvořena z celkem 171 895 km plynovodů, 32 regulačních stanic, a 5 738 ks přípojek.

Bezpečnost a plynulost provozu

Celá síť je dálkově sledována pomocí telemetrie. Výpadky dodávek jsou pouze ojedinělé a většinou způsobeny cizím zásahem nejčastěji v souvislosti s prováděním zemních prací.

Protikorozní ochrana

Plynovody jsou proti korozi chráněny izolací a izolačními nátěry, vysokotlaké linie jsou navíc chráněny aktivní katodovou ochranou. Každým rokem se provádí údržba a inspekce plynovodů, při kterých se veškeré závady odstraňují.

Strategie společnosti

Cílem společnosti je bezproblémová a kvalitní dodávka zemního plynu na celém zásobovaném území. Dále postupné zahušťování sítí výstavbou nových plynovodů a regulačních stanic v obcích, které dosud nejsou plynofikovány a zvyšování počtu odběratelů, kteří mají přístup ke stávajícím sítím. Společnost se bude i nadále podílet na podpoře vybraných společenských aktivit a projektů v oblasti zdravotnictví, charity, školství, ekologie, kultury a sportu.

Transgas, a.s.

Dodavatelem veškerého zemního plynu pro kraj Vysočina je společnost Transgas, a.s. Společnost je provozovatelem českého tranzitního systému a zároveň dodavatelem zemního plynu do České republiky. Tranzitní systém vybudovaný na území České republiky je důležitou součástí přepravního řetězce, kterým je do evropských zemí dopravován  zemní plyn vytěžený v bohatých nalezištích Ruska.

Hlavní činnosti společnosti  jsou:

Tranzitní přeprava zemního plynu pro zahraniční partnery

Nákup a prodej zemního plynu pro potřeby České republiky

Podzemní uskladňování zemního plynu

Nákup zemního plynu

Spotřeba zemního plynu  v České republice je pokryta z více než 99 % dodávkami ze zahraničí. Hlavním zahraničním dodavatelem ZP je v současnosti ruská společnost Gazexport Moskva, dalšími významnými dodavateli jsou norští producenti.

Prodej zemního plynu

Hlavními zákazníky společnosti jsou regionální plynárenské distribuční společnosti. Mezi nimi je i JMP a.s., JČP a.s. a VČP a.s.

#### Pevná paliva

V České republice existuje celkem pět uhelných těžebních společností. Do kraje Vysočina jsou uskutečňovány dodávky od všech těchto společností.

- Severočeské doly a.s. Chomutov	– významným spotřebitelům z průmyslové sféry probíhá 					přímá dodávka hnědého uhlí

- Mostecká uhelná společnost,a.s. 	– dodávka hnědého uhlí přes regionální či republikové dodavatele

- Sokolovská uhelná, a.s.		– hnědé uhlí dodáváno stejným způsobem jako u ostatních 					společností

- koncern KARBON INVEST, a.s. 	– Českomoravské doly, a.s. a OKD, a.s. – dodávka černého uhlí přes 				distributory v regionu

Zdaleka největší spotřebitel uhlí v kraji Vysočina je společnost ŽĎAS, a.s. ve Žďáře nad Sázavou, která hnědé uhlí neodebírá od jednoho výhradního dodavatele. Spotřeba černého uhlí v kraji tvoří zhruba 7% z celkového množství spotřebovaného uhlí a koksu. Je to dáno absencí odběratele z kategorie zdrojů REZZO 1.

Způsob dopravy

Doprava uhlí do kraje je zajišťována převážně po železnici, automobilovou přepravou se uskutečňuje přibližně 25% dodávek.

#### Kapalná paliva

Na území kraje není instalována žádná kapacita na zpracování ropy a prvotní výrobu standardních ropných produktů (pohonných hmot, topných olejů, maziv a dalších produktů). Ani zde není lokalizován žádný významný terminál na pohonné hmoty a topné oleje se skladovací kapacitou větší jak 10 000 t.

Dodávka do kraje

Zásobování kapalnými palivy pro energetické účely je uskutečňováno přes distribuční společnosti z celé republiky. Pro distribuci pohonných hmot slouží jak veřejné čerpací stanice, tak i interní pro potřebu majitele.

Zásobování čerpacích stanic je zajišťováno pomocí automobilových  cisteren  z okolních terminálů Čepro a.s. a z dalších skladů menších společností. Z pohledu obslužnosti motoristické veřejnosti je síť čerpacích stanic dostatečně dimenzovaná, rozdělení je vcelku rovnoměrné vzhledem k osídlenosti kraje. Větší koncentrace je při dálnici D1, která je hlavní tepnou spojení mezi Prahou a Brnem.

## Zhodnocení návaznosti na územní plánování

V době zpracování energetické koncepce probíhá téměř současně zpracování územního plánu VÚC kraje Vysočina. Veřejné projednávání tohoto dokumentu bude probíhat v době od 19.4. do 18.6.2004, zpracovatelem dokumentu je Urbanistické centrum Brno spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno. Energetickou částí se zabývá kapitola 2.6.3  Při tvorbě ÚEK nebyly shledány rozpory s územním plánem VÚC kraje.

Pro alternativní zdroje energie jsou v územním plánu stanoveny územně technické podmínky pro lokalizaci, ne konkrétní umístění, to neodpovídá měřítku ÚP VÚC.

### Zásobování elektrickou energií

Území kraje Vysočina je z hlediska dodávky elektrické energie 100 % zabezpečeno. Problémy se zásobování el. energií jsou převážně v části řešeného území, které jsou provozovány v napěťovém systému 35 kV (sever okresu Havlíčkův Brod). Drobné problémy zaznamenány ve stavebním stavu, přenosové kapacitě a výkonech jednotlivých trafostanic v místních nízkonapěťových sítích. Řeší je ve vlastním zájmu konkrétní dodavatelé elektrické energie.

Cílem je řešit lokality nadmístního významu s nedostatečnou výkonovou kapacitou – týká se zejména nových lokalit průmyslových zón či rozšiřování stávajících areálů velkých firem. Dále je uvažováno s posílením některých hlavních vedení a výstavbou nových vedení, především na hladině 400 a 110 kV. Rovněž je navržena výstavba nových transformoven s ohledem na rozvoj území. Posílení distribučního rozvodu na úrovni nadzemních vedení vn 22 kV a návrh nových distribučních trafostanic je obecně řešeno individuálně, podle potřeby jednotlivých odběratelů.

Navržené trasy nadzemních vedení vvn 400 kV

- severní napojení rozvodny Mírovka na vedení V 413 Řeporyje - Prosenice

- propojení vedení rozvodny Mírovka s rozvodnou Kočín

- posílení propojení do Rakouska – zdvojení stávajícího vedení V 437 Slavětice – Dürnrohr

Nejvýznamnější navržené trasy nadzemních vedení vvn 110 kV

- Slavětice – Moravské Budějovice – Jemnice – Dačice

- Velké Meziříčí – Ostrov nad Oslavou

- Třešť – Telč

- Hosov – Horní Kosov (obchvat Jihlavy)

- Mírovka – plánovaná TR Jihlava západ – plánovaná TR Třešť

- Mírovka – Hlinsko

- rekonstrukce vedení vvn 110 kV Kosov – Řípov (zdvojení)

- rekonstrukce vedení vvn 110 kV Kosov – Telč (zdvojení)

- Humpolec – Pelhřimov v souběhu se stávajícím vedením

- Pelhřimov – Tábor v souběhu se stávajícím vedením vvn 220 kV

Využití alternativních zdrojů z pohledu velkého územního celku bude vždy limitováno, neboť se jedná, ve většině případů o zdroje místního významu využívané v jednotlivých městech, obcích a objektech. Do nadmístního významu lze začlenit umisťování větrných elektráren, které je nutno posoudit z hlediska narušení vzhledu krajiny, a dále plochy pro pěstování rychle rostoucích dřevin, biomasy. Územní plán dále řeší technické podmínky pro umisťování větrných elektráren, malých vodních elektráren, ploch pro rychle rostoucí dřeviny, plochy pro pěstování biomasy, instalaci tepelných čerpadel a solárních systémů.

V přehledu výhledových vodních nádrží se nepočítá s jejich hydroenergetickým využitím nepočítá.

### Zásobování plynem

Stávající systém dodávky zemního plynu do řešeného území kraje Vysočina je vyhovující, a to jak po stránce schopnosti přenosu požadovaného média, tak i po stránce technické. V současnosti jsou již plynofikovány větší zdroje znečištění i větší sídla což má pozitivní vliv na celkovou hygienickou situaci oblasti. V případě dalšího zájmu o plynofikaci bude toto nutno řešit s provozovatelem systému, a to převážně s ohledem na dostupnost zemního plynu - vzdálenost od zdroje, kterým může být VTL plynovod nebo dostatečně kapacitní stávající VTL regulační stanice či kapacitní STL rozvod. Dalším předpokladem pro další plynofikaci je vznik zájmových skupin obcí, které vytvoří dostatečně lukrativní možnosti pro provozovatele k vybudování dalších VTL plynovodů (přípojek).

Cílem ÚP je navrhnout trasy VTL, popř. STL plynovodů pro zásobování obcí (vznik zájmových skupin obcí) s přihlédnutím k ekonomickým hlediskům. Preferovat změny topných médií z hlediska zlepšování kvality ovzduší a to především u obcí v inverzních oblastech a CHKO. ÚP VÚC stanoví charakteristiky obcí, pro které je plynofikace z dlouhodobého hlediska přínosná. V současné době ale lze předpokládat, že další rozvoj plynofikace bude minimální, tudíž se nepředpokládá budování dalších vysokotlakých plynovodů. Případná plynofikace se bude odehrávat v oblasti středotlakých plynovodů napojených na stávající systémy.

Priority regionálního významu

- technologický propoj VTL plynovodu Křižanov a VTL plynovodu Moravec (bez napojení odběratelů)

- zásobování obcí (v ÚP je uveden seznam obcí navržených k plynofikaci)

### Zásobování teplem

Pro požadované odběry je v současnosti systém zásobování vyhovující. Systémy CZT jsou provozovány ve větších obcích a městech, kde zásobují teplem jednak bytovou sféru a občanskou vybavenost, v menší míře pak průmyslový sektor. S ohledem na technický stav budou provedeny rekonstrukce stávajících zařízení se změnou topného média. Velké zdroje byly vesměs plynofikovány. Bez využití zatím zůstává velký zdroj v podobě jaderné elektrárny Dukovany.

Územní plán si klade za cíl zvážit možnost vhodného využití tepelné energie produkované z výroby elektřiny v této elektrárně. Hlavním předpokladem je však přivedení tepla horkovodem do význačného střediska osídlení. Varianty jsou možné pouze dvě: horkovod Dukovany – Třebíč, horkovod Dukovany – Brno. Trasa je navržena jako podzemní.

Hlavní zásadou pro rozvoj rozvodů tepelné energie je využití dodávky ze soustav CZT, které jsou dostupné z hlediska technického i ekonomického. U větších zdrojů posoudit možnost kombinované výroby tepla a elektřiny v kogeneraci. V územích, kde nelze využít plynofikace je nutné preferovat obnovitelné a alternativní zdroje energie.

### Veřejně prospěšné energetické stavby

Územní plán VÚC kraje Vysočina uvádí seznam veřejně prospěšných energetických staveb v kapitole 2.9.  Seznam obsahuje výše zmíněné stavby nadzemních elektrických vedení, stavbu elektrických stanic – rozvoden, dále pak stavby regulačních stanic plynu, vysokotlakých plynovodů (technických propojení), horkovodů z jaderné elektrárny Dukovany. Dále v seznamu figurují stavby produktovodu – posílení jednoho úseku ropovodu, a vybudování sítě dálkových optických kabelů.

Ve variantě A Územního plánu by energetické stavby v kraji vyžadovaly zábor lesního a půdního fondu v rozsahu 47 hektarů, ve variantě B (jiná trasa vedeni vvn Slavětice – Dačice) by to bylo 53 hektarů.

### Plochy a koridory pro průmyslové a komerční zóny

Na využití ploch pro průmysl je zpracován samostatný dokument Krajského úřadu - Průmyslové zóny a průmysl kraje Vysočina; Posouzení stavu, využitelnosti a možného dalšího rozvoje průmyslových zón. Dokument zpracovalo Výzkumné centrum regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně.

Závěry tohoto dokumentu jsou zapracovány v Územním plánu VÚC kraje Vysočina. Nadregionálního významu dosahují následující zóny s rozlohou nad 5 hektarů:

- Žďár nad Sázavou – Jamská (Celkem 22 hektarů, volných 19 ha)

- Humpolec – CTP D1 		(10/4 ha)

- Bystřice nad Pernštejnem		(60/57 ha)

- Pelhřimov – Lhotka 		(30/3 ha)

- Jihlava – D1 Industrial park 	(28/28 ha)

- Velké Meziříčí – Jidášky		(15/4 ha)

- Velké Meziříčí – Třebíčská	(15/2 ha)

- Ždírec nad Doubravou – sever	(27/13 ha)

- Havlíčkův Brod – Baštínov	(10/0 ha)

Dalších 12 popisovaných lokalit je regionálního významu a 18 má charakter lokální. Dále se pořizuje databáze nevyužitých areálů uvolněných při restrukturalizaci armády.

## Bezpečnostní hlediska zásobování energie

### 2.3.1	Úvod

Jevy, které jsou přirozeným projevem planetárního systému Země  i jevy vyvolané činnostmi lidí mají často z pohledu člověka a lidské společnosti škodlivá působení na životy a zdraví lidí, na majetek, životní prostředí,  lidskou společnost i stát. Tyto jevy označujeme pojmem pohroma, při velkém rozsahu pak katastrofa,  a  jejich škodlivá působení pojmem dopad. Dopady jsou celé řetězce jevů, které v daném místě odvisí od velikosti iniciačního jevu a místní zranitelnosti území a objektů a od počtu lidí.

Nadšení, které ve vyspělých zemích panovalo v polovině minulého století, kdy se věřilo, že se blíží doba, kdy lidstvo bude ovládat pohromy (vítr, déšť, zemětřesení aj.), bylo v průběhu času nahrazeno úctou k planetárnímu systému Země. Do jednání lidstva se prosadil  pragmatický přístup založený na hodnocení věrohodných dat  a lidstvo si uvědomilo, že jeho znalosti a schopnosti jsou:

- malé k tomu, aby zabránily vzniku pohrom, které jsou projevem vývoje planetárního systému Země,

- přiměřené k tomu, aby zmírnily dopady pohrom, které jsou projevem vývoje planetárního systému Země,

- dostatečné k tomu, aby zabránily vzniku pohrom, které jsou spojeny s činnostmi člověka a s vývojem lidské společnosti.

Ze současných znalostí a zkušeností vyplývá, že dopadům lze buď zabránit nebo je lze zmírnit. Zabránit jim můžeme jen tím, že zabráníme vzniku pohrom, které je vyvolávají nebo zabráníme jejich původci, např.  zpevněním podloží pod objektem zabráníme ztekucení podloží při zemětřesení, sesuvu svahů, zvýšení hladiny podzemní vody apod.

Lidstvo se pomocí instituce „stát“ může bránit dopadům pohrom pomocí institucionálního řešení, ke kterému lze přistupovat dvěma způsoby:

- reaktivním ( což znamená čekání na výskyt pohromy a věnování hlavní pozornosti odstranění a likvidaci dopadů pohromy,

- pro-aktivním ( což znamená, že se klade důraz na prevenci a na aplikaci zmirňujících opatření, což se částečně provádí také u reaktivního způsobu. Rozdíl je však v tom, že při pro-aktivním způsobu  se používají také aktivní opatření, která průběžně vycházejí ze systematické vědecké a výzkumné činnosti. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na snižování zranitelnosti.

Mezinárodní hodnocení a trendy jednoznačně naznačují posun od odezvy na pohromu (reaktivní přístup) k řízení rizik a k preventivním a zmírňujícím opatřením, přičemž tyto činnosti se vykonávají v rámci komplexního systému řízení rizik a řízení pohrom. Na řízení rizik navazuje vyšší stupeň, který označujeme „řízení bezpečnosti. Nástroje, které se k tomuto účelu v řízení používají se nazývají scénáře.

Vývoj názorů na bezpečnost ukázal, že k zajištění rozvoje a ochrany lidské společnosti již dnes nestačí chránit jen životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí a blaho lidské společnosti, ale že je nutné chránit i tzv. kritickou infrastrukturu. Mezi nejzávažnější prvky kritické infrastruktury patří zásobování energií, a to zvláště elektrickou. Dlouhodobé výpadky elektrické energie, které v posledních letech postihly vyspělé země (např. Dánsko a jižní Švédsko, USA a Kanada, Itálie)  to plně potvrdily.

Energetická koncepce kraje se musí vyrovnat s dopadem  pohromy „výpadek elektrické energie“ na chráněné zájmy státu, určit možné varianty zajištění přežití lidí při zvládání kritické situace a stanovit základní opatření, která je třeba provést, aby během zvládání pohromy bylo zajištěno přežití lidí a základní funkce státu.

### 2.3.2	 Filosofie a přístup k problému

Základní funkcí státu je zajistit trvalý rozvoj lidské společnosti, a to není možné bez zajištění bezpečného prostoru, ve kterém žije lidská společnost. Proto současným nejvyšším cílem významných mezinárodních organizací (např. OSN, OECD, EU), vlád, veřejné správy (správní úřady, regionální a místní úřady) je vytvořit bezpečný prostor pro 21. století. Tento cíl jmenované instituce nemohou zajistit bez participace právnických a fyzických osob a účasti občanů.  Do bezpečného prostoru bezesporu patří bezpečné území, které patří do správy regionálních a místních úřadů.

Postupy prosazované v EU jsou založené na filosofii, že jednou ze základních rolí vlád zemí je zajistit pocit jistoty obyvatel země. Bezpečnostní studie ukazují, že hrozba terorismu, organizovaná kriminalita a přírodní pohromy vzbuzují u Evropanů strach. S cílem najít účinnou obranu zaměřuje EU své úsilí, podobně jako USA na výzkum a ukládá mu úkol najít nástroje pro účinnou obranu.

Bezpečnostní situace ve světě a tím i v území se stále mění, a proto se musí vytvořit nová kultura bezpečnosti. Prosazování kultury bezpečnosti vyžaduje jak cílené řízení, tak širokou účast státních orgánů, právnických  a fyzických osob i občanů.  Vede pochopitelně k přiřazení vyšší priority plánování a řízení bezpečnosti a také k pochopení potřeby bezpečnosti všemi účastníky.

Na základě nejvyšších právních dokumentů České republiky  (zákon č. 1/1993 Sb., zákon č. 110/1998 Sb.) jsou deklarovanými chráněnými zájmy v České republice životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí a bezpečnost. Do majetku bezesporu patří i životy a zdraví domácích zvířat. Zdravá populace je odvislá od pocitu bezpečí a veřejného blaha, a proto jsou tyto aspekty stále více zdůrazňovány a jsou hledány nástroje a prostředky na jejich zajištění.

Poslední vývoj (hlavně události dne 11. září 2001 v USA) ukázal, že pro zajištění bezpečnosti je třeba speciálně ochraňovat jistou část majetku, kterou tvoří část infrastruktury, bez níž nelze zvládnout ani krizové situace a ani větší nouzové situace a kterou nyní označujeme pojmem „kritická infrastruktura“, přičemž kritická infrastruktura jsou fyzické a kybernetické systémy, které jsou nutné pro zajištění minimálního chodu ekonomiky a správy státu (vlády).  To znamená, že dopad každé pohromy musíme sledovat na dále uvedené položky:

- životy a zdraví lidí

- majetek

- životní prostředí

- pocit bezpečí lidí

- kritická infrastruktura

- veřejné blaho

Na základě dokumentů přijatých vládou České republiky do kritické infrastruktury  jsou zařazeny následující položky:

- systém dodávky energií, především elektřiny,

- systém dodávky vody,

- kanalizační systém,

- přepravní síť,

- komunikační a informační systémy,

- bankovní a finanční sektor,

- nouzové služby (policie, hasičská záchranná služba, zdravotnictví),

- základní služby (zásobování potravinami, likvidace odpadu, sociální služby, pohřební služby), průmysl a zemědělství,

- státní správa a  samospráva,

Pro zajištění pocitu bezpečí je třeba:

- určit seznam pohrom, které jsou na území kraje relevantní,

- identifikovat a klasifikovat kategorie možných nouzových situací,

- stanovit odezvu státu na možné nouzové situace,

- stanovit směry obnovy po nouzových situacích kategorie 4 a 5 tak, aby se nastartoval další rozvoj regionu.

### 2.3.3	 Pohroma „výpadek energie“

Z analýz prováděných v rámci jiných prací vyplývá, že největší dopady, které mohou zasáhnout území celého státu, může mít především dlouhodobý výpadek elektrické energie, a to v případě vícenásobného útoku na přenosovou soustavu, na jejímž chodu jsou dnes závislé všechny distribuční soustavy.

Co se týče pohromy „výpadek elektrické energie“, je nutné si uvědomit, že příčinou výpadku elektrické energie je selhání sítě elektrické energie, ke kterému může dojít na základě dále uvedených primárních pohrom:

- technologické havárie (tzv. vnitřní) kritických prvků, vazeb a toků v systému. Je nutno zvážit vady materiálu, stárnutí, nedostatečnou údržbu apod.,

- chyby nebo selhání řídícího systému elektrické sítě,

- lidské chyby.

- přírodní pohromy nebo technologické havárie (tzv. vnější) jiného systému, které mají dopady na celou síť elektrické energie nebo její část,

- teroristický útok, kriminální čin nebo válka.

Síť elektrické energie se skládá z řady prvků, jakými jsou výrobny elektrické energie, kabelové sítě, rozvodny a také kybernetický řídící systém. Síť je proto  zranitelná  jednak  ze strany technických a kybernetických prvků a jednak ze strany obsluhy. Na základě vyhodnocení velikosti rizik  již ve stádiu projektování, výstavby a provozu byla provedena mnohá preventivní opatření. V mnoha případech (např. jaderná zařízení, velké přehrady) byly zváženy i kriminální činy a byla provedena jistá preventivní opatření.

Po 11. září 2001 v USA a 11. březnu 2004 v Madridu je situace ve světě i České republice jiná. Obě akce ukázaly zneužití techniky teroristy a odhalily jejich velké technické schopnosti. Proto je nutné znovu v České republice prověřit odolnost sítě elektrické energie s ohledem na schopnosti teroristů současné i ty možné v blízké budoucnosti  a stanovit existující zranitelnosti, a to u technických a kybernetických prvků  i u  obsluhy.

Na základě analýz některých teroristických útoků (např. 11.9.2001 v USA) je třeba  při zajištění bezpečnosti státu, území či objektu je třeba počítat s tím, že teroristé dnes provádí kombinovaný útok tak, že výsledkem je jedna či několik technologických havárií, selhání komunikačních sítí nouzových služeb či jiná desinformace, které jsou navíc spojené např. s nepříznivým počasím, velkou koncentrací lidí v zasaženém místě apod.

Na základě současných znalostí a zkušeností je více než pravděpodobné, že bude nutno provést technická a organizační preventivní opatření a nebo alespoň zmírňující opatření u existující sítě elektrické energie a zavést nové požadavky do právních předpisů, technických standardů a norem pro nová zařízení.

Protože se jedná o technicky, finančně a odborně nákladné práce, které nesnesou velký odklad, veřejná správa vytvořit potřebné klima  a  podpořit příslušné práce.

Z pohledu ochrany státu a jeho chráněných zájmů je nutné určit  dopad pohromy „výpadek elektrické energie“ na chráněné zájmy státu a určit možné varianty zajištění přežití lidí při zvládání kritické situace.   To znamená, že  je třeba sledovat dopady dlouhodobého výpadku elektrické energie na:

- Životy a zdraví lidí

- Majetek

- Životní prostředí

- Pocit bezpečí lidí

- Kritickou infrastruktura

systém dodávky energií

systém dodávky vody

kanalizační systém

přepravní síť

komunikační a informační systémy

bankovní a finanční sektor

nouzové služby (policie, hasičská záchranná služba, zdravotnictví),

základní služby (zásobování potravinami, likvidace odpadu, sociální služby, pohřební služby), průmysl a zemědělství

státní správa a  samospráva

  - Veřejné blaho

Rizikové inženýrství jako technicko-ekonomická disciplina chápe riziko jako hodnotu ztráty. Riziková analýza, posuzování a zvládání rizika (Risk Assessment) poskytuje racionální základ pro rozhodování s vědomím, že vždy jde o silně subjektivní hodnocení, při kterém se klade důraz na pravděpodobnost, četnost a dokonce explicitní kvantifikaci nejistoty. V praxi se používají metody kvantifikovaného hodnocení rizik QRA (Quantified Risk Assessment) proto, aby dotčený subjekt byl informován o povaze rizika, jemuž je vystaven. Představují vstupy pro rozhodování a zdokonalení bezpečnostních systémů, provozních postupů, údržby, školení zaměstnanců nebo tvorbu havarijních plánů. Nejvhodnější metoda QRA  závisí na typu provozu nebo dopravního systému a účelu, jemuž má QRA sloužit. Ve většině případů je třeba použít několika různých metod.

Riziko je vždy místně specifické, protože záleží jednak na velikosti ohrožení od pohromy v daném místě a jednak na místní zranitelnosti vůči dané pohromě. Na základě podrobných analýz, které byly provedeny pro jaderná zařízení, přehrady, vojenské a jiné kritické objekty je třeba konstatovat, že se jedná o vysoce kvalifikované a nákladné práce, pro jejichž provedení musí být speciální  standardy.

Řízení rizika je odborný nástroj, který se skládá z plánování, organizování, přidělování pracovních úkolů a kontroly zdrojů organizace tak, aby se minimalizovaly možnosti ztrát, škod, zranění nebo úmrtí vyvolaných různými událostmi. Program řízení rizika má za úkol snížit náklady vyplývající z odstranění dopadů, které při výskytu pohromy vyvolají nebo mohou vyvolat existující rizika. Postup je takový, že se zkoumají všechna rizika s cílem snížit největší rizika s co nejmenšími náklady.

Je nutno brát v úvahu, že z hlediska zajištění rozvoje je třeba: prosazovat prevenci, tj. snížení zranitelnosti objektu, a tím i snížení rizik; pravidelné hodnocení rizik a sledování jejich aktuálnosti; prosadit změny specifických úprav určité činnosti; revidovat adekvátnost hodnocení rizik.

Co se týče pohromy „výpadek elektrické energie“ způsobené teroristickým činem  je třeba vybrat vhodnou metodiku QRA (kvantitativní hodnocení rizika) pro jednotlivé části sítě elektrické energie a tu aplikovat postupně na celou síť. Dále je nutné stanovit technická opatření a postupy na snížení zranitelností a tam, kde nejsou k dispozici technická řešení nebo nejsou finanční prostředky na jejich realizaci, provést alespoň opatření organizační.

Na základě současných znalostí a praktik používaných ve vyspělých zemích je nezbytný scénář odezvy (zásahu), která bude provedena v případě výskytu výpadku elektrické energie. K tomuto účelu je nutné mít klasifikaci výpadků energie (tj. kategorie, které zohlední  dobu trvání výpadku a velikost postiženého území) a variantní scénáře odezvy pro jednotlivé kategorie výpadků energie.  Bude nutné plány pro stav nouze v energetice, uložené zákonem 458/2000 Sb. doplnit o zmíněné scénáře. K tomuto účelu bude třeba zpracovat metodiku na tvorbu scénářů  a doplnit příslušný požadavek do zákona.

Co se týče pohromy „výpadek elektrické energie“ způsobené teroristickým činem,  je třeba na základě hodnocení rizik a hodnocení hrozeb (jedná se o hodnocení rizik, ke kterému je připojen další parametr, a to úmysl útočníka) vybrat ty dopady výpadku elektrické energie, které sice mají velmi malou pravděpodobnost výskytu (10-6 a menší), ale jsou velmi nepřijatelné z hlediska základních zájmů státu a ke snížení zranitelnosti, která je jejich příčinou provést technická opatření a tam, kde nejsou k dispozici technická řešení nebo nejsou finanční prostředky na jejich realizaci, provést alespoň opatření organizační.

Z hlediska ochrany lidí je nutno vypracovat instrukce pro lidi, ve kterých budou uvedena  občanská opatření, která obsahují pokyny jak se lidé mají chovat před, při a po výpadku elektrické energie, a to s ohledem na přežití a s ohledem na ochranu majetku, životního prostředí a kritické infrastruktury.

Na základě současných znalostí a praktik používaných ve vyspělých zemích je nezbytný scénář odezvy (zásahu), která bude provedena v případě výskytu výpadku elektrické energie. K tomuto účelu je nutné mít definici kategorie „nadprojektový výpadek energie (tj. kategorie, které zohlední dobu trvání výpadku a velikost postiženého území) a variantní scénář odezvy pro tuto kategorii.  Bude nutné  plány pro stav nouze v energetice, uložené zákonem č. 458/2000 Sb. doplnit o  tzv. dobrou praxi, která bude používána pro vyhledání nadprojektových výpadků elektrické energie a pro sestavení scénářů odezvy. K tomuto účelu bude třeba zpracovat filosofii, metodiku  na vyhledání nadprojektových výpadků elektrické energie, jejich scénářů a sestavení scénářů odezvy  a doplnit příslušný požadavek do zákona.

### 2.3.4	 Zvládnutí  pohromy „výpadek energie“

Orgány, které odpovídají za provoz sítě elektrické energie jsou odpovědné za vyřešení technického problému v předem určených mantinelech, které zajistí ochranu základních zájmů státu, a především přežití lidí a nouzový chod kritické infrastruktury. K tomuto cíli je třeba, aby byly zpracovány scénáře pohromy „výpadek elektrické energie“ v závislosti na kategorii „výpadku elektrické energie“ (která je mírou velikosti výpadku – viz výše) a k tomu možné variantní scénáře odezvy na pohromu. Tyto variantní scénáře musí odrážet různé místní podmínky a zohlednit možné domino efekty, které mohou nastat s jistou pravděpodobností.

Úkolem orgánů státu, tj. státní správy a regionálních samospráv je zajistit přežití lidí a funkčnost kritické infrastruktury.

Sledujeme-li  dopad pohromy „výpadek elektrické energie“ na chráněné zájmy státu a naším cílem je určit možné varianty zajištění přežití lidí při zvládání kritické situace, tak základním cílem je zabránit:

- vzniku paniky mezi lidmi a s ní spojeným zbytečným ztrátám na lidských životech a zbytečným poškozením zdraví lidí,

- vzniku technologických havárií,

- vzniku sekundárních dopadů jako jsou požáry, zamoření životního prostředí chemickými a toxickými látkami apod., a tím zbytečným škodám na majetku a životním prostředí,

- kolapsu budov s velkým počtem lidí,

a  to tím, že:

- jsou připraveny organizační plány, technické síly a prostředky na pomoc lidem v ohrožených místech a na likvidaci škod, které dopad výpadku elektrické energie  způsobí,

- pracovníci technologických objektů i občané znají zásady, jak ochránit sebe a své blízké při dopadu  výpadku elektrické energie a pokyny  místních úřadů pro případ dopadu  výpadku elektrické energie (tj. příslušný obsah nouzových plánů pro případ dopadu  výpadku elektrické energie).

Na základě analýz a zkušeností připadají v úvahu následující postupy:

- zajištění přežití lidí v jejich domovech,

- evakuace lidí do center, kde budou schopni přežít,

- kombinovaná varianta, tj. část populace v domovech a část evakuovat (např. nemocnice, školy, školky apod.),

- zajištění přežití jen vybrané části populace (ženy s dětmi a pracující).

Je třeba sestavit plány kontinuity jednotlivých položek kritické infrastruktury v území a  v nich zohlednit i pohromu „výpadek elektrické energie“. Podle nich bude třeba postupovat, jestliže zmíněná pohroma nastane.

Plány kontinuity jsou ve světě běžně používané, v ČR je třeba pro ně vytvořit filosofii i zázemí, a to i legislativní. Protože kontinuita provozu, procesu (tj. i rozvoje území, organizace apod.) je především založená na předvídání, prevenci a na aplikaci zmírňujících opatření předem, nelze ji zajistit podle současných krizových a souvisejících  zákonů. Lze ji  zavést v rámci řízení bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury.

JE LOGICKÉ, ŽE PROBLÉMY MUSÍ BÝT ŘEŠENY SPOLUPRACÍ PODNIKŮ VŠEHO DRUHU S ORGÁNY STÁTNÍ I REGIONÁLNÍ SPRÁVY. Tyto přístupy jsou dnes běžné ve vyspělých zemích i v Evropské unii. Úkoly mají i jednotliví občané.  Proto jsou uloženy úkoly energetice i samosprávě.

Pro řízení bezpečnosti z hlediska spolehlivé dodávky energie je třeba plnit následující  střednědobé úkoly:

Energetika

- Analýza a hodnocení zranitelností systémů elektrické energie. V rámci  tohoto úkolu je třeba provést  výběr vhodné transparentní metodiky, ověřit ji a poté aplikovat.

- Analýza  a hodnocení dopadů výpadků  (nebo selhání dodávek) elektrické energie na životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, blaho lidí, další kritickou infrastrukturu. V rámci tohoto úkolu je třeba provést podle charakteru klasifikaci výpadků systémů dodávek elektrické energie dle doby trvání výpadků (selhání). Poté je třeba expertním způsobem vyhodnotit dopady na jednotlivé základní zájmy, tj. na životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, blaho lidí, další kritickou infrastrukturu.

- Provést rešerši odborné literatury s cílem zjistit účinná opatření proti kaskádovému šíření výpadku elektrické energie a vhodné postupy odezvy.

- Analýza a hodnocení výpadků elektrické energie:

- expertním způsobem udělat kategorie výpadků elektrické energie (doporučují se kategorie 0 – 5 s tím, že 5 odpovídá nejhorší situaci),

- na základě expertních odhadů nebo simulací vytvořit možné scénáře pohromy (scénáře dopadů výpadků elektrické energie v území) podle kategorií,

- zpracovat scénáře odezvy na možné scénáře výpadků elektrické energie kategorií 4 a 5 a určit možné scénáře odezvy,

- pro praxi zpracovat optimální scénář odezvy a popř. jednoduchý scénář odezvy, který se začne aplikovat okamžitě po vzniku výpadku elektrické energie kategorie 4 a 5,

- predikce: odhad četnostního grafu výpadků   elektrické energie v území; výpočet pravděpodobnostní křivky a určení kategorie největšího očekávaného výpadku elektrické energie (hladina věrohodnosti 0.05, pro časové intervaly 1 rok, 5 let, 10 let…50, let), stanovení mezní hodnoty vůči které se budou dělat praktická opatření.

- Na základě výsledků analýzy a hodnocení dopadů  stanovit:

  - žádoucí cíle z pohledu ochrany systému kritické infrastruktury v systému elektrické energie a udělat seznam priorit,

  - činnosti a opatření k dosažení žádoucích cílů (formulace zadání příslušného projektu),

  - indikátory bezpečnosti systémů elektrické energie (jsou mírou bezpečnosti jednotlivých sledovaných systémů elektrické energie) a určit jejich žádoucí hodnoty pro r. 2015,

  - indikátory  trendů bezpečnosti u systémů elektrické energie (jsou mírou bezpečnosti v čase s ohledem na žádoucí cíle). Tyto indikátory ukazují, zda opatřeními aplikovanými v čase dochází k žádoucí tendenci na úseku bezpečnosti. Jestliže tomu tak není, je třeba mít připravena nápravná opatření předem a aplikovat je, co nejdříve.

- Zpracování osnovy plánu pro zajištění spojitého provozu kritické infrastruktury v systému elektrické energie, tj. pro elektrárny, sítě a objekty  a návrh příslušných legislativních předpisů.

Pro strategické řízení  (cca léta 2008 – 15) je třeba z hlediska ochrany kritické infrastruktury v systému elektrické energie  zajistit následující cíle:

  - Zpracování plánu pro zajištění spojitého provozu kritické infrastruktury v systému elektrické energie, tj. pro elektrárny, sítě a objekty.

  - Provozovat monitoringy stavu kritické infrastruktury identifikované výše a při hodnocení se zvláště soustředit na posouzení trendů, tj. posuzování míry tendence k větší či menší bezpečnosti.

  - V případě, že indikátor bezpečnosti některého ze systémů kritické infrastruktury v systému elektrické energie nebo indikátor  trendů bezpečnosti některého ze systémů kritické infrastruktury v systému elektrické energie nebude splňovat očekávaní, navrhnout vhodná korekční opatření a tato opatření prosadit do praxe.

  - Sledovat vývoj poznání na úseku ochrany kritické infrastruktury v systému elektrické energie  a aplikovat je do české praxe.

Krajský úřad

    - Analýza a hodnocení dopadů výpadků (nebo selhání dodávek) elektrické energie na životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, blaho lidí, další kritickou infrastrukturu. V rámci tohoto úkolu je třeba provést podle charakteru klasifikaci výpadků systémů dodávek elektrické energie dle doby trvání výpadků (selhání). Poté je třeba expertním způsobem vyhodnotit dopady na jednotlivé základní zájmy, tj. na životy a zdraví lidí, majetek, životní prostředí, blaho lidí, další kritickou infrastrukturu.

    - Vytvoření modelu spolupráce s provozovatelem systému elektrické energie pro zajištění ochrany kritické infrastruktury (pravidla pro předávání, sdílení a ochranu informací).

    - Zajištění výzkumných projektů pro potřebné know-how v oblasti ochrany kritické infrastruktury v systému elektrické energie.

    - Usměrnění chování občanů při výpadcích energie zpracováním instrukcí, jak se občané mají chovat při dlouhodobém výpadku energie v závislosti na místních podmínkách.

    - Vzájemná spolupráce správních úřadů a provozovatelů systémů elektrické energie při zvládání dlouhodobých výpadků elektrické energie.

Občané

- Při velkém výpadku elektrické energie se řídit  instrukcemi správních úřadů.

- Šetřit elektrickou energii dle instrukcí.

# Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie

## Definice pojmu – Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie se soustavně obnovují a podle lidských měřítek jsou neomezeně k dispozici.

Definice OZE v legislativě ČR

Využívání OZE jsou v současnosti upraveny ve dvou obecnějších zákonech – v zákoně č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a v zákoně č. 406/2000 Sb. (o hospodaření s energií) – a řadě podzákonných norem (vyhlášky, cenová rozhodnutí, usnesení vlády).

Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon upravuje podmínky následovně:

Obnovitelné zdroje energie jsou v energetickém zákoně definovány jednak věcně v § 2, odst. k, písm. 12 jako „ …zdroje, jejichž energetický potenciál se trvale a samovolně obnovuje přírodními procesy“ a jednak taxativně pro výrobu elektřiny v § 13 pro účely zákona jako:

vodní energie do výkonu výroby elektřiny 10 MWe

sluneční energie

větrná energie

biomasa v zařízeních do 5 MWe

bioplyn

palivové články

geotermální energie

OZE pro výrobu tepelné energie:

sluneční energie

geotermální energie

biomasa v zařízeních do 20 MWt

bioplyn

palivové články

## Postavení obnovitelných zdrojů v Územní energetické koncepci

K optimálnímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Kraji Vysočina jsou zapotřebí informace o teoretickém potenciálu. V současné době však chybí i jakákoliv statistika, či souhrnná data o provozovaných zařízeních nebo instalovaných výkonech. Některé údaje uvádí ERÚ v seznamech provozoven s licencí na výrobu elektřiny, tepla, případně na jejich rozvod (jde zejména o CZT, MVE, VE). Tato evidence však nevystihuje všechny zdroje a některé kategorie nevystihuje vůbec (solární zařízení, malé větrné elektrárny, apod.). Tepelné zdroje jsou pak částečně vystiženy v REZZO 1 a REZZO 2.

Stanovení potenciálu OZE, přesněji stanovení energetického zisku přírodních zdrojů, může ukázat i na další spojitosti a přínosy tohoto odvětví.

Využití OZE postihuje zejména tato specifika:

obnovitelné zdroje jsou základem „Trvale udržitelného rozvoje“ (TUR), jsou schopny zastavit stále vzrůstající únik  skleníkových plynů do atmosféry

v současné době se na celém světě každý den uvolňuje v důsledku spalování stejné množství CO2, jaké se dříve navázalo za 3000 let

obnovitelné zdroje jsou sociální, vytvářejí totiž pětkrát více pracovních míst než běžné nosiče energie, které jsou navíc rozloženy nerovnoměrně - v ČR se předpokládá, že při zvýšení OZE na 3,5 % (dnes necelá 2 %) na spotřebě energie se vytvoří 5 – 10 tisíc nových pracovních míst a ušetří přes 4 milióny tun CO2, OZE vytvářejí nová pracovní místa a další možnosti pro živnostníky a průmysl (např. v Rakousku trh se slunečními kolektory vytvořil již 3 000 nových pracovní míst, v EU solární problematika 30 000 míst a celkově OZE 500 000 míst)

obnovitelné zdroje šetří přírodní zdroje a dokáží snížit závislost na těchto zdrojích, zejména fosilních. Trh s obnovitelnou energií má značný budoucí potenciál. Pro více než dva miliony lidí na celém světě dnes nejsou zajištěny dostatečné dodávky energie, a trpí tedy „hladem“ po energii - EU předpokládá ve své Bílé knize obnovitelných zdrojů energie, že v roce 2010 bude roční objem vývozu těchto zdrojů činit 17 miliard euro

uplatnění obnovitelných zdrojů energie, které jsou nerovnoměrně rozloženy, se může stát pilířem aktivní mírové strategie tohoto staletí

V samotném regionu to pak znamená:

dosažení výrazné úspory emisí znečišťujících látek ovzduší, výrazné zkvalitnění ovzduší v regionu (znečištění ovzduší nezná hranice)

zvýšení komfortu bydlení občanů a zvýšení atraktivnosti obcí pro bydlení

vytvoření nových pracovních míst v obcích

vznik nových příležitostí pro podnikání

ekonomická stabilizace obcí

nové trendy pro místní zemědělství

maximální využití místních zdrojů

zlepšení vzhledu obcí

Specifikovaný energetický potenciál vytvoří nástroj, který bude podkladem pro cílené zavádění OZE. Zároveň stanoví možnosti energetické nezávislosti regionu Vysočina, nebo jeho konkrétních lokalit a regionů.

Proto je nezbytné, aby byl kvantifikován potenciál a cílový podíl energie z OZE na celkové produkci energie. Bez stanovení těchto priorit a cílů není možno formulovat politiku využívání obnovitelných zdrojů a následně zhodnotit její úspěšnost a míru jejího přispění k dosažení environmentálních a rozvojových cílů. Prvotním cílem je shrnout současný stav ve využívání OZE a kvantifikovat využitelnost obnovitelných zdrojů energie v regionu Vysočiny.

## Současný stav ve využití OZE

### Současný stav využití OZE v ČR

Podíl OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů se v ČR v současné době pohybuje mezi 1,5 – 2 %. Podíl výroby elektrické energie z OZE na hrubé spotřebě elektrické energie je cca. 4,2 % vč. velkých vodních elektráren.

Evropská Směrnice 2001/77/EC požaduje, aby podíl elektřiny z OZE byl v roce 2010 v průměru 21 %. K naplnění tohoto cíle se od České republiky požaduje dosažení 8 %. I když se jedná o ambiciózní cíl, uvedená hodnota je dosažitelná.

graf 3.1	Podíl OZE na hrubé spotřebě primárních energetických zdrojů v Evropě

graf 3.2	Skladba spotřeby primárních energetických zdrojů v ČR

graf 3.3	Skladba primární spotřeby OZE v ČR roce 2000

### Potenciál využití OZE v ČR

Potenciál využití OZE v České republice shrnuje tabulka níže, která byla stanovena v rámci přípravy Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů.

tabulka 3.1	Dostupný a ekonomický potenciál OZE v ČR

|  | Dostupný potenciál* | Ekonomický potenciál** |
| --- | --- | --- |
|  | Výroba energie | Podíl na primár. zdrojích | Výroba energie | Podíl na primár. zdrojích |
|  | TJ/rok | % | TJ/rok | % |
| Solární kolektory | 11 500 | 0,62 | 140 | 0,01 |
| Fotovoltaika | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Biomasa | 83 700 | 4,50 | 50 960 | 2,91 |
| Odpady | 3 700 | 0,20 | 1 520 | 0,09 |
| Vítr | 4 000 | 0,21 | 100 | 0,01 |
| Velké vodní elektrárny | 5 700 | 0,31 | 5 700 | 0,34 |
| Malé vodní elektrárny | 4 100 | 0,22 | 2 930 | 0,18 |
| Tepelná čerpadla | 8 800 | 0,47 | 2 540 | 0,15 |
| C e l k e m | 121 600 | 6,53 | 63 890 | 3,69 |

*     dostupný potenciál  - udává  maximální možnou hranici využití daného zdroje za současných podmínek

* *  ekonomický potenciál - je ta část dostupného potenciálu, kterou je možno za současných podmínek    ekonomicky využít

Kde dostupný a ekonomický potenciál je:

Technický potenciál – Je určen přítomností zdroje a jeho technickými podmínkami jeho přeměny na využitelnou elektrickou energii. Stanovení technického potenciálu nemá praktický význam a bývá obvykle mezistupněm pro stanovení využitelného potenciálu.

Využitelný potenciál – Využitelný potenciál je technický potenciál zdroje, který je možno využít v současnosti dostupnými technickými prostředky a je limitován pouze administrativními, legislativními, ekologickými nebo jinými omezeními. Tato omezení jsou obvykle jasně definována.

Dostupný potenciál – Dostupný potenciál se v některých případech rovná využitelnému potenciálu. Většinou je však limitován dalšími faktory např. využíváním zdroje pro jiné než energetické účely (omezení možnosti pěstování energetických rostlin na zemědělské půdě, která je využívána pro potravinářskou produkci. apod.). Udává obvykle maximální možnou hranici využití daného zdroje za současných podmínek. U tohoto potenciálu nejsou posuzována ekonomická omezení.

Ekonomický potenciál – Ekonomický potenciál je ta část dostupného potenciálu, kterou je možno za současných podmínek, ovlivňující ekonomické parametry zařízení pro využívání obnovitelných zdrojů energie (ekonomické, fiskální a legislativní podmínky, energetická politika státu, investiční a provozní náklady, dostupnost kapitálu, úrokové sazby apod.) ekonomicky využít. Ekonomický potenciál není definován jako fixní hodnota, závisí na ekonomických a dalších faktorech a na zvolených kritérií.

V rámci stanovení potenciálu OZE byl v tomto dokumentu určen a analyzován tzv. dostupný potenciál, jehož charakteristika je uvedena výše.

Celosvětový trend ve využívání OZE charakterizuje graf, který vychází z výpočtů společnosti Shell.

tabulka 3.2	Scénář Shell – vývoj spotřeby prvotních energetických zdrojů

## Energie slunečního záření

Slunečními paprsky dopadá na zemský povrch ročně mnohonásobně více energie, než spotřebujeme. Celková doba slunečního svitu v našich zeměpisných šířkách je 1 400 až 1 700 hodin za rok. Na plochu 1 m2 dopadne za rok průměrně 1 100 kWh energie (800 až 1200 kWh/rok).

Pro využití solární energie jsou rozhodující údaje o intenzitě slunečního záření v daném místě. Z rozboru klimatických podmínek v ČR vyplývá, že i na území České republiky lze využít energii slunečního záření.

Množství celkového slunečního záření dopadajícího za jednotku času na jednotku plochy horizontálního zemského povrchu se nazývá globální sluneční záření a je dáno algebraickým součtem intenzity přímého a intenzity difúzního slunečního záření na horizontálním zemském povrchu.

tabulka 3.3	Specifické výkony zářivé energie a podíl difúzního záření při různých povětrnostních 	podmínkách v ČR

|  | Záření (W/m2) | Difusní podíl (%) |
| --- | --- | --- |
| Modré nebe | 800 – 1 000 | 10 |
| Zamlžené nebe | 600 – 900 | až 50 |
| Mlhavý podzimní den | 100 – 300 | 100 |
| Zamračený zimní den | 50 | 100 |
| Celoroční průměr | 600 | 50 až 60 |

tabulka 3.4	Typická denní nabídka záření na jižně orientované kolektory

|  | Sluneční záření, jasno | oblačno |
| --- | --- | --- |
| Léto | 7 – 8 kWh/m2 | 2 kWh/m2 |
| Předjaří/podzim | 5 kWh/m2 | 1,2 kWh/m2 |
| Zima | 3 kWh/m2 | 0,3 kWh/m2 |

obrázek 3.1	Mapa ČR – Intenzita využitelného solárního zařízení [W/m2]

Následující graf udává celkové množství energie dopadající za průměrný den na plochu orientovanou k jihu v podmínkách ČR (50°s.š., součinitel znečištění atmosféry Z=3).

graf 3.4	Celkové množství dopadající energie

### Technologie pro využití solární energie

Solární energie je využívána v:

Pasivní systémy 	- přeměna solárního záření zachyceného konstrukcí budovy na teplo

Aktivní systémy - výroba tepla solárními kolektory

    - ploché a trubicové kapalinové kolektory

    - teplovzdušné kolektory

- výroba elektrické energie

    - fotovoltaická přeměna

    - solárně – termická přeměna

Pasivní způsob je velice závislí na architektonickém řešení objektu a jeho orientaci, běžně se jedná o velká okna orientovaná jižním směrem, prosklené fasády, zimní zahrady a zasklené lodžie.

Pasivní solární systémy využívají prosklených architektonických prvků k zachycení slunečního záření, které se po dopadu transformuje na teplo. Zachycené teplo obvykle ohřívá vzduch, který se dále rozvádí k místu spotřeby aktivními prvky (vzduchotechnikou). Jednoduché systémy se obejdou bez aktivního rozvodu tepla. Jedná se o velmi efektivní a architektonicky zajímavý způsob využití slunečního záření. Nejlepší výsledky však dosahuje pouze u dřevostaveb (v některých případech i u masivních staveb), které je možné tvarově a tepelně-technicky navrhnout a optimalizovat pro maximální využití solárního záření. Navýšení nákladů pro využití solárního záření obvykle dosahuje kolem 10 – 30 % investičních nákladů na výstavbu budovy při snížení spotřeby tepla na vytápění o 20 – 30 %. U rekonstrukcí budov s doplňkovými prvky solární architektury může být jejich přínos sporný s pohledu ekonomického. Kvalitní tepelné izolace při rekonstrukci obvykle uspoří víc energie. Z výše popsaného je zřejmé, že se vždy jedná o individuální přínosy, které v podstatě nelze při prognóze vyčíslit.

Aktivní solární systémy využívají pro zachycení slunečního záření solární kolektory. Hlavní součástí kolektoru je absorbér, který zachycuje sluneční záření. Absorbér se při provozu zahřívá a jím zachycené teplo je odváděno teplonosným médiem (voda, vzduch) k místu akumulace, nebo spotřeby.

Nejvíce rozšířená je přeměna slunečního záření na teplo v solárních systémech s kapalinovými kolektory.

Celý solární systém se skládá z několika částí, z nich nejdůležitější jsou právě sluneční kolektory. Ty mohou být různé konstrukce a provedení. Nejzákladnější rozdělení je na ploché kolektory a kolektory vakuové, dle ohřívaného média na kapalinové nebo vzduchové.

Vakuové jsou technicky dokonalejší, protože mají velice minimální tepelné ztráty a dosahují vysoké účinnosti. Jsou velmi vhodné pro celoroční užití a do systémů určených k přitápění objektu. Jsou však výrobně náročnější, což se odráží i v jejich ceně.

Nejčastěji používaným typem kolektoru je kapalinový plochý kolektor. Nejdůležitější součástí kolektorů je plochá deska nazývaná absorbér, na kterém je nanesena speciální tenká selektivní vrstva. Tato vrstva má obvykle jemně matný tmavý povrch, ten minimálně odráží a maximálně zachycuje (absorbuje) sluneční záření a přeměňuje ho na teplo. Teplo je dále předáváno teplonosné kapalině, která kolektorem protéká. Za absorbérem je kvalitní izolace z minerální vlny a vše je uloženo v rámů, či speciální vaně, zakryté tvrzeným sklem s vysokou světlopropustností. Jednotlivé kolektory je možno zapojovat do různých sestav, dle požadovaného výkonu. Solární okruh je dále tvořen čerpadlem, potrubím s kvalitní izolací a armaturami, expanzní nádobou, pojistným a odvzdušovacím ventilem, regulačním zařízením, teplonosnou kapalinou, nejčastěji nemrznoucí a akumulačním zásobníkem.

Výše popsaný solární kolektor se orientuje na jihovýchod až jihozápad (±15°), pro celoroční užití je nevhodnější sklon 45° k vodorovnému povrchu. Podmínky umístnění a orientace jsou důležitým hlediskem pro správnou funkci solárního systému. Solární systém má životnost cca 25 až 30 let, přičemž ročně lze ušetřit kolem 55 až 80% energie k přípravě teplé užitkové vody a cca 35 až 50% na vytápění. Systém vyrobí cca. 350 – 550 kWh/m2 za rok. Nejefektivněji se chovají systémy s kombinovaným užitím vzniklé tepelné energie – TUV, přitápění, ohřev bazénu.

Základní systémy využití fototermálních systémů:

ohřev teplé užitkové vody v rodinných a bytových domech (případně přitápění) – nejvhodnější a snadno realizovatelné řešení využití solární energie.

ohřev bazénové vody (případně v kombinaci s ohřevem TUV) – pro veřejná koupaliště, lze využít velkoplošné systémy

ohřev TUV v terciálním sektoru – zejména vhodné tam, kde je stálá nebo zvýšená poptávka po TUV v letním období, kdy jsou energetické zisky ze slunečního záření nejvyšší. To může být např. v rekreačních a ubytovacích zařízení, penzionech, autokempech, v objektech sociálního zázemí – domovy důchodců, apod.

Prozatím se nepředpokládá o samostatném vytápění pomocí aktivních solárních systémů. V současnosti je vhodné použití solárních systémů v kombinaci se stávajícím elektrickým ohřevem TUV, dodávkou tepla z CZT nebo s moderními kotli s vysokou účinností a automatickým provozem (i kotli na spalování dřeva, dřevěných pelet nebo briket) eventuelně s tepelným čerpadlem.

Výroba elektrické energie přeměnou energie solární je druhou možností využití energie Slunce. K této přeměně se používají tzv. fotovoltaické články. Jednotlivé články jsou spojeny do panelů, které je možno dále vzájemně propojovat dle požadavku na výkon zařízení. Fotovoltaický článek pracuje s účinností kolem 15 %.

PV panel musí být konstruován tak, aby byl dostatečně odolný povětrnostním podmínkám. Instaluje se zpravidla na jižní střechy a fasády budov, ale velmi často se s ním můžeme setkat na různých technických stavbách (protihlukové bariéry, apod.). Se stejnými solárními články je možné realizovat aplikace s výkonem od mW až po MW. Fotovoltaické systémy je možné provozovat kdekoliv na Zemi bez negativního dopadu na životní prostředí. Pro využití el. energie ze solárních panelů je potřeba připojit k panelu další technické prvky – např. akumulátor, regulátor, měnič, měřící přístroje aj.

Příklad komerční využití je na odlehlých místech s malou spotřebou elektřiny (například orientační osvětlení), kde fotovoltaika může být levnější než výstavba dlouhé přípojky. Jiným příkladem je využití fotovoltaiky na odlehlých neelektrifikovaných místech pro řídící a signalizační zařízení (například dálková signalizace stavu redukční plynárenské stanice).

Větší rozvoj PV aplikací u nás brání poměrně vysoká pořizovací cena, za které pak vychází i cena produkované energie, která však nemůže konkurovat stávajícím cenám el. energie. Výrobní technologie a světový trh ve fotovoltaice se však rozvijí velice rychlým tempem a ceny PV panelů za několik let řádově klesly. To může znamenat stále větší míru využitelnosti i v našich podmínkách.

### Hodnocení současného využití

Vzhledem k decentralizovanému charakteru solárních zařízení a dostupnosti dat o těchto zařízeních je pro hodnocení současného využití solární energie na Vysočině možno využít pouze odborných odhadů zpřesněných různými dalšími, více či méně přesnými, doplňujícími zdroji dat. Pro odhad současného využití sluneční energie (počty zařízení, počty kolektorů či kolektorová plocha) lze využít dotazníkového sběru dat, případně znalosti místních podmínek v daném regionu či lokalitě. Pro odhad výroby energie v průměrných solárních zařízeních v podmínkách ČR lze jako vodítko vzít údaj cca 350 – 520 kWh/m2 kolektorové plochy za rok (při použití plochých kolektorů, sklon 45° a JV – JZ orientaci). Tyto údaje je možno využít k odhadu, pokud jsou k dispozici pouze orientační údaje o počtu instalací (data ze SLDB, data od dodavatelů, databáze podpořených akcí ze SFŽP, aj.).

Solární termické systémy

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem o neexistenci přesných statistických dat, bylo při stanovení současného využití vycházeno z – Atlasu OZE, informace od dodavatelů, databáze podpořených akcí SFŽP. Je nutno upozornit, že na základě odborných odhadů dodavatelů je reálně instalované množství solárních systémů cca. 1,5 až 2krát vyšší, ovšem k nedostatečným informacím nelze tyto instalace lokalizovat ani přesně stanovit jejich energetické zisky.

Na základě analýzy dostupných dat bylo na území kraje identifikováno cca. 112 solárních termických systémů s celkovou odhadovanou kolektorovou plochou 896 m2. Celkový odhadovaný přínos je 1 290 GJ/rok. Převážná část takto vyrobené energie je využita pro přípravu teplé užitkové vody.

Solární fotovoltaické systémy

Solární PV systémy jsou v současnosti používány pouze v malé míře pro energeticky nepříliš náročné aplikace izolované od veřejné sítě – např. v rekreačních chatách bez elektrické přípojky, mobilních zařízeních (karavany, měřící stanice), pro napájení dopravního značení, telekomunikačních zařízení nebo např. parkovacích automatů. Vzhledem k charakteru těchto aplikací nebylo možno jejich přínos v kraji Vysočina odhadnout.

Další poměrně rozšířenou skupinou aplikací jsou instalace PV systémů sloužící pro studijní a demonstrační účely, které byly realizovány díky podpoře SFŽP v rámci programu „Slunce do škol“. V kraji Vysočina bylo v rámci programu SFŽP nainstalováno celkem 93 demonstračních PV systémů ve školách o celkovém instalovaném výkonu cca 23 kW. Výroba elektrické energie v těchto zařízeních je cca. 26 MWh/rok.

Program „Slunce do škol“ umožňoval pořízení i termických systémů, ty byly zahrnuty do analýzy v předchozím odstavci (Solární termické systémy).

graf 3.5	Počet PV systémů v rámci programu „Slunce do škol“ na Vysočině (k 5/2004)

### Potenciál využití sluneční energie

Dostupný potenciál v regionu bude v budoucnu tvořen z převážné většiny solárním teplem pro ohřev TUV v obytných budovách (případně v kombinaci s ohřevem bazénu) a teplem na přitápění, zejména u novostaveb tvořených nízkoenergetickými budovami. Na základě vstupních dat bylo možné posoudit pouze potenciál pro solární ohřev TUV.

Jako základní zdroj dat pro orientační odhad dostupného potenciálu sluneční energie bylo využito informací ČSÚ (výsledky SLDB 2001) o struktuře bytů, domů a obyvatelstva v jednotlivých obcích. Pro hodnocení potenciálu bylo rovněž zvoleno nejrozšířenější technologické řešení, a to bivalentní solární zařízení s plochými kolektory pro ohřev TUV.

Kromě použité technologie (typ solárního zařízení a kolektoru) jsou zisky ze solárního zařízení a jejich přeměna na využitelnou energii (ohřev TUV a přitápění) závislé rovněž na jejich umístění a orientaci, způsobu provozu, ročním využití a místních klimatických podmínkách. Protože solární zařízení jsou, až na výjimky, součástí budov, je jejich rozšíření limitováno možnostmi jejich umístění na budovách resp. na střešních konstrukcích budov. Možné je umístění i mimo objekty, ale tato možnost nebude tak významná. Podobně tak i množství fasádních kolektorů, i když tyto technologie se dostávají do popředí zájmů u světových výrobců kolektorů. Pro umístění kolektorů na střešních konstrukcích existuje mnoho omezení např. orientace a sklon střechy, druh střešní konstrukce nebo druh a umístění budovy (nelze umísťovat kolektory na památkově chráněných a historických budovách).

Pokud bude jako dominantní způsob využití solárních zařízení uvažován ohřev TUV či předehřev TUV a nebude využívána dlouhodobější akumulace, je jejich rozšíření rovněž limitováno omezenou poptávkou po TUV v letních měsících, kdy je dosahováno největších zisků ze slunečního zařízení. Všechny výše zmíněné parametry činí výpočet dostupného potenciálu značně problematickým.

Základní vstupní veličinou pro odhad dostupného potenciálu byl počet rodinných a bytových domů. Od celkového počtu objektů byly odečteny objekty klasifikované jako nevhodné pro umístění solárního systému. Získaný počet vhodných objektů rozdělených na rodinné domy (RD) a bytové domy (BB) byl dále upraven korekčním koeficientem, který zohledňuje skutečné možnosti nasazení solárních systémů u objektů a byl stanoven na základě odborných konzultací a odborné literatury.

Korekční koeficienty pro stanovení dostupného potenciálu byly stanoveny v následující výši:

rodinné domy 			20 % ze všech trvale obydlených objektů

bytové domy			15 % z trvale obydlených objektů

Byl stanoven typický solární systém pro RD a BD.

pro RD – systém pro přípravu TUV, 6 m2 kolektoru, zisk cca. 400 kWh/m2.rok, zisk celého solárního systému je tedy 2400 kWh/rok

pro BD vztaženo na 1 bytovou jednotku (BJ) – 4 m2 kolektoru, zisk cca. 400 kWh/m2.rok, zisk celého solárního systému je tedy 1600 kWh/rok

Při zohlednění výše uvedených podmínek byl na území kraje Vysočina odhadnut dostupný potenciál solární energie.

tabulka 3.5	Počet domů na Vysočině (trvale obydlené)

| Okres | Domovní fond celkem | z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatní |
| HB | 20 423 | 18 918 | 1 251 | 254 |
| JI | 19 214 | 16 914 | 2 031 | 269 |
| PE | 15 074 | 13 624 | 1 117 | 333 |
| TR | 24 162 | 22 433 | 1 488 | 241 |
| ZR | 24 683 | 22 796 | 1 554 | 333 |
| Vysočina celkem | 103 556 | 94 685 | 7 441 | 1 430 |

tabulka 3.6	Dostupný potenciál využití sluneční energie v kraji Vysočina

| okres | počet instalací | kolektorová plocha celkem /m2/ | potenciál RD /GJ/ | potenciál BD /GJ/ | celkem potenciál /GJ/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HB | 5 540 | 29 728 | 32 690 | 10 118 | 42 809 |
| JI | 6 211 | 31 609 | 29 227 | 16 290 | 45 517 |
| PE | 4 321 | 22 734 | 23 542 | 9 195 | 32 737 |
| TR | 6 701 | 35 777 | 38 764 | 12 755 | 51 519 |
| ZR | 6 802 | 36 327 | 39 391 | 12 919 | 52 311 |
| celkem | 29 575 | 156 176 | 163 616 | 61 277 | 224 893 |

Na základě analýzy dostupného potenciálu sluneční energie je možno konstatovat, že dostupný potenciál sluneční energie v kraji Vysočina činí cca. 224 893 GJ ročně. Tento potenciál odpovídá cca. 156 tis. m2 kolektorů a celkový počet instalací dosahuje bezmála 30 000 solárních systémů na rodinných a bytových domech.

## Energie větru

Vítr patří k nevyčerpatelným (obnovitelným) zdrojům energie a patří k historicky nejstarším využívaným zdrojům energie. Vítr vzniká nerovnoměrným ohříváním vzduchu a zemského povrchu. Pro potřeby větrné energetiky jsou nejdůležitějšími údaji směr a rychlost větru, ta je často ovlivňována členitostí zemského povrchu.

I přesto, že v ČR nejsou nejvhodnější podmínky pro využití této energie (ve srovnání s přímořskými oblastmi), je zde mnoho zajímavých lokalit pro stavbu a provoz větrných elektráren. Ty leží převážně v oblasti vysočin a v horách. RNDr. Štekl a kol. z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR uvádí ve svých studiích, že je možné energií z větru pokrýt 1 až 2 % ze současné celkové spotřeby elektrické energie v České republice. Využitím větru nevznikají žádné odpady, je to ekologický, obnovitelný zdroj, a je zdarma.

obrázek 3.2	Větrná mapa ČR s rozdělením území dle intenzity proudění větru

Před realizací projektu využití větrné energie je nutné provést důkladný rozbor větrných podmínek dané lokality. Měření větru je nutné provádět minimálně jeden rok, měří se anemometry obvykle ve dvou různých výškách (pokud možno ve výšce osy rotoru uvažované VE), vyhodnocení údajů a posouzení lokality je vhodné přenechat odborné firmě. K základnímu určení lokality je možno využít VaS, VaS II. (Větrný atlas, zpracoval ÚFA AV ČR).

Před samotnou stavbou větrné elektrárny, nebo skupiny větrných elektráren, které se říká větrná farma, je nutné zvážit řadu podmínek – nejdůležitějším faktorem je větrnost lokality, dále její umístnění, vzdálenost elektrického vedení, jeho kapacita a podmínky připojení, které stanovuje rozvodný podnik, geologické podmínky, přístup pro stavební mechanismy. Důležitý je výběr vhodné větrné elektrárny pro konkrétní podmínky lokality a samozřejmě dodržení veškerých hygienických norem týkajících se provozu VE.

### Technologie pro využití větrné energie

Existuje několik typů větrných motorů, ty mohou pracovat buď na principu odporovém nebo vztlakovém. V současné době jsou nejčastěji používány větrné elektrárny s horizontální osou rotace pracující na vztlakovém principu, se třílistým rotorem. Hlavní producenti větrných elektráren jsou z Německa a Dánska. Některé prvky VE jsou vyráběny i v ČR (např. hřídele, gondoly).

Současný trend je výstavba velkých větrných elektráren sdružených do skupin o 4 až několika desítek elektráren (tzv. větrné farmy) a o výkonech 600 – 1 500 kW, které vyrobenou elektrickou energii dodávají do veřejné elektrické sítě. Tyto VE mají věž vysokou okolo 50 - 80 metrů a průměr rotoru 40 až 60 metrů. V terminologii se jedná o velké větrné elektrárny (nad 40 kW).

Méně často se využívají malé stroje (výkon v řádu jednotek kW instal. výkonu), které by mohli mít uplatnění zejména v místech bez přívodu elektřiny (chaty, samoty, rekreační objekty, aj.).

### Hodnocení současného využití větrné energie

Využívání energie větru je v současné době v ČR omezeno na poměrně malý počet lokalit. V celé ČR bylo postaveno cca. 24 velkých větrných elektráren, ale ve stálém provozu jich je jen několik. To bylo způsobeno instalací nevyzkoušených prototypů VE českých výrobců, kteří později nedokázali zajistit ani potřebný servis. Některé VE byly postaveny v lokalitách s nedostatečnou větrnou kapacitou. V letech 2002 a 2003 bylo zrealizováno několik projektů s moderními stroji o výkon 660 až 1 500 kW instal. výkonu. Celkový Instalovaný výkon je v ČR cca. 8 220 kW.

V kraji Vysočina v současné době není žádná velká větrná elektrárna. Je připravováno několik projektů, které počítají se stavbou jednotlivých elektráren, případně skupin VE ( 2 až 4). Dle dat ERÚ je v regionu pouze 1 malá VE v obci Ústí u Větrného Jeníkova, okr. Jihlava. Jde o větrnou elektrárnu s instal. výkonem 7 kW. Tato VE, s výrobním označením WT 7, dodává elektřinu do sítě a roční výroba se pohybuje kolem 14 MWh.

Na území kraje Vysočina je pak možné identifikovat několik malých větrných strojů s výkony do 1000 W, profesionální nebo amatérské výroby. Vzhledem k jejich rozptýlenosti a nedostupnosti dat nelze určit celkový výkon a výrobu.

### Stanovení potenciálu využití větrné energie pro ČR

Z dostupných podkladů lze určit pravděpodobný počet velkých větrných elektráren v celé ČR v řádu 900 – 1 100, pravděpodobný instalovaný celkový výkon 570 – 680 MW a očekávaná roční výroba 1 250 – 1550 GWh.

Instalovaný výkon podle území jednotlivých rozvodných společností lze odhadnout následovně, je však nutné zdůraznit, že se jedná o přibližné hodnoty, na území ČR je navíc odhadováno 20 MW instalovaného výkonu bez připojení k síti.

Západočeská energetika, a.s.		    73 – 85 MW

Severočeská energetika, a.s.		225 – 260 MW

Východočeská energetika, a.s.		    70 – 80 MW

Středočeská energetika, a.s.		    13 – 15 MW

Jihočeská energetika, a.s.			      8 – 10 MW

Severomoravská energetika, a.s.		  94 – 110 MW

Jihomoravská energetika, a.s.		    77 – 90 MW

Celkem					580 – 670 MW

### Kritéria pro výběr vhodných lokalit

Základní a nejdůležitější podmínkou pro možné využití lokality je dostatečná větrná kapacita. Ta by měla dosahovat alespoň 5 m/s (ve výšce 10 m na zemí). Tuto hodnotu lze považovat za technicko-ekonomické minimum. Vybraná lokalita musí splňovat ještě další kritéria:

umístění lokality z pohledu ochrany přírody. K územnímu rozhodnutí je třeba i souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny. V tomto případě je nutné splnit:

    - stavbou VE nedojde k nežádoucím zásahům do chráněných území přírody a krajiny. Stavba na území 1. pásma národních parků a CHKO není možná, na území ostatních pásem CHKO je sice teoreticky možná, ovšem povolovací 	řízení je velmi komplikované.

    - výsledky biologického hodnocení nepotvrzují výskyt chráněných či jinak ohrožených druhů, které by mohly být stavbou VE poškozeny či zničeny.

provoz odpovídá hygienickým normám. Z hlediska potencionální hlučnosti (nové technologie VE již prakticky nehlučí) se doporučuje dostatečná vzdálenost od obydlí

je upřednostňována výstavba větrných farem před jednotlivými větrnými elektrárnami

v blízkosti nesmí být překážky bránící laminárnímu proudění větru (stromy, stavby, apod.) Vždy je nutno kvalifikovaně navrhnout umístění VE na lokalitě dle místních podmínek

vhodné geologické podmínky (založení stavby a přivedení elektrické přípojky)

dostupnost pro stavební mechanismy (pro transport jednotlivých dílu VE, zejména pak pro těžké jeřábové soupravy)

stavba je v souladu se Zákonem o civilním letectví (lokalita mimo ochranné pásmo letišť)

možnost vlastnictví, nebo dlouhodobého pronájmu pozemku

vzdálenost elektrického vedení a jeho dostatečná kapacita včetně kapacity trafostanice

### Stanovení potenciálu využití větrné energie pro Vysočinu

Na základě výše uvedených podkladů byla stanovena kategorizace vhodnosti území pro využití větrné energie. Pro kategorizaci byly použity následující předpoklady, které vycházejí z empirických zkušeností a technologických omezení technologií pro využití energie větru (jedná se pouze o využití síly větru ve velkých VE, tzn. nad 40 kW instalovaného výkonu):

rychlost větru			kategorizace

< 4 m/s				nevhodné

4 – 5 m/s			možné

5 – 6 m/s			vhodné

> 6 m/s				velmi vhodné

Vysočina je v odborné literatuře uváděna jako jedno z míst v ČR, kde je dostatečná větrná kapacita pro její energetické využití. Velká část území je zařazena do kategorie nevhodné pro využití energie větru. Jedná se o:

zastavěná území

vodní lochy

zalesněná území (zde je potenciál – v zahraničí jsou realizovány VE ve vzrostlých lesích)

maloplošná chráněná území

CHKO

další plochy jinak omezené pro VE

Při analýze využitelnosti území se jako vhodné lokality ukazovaly plochy, které jsou však v partiích Žďárských vrchů a Železných hor. Tzn. na území Chráněných krajinných oblastí, kde stavba VE nepřipadá v úvahu. Tímto je vyloučena řada zajímavých lokalit. Některé lokality jsou omezeny blízkostí zástavby, nebo neexistencí rozvodné sítě.

Správní území kraje Vysočina je převážně tvořeno podhorskými okresy Jihlava, Pelhřimov, Žďár n.Sázavou, Havlíčkův Brod a Třebíč. Charakteristickým prvkem této oblasti jsou lesní komplexy nacházející se převážně v nejvyšších nadmořských výškách a zvlněný členitý terén. Lokality vhodné pro ekonomické využití větrné energie je proto nutné hledat v nadmořských výškách nad 600 m n.m. na otevřených kopcích nebo náhorních plošinách. Typickým představitelem takové lokality je severní část katastru obce Pavlov u Stonařova, kde je v současné době povolení k výstavbě VE o souhrnném výkonu 5,3 MW.

Největší potenciál se nachází v severní části Vysočiny, kde je však paradoxně zakonzervován v CHKO Žďárské vrchy. Správa CHKO se v současné době staví jednoznačně negativně k výstavbě VE v CHKO a dokonce tento postoj aplikuje i na lokality vně CHKO, které leží v blízkosti hranice CHKO. Z této oblasti je proto v současné době vhodná pouze východní část okresu Žďár n.Sázavou. Těžiště využití větrné energie lze proto očekávat v okrese Jihlava, kde jsou vhodné lokality pro instalaci až 45 MW. Toto číslo je reálné pouze za předpokladu realizace velkého větrného parku v lokalitě tvořené obcemi Svojkovice – Rozseč – Jindřichovice, který je schopen pojmout až 10 VE o výkonu 2 MW s vyvedením výkonu do vedení 110 kV procházející mezi obcemi Želetava – Jindřichovice. Množství zajímavých roztroušených lokalit se nachází i v okrese Pelhřimov. V okresech nezasahujících do centrální části Vysočiny – Třebíč a Havlíčkův Brod je nadmořská výška většiny míst pod 600 m a proto je zde podstatně méně vhodných lokalit.

tabulka 3.7	Předpokládaný potenciál větrné energie na Vysočině

| okres | kapacita /MW/ | počet VE | teoretická roční výroba /MWh/ |
| --- | --- | --- | --- |
| HB | 12 | 6 | 27 000 |
| JI | 46 | 23 | 103 500 |
| PE | 30 | 15 | 67 500 |
| TR | 6 | 3 | 13 500 |
| ZR | 14 | 7 | 31 500 |
| celkem | 108 | 54 | 243 000 |

Pozn.: Kapacita i počet VE vychází z instalovaného výkonu je VE 2 MW.

Na území kraje Vysočina se nachází několik vhodných lokalit. Podle okresů to jsou:

Havlíčkův Brod

několik lokalit v různých místech okresu, převážně s nadmořskými výškami kolem 600 m.n.m.

cca. 6 VE

Jihlava

lokality zejména J od města Jihlava, převážně s nadmořskými výškami 600 – 700 m.n.m.

23 VE

Pelhřimov

lokality JV a Z od města Pelhřimov, převážně s nadmořskými výškami 600 – 700 m.n.m.

15 VE

Třebíč

málo příznivých míst

3 VE

Žďár nad Sázavou

velká omezení daná ochranou přírody a krajiny, převážně s nadmořskými výškami 600 – 700 m.n.m.

7 VE

graf 3.6	Počet možných VE podle okresů

Očekávaná výroba el.energie z větrných elektráren

V zájmovém území lze očekávat výstavbu cca 54 větrných elektráren o jednotkovém výkonu 2 MW s celkovým instalovaným výkonem kolem 108 MW. Tyto zdroje jsou schopny vyrobit v podmínkách Vysočiny cca 2 250 MWh/rok z jedné instalované MW, celkem tedy 243 GWh elektrické energie za rok.

Podle výše uvedených teoretických výpočtů bude větrná energie významným doplňkem ke spektru obnovitelných zdrojů energie, které mohou poskytovat lokální a regionální zdroje. Samozřejmě toto platí při splnění dalších kritérií pro využití větrné energie.

## Energie vody

Vodní energie má opět svůj prvopočátek ve Slunci, kdy sluneční záření způsobuje vypařování, čímž začíná cyklus, který končí srážkami. Voda pak stéká s kopců do údolí a proces se v určité periodě opět opakuje. Tím že voda proudí z kopců vzniká energie. Energii vody může být kinetická (dána rychlostí proudění), nebo potenciální (získáním hladiny o větší výšce), tyto energie se využívají v tzv. vodních elektrárnách respektive malých vodních elektrárnách.

Energie vody patřila vždy na Vysočině, ale i v celé České republice, k významným energetickým zdrojům, což ostatně dokládá mnoho vodních děl. Šlo o celou řadu vodních mlýnů, hamrů, katrů i stupníků. S postupným vývojem techniky se řada těchto děl osadila dokonalejšími vodními motory a historie využití vodní energie tak pokračovala dále.

Česká republika se nachází na rozvodí tří moří a pramení zde řeky. Svou geografickou polohou je přímo předurčena k využití vodní energie v malých vodních elektrárnách (MVE). Z hlediska dispozice a rozložení zdrojů MVE na našem území netvoří kompaktní skupinu, ale jsou rozptýleny po celém území. To je výhodné právě pro připojování do distribuční sítě, kde nezatěžují přenosovou soustavu.

### Technologie využití vodní energie

Základními parametry, které je třeba znát pro určení hydroenergetického potenciálu, jsou využitelný spád a odtoková křivka toku (nebo-li množství vody, které místem protéká). Z těchto charakteristik se vychází i při návrhu vodní elektrárny a především její technologické části. Základní vstupní údaje poskytuje ČHMÚ.

Pro různé hydrologické podmínky existují různé turbíny, které se rozlišují svým uspořádáním (vertikální, horizontální, šikmé), podle způsobu přivedení vody (přímoproudé, kašnové, kolenové, spirální, kotlové), podle spádu na nízkotlaké (do 10 m), středotlaké (do 100 m) a vysokotlaké (nad 100 m). Vodní elektrárny se dělí samozřejmě také podle výkonu, na malé vodní elektrárny, které je možno instalovat od potoků až po větší řeky. Za MVE jsou považovány elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW.

Nejdůležitější částí MVE je samozřejmě turbína, jich je několik druhů. Dříve byla neběžněji používaná turbína Francisova a Kaplanova, dále se dnes instaluje Bánkiho a Peltonova turbína, je možné se setkat i se zcela novými vodními koly. Dnes jsou tyto technologie ještě více zdokonalené a výrobce těchto zařízení musí vyrobit stroj se životností 50 i více let.

### Efektivnost výstavby a provozu MVE

Pořizovací náklady MVE zaznamenaly v posledních letech značný nárůst. Na tomto vývoji se v rozhodující míře podílely náklady na technologickou část. Na tuto část investic je proto nutno soustředit pozornost.  Cenu zařízení je třeba důsledně odvozovat z materiálové náročnosti, pracnosti a přiměřeného zisku. Také počet navrhovaných soustrojí a jejich výkon je nutno pečlivě zvažovat a optimalizovat s ohledem na pořizovací náklady. Výše ročních odpisů technologického zařízení musí odpovídat jeho skutečné životnosti. Technická úroveň a stupeň regulovatelnosti soustrojí může právě i v lokalitách s nízkými spády umožnit vyšší provozní využití MVE. Provozem s vysokou účinností výroby je potom možnost částečně, nebo i zcela vykompenzovat vyšší náklady na 1MW  vyrobené energie.

Je zřejmé, že efektivnost provozu MVE v rozhodující míře ovlivňuje:

výše nákladů na pořízení technologie

hydrologické podmínky - spád a průtok

výše poplatků z provozu vodních děl, údržby vodních toků a vzdouvacích zařízení

správná údržba a provádění oprav

spolehlivost a kvalita zařízení - stupeň jeho bezobslužnosti

tarifní sazba elektrické energie, cena paliv a dodávaného tepla, výkupní cena

elektrické energie, dodávané do veřejné energetické sítě

Pro investiční výstavbu, která bude realizována, platí příslušné předpisy a vyhlášky přípravy a realizace investic a reprodukce základních prostředků. Skladba investičních nákladů je potom zřejmá z jednotlivých položek projektové dokumentace. Pořizovací náklady obnovy, nebo nové stavby MVE se rozdělují na náklady na pořízení přípravných akcí, náklady na projektovou dokumentaci a na investiční náklady realizace. Náklady na pořízení díla se člení na část:

stavební

    - vzdouvací zařízení

    - přiváděcí část ( otevřený nebo krytý náhon, potrubí, atp.)

    - objekt elektrárny

    - odpadní část ( převážně otevřený odpadní kanál)

    - stavební část pro provedení elektro - připojení

technologickou

    - strojní část ( uzávěry,turbína, převodovka, technolog. příslušenství)

    - elektro-část ( generátor, rozvaděč, elektro-vývody, připojení)

    - automatika ( hladinová regulace, řídící a zabezpečovací systém )

Výše investičních nákladů, které výrazně ovlivňují rozhodnutí o ekonomické výhodnosti akce, závisí na způsobu pořízení tohoto energetického zdroje. Přitom rekonstrukce, nebo obnova MVE, vycházejí téměř vždy ekonomicky výhodněji, než-li komplexně nová stavba MVE. Při nové komplexní stavbě je velmi náročné vybudování vzdouvacího zařízení, případně i celé derivace toku. Náklady na vybudování tělesa jezu jsou často rozhodující pro efektivnost celé investice. Proto bývá výhodnější soustředit se na  lokality, kde v minulosti vodní dílo existovalo, a bylo z různých důvodů zrušeno, nebo odstraněno, při čemž tam často zůstaly funkční jezy, náhony a odpady, i když dnes neudržované a poškozené (bývalé mlýny, pily, katry, hamry, atp.).

Při nové realizaci rozhoduje o nákladech i vhodně volená velikost instalovaného zdroje, která musí být optimální k hydroenergetickému potenciálu v uvažované lokalitě. Dále může rozhodovat dispoziční řešení - koncepce, které je nutno volit s ohledem na minimalizaci nákladů. Z ekonomických důvodů se také uvažuje vždy o bez obslužném provozu, což vyžaduje určitý stupeň úrovně plně automatického zařízení. Rozsah zařízení automatiky a tím i její cena přitom závisí na provozovateli, jakou bude mít možnost kontrolovat provoz MVE. Plně automatické zařízení je sice investičně dražší, ale při poloautomatickém provozu dochází k častějším výpadkům výroby.

Výše investičních nákladů bývá tedy ovlivňována technickou náročností a rozsahem instalovaných částí, dále stavebními a dispozičními podmínkami v lokalitě a také úrovni zabezpečení automatickým provozem. Ekonomie provozu je potom závislá na účinnosti a spolehlivosti výroby. Ekonomická rozvaha při realizaci MVE by měla být pečlivě provedena na počátku každého podnikatelského záměru a  měla by být součástí projektové přípravy před zahájením stavby.

### Hodnocení současného využití vodní energie v kraji Vysočina

V současné době je v kraji Vysočina v provozu cca 122 malých vodních elektráren. Je zde jedna vodní elektrárna (s výkonem nad 10 MW) – přečerpávací VE Dalešice s instalovaným výkon ve čtyřech turbínách 450 MW. Tato elektrárna funguje jako špičkoví zdroj.

tabulka 3.8	Vyhodnocení současného využití vodní energie na Vysočině

| okres | počet mve | celkový instalovaný výkon (kW) | teoretická roční výroba (MWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 29 | 940 | 3 759 |
| Pelhřimov | 27 | 2 807 | 11 228 |
| Žďár nad Sázavou | 31 | 9 476 | 37 904 |
| Třebíč | 21 | 2 826 | 11 304 |
| Jihlava | 14 | 341 | 1 364 |
| celkem | 122 | 16 390 | 65 559 |

Pramen: Pro vyhodnocení současného využití byla použita data ERÚ o výrobcích elektrické energie s licencí ve 	skupině č. 11.

graf 3.7	Porovnání počtu MVE podle okresů

graf 3.8	Porovnání instalovaného výkonu MVE podle okresů [kW]

Počet MVE je v jednotlivých okresech kraje Vysočina zhruba stejný (mimo Jihlavy), velký rozdíl je však v instalovaném výkonu (viz. graf výše). Největšího instalovaného výkonu je dosahováno v okrese Žďár nad Sázavou, a to způsobují elektrárny Vír I., a Vír II., které mají 7 100 kW a 742 kW instalovaného výkonu. Dále je v okr. ZR na MVE Mostiště instalovaný výkon 400 kW. V okr. TR je 1760 kW instalováno v MVE Mohelno a v okr. PE v MVE Želivka 2 160 kW. Toto jsou v podstatě i největší výkony v MVE v kraji Vysočina. Ostatní MVE se pohybují od několika kW instalovaného výkonu do cca 180 kW, jen výjimečně je výkon mezi 200 až 700 kW.

### Stanovení potenciálu využití vodní energie

#### Zvýšení účinnosti MVE

Toky s nejvýraznějším energetickým potenciálem tj. Sázava, Jihlava, Svratka, Oslava a další menší toky jsou již z podstatné části - cca 70 až 90 % využity. Potenciál zbývajících toků je již výrazně menší, a může být vhodný převážně pro pokrytí vlastní spotřeby (její části) provozovatelů. Přesto nelze považovat současný stav v kraji Vysočina za ukončený, nebo nevýznamný.

Nezanedbatelným podílem je hydropotenciál využívaný na lokalitách se zastaralou technologii, kde vlivem nízké účinnosti provozu vznikají značné ztráty na výrobě elektrické energie. Lze odhadnout, že zhruba 70% technologie vodních elektráren v kraji je vybaveno technologii z třicátých až padesátých let, tj. ve stáří 50 až 80 roků. Účinnost takových soustrojí dosahuje hodnot 60% až 70% na rozdíl od nových moderních turbin s účinnostmi mezi 80% až 90% (na spojce turbíny). Také hydroenergetický potenciál toku není často optimálně využit vhodnou velikostí turbíny, které jsou někde předimenzované a jinde zase neobsáhnou hodnoty průtočného množství. Často také nezachycují optimálně průtočné změny, nedostatečnou regulační schopností. Dá se proto říci, že jsou stále rezervy i na lokalitách obsazených.

Pro přiblížení tohoto problému je možno uvažovat ztráty na účinnosti až 15 % - u 70% provozovaných MVE. Jedná se o ztrátu, která se bude výstavbou nových MVE jen ztěží vyrovnávat.

tabulka 3.9	Nárůst výroby el. energie při zvýšení účinnosti

| současný počet MVE | 122 |
| --- | --- |
| celkový instalovaný výkon /kW/ | 16 390 |
| teoretická roční výroba (MWh) | 65 559 |
| zvýšení účinnosti o /%/ | 15 |
| zvýšený počet MVE | 85 |
| zvýšený instalovaný výkon /kW/ | 11 473 |
| zvýšená výroba (MWh/rok) | 52 775 |
| celková výroba při vyšší účinnosti (MWh/rok) | 72 443 |

Pozn.: Hodnoty stanoveny pro zvýšení účinnosti o 15% v 70% elektráren.

#### Stanovení nevyužitého potenciálu vodní energie

Jestliže se bude vycházet z předpokladu, že ze 70 až 90% je veškerý hydropotenciál v kraji Vysočina již vyčerpán, zbývá nám cca 10 až 30% potenciálu. Jako reálnou hodnotu lze uvažovat 20%. Do hodnocení zbývajícího potenciálu ve srovnání se současností nejsou započítány MVE s výkonem nad 700 kW, které nejsou typickým výkonem MVE v kraji. Průměrný výkon na MVE je s těmito velkými MVE 134,34 kW na jednu malou vodní elektrárnu, přičemž bez započítání MVE nad 700 kW je to pouze 39,22 kW na jednu současně provozovanou MVE. Druhý údaj je brán jako reprezentativní pro stanovení odborného odhadu nevyužitého hydropotenciálu.

tabulka 3.10	Stanovení nevyužitelného potenciálu vodní energie

| současný počet MVE | 122 |
| --- | --- |
| celkový instalovaný výkon /kW/ | 16 390 |
| teoretická roční výroba (MWh) | 65 559 |
| průměrný výkon na 1 MVE /kW/ | 134 |
| celkový instalovaný výkon /kW/ bez MVE nad 700 kW | 4 628 |
| počet | 118 |
| průměrný výkon na 1 MVE /kW/ | 39 |
| uvažovaný nový vodní potenciál /%/ | 20 |
| nevyužitý vodní potenciál /kW/ | 926 |
| počet nových MVE | 24 |
| teoretická roční výroba /MWh/ | 3 703 |
| celkový počet MVE | 146 |
| celkový výkon v MVE včetně nových a nad 700 kW | 17 316 |
| celková teoretická roční výroba /MWh/ | 69 263 |

Teoretická nová výroba ve 24 MVE činní 3 703 MWh ročně, přičemž instalovaný teoretický výkon je 926 kW.

Přesné vyhodnocení potenciálu vodní energie, kterou lze ještě využít, je velice složitá analýza, ke které nejsou v současné době dostupná přesná data. Pro dostatečné podrobné stanovení by si tento průzkum vyžadoval samostatnou studii na základě aktuálních a přesných dat a podkladů od kompetentních subjektů (Povodí Vltavy, ČHMÚ).

## Energie biomasy

Jak v České republice tak i v kraji Vysočina je biomasa, vzhledem ke svému vysokému potenciálu využití, nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem energie.

Biomasa je veškerá hmota organického původu, jde o veškerou živou hmotu. Jedná-li se o biomasu související s energetikou, jde nejčastěji o odpad z dřevozpracujícího průmyslu a lesní těžby, dále zemědělské produkty nebo organické zemědělské, průmyslové a komunální odpady. V našich podmínkách jde především o dřevní odpady, odpadní obilí, či řepkovou slámu, cíleně pěstované energetické plodiny, ale také sem patří kejda a chlévská mrva, kapalná biopaliva a jiné.

Biomasa je významná zejména proto, že je obnovitelná a každoročně dorůstá, je neutrální z hlediska emise CO2 při jejím růstu a spalování. Konkrétně lze uvést, že pro rostlinou produkci 1 tuny biomasy se spotřebuje cca 1,6 t CO2. Stejné množství CO2 se uvolní při spalování 1 tuny biomasy.

Základní rozdělení biomasy:

pevná paliva - kusové nebo-li polenové dřevo, kůra, různé druhy slámy a sena, dřevní odpad, cíleně pěstované energetické plodiny – k přímému spalování, nebo k výrobě standardizovaných paliv

kapalná biopaliva - bionafta , bioethanol, chemicky upravené kapalné produkty z dehtových látek, získaných pyrolýzou biomasy, konkrétně dřeva (podobné vlastnosti jako motorová nafta)

plynná paliva – bioplyn, skládkový a dřevní plyn; bioplyn vzniká rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu a je tvořen zejména metanem; obsah metanu 50 – 80 %; bioplynové stanice u ČOV a u zemědělských podniků; výroba tepla a elektrické energie

Energii lze získat z biomasy několika způsoby:

spalováním (topení, ohřev vody, výroba elektřiny)

chemickými přeměnami (zplyňování, pyrolýza) za účelem získání oleje, plynu či dehtu obsahujících energetické látky (metan, amoniak, metanol)

biologickými přeměnami (vyhnívání, kvašení) za účelem získání metanu (tzv. bioplyn) nebo ethanolu (biolíh)

lisováním (oleje – surovina např. pro bionaftu).

### Technologie využívání biomasy

Dle výše uvedeného přehledu je možné biomasu využívat několika způsoby. Ten nejběžnější je přímé spalování v kotlích určených pro toto palivo - biomasu. Přímé spalování lze realizovat od menších tzv. zplyňovacích kotlů, kamen, krbů apod., přes automatické malé topeniště až po velké kotelny obsahující veškerou technologii.

Kapalná biopaliva, z nichž největší význam má dnes tzv. bionafta, se používají především v pístových spalovacích motorech.

Bioplyn, jakožto plynná forma biomasy, je v současné době standardně spalován v pístových spalovacích motorech. Ve spojení s generátorem proudu jim říkáme kogenerační jednotky. Ty jsou běžně osazovány do bioplynových stanic.

tabulka 3.11	Technologie pro spalování a zplyňování biomasy pro výrobu elektřiny

| název technologie | účinnost | výkon | stav zdroje |
| --- | --- | --- | --- |
| parní stroj | 10 - 12 % | 200 - 2000 kW | konečné využití |
| parní turbína | 15 - 40 % | 0,5 - 240 MW | konečné využití |
| organický Rankinův cyklus | 10 - 12 % | 300 - 1500 MW | připraveno pro komerci |
| spalovací motor | 27 - 31 % | 100 - 2000 MW | konečné využití |
| IGCC | 40 - 55 % | > 10 MW | demonstrační jednotky |
| šroubový parní stroj | 10 - 12 % | 20 - 1000 MW | demonstrační jednotky |
| Stirlingův motor | 18 - 22 % | 0,5 - 100 kW | připraveno pro komerci |
| mikroturbína | 15 - 25 % | 5 - 200 kW | připraveno pro komerci |
| palivový článek | 25 - 40 % | 20 - 2000 kW | připraveno pro komerci |

#### Technologie pro spalování biomasy

Výrobců těchto technologií je v ČR několik a jejich produkty zahrnují výkonovou řadu od několika kW až do výkonů v jednotkách MW. Zařízení na spalování biomasy nabízí dostatečně velký spalovací prostor, účinné směšování plynů se vzduchem a topeniště snášející vysoké teploty (nejtěžší plyny se začínají uvolňovat až při 900 °C; teplota by však neměla přesahovat 1 200 °C, protože potom vzniká značné množství oxidů dusíku).

Novým trendem je spalování standardizovaných paliv, tj. pelet a briket. Velký význam pro vytápění jednotlivých domů mají zejména pelety (válečky o průměru 6 – 20 mm, délky 30 mm, vyráběné z drcené biomasy, nebo pilin lisováním na vysokotlakých lisech bez používání chemických pojidel). Výroba pelet se řídí normami (ÖNORM M 7135 a DIN 51731) proto je možné hovořit o standardizovaném palivu s garantovanými vlastnostmi. Pelety jsou vhodné pro spalování v automatických kotlích. Tzn. jsou vyráběny kotle (výkon od 10 až do 100 kW) s automatickým provozem. Tyto kotle jsou vyráběny také v ČR a jsou vhodné zejména do neplynofikovaných regionů.

Mezi běžné technologie patří velké kotle, nebo jako technologický soubor kotelny. Využívají se pro průmyslové aplikace nebo pro centrální zásobování teplem. Ve velkých kotlích se spaluje nejčastěji dřevěné štěpky nebo balíky slámy. Celý proces je od přikládání paliva až po vybírání popela zautomatizován na přímé spalování štěpek, nebo balíkované slámy. Tyto kotelny mohou zásobovat tepelnou energií komplex budov, nebo s napojením teplovodní rozvody může být teplo distribuováno po větším území. Takové systémy musí splňovat řadu předpokladů pro efektivní provoz.

## Technologie výroby standardizovaných paliv (pelet, briket)

Výroba pelet je vázána na celou výrobní linku v hale s vysokými technickými a poměrně i finančními nároky. Kompletní technologii výroby pelet zahrnuje technologie přípravy surovin – sušárnu – granulování – chlazení – předzásobník – balení, pelety mohou být vyráběny ve velikosti 6 až 20 mm průměru. Běžné výrobní linky, které jsou ekonomicky efektivní, mají výrobní kapacito min. 1 t/h (tj. cca. 5000 tun).	Balení je možné realizovat do malých sáčků (15 a 25 kg) s ukládáním na přepravní palety či do bigbagů (do 1,2 t), případně s rozvozem upraveným cisternovým vozem.

#### Technologie bioplynových stanic

Bioplynové stanice pracují na principu řízeného rozkladu organické hmoty - organických odpadů, za nepřístupu kyslíku. Jako produkt vzniká anaerobně stabilizovaný odpad a bioplyn s energetickým obsahem 20 - 25 MJ.m-3.

Výhodou anaerobní fermentace je mimo jiné produkce "CO2 neutrální" energie, další výhodou je redukce emisí metanu a oxidů dusíku, zachování hnojivých látek ve zpracovaném odpadu, úspora půdy, ochrana vod atd. Bioplyn je vyráběn v anaerobních reaktorech (tzv. fermentorech).

Výroba bioplynu se dále rozděluje dle použitého substrátu, teplot ve fermentoru, doby zdržení suroviny apod.

Základní typy fermentorů:

vertikální reaktory

horizontální průtoční reaktory

Bioplynová stanice je specifický soubor technologií, který zahrnuje základní prvek – fermentor, zásobník bioplynu, zařízení pro čerpání a míchání surovin, armatury a potrubí, MaR, energoblok (většinou kogenerační jednotka s příslušenstvím).

#### Ostatní technologie

Mezi ostatní technologie lze zařadit v současné době nerozšířené technologie, nebo takové, které jsou v současné době ve fázi výzkumu nebo demonstračních projektu. Některé z nich jsou uvedeny v tabulce výše.

### Analýza současného stavu

Stanovení současného využití energie biomasy

Při stanovení současného využití biomasy a bioplynu bylo čerpáno z databází REZZO 1, 2, 3 a údajů ze SLDB 2001, doplňujícím zdrojem informací byl Atlas OZE a vlastní data.

#### Současné využití pevných biopaliv

Tato bilance zahrnuje využití pevných biopaliv, tedy převážné palivového dřeva a dřevního odpadu, eventuelně standardizovaných biopaliv (pelet, briket). Údaje o spotřebě u velkých zdrojů byly převzaty z databáze REZZO 1 a REZZO 2. Údaje o spotřebě biomasy (zejména kusového dřeva) v malých zdrojích, byly zjištěny na základě modelového výpočtu a podkladů REZZO 3.

tabulka 3.12	Současná struktura spotřeby pevných paliv v kraji Vysočina

| Palivo | Množství [t] | ((( | Teplo v palivu [TJ] | /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hnědé uhlí tříděné | 155 197 | 32,55 | 2 448 | 31,59 |
| Hnědé uhlí prachové | 66 782 | 14,01 | 1 066 | 13,75 |
| Černé uhlí tříděné | 18 828 | 3,95 | 509 | 6,57 |
| Koks | 22 598 | 4,74 | 620 | 8 |
| Dřevo | 206 662 | 43,35 | 2 977 | 38,42 |
| Jiná tuhá paliva | 6 704 | 1,4 | 130 | 1,67 |
| Celkem | 476 771 | 100 | 7 750 | 100 |

Z předchozí tabulky vyplývá, že v kraji Vysočina je z pevných paliv nejvyšší spotřeba dřeva a dřevního odpadu následovaná spotřebou hnědého uhlí.

graf 3.9	Struktura spotřeby pevných paliv

graf 3.10	Porovnání velikosti spotřeby jednotlivých druhů pevných paliv

tabulka 3.13	Největší spotřebitelé biomasy v kraji Vysočina (dle REZZO 1)

| název provozovatele | místo (okres) | instal.výkon /MW/ | roční spotřeba paliva | výr.tepla (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH Dekor spol. s r.o. | PE | 17 | 5 311 | 90 287 |
| KRONODOOR s.r.o. | JI | 8 | 31 938 | 542 946 |
| INTERMONT s.r.o. | HB | 1 | 79 | 1 185 |
| Dřevozpracující družstvo Lukavec | PE | 11,16 | 20 567 | 267 371 |
| Spojené Kartáčovny a.s. Pelhřimov | PE | 5,9 | 3 779 | 64 243 |
| název provozovatele | místo (okres) | instal.výkon /MW/ | roční spotřeba paliva | výr.tepla (GJ/rok) |
| IROMEZ s.r.o. - kotelna K 2 Pelhřimov | PE | 5 | 16 283 | 130 264 |
| SETORA, provozovna Počátky | PE | 2 | 414 | 4 968 |
| SAPELI s.r.o. Polná | JI | 0,9 | 708 | 14 160 |
| TERCO Telč nábytek, a.s. | JI | 1,8 | 449 | 4 041 |
| TUSCULUM a.s. | TR | 3 | 1 854 | 29 664 |
| INTEA a.s. - závod 2 | JI | 1 | 451 | 4 059 |
| Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. | HB | 6 | 9 457 | 160 769 |
| celkem |  | 62,76 | 91 290 | 1 313 957 |

Celkem je v kraji Vysočina 12 velkých spotřebitelů biomasy pro energetické účely. Tyto subjekty mají celkový instalovaný výkon 63 MW a ročně spotřebují 91 290 tun biomasy (především dřevní odpad z průmyslové dřevní výroby). Z hlediska sektorizace je biomasa spotřebována především v průmyslu, na druhém místě je veřejná, komunální energetika.

Střední zdroje spotřebují ročně 11 837 tun biomasy. Teplo obsažené v palivu činí 148 TJ. Oproti velkým zdrojům (REZZO 1), kde je biomasa ve struktuře paliv obsažená téměř z 20 %, v REZZO 2 je to pouze 3,09 %.

Malé zdroje, které zahrnují jednotlivá malá lokální topeniště a kotelny do 20 kW instalovaného výkonu, ročně spotřebují celkem 108 873 tun biomasy. Spalována je především různá forma kusového dřeva, dřevní brikety a v malé míře pelety. Biomasu používá v 729 obcích kraje Vysočina 15 829 bytů, což je cca 9% z celkového počtu bytů (178 561 bytů). Teplo obsažené v palivu dosahuje 1 592 TJ, což je ve srovnání s jinými palivy necelých 19% z celkové energie potřebné pro malé zdroje.

tabulka 3.14	Spotřeba biomasy podle okresů kraje Vysočina

| okres | počet domů | tun paliva |
| --- | --- | --- |
| HB | 2 457 | 16 858 |
| JI | 2 490 | 17 547 |
| PE | 3 307 | 22 843 |
| TR | 3 407 | 22 873 |
| ZR | 4 168 | 28 752 |
| celkem | 15 829 | 108 873 |

Poměrné vysoký podíl současného využití pevné biomasy ve skupině REZZO 1 vychází z početné zastoupení průmyslu, který se zabývá zpracováním dřeva. To samozřejmě vychází i z dostatečného zalesnění kraje Vysočina.

#### Současné využití kapalné biomasy

Kapalná biopaliva (bionafta, bioetanol aj.) se pro energetické účely v kraji Vysočina nepoužívají, nebo nejsou k dispozici data, která by jejich použití reflektovala. Metylester řepkového oleje je jako tzv. směsná bionafta využíván jako palivo v sektoru dopravy a je běžně dostupný u řady čerpacích stanic.

#### Současné využití plynné biomasy

Současné využití plynných biopaliv, pod která jsou zahrnuta bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn z čistíren odpadních vod, bylo stanoveno na základě údajů z databáze REZZO 1, 2. Ve zdrojích REZZO 3 bioplyn není využíván.

tabulka 3.15	Využití  plynné  biomasy v kraji Vysočina

| název provozovatele | místo (okres) | inst. výkon /MW/ | roční spotřeba paliva [tis. m3] | výr.tepla (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. ČOV Perknov | HB | 1,80 | -- | -- |
| VODAK Humpolec, ČOV Pelhřimov | PE | 0,43 | 148 | 5 308 |
| VODAK Humpolec, ČOV Humpolec | PE | 1,40 | 125 | 4 474 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOL. a.s. ČOV Jihlava – Helenín | JI | 0,60 | 410 | 14 719 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOL. a.s. ČOV Třebíč | TR | 1,26 | 219 | 7 862 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOL. a.s. ČOV Moravské Budějovice | TR | 1,20 | 74 | 2 657 |
| SPV Plevnice | PE | 0,17 | 619 | 3 001 |

Na území kraje Vysočiny je pouze jeden provoz BPS z organických surovin, jde o stanici ve společnosti SPV Plevnice, s.r.o.

### Stanovení potenciálu biomasy v kraji Vysočina

#### Zemědělství na Vysočině

Úroveň zemědělství v kraji Vysočina je do jisté míry již  předurčena jeho geografickou polohou, která pak v souladu s  přírodními podmínkami poskytuje jen průměrné předpoklady pro  jeho rozvoj v rámci celé ČR. Celé území kraje se totiž  nachází v klasickém terénu Českomoravské vrchoviny, kde jsou podmínky pro intenzivní rozvoj zemědělství již  poněkud snížené. Určitou výjimku pak představuje jižní část okresu Třebíč, která již patří do méně členitější a teplejší Jevišovické pahorkatiny. Převážná část území tak náleží do bramborářské výrobní oblasti, pouze v okrese Třebíč (jižní část) a Havlíčkův Brod (střední a severní část) náleží větší plochy do teplejší obilnářské oblasti. Na druhé straně části okresu Žďár n. Sáz. (sever) a Jihlava (jihozápad) náleží již do nejchladnější výrobní oblasti  pícninářské.

K celkovému hodnocení přírodních podmínek nepatří jen  nadmořská výška a sklonitost území, ale i výhodnost či nevýhodnost půdních poměrů a klimatických podmínek. Všechna  tato kritéria se pak promítají do souhrnného  ukazatele, kterým je produkční schopnost zem. půd. Podle tohoto ukazatele má  území kraje podprůměrné přírodní podmínky pro zem. výrobu.

Podle nové kategorizace zemědělského území ČR v duchu Agendy 2000 je pouze okres Třebíč zařazen do oblasti s příznivými podmínkami, a to do oblasti  vysokou produktivností. Ostatní okresy kraje jsou zařazeny do méně příznivých zemědělských oblastí  (LFA), přičemž okresy Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou jsou řazeny do LFA ostatní oblasti a okres Jihlava dokonce do LFA horské oblasti.

obrázek 3.3	Zemědělské oblasti LFA

## Rozdělení zemědělské půdy kraje do třech typových oblastí

Dle přírodních podmínek a vytyčených méně příznivých oblastí v horizontálním plánu rozvoje venkova (obrázek výše) byl kraj rozdělen na tři druhy oblastí dle jejich zemědělské produkce.

1. Oblast méně produktivní, zemědělsky využívaná

V těchto oblastech však nelze docílit takové hektarové výnosy a kvalitu potravinářské produkce jako v nížinných oblastech. Proto lze tyto oblasti výhodně využít pro pěstování energetických a technických plodin. Jejich zastoupení může s ohledem na rotační cyklus plodin tvořit až cca 25% z celkové obdělávané výměry.

Prostorové rozložení vytrvalých energetických rostlin by mělo být určeno s ohledem na snížení vzniku vodní a větrné eroze a eutrofizace vodních toků. Energetické rostliny by tedy měly být sázeny především na svažitých pozemcích, v bezprostřední blízkosti vodních toků, u kterých chybí pás zeleně, v údolnicích apod.

Pro uvedené využití jsou vhodné energetické rostliny:

rychlerostoucí dřeviny

energetické využití slámy jako vedlejšího produktu nebo energetické využití celých rostlin

energetické využití sena z luk

Rumex Uteuša OK II. (krmný šťovík)

chrastice rákosovitá (lesklice rákosovitá) – nutno předem uvážit potenciální ekologický problém jejích odrůd

konopí  seté – energetické využití pouze doplňkově, rostlina náročná na lokalitu a údržbu

lnička setá – pouze podmíněně

popř. ostatní rostliny podporované nařízením vlády 86/2001 Sb.

2. Oblast velmi produktivní, zemědělsky obdělávaná ve velkém měřítku

Z hlediska celkové optimalizace pěstování zemědělských rostlin je zde vhodné pěstovat rostliny převážně pro potravinářské využití. Kolem vodních toků je i zde účelné vysázet porosty rychlerostoucích dřevin nebo vytrvalých vlhkomilných bylin vhodných pro energetické využití, a to hlavně v místech, ve kterých může docházet ke splachu ornice nebo hnojiv do vodního toku. Tak by porosty RRD a energetických rostlin pomáhaly zabraňovat erozi zemědělských ploch a eutrofizaci vodních toků.

Pro uvedené využití jsou vhodné energetické rostliny:

rychlerostoucí dřeviny (protierozní ochrana a ochrana proti eutrofizaci)

energetické využití slámy jako vedlejšího produktu

ozdobnice čínská (miscanthus)

světlice barvířská (pouze podmíněně při pěstování pro barvivo využití i jako energetická plodina)

3. Oblast nevhodná pro zemědělskou výrobu

Jedná se o oblasti výše položené, cca od 700 mn.m., kde již výskyt orné půdy je zcela nevhodný. Z tohoto důvodu nemůže být tato půda cíleně využívána pro produkci energetických rostlin. Pro energetické využití je možno využívat pouze seno z extenzivně obhospodařovaných lučních porostů.

tabulka 3.16	Rozdělení regionů dle vhodnosti k pěstování energetických plodin

| Okres | Převažující oblast | Doplňková oblast |
| --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 1 | 2 |
| Jihlava | 1 | 3 |
| Pelhřimov | 1 | 2 |
| Třebíč | 3 | 2 |
| Žďár n.S. | 1 | 3 |

Pozn.: 	podrobnosti k rozdělení viz. výše

1…Oblast méně produktivní, zemědělsky využívaná – oblast velmi vhodná pro pěstování energetických rostlin

2…Oblast velmi produktivní, zemědělsky obdělávaná ve velkém měřítku (přednost dávána produkci 	potravinářských plodin)

3…Oblast nevhodná pro zemědělskou výrobu

Živočišná výroba na Vysočině

Okresy kraje Vysočina mají stále výraznou specializaci na chov skotu v rámci celé ČR. Tato situace je způsobena jednak charakterem přírodních podmínek, ale i existencí a rozmístěním zpracovatelského průmyslu, především mlékáren a masokombinátů. Ve vybraných výrobních jednotkách kraje bylo silně zainvestováno do výroby mléka a nákupu moderních technologii, tento ukazatel pak výrazně převyšuje průměr v ČR.

Hospodářská zvířata (k 31.12.2002):

Skot					     223 566 ks

Prasata					     404 492 ks

Koně					            772 ks

Ovce					         6 530 ks

Drůbež					  1 511 277 ks

#### Lesnictví na Vysočině

Průměrná lesnatost kraje Vysočina dosahuje 30,4% a je tedy o něco nižší než činí celostátní průměr (32,8%), avšak lokálně jsou tyto hodnoty mnohem vyšší a místy převyšují i 40%. Nejvíce zalesněná území  se nacházejí zejména na území Žďárských a Jihlavských vrchů. Na druhé straně v některých níže položených a méně členitých územích klesá lesnatost i pod 20%  (jižní část okresu Třebíč, území jižně od Havlíčkova Brodu, okolí Pelhřimova apod.). V druhovém složení lesů v kraji Vysočina výrazně převládá podíl lesů jehličnatých, v průměru 89,7%. Celostátní průměr je pak mnohem nižší a činí jen 76,5%. Dominantní dřevinou v kraji zůstává smrk ztepilý, jehož podíl na jehličnatých dřevinách se pohybuje od 68,0% v okrese Třebíč až po 88,7% v okrese Jihlava. Průměrná zásoba dříví na 1 ha porostní půdy je v kraji Vysočina mnohem vyšší než celostátní průměr (249,7 m3) a dosahuje nejvyšší hodnoty mezi kraji České republiky a to 305,5 m3.

#### Množství energetické biomasy na území kraje Vysočina

tabulka 3.17	Bilance půdy v okresech k 31.12.2002 [ha]

| okres | zemědělská půda | nezemědělská půda |
| --- | --- | --- |
|  | celkem | z toho | celkem | z toho lesní půda |
|  |  | orná půda | ttp | zahrady |  |  |
| Havlíčkův Brod | 79 878 | 59 964 | 17 588 | 2 166 | 46 619 | 35 941 |
| Jihlava | 69 991 | 52 582 | 15 713 | 1 627 | 48 015 | 36 718 |
| Pelhřimov | 79 237 | 60 541 | 16 829 | 1 818 | 49 752 | 38 729 |
| Třebíč | 97 494 | 85 166 | 9 859 | 2 261 | 54 369 | 41 180 |
| Žďár n.S. | 93 654 | 67 213 | 23 659 | 2 454 | 73 528 | 57 770 |
| Kraj Vysočina | 420 254 | 325 466 | 83 648 | 10 326 | 272 285 | 210 338 |

Lesní biomasa a její potenciál

Energetická biomasa, kterou je možno získat z lesních porostů se propočítává z následujících komponentů:

dříví z probírek a čištění z porostů mladších 30 let (první probírka)

větve a klest z druhých a následných probírek a z mýtní těžby

kůra z druhých a následných probírek a mýtní těžby

obrázek 3.4	Rozdělení vyprodukované dendromasy (Johansson&Wernius, 1974)

Tento obrázek naznačuje, že 15-25 % stromového objemu představuje vršek stromu a větve, včetně kůry a stromové zeleně, tj. jehličí. 60-65 % vyprodukovaného objemu dendromasy je z lesa odváženo jako kmenové dříví s kůrou. Podíl kůry na stromové hmotě představuje asi 10 %, znamená to tedy, že objem dřeva odváženého z lesa představuje jen něco přes 50 %  vyprodukovaného objemu dendromasy.

Na druhé straně to znamená, že zhruba stejně velké množství dendromasy jako dříví evidované jako vytěžené, zůstává v lese a na místech zpracování dřeva jako odpad. V ČR tak při vytěžení zhruba 15 mil.m3 dříví bez kůry (přibližná roční produkce), zůstává teoreticky dalších 15 mil.m3 dendromasy k možnému využití. Toto celé množství není a nikdy nebude využitelné z důvodů technických, ekonomických a ekologických. Odhaduje se, že využitelná může být jen asi 1/3 z tohoto množství, což představuje více než 5 mil.m3 dendromasy ročně.

Kvantifikace množství těžebního odpadu

Orientační odhady množství energeticky využitelné biomasy je obvykle odvozováno z celkové těžby, nebo z výměry lesní půdy. Velmi přibližný odhad množství těžebního odpadu po těžbě může být odvozen z výše realizované těžby (bez kůry) tak, že stejné množství jako vytěženého dříví zůstává v lese ve formě kořenů, pařezů, větví, kůry, šišek, nehroubí, manipulačních odřezků atd. To však jsou jen potenciální zdroje energetického dříví, protože ekologická, ekonomická a technologická omezení nedovolují využít více než 1/3 tohoto množství.

Navíc tento způsob odhadu nezohledňuje, zda se dříví zpracovává v regionu, tj. zda odpady z něj zůstávají též v regionu, nebo se dříví odváží z regionu ven, včetně budoucích odpadů vznikajících při jeho zpracování (zejména kůry). Proto je tato metoda použitelná jen pro velké územní celky a pro ryze orientační odhady. Její výhodou je rychlost, a to, že podklad (množství vytěženého dříví bez kůry) je ve všech běžných statistikách k dispozici.

Množství těžebního odpadu v m3 = 1/3 vytěženého dříví v m3 bez kůry

Metoda vyvinutá POLÁKEM (1993) vychází při kalkulaci objemu energeticky využitelné lesní biomasy z výměry lesní půdy. I tato metoda je použitelná spíše pro větší územní celky, protože uvažuje průměrné hodnoty objemu těžebního odpadu pro mýtní a předmýtní těžby. U malých lesních majetků však nemusí skutečný stav odpovídat modelu.

Množství těžebního odpadu v m3 = 1.04 m3.ha-1 lesní půdy a rok

Rovněž rakouská metodika JONAS & GÖRTLER (1984) vychází při kalkulaci objemu energeticky využitelné lesní biomasy z výměry lesní půdy. Nabízí však přepočty v různých jednotkách.

Množství těžebního odpadu     = 	1.53 - 1.62 prm.ha-1 lesní půdy a rok

0.57 - 0.60 m3.ha-1 lesní půdy a rok

0.51 - 0.54 tun.ha-1 lesní půdy a rok

4 GJ.ha-1 lesní půdy a rok (při čerstvém dříví)

Srovnání uvedených metod dává tyto výsledky: podle Simanova - 100%, podle Poláka 60,5 %  a podle Jonase a Görtlera od 33,1 do 34,8 %.

Rozdílnost výsledků je dána tím, že u Simanova se jedná o kvantifikaci těžebního odpadu i kůry a odpadů ze zpracování dříví - tedy celkový potenciál dřevních odpadů, zatímco u dalších dvou metodik se jedná jen o kvantifikaci těžebního odpadu, tj. klestu po odvětvování a tenkých stromků z prořezávek. Polákova metoda dává tedy výsledky označitelné jako optimistická varianta, zatímco rakouská metoda dává výsledky pesimistické.

Určení potenciálu dendromasy na území Vysočiny

Energetický potenciál je vypočten podle všech tří metod pro relativní vlhkost dřeviny 30 %. Hmotnost jehličnatého dřeva je vzata z dostupných tabulek 548 kg.m-3 při 30 %vlhkosti.. Průměrná výhřevnost těžebního odpadu při 30 % vlhkosti je zvolena 12,41 MJ.kg-1.

tabulka 3.18	Odhad potenciálu dendromasy v kraji Vysočina

| Okres | lesní porosty celkem - ha | celková těžba m3 b.k. | množství těžebního odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Simanov | Polák | Jonas&Gertel |
|  |  |  | m3 | m3 | m3 |
| Havl. Brod | 35 384 |  |  | 36 799 | 20169 |
| Jihlava | 36 434 |  |  | 37 891 | 20767 |
| Pelhřimov | 38 309 |  |  | 39 841 | 21836 |
| Třebíč | 41 161 |  |  | 42 807 | 23462 |
| Žďár n. S. | 57 415 |  |  | 59 712 | 32727 |
| Vysočina | 208 702 | 1 519 287 | 506 429 | 217 050 | 118960 |
| Energetický potenciál v TJ za rok |  |  | 6 285 | 2 694 | 1 476 |

Potenciál produkce odpadní rostlinné biomasy na orné půdě

Podle výrobní oblasti s definovanými a poměrně stálými produkčními faktory (bonita půdy a klimatu a tím i výnosu plodin) a struktury plodin na orné půdě, která je však dlouhodobě proměnlivá, lze odhadnout hodnoty ročního nárůstu biomasy v regionu.

Sláma obilovin využitelná pro energetické účely tvoří zhruba 1/4 její roční produkce, v našich podmínkách byla odhadnut potenciál energeticky využitelné biomasy na 20 % produkce slámy obilovin a 100 % produkce slámy řepky. Vlhkost slámy byla určena na 13,1 %. Výhřevnost obilné slámy je 14,5 MJ.kg-1, výhřevnost řepkové slámy je 16 MJ.kg-1. Potencionál biomasy z TTP může být někdy velmi proměnlivý vzhledem k různorodosti sena z TTP v kraji Vysočina. Výnos suché hmoty se pohybuje kolem 4 t.ha-1, výhřevnost 14 MJ.kg-1.

tabulka 3.19	Osevní plochy zemědělských plodin v roce 2002

| Plodina | osevní plocha r. 2002 /ha/ | % |
| --- | --- | --- |
| obiloviny | 166 377 | 53,71 |
| luskoviny | 4 848 | 1,56 |
| okopaniny | 13 901 | 4,49 |
| technické plodiny | 47 897 | 15,46 |
| pícniny na OP | 76 421 | 24,67 |
| zelenina | 73 | 0,02 |
| květiny | 28 | 0,01 |
| pl.na semeno | 20 | 0,01 |
| ostatní plochy | 222 | 0,07 |
| celkem osevní plocha | 309 788 | 100 |
| OP v klidu | 4 631 | - |

tabulka 3.20	Potenciál pro energetické využití odpadní obilné slámy

| okres | výměra OP celkem | Výměra půdy pro pěstování obilovin, rok 2001 (ha) | slámy celkem (t) | Množství energeticky využitelné odpadní slámy /15%/ t/rok | Energetický potenciál odpadní slámy (GJ/rok) | Počet možných linek na výrobu pelet | Počet možných RD zásobovaných biopalivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 59 964 | 30 702 | 153 508 | 23 026 | 333 880 | 3,5 | 2 530 |
| Jihlava | 52 582 | 26 922 | 134 610 | 20 191 | 292 777 | 3,1 | 2 219 |
| Pelhřimov | 60 541 | 30 997 | 154 985 | 23 248 | 337 092 | 3,6 | 2 555 |
| Třebíč | 85 166 | 43 605 | 218 025 | 32 704 | 474 204 | 5,0 | 3 594 |
| Žďár n.S. | 67 213 | 34 413 | 172 065 | 25 810 | 374 242 | 4,0 | 2 836 |
| celkem | 325 466 | 166 639 | 833 193 | 124 979 | 1 812 195 | 19,2 | 13 734 |

Pozn.:	/1/ zbytková obilní sláma pro energetiku 15 %

/2/ výhřevnost 14,5 MJ/kg

/3/ na 1 peletovací linku potřeba 6500 t surovin

/4/ spotřeba 1 RD 7 t pelet za rok

tabulka 3.21	Potenciál pro energetické využití řepkové slámy

| okres | výměra OP celkem | Výměra půdy pro pěstování řepky olejky, rok 2001 (ha) | slámy celkem (t) | Množství energeticky využitelné odpadní slámy /15%/ t/rok | Energetický potenciál odpadní slámy (GJ/rok) | Počet možných linek na výrobu pelet | Počet možných RD zásobovaných biopalivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 59 964 | 7 196 | 21 587 | 20 508 | 328 123 | 3,2 | 2 254 |
| Jihlava | 52 582 | 6 310 | 18 930 | 17 983 | 287 729 | 2,8 | 1 976 |
| Pelhřimov | 60 541 | 7 265 | 21 795 | 20 705 | 331 280 | 3,2 | 2 275 |
| Třebíč | 85 166 | 10 220 | 30 660 | 29 127 | 466 028 | 4,5 | 3 201 |
| Žďár n.S. | 67 213 | 8 066 | 24 197 | 22 987 | 367 790 | 3,5 | 2 526 |
| celkem | 325 466 | 39 056 | 117 168 | 111 309 | 1 780 950 | 17,1 | 12 232 |

Pozn.:	/1/ zbytková řepková sláma pro energetiku 95 %

/2/ výhřevnost 16 MJ/kg

/3/ na 1 peletovací linku potřeba 6500 t surovin

/4/ spotřeba 1 RD 7 t pelet za rok

tabulka 3.22	Potenciál pro energetické využití sena z TTP

| okres | výměra TTP (ha) | sena celkem (t) | Množství energeticky využitelného sena /20%/ t/rok | Energetický potenciál odpadní sena (GJ/rok) | Počet možných linek na výrobu pelet | Počet možných RD zásobovaných biopalivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 17 588 | 70 352 | 14 070 | 196 986 | 2,2 | 1 546 |
| Jihlava | 15 713 | 62 852 | 12 570 | 175 986 | 1,9 | 1 381 |
| Pelhřimov | 16 829 | 67 316 | 13 463 | 188 485 | 2,1 | 1 479 |
| Třebíč | 9 859 | 39 436 | 7 887 | 110 421 | 1,2 | 867 |
| Žďár n.S. | 23 659 | 94 636 | 18 927 | 264 981 | 2,9 | 2 080 |
| celkem | 83 648 | 334 592 | 66 918 | 936 858 | 10,3 | 7 354 |

Pozn.:	/1/ zbytkové seno pro energetiku 20 %

/2/ výhřevnost 14 MJ/kg

/3/ na 1 peletovací linku potřeba 6500 t surovin

/4/ spotřeba 1 RD 7 t pelet za rok

tabulka 3.23	Souhrn odpadní rostlinné biomasy pro energetické účely

| rostlina | výměra pro energ.účely /ha/ | množství suché hm. (t/rok) | energetický potenciál (GJ/rok) | počet možných peletáren | počet RD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obilná sláma | 24 996 | 124 979 | 1 812 195 | 19,2 | 13 734 |
| řepková sláma | 37 103 | 111 309 | 1 780 950 | 17,1 | 12 232 |
| seno z TTP | 16 730 | 66 918 | 936 858 | 10,3 | 7 354 |
| celkem | 78 829 | 303 206 | 4 530 003 | 46,6 | 33 320 |

Pozn.:	(pro výrobu standardizovaných paliv – pelet, briket, nebo pro přímé spalování ve formě balíku. Možné 	je i přidávání do BPS, zejména u senážované trávy z TTP – výnosy jsou pak jiné než zde uvedené, 	protože jde o zelenou hmotu)

graf 3.11	Celkové zhodnocení odpadní rostlinné biomasy pěstované na OP [GJ/rok]

Potenciál cíleně pěstované rostlinné biomasy na orné půdě

Ve výše uvedené kapitole je v podstatě zhodnocení biomasy, která je v současnosti k dispozici. Je jí možné získávat pouze změnou přístupů, hospodaření apod. Rozhodně je ovlivněna ekonomickou situací a poptávkou po biopalivech. Toto naráží na problém pomalého rozvoje biopaliv a tím nahrazovaní fosilních surovin – není příliš rozšířen a tedy nefunguje trh s energetickou biomasou (zejména tou polní). Na to samozřejmě navazuje i rozšířenost a dostupnost nejenom speciální pěstební a sklizňové techniky (platí pro RRD), ale i rozšíření samotných automatických malých topenišť pro RD.

Zřejmě bude nutné některými legislativními nebo ekonomickými nástroji současný stav ovlivnit ve prospěch rozvoje trhu s biomasou pro energetiku.

Bylo počítáno průměrně s 10 t/ha výtěžnosti energetických plodin. Kromě výroby ušlechtilých paliv může být biomasa využita pro přímé spalování v kotelnách nebo čerstvá pro výrobu bioplynu. Pokud je to možné, část biomasy může být využita v průmyslu.

tabulka 3.24	Potenciál cíleně pěstované biomasy na orné půdě po okresech

| okres | výměra OP celkem /ha/ | Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin /%/ | Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin /ha/ | Množství vypěstované suchém hmoty (t/rok) | Energetický potenciál rostlin (GJ/rok) | Počet možných linek na výrobu pelet | Počet možných RD zásobovaných biopalivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 59 964 | 14 | 8 395 | 83 950 | 1 427 143 | 12,9 | 9 225 |
| Jihlava | 52 582 | 12 | 6 310 | 63 098 | 1 072 673 | 9,7 | 6 934 |
| Pelhřimov | 60 541 | 14 | 8 476 | 84 757 | 1 440 876 | 13,0 | 9 314 |
| Třebíč | 85 166 | 8 | 6 813 | 68 133 | 1 158 258 | 10,5 | 7 487 |
| Žďár n.S. | 67 213 | 15 | 10 082 | 100 820 | 1 713 932 | 15,5 | 11 079 |
| celkem | 325 466 | 63 | 40 076 | 400 758 | 6 812 881 | 61,7 | 44 039 |

Pozn.:	/2/ výhřevnost 17 MJ/kg

/3/ na 1 peletovací linku potřeba 6500 t surovin

/4/ spotřeba 1 RD 7 t pelet za rok

tabulka 3.25	Potenciál cíleně pěstované biomasy na orné půdě po mikroregionech

| mikroregion | výměra OP celkem /ha/ | Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin /%/ | Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin /ha/ | Množství vypěstované suchém hmoty (t/rok) | Energetický potenciál rostlin (GJ/rok) | Počet možných linek na výrobu pelet | Počet možných RD zásobovaných biopalivem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bystřice n. Pern. | 14 207 | 13 | 1 847 | 18 469 | 313 975 | 2,8 | 2 030 |
| Havlíčkův Brod | 32 766 | 14 | 4 587 | 45 872 | 779 831 | 7,1 | 5 041 |
| Humpolec | 10 058 | 14 | 1 408 | 14 081 | 239 380 | 2,2 | 1 547 |
| Chotěboř | 14590 | 11 | 1 605 | 16 049 | 272 833 | 2,5 | 1 764 |
| Jihlava | 40822 | 9 | 3 674 | 36 740 | 624 577 | 5,7 | 4 037 |
| Moravské Bud. | 25 572 | 12 | 3 069 | 30 686 | 521 669 | 4,7 | 3 372 |
| Náměšť n. Osl. | 10 654 | 6 | 639 | 6 392 | 108 671 | 1,0 | 702 |
| Nové M. n. Mor. | 10 751 | 12 | 1 290 | 12 901 | 219 320 | 2,0 | 1 418 |
| Pacov | 11476 | 8 | 918 | 9 181 | 156 074 | 1,4 | 1 009 |
| Pelhřimov | 39007 | 13 | 5 071 | 50 709 | 862 055 | 7,8 | 5 572 |
| Světlá nad Sáz. | 11909 | 14 | 1 667 | 16 673 | 283 434 | 2,6 | 1 832 |
| Telč | 13432 | 8 | 1 075 | 10 746 | 182 675 | 1,7 | 1 181 |
| Třebíč | 46 726 | 6 | 2 804 | 28 036 | 476 605 | 4,3 | 3 081 |
| Velké Meziříčí | 26 240 | 8 | 2 099 | 20 992 | 356 864 | 3,2 | 2 307 |
| Žďár nad Sáz. | 17255 | 12 | 2 071 | 20 706 | 352 002 | 3,2 | 2 275 |
|  |  | průměr |  |  |  |  |  |
| celkem | 325 465 | 10,67 | 33 823 | 338 233 | 5 749 964 | 52 | 37 168 |

Pozn.:	 platí stejné jako u tab. výše

/1/Celková plocha pro možnou produkci energetických plodin byla vypočítána podle předpokladu, že na 	vhodných plochách (podle typologizace oblast č.1) můžou být energ. plodiny zastoupeny do 25%, 	v oblastech velmi produktivních (podle typologizace oblast č.2)  do 1,5% výměry.

Rozdíl v hodnotách obou stanovených metodik výpočtu energetických přínosů cíleně pěstovaných rostlin je především ten, že řešení po mikroregionech hodnotí kategorizaci pěstební oblasti. Využití se tedy upravuje upřednostňováním potravinářské produkce, nebo nižšími výnosy v případě nepříliš kvalitních podmínek pro pěstování.

Specifikace možných rostlin pro energetické účely

Dále jsou uvedeny rostliny pro energetické využití a zbytková biomasa běžných zemědělských plodin nebo rostlin pěstovaných prvořadě k jiným účelům, která může být energeticky využita.

Seno z luk

Seno z luk je jednou z možností, jak lze získat biomasu pro energetické využití jako vedlejší produkt. Podle hnojení a počtů sečí, tedy intenzity pěstování luk, docílíme různých výnosů sena (2 – 8 t/ha).

Výnosy:		při extenzivním pěstování 4 t/ha

Výhřevnost: 	14 MJ/kg

Obilniny, řepka

Energetické využití slámy (15 – 33 % u obilní slámy, 50 – 100 % řepkové slámy při produkci na zrno) nebo celé rostliny má výhodu oproti jiným energetickým plodinám, že je již nyní mezi zemědělci dostatečně známý způsob jejich pěstování. Energeticky je možné využít část sklízené slámy, zbytek je vhodný ponechat jako stelivo a organické hnojivo. Obilní a řepkovou slámu je s ohledem na dosažení přijatelné energetické účinnosti a též na snížení emisí spalovat ve speciálních kotlích (nemísit je s dřevním palivem).

Výnosy:  	zbytek po využití k jiným účelům činí cca 2 - 5 t/ha

Výhřevnost: 	14 - 17 MJ/kg obilní i řepková sláma

Konopí seté

Konopí je jednoletá bylina značně náročná na vodu. Vyžaduje dobře vyhnojené, úrodné hluboké půdy hlinité až písčitohlinité. Konopí lze sít na zúrodněných slatinách, rozoraných loukách, vysušených rybnících, nejlepší jsou půdy neutrální až slabě zásadité. Konopí není zvláště vhodnou rostlinou pro čistě energetické využití, protože se jedná o jednoletou bylinu a náklady na jeho pěstování tak stoupají. Je to ale výhodná rostlina v kombinaci s využitím pro technické účely. Její sklízení je poměrně problematické, protože se konopná vlákna zaplétají do mechanismu žacích strojů.

Další uplatnění: vlákna, pazdeří (zbytek stonků po odstranění vlákna) a semena široké průmyslové využití, pokrutiny a semeno jako krmivo.

Výnosy:		Stonky: 2,2-9,4 t/ha sušiny

Semeno: 0,7-1,1 t/ha sušiny

Spalné teplo:	sláma 18,06 MJ/kg, semeno 24,62 MJ/kg

Energetické dřeviny

Pěstováním energetických dřevin můžeme zvýšit pestrost porostů v krajině, odolnost zemědělských ploch vůči erozi (jak vodní, tak větrné) a při jejich vhodném vysázení v nivách v blízkosti břehů také snížit eutrofizaci vodních toků. Mezi rychlerostoucí dřeviny řadíme zejména topol a vrbu.

Topol – nároky na stanoviště: nadmořská výška 200 – 600 m n.m., nevhodné jsou trvale zamokřené a těžké půdy, velmi dobře snáší příležitostné záplavy. V teplejších oblastech lze dosáhnout vyšších výnosů dřeva. Vyhovující je neutrální nebo slabě kyselá půda.

Vrba – nároky na stanoviště: nejlépe nížiny, stanoviště nezamokřené, hlinité až hlinitopísčité, nevhodné jsou trvale zamokřené půdy, velmi dobře snáší příležitostné záplavy.

Výběr vhodných druhů rychlerostoucích dřevin s ekonomicky dostatečným výnosem: Existuje velké množství druhů a různých klonů. Nejlepší je získat informaci o nejvhodnějším sadebním materiálu u projektantů ÚSES, popř. přímo ve „Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích“.

Pěstování: V podmínkách ČR je pravděpodobně nejvhodnější pěstování rychlerostoucích dřevin minirotací (tj. s délkou trvání obmýtí 5 let, které se opakuje 3-4x). Nevýhodou je zatím nutnost obhospodařovávat plochy nestandardní zemědělskou technikou. Lze však očekávat, že v budoucnosti bude technologické zařízení pro pěstování a sklizeň rychlerostoucích dřevin dostupné také na trhu v České republice (v zahraniční již dostupné je).

Výnosy: 	kolem 12 t/ha ročně

Výhřevnost: 	12,1 MJ/kg (dřevo předsušené s 30% obsahem vody)

Další rostliny výhodné k energetickému využití

Uteuša  - Šťovík krmný

Tento šťovík byl původně vyšlechtěn pro krmivářské účely. Dobře se osvědčuje také v České republice jako energetická rostlina. Na zeleno lze šťovík sklízet 3-5x do roka, pro energetické účely se šťovík sklízí suchý v červenci. Na podzim lze ještě sklidit nové výhony jako krmivo nebo na siláž. Na svém stanovišti lze šťovík pěstovat 10-15 let bez snížení výnosu. Není náročný na stanovištní podmínky, nevyhovují mu však půdy zamokřené s vysokou hladinou spodní vody. Výhodou šťovíku jako paliva je vlastnost, že se při hoření chová jako dřevo. Nepůsobí tedy problémy při spalování jako sláma, neboť pro jeho spalování není nutný zvláštní kotel a je lze tedy směsně použít šťovík a dřevo. Tato rostlina je v současnosti nejvíce rozšiřována pro energetické účely.

Výnosy:  8 - 15 t/ha sušiny

Výhřevnost: 16 - 18 MJ/kg při 12,5% obsahu H2O

Ozdobnice čínská (miscanthus)

Nároky na stanoviště: vytrvalá travina, lehčí půdy, teplejší oblasti s vyššími srážkami. Z důvodu její sterility nebo neplodnosti v českých podmínkách je porost zakládán pomocí sazenic, což zvyšuje náklady na celkové pěstování. Ozdobnici je nutné pěstovat pouze v teplejších oblastech s mírnou zimou.

Další uplatnění: výroba buničiny (vysoký obsah celulózy), stavební materiál, biologicky odbouratelné obaly.

Výnosy:  dříve se uvádělo také přes 30  t/ha sušiny, dnes jsou tyto výsledky sporné

Spalné teplo: 	19,06 MJ/kg

Chrastice rákosovitá (lesklice rákosovitá)

Domácí vytrvalá travina vyskytující se na zamokřených výživných stanovištích s těžkou půdou, rozšířená i v horách. Je značně náročná na živiny a vodu. Pesticidy není nutné používat ve velké míře. Chrastici je možné pěstovat ve všech zemědělských oblastech ČR. Dle stanoviska oddělení druhové ochrany MŽP je nutné posoudit u případných odrůd této traviny jejich negativní dopad na životní prostředí. Chrastice může být potenciálně expanzivní rostlinou (tzn. rostlinou domácí, která se přesto příliš rozšiřuje do svého okolí).

Další uplatnění: krmivo, průmyslové využití (buničina), porosty kořenových čistíren odpadních vod.

Výnosy:  	5,3 – 12,6 t/ha

Výhřevnost: 	16 MJ/kg při 6% obsahu H2O

Světlice barvířská (saflor)

Světlice je jednoletá bylina vyžadující suchá a teplá stanoviště, nesnáší půdy kyselé a zamokřené. Její energetické využití je možné pouze v kombinaci s využitím pro jiné účely, jinak se ekonomicky nevyplatí.

Jiné uplatnění: červené a žluté barvivo.

Výnosy:  	Semeno 2,5 t/ha

Stonky 5 t/ha

Lnička setá

Jednoletá stará kulturní plodina, která byla dříve pěstována na velkých plochách. Dnes se ji snaží opět zavádět dotačními programy v některých státech EU. Z důvodu nutnosti každoročního opětovného setí je lnička vhodná pro energetické využití pouze v kombinaci s využitím technickým, popř. jako meziplodina (má krátkou vegetační dobu).

Nároky na stanoviště: Je to velmi skromná bylina s krátkou vegetační dobou (lze pěstovat i jako meziplodina). Lničku nelze pěstovat na půdách náchylných k tvorbě půdního škraloupu pro příliš malá semena. Na příliš úrodných půdách poléhá, nedaří se jí ani na příliš těžkých, kyselých a vlhkých stanovištích.

Další uplatnění: semena olej, pokrutiny krmivo.

Spalné teplo: 	sláma 18,84 MJ/ kg

semeno 26,36 MJ/kg

Výhřevnost: 	15,2 MJ/kg při 8% obsahu H2O

Rákos obecný

Rákos je domácí vytrvalá travina zamokřených stanovišť, která může zaplevelovat okolní pozemky. Energeticky využívané mohou být hlavně porosty rákosu kořenových čistíren odpadních vod.

Výnosy:  10 – 15 t/ha

Analýza náhrady pevných fosilních paliv biopalivy u malých zdrojů

V této analýze je porovnávána náhrada spotřebovaných pevných fosilních paliv v malých zdrojích (tzn. REZZO 3 do 200 kW instalovaného výkonu) biopalivy z místní produkce.

Tabulka níže uvádí celkovou spotřebu pevných fosilních paliv (hnědé uhlí, černé uhlí, koks) převážně v rodinných domech v jednotlivých okresech a dodané teplo. Toto je pak porovnáno s reálnými energetickými výnosy z odpadní rostlinné biomasy, nebo z energetických přínosů cíleně pěstovaných rostlin (specifikovaných v předchozím odstavci).

tabulka 3.26	Spotřeba pevných fosilních paliv podle okresů

| okres | spotřeba paliv (t/rok) | dodané teplo (GJ/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | HUTR | CUTR | KOKS | HUTR | CUTR | KOKS |
| HB | 43 526 | 529 | 670 | 569 754 | 11 666 | 14 911 |
| JI | 31 469 | 1 642 | 4 480 | 425 749 | 37 934 | 99 742 |
| PE | 45 322 | 1 827 | 1 075 | 598 402 | 36 035 | 23 903 |
| TR | 36 009 | 1 879 | 5 126 | 487 170 | 43 407 | 114 132 |
| ZR | 48 030 | 2 506 | 6 838 | 649 805 | 57 897 | 152 234 |
| celkem | 204 356 | 8 383 | 18 189 | 2 730 880 | 186 939 | 404 922 |
|  | celkem spotřeba fos.paliv | celkové dodané teplo |
| celkem | 230 928 | 3 322 741 |

tabulka 3.27	Celkové zhodnocení odpadní biomasy

| rostlina | výměra pro energ.účely /ha/ | množství suché hm. (t/rok) | energetický potenciál (GJ/rok) | počet možných peletáren | počet RD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obilná sláma | 24 996 | 124 979 | 1 812 195 | 19,2 | 13 734 |
| řepková sláma | 37 103 | 111 309 | 1 780 950 | 17,1 | 12 232 |
| seno z TTP | 16 730 | 66 918 | 936 858 | 10,3 | 7 354 |
| celkem | 78 829 | 303 206 | 4 530 003 | 46,6 | 33 320 |

Reálné využité orných ploch pro cílené pěstování energetických plodin:

je možno na 33 823 ha

při energetickém přínosu 5 749 964 GJ/rok

graf 3.12	Analýza náhrady fosilních paliv biopalivy – celkové shrnutí [GJ]

Shrnutí:

Z výše uvedeného vyplývá, že biomasa, ať již odpadní nebo cíleně produkovaná, má větší energetický přínos než je současná potřeba pokrývaná pevnými fosilními palivy v kraji Vysočina v malých zdrojích. Náhradou fosilních paliv by došlo nejen ke zlepšení ŽP, ale také vytvoření řady pracovních příležitostí, změn ve struktuře zemědělství a význam by tato změna měla i pro částečnou energetickou nezávislost kraje Vysočina.

Celkově biomasa představuje v této variantě analýz minimálně dvojnásobnou zásobu energie pro potřeby malých zdrojů – rodinných domů na Vysočině. Toto je bez započítání energie z odpadního dřeva, zbytků po lesní těžbě apod. (lesní biomasa představuje ještě dalších 1 476 000 GJ).

#### Stanovení potenciálu bioplynu v kraji Vysočina

Bioplyn vznikající anaerobní fermentací exkrementů zvířat má 55 - 70 obj.% methanu a výhřevnost 35,8 MJ.m-3. V závislosti na obsahu methanu má bioplyn výhřevnost 19 - 23 MJ.m-3. Bioplyn obsahuje 1-3 % vodíku, dále 27 -44% oxidu uhličitého a 0,1 - 1% sirovodíku.

Energetický potenciál exkrementů pro výrobu bioplynu:

- dojnice		600 m3 bioplynu, t.j. 13 200 MJ

- skot výkrm	400 m3 bioplynu, t.j. 8 800 MJ

- prase výkrm	70 m3 bioplynu, t.j. 1 540 MJ

- prasnice		110 m3 bioplynu, t.j. 2 420 MJ

- nosnice		5,8 m3 bioplynu, t.j. 128 MJ

- brojler		3,0 m3  bioplynu, t.j. 66 MJ

tabulka 3.28	Potenciál bioplynu hospodářských zvířat v kraji Vysočina

| zvíře | 2003 | Bioplyn |
| --- | --- | --- |
|  | kusy | podíl na ČR v % | m3 | MJ |
| skot bez krav | 136 154 | 15,2 | 54 461 600 | 1 198 155 200 |
| krávy | 87 412 | 14,8 | 52 447 200 | 1 153 838 400 |
| prasata bez prasnic | 370 914 | 12,0 | 25 963 980 | 571 207 560 |
| prasnice | 33 578 | 11,9 | 3 693 580 | 81 258 760 |
| drůbež bez slepic | 1 367 456 | 5,6 | 4 102 368 | 90 252 096 |
| slepice | 143 821 | 2,1 | 834 162 | 18 409 088 |
| Produkce bioplynu TJ |  |  | 3 113 |

Velký význam v technologiích bioplynu v posledních letech nabírá tzv. kofermentace. Kofermentací se rozumí anaerobní proces, ve kterém je směs zvířecí odpadů s přídavkem jiných substrátů (nejčastěji silážované rostliny –např. kukuřice).

## Geotermální energie

Geotermální energie je vytvářena  přírodními procesy v zemské kůře. Mapa vhodných geotermálních oblastí pro podmínky ČR je zpracována Geofyzikálním ústavem AV ČR.  Stejně jako u předchozích obnovitelných zdrojů je i pro geotermální energii charakteristická  nízká koncentrace energie, která způsobuje omezení ve využití. Energie pro nejširší veřejnost je přístupná pouze za pomocí tepelných čerpadel. Tato jsou schopna převést nízkopotenciální tepelnou energii (cca 8°C ) na energii využitelnou pro potřeby vytápění a přípravy TUV  (max. 55°C). V současné době se cena tepelných čerpadel využívajících geotermální  energii díky nárůstu počtu aplikací snižuje a je dostupnější širší veřejnosti.

obrázek 3.5	Mapa potenciálu území pro využití geotermální energie

Legenda:

| zcela nevhodné | 1 – plochy zcela nevhodné pro využití geotermální energie (povrchové lomy a velkoplošné výsypky) |
| --- | --- |
| méně vhodné | území vhodná převážně pro individuální lokální využívání geotermální energie, většinou jen jako suché teplo horninových masivů, tedy vrty do hloubky 100 - 150 m. Tato skupina je rozdělena na dvě plochy: 2 - intenzivně všesměrně rozpukané převážně žulové masívy 3 - puklinově usměrněné méně teplotně propustné horniny 4 - území vhodná pro individuální využití geotermální energie, převážně sedimentární formace, ale i vulkanity a místy i metamorfity s možností uplatnění systému suchého tepla a nebo i systému voda - voda. Na Moravě v hlubokých sedimentárních strukturách v hloubkách několika set metrů je možné využít i zvodnění větší vydatnosti a vyšší teploty |
| vhodné | 5 - území vhodná jak pro individuální tak i pro plošně nebo energicky náročnější objekty, případně i větší aglomerace. Využití geotermální energie je možné i jako suché teplo hornin, ale hlavním zdrojem geotermální energie jsou zvodně uložené v různých hloubkách pod povrchem s rozličnou vydatností až do několika desítek l/sec. Do této skupiny jsou zahrnuty i některé údolní nivy povrchových toků |
| velmi vhodné | 6 – území velmi vhodná pro využití geotermální energie mělkými vrty o větší vydatnosti v kvartérních údolních sedimentech, tedy ekonomicky velmi výhodné |

Jak je vidět na obrázku, území kraje Vysočina tvoří převážně plochy méně vhodné pro individuální lokální využívání geotermální energie. Plochy vhodné jsou na území zastoupeny minimálně.

#### Geotermální energie – tepelná čerpadla

Pro využití geotermální energie je na území kraje Vysočina možné použít pouze technologii tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která využívají nízkopotenciálové energie podzemní vody, země, vzduchu. Při vlastním provozu však spotřebovávají elektrickou energii a nelze je tedy označit za obnovitelný zdroj energie. TČ je alternativním zdrojem energie.

Důvody pro využívání tepelných čerpadel:

výhody energetické – kompresorové tepelné čerpadlo, poháněné elektřinou šetří průměrně 65 % el. energie, která by byla ve srovnatelném případě spotřebována v elektricky vytápěném objektu

výhody ekologické – snížení spotřeby elektřiny se ve stejném poměru sníží spotřeba primárního paliva (uhlí) v elektrárně (teplárně), a tím i emise z elektrárny (teplárny)

výhody ekonomické – uživatel TČ zaplatí za spotřebu elektřiny, při ceně jako u přímého elektrického vytápění v průměru o 65 % méně

Problémy se zaváděním lze shrnout takto:

- vysoké pořizovací náklady

- malá nabídka seriózních a komplexních služeb v této oblast (projekt – audit – zpracování žádosti o podporu – výběr dodavatele – realizace – servis)

- menší životnost u levnějších zařízení

- nároky na pečlivost návrhu a realizace

Limitujícím faktorem pro pořizování TČ jsou především investiční náklady, které se v současnosti u RD pohybují okolo 250 tis. Kč. Tyto lze snížit formou státní dotace ze SFŽP, kterou je v současnosti možno poskytnout do výše 30 % nákladů, při splnění podmínky kladného doporučení energetického auditu.

Druhy TČ:

vzduch/voda - kdy voda využívá venkovní vzduch jako zdroje tepla až do venkovních teplot – 18 °C, při teplotách mezi –5 až –18 °C se podle potřeby přidává malé elektrické přihřívání

země/voda - je ideálním TČ tam, kde je k dispozici dostatečně velký pozemek, zdrojem tepla je systém trubek z PVC uložených v zemi

voda/voda – jako zdroj tepla přichází v úvahu studniční voda nebo povrchová voda z jezer a řek

Volba jednotlivých typů je závislá na místních podmínkách, předpokládaném způsobu využití a stávajícím, nebo využívaném topném systému.

Vzhledem k našim klimatickým podmínkám a nerovnoměrné spotřebě tepla v průběhu roku je vhodné tepelné čerpadlo provozovat s akumulací, zásobníkem tepla a s doplňkovým zdrojem tepla, např. elektrokotlem. V chladnějších měsících s teplotami pod bodem mrazu tepelné čerpadlo dodává pouze část potřebného tepla, zbytek tepla je vyráběn jiným zdrojem. Tento provoz nazýváme jako bivalentní.

Pro vytápění tepelným čerpadlem je důležité správně nadimenzovat topnou soustavu. Výhodné jsou nízkoteplotní topné soustavy, protože pro efektivní využití tepelného čerpadla je nutné, aby rozdíl teplot mezi nízkopotencionálním zdrojem a topným okruhem byl co nejnižší, protože tím roste topný faktor tepelného čerpadla.

Topný faktor tepelného čerpadla udává poměr tepelného výkonu tepelného čerpadla k elektrickému příkonu, který je potřebný k jeho provozu. Hodnota topného faktoru se pro běžné účely u současně dodávaných tepelných čerpadel pohybuje v rozmezí  2,5 – 4,0. To znamená, že z 1 kWh elektrické energie, které potřebuje tepelné čerpadlo pro provoz se vyrobí 2,5 – 4,0 kWh tepla.

Velikost topného faktoru závisí :

na vstupní teplotě nízkoteplotního zdroje

na konečné teplotě v topné soustavě, nebo TUV

na chemických a fyzikálních vlastnostech chladiva

na technických parametrech tepelného čerpadla

Hodnota tepelného faktoru je vždy vztažena k určitým provozním podmínkám, např.:

topný faktor 4,5 při vstupní teplotě 35 oC a výstupní teplotě 40 oC , topný výkon 9,9 kW a elektrický příkon 2,17 kW

Kalkulace možných přínosů

Tepelná čerpadla jsou vhodná pouze v situaci, kdy je budova vytápěna pomocí elektrické energie. V rodinném domku o tepelné ztrátě 12 kW, kde se dosud vytápělo el. energií (elektrokotlem) s roční spotřebou 25 000 kWh, lze instalací tepelného čerpadla výkonu 4 kW (topný faktor 3) dosáhnout cca 70%ní pokrytí spotřeby tepla tímto zdrojem a 30%ní pokrytí elektrokotlem o výkonu 8 kW. Roční spotřeba by se snížila na cca 13 340 kWh, úspora v rodinném domku by tedy činila 11 660 kWh/rok.

Při větším rozvoji a podpoře instalace tepelných čerpadel by rovněž jako u  slunečních kolektorů mělo dojít k částečnému snížení pořizovacích nákladů, které ve výše uvedeném příkladě instalace tepelného čerpadla v rodinném domku činí cca 150 až 250 tis. Kč.

Svým charakterem (z využití tepelného čerpadla vyplývají dlouhodobé výhody pro dodavatele el. energie zajištěním odběratele) se jedná o oblast vhodnou pro podporu především ze stany dodavatelů energií.

Závěr

TČ lze doporučit tam, kde by nahradila přímotopy, nebo při přechodu z tuhých paliv na ušlechtilejší způsob vytápění a v lokalitě, kde není přístupný zemní plyn. Předně je však důležité posouzení možnosti snížení energetické náročnosti objektu na minimum. V případech kde lze tato opatření provést se mnohdy dosáhne celkové úspory energie na vytápění a výsledný ekonomický a energetický efekt je výraznější než při instalaci TČ. Při výstavbě novostavby je třeba na toto myslet již při vytváření projektové dokumentace a návrhu způsobu vytápění a především je třeba klást důraz na minimální tepelné ztráty objektu.

## Zjištění a možnosti využívání případného výskytu druhotných energetických zdrojů

Do seznamů spaloven odpadů a zařízení spoluspalující odpad patří v kraji Vysočina následující zařízení.

- KRONOSPAN CR, spol. s r.o. Jihlava, spalující zlomky dřevotřískových desek a brusný prach z broušení těchto desek

- KRONODOOR, spol. s.r.o.

- ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou, který spoluspaluje dřevěné brikety z brusného prachu a pilin z desek MDF

Spalovny komunálního odpadu se v kraji nenachází stejně jako spalovny nebezpečného odpadu (nemocniční). Mezi spalovny nebezpečného odpadu (průmyslové) jsou zařazeny tato zařízení.

- Knoflíkářský průmysl Žirovnice, a.s. (v roce 2002 spáleno 59 t odpadu z provozu)

- Kostelecké uzeniny, a.s. Kostelec (mimo provoz od roku 1998)

- Motorpal, a.s. Jihlava (od 02/2004 mimo provoz)

- Snaha, Kožedělné družstvo Jihlava (v roce 2002 spáleno 42 tun odpadu z provozu, emisní limit v souladu s vyhláškou č. 117/1997Sb.

- SPORTEN, a.s. Nové Město na Moravě (v roce 2002 spáleno 112 tun odpadu z výroby lyží a ostatního odpadů dodávaných z okolí)

Spalovny a spoluspalovny odpadu v kraji Vysočina nemají energetický význam z hlediska energetické bilance kraje. Množství spalovaného odpadu tvoří ve většině případů zanedbatelnou část z celkového množství spotřebovaných paliv. Výjimkou je firma KRONODOOR s.r.o., se spotřebou cca 32 tis. tun (podle údajů REZZO 1 za rok 2001), která dřevěných odpadů využívají k energetickým účelům – výroba tepla pro sušárnu dřeva pro výrobu.

# Hodnocení ekonomicky využitelných úspor energie

## Úvod

Jednou z nejdůležitějších součástí jakékoliv energetické politiky by měla být zlepšující se hospodárnost spotřeby energie, která má řadu zřetelných bezprostředních příznivých dopadů na životní prostředí a ekonomiku. Na jedné straně se jedná o úspory energie využíváním účinnějších a hospodárnějších zařízení u spotřebitelů, na straně druhé je to snižování náročnosti výroby energie ve výrobních systémech a zvyšování účinnosti při přenosu a distribuci energie.

Významnou úlohu v tomto ohledu mohou společně hrát informační kampaně, rozvoj energetických služeb a oceňování energetického hospodářství. Prioritou je zavádění energetického auditu a plánu řízení energetického hospodářství. V rámci programu změny klimatu European Climate Change Programme Evropské komise z roku 2003 bylo navrženo zavedení plánu řízení a kontroly energetické hospodárnosti (Energy Efficiency Management and Auditing Scheme), který by měl menším průmyslovým a obchodním odběratelům pomoci při zhodnocení a optimalizaci jejich spotřeby energie. Program by měl také podporovat školení a vzdělávání manažerů pro energie a personálu údržby.

Pro stanovování cílů v oblasti zvyšování energetické účinnosti je v prvé řadě potřeba ocenění potenciálu úspor energie. Z hlediska realizovatelnosti  je třeba rozdělit potenciál na technicky dostupný a ekonomicky nadějný.

Technicky dostupný potenciál úspor je  definován jako rozdíl mezi předpokládanou spotřebou energie v daném roce při  uvažování trendu spotřeby a využití dosavadní technologie a spotřebou energie v tomto roce při  použití všech technicky dosažitelných zlepšení energetické účinnosti.

Ekonomicky nadějný potenciál úspor je obvykle menší  než technicky dostupný potenciál a zahrnuje  pouze ta technická opatření, která jsou návratná v době své životnosti, nejlépe však v horizontu, který je přijatelný z hlediska účelného investování při respektování  časové  hodnoty  peněz. Zde existuje mnoho faktorů, které mají vliv na konkrétní posouzení tohoto potenciálu, např. dostupnost finančních zdrojů, vývoj cen paliv a energií, investiční náročnost apod.

Ke zvyšování ekonomicky nadějného potenciálu může dopomoci i naplňování cílů Státní energetické koncepce. Jedním z těchto cílů je odstraňování problémů a bariér bránících realizaci potenciálu úspor. Úkolem energetického řízení v rámci realizace Územní energetické koncepce je proto odstraňování identifikovaných překážek ve využívání ekonomicky nadějného potenciálu.

## Potenciál úspor na straně spotřebitelských systémů

### Úspory v sektoru bydlení

#### Způsob stanovení potenciálu úspor v sektoru bydlení

Technicky  dostupný potenciál úspor energie v sektoru bydlení v kraji Vysočina byl stanoven na základě zvýšení energetické účinnosti ve stávající zástavbě s použitím těchto zjištěných údajů a stanovených předpokladů:

- Data Českého statistického úřadu ze Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001 a to konkrétně počty domů a bytů, jejich stáří a konstrukce a způsob vytápění.

- Rozčlenění současné spotřeby pro jednotlivé účely (otop, příprava TUV, nezáměnná elektřina a ostatní).

- Současná měrná spotřeba energie na jednu bytovou jednotku dle účelu použití energie

- Doporučená hodnota měrné spotřeby dána vyhláškou č. 291/2001 Sb.

- Zohlednění rozdílnosti mezi rodinnými a bytovými domy

Kromě zlepšení tepelně-technických vlastností budov bylo dále přihlédnuto k vyšší účinnosti vytápěcích soustav (náhrada staršího zařízení novým, změna způsobu vytápění při odklonu od pevných paliv, dokonalejší regulace).

tabulka 4.1	Potenciál úspor v sektoru bydlení

|  | Potenciál úspor |
| --- | --- |
| Sektor bydlení | dostupný | ekonomicky nadějný přirozený | ekonomicky nadějný cílený |
|  | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % |
| Potenciál úspor | 582 368 | 2 096 525 | 31,1 | 56 967 | 205 083 | 3,0 | 142 540 | 513 143 | 7,6 |

#### Možná energeticky úsporná opatření

Úsporná opatření v sektoru bydlení mohou začínat u beznákladových opatření, jako je změna způsobu chování spotřebitelů, či tzv. energetický management, ale mohou být také vysokonákladová, která mohou mít dobrou ekonomickou návratnost, avšak jejich finanční náročnost je překážkou pro využívání. Opatření jsou dále rozdělena podle jednotlivých konečných způsobů užití energie.

Možnosti úspor organizačního charakteru

Následující opatření buď přímo pomáhají snížit energetickou náročnost domácnosti nebo alespoň pomáhají odhalit slabá místa v systému, na která je nutné se zaměřit.

- pravidelné odečítání, registrace a vyhodnocování spotřeby energie a návazné přehodnocení zálohových plateb u dodavatelů

- pravidelné prohlídky a údržba zařízení

- nepřetápění místnosti, nevytápět nevyužívané prostory, větrání omezit na nezbytně nutnou dobu (krátce a intenzivně), používání záclon a závěsů – nezakrývat však otopná tělesa

- při vaření používat přiměřeně velké nádoby , používání poklic na varné nádoby, správně zvolené množství vody, využívání tlakových nádob

- při chlazení potravin udržovat doporučenou teplotu, výparníkové plochy a těsnění dveří udržovat čisté, otevírání dveří na nezbytně nutnou dobu, umístění zařízení v chladných místnostech

- při praní dodržovat doporučené náplně, používat správné teploty, sušit prádlo přirozenou cestou

K dalším možným úsporám lze přispět vhodnou volbou elektrických spotřebičů (třída A), používáním kompaktních světelných zdrojů s nižší spotřebou či vyšším využitím denního světla.

Možnosti úspor při přípravě TUV

Ohřev TUV se na spotřebě energie v domácnosti podílí přibližně 20 až 25%. Spotřeba je závislá na počtu členů domácnosti, na  jejich zvyklostech  a také na vybavení domácnosti. Spotřeba vody se může pohybovat od 40 do 100 litrů TUV na jednu osobu denně

Možnosti úspor:

- správná volba velikosti ohřívače či zásobníku TUV a jejich izolace a pokud možno využívání kombinace se zdroji vytápění v topné sezóně, dodržování teploty TUV 45 °C

- nahrazení koupání ve vaně sprchováním, maximální využití kapacity pračky a myčky, při ručním mytí neumývat nádobí pod tekoucí vodou

- používání pákových baterií a perlátorů, instalace měření spotřeby TUV, kontrola a údržba rozvodů vody

Předchozí opatření nejen dokáží uspořit energii na ohřev TUV, ale i snížit celkovou spotřebu pitné vody v domácnosti.

Možnosti úspor ve vytápění

Vytápění tvoří převažující část celkové spotřeby energie v bytové sféře. V klimatických podmínkách Vysočiny se vytápí až 8 měsíců v roce. Vytápěním se zajišťuje v tomto období požadovaná tepelná pohoda v místnosti. Tento stav pohody je ovlivňován několika činiteli – teplotou a relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, teplotou stěn a povrchovou úpravou stěn.

Možnosti úspor:

- volba vhodného zdroje vytápění a správné dimenzování jeho výkonu, způsob provozování zdroje podle doporučení výrobce

- správné dimenzování otopné soustavy, zlepšení izolace rozvodů, včasná údržba otopné soustavy, zónování soustavy, individuální regulace v jednotlivých místnostech – termoregulační ventily

- použití ekvitermní regulace s programovým řízením denního režimu, instalování měřičů tepla, využití rekuperace či posouzení kombinované výroby tepla a elektřiny

Při realizaci větších opatření tohoto druhu je nutné postupovat koncepčně a to tak, aby byla celá otopná soustava od zdroje vytápění přes regulace až po otopná tělesa správně dimenzována. Na tato opatření by měla plynule navazovat také stavebně-technická opatření.

Možnosti úspor ve stavebních konstrukcích budov

Na trhu existuje celá řada kvalitních materiálů vhodných pro úsporná opatření či nízkoenergetickou výstavbu. Bariérou ve využívání kvalitních materiálů je však jejich cena, která má v současné době rozhodující vliv na jejich využívání.

Ve svém důsledku mohou i drobné zásahy za relativně nízkou cenu přinést výrazné úspory, pouze je však třeba slabá místa nalézt a správně navrhnout řešení. K tomu by měly  sloužit  energetické audity. Především  je však nutné klást důraz na údržbu budov. Možnosti úspor:

- zlepšení izolačních vlastností hlavních stavebních konstrukcí domu – dodatečná izolace střechy, stropu pod půdou či podlah; izolace vnějších plášťů obvodových stěn – zvýšení tepelného odporu na hodnoty doporučené normou

- opatření ve výplni stavebních otvorů – utěsnění oken a dveří, repase oken s přidáním dalšího skla či zasklení sklem s lepšími izolačními vlastnostmi, výměna oken za plastová

Životnost opatření provedených ve stavebních konstrukcích je poměrně dlouhá, dosahuje trvání od 20 do 40 let. Za tuto dobu se většina vynaložených finančních prostředků do úprav stavebních konstrukcí vrátí, při výpočtu návratnosti je však třeba také uvažovat s vývojem cen za energie a přihlédnout k místním specifikám.

### Úspory v sektoru občanské vybavenosti

#### Legislativa ve vztahu k úsporám energie

Stěžejním dokumentem české legislativy zahrnujícím úsporná opatření v energetice je zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, který se zabývá opatřeními pro zvyšování hospodárnosti užití energie. Hlavními povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 406 jsou zpracování územních energetických koncepcí a především energetických auditů na zákonem určené objekty.   V terciálním sektoru se právě nachází převážná část objektů, které spadají do povinnosti zpracování energetického auditu velikostí své spotřeby energie. Hranice této povinnosti jsou dány vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb. a zněním pozdějších předpisů. Tyto legislativní prostředky také určují povinnost zajistit realizaci úsporných opatření doporučených v energetickém auditu. Kontrolní činností pro dodržování těchto předpisů byla  pověřena Státní energetická inspekce.

Neméně důležitým dokumentem je vyhláška MPO č. 291/2001 Sb. Ta stanovuje podrobnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a stanovuje doporučené či závazné tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Hodnoty udávané v této vyhlášce se v energetickém auditu porovnávají se skutečnými hodnotami u sledovaného objektu a podle této vyhlášky se také posuzuje použitý materiál u novostaveb.

Evropská legislativa  se zmiňuje o hospodaření energií ve své Směrnici o energetické účinnosti v budovách  -2001/0098. Podle této směrnice mají členské státy přijmout opatření k tomu, aby nové či rekonstruované budovy odpovídaly minimálním požadavkům na energetické vlastnosti. V České republice na tuto směrnici navazuje již zmiňovaný zákon č. 406 a jeho doprovodné vyhlášky. Z dalších jmenujme např. vyhlášku č. 152/2001 Sb. , kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

#### Stanovení potenciálu úspor v terciální sféře

Terciální sféra – sektor občanské vybavenosti v sobě zahrnuje více podsektorů, které se navzájem výrazně liší. Je to dáno různorodostí činností tohoto sektoru a tudíž neexistuje jednotný ukazatel, kterým by bylo možno určit jejich spotřebitelskou náročnost. Tyto podsektory se liší z hlediska spotřeby paliv a energie, zásobování teplem a dodávkou teplé užitkové vody a pro porovnání se používají většinou neekonomické údaje např. spotřeba energie na jednotku plochy, na jednoho zaměstnance či žáka, na jedno lůžko apod.

Při stanovení potenciálu úspor bylo částečně využito údajů ze zpracované dokumentace „Energetická analýza objektů ve vlastnictví kraje Vysočina“ ve které bylo celkem analyzováno 193 objektů. Úkolem tohoto dokumentu bylo získat základní přehled o stavu hospodaření s energií v objektech ve vlastnictví kraje a především provést kategorizaci objektů podle účelnosti vynaložených finančních prostředků a získat podklady pro práci  auditorů  na zpracování energetických auditů, které jsou dány povinností vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií.

Bylo vytvořeno pořadí zpracovávání energetických auditů na základě dosažené výše hodnoty NPV, tedy současné hodnoty investice a následně jako podružného kriteria podle výše vnitřní úrokové míry IRR. Dokument dále poukazuje na obecný problém, který se týká celého veřejného sektoru a tím je motivace „veřejných“ subjektů k dosahování energetických úspor. Na tomto přístupu řešení je právě tento dokument založen a nutno konstatovat, že překonání tohoto problému je základním předpokladem prosazení energetických úspor ve veřejném sektoru.

Zpracovatel dokumentu navrhl energeticky úsporná opatření u každého objektu individuálně. K nejčastěji se opakujícím opatřením patří zejména:

- zateplení svislého obvodového pláště budov,

- výměna okenních výplní,

- utěsnění spár stávajících okenních výplní silikonovým těsněním,

- výměna dveřních výplní,

- utěsnění spár stávajících dveřních výplní silikonovým těsněním,

- zateplení střešního pláště,

- zateplení konstrukcí budovy přiléhajících k zemině,

- instalace termostatických ventilů,

- hydraulické  vyvážení otopné soustavy,

- rekonstrukce rozvodů tepla,

- instalace moderní ekvitermní regulace výkonu,

- výměna zdrojů tepla a TUV za moderní,

Technicky využitelný potenciál se v tomto souhrnu pohybuje průměrně okolo 30%.

Nezanedbatelný potenciál úspor spadající pod veřejný sektor je třeba hledat také ve veřejném osvětlení. Náklady na provoz a hlavně na elektrickou energii jsou značnou položkou obecních a městských rozpočtů. Ze Stavebního zákona vyplývá povinnost udržovat řádný pasport veřejného osvětlení. Potenciál úspor ve veřejném osvětlení dosahuje obvykle zhruba 25-30% a pro jeho dosažení je třeba odborné posouzení celé soustavy, tak aby se zlepšovaly kvalitativní parametry a nedocházelo k omezování osvětlení na úkon požadovaných hygienických a bezpečnostních předpisů. Úspory spočívají tedy především ve výměně svítidel za novější a účinnější s moderními světelnými zdroji a v osazení soustav řídícími regulačními systémy.

tabulka 4.2	Potenciál úspor v sektoru terciální sféry

| Sektor terciální sféra | Potenciál úspor |
| --- | --- |
|  | dostupný | ekonomicky nadějný přirozený | ekonomicky nadějný cílený |
|  | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % |
| Potenciál úspor | 601 822 | 2 166 560 | 34,3 | 58 784 | 211 624 | 3,4 | 147 046 | 529 365 | 8,4 |

Možná energetická úsporná opatření jsou obdobná jako v sektoru bydlení. Velkým rozdílem je však to, že v domácnosti si každý člověk hospodaří s vlastními prostředky, ale v terciálním sektoru tomu tak, až na výjimky (oblast obchodu či služeb ve vlastním objektu) není. Hlavním předpokladem dosažení úspor energie je především motivace všech dotčených osob šetřit veřejné finanční prostředky.

### Úspory v podnikatelském sektoru

#### Legislativa v průmyslu ve vztahu k energetické účinnosti

Teprve v několika předchozích letech se v České republice začalo využívat legislativních nástrojů k prosazování energetických úspor. Svědčí o tom vydání základních zákonů a jejich doprovodných vyhlášek. Patři mezi ně především:

- zákon č. 406/2000 Sb. „O hospodaření energií“

- zákon č. 458/2000 Sb. „O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích“

- zákon č. 86/2002 Sb. „O ochraně ovzduší“ ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 92/2004 Sb.a zákon č. 186/2004 Sb.)

- zákon č. 76/2002 Sb. „O Integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování“ ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 521/2004 Sb.)

- připravovaný zákon „O podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie“

- vyhlášky 150 až 154/2001, 212 až 226/2001, 252/2001, 291/2001 a jejich další novelizace

Dále se v současné době pracuje na přejímání evropských směrnic v odvětví energetiky a ochrany ovzduší.

Podle §9 zákona č. 406/2000 Sb. má každá fyzická nebo právnická osoba s celkovou roční spotřebou energie vyšší než vyhláškou stanovená hodnota, povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu. Vyhláška č. 213/2001 Sb., §10 stanovuje tuto hodnotu na 35.000 GJ/rok. Termín pro splnění této povinnosti je dán zákonem č. 359/2003 Sb., (který je novelizací zákona č. 406), a to do 1.1.2005. Výstupy energetického auditu tvoří soupis úsporných opatření a povinným výstupem auditu je energeticky úsporný projekt, který vyčísluje jak úspory z hlediska technicko-energetického (realizací uspořená energie), tak ekonomického (investiční náklady, návratnost projektu, přepočtenou současnou hodnotu investice NPV a výše vnitřní úrokové míry IRR).

Nejdůležitějším předpokladem je však realizace doporučených energeticky úsporných opatření. Stejně jako v jiných odvětvích platí za hlavní motivaci k energetickým úsporám především ekonomické pobídky.

#### Energeticky úsporná opatření v průmyslu

Pro průmysl a celý podnikatelský sektor platí obdobná opatření jako v předchozích případech. Jako další specifická opatřením lze uvést následující:

- zavedení energetického managementu a instalace měření s následným sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby a nákladů na energie

- modernizace starších řídících systémů  nebo instalace nových

- modernizace nebo výměna zastaralého výrobního zařízení za zařízení s vyšší energetickou účinností

- rekonstrukce či výměna energetických zdrojů (kotlů, pecí apod.) za účinnější s rekonstrukcí navazujících rozvodných sítí a ostatních součástí energetického hospodářství

- využívání energeticky účinnějších motorových pohonů a osvětlovacích soustav

- úspornější využívání chladírenských, klimatizačních a vzduchotechnických zařízení

- instalace kogeneračních jednotek a využívání odpadního tepla, rekuperace.

#### Energeticky úsporná opatření v zemědělství

Pro dosažení energetických úspor  v zemědělství existuje dále (kromě předešlých opatření) možnost uplatnění dalších opatření zejména u použitých technologií a zařízení, která se vyskytují pouze v tomto oboru činnosti. Důležitou motivací je tlak na snižování nákladů a také  splnění požadavků zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění.

Možná energeticky úsporná opatření v zemědělství:

- využívání nejlepších dostupných technik – BAT

- modernizace a rekonstrukce objektů pro ustájení zvířat – vyšší využití přirozeného větrání a denního světla, použití úspornějších větracích zařízení a zdrojů osvětlení

- instalace monitorovacích a řídících zařízení u energetických zařízení pro dopravu krmiv a odpadních produktů

- technické využití odpadních produktů živočišného a rostlinného původu

- výroba elektřiny a tepelné energie v bioplynových stanicích

- využívání úspornějších pomocných zařízení a strojů v rostlinné výrobě

- úspora vody.

#### Stanovení potenciálu úspor v podnikatelském sektoru

Pro stanovení potenciálu energetických úspor v podnikatelském sektoru (průmyslu a zemědělství) bylo využito především analýzy struktury a stáří kotelního fondu ve spolupráci se zhotovitelem konceptu snižování emisí a emisí v kraji Vysočina a také některých energetických auditů průmyslových podniků v kraji.

Dále bylo uvažováno s postupným růstem cen energií, který se nutně promítne do nákladů za hotové výrobky a služby. Pro udržení konkurenceschopnosti budou podniky nuceny k realizaci energeticky úsporných opatření, která  nemusí být za současné situace ekonomicky výhodná.

tabulka 4.3	Potenciál úspor v podnikatelském sektoru

| Podnikatelský sektor | Potenciál úspor |
| --- | --- |
|  | dostupný | ekonomicky nadějný přirozený | ekonomicky nadějný cílený |
|  | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % |
| Potenciál úspor | 935 205 | 3 366 738 | 22,8 | 89 944 | 323 800 | 2,2 | 224 285 | 807 425 | 5,5 |

tabulka 4.4	Potenciál úspor na straně spotřeby energie

| Sektor | Potenciál úspor |
| --- | --- |
|  | dostupný | ekonomicky nadějný přirozený | ekonomicky nadějný cílený |
|  | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % |
| Bytová sféra | 582 368 | 2 096 525 | 31,1 | 56 967 | 205 083 | 3,0 | 142 540 | 513 143 | 7,6 |
| Terciální sféra | 601 822 | 2 166 560 | 34,3 | 58 784 | 211 624 | 3,4 | 147 046 | 529 365 | 8,4 |
| Podnikatelský sektor | 935 205 | 3 366 738 | 22,8 | 89 944 | 323 800 | 2,2 | 224 285 | 807 425 | 5,5 |
| Úspory celkem | 2 119 395 | 7 629 823 | 27 | 205 696 | 740 507 | 2,6 | 513 870 | 1 849 933 | 6,6 |

## Potenciál úspor na straně výroby a dopravy energie

V kraji Vysočina se ročně vyrobí přibližně 13 600 GWh elektrické energie. Parní, plynové a spalovací zdroje se na výrobě elektrické energie podílejí pouze 0,4% t.j. 46,3 GWh. Je to dáno přítomností jaderné elektrárny s podílem na výrobě ve výši skoro 98%. Výroba elektrické energie v  klasických zdrojích je ve všech případech uskutečňována kombinovaně s výrobou tepla. Záměr vyhledání potenciálu úspor energie na straně zdrojů je tedy nutné směřovat ke zdrojům tepla a to především v soustavách CZT.

Pro zjišťování bilance výroby a spotřeby tepla pro I. etapu ÚEK bylo osloveno 22 největších výrobců tepla v kraji, kteří jsou držiteli licence na výrobu tepla a pro účely zpracování koncepce snižování emisí a imisí byla také provedena pasportizace 36 významných zdrojů emisí v kraji.

Zdaleka největším výrobcem energie je společnost ŽĎAS, a.s. s instalovaným výkonem 122 MWt a 12,5 MWe, která jako palivo využívá hnědého uhlí. Spotřeba této společnosti se pohybuje okolo 60.000 tun hnědého uhlí ročně. Roční výroba elektrické energie 22,6 GWh tvoří necelou 1/10 celkové výroby energie této společnosti, ale zároveň je to polovina výroby elektrické energie z parních, plynových a spalovacích zdrojů v kraji. V době zpracování této kapitoly probíhají ve společnosti ŽĎAS práce na energetickém auditu, závěry a vyhodnocení potenciálu úspor  nejsou tedy k dispozici.

Podle analýzy struktury a stáří kotelního fondu je 20% kotlů starších 25 let a tyto kotle jsou převážně na fosilní paliva. Zde tedy existuje velký technický potenciál úspor energie ať již se jedná o výměnu těchto kotlů za moderní a účinnější nebo i další přínosy, např. environmentální, při přechodu na jiná paliva. Náhrada fosilních paliv je prioritou při výměně kotelního hospodářství. Jako náhradu lze volit zemní plyn či biopalivo. Při modernizaci, rekonstrukci či výměně kotlů lze očekávat další možnosti energetických úspor.

### Legislativní nástroje k účinnosti výroby energie

Jak je již uvedeno v předešlých kapitolách, hlavními dokumenty jsou dva zákony:

- zákon č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích – (energetický zákon)

- zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Podrobněji se výroby energie týkají prováděcí vyhlášky a nařízení vlády k těmto zákonům. Jsou to zejména:

- vyhláška č. 150/2001 Sb.

- vyhláška č. 151/2001 Sb.

- vyhláška č. 153/2001 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb., konkrétně §6 ukládá povinnosti týkající se účinnosti užití energie. Odstavec 1) udává povinnosti pro výrobce energie, které jsou dále specifikovány v prováděcí vyhlášce č. 150/2001 Sb. Tato vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při

  - výrobě tepelné energie v kotlích

  - dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny

  - výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

  - kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem nebo v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem a nebo v kogenerační jednotce s pístovým motorem

  - kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.

Vyhláška dále určuje způsob stanovení skutečně dosažené účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie.

V §6 odst. 2) zákona č. 406/2000 Sb. jsou dány povinnosti pro distributory energie, které jsou upřesněny ve vyhlášce č. 151/20001 Sb. Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie u

- parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod teplé užitkové vody a chladu včetně přípojek, s výjimkou chladicí vody z energetických a technologických procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí

- předávacích nebo výměníkových stanic

- zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody 
v budovách (dále jen "vnitřní rozvod")

Vyhláška také stanoví způsob zjišťování tepelných ztrát zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody.

Zatímco předchozí vyhláška se týká rozvodů tepelné energie, vyhláška č. 153/2001 Sb. se týká rozvodů elektřiny. Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu,
distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie.

### Možné zdroje energetických úspor

Vzhledem ke konfiguraci zdrojů energií v kraji Vysočina je možné nacházet největší možnosti energetických úspor ve výrobnách tepla a následných distribučních rozvodech.

Všeobecné kroky směřující k dosažení energetických úspor:

- rozvoj decentralizovaných zdrojů

- náhrada zařízení na fosilní paliva za moderní zařízení na zemní plyn, biomasu, případně bioplyn

- při výstavbě nových zdrojů vždy uvažovat s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a umisťovat tato zařízení co nejblíže ke spotřebiteli tepla

- při využívání kogenerace instalovat nejmodernější a nejúčinnější zařízení

Možná opatření v soustavách CZT

  - opatření na zdrojích

    - využití kogenerace

    - modernizace kotelen na tuhá paliva na fluidní spalování

    - rekonstrukce starých kotelen, zejména na fosilní paliva, za účinnější na zemní plyn nebo biomasu

    - Uplatnění energetického managementu s využitím měřících a regulačních systémů

  - opatření na rozvodech tepla

    - přechod z parních soustav na teplovodní

    - přechod ze čtyřtrubkového rozvodu dvoutrubkový a pokud možno bezkanálový

    - u případných parních soustav rekonstrukce odvaděčů kondenzátu

  - opatření v předávacích stanicích

    - rekonstrukce domovních stanic na decentralizovanou přípravu TUV

    - rekonstrukce cirkulačních čerpadel s využitím elektronické regulace otáček

    - instalace měřících,  evidenčních a řídících systémů

    - doplňkové provedení izolací armatur.

Ztráty při přenosu elektrické energie jsou způsobeny především fyzikálními jevy a nelze je výrazně ovlivňovat. Snižování těchto ztrát lze předcházet při stavbě vedení používáním nejlepších a nejosvědčenějších materiálů vodičů a jejich uchycení a také výstavbou vhodného typu vedení. Rekonstrukce starých vedení z důvodu ztrát není ekonomicky výhodná, lze tedy doporučit modernizaci při dožití technických součástí vedení.

Jistý potenciál úspor existuje ve snížení ztrát v elektrických stanicích v transformátorech a zařízeních regulačních stanic. Vhodné je použití nejmodernějších technických zařízení elektrických stanic.

Dle údajů distributorů elektrické energie se technické ztráty v sítích pohybují mezi 1 až 1,5%.

tabulka 4.5	Potenciál úspor u výrobních a distribučních systémů

| Druh systému | Potenciál úspor |
| --- | --- |
|  | dostupný | ekonomicky nadějný přir. přirozený ekonomicky nadějný Zasahování ekonomicky nadějný Var I | ekonomicky nadějný zas. Zasahování |
|  | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % | MWh | GJ | % |
| Zdroje energie vč. distribučních systémů | 110 579 | 398 084 | 7 | 10 335 | 37 206 | 0,7 | 25 619 | 92 228 | 1,6 |
| Distribuční systémy elektrické energie | 11 694 | 42 098 | 0,3 | 1 093 | 3 935 | 0,03 | 2 709 | 9 752 | 0,07 |
| Úspory celkem | 122 273 | 440 182 | -- | 11 428 | 41 141 | -- | 28 328 | 101 980 | -- |

# Řešení energetického hospodářství území

## Možné přínosy a definice cílů rozvojových variant

Navržené varianty (programy) rozvoje energetického systému kraje Vysočina mají přispět ke splnění cílů stanovených Programem rozvoje kraje, kterými jsou:

- zlepšení konkurenční pozice ekonomiky,

- zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů,

- zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury,

- podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje.

Tyto hlavní cíle jsou stanoveny v Programu rozvoje kraje z března roku 2004. K naplnění těchto hlavních cílů by měli přispět jednotlivé dílčí cíle, které jsou v dokumentu rovněž vyjmenovány.

K dosažení cílů programu rozvoje kraje přispějí navržené programy v oblasti energetiky následovně:

Snižováním spotřeby energií a zvyšováním účinnosti užití energie dojde ke zlepšení životního prostředí i kvality technického prostředí.

Zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie přispívá významně k udržitelnosti rozvoje a zlepší podmínky života a to zejména na venkově.

Snižování ztrát a zvyšování spolehlivosti sítí, obnovou a hospodárným rozvojem sítí se zlepší stav technické infrastruktury.

Zvyšováním využití decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla se posílí schopnost zachování základních funkcí území kraje i v případě možných pohrom.

Zvýšením informovanosti obyvatel o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie a úsporách energie se buduje znalostní občanská společnost, zvyšuje se kvalita sociálního prostředí a rozvoj lidských zdrojů.

Působení navržených programů rozvoje energetického systému je poněkud rozdílné v podmínkách měst a venkova. Ve městech mají navržené programy působit především na vyšší využití a zkvalitnění stávající síťové infrastruktury při současném zvýšení bezpečnosti zásobování energiemi a tím zmírnit dopady vzniklé v důsledku případných krizových situací.

Na venkově mají programy za cíl zejména zlepšit kvalitu života při současném zlepšení životního prostředí. Zkvalitněním života na venkově dojde k omezení migrace obyvatelstva z venkova do měst. Realizováním programů vzniknou i pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo. Například program zabývající se zvyšováním spotřeby biopaliv vytvoří tržní prostor pro účelné pěstování technických plodin, což přinese nové příležitosti alternativní produkce zemědělcům.

### Návrh priorit rozvoje energetického systému

Na území kraje Vysočina nedochází k těžbě žádných fosilních paliv. Kraj je tedy zcela závislý na jejich dovozu. Priority v hospodaření s energií je proto možné rozdělit do tří skupin jak znázorňuje následující obrázek.

obrázek 5.1	Strategické priority

První dvě skupiny priorit jsou zaměřeny na zvýšení energetické soběstačnosti, snížení energetické náročnosti a na zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energií. Snížení energetické náročnosti lze dosáhnout realizací úsporných opatření především v oblasti koncové spotřeby energie a recyklací energie (např. zpětné získávání odpadního tepla a energie z odpadů).

Významným cílem vyplývajícím z těchto dvou oblastí priorit je snížení závislosti kraje Vysočina na dovozu  energií a zvýšení soběstačnosti v zásobování energiemi a to zejména venkovských oblastí mimo dosah plynovodů.

Na obrázku jsou použity termíny  primární a sekundární energie  z OZE.  Primárními energiemi z OZE se zde rozumí přímá přeměna, tj. např. teplo získané přímo ze slunečního záření (solární kolektory) a elektřina získaná z vodních elektráren, větrných elektráren a fotovoltaických článků. Tyto energetické transformace jsou bezemisní. Pod pojmem sekundární energie z OZE se rozumí spalovací procesy přeměňující biopalivo v teplo a elektřinu. Také pohonné hmoty používané k pohonu spalovacích motorů lze zajistit z biomasy.

Závislost na dovozu energie souvisí i s bezpečností a suverenitou. Kvůli malým vlastním zásobám ropy a změněné mocenské situace na Středním Východě po obsazení Iráku bude patrně suverenita i hospodářská síla Evropské unie spojena se schopností snižovat závislost na dovozu ropy. Není patrně náhodou, že je připravena nová direktiva EU zaměřená na progresivní zavádění biopaliv do roku 2010. Tato paliva budou vyráběna ze zemědělských produktů, dřeva a odpadu. Jedná se důležitý krok vpřed směrem k alternativní palivové strategii pro zásobování dopravy vyplývající z nadměrné závislosti na dovozu ropy. Současně se jedná o příspěvek k plnění závazků z Kjóta, k využívání obnovitelných zdrojů a ke zvyšování energetické účinnosti evropské ekonomiky.

Do července roku 2004 měly všechny členské státy EU zveřejnit závazek k dosažení určitého podílu biopaliv. Přepokládá se dosažení tržního podílu 2% trhu pohonných hmot do prosince 2005 a 5,75% do prosince roku 2010. Konkurenceschopnost biopaliv bude kvůli vyšším výrobním nákladům oproti naftě a benzínům zajišťována nižším zdaněním (spotřební daní). Použití biopaliv je jedním z opatření, které vychází z cílů stanovených v tzv. Zelené knize EU „Towards a European strategy for the security of energy supply“. Cílem pro rok 2010 je dosažení 12% podílu obnovitelných zdrojů na krytí spotřeby energie.

Třetí skupina představuje konvenční výrobu tepla a elektrické energie z fosilních paliv a jaderného paliva a spotřebu tradičních pohonných hmot (PHM) na bázi ropy. V  oblasti této konvenční energetiky by měl být kladen důraz především na využití stávající síťové infrastruktury spočívající v zahuštění sítí CZT, zprovoznění plynových přípojek, které nejsou v současnosti využívané a na zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla. Zvyšování účinnosti při výrobě a dopravě energie je v kompetenci jednotlivých energetických společností a kraj zde nemůže zasahovat přímo, pokud tyto energetické společnosti nevlastní.

Z hlediska bezpečnosti je nutné zabývat se nejen určením slabých míst v energetickém systému, jejichž zničením resp. poškozením lze celý energetický systém vyřadit z funkce, ale též připravit postupy, které umožní alespoň dočasný nouzový provoz systému.

Mezi bezpečnostní priority lze zařadit:

- Minimalizace potřeby dodatkové energie.

- Zajištění bezpečnosti dodávek energie.

c)    Zajištění dodávek energie v krizových situacích umožňujících „přežití“ na určitém území.

## Varianty řešení rozvoje energetického systému kraje

V rámci návrhu energetické koncepce kraje Vysočina byly navrženy tři scénáře zásobování energií kraje:

referenční scénář, který byl vytvořen na základě stavu  zásobování energií kraje Vysočina v roce 2001,

scénář přirozeného vývoje (BAU – Business As Usual), tj. nezasahování veřejného sektoru do dalšího vývoje,

scénář cíleného vývoje (zasahování), tj. aktivního působení energetického managementu kraje.

Scénáře mají přispět ke stanovení cílů a vyhodnocení dopadů. Jejich analýza má ukázat, jaké jsou možnosti vývoje, má ocenit vlivy, které mohou působit na vývoj energetického sektoru, má umožnit poznat a porozumět omezujícím podmínkám rozvoje a tak umožnit energetický management založený na kvantitativních i kvalitativních podkladech pro optimální rozhodování.

V1 - referenční scénář.

Tento scénář představuje nulovou změnu. Jde v podstatě o stav krajského energetického systému v roce 2001, sestavený dle registrů ČHMÚ REZZO. Tento scénář je z hlediska vývoje nepravděpodobný, neboť nezahrnuje přirozený technologický vývoj a časovou změnu reálných podmínek. Proto je nazván referenční, neboť představuje výchozí stav pro modelování.

V2 – scénář přirozeného vývoje (BAU)

Tento scénář je sestaven podle mezinárodní metodiky pro stanovení základní linie vývoje (baseline). Jedná se o očekávaný přirozený vývoj krajského energetického systému. To znamená, že při obnově energetického systému se v čase postupně uplatní očekávané ekonomicky dostupné technologie. Předpokládá se zavedení připravovaných (tj. reálných) legislativních podmínek vymezujících energetické podnikání i spotřebu energie a omezujících prostor pro rozhodování. Předpokládá se ekonomické chování spotřebitelů i dodavatelů energie. To znamená, že investiční rozhodování obou skupin bude vycházet z nabídky uvažovaných na trhu dostupných technologií v daném období, z jejich ekonomické výhodnosti, z aktuálních cen energií na trhu a z legislativních omezení včetně plnění mezinárodních závazků.

Předpoklady přijaté při návrhu scénáře přirozeného vývoje jsou následující:

Snížení spotřeby primární energie na jedné straně v důsledku zvyšování účinnosti energetických zařízení pro přeměnu energie je na straně druhé vyrovnáváno zvýšenou poptávkou po energii v důsledku růstu ekonomiky a životní úrovně.

U části kotelen dochází nadále v rámci obnovy k náhradě uhlí zemní plynem (pokračování plynofikace)

Individuální vytápění hnědým uhlím částečně ustupuje ve prospěch vytápění zemním plynem (pokračování plynofikace)

V omezené míře dochází i k vyššímu využití obnovitelných zdrojů.

Dochází k výstavbě nových kogeneračních zařízení

V3 – scénář cíleného vývoje (zasahování)

Tento scénář představuje doporučenou variantu rozvoje, tj. aktivní přímé ovlivňování spotřebitelů energie pomocí podpor a úlev a nepřímé ovlivňování strany dodavatelů energie při dodržení principu rovné příležitosti a nenarušování soutěžního prostředí. Tento scénář vyjadřuje využití dodatečných zlepšení, jichž lze ve srovnávacím období reálně působením veřejného sektoru dosáhnout  (princip dodatečnosti - additionality). Zásada spolufinancování investorem umožňuje pro tento scénář získávat i veřejné prostředky vně krajského rozpočtu ( národní programy ČR, strukturální fondy EU, kohezní fond atp.).

Scénář zasahování počítá s aktivním působením na vývoj energetického systému kraje prostřednictvím energetického managementu (řešeno v následující kapitole). Vývoj energetického systému bude usměrňován prostřednictvím navržených programů jejichž cílem je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie a zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla (chladu). Jedná se o tyto programy:

Programy snižování měrné spotřeby

Program pasivních domů

Program tepelné ochrany budov

Program rekuperace tepla

Programy pro zvýšení využití OZE

Program teplo sluncem

Program teplo biomasou

Program bioplynových stanic

Program pro zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou

Program kogenerace

Program primární elektřiny z obnovitelných zdrojů (voda, vítr a slunce)

Při tvorbě scénářů je nutno zvažovat nejenom environmentální dopady jednotlivých procesů (technologií) na životní prostřední ale i ekonomická hlediska. Všechny subjekty, tj. občané i organizace a energetické firmy, mohou svobodně rozhodovat o svých investicích. Na příkladu rozhodování občanů nenapojených na CZT můžeme doložit, jak různorodé pohledy mohou ovlivnit konečné rozhodnutí a tedy i předurčit následné dopady na životní prostředí. Pokud se týká CZT, jeho cena by měla být nižší, než cena alternativního vytápění (obvykle zemním plynem).

Graf 5.1 ukazuje rozhodování na základě celkových nákladů za doby životnosti zařízení, tj. při zvažování počátečných pořizovacích nákladů i následných provozních nákladů (které tvoří především náklady na palivo a energii). Přitom investiční náklady jsou rozloženy do celé doby životnosti při uvažování úroku 4%, (kterým je vyjádřena časová hodnota vložených peněz).

ni- investiční náklady, nfix- fixní náklady, nel-náklady na elektrickou energii, nvar-variabilní, npal- palivové

graf 5.1	Měrné náklady na vyrobený GJ s uvažováním pořizovacích i provozních nákladů

Pramen: GEMIS

Z grafu je zřejmé, že je velký rozdíl mezi jednotlivými způsoby zajištění tepelné pohody. Investičně náročné technologie (nízkoenergetické a pasivní domy, zateplení, solární panely) jsou následně provozně téměř beznákladové. Investičně nejnižší pořizovací náklady mají způsoby vytápění, které jsou buď provozně nepohodlné (spalování uhlí a kusového dřeva), anebo drahé (elektřina, LPG, olej).

Občan, který se rozhoduje z krátkodobého hlediska anebo občan, který nemá k dispozici volné peněžní prostředky, kterými by si zjistil následné nízké provozní náklady vytápění (pro případ snížení příjmů ztrátou místa či odchodem do důchodu), se bude rozhodovat především podle výše investice. Graf 5.2 ukazuje rozdělení způsobů vytápění podle investičních nákladů od nejméně nákladných až po nejnákladnější.

Naproti tomu graf 5.3 rozděluje tato zařízení obdobně, avšak podle velikosti provozních nákladů na palivo a energii. Tento obrázek je důležitý pro úvahy o tom, jak se bude rozhodovat občan v případě, že tyto výdaje začne považovat za dále neúnosné. Může to být proto, že ztratí část svých dosavadních příjmů ztrátou dobře placeného zaměstnání, či odchodem do důchodu. Druhým důvodem může být nárůst ceny daného paliva či energie na úroveň, která je již pro něj cenově nedostupná, nebo již neodpovídající rozdílu v míře komfortu.

graf 5.2	Investiční podíl v ceně tepla při individuálním vytápění

Pramen: GEMIS

graf 5.3	Provozní náklady na vytápění (palivo+elektřina)

Pramen: GEMIS

Z grafu 5.3 je zřejmé, že „nejlevnější“ provozní náklady na teplenou pohodu má energie, kterou nepotřebujeme, tj. ta která se nemusí vyrobit v důsledku nízkoenergetických (či dokonce pasivních) a zateplených domů. Na druhém místě je sluneční energie získaná termosolárními kolektory, kde se spotřebuje jen malé množství elektřiny na oběh nemrznoucí kapaliny mezi kolektory  a zásobníkem tepla (odpadá v případě samotížných systémů). Avšak z grafu 2 je vidět, že pořízení těchto systémů je zároveň nejdražší.

U topení dřevem vychází provozní náklady sice příznivě, avšak jen proto, že nezahrnují čas občanana to, že dříví vyskládá k vysušení (žádoucí doba je 2 roky), následně musí dřevo rozřezat, rozštípat a opět vyskládat do dřevníku. Nicméně často má občan na venkově k dispozici vlastní dřevo a proto je topení dřevem (např. v krbových kamnech) na venkově vhodným doplňkem jakéhokoliv systému.

Z grafů plyne ještě jeden důležitý závěr, který je třeba vzít v úvahu při zvažování systému podpor environmentálně příznivých způsobů vytápění.  Člověk se snadno odvrátí od toho, co dostal zadarmo, do čeho neinvestoval vlastní peníze, pokud mu to již nebude přinášet dřívější výhody. Z toho důvodu je podpora obnovy budov spojená se zateplením a podpora solárních kolektorů pro společnost výhodnější, než podpora přechodu na sice ušlechtilé, avšak drahé palivo a energii. V případě zvýšení ceny této energie, nebo ztrátě příjmů  hrozí riziko návratu k původnímu neekologickému vytápění (např. návrat od plynu k uhlí). V případě zateplení a solárních kolektorů toto nebezpečí nehrozí. Naopak – jestliže snížíme zateplením a solárními kolektory potřebu dodatkové energie, pak lze očekávat, že v řadě případů občan na ušlechtilejší palivo přejde sám, neboť celkové provozní výdaje již nebudou tak velké, jako dříve, a rozhodujícím se stane zvýšení komfortu.

Proto při úvahách, jak podpořit snížení neekologické výroby tepla, je potřebné vždy sledovat dopad na následné provozní výdaje občana na bydlení. Pro posouzení společenské výhodnosti jednotlivých způsobů individuálního tepla slouží vyjádření externích nákladů, které sice objektivně existují, avšak do ceny tepla se nepromítají. Jsou to náklady vyjadřující penězi oceněné důsledky znečištění životního prostředí – především ovzduší. Jejich velikost ukazuje graf 5.4.

graf 5.4	Externí náklady, které nejsou zahrnuty v ceně tepla

Pramen: GEMIS

Z hlediska společnosti je tedy na základě shora uvedených rozborů vhodné podpořit snižování potřeby dodatkové energie zateplováním, výstavbou nízkoenergetických (příp. pasivních) budov a instalací termosolárních systémů. V případě spotřeby paliv pak upřednostňovat nejvíce dostupný obnovitelný zdroj – biomasu v různých formách zušlechtění až po pelety, které umožňují poloautomatický provoz obdobný komfortu plynového topení.

graf 5.5	Investiční bariéry environmentálních technologií

Pramen: GEMIS

Graf 5.5 jasně ukazuje investiční bariéry, které brání většině občanů volit environmentálně vhodnější technologie, pokud nemají možnost připojení k CZT nebo plynárenské síti.  Zemní plyn je označen čárkovanými přímkami jako referenční způsob vytápění.

graf 5.6	Riziko nevyužívání environmentálních technologií

Pramen: GEMIS

Z grafu 5.6 vyplývá, že riziko návratu k neekologickým technologiím je u zateplení a solárních kolektorů prakticky nulové a i u spalování pelet nižší než u propanu, oleje a elektřiny. Zároveň je z obou obrázků patrné, že z neobnovitelných zdrojů tepla je v oblastech bez dostupnosti CZT a zemního plynu nevíce přijatelnou alternativou vytápění elektřinou prostřednictvím tepelných čerpadel, která snižují spotřebu elektřiny přibližně na třetinu.

### Podrobnější popis jednotlivých variant

V následujících tabulkách je zobrazena výroba tepla a elektřiny v jednotlivých variantách. Zdroje výroby jsou seřazeny podle typu, velikosti a použitého paliva, referenční scénář je rok 2001, následující scénáře reprezentují situaci ve výhledu dvaceti let.

tabulka 5.1 Výroba elektřina a tepla v jednotlivých variantách ( MWh/rok)

| Varianta | referenční | přirozený | cílený |
| --- | --- | --- | --- |
|  | elektřina | teplo | elektřina | teplo | elektřina | teplo |
| vodní elektrárna malá UEK | 65 559 |  | 66 863 |  | 76 306 |  |
| vodní elektrárna akumulační UEK | 27 300 |  | 27 300 |  | 27 300 |  |
| vodní elektrárna přečerpávací- Dalešice | 207 045 |  | 207 045 |  | 207 045 |  |
| větrná elektrárna UEK | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| větrná elektrárna UEK- nové projekty | 0 |  | 53 550 |  | 243 022 |  |
| JE Dukovany | 13 298 789 | 159 585 | 13 298 789 | 159 585 | 13 298 789 | 159 585 |
| Sluneční elektrárna Dukovany | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| Tp HU Žďas a.s. UEK | 22 650 | 231 259 | 22 650 | 231 259 | 22 650 | 231 259 |
| Tp-ZP Sklo Bohemia a.s. REZZO1 | 626 | 54 806 | 626 | 54 806 | 626 | 54 806 |
| Tp-ZP Chotěbořské strojírny REZZO1 | 1 362 | 19 167 | 1 362 | 19 167 | 1 362 | 19 167 |
| Tp GT-ZP TTS Třebíč UEK | 5 600 | 26 100 | 5 600 | 26 100 | 5 600 | 26 100 |
| Tp na biomasu Iromez Pelhřimov | 1 650 | 52 500 | 1 650 | 52 500 | 1 650 | 52 500 |
| Tp motorová ZP REZZO2 | 2 757 | 3 734 | 2 757 | 3 734 | 2 757 | 3 734 |
| Tp motorová ZP REZZO2- návrh variant |  |  | 22 500 | 45 000 | 112 500 | 225 000 |
| Tp na biomasu ORC- REZZO 2 |  |  | 2 700 | 11 250 | 27 000 | 112 500 |
| kotelna HU REZZO1 |  | 54 800 |  | 52 600 |  | 50 400 |
| kotelna ZP REZZO1 |  | 631 596 |  | 606 200 |  | 581 000 |
| kotelna TTO REZZO1 |  | 67 399 |  | 64 703 |  | 62 007 |
| kotelna LTO REZZO 1 |  | 10 500 |  | 10 080 |  | 9 660 |
| kotelna na dřevo REZZO1 |  | 183 200 |  | 175 900 |  | 168 500 |
| kotelna HU REZZO2 |  | 84 388 |  | 66 977 |  | 38 259 |
| kotelna CU REZZO2 |  | 14 280 |  | 6 783 |  | 6 783 |
| kotelna na koks REZZO2 |  | 32 395 |  | 27 694 |  | 23 324 |
| kotelna ZP REZZO2 |  | 930 003 |  | 834 095 |  | 516 053 |
| kotelna LTO REZZO2 |  | 20 100 |  | 19 091 |  | 18 094 |
| kotelna bioplyn REZZO2 |  | 8 200 |  | 11 685 |  | 29 512 |
| kotelna nafta REZZO2 UEK |  | 400 |  | 380 |  | 356 |
| kotelna na propan REZZO2 |  | 3 200 |  | 3 040 |  | 2 880 |
| kotelna na dřevo REZZO2 |  | 30 498 |  | 35 199 |  | 39 244 |
| kotelna HU REZZO3 |  | 237 019 |  | 202 616 |  | 95 360 |
| kotelna CU REZZO3 |  | 77 388 |  | 66 272 |  | 65 776 |
| kotelna na koks REZZO3 |  | 85 141 |  | 72 656 |  | 72 370 |
| kotelna ZP REZZO3 |  | 693 025 |  | 669 712 |  | 629 680 |
| kotelna na dřevo REZZO3 |  | 232 403 |  | 247 304 |  | 251 216 |
| kotelna LTO REZZO3 |  | 1 152 |  | 1 094 |  | 979 |
| kotelna na propan REZZO3 |  | 4 250 |  | 4 037 |  | 3 612 |
| topení HU REZZO |  | 157 360 |  | 134 550 |  | 84 266 |
| topení CU REZZO |  | 1 236 |  | 1 173 |  | 1 050 |
| topení na koks UEK |  | 12 153 |  | 11 544 |  | 10 330 |
| topení na ZP REZZO |  | 255 099 |  | 244 518 |  | 203 083 |
| topení na dřevo REZZO |  | 108 656 |  | 114 578 |  | 128 642 |
| el.topení-mix UEK |  | 258 440 |  | 242 839 |  | 188 360 |
| solární kolektor UEK |  | 358 |  | 5 373 |  | 62 470 |
| úspory-tepelná ochrana |  | 0 |  | 106 184 |  | 318 552 |
| Celkem | 13 633 362 | 4 741 789 | 13 713 415 | 4 642 277 | 14 026 631 | 4 546 471 |

Tabulka přehledně uvádí množství vyrobené elektřiny a tepla podle jednotlivých skupin zdrojů. Ve  přirozené variantě scénáře počítáme s nárůstem výroby elektřiny díky využití potenciálu vody a větru a plánovaném přechodu některých kotlů na zemní plyn na kogeneraci a využití kogenerační výroby z biomasy. S větším nárůstem výroby  v těchto zdrojích výroby tepal a elektřiny je počítáno ve scénáři zasahování.

V potřebě tepla je v obou vývojových variantách počítáno s poklesem potřeby tepla v důsledku snižování měrné spotřeby tepla a úspor tepelné energie. V tabulce je zahrnuta i energie získaná zateplením, tzv. "negawatty", což je ve skutečnosti energie, kterou není třeba vyrobit. V modelu je zahrnuta proto, aby bylo možno vyčíslit ekonomickou náročnost úsporných opatření.

tabulka 5.2 Celková  energetická bilance v MWh/rok

|  | referenční | přirozený | cílený |
| --- | --- | --- | --- |
| Výroba elektřiny | 13 633 362 | 13 713 415 | 14 026 631 |
| Výroba tepla | 4 741 789 | 4 536 093 | 4 227 919 |
| Z toho elektřina kogenerací | 34 645 | 59 845 | 174 145 |
| Z toho teplo kogenerací | 387 566 | 443 816 | 725 066 |
| Elektřina z fosilních paliv | 13 331 784 | 13 354 284 | 13 444 284 |
| Elektřina z obnovitelných zdrojů | 301 578 | 359 132 | 582 347 |
| Teplo z fosilních paliv | 4 125 974 | 3 882 305 | 3 383 335 |
| Teplo z obnovitelných zdrojů | 615 815 | 653 788 | 844 585 |
| Roční výroba elektřiny a tepla podle druhu v % |
| Elektřina kogenerací | 100% | 172,74% | 502,66% |
| Teplo kogenerací | 100% | 114,51% | 187,08% |
| Elektřina z fosilních paliv | 100% | 100,17% | 100,84% |
| Elektřina z obnovitelných zdrojů | 100% | 119,08% | 193,10% |
| Teplo z fosilních paliv | 100% | 94,09% | 82,00% |
| Teplo z obnovitelných zdrojů | 100% | 106,17% | 137,15% |
| Rozdíl variant vůči referenční variantě v MWh |
| Výroba elektřiny | 0 | 80 054 | 393 269 |
| Výroba tepla | 0 | -205 696 | -513 870 |
| Elektřina kogenerací | 0 | 25 200 | 139 500 |
| Teplo kogenerací | 0 | 56 250 | 337 500 |
| Elektřina z fosilních paliv | 0 | 22 500 | 112 500 |
| Elektřina z obnovitelných zdrojů | 0 | 57 554 | 280 769 |
| Teplo z fosilních paliv | 0 | -243 669 | -742 640 |
| Teplo z obnovitelných zdrojů | 0 | 37 973 | 228 769 |

Tato tabulka popisuje jednotlivé druhy výroby tepla a elektřiny v navržených variantách řešení energetického zásobování kraje Vysočina. V tabulce lze sledovat, že dochází ke snížení potřeby tepla v obou variantách. Na tomto snížení se podílí hlavně snížení výroby tepla z fosilních paliv. Naopak u obnovitelných zdrojů dochází k růstu jejich podílu oproti současnému stavu a to o 6 % ve scénáři přirozeného vývoje, zatímco realizací scénáře cíleného vývoje dochází k růstu jejich podílu o 37 %. K výraznému růstu podílu obnovitelných zdrojů dochází i při výrobě elektřiny, jedná se o využití energie vody a větru a kogeneračních zdrojů na biomasu.

### Rámcové vymezení programů

Programy se zaměřují na úsporu energií a využití obnovitelných zdrojů energií (OZE). Zaměřují se převážně na sektor bydlení, který v současnosti tvoří vysoký podíl na celkové spotřebě energie. Koncepce udržitelného stavebnictví předpokládá snižování spotřeby energie v budovách a pokrytí zbytkové energie především obnovitelnými zdroji.

Obecné překážky bránící vyššímu využití OZE a úspor energií:

- Nedostatečná informovanost veřejnosti o technických možnostech využívání OZE.

- Nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech úspor energie.

- Pokřivené ceny energií, které v sobě neodrážejí celkové společenské náklady - náklady nezahrnují negativní externality z využívání environmentálně nevhodných fosilních paliv.

- Nedostatečná informovanost o možnostech vytápění soukromých objektů.

Priority programů:

Vždy je na prvním místě nutné dbát na možné využití potenciálu úspor energie, a až v dalším kroku pokrýt zbytek nutné energie – přednostně obnovitelnými zdroji energie (nezateplený dům spotřebuje až několikanásobně více energie než dům nízkoenergetický nebo dokonce pasivní, úsporou energie tedy docílíme nižší spotřeby nefosilních zdrojů a tedy ještě nižšího dopadu naší energetické spotřeby na životní prostředí - šetříme totiž nejen zdroje fosilní, ale i obnovitelné). Další prioritou programů je zaměření se na výchovu a vzdělávání široké veřejnosti jako investice do rozvoje lidských zdrojů.

#### Programy snižování měrné spotřeby energie

Program Pasivních domů

Program je určen pro novostavby a je zaměřen na výstavbu energeticky úsporných budov, které jsou v v České republice dosud pouze ve fázi pilotních projektů. Pro svůj provoz potřebují pouze malé množství dodatkové energie. Představují součást udržitelného stavebnictví a měly by se co nejvíce podporovat, aby k nim veřejnost získala důvěru a aby se rozšířilo mezi veřejností povědomí o tomto moderním přístupu ke stavebnictví.

Překážky bránící rozsáhlejší výstavbě pasivních domů:

- Nedostatečná informovanost a znalost architektů v oblasti energetiky budov.

- Nízká osvícenost veřejnosti o energetických otázkách novostaveb (často se investoři ve fázi projektování nezamýšlejí nad budoucí energetickou náročností a budoucími provozními náklady - jejich nezájem plyne z neinformovanosti  a neznalosti moderních možností energeticky úsporné výstavby).

Program Tepelné ochrany objektů

Program je zaměřen na úspory energie ve stávajících budovách. Energeticky úsporným opatřením je zde výměna původních oken za nová, s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. Doporučuje se současné zateplení objektu. Kraj má na svém území mnoho budov, které svojí tepelnou charakteristikou již vůbec neodpovídají současným parametrům výstavby a představují zbytečnou energetickou spotřebu vedoucí ke zbytečně vysoké výrobě tepla na vytápění. Potenciál úspor energií je velmi vysoký, neboť stávajících budov je mnohem více než novostaveb.

Program Rekuperace

Program je zaměřen na podporu rekuperačních jednotek u objektů s nuceným větráním (ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví vyplývá některým zařízením z hygienických důvodů povinnost nucené výměny vzduchu). Rekuperační jednotky umožňují opětovně energeticky využít nízkopotenciální teplo odváděného vzduchu, které by jinak bylo bez dalšího užitku vypuštěno do okolí budovy. Rekuperační jednotky tak snižují tepelné ztráty objektu. I když je program zaměřen především na veřejné budovy a budovy objektů služeb (pohostinství apod.), lze vhodně využít rekuperačních jednotek i u rodinných domů a jsou standardem u pasivních domů.

#### Programy pro vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v domácnostech a pro technologické procesy v průmyslovém sektoru jsou převážně využívány klasické zdroje primární energie běžné v teplárenství a elektrárenství. Využití obnovitelných zdrojů energie má nepochybně v této oblasti značné rozvojové možnosti pro budoucnost. Energetické využívání obnovitelných zdrojů přináší danému regionu nejen ekonomické, ale též ekologické výhody.

Programy "Teplo sluncem" a "Teplo biomasou" naleznou uplatnění zpočátku především v oblastech bez centrálního zásobení teplem a bez přípojek na zemní plyn, tedy v domácnostech využívající k vytápění a ohřevu vody hnědé uhlí nebo elektrickou energii. Spalování hnědého uhlí je pro negativní vliv na životní prostředí  nevhodným zdrojem energie (přímé dopady na kvalitu ovzduší obce, produkce znečišťujících látek a skleníkových plynů).

Dalšími programy může být podpora větrné a solární energie k výrobě elektrické energie (větrné elektrárny, solární články). Jejich ekonomický potenciál však není v krátkodobém časovém horizontu příliš velký.

Program Teplo sluncem

Využívání energie slunečního záření pomocí solárních kolektorů (fototermických panelů) je pro získávání energie k vytápění a ohřevu užitkové vody z hlediska ochrany životního prostředí velice vhodným řešením. Výhodou energie slunečního záření je její nevyčerpatelnost a všeobecná dostupnost. Velice účinně lze využitím slunečních kolektorů omezit potřebu paliv a elektřiny v domácnosti. Z hlediska sociální únosnosti je využívání solární energie velmi přínosné, neboť po počáteční investici je získávání energie již téměř beznákladové. Nízké provozní náklady snižují výdaje domácnosti a snižují i náklady na sociální síť pro sociálně slabé občany. Svým charakterem získávání tepla se hodí do objektů vytápěných jakýmkoli druhem energie.  Z hlediska udržitelného rozvoje je samozřejmě žádoucí využít jako doplňkový zdroj energie biomasu. Je žádoucí kombinovat využití energie slunečního záření nízkoenergetickou výstavbou, aby energie slunečního záření pokryla co nejvyšší podíl energie na vytápění.

Překážky bránící vyššímu využití energie slunečního záření:

- Výstavba objektů bez ohledu na jejich vhodnou orientaci ke světovým stranám, která by umožnila efektivní využití sluneční energie.  Solární panely lze případně využít i na nevhodně orientovaných objektech pomocí zvláštní konstrukce, která úhel nastavení vhodně přizpůsobí.

- Nedůvěra v množství získané energie pomocí slunečních kolektorů v našich zeměpisných šířkách.

Program Teplo biomasou

Program se vztahuje na podporu užívání kotlů na biomasu.

V mnoha menších obcích se nevyplatí budovat centrální zdroje vytápění z důvodu vysokých nákladů na rozvody tepla a tepelných ztrát v rozvodech, je-li hustota zástavby a tedy i hustota spotřeby energie nízká. V těchto obcích je efektivnější zaměřit se na individuální nesíťové zdroje energie pro vytápění. V tomto případě je z hlediska udržitelného rozvoje nejvhodnější orientovat se na vytápění objektů v našich podmínkách hlavně biomasou, nejlépe v kombinaci se slunečními kolektory (program "Teplo sluncem"). Biomasu je žádoucí z hlediska místních emisí použít především jako náhradu za uhlí.

Spalováním biomasy dochází oproti uhlí k výraznému omezení emisí SO2 a CO2 v ovzduší, protože koloběh uhlíku v biomase je  uzavřený (kolik uhlíku do biomasy při jejím růstu vstupuje, tolik se uvolňuje zpět při jejím spalování). Na druhou stranu je nutné si uvědomit i případné negativní dopady ze spalování biomasy (biomasa má vyšší obsah alkalických sloučenin (potaš, sodík), které mohou zapříčinit spékání popelovin, korozi stěn kotle a komína). U moderních kotlů je však možné tyto negativní vlivy potlačit.

Energetické využívání biomasy představuje velkou naději pro český venkov a zemědělství. Výdaje na výrobu tepla představují poměrně vysokou částku rodinného rozpočtu. Pokud jsou spalována fosilní paliva, tyto finanční prostředky proudí z kraje a částečně i z České republiky do zahraničí. V případě využívání místních zdrojů energie, k nimž biomasa bezesporu patří, zůstávají tyto peněžní prostředky v kraji a umožňují ekonomický rozvoj a rozvoj místních podnikatelských aktivit.

Produkce biopaliv v rámci alternativní zemědělské výroby má mnohé přínosy:

- Vytváří nový zdroj obživy pro zemědělce - zemědělský statek nebo zemědělské družstvo může mít vlastní výrobnu biopaliv (zcela komplexním přístupem je kombinace zemědělské bioplynové stanice, jejíž tepelná energie by mohla být využívána k technologickým procesům linky na výrobnu biopaliv).

- Porosty rychle rostoucích dřevin (RRD) účinně snižují negativní dopad zemědělské výroby na pedosféru - nedochází k tak častým pojezdům těžkou mechanikou po poli, hluboký kořenový systém dřevin má kladný vliv na půdní strukturu a její provzdušnění.

- Správně zvolené umístění porostů RRD napomáhá v boji proti vodní a větrné erozi - možným řešením je výsadba porostů RRD v úzkém a dlouhém pásu se správnou orientací k převládajícímu směru větru, který působí jako účinný větrolam a snižuje tak větrnou erozi na přilehlých polích, proti vodní erozi účinně pomáhají pásy porostů RRD vysázené na svažitém terénu po vrstevnici

- Porosty RRD mohou jako náhrada za klasické polní porosty působit i proti znečištění vodních toků splachem pesticidů a hnojiv do řečiště toku, pokud je opět správně zvolena poloha pro výsadbu RRD podél vodních toků (v žádném případě ale nesmí porosty RRD nahrazovat přirozené porosty podél vodních toků, které mají účinek ochrany vodních toků mnohem vyšší).

- Pěstování RRD a energetických bylin velkou měrou přispívá ke zlepšení celkového estetického účinku krajiny

POZOR! Přestože je energetické využívání biomasy namísto fosilních paliv velkým přínosem pro životní prostředí z hlediska úspor energie a pěstování energetických porostů přínosem pro krajinu z hlediska estetiky a snížení eroze, nejšetrnější k životnímu prostředí je energii nepotřebovat vůbec (( programy úspor energií), a tedy nepotřebovat ani zemědělské plochy k pěstování energetických rostlin na tuhá biopaliva (jiným druhem nepotravinářské produkce je např. pěstování plodin na paliva používaná v dopravě, plodin pro technické účely apod.).

Překážky bránící vyššímu využití biomasy:

- nedostatečně rozvinutý trh s biopalivy (biobrikety, pelety, štěpky) - nedostatečné využívání zkráceného distribučního řetězce dodávek biopaliv cestou "výrobce ( spotřebitel" bez mezičlánku maloobchodu, který jejich cenu zbytečně navyšuje (cesta "výrobce ( maloobchod ( spotřebitel"),

- stále ještě nedostatečná kapacita výroby biopaliv z biomasy (např. biobrikety), která souvisí s existencí velké podnikatelské nejistoty a rizika v tomto oboru podnikání. Program je proto směřován ke zvýšení poptávky po biopalivech a tím ke stabilizaci trhu.

Program Bioplynová stanice

Dnes je bioplyn v České republice vyráběn pouze výjimečně. Existuje zde málo bioplynových stanic, které byly v minulosti vybudovány převážně jako pilotní projekty. Častějším druhem vyráběného plynu vznikajícího z biomasy je tzv. skládkový plyn nebo plyn z čistírenských kalů. Program Bioplynová stanice je zaměřen na výrobu bioplynu z organických zbytků zemědělské výroby a organické části komunálních a průmyslových odpadů.

Zemědělské bioplynové stanice: Český venkov má obrovský potenciál ve využití bioplynu. Na území kraje existuje mnoho zemědělských družstev a statků. Tyto zemědělské jednotky produkují velké množství odpadní biomasy, která je velice cenná jako následné hnojivo polí. Před vlastním využitím této hmoty jako hnojivo je možné ji z velké části využít energeticky pro produkci bioplynu. K produkci bioplynu je vhodná biomasa s velkým podílem vody, která se tedy svým charakterem nehodí ke spalování. Proto si spalování biomasy a výroba bioplynu až na výjimky (spalování či digesce slámy) nekonkurují.

Možnosti využití bioplynu přímo na bioplynové stanici:

- Využití bioplynu k výrobě elektrické energie a tepla: Bioplynové stanice mohou být vybaveny kogenerační jednotkou elektrické a tepelné energie zároveň nebo je bioplyn využíván pouze k výrobě tepla. Kogenerační jednotka umožňuje dodávku elektrické energie do sítě za zvýhodněnou cenu a vyrobené teplo může zemědělec opět využít pro potřeby vlastního hospodářství.

- Využití přebytečného tepla pro vytápění sousedních objektů a přípravu teplé vody. Nevýhodou je nerovnoměrná potřeba tepla během roku.

- Využití přebytečného tepla  pro technologické procesy. Tento přebytek tepla umožňuje dodatečné rozvinutí podnikatelské aktivity zemědělce. Technologickým procesem, ve kterém je vhodným způsobem tepelná energie využívána, je např. sušárna dřeva, na kterou může navazovat výroba pelet či biobriket. Bioplynové stanice znamenají tedy možnost pro zemědělské subjekty rozšířit oblast svého působení z pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat i na podnikatelské aktivity příbuzných oborů.

Provozovatelé mohou k výrobě bioplynu využít:

- produkty z chovu hospodářských zvířat (živočišné exkrementy),

- jateční odpady ze všech druhů zvířat

- nevyužité části rostlin pro potravinářskou produkci i cíleně pěstovaná biomasa pro energetické využití,

- biodegradabilní odpady z potravinářského sektoru (např. odpady mlékáren), které by byly jinak náročně a zbytečně likvidovány bez využití,

- odpady ze separovaného sběru (kuchyňský odpad, odpady z parků a veřejné zeleně, papír (čistý papír je ekologicky vhodnější recyklovat)

Bioplynové stanice využívající biologicky rozložitelný komunální či průmyslový odpad: Předpisy Evropské unie určují podíl biodegradabilního odpadu, který nesmí být odvážen na skládku, protože je zcela nežádoucí připravovat se o tuto hodnotnou surovinu skládkováním a působit další emise skleníkových plynů ze skládek. Proto je s tímto odpadem nakládáno jinak - je spalován nebo kompostován. Vyhořelý zbytek ze spalování je odvážen na skládku, kompostováním je vytvořen kvalitní kompost. Výrobu bioplynu je možno uplatnit jako předstupeň  kompostování. Tato výroba bioplynu má pozitivní energetickou bilanci, prodej energie (elektrické a tepelné) je tedy dalším zdrojem finančních prostředků pro zpracování odpadů.

Velký klad bioplynových stanic: energetické využívání biodegradabilních odpadů, aniž bychom je spalovali a přeměňovali biomasu na popeloviny, tím tak neochuzujeme půdu o humusové složky - nerozložitelný zbytek anaerobní digesce kompostujeme nebo přímo aplikujeme na pole jako hnojivo.

Bioplyn u čistíren odpadních vod:  Bioplynové stanice čistíren odpadních vod jsou již i v České republice poměrně rozšířené. Vyhnívání kalu napomáhá k jeho stabilizaci - vyhníváním probíhá anaerobní čištění kalu. Energetické využití bioplynu částečně kryje spotřebu energie čistírny.

Překážky bránící vyšší výrobě bioplynu:

- vysoké investiční výdaje na pořízení

- nízká osvěta zemědělských subjektů

- nezavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů

#### Program zvýšení využívání kombinované výroby elektřiny a tepla

Program Kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) umožňuje v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla dosáhnout úsporu primární energie 30 až 40%. Program je zaměřen na zavedení KVET u existujících kotelen a u nově budovaných energetických zdrojů. Kogenerační zařízení lze využít také při individuálním vytápění větších objektů. V zemědělských provozech a čistírnách odpadních vod je možné vyrábět bioplyn a ten používat k pohonu kogeneračních jednotek.

Záměrem programu je zvýšit podíl zařízení KVET i u menších zdrojů s celkovým instalovaným tepelným výkonem do 5 MW. Tyto zdroje nespadají svou velikostí pod zákon č.406/2000 Sb. (§ 7 odst.1), kde je určena povinnost KVET alespoň energetickým auditem posoudit. Ze zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší podle §3, odst.8 vyplývá povinnost fyzických a právnických osob,  je-li technicky možné a ekonomicky přijatelné, využít u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení a jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla.

Dalším přínosem programu je zvýšení bezpečnosti zásobování teplem a elektřinou. V současné době se ve velké části kotelen spaluje zemní plyn. Při velké havárii nebo teroristickém útoku na přenosovou soustavu musí být při ztrátě elektrického napájení výtopenský zdroj odstaven. Při využití kogeneračních jednotek ale i dalších decentralizovaných zdrojů elektřiny (vč. obnovitelných zdrojů) by však bylo technicky možné po určitých úpravách zajistit omezené přídělové zásobování elektřinou i v této krizové situaci.

#### Program zvýšení spolehlivosti zásobování energií

Energetickým managementem je jednak energetický management vnitřní (rozhodování o technickém zařízení vlastních budov a energetických provozů), jednak energetický management vnější, tj. nepřímé ovlivňování ostatních subjektů v kraji pomocí různých stimulů –(programy podpor, vzdělávací akce apod.), ale i energetický management krizový, který zabezpečuje ochranu zdraví a životních podmínek tím, že předchází krizovým situacím nebo vytváří scénáře postupu v případě krizového stavu pro zmírnění dopadů. Tím zajišťuje základní funkce území během krizových situací. Program zvyšování bezpečnosti zásobování energií zahrnuje:

- zpracování scénářů dopadů pohrom,

- zpracování scénářů odezvy,

- návrh a realizace preventivních opatření

- krizový energetický management.

## Vyčíslení účinků a nároků variant

### Volba výpočtového modelu

Modelové scénáře jsou účelným nástrojem manažerů, neboť umožňují vytvořit si lepší představu o budoucím vývoji, nebo spíše lepší přehled o možných způsobech budoucího  vývoje. Dovolují soustředit pozornost na kritická místa, na okamžiky v nichž je další vývoj  nejistý, kdy neznámé faktory mohou ovlivňovat další vývoj a kdy mohou nastat ve vývoji nečekané zlomy. Dovolují uvědomit si meze našich představ o reálném světě, předvídat neznámé a využít výsledky analýz scénářů k lepším strategickým rozhodnutím.

Scénáře nejsou prognózami, jejich účelem není přesně a jednoznačně popsat budoucí vývoj, ale reálně popsat varianty možného vývoje, které pomáhají ujasnit, co se může stát  „jestliže“  a analyzovat síly, které mohou posouvat budoucí vývoj různými směry. Pomáhají manažerům pochopit dynamiku vývoje, rozeznat nové možnosti, posoudit strategické varianty a na základě toho přijímat dlouhodobá rozhodnutí.

Vypovídací schopnost analýz modelových scénářů závisí na úplnosti, významu a správnosti vstupních dat, na vhodném sestavení příslušných scénářů a na zpracování velkého množství dat a procesů. Aby výsledky analýz měly praktický význam, je třeba provést vyhodnocení z několika hledisek: politických (resp. sociálních), ekonomických, technologických a environmentálních. Protože vstupních dat bývá obvykle velké množství, lze provést rozsáhlé analýzy jedině s pomocí vhodných výpočtových programů. Praktické zkušenosti s použitím několika výpočtových programů (např. SESAM, BOUSTEAD aj.) ukazují, že  velmi vhodným programem  pro uvedené účely je lineární bilanční model GEMIS.

Hlavní předností programu GEMIS je

velká flexibilita sestavování scénářů, která je umožněna lineárními algoritmy jednotlivých výpočtů, takže je možno libovolně skládat a kombinovat jednotlivé produkty a procesy do požadovaného scénáře,

rozsáhlá databáze, která zahrnuje data zpracovaná mezinárodními týmy (databáze zahrnuje především procesy z oboru energetika, doprava a průmyslová výroba), a která umožňuje porovnávat analyzované charakteristiky produktů a procesů i mezinárodně (benchmarking),

snadné vkládání vlastních dat do databáze pokud pro řešený úkol nejsou dostatečná data již v databázi uložená,

možnost posouzení daného scénáře z  hlediska bilancí toku hmot a energií, z hlediska environmentálního a ekonomického,

možnost posuzovat zvolený scénář z uvedených hledisek v celém řetězci na sebe navazujících procesů od těžby surovin až po konečný výrobek (metodika LCA),

názorné vyjádření výsledků buď v tabulkové nebo grafické formě,

snadný export výsledků do formátu HTML, ACCESS nebo do programů Microsoft Excel a Word,

program GEMIS je neustále vyvíjen a jeho databáze je průběžně doplňována,

program GEMIS je freeware, takže je zcela volně přístupný,

v současné době je v rámci podpory České energetické agentury přeložen do češtiny, takže uživatel bude moci volit mezi angličtinou, němčinou a češtinou.

GEMIS je kompatibilní prostředek komunikace v rámci zemí EU, OECD a IEA (Mezinárodní energetické agentury). Česká aplikace GEMIS CZ byla vytvořena společnou aktivitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu za finančního přispění rakouské vlády (Ministerstvo pro životní prostředí, mládež a rodinu). Další pravidelnou aktualizaci české databáze hradí Česká  energetická agentura. Tím je tento program a jeho databáze, včetně všech mezinárodních propojení a kontaktů, předán k disposici české veřejnosti pro přizpůsobení oblasti energetiky, dopravy a zpracovatelského průmyslu legislativě EU v oblasti zlepšování životního prostředí.

Z uvedených důvodů byl výpočtový model GEMIS vybrán pro zpracování Územní energetické koncepce kraje Vysočina.

#### Charakteristika systému GEMIS

obrázek 5.2	Funkční schéma modelu GEMIS

pramen: CityPlan 2004

#### Popis systému GEMIS

Lineární bilanční model GEMIS vyvinul Öko-Institut v Darmstadtu společně s vysokou školou v Kasselu na zadání Hessenského ministerstva životního prostředí. GEMIS slouží ke zjišťování a posuzování ekonomických, enviromentálních a technologických souvislostí procesů v energetice, dopravě a zpracovatelském průmyslu.

Lineární struktura modelu GEMIS umožňuje superpozici jednotlivých částí  celého studovaného systému složeného z energetických, dopravních a průmyslových procesů. K vytvoření požadovaného modelu používá databázi produktů (nosiče energie, materiály), které do jednotlivých procesů (činností) vstupují a jako meziprodukt nebo konečný produkt opět vystupují. Dále využívá databázi jednotlivých procesů (spalovací procesy, energetické transformace, průmyslové výrobní technologie, zemědělské technologie, dopravní prostředky a apod.) a nakonec i databázi scénářů. Scénáře jsou již vytvořené konkrétní případové studie, či strategické záměry.

Linearita stavby modelu GEMIS tedy umožňuje poměrně snadné a přímé modelování úplného řetězce všech nutných činností k produkci daného výrobku (služby), tj. sestavovat a propojovat technologické procesy (tvořící tento řetězec) a specifikovat jejich technologické, enviromentální a ekonomické parametry.

obrázek 5.3	Příklad sestavení procesního řetězce kombinované výroby tepla a elektřiny z kapalných paliv

pramen:CityPlan 2003

Výsledkem z modelování jsou kvantitativní a kvalitativní údaje – viz obrázek 5.4.

Kvantitativní údaje jsou trojího charakteru:

Čerpání přírodních zdrojů

Bilance primární energie, neobnovitelné i obnovitelné

Bilance primárních surovin

Bilance paliv podle druhu (pro domácnosti, pro výrobu elektřiny atd.)

Náročnost na zábor půdy

Znečišťování vzduchu, vody a půdy. Emise v mg/m3 spalin, okamžité hodinové emise, celkové roční emise, emisní faktory vztažené na produkt, emisní faktory vztažené na vstupní palivo, příspěvek k imisní zátěži.

Emise jednotlivých látek znečišťujících ovzduší - SO2, NOx, tuhé látky, CO, a další

Souhrnný přepočet emisí látek způsobujících kyselé deště na SO2 ekvivalent

Souhrnný výpočet prekurzoru přízemního ozónu TOPP ekvivalent (látky způsobují letní smog)

Emise jednotlivých skleníkových plynů - CO2, CH4, N2O, a další

Souhrnný přepočet emisí látek způsobujících skleníkový efekt na CO2 ekvivalent

Produkce pevných odpadů (popel, skrývka, jaderný odpad apod.)

Produkce kapalných odpadů

Ekonomické údaje

Cena paliv a energií podle druhu

Náklady na pořízení technologií  (investiční náklady)

Fixní náklady na provoz a údržbu zařízení

Variabilní náklady na provoz a údržbu zařízení (nepalivové)

Variabilní náklady na palivo a pomocnou energii

Celkové roční výrobní náklady

Měrné výrobní náklady na jednotku produkce

Externí náklady, tj. vyjádření způsobených škod na životním prostředí, které doléhají na  ostatní a nezúčastněné občany

GEMIS je efektivním nástrojem pro energetický a environmentální management a pro plánování regionálního rozvoje. Umožňuje zejména:

výpočet environmentálních a ekonomických parametrů podnikání v celém řetězci od výroby po spotřebu a s ohledem na životní cyklus výrobku.

sektorový postup při provádění národních inventarizací antropogenních emisí dle mezinárodní metodiky „Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG  Inventories, IPCC 2000“. Tento sektorový přístup vychází z transformačních procesů a je přesnější než referenční způsob vycházející pouze z informací o spotřebě paliv. Z hlediska metodiky se jedná o tzv. druhou úroveň založenou na důkladnějších znalostech zdrojů emisí, zatímco první úroveň užívá pouze všeobecné emisní limity.

umožňuje identifikaci klíčových zdrojů emisí, tj. procesů, které se v daném regionu na celkových emisích podílejí nejvíce. Neplatí obecně, že jsou to zdroje největších výkonů.

usnadnění komunikace mezi podnikateli, politiky a veřejností.

využívání jednotné informační základny.

mezinárodní porovnání technických parametrů a provozní výkonnosti, přístup na standardní databáze GEMIS jiných zemí..

obrázek 5.4	Bilanční, enviromentální a ekonomické výstupy

pramen:CityPlan 2004

GEMIS a jeho výstupy umožňují tedy provádět rozbory současně a provázaně ve třech oblastech:

Provádění enviromentálních rozborů, zejména pro hodnocení životního cyklu výrobku nebo činností, které je obecně známé pod zkratkou LCA (Life Cycle Assessment).

Provádění ekonomických rozborů, zejména pro sledování nákladovosti jednotlivých procesů v řetězci ke zjištění ekonomické hodnoty konečného výrobku (služby) po celou dobu životnosti.

Provádění analýz bilancí paliv, čerpání energetických zdrojů a surovin.

#### Volba výpočtové metodiky

Vyhodnocení dopadů energetického systému je provedeno na základě metody LCA (Life Cycle Assessment), hodnotící celý životní cyklus daného výrobku, tj. zahrnuje veškeré dopady vzniklé od výroby zařízení (jsou zahrnuty i vlivy vzniklé při výrobě potřebných materiálů), přes provoz zařízení až k jeho likvidaci.

### Vliv na bilanci paliva

tabulka 5.3 Spotřeba paliv v MWh za rok

| Palivo | referenční | přirozený | cílený |
| --- | --- | --- | --- |
| hnědé uhlí | 1 860 293 | 1 739 030 | 1 434 625 |
| černé uhlí | 338 025 | 307 319 | 296 143 |
| koks | 172 181 | 148 580 | 141 093 |
| topné oleje | 125 165 | 119 869 | 114 494 |
| zemní plyn | 3 216 746 | 3 093 964 | 2 835 288 |
| propan | 8 891 | 8 448 | 7 753 |
| bioplyn | 9 722 | 13 854 | 34 992 |
| pevná biopaliva | 787 956 | 829 945 | 1 008 440 |
| jaderné palivo | 41 298 611 | 41 298 611 | 41 298 611 |
| Celkem | 47 817 590 | 47 559 620 | 47 171 439 |
| Rozdíl vůči referenční |
| hnědé uhlí | 0 | -121 263 | -425 668 |
| černé uhlí | 0 | -30 706 | -41 882 |
| Koks | 0 | -23 602 | -31 089 |
| topné oleje | 0 | -5 297 | -10 671 |
| zemní plyn | 0 | -122 783 | -381 458 |
| Propan | 0 | -443 | -1 138 |
| Bioplyn | 0 | 4 132 | 25 269 |
| pevná biopaliva | 0 | 41 989 | 220 484 |
| jaderné palivo |  | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | -257 972 | -646 152 |
| Podíl vůči referenčnímu stavu |
| hnědé uhlí | 1 | 0,93 | 0,77 |
| černé uhlí | 1 | 0,91 | 0,88 |
| Koks | 1 | 0,86 | 0,82 |
| topné oleje | 1 | 0,96 | 0,91 |
| zemní plyn | 1 | 0,96 | 0,88 |
| Propan | 1 | 0,95 | 0,87 |
| Bioplyn | 1 | 1,43 | 3,60 |
| pevná biopaliva | 1 | 1,05 | 1,28 |
| jaderné palivo | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Celkem | 1 | 0,99 | 0,98 |

V tabulce je zahrnuta spotřeba paliv potřebná k pokrytí poptávky po energiích na území Kraje Vysočina. Z tabulky je vidět, že dochází k poklesu spotřeby paliv  na 99 % ve scénáři přirozeného vývoje, respektive 98 % ve scénáři cíleného vývoje. K této změně dochází v důsledku předpokládaného poklesu snižování spotřeby tepla v následujících letech díky instalaci zateplení, instalaci solárních kolektorů, většímu podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V tabulce je jasně vidět nárůst spotřeby biopaliv, k tomuto nárůstu dochází v obou variantách. Nárůst je znatelný zejména ve scénáři cíleného vývoje. Tato změna je malá kvůli velkému podílu jaderného paliva, které tvoří 86% spotřebovaných paliv celkem. Bez započítání tohoto paliva by byl pokles potřeby paliv výraznější, a to na 96% ve scénáři přirozeného vývoje a na 90% ve scénáři zasahování.

### Vliv na investiční náklady navržených variant

Následující tabulka udává hodnotu znovupořízení celého energetického systému území kraje Vysočina. Z této tabulky vyplývá, že na zkvalitnění energetického systému navrženou cestou rozvoje, reprezentovanou scénářem cíleného vývoje, by bylo třeba vynaložit navíc asi 6,3 miliardy korun. Tyto peníze jsou investovány zejména na výstavbu nových zdrojů spalujících biopaliva, výstavbu kogeneračních jednotek, instalaci solárních kolektorů a tepelnou ochranu budov, které snižují měrnou spotřebu tepla. Pozitivní je, že  investičně náročné solární kolektory a tepelná ochrana budov snižují provozní náklady, o tom více v následující subkapitole.

tabulka 5.4 Hodnota znovupořízení (investiční náročnost) zařízení vyrábějících teplo a elektřinu( mil. Kč.)

|  | referenční | přirozený | cílený |
| --- | --- | --- | --- |
| cena znovupořízení | 55 461 | 57 900 | 64 218 |
| rozdíl oproti referenční variantě |  | 2 439 | 8 756 |
| rozdíl oproti přirozenému vývoji |  |  | 6 318 |

graf 5.7	Investiční náročnost zařízení na výrobu elektřiny a tepla

### Vliv na náklady vstupů

Následující tabulka udává hodnotu  nákladů na paliva a energii, které jsou nutné pro krytí poptávky po energiích na území  kraje Vysočina. Z tabulky je patrno, že v obou navržených scénářích dochází k poklesu těchto nákladů. Příčinou tohoto jevu je fakt, že v obou scénářích dochází k záměně zařízení za technologicky vyspělejší (s vyšší účinností), ke snižování spotřeby tepla vlivem úspor tepla, širším využitím energie slunce, podporou využití kogeneračních způsobů výroby energií.

tabulka 5.5 Náklady vstupů v mil. Kč/rok

|  | palivové náklady | rozdíl vůči referenční | podíl vůči referenční |
| --- | --- | --- | --- |
| referenční | 4 450 |  |  |
| přirozený | 4 332 | -118 | 97% |
| cílený | 4 095 | -355 | 92% |

graf 5.8	Náklady vstupů ( mil. Kč/rok)

### Vliv na náklady na provoz a údržbu

Následující tabulka popisuje provozní náklady nutné pro výrobu tepla a elektřiny v  navržených scénářích energetického zásobování kraje Vysočina. Provozní náklady se skládají ze dvou složek a to ze složky fixní a variabilní. Fixní náklady jsou náklady, které se nemění ve vztahu k vyrobené tepelné a elektrické energii. Dosahují  vždy určité výše, i když je výroba tepla a elektřiny nulová. Jedná se zejména o náklady na pracovníky a režijní náklady. Druhou složkou nákladů jsou variabilní náklady, které závisí na objemu vyrobené produkce.

Z  vypočítaných hodnot vyplývá, že v obou variantách dochází pouze k minimálnímu poklesu provozních nákladů. Ve variantě cíleného vývoje  je tento pokles poněkud většímu než ve variantě přirozeného vývoje.

tabulka 5.6 Provozní náklady (mil. Kč/rok)

|  | fixní náklady | variabilní náklady | celkem | rozdíl vůči referenční | podíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční | 3 357 | 2 620 | 5 977 |  |  |
| přirozený | 3 346 | 2 620 | 5 966 | -11 | 99,81% |
| cílený | 3 302 | 2 632 | 5 935 | -31 | 99,29% |

graf 5.9	Provozní náklady (mil.Kč/rok)

### Vliv na zábor půdy

Nároky na zábor půdy u obou scénářů vznikají především u instalací větrných a malých vodních elektráren. Při instalaci slunečních kolektorů a fotovoltaických článků se záborem půdy neuvažuje, neboť se využívají střechy a fasády budov, tedy plocha již zastavěná. U cíleně pěstované biomasy se předpokládá využití půdy, která by byla jinak uvedena do klidu. Rozdíly v zabrané ploše jsou mezi variantami pouze nepatrné.

### Vliv na celkovou účinnost energetického systému

tabulka 5.7 Celková účinnost energetického systému

| (MWh/rok) | referenční | přirozený | cílený |
| --- | --- | --- | --- |
| výroba elektřiny | 13 633 362 | 13 713 415 | 14 026 631 |
| výroba tepla | 4 741 789 | 4 642 277 | 4 546 471 |
| výroba energie celkem | 18 375 151 | 18 355 692 | 18 573 102 |
| spotřeba primárních energetických zdrojů | 56 561 704 | 56 451 681 | 56 576 906 |
| účinnost | 32,49% | 32,52% | 32,83% |

V tabulce je stanovena celková účinnost energetického systému na základě výroby elektrické energie a tepla v kraji Vysočina  a spotřeby primárních energetických zdrojů v zařízeních pracujících na území kraje. Účinnost je velmi nízká v důsledku toho, že 86% energie je transformováno na elektřinu prostřednictvím jaderné elektrárny Dukovany.  Při výrobě elektřiny v jaderných (a uhelných) elektrárnách odchází cca 2/3 energie do vnějšího okolí prostřednictvím chladících věží, tzn. že je využita pouze jedna třetina energie obsažené v jejich palivu. Naproti tomu u kogeneračních technologií je využito i více než 80% energie v palivu. Růst celkové účinnosti v scénáři cíleného vývoje je způsoben právě vyšším podílem kogenerační výroby.

### Vliv na produkci znečišťujích látek

Následující tabulka a graf popisují situaci v emisích znečišťujících látek, ke které by došlo po realizaci navrhovaných scénářů. Z tabulky  a grafu vyplývá, že v obou  navržených scénářích dochází ke snížení emisí znečišťujících látek vyvolaných implementací trendů ve vývoji energetického zásobování do obou  scénářů budoucího vývoje. Z tabulky je jasně patrno, že realizací scénáře cíleného vývoje, což je scénář, který vyžaduje podporu ze strany  veřejného sektoru, dochází k výraznějšímu poklesu emisí znečišťujících látek než ve scénáři přirozeného vývoje. Tento stav je způsoben hlavně vyšším využitím obnovitelných zdrojů ve spalovacích procesech, úsporou tepla zateplením budov  a instalací solárních kolektorů.

#### Emise znečišťujících látek

tabulka 5.8 Emise znečišťujících látek (t/rok)

|  | SO2 | NOx | tuhé látky | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční | 3 972 | 2 588 | 1 875 | 1 853 | 1 235 |
| Přirozený | 3 528 | 2 467 | 1 678 | 1 598 | 1 106 |
| cílený | 2 665 | 2 240 | 1 396 | 1 148 | 790 |

tabulka 5.9 Rozdílová analýza v (t/rok)

|  | SO2 | NOx | tuhé látky | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozený | -444 | -121 | -197 | -256 | -129 |
| cílený | -1 307 | -348 | -479 | -705 | -444 |

graf 5.10	Emise znečišťujících látek na území kraje

#### Emise skleníkových plynů

Stejně jako u znečišťujících látek dochází i k poklesu emisí skleníkových plynů. Faktory, které ovlivňují tento pokles jsou stejné jako u znečišťujících látek.

tabulka 5.10 Emise skleníkových plynů (t/rok)

|  | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- |
| referenční | 2 733 431 | 10 056 | 68 |
| přirozený | 2 644 923 | 9 704 | 67 |
| cílený | 2 481 394 | 9 229 | 67 |

tabulka 5.11 Rozdílová analýza (t/rok)

|  | CO2 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- |
| přirozený | -88 508 | -353 | -1 |
| cílený | -252 037 | -827 | -2 |

graf 5.11	Emise CO2 v jednotlivých variantách (t/rok)

#### Souhrnné indikátory dopadů

Následující tabulka reprezentuje vliv na kvalitu životního prostředí pomocí souhrnných indikátorů. Tyto indikátory slouží k vyjádření tří odlišných druhů dopadů:

- Kyselé deště – tento dopad je představován indikátorem SO2 ekv., který zahrnuje souhrnně účinky SO2, NOx, HCl, HF, NH3 a H2S

- Letní smog - tento dopad je představován prekursory ozónu (Tropospheric Ozone Precursor Potential), který zahrnuje souhrnně účinky CO, VOC, NOx, CH4.

- Globální oteplení - tento dopad je představován indikátorem CO2 ekv., který zahrnuje souhrnně účinky skleníkových plynů CO2, CH4, N2O a dalších.

tabulka 5.12 Souhrnné indikátory dopadů (t/rok)

|  | Prekurzory ozónu | SO2 ekvivalent | CO2 ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenční | 4 620 | 5 840 | 2 965 782 |
| přirozený | 4 314 | 5 303 | 2 869 443 |
| cílený | 3 670 | 4 261 | 2 695 966 |

graf 5.12	Procentní snížení dopadů na životní prostředí

Z tabulky a grafu je vidět, že díky realizaci scénáře cíleného vývoje by došlo dochází k výrazně lepšímu zlepšení kvality životního prostředí, což dokládá i pokles souhrnných indikátorů v této variantě oproti variantě přirozeného vývoje.

### Vliv na spotřebu primárních energetických zdrojů

tabulka 5.13 Spotřeba primárních energetických zdrojů v MWh

|  | celkem | neobnovitelné | obnovitelné |
| --- | --- | --- | --- |
| referenční | 56 561 704 | 55 168 299 | 1 393 405 |
| přirozený | 56 451 681 | 54 842 109 | 1 609 573 |
| Cílený | 56 576 906 | 54 247 989 | 2 328 918 |

Z údajů v tabulkách je patrno, že v obou dvou scénářích dochází k poklesu spotřeby neobnovitelných zdrojů energie, což je důsledek navržených variant, kdy dochází k náhradě výroby energie z fosilních paliv zdroji na obnovitelné zdroje. Z tabulky je rovněž patrný nárůst využití obnovitelných zdrojů energie. K růstu celkové spotřeby primární energie ve variantě cíleného vývoje dochází zdíky vyššímu využití energie větru a vody na výrobu elektrické energie.

### Vliv na pracovní příležitosti

V této kapitole je vyčíslen počet nových pracovních míst, které by měla přinést přeměna stavu v energetickém zásobování kraje Vysočina. Na základě sestaveného referenčního scénáře, reprezentující situaci ve výrobě elektřiny a tepla v roce 2001, byly navrženy dva rozvojové scénáře, v kterých jsou zahrnuty předpokládané vlivy na rozvoj energetického systému. Účelem sestavení těchto scénářů je ukázat jednotlivé možnosti vývoje, omezující podmínky vývoje a umožnit tak energetickému managementu optimální rozhodování.

Jedním z kriterií, které jsou důležité pro rozhodování, je dopad na pracovní místa. Tento dopad se projeví ve více rovinách, nejen v rovině ekonomické, ale i v rovině politické, sociální atd.

Dopad na pracovní místa byl určen na základě rozdílů mezi jednotlivými druhy nákladů v  přirozeném a cíleném scénáři oproti nákladům v referenčním scénáři.

Výpočet vychází z těchto předpokladů:

Podíl místních firem účastnících se výstavby je odhadován na 30 %.

Údržba veškerých zdrojů vyrábějících teplo a elektrickou energii je prováděna místními pracovníky.

Veškerá biopaliva jsou dodávána z území kraje Vysočina.

Průměrná roční  produktivita pracovníků je 500 000 Kč ročně.

tabulka 5.14 Počet nových pracovních míst

|  | přirozený | cílený |
| --- | --- | --- |
| Provoz a údržba (prac./rok) | -20 | -82 |
| Dodávka paliva (prac./rok) | 9 | 44 |
| Výroba, výstavba a montáž nových technologií (člověkoroků) | 1463 | 5254 |

Souhrnná tabulka reprezentuje počet nových pracovních míst, která by se vytvořila ve třech oblastech v důsledku realizace navržených scénářů.

V oblasti provozu a údržby by došlo prakticky k nevýznamným změnám pracovních míst. stejně jako v oblasti dodávky paliv. V oblasti výroby a výstavby (resp. montáže) nových zařízení na získávání elektřiny a tepla (včetně tepelné ochrany budov) by v důsledku realizace došlo k významnému nárůstu pracovních míst. Tento nárůst bude nejvíce v oblasti stavebních prací na opatřeních pro úspory tepla a nárůstem pracovních míst způsobený vyšším využíváním biomasy a slunečních kolektorů.

## Multikriteriální vyhodnocení variant z pohledu  udržitelného rozvoje kraje

Rozvojové energetické programy přispějí k sociálně ekonomickému rozvoji kraje Vysočina za účasti všech zainteresovaných stran: místních obyvatel, podnikatelů, místní veřejné správy. Přispějí k řešení sociálně ekonomických potřeb a k ochraně životního prostředí. Předpokládá se zlepšení diverzifikace hospodářských činností ve venkovských oblastech regionu a rozvoj malého a středního podnikání. Rozvojové programy přispějí ke zvýšení místní zaměstnanosti. Tato kapitola se zabývá souhrnným vícekriteriálním vyhodnocením dopadů variant ve všech třech rozměrech udržitelného rozvoje -  ekonomickém, sociálním a environmentálním.

Mezí hlavní příznivé ekonomické dopady patří:

Zvýšení soběstačnosti ve výrobě elektřiny

Snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů primární energie povede ke snížení závislosti na části dovozu těchto paliv a to bude mít pozitivní dopad nejen na zachování bohatství v kraji Vysočina ale i na obchodní bilanci České republiky.

Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie povede ke zlepšení energetické bilance kraje a tím i k rozvoji hospodářství.

Snižování energetické náročnosti hospodářství v regionu snižuje náklady výroby  a poskytovaných služeb a zvyšuje přidanou hodnotu.

Úspora nákladů domácností v důsledku úspor energie a efektivnějšího užití energie povede ke zvýšení poptávky po spotřebním zboží, službách, k investování do nemovitostí atp., což povede ke zvýšení rozvoje místní ekonomiky.

Opatření pro úspory energie, vyšší využití obnovitelných zdrojů, rozvoj kogenerační výroby vytváří příležitosti pro rozvoj malého a středního podnikání.

Vyšší spotřeba biopaliv vytváří trh pro energetické plodiny a povede ke zvýšení nepotravinářské produkce v zemědělství a ke zvýšení využívání půdního fondu.

Zvýšení diverzifikace zdrojů energie zvyšuje bezpečnost v zásobování teplem a elektřinou v případě pohrom a krizových situací, což přispívá k zachování základních funkcí území i při těchto stavech.

Vytváří se příležitost podílet se na vývoji a aplikovaném výzkumu technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a jejich užití.

Mezi hlavní příznivé sociální dopady patří:

Vznik nových pracovních příležitostí (poradenství, inženýrská činnost, projektování, stavební činnost, montáže, výrobní činnost, pěstování energetické biomasy).

Rozvoj malého a středního podnikání

Rekonstrukce a modernizace venkovských domů a podpora energeticky úsporné bytové výstavby povede ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, neboť snižuje provozní náklady na bydlení.

Zvýšení ekologického chování  obyvatel  v důsledku osvěty o obnovitelných zdrojích a úsporách energie povede ke zlepšování stavu životního prostředí.

Mezi hlavní environmentální dopady patří:

Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Snižování emisí skleníkových plynů.

### Vícekriteriální vyhodnocení doporučené varianty

Na základě vstupních údajů byl sestaven model pokrytí energetických potřeb kraje pomocí lineárního bilančního modelu GEMIS  pro tři scénáře:

srovnávací varianta : současný stav – referenční scénář

varianta bez zasahování do vývoje energetického systému – scénář  přirozeného vývoje (BAU)

doporučená varianta  úspor a využití obnovitelných zdrojů energie – scénář  cíleného vývoje (zasahování)

Vícekriteriální hodnocení je provedeno formou analýzy nákladů a užitků a následným výpočtem rentability uvažovaných podpor. Jako kritéria jsou na straně užitků zvolena kritéria udržitelného rozvoje představovaná jeho indikátory. Na straně nákladů je jako kritérium zvolen rozdíl investičních nákladů – tj. uvažovaná výše celkové podpory.

### Indikátory udržitelného rozvoje

Na základě vyváženého kompromisu mezi přiměřenou přesností, průhledností a jednoduchostí byly zvoleny tři charakteristické skupiny indikátorů vlivu realizace podnikatelských záměrů (projektů, koncepcí) na udržitelný rozvoj kraje. Indikátory jsou uvedeny v tabulce.

tabulka 5.15 Indikátory udržitelného rozvoje

| Rozměr udržitelného rozvoje | Indikátor |
| --- | --- |
| Ekonomický rozměr (navazuje na cíle soběstačnosti) | Energetická bilance Rozdíl vývozy – dovozy |
| Sociální rozměr (navazuje na cíle politiky zaměstnanosti) | Vliv na zaměstnanost členěný dále na: výroba a výstavba provoz a údržba dodávka vstupů |
| Environmentální rozměr (navazují na cíle politiky životního prostředí) | Vliv na znečištění životního prostředí Místní (škodliviny): SO2, NOx, CO, tuhé látky, NMVOC Globální (změna klimatu): CO2 |

Pramen: CityPlan

### Oceňování indikátorů udržitelného rozvoje

Oceňování jednotlivých indikátorů (hodnotících kritérií) udržitelného rozvoje je v podstatě stanovením jejich vah. Převedení všech kritérií pomocí těchto vah na peněžní jednotky umožní nejen stanovit bilanci nákladů a užitků, ale také výpočet rentability zamýšlené podpory z veřejných prostředků v rámci vícezdrojového financování.

Rozdíl vývozů a dovozů paliv a energie

Vývozy a dovozy se oceňují v jejich nominální peněžní hodnotě.

Vliv na zaměstnanost

Při posuzování vlivu na zaměstnanost se nově vytvořené pracovní místo oceňuje ve výši 165,6 tis.Kč/rok. Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou výdaje na jednoho nezaměstnaného  v ČR 13,8 tis.Kč/měsíc.

V této částce jsou již zahrnuty všechny náklady např. na zdravotní a sociální pojištění, náklady na aparát pracovních a ostatních souvisejících úřadů, nerealizované daně ze mzdy atd.

Vliv na znečištění životního prostředí

Pro přepočet vlivu na znečištění životního prostředí je vodítkem doporučení Öko-Institutu Darmstadt (SRN). Ocenění znečišťujících látek je tabulce.

tabulka 5.16 Ocenění externalit znečisťujících látek

| látka | Kč/t |
| --- | --- |
| CO2 | 900 |
| SO2 | 90 000 |
| NOx | 72 000 |
| Tuhé látky | 18 000 |
| CO | 9 000 |
| NMVOC | 4 000 |

Pramen: Öko-Institutu Darmstadt (SRN)

### Výsledná bilance nákladů a užitků (cost-benefit)

Výchozím a srovnávacím scénářem je referenční scénář, který reprezentuje současný stav energetického zásobování kraje Vysočina. K tomuto scénáři jsou vztaženy oba dva navrhované scénáře budoucího vývoje. Jsou vyhodnoceny jednotlivé indikátory (kritéria) udržitelného vývoje. Indikátory zaměstnanosti a vlivu na životní prostředí jsou přepočteny na koruny dle ocenění uvedeného v předchozí části. Pro navrhovanou variantu (rozvojové scénáře) se vypočtou dopady na udržitelný rozvoj dle následujícího vzorce:

+ přínos v oblasti zaměstnanosti

- dopady na životní prostředí

+ saldo energetické bilance (čisté vývozy)

= dopad na udržitelný rozvoj

Následně je vypočten rozdíl mezi navrženými scénáři cíleného a přirozeného vývoje a zjistí se tak kladný či záporný přínos z hlediska udržitelného rozvoje kraje:

+ dopad scénáře  cíleného vývoje

- dopad scénáře přirozeného vývoje

= přínos realizace scénáře  zasahování (cíleného vývoje)

tabulka 5.17  Přínos realizace scénáře cíleného vývoje

|  | přirozený | cílený | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| přínosy v tis. Kč. | 5 402 274 | 18 688 989 | 13 286 716 |
| podpora v tis. Kč. | 0 | 6 317 500 | 6 317 500 |
| vícenáklady na změnu systému v tis. Kč | 2 438 900 | 8 756 400 | 6 317 500 |

Takto stanovený rozdíl v přínosech představuje horní hranici výše podpory, kterou by mohla být podpořena realizace navrhovaného scénáře cíleného vývoje. Samotná výše podpory je určena rozdílem v investičních vícenákladech mezi scénářem cíleného vývoje a scénářem přirozeného vývoje.  Je tedy patrné, že společenské přínosy, které by přinesl cílený scénář jsou vyšší než vícenáklady na realizaci všech opatření s tímto scénářem spojených.

Nákladovou složku této analýzy tvoří rozdíl v investičních nákladech  mezi variantami přirozeného a cíleného vývoje a variantou referenční (tzv. vícenáklady), která reprezentuje současný stav energetického systému.

Ve výpočtu přínosů a nákladů se předpokládá, že  plán realizace obou scénářů budoucího vývoje bude rozložen rovnoměrně do 10ti let. Od 11. roku se údaje uvažují pro výpočet rentability jako konstantní.

Bilance nákladů a přínosů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

tabulka 5.18 Scénář přirozeného vývoje-přínosy

|  | rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstavba | prac.míst | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Obsluha | prac.míst |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Palivo | prac.míst |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zaměstnanost celkem | prac.míst | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 135 | -11 | -11 | -11 |
| CO2 | t |  | -9 834 | -19668 | -29503 | -39337 | -49171 | -59005 | -68839 | -78674 | -88 508 | -88 508 | -88 508 | -88 508 |
| SO2 | t |  | -49 | -99 | -148 | -197 | -246 | -296 | -345 | -394 | -444 | -444 | -444 | -444 |
| Nox | t |  | -13 | -27 | -40 | -54 | -67 | -81 | -94 | -108 | -121 | -121 | -121 | -121 |
| Tuhé látky | t |  | -22 | -44 | -66 | -88 | -110 | -132 | -154 | -175 | -197 | -197 | -197 | -197 |
| CO | t |  | -28 | -57 | -85 | -114 | -142 | -170 | -199 | -227 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| NMVOC | t |  | -14 | -29 | -43 | -57 | -71 | -86 | -100 | -114 | -129 | -129 | -129 | -129 |
| snížení dovozu paliv | tis.Kč |  | 23 382 | 46764 | 70146 | 93528 | 116910 | 140292 | 163674 | 187056 | 210436 | 210436 | 210436 | 210436 |

Pramen: CityPlan

tabulka 5.19 Scénář přirozeného vývoje – bilance přínosů a nákladů

| tis. Kč. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zvýšení zaměstnanosti | 22776 | 23244 | 23712 | 24180 | 24648 | 25116 | 25584 | 26052 | 26520 | 21060 | -1716 | -1716 | -1716 |
| snížení emisí skleníkových plynů |  | 8851 | 17702 | 26552 | 35403 | 44254 | 53105 | 61956 | 70806 | 79657 | 79657 | 79657 | 79657 |
| snížení znečistění ovzduší |  | 6112 | 12224 | 18336 | 24449 | 30561 | 36673 | 42785 | 48897 | 55009 | 55009 | 55009 | 55009 |
| snížení dovozu paliv |  | 23 382 | 46764 | 70146 | 93528 | 116910 | 140292 | 163674 | 187056 | 210436 | 210436 | 210436 | 210436 |
| přínosy celkem | 22776 | 61589 | 100402 | 139215 | 178028 | 216841 | 255653 | 294466 | 333279 | 366162 | 343386 | 343386 | 343386 |
| náklady celkem | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 | 243890 |  |  |  |

Pramen: CityPlan

tabulka 5.20 Scénář cíleného vývoje  - přínosy

|  | rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstavba | prac.míst | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| Obsluha | prac.míst |  | -9 | -18 | -27 | -36 | -45 | -54 | -63 | -72 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| Palivo | prac.míst |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| zaměstnanost celkem | prac.míst | 525 | 521 | 517 | 513 | 509 | 505 | 501 | 497 | 493 | 487 | -38 | -38 | -38 |
| CO2 | t |  | -28004 | -56008 | -84012 | -112016 | -140021 | -168025 | -196029 | -224033 | -252037 | -252037 | -252037 | -252037 |
| SO2 | t |  | -145 | -290 | -436 | -581 | -726 | -871 | -1017 | -1162 | -1307 | -1307 | -1307 | -1307 |
| Nox | t |  | -39 | -77 | -116 | -155 | -193 | -232 | -271 | -309 | -348 | -348 | -348 | -348 |
| Tuhé látky | t |  | -53 | -106 | -160 | -213 | -266 | -319 | -373 | -426 | -479 | -479 | -479 | -479 |
| CO | t |  | -78 | -157 | -235 | -313 | -392 | -470 | -548 | -627 | -705 | -705 | -705 | -705 |
| NMVOC | t |  | -49 | -99 | -148 | -197 | -247 | -296 | -345 | -395 | -444 | -444 | -444 | -444 |
| snížení dovozu paliv | tis.Kč |  | 90642 | 181284 | 271926 | 362568 | 453210 | 543852 | 634494 | 725136 | 815781 | 815781 | 815781 | 304531 |

Pramen: CityPlan

tabulka 5.21 Scénář cíleného vývoje - bilance přínosů a nákladů

| tis. Kč. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvýšení zaměstnanosti | 86940 | 86278 | 85615 | 84953 | 84290 | 83628 | 82966 | 82303 | 81641 | 80647 | -6293 | -6293 | -6293 |
| snížení emisí skleníkových plynů |  | 25204 | 50407 | 75611 | 100815 | 126019 | 151222 | 176426 | 201630 | 226833 | 226833 | 226833 | 226833 |
| snížení znečistění ovzduší |  | 17714 | 35429 | 53143 | 70857 | 88572 | 106286 | 124000 | 141715 | 159429 | 159429 | 159429 | 159429 |
| snížení dovozu paliv |  | 90642 | 181284 | 271926 | 362568 | 453210 | 543852 | 634494 | 725136 | 815781 | 815781 | 815781 | 304531 |
| přínosy celkem | 86940 | 219838 | 352735 | 485633 | 618531 | 751428 | 884326 | 1017223 | 1150121 | 1282691 | 1195751 | 1195751 | 1195751 |
| náklady celkem | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 | 875640 |  |  |  |

Pramen: CityPlan

### Výpočet rentability podpory

Metodika je zcela podobná standardnímu výpočtu rentability podnikatelského záměru s tím, že:

Výdaje tvoří poskytnutá podpora ve výši rozdílu investičních nákladů mezi doporučeným scénářem a referenčním scénářem.

Příjmovou stránku tvoří přínosy k  udržitelnému rozvoji.

Doba porovnání se uvažuje 20 let.

Výpočet je proveden ve stálých cenách.

Diskontní míra se uvažuje 4%.

Pro dobu porovnání (20 let) byla sestavena tabulka rozdílu přínosů a nákladů (P-N) a diskontovaného P-N a jejich kumulované hodnoty. Výpočet rentability podpory cílené varianty rozvoje energetického systému kraje Vysočina je proveden standardním výpočtem současné čisté hodnoty diskontovaného toku P-N. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a vyjádřeny i graficky.

tabulka 5.22 Kritéria rentability podpory doporučené varianty rozvoje z veřejných prostředků

|  | NPV v mil. Kč | návratnost prostá | návratnost diskontovaná | Vnitřní výnosové procento procentoprocento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozený vývoj | 1,5 | 12 | 13 | 14% |
| cílený vývoj | 4,8 | 12 | 13 | 14% |

Pramen: CityPlan

Závěr

Z předchozích tabulek vyplývá, že navržený scénář  cíleného vývoje je pro společnost výhodnější. Toto tvrzením je podloženo číselnými údaji o hodnotě jednotlivých indikátorů udržitelného rozvoje. Větší přínosy jsou ve všech složkách udržitelného rozvoje společnosti.

I na základě čisté současné hodnoty, což je rozdíl mezi investičními náklady jednotlivých variant a příjmy z realizace těchto opatření plynoucích, můžeme prohlásit, že varianta cíleného vývoje je pro společnost přínosnější, i když je dle dalších ukazatelů srovnatelná s variantou přirozeného vývoje. Ukazatel NPV lze brát jako ukazatel s největší váhou, neboť představuje diskontovanou sumu přínosů po odečtu nákladů na realizaci navržených opatření. Proto je realizace této varianty pro kraj přínosnější.

Realizace scénáře  zasahování cíleného vývoje je z hlediska společnosti rychle navratitelná. Návratnost je 13 let při vyhodnocení pomocí diskontované doby návratnosti a 12 let při nediskontovaném toku, což při srovnání s tím, že k realizaci celého systému by mohlo dojít už za deset let a při uvažované době životnosti jednotlivých zařízení na výrobu energie postačující.

Doporučujeme proto usilovat o realizaci navrženého scénáře cíleného vývoje.

graf 5.13	Náklady v tis. Kč./rok

graf 5.14	Přínosy v tis. Kč./r

graf 5.15	Přínosy- náklady

graf 5.16	Přínosy – náklady kumulovaně

# Návrh energetického managementu rozvoje energetického systému kraje

## Stanovení zásad užití jednotlivých druhů paliv a energie

Vysočina kraj je kraj s průměrným stupněm plynofikace. V kraji je plynofikováno 463 obcí z celkového počtu 729 obcí, tj. 63,5 % obcí. Dostupnost zemního plynu je různá v územích, která dříve spadala pod jednotlivé okresy kraje Vysočina. Tento rozdílný stav je způsoben převážně rozdílnými geografickými podmínkami.

Podle toho, jak postupuje plynofikace v jednotlivých částech kraje, rostou postupně každý rok počty odběrů. Tento trend bude pokračovat i v následujících letech.

Rozvody zemního plynu byly vybudovány za finanční podpory státu. Při stavebním řízení je tedy nutné z hlediska zásobování energií u nových objektů upřednostňovat zásobování zemním plynem před spalováním fosilních paliv nebo toxických odpadů v případě, že objekty nejsou v technicko-ekonomickém dosahu CZT. U stávajících objektů je nutné se zaměřit především na zprovoznění vybudovaných, ale nevyužívaných plynových přípojek.

U objektů, které nejsou napojeny na rozvod CZT nebo zemního plynu, bude upřednostňováno využití obnovitelných zdrojů energie před spalováním tuhých fosilních paliv.

Z hlediska zásobování rozvojových a průmyslových zón by mělo dojít k upřednostnění dodávek tepelné energie  ze systémů centrálního zásobování teplem, pokud je napojení těchto zón technicko-ekonomicky průchodné.

Zásady užití paliv a energií:

Ve městech je k vytápění upřednostňováno využití zemního plynu a CZT. U centralizovaných zdrojů tepla spalujících tuhá fosilní paliva je kladen důraz na využití čistých uhelných technologií.

V plynofikovaných obcích je upřednostňováno vytápění zemním plynem, obnovitelnými a alternativními zdroji energie, před spalováním tuhých fosilních paliv.

V obcích, do kterých není zaveden zemní plyn, je kladen důraz na využití obnovitelných zdrojů energie.

Spalování tuhých fosilních paliv v individuálních zdrojích je nežádoucí, pokud nejsou využity moderní zplyňovací kotle.

U stávajících objektů jsou vytvářeny podmínky pro zprovoznění nevyužívaných plynových přípojek.

## Návrh programů a stanovení priorit

Programy se zaměřují na úsporu energií a využití obnovitelných zdrojů energií (OZE). Zaměřují se převážně na budovy, které v současnosti tvoří vysoký podíl na celkové spotřebě energie. Koncepce udržitelného stavebnictví má předpokladá snížení energetické potřeby budov s využitím pasivních i aktivních prvků (solární kolektory) a pokrytí zbytkové energie přednostně obnovitelnými zdroji. Obecné překážky bránící vyššímu využití OZE a úspor energií jsou následující:

Nedostatečná informovanost veřejnosti o technických možnostech využívání OZE.

Nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech úspor energie.

Pokřivené ceny energií, které v sobě neodrážejí celkové společenské náklady - náklady nezahrnují negativní externality z využívání environmentálně nevhodných fosilních paliv.

Nedostatečná informovanost o možnostech vytápění soukromých objektů.

obrázek 6.1	Schématické snížení potřeby fosilních paliv programem

Pramen: CityPlan

Priority programů:

Vždy je na prvním místě nutné dbát na možné využití potenciálu úspor energie, a až v dalším kroku pokrýt zbytek nutné energie přednostně obnovitelnými zdroji energie (nezateplený dům spotřebuje až několikanásobně více energie než dům nízkoenergetický nebo dokonce pasivní). Další prioritou programů je zaměření na výchovu a vzdělávání široké veřejnosti jako součást investice do rozvoje lidských zdrojů.

### Program výchovy a vzdělávání

Povědomí o veřejnosti o možnostech využívání opatření pro úsporu energie a využívání obnovitelných zdrojů energie je v současnosti u nás zcela nedostatečné. Technická řešení těchto opatření jsou naopak i v České republice na velice dobré úrovni. Nedostatečné využívání těchto technologií vyplývá právě z neuspokojivé informovanosti veřejnosti. Jaký vliv má celková informovanost na míru jejich využívání, je patrné ze situace v jednotlivých členských zemích EU - kde byla zahájena účinná informativní kampaň, došlo k citelnému vzestupu ve využití těchto technologií (např. Německo, Rakousko, Dánsko), přestože finanční podmínky pro investory byly s jinými zeměmi srovnatelné.

Vhodný postup kraje v informovanosti veřejnosti se u jednotlivých programů bude lišit:

Programy zaměřené na širokou veřejnost:

Tepelná ochrana budov

Teplo sluncem

Teplo biomasou

Je velice důležité, aby se o těchto programech dozvěděla široká cílová skupina obyvatel. Informační akce by měly být zaměřeny na:

Pořádání výstav a seminářů pro veřejnost, aby veřejnost měla možnost se s technologiemi a moderními přístupy osobně seznámit.

Pořádání vzdělávacích a výchovných akcí pro děti a mládež.

Vzdělávací akce pro zastupitele menších obcí, kteří by o daných programech šířili povědomí ve vlastní obci.

Programy zaměřené na úzkou cílovou skupinu:

Pasivní domy

Kogenerace

Rekuperace

Bioplynové stanice

U těchto programů je nutné oslovit jednotlivé případné zájemce o program. Hlavními možnými způsoby informovanosti jsou:

Pořádání seminářů pro cílovou skupinu případných zájemců - investorů.

Zaslání informativních materiálů jednotlivým potenciálním zájemcům.

Pořádání vzdělávacích seminářů pro architekty a projektanty.

### Programy snížení měrné spotřeby energie

Program Pasivních domů

Program je zaměřen na výstavbu energeticky úsporných budov, které jsou v současné době v České republice pouze ve fázi pilotních projektů. Pro svůj provoz potřebují pouze malé množství dodatkové energie pro vytápění, méně než 15kWh/m2 za rok. Představují tedy směr budoucího stavebnictví a měly by se co nejvíce podporovat, aby k nim veřejnost získala důvěru a aby se rozšířilo mezi veřejností povědomí o tomto moderním přístupu ke stavebnictví.

Překážky bránící rozsáhlejší výstavbě pasivních domů:

Nedostatečná informovanost architektů o energetických otázkách výstavby.

Nízká osvícenost veřejnosti o energetických otázkách novostaveb (často se investoři ve fázi projektování nezamýšlejí nad budoucí energetickou náročností a budoucími provozními náklady - jejich nezájem plyne z neznalosti moderních možností energeticky úsporných stavebních technologií a materiálů).

Program Tepelné ochrany objektů

Program je zaměřen na úspory energie v budovách. Energeticky úsporným opatřením je zde výměna původních oken za nová, s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi. Doporučuje se současné zateplení objektu. Kraj má na svém území mnoho budov, které svojí tepelnou charakteristikou již vůbec neodpovídají současným parametrům výstavby a představují zbytečnou energetickou spotřebu pro vytápění. Potenciál úspor energií je velmi vysoký. Potenciál úspor bude zjištěn v rámci prováděných energetických auditů.

Program Rekuperace

Program je zaměřen na podporu rekuperačních jednotek u objektů s nuceným větráním (ze zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví vyplývá některým zařízením z hygienických důvodů povinnost nucené výměny vzduchu). Rekuperační jednotky umožňují zhodnotit nízkopotenciální teplo odváděného vzduchu, které by jinak bylo bez dalšího užitku vypuštěno do okolí budovy. Rekuperační jednotky tak snižují tepelné ztráty objektu. I když je program zaměřen především na veřejné budovy a budovy objektů služeb (pohostinství apod.), lze vhodně využít rekuperačních jednotek i v rodinných domech.

### Programy pro využití obnovitelných zdrojů energie

Pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v domácnostech a pro technologické procesy v průmyslovém sektoru jsou převážně využívány fosilní zdroje primární energie, běžné i v teplárenství a elektrárenství. Využití obnovitelných zdrojů energie má patrně v této oblasti značné rozvojové možnosti pro budoucnost. Energetické využívání obnovitelných zdrojů přinese danému regionu nejen ekonomické, ale též ekologické a sociální výhody.

Zatímco program "Teplo sluncem" je využitelný všude, program "Teplo biomasou" je nejvhodnější pro oblasti bez centrálního zásobení teplem a bez rozvodů zemního plynu, tedy na domácnosti využívající k vytápění a ohřevu vody hnědé uhlí nebo elektrickou energii. Spalování hnědého uhlí je pro negativní vliv na životní prostředí nevhodným zdrojem energie (spalováním hnědého uhlí v malých zdrojích výrazně narůstá místní znečištění ovzduší).

Dalšími programy může být podpora využívání energie vody, větru a slunce k výrobě elektrické energie (větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, fotovoltaické články). Jejich význam pro zlepšení místního ovzduší je však menší a závisí na specifických podmínkách projektu.

Program Teplo sluncem

Využívání energie slunečního záření pomocí solárních kolektorů (fototermických panelů) je pro získávání energie k vytápění a ohřevu užitkové vody z hlediska ochrany životního prostředí velice vhodným řešením. Výhodou energie slunečního záření je její nevyčerpatelnost a všeobecná dostupnost. Velice účinně lze využitím slunečních kolektorů omezit potřebu paliv v domácnosti. Z hlediska sociální únosnosti provozování systému je solární energie velkým sociálním přínosem - získávání energie je provozně téměř beznákladové. Svým charakterem získávání tepla se hodí do objektů vytápěných jakýmkoli druhem energie. Z hlediska ochrany životního prostředí je též žádoucí využít jako doplňkový zdroj energie biomasu. Je žádoucí využít energii slunečního záření v kombinaci s tepelně co nejúspornějším objektem, aby energie slunečního záření pokryla co nejvyšší podíl energie na vytápění.

Překážky bránící vyššímu využití energie slunečního záření:

Výstavba objektů bez ohledu na jejich vhodnou orientaci ke světovým stranám, která by umožnila efektivní využití sluneční energie. Solární panely lze využít i na nevhodně orientovaných objektech pomocí zvláštní konstrukce, která úhel nastavení vhodně přizpůsobí.

Nedůvěra v množství získané energie pomocí slunečních kolektorů v našich zeměpisných šířkách.

Vysoké pořizovací náklady.

Program Teplo biomasou

Program se vztahuje na podporu užívání zplyňovacích kotlů na biomasu. Výhodou tohoto typu kotle je nemožnost spalování jiných materiálů než předsušené biomasy (nehrozí tedy nebezpečí spalování fosilních paliv a odpadů z domácnosti).

V mnoha vesnicích se nevyplatí budovat centrální zdroje vytápění (z důvodu vysokých nákladů na rozvody tepla a tepelných ztrát v rozvodech, je-li hustota zástavby a tedy i hustota spotřeby energie nízká). V těchto obcích je efektivnější zaměřit se na individuální nesíťové zdroje energie pro vytápění. V tomto případě je často z hlediska ochrany životního prostředí nejvhodnější orientovat se na vytápění objektů pomocí obnovitelných zdrojů energie, tedy v našich podmínkách hlavně biomasou, nejlépe v kombinaci se slunečními kolektory (program "Teplo sluncem"). Biomasu je žádoucí z hlediska místních emisí použít především jako náhradu za uhlí.

Spalováním biomasy dochází oproti uhlí k výraznému omezení emisí SO2 a ke snížení nárůstu koncentrací CO2 v ovzduší, protože koloběh uhlíku v biomase je  uzavřený (kolik uhlíku do biomasy při jejím růstu vstupuje, tolik se uvolňuje zpět při jejím spalování). Na druhou stranu je nutné si uvědomit i případné negativní dopady ze spalování biomasy. Biomasa má vyšší obsah alkalických sloučenin (potaš, sodík), které mohou zapříčinit spékání popelovin, korozi stěn kotle a komína. U moderních kotlů je možné tyto negativní vlivy potlačit.

Energetické využívání biomasy představuje velkou naději pro český venkov a zemědělství. Výdaje za energie představují poměrně vysokou částku rodinného rozpočtu. Pokud spalujeme fosilní paliva, tyto finanční prostředky proudí z kraje a částečně i z České republiky do zahraničí. V případě využívání místních zdrojů energie, k nimž biomasa bezesporu patří, zůstávají tyto peněžní prostředky v kraji a umožňují rozvoj podnikatelské aktivity v oblasti výroby biopaliv.

Produkce biopaliv v rámci zemědělské výroby má mnohé přínosy:

Vytváří nový zdroj obživy pro zemědělce - zemědělský statek nebo zemědělské družstvo může mít vlastní výrobnu biopaliv (zcela komplexním přístupem je kombinace zemědělské bioplynové stanice, jejíž tepelná energie by mohla být využívána k technologickým procesům linky na výrobu biopaliv).

Porosty rychle rostoucích dřevin (RRD) účinně snižují negativní dopad zemědělské výroby na pedosféru - nedochází k tak častým pojezdům těžkou mechanikou po poli, hluboký kořenový systém dřevin má kladný vliv na půdní strukturu a její provzdušnění.

Správně zvolené umístění porostů RRD napomáhá v boji proti vodní a větrné erozi - možným řešením je výsadba porostů RRD v úzkém a dlouhém pásu se správnou orientací k převládajícímu směru větru, který působí jako účinný větrolam a snižuje tak větrnou erozi na přilehlých polích, proti vodní erozi účinně pomáhají pásy porostů RRD vysázené na svažitém terénu po vrstevnici

Porosty RRD mohou jako náhrada za klasické polní porosty působit i proti znečištění vodních toků splachem pesticidů a hnojiv do řečiště toku, pokud je opět správně zvolena poloha pro výsadbu RRD podél vodních toků (v žádném případě ale nesmí porosty RRD nahrazovat přirozené porosty podél vodních toků, které mají účinek ochrany vodních toků mnohem vyšší).

Pěstování RRD velkou měrou přispívá ke zlepšení celkového estetického účinku krajiny

Kromě RRD je možné pěstovat i energetické byliny. Jejich výhodou je zase skutečnost, že je možno využívat existující zemědělskou techniku.

POZOR! Přestože je energetické využívání biomasy namísto fosilních paliv velkým přínosem pro životní prostředí z hlediska úspor energie, přínosem v sociální oblasti tvorbou nových pracovních míst a pěstování porostů RRD přínosem pro krajinu z hlediska estetiky a snížení eroze, nejšetrnější k životnímu prostředí je energii nepotřebovat vůbec (( programy úspor energií), a tedy nepotřebovat ani zemědělské plochy k pěstování energetických rostlin na tuhá biopaliva (jiným druhem nepotravinářské produkce je např. pěstování plodin na paliva používaná v dopravě, plodin pro technické účely apod.).

Překážky bránící vyššímu využití biomasy:

nedostatečně rozvinutý trh s biopalivy (biobrikety, pelety, štěpky) - nedostatečné využívání zkráceného distribučního řetězce dodávek biopaliv cestou "výrobce ( spotřebitel" bez mezičlánku maloobchodu, který jejich cenu zbytečně navyšuje (cesta "výrobce ( maloobchod ( spotřebitel"),

stále ještě nedostatečná kapacita výroby biopaliv z biomasy (např. biobrikety), která souvisí s existencí velké podnikatelské nejistoty a rizika v tomto oboru podnikání. Program je proto směřován ke zvýšení poptávky po biopalivech a tím ke stabilizaci trhu.

Program Bioplynová stanice

Dnes je bioplyn v České republice vyráběn pouze výjimečně. Existuje zde málo bioplynových stanic, které byly v minulosti vybudovány převážně jako pilotní projekty. Častějším druhem vyráběného plynu vznikajícího z biomasy je tzv. skládkový plyn nebo plyn z čistírenských kalů. Program Bioplynová stanice je zaměřen na výrobu bioplynu z organických zbytků zemědělské výroby a organické části komunálních a průmyslových odpadů.

Zemědělské bioplynové stanice: Český venkov má obrovský potenciál ve využití bioplynu. Na území kraje existuje mnoho zemědělských družstev a statků. Tyto zemědělské jednotky produkují velké množství odpadní biomasy, která je velice cenná jako následné hnojivo polí. Před vlastním využitím této hmoty jako hnojivo je možné ji z velké části využít energeticky pro produkci bioplynu. K produkci bioplynu je vhodná biomasa s velkým podílem vody, která se tedy svým charakterem nehodí ke spalování. Proto si spalování biomasy a výroba bioplynu až na výjimky (spalování či digesce slámy) nekonkurují.

Možnosti využití bioplynu přímo na bioplynové stanici:

Využití bioplynu k výrobě elektrické energie a tepla: Bioplynové stanice bývají vybaveny kogenerační jednotkou pro výrobu elektrické a tepelné energie nebo je bioplyn využíván pouze k výrobě tepla. Kogenerační jednotka umožňuje dodávku elektrické energie do sítě za zvýhodněnou cenu a vyrobené teplo může zemědělec opět využít pro potřeby vlastního hospodářství.

Využití přebytečného tepla pro vytápění sousedních objektů a přípravu teplé vody. Nevýhodou je nerovnoměrná potřeba tepla během roku.

Využití přebytečného tepla pro technologické procesy. Tento přebytek tepla umožňuje dodatečné rozvinutí podnikatelské aktivity zemědělce. Technologickým procesem, ve kterém je vhodným způsobem tepelná energie využívána, je např. sušárna dřeva, na kterou může navazovat výroba pelet či biobriket. Bioplynové stanice znamenají tedy možnost pro zemědělské subjekty rozšířit oblast svého působení z pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat i na podnikatelské aktivity příbuzných oborů.

Provozovatelé mohou k výrobě bioplynu využít:

produkty z chovu hospodářských zvířat (živočišné exkrementy),

jateční odpady ze všech typů zvířat

nevyužité části rostlin pro potravinářskou produkci a cíleně pěstovaná biomasa pro energetické využití,

biodegradabilní odpady z potravinářského sektoru (např. odpady mlékáren), které by byly jinak náročně a zbytečně likvidovány bez využití,

odpady ze separovaného sběru (kuchyňský odpad, odpady z parků a veřejné zeleně, papír (čistý papír je ekologicky vhodnější recyklovat)

Bioplynové stanice využívající biologicky rozložitelný komunální či průmyslový odpad: Předpisy Evropské unie určují podíl biodegradabilního odpadu, který nesmí být odvážen na skládku, protože je zcela nežádoucí připravovat se o tuto hodnotnou surovinu skládkováním a působit další emise skleníkových plynů ze skládek. Proto je s tímto odpadem nakládáno jinak - je spalován nebo kompostován. Vyhořelý zbytek ze spalování je odvážen na skládku, kompostováním je vytvořen kvalitní kompost. Výrobu bioplynu je možno uplatnit jako předstupeň  kompostování. Tato výroba bioplynu má pozitivní energetickou bilanci, prodej energie (elektrické a tepelné) je tedy dalším zdrojem finančních prostředků pro zpracování odpadů.

Velký klad bioplynových stanic: energetické využívání biodegradabilních odpadů, aniž bychom je spalovali a přeměňovali biomasu na popeloviny, tím tak neochuzujeme půdu o humusové složky - nerozložitelný zbytek anaerobní digesce kompostujeme nebo přímo aplikujeme na pole jako hnojivo.

Bioplyn u čistíren odpadních vod: Bioplynové stanice čistíren odpadních vod jsou již i v České republice poměrně rozšířené. Vyhnívání kalu napomáhá k jeho stabilizaci - vyhníváním probíhá anaerobní čištění kalu. Energetické využití bioplynu částečně kryje spotřebu energie čistírny.

Překážky bránící vyšší výrobě bioplynu:

nízké finanční ohodnocení elektrické energie z bioplynu

nízká osvěta zemědělských subjektů

nezavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů .

### Program zvyšování bezpečnosti zásobování elektřinou

Program Kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) umožňuje v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny v kondenzačních elektrárnách a tepla dosáhnout úsporu primární energie 30 až 40%. Program je zaměřen na zavedení KVET u existujících kotelen a v nově budovaných energetických zdrojích. Kogenerační zařízení lze využít také pro individuální vytápění větších objektů. V zemědělských provozech a čistírnách odpadních vod je možné vyrábět bioplyn a ten používat k pohonu kogeneračních jednotek.

Záměrem programu je především zvýšit podíl zařízení KVET u zdrojů s celkovým instalovaným tepelným výkonem do 5 MW. Tyto zdroje nespadají svou velikostí pod zákon č.406/2000 Sb. (§ 7 odst.1), kde je určena povinnost KVET alespoň energetickým auditem posoudit. Ze zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší podle §3, odst.8 vyplývá povinnost fyzických a právnických osob, je-li technicky možné a ekonomicky přijatelné, využít u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení a jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla.

Dalším přínosem programu je zvýšení bezpečnosti zásobování teplem a elektřinou. V současné době se ve velké části kotelen spaluje zemní plyn. Většina kotlů na zemní plyn neumožňuje spalovat jako alternativu jiné palivo. Při velké havárii nebo teroristickém útoku na energetické sítě může dojít k přerušení dodávky na několik dní až týdnů a zdroj by musel být odstaven. Při využití kogeneračních jednotek se spalovacím motorem je možno získat decentralizovanou elektřinu i nezávisle na provozu vnější elektrické sítě. Při instalaci jednotek na dvojí palivo je možné  kromě zemnímu plynu využít pro pohon motoru i naftu.

## Způsoby a zdroje financování programů

Jednotlivé investiční projekty vyžadují ke svému uskutečnění finanční pobídky. Vůči fosilním zdrojům energie, do jejichž ceny nejsou zahrnuty externality,  nejsou ještě obnovitelné zdroje energie nebo investice pro úspory energie dostatečně konkurenceschopné.

Předpokládaní koneční příjemci podpory

Konečnými příjemci podpory jsou:

Fyzické osoby - občané - současní či budoucí vlastníci nemovitostí.

Právnické osoby, přednostně veřejný sektor a malé a střední podniky (výše podpor u některých podnikatelských subjektů převážně většího měřítka je omezena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

Jednotlivým žadatelům o podporu bude při splnění daných kritérií poskytnuta podpora po realizaci jejich projektu u menších investic (z důvodu zamezení zpronevěry finančních prostředků), u jiných programů (Bioplynová stanice, popř. i jiné) během realizace.

Filozofie financování

obrázek 6.2	Rozhodovací matice pro působení veřejného sektoru

Pramen: CityPlan

Pozn.: Nákladem pro společnost jsou myšleny náklady ze znečištění životního prostředí (tedy tzv. externí náklady), které svým jednáním působí jedinec celé společnosti (např. znečištění ovzduší vytápěním fosilními palivy), ziskem pro společnost je snížení tohoto znečištění.

Každý jednotlivec se během rozhodování o svých výdajích (např. do vytápěcího systému) pohybuje mezi těmito čtyřmi oblastmi možného jednání:

Zelená oblast, do které vede plná zelená šipka, znázorňuje žádoucí stav. Jednotlivec investuje do environmentálně šetrných opatření (znečištění pocházející z jeho činnosti je nízké) a navíc jsou mu tato opatření finančně dostupná a dokonce výhodnější než některá opatření životní prostředí poškozující (silná zelená šipka znázorňuje snahu veřejného sektoru zpřístupnit jednotlivci pomocí programů environmentálně šetrné technologie) a přesunout tak environmentálně šetrné investice z bílé zóny do zóny zelené.

Červená oblast znamená zónu, která nebude ve skutečnosti nikým realizována, protože jde proti zájmu jak investora (je pro něj vysoce nákladná), tak proti zájmu společenskému (znečištění pocházející z investice je příliš vysoké). Společnost by měla usilovat o přesunutí všech environmentálně nešetrných technologií do této zóny tak, jak znázorňuje tenká červená šipka (např. ekologickou daňovou reformou) a omezit tak jejich využívání.

Bílých zón by se měla společnost co nejvíce vyvarovat. Bílá oblast v levém horním rohu představuje taková opatření, která jsou sice z hlediska ochrany životního prostředí přínosem, ale investice do těchto projektů se finančně nevyplatí a budou tedy vznikat projekty pouze skutečně uvědomělých investorů. Pomocí finančních podpor lze tyto projekty (tak jak ukazuje silná zelená šipka) přesunout do zóny zelené, a tedy zpřístupnit široké veřejnosti. Bílá zóna v pravém dolním rohu představuje naopak takové projekty, které jsou v současnosti realizovány ve velkém měřítku, ale pro společnost jsou nežádoucí. Jejich vyšším zpoplatněním lze tyto projekty přesunout do zóny červené. Tímto celkovým přístupem společnost docílí maximálního využívání investic v rámci zóny zelené (přínosem jsou jak pro investora, tak pro společnost).

Finanční rozvaha

Většina jednotlivých projektů, které budou zajišťovat dosažení cílů doporučené varianty rozvoje, je příliš malá pro získání mezinárodních podpor. Proto hlavní úlohou kraje je vytvořit velký program s určitým zaměřením a  následně organizovat naplnění tohoto programu malými projekty, které budou moci přihlašovat občané a další drobní investoři. Tuto činnost může pro kraj vykonávat například Krajská energetická agentura (KEA), na jejíž zřízení a provoz je možné získat podporu od České energetické agentury. KEA musí být nezávislá a musí prosazovat cíle kraje. Tato skutečnost musí být ošetřena smluvně.

Úkolem kraje je:

zorganizovat a vytvořit krajský program směřující k úsporám energie a využití OZE,

provádět osvětu tak, aby byl zájem naplnit program iniciativou zdola i malými projekty,

pomáhat při realizaci projektů zajištěním administrátora programu a zajištěním vícezdrojového financování.

tabulka 6.1	Možná účast na financování programů

strukturální fondy Evropské unie

Kohezní fond

finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR

mimorozpočtové fondy ČR: Státní fond životního prostředí

finanční spoluúčast investora

finanční prostředky z rozpočtu kraje

Pramen: CityPlan

obrázek 6.3	Vícezdrojové financování programů

Pramen: CityPlan

Pokud tedy nebude možno získat tyto finanční prostředky od fondů ČR k přímému disponování předem, je možné pokusit se vyjednat v rámci fondů ČR garantovanou výši finančních prostředků na krajský program a uvolňovat je až po realizaci nebo během realizace jednotlivých projektů.

### Využití financování ze zdrojů Evropské Unie

V současné době jsou finanční podpory z fondů Evropské unie z hlediska ochrany životního prostředí, konkrétně snižování emisí a imisí, jedny z nejvýznamnějších zdrojů finančních prostředků.

Jako kandidátská země do EU mohla Česká republika využívat předvstupní fondy Evropské unie:

- předvstupní fond PHARE

- předvstupní fond ISPA

- předvstupní fond SAPARD

Místo předvstupních fondů se od 1.5.2004 otevřely pro žadatele z České republiky strukturální fondy Evropské unie a Kohezní fond.

#### Strukturální fondy

Rámec pro financování projektů a programů (plánovaných na území České republiky) ze strukturálních fondů  EU tvoří Národní rozvojový plán, na jehož základě Evropská komise formuje tzv. Rámec podpory Společenství, jenž je vlastně smlouvou mezi Evropskou komisí a naší vládou. Na základě schváleného rámce podpory Společenství předložila ČR jednotlivé Operační programy pro jednotlivé sektory hospodářského života. Je to těchto 5 programů:

- Společný regionální operační program (SROP)

- operační program Průmysl a podnikání (OP Průmysl a podnikání)

- operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP Rozvoj lidských zdrojů)

- operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura)

- operační program Zemědělství a multifunkční rozvoj venkova (OP Zemědělství a multifunkční rozvoj venkova)

Každý z těchto operačních programů dále vypisuje priority, na které lze žádat poskytnutí finančních prostředků.

Jednotlivé operační programy budou financovány ze strukturálních fondů následujícím způsobem:

- SROP – financován z Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF)

- OP Průmysl a podnikání – financován z Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF)

- OP Rozvoj lidských zdrojů – financován z Evropského sociálního fondu (ESF)

- OP Infrastruktura - financován z Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF)

- OP Zemědělství a multifunkční rozvoj venkova – financován z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG)

Pro účely územní energetické koncepce mají největší význam OP Infrastruktura a OP Průmysl a podnikání.

OP Infrastruktura- možnosti čerpání podpor

V rámci operačního programu průmysl a podnikání, jehož  řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu  lze čerpat podporu, která umožní realizaci navržené varianty budoucího vývoje (scénář cíleného vývoje) v rámci dvou programů a to: úspory energie a obnovitelné zdroje.

Tyto programy jsou součástí druhé priority, což je rozvoj konkurenceschopnosti podniků. Jednotlivé priority v rámci tohoto operačního programu jsou:

- Rozvoj podnikatelského prostředí

- Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

- Technická pomoc

Žádosti na podporu v rámci těchto programů lze podat na regionálních pracovištích CzechInvestu, který má zastoupení v každém kraji ČR.

Úspory energie

Tento program je určen pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců). Cílem tohoto programu je přispět ke snížení energetické náročnosti v průmyslu prostřednictvím finanční podpory projektům, které přinesou úsporu energie.

Mezi podporované projekty patří:

- Nákup nových technologií a zařízení zaměřených na zpracování energetických surovin

- Modernizace stávajících zařízení, či rozvodů energií

- Nákup nových zařízení k výrobě elektřiny a tepla

- Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla

- Nákup zařízení k využití odpadního tepla a druhotných zdrojů tepla

- Zlepšení energetických vlastností budov

Každý program má určitá kritéria přijatelnosti. Mezi kritéria pro poskytnutí podpory z tohoto programu jsou:

- Snížení emisí CO2 minimálně o 200 tun ročně

- Potvrzení projektu energetickým auditem

- Po 3 roky bude podávat zprávy o dosažených úsporách energie a vyrobené energii

- Příjemce podpory je povinen mít hmotný a nehmotný majetek, který je předmětem podpory, ve svém vlastnictví po dobu 5 let ode dne skončení podpory

- Veškerá dokumentace musí odpovídat současným normám a předpisům

Minimální výše dotace je 500 000 Kč, maximálně 30 mil. Kč. Nesmí však překročit 46 % hranici míry podpory celkových uznatelných nákladů na projekt.

Obnovitelné zdroje

Tento program je určen pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců), kteří podnikají v oblasti zpracovatelského průmyslu, či mají zájem podnikat ve výrobě elektrické nebo teplené energie z obnovitelných zdrojů.

Cílem je podpora výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Program je současně zaměřen i na podporu ověřování výsledků vývoje nových technologií a prvků k využití obnovitelných zdrojů energie.

Mezi podporované projekty patří:

- Nákup nových, modernizace starších zařízení zaměřených na využívání OZE

- Nákup zařízení zaměřených na snížení energetické náročnosti a s minimálními dopady na ekologii

- Projekty, které ověřují nové možnosti využívání OZE

- Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE

Kritéria přijatelnosti jsou:

- Snížení emisí CO2 minimálně o 600 tun ročně

- Potvrzení projektu energetickým auditem

- Po 3 roky bude podávat zprávy o dosažených úsporách energie a vyrobené energii

- Příjemce podpory je povinen mít hmotný a nehmotný majetek, který je předmětem podpory, ve svém vlastnictví po dobu 5 let ode dne skončení podpory

Minimální dotace je opět 500 000 Kč, maximálně 30 mil. Kč. Nesmí však překročit 46 % hranici míry podpory celkových uznatelných nákladů na projekt.

OP Infrastruktura

Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícím orgánem pro podání žádostí je Státní fond životního prostředí.

V rámci navržených programů je pro poskytnutí podpory z tohoto opatření relevantní Opatření 3.3, což je Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší. V tomto opatření může subjekt, kterým může být na rozdíl od OP Průmysl a podnikání i veřejný sektor, podat žádost v těchto sektorech:

- Využívání šetrných technologií  spalování

- Snižování emisí těkavých organických látek

- Využívání obnovitelných zdrojů energie

Maximální výše podpory je 75 % uznatelných nákladů, pokud je projekt ziskový, což určí finanční analýza projektu, je horní hranicí 50 %. V případě podnikatelských subjektů je horní hranice podpory 35 % uznatelných nákladů.

#### Iniciativy společenství

Ze strukturálních fondů jsou financovány také tzv. „Iniciativy společenství“. Objem finančních prostředků vynakládaných na tyto Iniciativy je sice menší, než je objem prostředků vynakládaný skrze strukturální fondy, ovšem není zanedbatelný.

Jedná se o iniciativy INTERREG, URBAN, EQUAL a LEADER+.

Pro Českou republiku jsou nejvíce využitelné iniciativy INTERREG a EQUAL.

INTERREG – jedná se o přeshraniční, nadnárodní a regionální spolupráci s cílem stimulovat harmonické a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území Evropské unie. INTERREG je financován ze strukturálního fondu ERDF.

EQUAL – jedná se o nadnárodní spolupráci s cílem podporovat nové nástroje v boji proti všem typům diskriminace a nerovností na trhu práce. EQUAL je financován ze strukturálního fondu ESF.

#### Kohezní fond

Kromě strukturálních fondů je možné čerpat finanční prostředky z Kohezního fondu neboli Fondu soudržnosti. Tento fond stojí mimo strukturální fondy a je určený pro podporu velkých infrastrukturálních projektů. Financuje projekty ve sféře životního prostředí a transevropských dopravních sítí.

Prostředky Kohezního fondu jsou rozdělovány rovnoměrně na oblast životního prostředí a na oblast dopravy. V období 2004-2006 se počítá s vynaložením 415 mld. Kč na oblast životního prostředí.

Kohezní fond navazuje na předvstupní fond ISPA. Budou z něj financovány rozsáhlé projekty a programy v minimální hodnotě 10 milionů EUR (oproti předvstupnímu fondu ISPA, kde postačoval projekt či program v minimální hodnotě 5 milionů EUR).

Tyto rozsáhlé projekty v oblasti životního prostředí a dopravy mohou být předkládány veřejným sektorem či veřejným sektorem ve spolupráci se sektorem soukromým, ovšem podíl veřejného sektoru na projektu musí být více než polovina. Kohezní fond se bude podílet na financování vybraného projektu, ovšem pouze na části, kterou hradí veřejný sektor. Příspěvek z Kohezního fondu může dosáhnout až 80 % nákladů veřejného sektoru na projekt. Část projektu hrazená z prostředků sektoru soukromého nebude dotována z Kohezního fondu. Tento přístup Kohezního fondu je v souladu se zásadou "znečišťovatel platí".

#### Evropská investiční banka

Významným finančním zdrojem jsou i úvěry od Evropské investiční banky (EIB). Základní podmínkou k jejich udělení je doložení potřebnosti a ekonomické efektivnosti projektu, na který je úvěr požadován.

### Financování ze zdrojů veřejných podpor

Obecně je možno rozdělit financování na přímé financování a úvěry. Strukturu bychom mohli shrnout do následujícího schématu:

Struktura financování

| Přímé financování | - veřejné zdroje | - státní rozpočet |
| --- | --- | --- |
|  |  | - krajský rozpočet |
|  |  | - místní rozpočet |
|  |  | - SFŽP |
|  |  | - ČEA |
|  |  | - jiné |
|  | - soukromé zdroje |  |
|  | - zahraniční zdroje | - Evropská unie |
|  |  | - jiné |
| Úvěry | - komerční |  |
|  | - jiné |  |

Z hlediska financování může krajský úřad vystupovat v několika rolích -

1) kraj jakožto žadatel o finance - iniciátor či koordinátor příslušného projektu či programu - sám kraj má zájem o investici v oblasti ochrany ovzduší

2) kraj jakožto poskytovatel financí pro příslušného žadatele, zejména z oblasti veřejné správy

Vzhledem k tomu, že možnosti financování z krajského rozpočtu jsou omezené, budeme věnovat větší prostor roli kraje jako žadatele - iniciátora / koordinátora projektu či programu.

#### Krajský úřad jako žadatel o financování

Krajský úřad má možnosti hledat zdroj financování či spolufinancování projektů jak na domácí půdě, tak i v zahraničí.

V České republice lze čerpat podporu na projekty týkající se ochrany životního prostředí z více zdrojů, mezi nejvýznamnější patří Státní fond životního prostředí (dále jen "SFŽP"). Kromě tohoto fondu existuje možnost přímé podpory z veřejných rozpočtů - v případě kraje přichází v úvahu státní rozpočet. Podpora environmentálních investic ze státního rozpočtu je realizována prostřednictvím programů jednotlivých resortů, především Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy.

#### Státní fond životního prostředí

SFŽP patří k nejvýznamnějším zdrojům veřejných financí v oblasti financování environmentálních investic. SFŽP poskytuje prostředky na celou řadu programů a projektů – od ochrany jednotlivých složek životního prostředí až po podporu environmentálního vzdělávání a osvěty. Z hlediska územní energetické koncepce mají význam v současnosti poskytované podpory na projekty a programy z oblasti obnovitelných zdrojů energie, z oblasti ochrany ovzduší, z oblasti technologie a výroby, jakožto i zmíněná podpora environmentálního vzdělávání a osvěty.

Jednotlivé podpory ze Státního fondu můžeme rozdělit do dvou kategorií:

- Podpora investičních projektů pro využívání obnovitelných zdrojů energie

- Podpora neinvestičních projektů pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Mezi první skupinu podporovaných projektů patří.

  - Kotle na biomasu

  - Solární systémy pro ohřev vody a přitápění

  - Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a příprava TUV ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče

  - Podpora vytápění tepelnými čerpadly

  - Podpora výstavby malých vodních elektráren

  - Podpora výstavby větrných elektráren

  - Kogenerace na biomasu

  - Výroba elektrické energie ze slunce

  - Slunce do škol

Jednotlivé subjekty mohou podat žádost o dotaci na několik projektů, souběh prostředků ze Státního fondu životního prostředí a ze státního rozpočtu je možný.

#### Česká energetická agentura

Tato agentura je prostředníkem mezi vyhlašovatelem Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů energie, což je Ministerstvo průmyslu a obchodu a žadateli o podporu. V rámci tohoto programu je možno čerpat podporu na tyto opatření, které pomohou k realizaci navržené varianty budoucího vývoje v následujícím členění.

  - Podpora zpracování územních energetických koncepcí a energetických auditů

  - Výrobní a rozvodná zařízení energie

  - Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

  - Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí

#### Státní rozpočet

Podpora environmentálních investic ze státního rozpočtu je realizována prostřednictvím programů jednotlivých resortů – především Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy.

Z hlediska územní energetické koncepce je významný zejména program Ministerstva průmyslu a obchodu a částečně program Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy.

Ministerstvo zemědělství finančně podporuje v rámci svého rozpočtu ekologické zemědělství. Zásady ekologického zemědělství přispívají ke snížení emisí ze zemědělské výroby, zvláště emisí amoniaku.

Programy Ministerstva dopravy jsou zaměřeny na podporu kombinované dopravy, dopravní infrastruktury.

Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je financován Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaný prostřednictvím České energetické agentury. V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů je v souladu s meziresortní koordinací mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí a v souladu s Národním programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů poskytována podpora projektů zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie z prostředků SFŽP.

## Návrh organizace krajského energetického managamentu

Strategické plánování (ÚEK) je systematické řízení (energetický management) zaměřené na to, aby  kraj Vysočina  dlouhodobě naplňoval stanovené strategické cíle i prostřednictvím cílených a řízených změn v utváření energetického systému kraje. Tohoto cíle bude dosahovat tím, že bude mobilizovat a co nejefektivněji využívat vlastní zdroje a včas a správně reagovat na změny v okolním prostředí.

Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že:

je dlouhodobé a komplexní,

optimalizuje zacházení se zdroji,

zajišťuje shodu v organizaci,

plán není organizaci „vnucen“ zvenčí ani jejím nejužším vedením, ale je výsledkem spolupráce všech útvarů představitelů organizace,

neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů energetické infrastruktury, ale zahrnuje záměry na budoucího vývoje vnějšího prostředí.

Významný přínos strategického plánování spočívá v tom, že:

pomáhá jasně si uvědomit hlavní účel a funkce, udává jednoznačně žádoucí směr vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů,

určuje přípravu kraje na předpokládaný budoucí vývoj vnějších podmínek, stanovuje postup, jak snížit dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit,

vytváří objektivní základ pro rozhodování o nejvýznamnějších úkolech.

Strategické plánování je tedy souborem standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn, ale zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhů a výsledků.

Strategické plánování na úrovni samosprávy je rozdílné od strategického plánování pro komerční podniky a instituce. Nejen proto, že sleduje jiný účel a cíl, ale také proto, že jde o mnohem složitější organizace, v nichž se střetává mnohem více různých, často i protikladných zájmů, a probíhá zde mnohem více různorodých procesů.

Kroky a nástroje strategického plánování jsou:

formulace MISE (hlavního smyslu či cíle dlouhodobého rozvoje kraje)

formulace VIZE (ÚEK jako společně sdílená představa o tom, jak může postupné přetváření energetického systému přispět naplnění mise)

VNITŘNÍ ANALÝZA (zhodnocení vlastních možností kraje v oblasti energetického zásobování pro uskutečnění mise a vize)

VNĚJŠÍ ANALÝZA (zhodnocení vnějších podmínek ovlivňujících přetváření všech tří energetických subsystémů: (1) konečné spotřeby, (2) zdrojů primární energie, (3) energetických transformací a dopravy energie)

SWOT ANALÝZA (porovnání silných a slabých stránek s vnějšími příležitostmi a hrozbami pro naplnění mise a vize, posouzení reálnosti a identifikace hlavních problémů)

definice STRATEGICKÝCH OBLASTÍ (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění mise a vize, stanovení významu jednotlivých oblastí a vymezení jejich vzájemných vztahů)

formulace STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ (klíčových dlouhodobých směrů vývoje energetického systému, pro účelné dosažení mise a vize)

formulace DÍLČÍCH CÍLŮ (konkretizace jednotlivých strategických záměrů do podoby střednědobých kroků)

zpracování AKČNÍCH PLÁNŮ (stanovení konkrétních programů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění)

volba STRATEGICKÝCH INDIKÁTORŮ (výběr kritérií hodnocení průběhu a výsledků uskutečňování strategických záměrů)

provádění MONITORINGU (vytvoření systému měření a vyhodnocování průběhu a výsledků uskutečňování strategických záměrů podle strategických indikátorů)

REALIZACE akčních plánů – programů (provádění praktických opatření v rámci plnění jednotlivých dílčích cílů a úkolů)

MONITORING (dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků uskutečňování jednotlivých strategických záměrů - programů)

ADAPTACE (úprava akčních plánů - programů, strategických záměrů a dílčích cílů nebo celkové vize v závislosti na průběhu a výsledcích realizace akčních plánů - programů, dle výsledků monitoringu, vývoje situace v kraji a dle změn  vnějšího prostředí).

obrázek 6.4	Schéma funkce a vytvoření energetického managementu

### Struktura energetického managementu

Strukturu energetického managementu tvoří:

Koordinační skupina EM, náplní činnosti je koordinace a kontrola zpracovávání strategie, založení a kontrola práce týmu energetického managementu a zajištění projednávání výstupů. Koordinační skupina by měla být jmenována vedením KÚ.

Strategický tým EM, zpracovává strategické dokumenty (tj. formulace východisek, SWOT analýza, definování strategických oblastí, formulace strategických záměrů a návrh indikátorů).

Organizační centrum EM, které vede a provádí organizaci agendy (zejména rozesílání pozvánek a podkladů na jednotlivé akce, archivace výstupů a pořizování adresářů), organizační zabezpečování podmínek pro jednotlivé akce (zejména prostor a technického vybavení) a komunikace (poskytuje informace o průběhu a výsledcích a sbírá podněty). Organizační a strategické centrum může být částí některého z odborných útvarů KÚ.

Realizační agentura, řídí a monitoruje akční plány – programy, přípravu podkladů pro semináře a schůzky strategického týmu, zpracování dílčích výstupů a konečného výstupu strategie. Tyto činnosti mohou být zajišťovány externí organizací.

Poradenská služba, zajišťuje metodologickou správnost, profesionalitu a datovou podporu pro jednotlivé části energetického systému kraje: subsystémy (1) konečné spotřeby, (2) zdrojů primární energie, (3) energetických transformací a dopravy energie. Tyto činnosti mohou být zajišťovány externí organizací i jednotlivci.

### Dělení energetického managementu

Při vytváření návrhu energetického managementu je vhodné rozdělit energetický management na tři různé oblasti.

obrázek 6.5	Dělení energetického managementu

Oblast vnitřního managementu se zabývá výhradně řízením a kontrolou hospodaření s energií v budovách a zařízeních ve vlastnictví kraje a v rozpočtových a neziskových organizacích zřizovaných krajem. V těchto oblastech energetické infrastruktury může energetický management působit přímo.

Vnějším managementem se především rozumí řízení energetického hospodářství kraje jako celku, tj. energetický management kraje, který řídí a kontroluje hospodaření s energií od strany spotřeby přes distribuci až k výrobě. Na rozdíl od vnitřního managementu může kraj ovlivnit energetické hospodaření kraje pouze nepřímo, např. legislativními prostředky, vytvářením různých programů na podporu rozvoje některých oblastí energetické infrastruktury a informační, poradenskou a osvětovou činností.

Úkolem krizového managementu je předcházet vzniku krizových situací a v případě vzniku krizových situací musí management umět na tyto situace reagovat a to zejména úsilím o snížení dopadů krizové situace.

#### Vnitřní energetický management

Vnitřní energetický management je významným nástrojem k dosažení úspor energie. Jedná se o cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství v budovách a organizacích zřizovaných krajem. Tento proces se skládá z několika na sebe navazujících činností. Grafické znázornění procesu vystihuje následující obrázek.

obrázek 6.6	Princip neustálého zlepšování

Charakteristika jednotlivých činností vnitřního managementu

- měření spotřeby energie

Prvním krokem k neustálému zlepšování energetického hospodářství je pravidelné sledování provozu budov a projektovaných provozních parametrů ovlivňujících spotřebu energie. Na základě těchto poznatků se stanoví potenciál úspor.

- stanovení potenciálu úspor

Potenciál úspor se stanoví porovnáním spotřeby energie vzhledem k nejlepším možným technologiím, normovým požadavkům, apod. Pokud je zjištěn velký potenciál úspor, tzn. že úspory mohou významně ovlivnit energetické hospodářství, podrobí se budova či zařízení energetickému auditu bez ohledu na to, zda je jeho vypracování ze zákona povinné či nikoli.

- uskutečnění opatření

Na základě výstupu energetického auditu jsou provedena konkrétní opatření. Jedná se o nejvhodnější řešení nejen z hlediska energetického, ale i ekonomického a  environmentálního.

- zpětná vazba

Po realizaci opatření se následně provede vyhodnocení a předpokládané úspory se porovnají se skutečnými. Současně se vyhodnotí příčiny rozdílu ve spotřebě energie a realizují se opatření, která vedou k požadovanému stavu. Následuje opět sledování provozu a měření a celý cyklus se opakuje.

Opatření vedoucí k hospodárnému zacházení s energií a k úsporám energie

Dělení podle doby ekonomické návratnosti

krátkodobá - opatření s ekonomickou návratností za současných podmínek. (Např. školení odborných pracovníků, zástupců státní správy a samosprávy a veřejnosti,  utěsnění oken a dveří ...).

střednědobá - opatření s podmíněnou ekonomickou návratností. Návratná po zvýšení cen energií. (Např. výměna oken za okna s lepšími energetickými vlastnostmi, využití odpadního tepla v provozech ...).

dlouhodobá - opatření s ekonomickou návratností za zvláštních okolností. Např. poskytnutí účelové dotace, provedení v rámci celkové rekonstrukce budovy, zavedení ekologických daní apod.. (Např. izolace vnějších stěn domů, stropů a sklepa, odstranění ztrát v rozvodu tepla a TUV ...).

Dělení podle rozsahu investice

beznákladová - opatření především organizačního charakteru. Jedná se např. o dodržování vnitřních teplot v jednotlivých prostorech, realizaci útlumových programů (snižování teplot v nočních hodinách nebo při dlouhodobé nepřítomnosti osob).

nízkonákladová – opatření, která za poměrně malých investičních nákladů vyvolají efekt úspor energií. Jedná se např. o výměnu dožitých spotřebičů za účinnější. Nasazení základní regulace či osazení rekuperace tam, kde jsou vytvořeny podmínky pro jednoduchou montáž

vysokonákladová - opatření týkající se především tepelné ochrany, výstavby pasivních domů, sluneční kolektory, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny.  Výhodou těchto opatření jsou následně nízké provozní náklady.

Dělení podle oblasti spotřeby energie

Opatření v oblasti  koncové spotřeby

- větší informovanost a školení veřejnosti a zástupců státní správy a samosprávy

instalace měřičů spotřeby tepla a teplé vody

tepelně technická sanace vnějšího pláště budov

- izolace vnějších stěn

- izolace stropů nejvyšších podlaží, popř. střech

- izolace sklepních stropů

- utěsnění oken a dveří

- přidání jedné okenní tabule

- výměna oken a dveří

instalace měřící a regulační techniky

- termostatické ventily

- automatická regulace

- měřiče spotřeby tepla

- rozdělovače topných nákladů

- měřiče spotřeby teplé vody.

Opatření v oblasti přeměny a dopravy energie

- Informační programy a školení

- Energetické audity

- analýzy tepelných sítí včetně předávacích a výměníkových stanic

- Pravidelná údržba kotelen

- pravidelné odstraňování usazenin sazí v kotli

- pravidelné seřizování a čištění regulačních klapek

- pravidelné seřizování hořáků

- pravidelná výměna opotřebených částí kotle

- kontrola těsnosti kotle

- Použití kondenzačních kotlů

- Snížení ztrát v rozvodu

- kontrola a opravy izolace

- decentrální příprava teplé užitkové vody

- intervalový provoz zásobování teplou vodou

- sanace rozvodné sítě dálkového tepla

- přechod na regulaci dodávaného tepla regulací počtu otáček oběhových čerpadel, tj. změnou množství namísto změny teploty oběhové vody

- Využití odpadního tepla

- Regulace a měření

- Kogenerace.

Opatření v oblasti využívání obnovitelných zdrojů

- Solární kolektory

- Biomasa

- elektřina z OZE (voda, vítr, slunce)

#### Vnější energetický management

Vnější energetický management je zaměřen na kontrolu hospodaření s energií od spotřeby přes distribuci až k výrobě. Z této úvahy vyplývá možnost ovlivnit hospodaření s energií v kraji ve třech oblastech.

obrázek 6.7	Oblasti působnosti vnějšího energetické managementu

- Oblast konečné spotřeby energie - U spotřebitelů energie se  nachází velký potenciál možných změn. Jde především o snížení potřeby tepla na vytápění budov, zvýšení účinnosti přeměny energie v místě spotřeby, zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie a snížení spotřeby elektrické energie využitím spotřebičů s malou energetickou náročností. Dosáhnout úspor energie u spotřebitelů lze docílit i změnou jejich chování v nakládání s energií. Výhodou působení vnějšího energetického managementu na spotřebitele energie je následné nepřímé působení na distributory a výrobce energie. Z těchto důvodů je převážná většina programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí, Českou energetickou agenturou a Státním fondem rozvoje bydlení zaměřena na konečné spotřebitele energie. I programy navržené v této uzemní energetické koncepci se především zabývají řešením úspor energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie u koncových spotřebitelů.

- Oblast energetických přeměn – V oblasti výroby energií by měl energetický management působit na zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla a na zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Pokud je k výrobě energií využito uhlí a výrobce energií u něho chce i nadále zůstat, mělo by dojít k přeorientování na čisté uhelné technologie (fluidní spalování uhlí, zplyňování uhlí).

- Oblast zdrojů energie – Většina spotřebované primární energie pochází z fosilní paliv, ať už se jedná o uhlí, zemní plyn nebo ropu a produkty z ní vyrobené. Úkolem vnějšího energetické managementu by tedy mělo být v souladu se Státní energetickou koncepcí a Státní politikou životního prostředí postupné zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě primárních zdrojů energie.

obrázek 6.8	Proces neustálého zlepšování energetického systému

#### Krizový energetický managament

Cílem krizového energetického managementu je především vyhledání slabých míst energetického systému kraje, jejichž poškození by ohrozilo zásobování kraje a jeho územních částí energiemi. Na základě takto získaných informací se zahájí práce na nouzovém a krizovém plánování z hlediska zabezpečení energetické infrastruktury.

Nouzové plánování využívá ke zvládnutí vzniklé situace standardních zdrojů, sil a prostředků. Oproti tomu krizové plánování již vyžaduje využití nadstandardních zdrojů, sil a prostředků a bezprostředně navazuje na nouzové plánování. Krizové plánování je realizováno přibližně pro 1(5 % pohrom, které mohou na obyvatelstvo v daném místě dolehnout.

Ztráta funkčnosti kritické infrastruktury v důsledku vzniku pohrom všeho druhu ohrozí nebo znemožní:

přežití ve větších centrech,

ekonomickou činnost,

řídící funkci politických orgánů,

činnost záchranných sborů.

Úkolem krizového energetického managementu je tedy ve spolupráci s orgány kraje zodpovědnými za celkové nouzové a krizové plánování vypracovat:

posouzení hrozeb a rizik,

vyšetření scénářů dopadů,

stanovení plánů odezvy,

plán na snížení významných zranitelností,

návrh systému na identifikaci a odvrácení hlavních útoků,

plán na varování v případě pohrom.

Opatření, která může krizový energetický management ve spolupráci s ostatními krajskými orgány a významnými energetickými společnostmi navrhnout nebo zajistit, se nacházejí ve třech následujících oblastech:

Decentralizace

  - autonomní systémy snižující míru kritičnosti

Odstrašení a odrazení útočníka

  - obrana a ochrana objektů snižující míru zranitelnosti jednotlivých prvků

Zajištění základních funkcí kritické infrastruktury

  - substituční služby

  - nezávislé záložní systémy

  - nouzové systémy (např. mobilní energetické zdroje)

Cílem krizového energetického managementu není nahradit stávající orgány krizového řízení v kraji, ale přispět k orientaci v oblasti nouzového a krizového řízení energetického systému.

## Návrh rozhodovacích modelů

### Rozhodovací model pro řešení vzniklých problémů

V oblasti energetického systému kraje může nastat celá řada problémů, ke kterým musí kraj respektive energetický management zaujmout stanovisko a navrhnout řešení daného problému. Na následujícím obrázku je znázorněn jednoduchý model přístupu k řešení vzniklých problémů.

Po výskytu problémů je vhodné nejprve určit, jakých oblastí se daný problém týká, což může mít vliv na způsob řešení problému. V modelu je navrženo pět základních oblastí (životní prostředí, konečná spotřeba energie, energetické transformace, zdroje energie a krizové řízení). Následovat musí stanovení příčin vzniku a dopadů problému. Na základě zjištěných příčin a dopadů se stanoví problémy, které je nutné řešit prvořadě. Na závěr musí dojít k návrhu řešení problému,  k jejich vyhodnocení a realizaci nejvhodnějšího řešení.

obrázek 6.9	 Model řešení vzniklých problémů

### Model pro rozhodování o udělení podpory

Významnou úlohou energetického managementu respektive realizační agentury je rozhodování o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty. Prvořadým úkolem je stanovit přesná pravidla, za jakých bude poskytována podpora projektům, spadajících pod jednotlivé programy. Stanovení přesných pravidel o zajištění informovanosti veřejnosti má zabránit pozdějším nedorozuměním.

Po obdržení žádosti o poskytnutí dotace se žádost zařadí do odpovídající skupiny programů a zkontroluje se, jestli projekt splňuje všechna kritéria pro poskytnutí podpory. Pokud projekt veškerá kritéria splňuje, dojde k odsouhlasení poskytnutí podpory. Jestliže projekt stanovená kritéria nesplňuje, informuje se žadatel, ve kterých kritériích projekt nevyhovuje. Poskytnutí této informace umožňuje provedení nápravy potřebné pro získání dotace. Po realizaci projektu musí existovat zpětná vazba kontroly požadovaných kritérií.

Při poskytování zpětné dotace na již realizovaný projekt je posouzeno pouze splnění požadovaných kritérií na poskytnutí dotace. U poskytování zpětné dotace je důležité, jak bylo výše řečeno, stanovit přesná pravidla a kritéria poskytnutí podpory na jednotlivé programy a k těmto pravidlům a kritériím umožnit jednoduchý přístup.

obrázek 6.10	Model rozhodování o poskytnutí dotace

## Návrh zabezpečení plánování a kontroly jakosti realizace opatření a plnění cílů

### Plánování jakosti

Plánováním se rozumí zajištění plnění stanovených cílů územní energetické koncepce. Plánování je možné rozdělit na dvě části:

plánování dílčích cílů

plánování prováděcích opatření

### Kontrola jakosti

| Název opatření | cíle | synergie | Indikátory dosaženého výsledu | Typ opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program „pasivní domy“ Pasivní dům je takový, který v podstatě nevyžaduje dodávky energie (zejména tepla) z vnějších zdrojů . | Dosažení nízkých tepelných ztrát u nových budov | Úspora neobnovitelných zdrojů Zvýšení energetické soběstačnosti Snížení emisí skleníkových plynů | Podíl pasivních a nízkoenergetických budov na nové výstavě Spotřeba tepla na m2 užitné plochy | Technologické Organizační Ekonomické |
| Program „tepelná ochrana objektů“ Sanace stávajících rodinných domů a budov včetně zateplování rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje provozní náklady na bydlení a užívání budov. Tepelné izolace a termosolární systémy nespoří pouze energii, nýbrž také prodlužují životnost pláště budovy. | Snížení tepelné ztráty objektu v rámci jeho obnovy | Úspora neobnovitelných zdrojů Zvýšení pracovních míst ve stavebnictví Zvýšení energetické soběstačnosti Snížení emisí skleníkových plynů | Snížení tepelné ztráty | Technologické Organizační Ekonomické |
| Program „rekuperace“ Instalace zařízení pro rekuperaci odpadního tepla snižuje potřebu dodatkové energie v průmyslu, podnicích veřejného stravování apod. | Snížení potřeby dodatkové energie | Úspora neobnovitelných zdrojů Zvýšení energetické soběstačnosti Snížení emisí skleníkových plynů | Množství rekuperovaného tepla | Technologické Organizační Ekonomické |
| Program „teplo sluncem“ Instalace solárních kolektorů na střechy rodinných domů a budov pro přípravu teplé užitkové vody a přitápění rozvíjí malé a střední podnikání a snižuje provozní náklady na bydlení a užívání budov. | Snížení potřeby dodatkové energie |  | Velikost instalované kolektorové plochy v m2/rok |  |
| Program „teplo biomasou“ | Poskytnout alternativu vůči spalování uhlí | Zvýšení počtu pracovních míst v zemědělství Péče o krajinu Úspora neobnovitelných zdrojů Zvýšení energetické soběstačnosti Snížení emisí skleníkových plynů | Počet realizovaných projektů | Technologické Organizační Institucionální veřejnost Ekonomické |
| Program „bioplynové stanice“ Využití bioplynu vznikajícího v ČOV a kompostárnách a výroba bioplynu z odpadů živočišné zemědělské výroby snižuje emise a je vhodným způsobem zneškodňování i dalšího bioodpadu (např. z kuchyní stravovacích zařízení). | Zvýšení podílu využití OZE |  | Počet realizovaných projektů Celkový instalovaný výkon |  |
| Program „kogenerace“ Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla lze dosáhnout celkové účinnosti využití energie v palivu přes 80%, což v porovnání s monovýrobou elektřiny a tepla přináší značnou úsporu energie obsažené v palivu. | Zvýšit bezpečnost zásobovaní elektrickou energií |  | Podíl kogenerační výroby | technologické |
| Zahuštění a rozvoj sítě CZT Vyšší zhodnocení existujících investic a snížení počtu zejména malých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 3) | Vytěsnění lokálních spalovacích emitujících do přízemní vrstvy ovzduší | Úspora neobnovitelných zdrojů Zvýšení energetické soběstačnosti Snížení emisí skleníkových plynů |  | Technologické Organizační Institucionální veřejnost |
| Zahuštění a rozvoj plynárenské sítě Zprovoznění vybudovaných, avšak nevyužívaných přípojek, napojení dalších objektů v ekonomickém dosahu, nikoli však na úkor CZT | Plynofikace objektů spalujících uhlí | Snížení emisí skleníkových plynů |  | Technologické Organizační Institucionální veřejnost |

## Návrh monitorování, motivace a mechanismu zlepšování realizace programů

### Monitorování

Úkolem monitorování je sledování probíhajících změn v energetickém systému kraje a evidence celkového počtu poskytnutých podpor na realizaci jednotlivých programů.

K monitorování změn energetického systému slouží:

seznamy REZZO,

seznam malých energetických zdrojů, ze kterých je vykupována elektřina na základě udělené licence dle zákona č. 458/2000 Sb.,

informace získané při rozhodování o udělení podpory v jednotlivých programech,

bilanční model energetického systému kraje vytvořený v programu GEMIS.

V případě zřízení KEA bude monitorování změn energetického systému kraje a realizace jednotlivých programů jedním z důležitých úkolů KEA.

### Motivace

Motivace obyvatelstva, firem a organizací kraje Vysočina vedoucí k realizaci navržených programů je významným úkolem energetického managementu. K motivaci mohou pomoci následující prostředky:

pořádání seminářů,

vydávání informačních materiálů,

zjednodušení administrativy,

poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu,

jednání se zástupci podniků o dobrovolných úsporných programech

Zvýše uvedených prostředku hrají při motivaci obyvatelstva, firem a organici svou úlohu. Nejvýznamnější však je poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu. Je tedy nutné stanovit přesná a jasná pravidla, za jakých podmínek bude poskytována tato finanční podpora.

### Zlepšování

Proces neustálého zlepšování nejjednodušeji vystihuje obrázek již uvedený v části popisující vnitřní a vnější energetický management, kde je přizpůsoben specifickým požadavkům. Obecná podoba obrázku popisující neustálé zlepšování je následující.

obrázek 6.11	Proces neustálého zlepšování

Proces neustálého zlepšování je cyklicky se opakující se činnost založená na monitorování výchozího stavu, interpretaci a vyhodnocení výsledků získaných prostřednictvím monitoringu. Na základě vyhodnocení výsledků dochází k návrhu opatření vedoucích ke zlepšení výchozího stavu. Z navržených opatření se realizuje nejvhodnější opatření splňující technické, environmentální a ekonomické požadavky. Po takto provedených změnách je možné celý proces opakovat.

## Navržený akční plán a jeho vztah k cílům řešení územní energetické koncepce

### Úvod do problému

Akční plán (AP) je nový fenomén, mající úzkou vazbu na územní energetickou koncepci. Jeho smyslem je příprava na praktickou realizaci doporučení z krajských energetických koncepcí (zejména realizace definovaných programů). Z jejich závěrů by měl vyplynout soubor projektů, které kraj hodlá realizovat a u kterých bude požadovat finanční podporu z různých fondů.

Akční plány jsou připravovány na období 3 až 5 let a předpokládá se jejich kontinuální inovace.

V tomto smyslu je chápán i Českou energetickou agenturou, která zajišťuje Část A (Program ministerstva průmyslu a obchodu) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004.

Ve zmíněné části A se v článku 10 v bodě 1.1.2 Akční plány k realizaci cílů územní energetické koncepce mimo jiné uvádí :

„Dotace může být poskytnuta krajům, městům a obcím ČR, respektive jejich svazkům, na přípravu a realizaci akčních plánů k dosažení cílů stanovených územní energetickou koncepcí s počtem obyvatel minimálně 10 000.

Akční plány musí obsahovat návrh konkrétních programů vedoucích k realizaci krátko- a střednědobých strategických záměrů Územní energetické koncepce, indikátory úspěšnosti programů, způsob realizace a monitoringu výsledků. Součástí akčních plánů musí být návrh jejich aktualizace na základě dosažení dílčích cílů.

Dotace na vypracování akčních plánů může činit až 50 % celkových nákladů, max. 350 tis. Kč na jednu akci“.

Protože kraj Vysočina je statistickou jednotkou NUTS II, kterým je určena v operačním programu SROP (Společný regionální operační program) výše možného finančního čerpání, je vhodné, aby kraj Vysočina byl sám nositelem vlastního akčního plánu.

Při sestavování akčního plánu je nutné vyjít z přístupu České energetické agentury k tomuto dokumentu (přesná podoba akčního plánu není zatím legislativně upravena). Akční plán představuje mezičlánek mezi územní (krajskou) energetickou koncepcí a jednotlivými realizačními programy, které jsou v krajské koncepci definovány.

Struktura jednotlivých krajských dokumentů týkajících se energetiky je následující:

- Územní energetická koncepce je zastřešujícím dokumentem, který strategicky řeší energetické hospodářství kraje na dlouhé období (výhledově na 20 let). Jsou zde definovány hlavní cíle, směr vývoje a jednotlivé programy, pomocí kterých bude vývoj krajské energetiky usměrňován.

- Akční plán vychází z dlouhodobých cílů územní krajské energetické koncepce a upřesňuje prostředky, jak napomoci dosažení dílčích cílů pro definované období, dále stanovuje priority jednotlivým programům územní energetické koncepce pro dané období. Akční plán je sestaven na období kratší, tedy cca 5 let. Měl by obsahovat cíle střednědobé s jejich přesnou definicí a prostředky k jejich dosažení.

- Realizační programy jsou již konkrétní návrhy na typy vhodných projektů v rámci vývoje energetického sektoru kraje. Vycházejí také z územní energetické koncepce, kde jsou definovány jejich možné přínosy a možný přístup k jejich rozšíření ze strany kraje. Pro daný rok vyčlení kraj ze svého rozpočtu finanční částku na jejich realizaci nebo definuje jiné konkrétní přístupy, jak k těmto programům bude přistupovat.

Českou energetickou agenturou je doporučeno sestavovat akční plány vždy na období cca 5 let. Jejich cyklus tvorby a realizace je následující:

- Po vyhlášení akčního plánu probíhá jeho implementace do jednoletých vyhlašovaných realizačních programů.

- Tyto programy jsou postupně naplňovány jednotlivými projekty. V průběhu realizace projektů může kraj monitorovat správnost zvoleného přístupu (efektivnost a množství jednotlivých typů realizovaných opatření).

- Na základě monitoringu je nutné zpracovat analýzy účinnosti zvoleného akčního plánu.

- Tyto analýzy slouží jako podklad pro aktualizaci akčního plánu na následujících cca 5 let tak, aby opět vycházel z územní energetické koncepce.

Pro možnost kvalitního vyhodnocení přístupu a jednotlivých opatření akčního plánu je vhodné zvolit cca pětileté období. Za toto období lze vždy v rámci akčního plánu pružně reagovat na aktuální podmínky ve využívání soukromých financí, fondů EU, podmínky na trhu s byty, který má velký vliv na investiční činnost pro úspory energie, apod. Dále je také nutné akční plán po každém období pozměnit dle aktuálního stavu krajské energetiky.

### Součásti akčního plánu

V rámci akčního plánu by měla být dle ČEA věnována pozornost těmto problémovým okruhům:

- reálná využitelnost potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů energie pro toto časové období

- jednotlivé indikátory a jejich cílové hodnoty po ukončení akčního plánu pro vyhodnocení akčního plánu během jeho realizace a po ní

- způsob monitoringu realizace akčního lánu

- odhad možných bariér, které by mohly zabránit nebo zpomalit realizaci akčního plánu

- ekonomické, administrativní a legislativní nástroje na úrovni kraje, obcí s rozšířenou působností i jednotlivých obcí, které jsou využitelné pro naplnění akčního plánu

- návrh na aktualizaci akčních plánů na základě dosažení dílčích cílů.

Vhodná struktura akčního plánu je následující:

- Identifikační údaje

Důvody přípravy a vyhlášení akčního plánu

Stručná charakteristika prostředí (území), ve kterém bude akční plán realizován

Situační analýza

4.1 Vnější podmínky

4.2 Místní podmínky

4.3 Souhrn formou SWOT analýzy

Popis akčního plánu

Organizační zabezpečení  a monitoring

Náklady na realizaci akčního plánu a předpokládané financování

Přínosy realizace akčního plánu

## Seznam příloh

- Příloha č. 1- Plynofikovaná sídla kraje Vysočina

- Příloha č. 2- Tabulky dle nařízení vlády č. 195/2001 Sb.

PŘÍLOHA č. 1

Havlíčkův Brod

Bezděkov

Bojiště

Čečkovice

Česká Bělá

Dolní Krupá

Dolní Město

Druhanov

Golčův Jeníkov

Habry

Havlíčkova Borová

Havlíčkův Brod

Herálec

Horní Krupá

Hurtova Lhota

Chotěboř

Chrtníč

Jeřišno

Jilem

Kámen

Knyk

Kochánov

Kojetín

Kožlí

Krásná Hora

Krucemburk

Kunemil

Kyjov

Kynice

Lány

Ledeč nad Sázavou

Leškovice

Leština u Světlé

Libice nad Doubravou

Lípa

Lučice

Malčín

Maleč

Michalovice

Nová Ves u Chotěboře

Nová Ves u Leštiny

Nová Ves u Světlé

Okrouhlice

Okrouhlička

Olešná

Ostrov

Oudoleň

Ovesná Lhota

Pavlov

Podmoky

Pohled

Pohleď

Přibyslav

Příseka

Radostín

Rozsochatec

Rybníček

Sázavka

Sedletín

Skryje

Skuhrov

Slavětín

Slavíkov

Sloupno

Služátky

Sobíňov

Světlá nad Sázavou

Šlapanov

Štoky

Tis

Uhelná Příbram

Úsobí

Vepříkov

Veselý Žďár

Věž

Vilémov

Vilémovice

Víska

Vlkanov

Vysoká

Ždírec nad Doubravou

Žižkovo Pole

Jihlava

Batelov

Bílý Kámen

Bítovčice

Bohuslavice

Boršov

Brtnice

Brzkov

Cejle

Čížov

Dlouhá Brtnice

Dobronín

Dobroutov

Dolní Cerekev

Dolní Vilímeč

Dušejov

Dvorce

Hladov

Hodice

Hojkov

Horní Dubenky

Hostětice

Hubenov

Hybrálec

Jamné

Jihlava

Jihlávka

Jindřichovice

Kaliště

Kamenice

Knínice

Kostelec

Kozlov

Krahulčí

Krasonice

Lhotka

Luka nad Jihlavou

Malý Beranov

Markvartice

Měšín

Milíčov

Mirošov

Mrákotín

Mysliboř

Nadějov

Nevcehle

Nová Říše

Ořechov

Pavlov

Plandry

Polná

Puklice

Rančířov

Rantířov

Rohozná

Rozseč

Rybné

Řásná

Řídelov

Sedlejov

Stará Říše

Stonařov

Střítež

Suchá

Svojkovice

Telč

Třešť

Třeštice

Urbanov

Vanov

Vanůvek

Velký Beranov

Věžnice

Věžnička

Vílanec

Volevčice

Vyskytná nad Jihlavou

Vysoké Studnice

Vystrčenovice

Zdeňkov

Zhoř

Žatec

Ždírec

Pelhřimov

Bořetín

Černovice

Dubovice

Horní Cerekev

Horní Ves

Humpolec

Jiřice

Kamenice nad Lipou

Kojčice

Křeč

Mnich

Obrataň

Olešná

Pacov

Pelhřimov

Počátky

Putimov

Rynárec

Vyskytná

Vystrkov

Žirovnice

Třebíč

Babice

Bačice

Bačkovice

Biskupice-Pulkov

Blatnice

Bohušice

Brtnička

Březník

Budišov

Budkov

Cidlina

Čáslavice

Častohostice

Čechočovice

Čikov

Číměř

Dalešice

Dědice

Dešov

Dolní Lažany

Dolní Vilémovice

Domamil

Hartvíkovice

Heraltice

Hluboké

Hodov

Horní Smrčné

Horní Újezd

Hornice

Hrotovice

Hroznatín

Hrutov

Hvězdoňovice

Chlístov

Chotěbudice

Jakubov u Mor. Budějovic

Jaroměřice nad Rokytnou

Jasenice

Jemnice

Jinošov

Jiratice

Kamenná

Kdousov

Kladeruby nad Oslavou

Klučov

Kněžice

Kojatice

Kojatín

Kojetice

Komárovice

Koněšín

Kostníky

Kozlany

Kožichovice

Krahulov

Kralice nad Oslavou

Kramolín

Krhov

Krokočín

Kuroslepy

Láz

Lesná

Lesní Jakubov

Lesonice

Lesůňky

Lhánice

Lhotice

Lipník

Litohoř

Litovany

Lomy

Loukovice

Lovčovice

Lukov

Markvartice

Martínkov

Mastník

Menhartice

Meziříčko

Mikulovice

Mladoňovice

Mohelno

Moravské Budějovice

Myslibořice

Naloučany

Náměšť nad Oslavou

Nárameč

Nimpšov

Nová Ves

Nové Syrovice

Ocmanice

Odunec

Okarec

Okříšky

Opatov

Oponešice

Ostašov

Pálovice

Petrovice

Petrůvky

Pokojovice

Police

Popůvky

Pozďatín

Předín

Přešovice

Přibyslavice

Pucov

Pyšel

Rácovice

Račice

Radkovice u Hrotovic

Radošov

Radotice

Rapotice

Rohy

Rokytnice nad Rokytnou

Rouchovany

Rudíkov

Římov

Sedlec

Senorady

Slavětice

Slavíkovice

Smrk

Stařeč

Stropešín

Střítež

Studenec

Studnice

Šebkovice

Štěměchy

Tasov

Trnava

Třebelovice

Třebenice

Třebíč

Třesov

Valdíkov

Valeč

Vícenice

Vícenice u Náměště n. Osl.

Vladislav

Vlčatín

Výčapy

Zahrádka

Zárubice

Zvěrkovice

Želetava

Žďár nad Sázavou

Blízkov

Bobrová

Bobrůvka

Bohdalec

Bohdalov

Bohuňov

Borač

Borovnice

Borovník

Bory

Březejc

Březí

Březí nad Oslavou

Březské

Budeč

Bystřice nad Pernštejnem

Černvír

Dalečín

Daňkovice

Dlouhé

Dobrá Voda

Dolní Heřmanice

Dolní Loučky

Dolní Rožínka

Doubravník

Fryšava pod Žákovou horou

Hamry nad Sázavou

Herálec

Horní Loučky

Chlumětín

Jabloňov

Jámy

Jimramov

Jívoví

Kaly

Karlov

Katov

Kněževes

Koroužné

Kotlasy

Kozlov

Krásněves

Křídla

Křižánky

Křižanov

Křižínkov

Křoví

Kuřimská Nová Ves

Kuřimské Jestřabí

Lavičky

Lhotka

Lísek

Líšná

Malá Losenice

Martinice

Matějov

Měřín

Mirošov

Moravec

Nedvědice

Netín

Níhov

Nížkov

Nová Ves u N. Města na Mor.

Nové Dvory

Nové Město na Moravě

Nové Sady

Nové Veselí

Obyčtov

Ořechov

Oslavice

Osová Bítýška

Ostrov nad Oslavou

Pavlov

Pikárec

Písečné

Počítky

Poděšín

Podolí

Polnička

Prosetín

Račice

Radešín

Radešínská Svratka

Radkov

Radňovice

Radostín nad Oslavou

Rosička

Rovečné

Rozseč

Rozsochy

Rožná

Ruda

Řečice

Sázava

Sazomín

Sirákov

Skorotice

Skřinářov

Sněžné

Strachujov

Stránecká Zhoř

Strážek

Světnov

Svratka

Škrdlovice

Štěpánov nad Svratkou

Tři Studně

Ujčov

Újezd

Újezd u Tišnova

Unčín

Vatín

Věcov

Věchnov

Velká Bíteš

Velká Losenice

Velké Meziříčí

Velké Tresné

Vepřová

Vídeň

Vír

Vlachovice

Vlkov

Vysoké

Záblatí

Zubří

Zvole

Ždánice

Žďár nad Sázavou

PŘÍLOHA č. 2

|  | ČU | HU | Koks | Dřevo | LTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok |
| Energ. zdroje | Do 0,2 MW | 446 160 | 63,4 | 303 390 | 1 893 030 | 242,8 | 1 249 400 | 474 280 | 55,3 | 327 250 | 1 591 720 | 204,1 | 1 098 290 | 5 250 | 3,2 | 4 350 |
|  | 0,2 – 3 MW | 43 140 | 12,8 | 30 200 | 265 450 | 83,4 | 180 500 | 145 670 | 47,4 | 101 970 | 116 390 | 17,3 | 81 470 | 34 810 | 21,2 | 28 840 |
|  | 3,0 – 5 MW | 19 610 | 5,8 | 14 700 | 111 070 | 47,2 | 79 970 |  |  |  | 32 100 | 4,9 | 22 470 | 55 310 | 33,7 | 46 460 |
|  | Nad 5 MW |  |  |  | 1 244 500 | 156 | 933 380 |  |  |  | 1 236 850 | 133,8 | 865 790 | 44 350 | 34,0 | 37 700 |
| Individ. vytápění | 279 390 |  |  | 847 600 |  |  | 462 990 |  |  | 1 208 563 |  |  | 24 800 |  |  |
| Individ. přípr. TUV | 57 220 |  |  | 173 620 |  |  | 94 830 |  |  | 247 537 |  |  | 5 080 |  |  |
| Technologie | 172 300 |  |  | 1 531 830 |  |  | 62 130 |  |  | 1 155 960 |  |  | 26 540 |  |  |
| Osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroje el. a CZT |  |  |  | 961 000 |  |  |  |  |  | 365 000 |  |  | 83 300 |  |  |
| Ztráty systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem přímá spotřeba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 508 910 | 82,0 | 348 290 | 3 514 050 | 529,4 | 2 443 250 | 619 950 | 102,7 | 429 220 | 2 977 060 | 360,1 | 2 068 020 | 139 720 | 92,1 | 117 350 |

|  | TTO | ZP | PB | Nafta | Bioplyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok |
| Energ. zdroje | Do 0,2 MW |  |  |  | 3 990 750 | 422,6 | 3 392 140 | 18 050 | 3,2 | 15 340 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 – 3 MW |  |  |  | 1 835 230 | 487,1 | 1 578 300 | 17 170 | 4,3 | 14 590 | 2 030 | 0,7 | 1 690 | 35 020 | 6,7 | 30 120 |
|  | 3,0 – 5 MW |  |  |  | 2 058 090 | 394,5 | 1 790 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nad 5 MW | 297 930 | 89,0 | 244 300 | 3 187 440 | 839,3 | 2 868 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Individ. vytápění |  |  |  | 3 636 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Individ. přípr. TUV |  |  |  | 744 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie | 297 930 |  |  | 4 234 710 |  |  |  |  |  | 2 030 |  |  | 35 020 |  |  |
| Osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroje el. a CZT |  |  |  | 2 456 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ztráty systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem přímá spotřeba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 297 930 | 89,0 | 244 300 | 11 071 510 | 2 143,5 | 9 629 680 | 35 220 | 7,5 | 29 930 | 2030 | 0,7 | 1 690 | 35 020 | 6,7 | 30 120 |

|  | Jiná tuhá paliva | Jiná kapalná paliva | CZT | El. energie | Celková struktura spotřeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJp/rok | MW | GJ/rok | GJm/rok | MW | GJ/rok | GJel/rok | MW | GJ/rok | GJv/rok | MW | GJ/rok |
| Energ. zdroje | Do 0,2 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 – 3 MW | 10 380 | 2,6 | 7 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 – 5 MW | 27 450 | 3,4 | 19 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nad 5 MW | 91 900 | 8,0 | 64 330 | 141 050 | 31,0 | 118 480 |  |  |  |
| Individ. vytápění |  |  |  |  |  |  | 2 094 550 |  | 1 989 820 | 3 648 940 |  | 3 501 240 | 12 202 900 |  |  |
| Individ. přípr. TUV |  |  |  |  |  |  | 247 240 |  | 234 880 | 1 824 470 |  | 1 500 530 | 3 394 700 |  |  |
| Technologie |  |  |  |  |  |  | 134 390 |  | 127 670 | 8 280 300 |  | 7 804 110 | 15 933 100 |  |  |
| Osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 690 |  | 261 350 | 280 690 |  |  |
| Zdroje el. a CZT |  |  |  | 141 050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 811 390 |
| Ztráty systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem přímá spotřeba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 129 730 | 14,0 | 90 820 | 141 050 | 31,0 | 118 480 | 2 476 180 |  | 2 352 370 | 14 034 400 |  | 13 067 230 |  |

| BILANCE JE ZPRACOVANÁ PRO | TYP SPOTŘEBY | ÚZEMÍ | REZZO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bydlení | kraje Vysočina | nezařazené |
|  | průmysl |  | nad 5 MW |
|  | terciální sféra |  | od 2,2 do 5 MW |
|  | zemědělství |  | do 0,2 MW |
|  | doprava |  |  |
|  | zdroje elektřiny a tepla |  |  |

| REZZO | Emise | ČU | HU | KOKS | DŘEVO | LTO | ZP | BP | LPG | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tuhé látky | 0 | 220 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 249 |
|  | SO2 | 0 | 880 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 906 |
|  | NOx | 0 | 251 | 0 | 249 | 11 | 735 | 0 | 0 | 1 244 |
|  | CO | 0 | 45 | 0 | 57 | 1 | 34 | 0 | 0 | 136 |
|  | NMVOC | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 |
|  | CO2 | 0 | 54 320 | 0 | 0 | 3 259 | 186 185 | 0 | 0 | 243 763 |
| 2 | tuhé látky | 17 | 208 | 12 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 |
|  | SO2 | 46 | 353 | 52 | 3 | 43 | 0 | 9 | 0 | 505 |
|  | NOx | 8 | 69 | 37 | 29 | 21 | 147 | 2 | 0 | 313 |
|  | CO | 13 | 685 | 5 | 10 | 1 | 35 | 2 | 0 | 750 |
|  | NMVOC | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 40 |
|  | CO2 | 5 937 | 37 216 | 15 515 | 0 | 6 734 | 216 584 | 0 | 0 | 281 986 |
| 3 | tuhé látky | 119 | 996 | 46 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 |
|  | SO2 | 234 | 1 850 | 155 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 274 |
|  | NOx | 33 | 342 | 34 | 312 | 1 | 178 | 0 | 0 | 900 |
|  | CO | 92 | 649 | 68 | 104 | 0 | 36 | 0 | 0 | 948 |
|  | NMVOC | 38 | 839 | 0 | 136 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 096 |
|  | CO2 | 42 685 | 185 931 | 50 492 | 0 | 384 | 220 571 | 0 | 0 | 500 063 |
| celkem | tuhé látky | 136 | 1 424 | 58 | 237 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 860 |
|  | SO2 | 280 | 3 083 | 207 | 56 | 51 | 0 | 9 | 0 | 3 685 |
|  | NOx | 40 | 662 | 71 | 590 | 33 | 1 060 | 2 | 0 | 2 458 |
|  | CO | 105 | 1 378 | 73 | 170 | 2 | 104 | 2 | 0 | 1 833 |
|  | NMVOC | 43 | 846 | 0 | 183 | 1 | 126 | 0 | 0 | 1 199 |
|  | CO2 | 48 622 | 277 466 | 66 007 | 0 | 10 377 | 623 340 | 0 | 0 | 1 025 812 |

# Text boxes

ZK-01-2005-59, př. 1

počet stran: 255

PHM – pohonné hmoty

OZE – obnovitelné zdroje energie