ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2

studie proveditelnosti

verze 2.0

ze dne 13.8.2007

# Obsah

Úvod	4

Zásadní poznatky:	5

1	Současný stav a historie projektu	6

1.1	Záměr projektu	6

1.2	Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky	6

1.3	Historie projektu a jeho současný stav	6

1.4	Definice projektu a jeho popis	16

1.5	Indikátory pro monitorování	17

1.6	Charakteristika předkladatele projektu	17

1.7	Zkušenosti předkladatele s podobným typem projektů	19

1.8	Shrnutí kapitoly	20

2	Analýza trhu a koncepce marketingu	21

2.1	Cíle průzkumu	21

2.2	Subjekty průzkumu	21

2.3	Zdroje dat a metodologie	21

2.4	Výsledky výzkumu	22

2.5	Marketingová strategie	38

2.6	Marketingový mix	41

3	Materiálové dodávky pro zajištění provozu	44

4	Lokalita projektu a životní prostředí	45

4.1	Detailní popis lokality projektu	45

4.2	Vliv projektu na životní prostředí	45

4.3	Sociální a ekonomické prostředí	46

4.4	Infrastruktura v lokalitě	52

4.5	Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb	54

4.6	Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty	55

5	Technické řešení projektu	56

6	Organizace provozu a režijní náklady	59

6.1	Vedení a organizace provozu	59

6.2	Náklady provozu	59

7	Lidské zdroje	60

7.1	Investiční etapa	60

7.2	Provozní etapa	61

8	Harmonogram realizace projektu	63

9	Finanční analýza subjektu předkladatele	64

9.1	Finanční analýza na základě vybraných ukazatelů:	64

10	Finanční analýza projektu	69

10.1	Zaměření a cíle	69

10.2	Hodnocení variant	69

10.3	Kriteriální ukazatele	69

10.4	Základní hlediska	70

10.5	Metodický postup	71

11	Socio-ekonomická analýza	73

11.1	Zaměření a cíle	73

11.2	Základní hlediska	73

12	Analýza rizik	78

13	Závěry a doporučení	81

14	Použité zkratky	83

15	Seznam obrázků	86

16	Seznam tabulek	87

17	Seznam grafů	88

Úvod

Předkládaný dokument je studií proveditelnosti projektového záměru kraje Vysočina: „ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2.“ Studie proveditelnosti je zpracována ve struktuře doporučené ORR KrÚ kraje Vysočina, při jejím zpracování se metodicky vycházelo z publikace ČERNÝ, M. - NOVOTNÝ, J. - ŠVÍKA, P. Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů. Jihlava: Krajský úřad kraje Vysočina, 2006 a obecných ekonomických, manažerských a účetních principů.

Koordinaci zpracování celé studie a odbornou garanci zajišťovala katedra ekonomie a managementu (KEM) Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ).

Kontakt na zpracovatele:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Katedra ekonomie a managementu

Tolstého 16, 586 01 Jihlava 1

e-mail: novotny@vspji.cz

Studii zpracoval tým ve složení:

Ing. Jakub Novotný, KEM VŠPJ

Ing. Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina

Mgr. Hana Vojáčková, katedra elektrotechniky a informatiky (KEI) VŠPJ

PaedDr. František Smrčka, KEI VŠPJ

Ing. Jana Novotná, KEM VŠPJ

Ing. Eliška Hořínková, KEM VŠPJ

Klára Jelenová, studentka oboru Finance a řízení VŠPJ

Zásadní poznatky:

Cíl projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Bude se jednat o připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)

Finanční souvislosti:

Celková investiční náročnost projektu je 99 517 000 Kč, projekt není pro čistě komerčního investora efektivní, protože investované prostředky se v čistě finanční podobě nevrátí, nicméně společenský přínos projektu je značný. Projekt vykazuje společenskou efektivitu (prospěšnost), přestože nebylo možné všechny přínosy projektu objektivně převést do peněžního vyjádření a tedy zahrnout do výpočtů. Projekt není samofinancovatelný, pro bezproblémové zajištění provozu je nutné ročně zajistit 150 000 Kč.

Analýza rizik:

Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována u faktoru zpoždění realizace některých tras, což by ve výsledku vedlo k změně (prodloužení) harmonogramu realizace celého projektu. S tímto faktorem je kalkulováno od počátku návrhu projektu a pro většinu tras existují možné alternativy realizace propojení (obvykle však zároveň se změnou rozpočtu projektu). Tento rizikový faktor byl zahrnut při samotném výběru optimální varianty realizace jednotlivých tras a je tedy plně zohledněn. Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována také u faktoru nezajištění investičních prostředku na realizaci investice. Zajištění potřebného kapitálu je zcela zásadní pro realizaci projektu, není to tedy standardní rizikový faktor, ale v podstatě předpoklad realizace projektu.

Z výsledků studie vyplývá, že projekt je proveditelný, komerčně neefektivní, ale společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika

Současný stav a historie projektu

Tato kapitola podrobně přiblíží zejména podstatu investičního projektu ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 (zkráceně ROWANet 2) a seznámí se záměry aktivit a provozu ve výsledcích plánované investice. Dále jsou v kapitole předloženy návaznosti projektu na cíle regionální i celostátní politiky, je uvedena historie projektu, indikátory monitorování, je charakterizován předkladatel a jeho zkušenosti s podobným typem projektů.

Záměr projektu

Cílem projektu je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Bude se jednat o připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)

Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky

Smysl uvažovaného projektu ROWANet 2 není izolován a zaměřen pouze na konkrétní aktivity bez širšího dopadu, ale naopak má významné vazby na širší regionální i nadregionální kontext strategií a koncepcí.

Projekt  je v souladu s následujícími koncepcemi:

- Program rozvoje kraje Vysočina, prosince 2005

  - Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury

  - Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky

- Národní rozvojový plán 2007 – 2013

  - Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

  - Strategie udržitelného hospodářského růstu

  - Strategické zásady pro rozvoj venkova

- Státní informační a komunikační politika (eČesko 2006)

  - Moderní veřejné služby on-line.

- i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost

  - cíl 3: Široce přístupná informační společnost, jež zajišťuje kvalitní veřejné služby a podporuje kvalitu života.

Historie projektu a jeho současný stav

Krajská páteřní optická telekomunikační síť ROWANet (rowan = angl. jeřabina, symbol kraje) je založená na soustavě tras optických vláken osazených pasivní technologií CWDM firmy Optokon a aktivními prvky CISCO. ROWANet poskytuje síťové služby veřejným organizacím (samosprávy, státní úřady, školy, nemocnice atd.) a neziskovým organizacím na území kraje Vysočina.

Tato síť je budována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z prostředků Evropské unie (40%), krajského (50%) a státního rozpočtu (10%).

Základním cílem tohoto projektu je výrazný rozvoj telekomunikační infrastruktury a trhu v regionu spočívající ve zvýšení nabídky páteřních a propojovacích služeb a větší konkurence poskytovatelů s přímými přínosy pro konečného zákazníka. Sekundárním cílem projektu je poskytování broadbandových služeb veřejnému a neziskovému sektoru při snaze o minimalizaci vlivu na volnou hospodářskou soutěž.

Kromě veřejného narrowband internetu neposkytuje síť ROWANet v současné době přímé telekomunikační služby občanům kraje a firmám. Tato síť není z principu konkurenční vůči komerčním poskytovatelům služeb.

Síť ROWANet je spravována pracovníku odboru informatiky ve spolupráci se smluvními partnery.

Topologie sítě

Stav k 1.1.2006 (další etapy – rok 2007-13)

Obrázek 1 – Romanet – Etapa 1 a další trasy

Mapa CWDM infrastruktury

Obrázek 2 – Mapa CWDM infrastruktury

### Zatížení páteřních linek sítě Rowanet

Obrázek 3 – Zatížení páteřních linek

#### Služby sítě ROWANet II.

Romanet je uzavřená páteřní optická síť veřejné správy kraje Vysočina, přispívající ke zkvalitnění činnosti veřejné správy v kraji Vysočina, vytvářející prostředí pro efektivní sdílení dat ve veřejné správě a pro rozvoj elektronických služeb veřejné správy určených jejím klientům. Síť je budována tak, aby bylo možné propojit ROWANet s ostatní veřejnou ICT infrastrukturou (KIVS, resortní sítě) a zajistit tak rychlou, jednoduchou a bezpečnou komunikaci ve veřejné správě. Síť využívá nejmodernější technologie splňující ICT standardy.

Služby zajištující efektivní komunikaci a sdílení dat ve veřejné správě

- Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní připojení vybraných organizací (dle TEP Cesnet) k Internetu (8Mb/s až 1Gb/s) je realizováno prostřednictvím akademické páteřní sítě CESNET2 (viz. www.cesnet.cz) gigabitovým spojem do NIX v kombinaci s peeringem komerčních ISP. Intenzivní spolupráce s akademickou sítí CESNET je jednou z priorit projektu. Díky hvězdicovité topologii dedikovaných gigabitových spojů do každého uzlu je zajištěna nulová agregace uživatelských kapacit. Kraj Vysočina je nepřímým poskytovatelem služeb Cesnetu na území kraje a provozovatelem přípojného uzlu v Jihlavě.

Jako alternativu nabízí síť ROWANet služby soukromých poskytovatelů internetu vybrané na základě veřejné zakázky. Jde typicky o služby zaměřené na menší organizace.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V síti ROWANet bude poskytována internetová konektivita i na bázi plnohodnotného směrování protokolu IPv6. Zároveň díky výstavbě nových optických tras dojde k zakruhování velké části sítě a tím pádem k výraznému zvýšení dostupnosti a bezpečnosti síťových služeb.

- Routing státních a privátní páteřních sítí

Projekt routingu státních (tzv. resortních) sítí zahrnuje v současné  době sítě MPSV a ŘSD. Vyprojektované je rozhraní sítě KIVS. Mezi propojené privátní sítě patří v této chvíli sítě firem SelfServis, Optonet, GTS a O2-Eurotel. Díky připojení sítě ROWANet do několika hostingových center existuje možnost přímého propojení na sítě dalších cca 10ti páteřních poskytovatelů.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V druhé etapě projektu se předpokládá realizace regionální přípojky sítě KIVS a dalších resortních sítí a zkvalitnění jejich distribuce uživatelům hlavně v úrovni redundance.

Zásadní výhodou distribuce resortních sítí prostřednictvím ROWANetu je jich spolehlivost, redundance a celkový přenosový výkon při minimalizaci finančních nároků na řešení regionální distribuce a poslední míle.

- Služby vysokokapacitních úložišť

V rámci sítě ROWANet je v testovacím provozu infrastruktura diskových úložišť propojených na bázi protokolu iSCSI. Tato služba je v rutinním provozu především v prostředí zdravotnických zařízení a krajského úřadu.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Kraj Vysočina plánuje poskytovat organizacím připojeným k síti ROWANet služby SAN/NAS diskových úložišť, tzv. projekt DDS (distribuovaný diskový systém). Tyto služby budou poskytovány na bázi gigabitových privátních okruhů v kombinaci s reciprocitním poskytování kapacit diskových polí na bázi protokolu iSCSI, FCIP a FC (až 4Gbit/s). Prostřednictvím této infrastruktury bude možné krátkodobě i dlouhodobě ukládat i desítky terabytů dat do regionálně redundantních úložišť. V případě organizací veřejné správy bude pak tato infrastruktura základním kamenem pro řešení problematiky dlouhodobé archivace elektronických dat.

- VPN

Díky infrastruktuře aktivních prvků a volným lambda kapacitám je síť ROWANet schopna poskytovat služby virtuálních privátních datových okruhů na rychlostech až 1Gpbs.

- Hosting

Klientům sítě ROWANet poskytuje KrÚ ve svém datovém centru služby hostingu aplikací na protokolech HTTP/S (web hosting – Apache, PHP, MySQL, IIS, MS SQL), FTP a SMTP .

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Bude doplněna služba serverového hostingu včetně možnosti hostování na bázi virtuálních serverů a v kombinaci s VPN spoji a službami DDS vytváření redundantních infrastruktur (např. celých serveroven MěÚ a složek IZS).

Služby zajištující vhodné prostředí pro rozvoj eGovernmentu ve veřejné správě

- GIS – mapové služby

V prostředí privátních okruhů ROWANet poskytuje mapové služby Geografického systému kraje Vysočina

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V rámci projektu bude řešena tzv. infrastruktura distribuovaného GIS a GIS systému pro menší organizace. Dalším z cílů je integrace GIS prostředí všech složek IZS.

- Služby pro organizace veřejné správy

ROWANet poskytuje úřadům služby hostování elektronické podatelny.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Součástí služeb sítě bude systém Důvěryhodného elektronického archivu – řešení pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat a to včetně dat validovaných pomocí elektronické podpisu (tzv. archiv el. podání).

- Služby pro Integrovaný záchranný systém

Krajská infrastruktura poskytuje datové služby složkám Integrovaného záchranného systému. Jde zejména o VPN sítě, datové centrum pozičních dat GPS výjezdových jednotek.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Dalším cílem projektu je vytvoření služby zálohování celých dispečinků složek IZS a jejich zapojení do projektů DDS a GIS. Siť bude připravena na poskytování datových služeb také pro případný budoucí společných dispečink složek IZS v kraji Vysočina.

- TriplePlay

Od poloviny roku 2006 jsou v síti zprovozněny služby VoIP (telefonování po internetu), IPTV (internetová televize) a VoD (video na vyžádání). tyto služby jsou realizovány ve spolupráci se soukromými poskytovateli. V případě IPTV je formou IP multicastu v síti šířeno v této chvíli celkem 11 televizních kanálů s možností přenosu v kvalitě HDTV.

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

V roce 2008 předpokládáme začlenění služby stream-videa z jednání orgánů obcí a kraje s možností přímé participace občanů na těchto jednáních prostřednictvím web-formulářů. Bude také vytvořena infrastruktura pro digitální vysílání regionáních a místních veřejnosprávní TV okruhů.

- Distribuce videodat kamerových systémů - nová služba projektu ROWANet II.

Díky propojení do sítě ŘSD a zvládnuté technologii videomulticastu umožňuje síť ROWANet redistribuci živého obrazu z kamer na dálnici D1 v kvalitě PAL pro potřeby IZS. Souběžně se připravuje infrastruktura pro transport výstupů z CCTV krajských organizací popř. měst jak pro potřeby složek IZS a krizvého řízení kraje, tak pro potřeby smluvních partnerů organizací (např. nasmlouvaný vzdálený dohled)

- Krajský eLearningový systém - nová služba projektu ROWANet II.

ROWAnet bude poskytovat veřejným organizacím možnost využít služby hostovaného eLearningového systému spolu tvorbou vlastních elektronických kurzů. Toto řešení je rutinně již několik let provozováno v rámci KrÚ a je po něm výrazná poptávka ze strany dalších organizací.

- eProcurement pro krajské organizace - nová služba projektu ROWANet II.

ROWANet bude poskytovat organizacím zřízeným a založeným krajem Vysočina jednotný systém řízení a evidence veřejných zakázek. Řešení od roku 2007 využívané KrÚ Vysočina tak budou moci využít i krajské organizace, což bude mít význam jednak při efektivním hospodaření s veřejnými prostředky, tak i při větší transparentnosti nakládání s těmito prostředky v rámci kraje.

- Ostatní služby

ROWAnet v současné době poskytuje dále služby videokonferencí, bezdrátové WiMAX distribuční sítě (pokusně Telčsko), monitoringu zařízení a sítí (ICMP, SNMP). I těchto služeb se v rámci projektu ROWANet II. plánuje další rozvoj.

Přímé služby občanům:

- Veřejný internet

Veřejný internet je poskytován v rámci sítě ROWANet prostřednictvím wi-fi hot-spotů umístěných na veřejných místech (náměstí, školy, úřady, ..) v podobě omezeného tzv. narrowband internetu. Další způsob poskytování veřejně dostupného připojení k internetu je realizován prostřednictvím tzv. in-door PIAPů – počítačů umístěných na veřejných místech poskytujících služby veřejného internetu občanům. Veřejně přístupná místa k internetu jsou zřízena v  městech a obcích připojených k ROWANetu.

- Roaming

ROWANet je partnerem projektu EDUROAM (viz. www.eduroam.cz) jehož cílem je celoevropský roaming a mobilita zástupců partnerských organizací především prostřednictvím WiFi přístupových bodů. Kraj v rámci projektu buduje síť WiFi hotspotů, které kombinují poskytování veřejného narrowband internetu se službami EDUROAM a privátní WiFi sítě kraje.

Více na http://www.rowanet.cz/freewifi

Rozvoj služby v rámci projektu ROWANet II.

Službu WIFi roamingu chceme integrovat s autorizačními systémy kraje včetně vazby na systém ePUSA.

- Zvyšování povědomí o eGovernmentu a ICT technologiích- nová služba projektu ROWANet II.

Součástí projektu bude marketingová  a vzdělávací kampaň zaměřená na uživatele elektronických služeb, jejíž cílem je zvýšit povědomí občanů o možnostech využívat elektronické služby veřejné správy v regionu.

Partneři:

- Optokon Co. Ltd. s.r.o. – výrobce optických a CWDM technologií, Vlastní síť,Optonet, dodavatel tras a pasivních prvků pro první etapu projektu

- Self Servis s.r.o. – Dodavatel tras pro první etapu

- Autocont a.s. – Zpracovatel technického projektu, dodavatel aktivních prvků

- Cesnet z.s.p.o. – česká akademická síť, národní partner evropského projektu EDUROAM (wi-fi roaming), jeden z poskytovatelů konektivity pro síť ROWANet.

tabulka 1 – Ceník konektivity k veřejnému internetu v síti ROWANet

| Ceník konektivity k veřejnému internetu v síti ROWANet |
| --- |
| stav k 1.12.2006 |
| rychlost připojení | SelfServis | OptoNet | Cesnet |
| 512 kbit/s | 714,00 Kč | 499,80 Kč | - |
| 1 Mbit/s | 952,00 Kč | 999,60 Kč | - |
| 2 Mbit/s | 1 785,00 Kč | 2 000,40 Kč | - |
| 4 Mbit/s | - | 3 599,80 Kč | - |
| 8 Mbit/s | - | 4 760,00 Kč | - |
| 10 Mbit/s | 7 735,00 Kč | 5 950,00 Kč | 9 520,00 Kč |
| 15 Mbit/s | - | 7 794,50 Kč | - |
| 20 Mbit/s | 14 280,00 Kč | 9 875,80 Kč | - |
| 25 Mbit/s | - | 11 900,00 Kč | - |
| 30 Mbit/s | - | 13 090,00 Kč | - |
| 40 Mbit/s | - | - | 19 040,00 Kč |
| 100 Mbit/s | - | - | 38 080,00 Kč |
| 400 Mbit/s | - | - | 76 160,00 Kč |
| 1 Gb/s | - | - | 152 320,00 Kč |
| Ceny připojení jsou včetně DPH za měsíc. |  |

Stručná historie projektu - kronika

29.7.2004	- Zprovozněn testovací spoj mezi KrÚ a MěÚ Moravské Budějovice (díky problematické dodávce CISCO Metro switche zatím na 100Mbit/s media konvertoru bez CWDM).

29.7.2004 	- Odevzdán projekt do SROP.

1.-4.8.2004	 - Propagační akce telekomunikačních aktivit v kraji Vysočina - Internet v Telči 2004.

18.8.2004	- V rámci grantového proframu FV Metropolitní sítě byla sedmi projektům MAN sítí  přidělena podpora celkem 3 mil Kč. Tři projekty přímo navazují na Romanet.

20.8.2004	- Projekt prošel bez připomínek kontrolou administrativních náležitostí.

23.8.2004	- Byl dokončen systém monitoringu fyzické topologie MAN sítě Jihlava.

6.9.2004	- Byl oficiálně spuštěn WiFi roamingový projekt Cesnetu EDUROAM . Kraj je spolu s projektem ROWANet jedním z partnerů EDUROAMu.

14.9.2004	- Rada kraje schválila výzvu veřejné zakázky na dodávku tras optických kabelů.

6.10.2004	- Schválila Regionální rada soudržnosti realizaci projektu.

11.10.2004	- Na Centrální adrese je zveřejněna výzva k podání nabídek na optické trasy. Termín podání nabídek je 2.12.2004, hodnotící komise zasedne 3.12.2004.

20.11.2004	- Byla dokončena přípojka sítě Cesnet2 v Telči (mikrovlna z KrÚ, 10Mbit/s).

3.12.2004	- Proběhlo jednání výběrové komise na zakázku optických tras. Komise hodnotila celkem 4 nabídky .

14.12.2004	- Rada kraje rozhodla o vítězích veřejné zakázky na optické trasy usnesením 1529/39/2004/RK .

15.12.2004	- Proběhl první informativní seminář pro organizace zřizované krajem Vysočina. Na programu byly mimo jiné prezentace stavu a možných výstupů projektu Rowanet.

27.1.2005	- Na KrÚ proběhl seminář určený informatikům měst a organizací ComDay3. Tentokrát zaměřený  na bezpečnost sítí.

7.-8.2.2005	- Ve spolupráci se společností Infocom OI KrÚ uspořádal druhý ročník celostátní konference ke SROP 2.2.

17.2.2005	- Společnost Autocont spolu s OI zorganizovala jednodenní seminář na téma Budování veřejnoprávních datových a komunikačních sítí. Seminář se pořádal v již tradičním sklepním prostředí Univerzitního centra Telč.

4.3.2005	- Na MěÚ v Telči byla slavnostně zprovozněna aplikace 3D modelu centra města - jedna z prvních vysokokapacitních GIS aplikací.

7.3.2005	- Ve spolupráci s Autocontem na KrÚ, v Nemocnici Jihlava a MěÚ Mor. Budějovice začalo testování technologie distribuovaných datových úložišť (DDS) na bázi iSCSI.

20.3.2005	- S úspěchem byl ukončen testovací provoz DDS. Maximální dosažená rychlost zápisu z MěÚ MB na diskové pole KrÚ byla 450Mbit/s

4.4.2005	- Projekt byl prezentován na konferenci ISSS 2005.

6.4.2005	- Proběhl informativní seminář pro ORP ke stavu projektu a problematice připojování k síti Cesnet.

10.5.2005	- Rada kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na nákup pasivních a aktivních prvků pro ROWANet.

6.6.2005	- Byla schválena smlouva mezi krajem a Cesnetem, na základě které se zřizuje přípojný bod sítě v Jihlavě.

26.7.2005	- Rada kraje vyhlásila výsledky veřejné zakázky na nákup pasivních a aktivních prvků.

- Byla předána první část trasy ROWANET-N od firmy SelfServis, Šachotín - odb. Přibyslav –  Žďár  n. S.

8.-9.9.2005	- Proběhl seminář s informatiky ORP na téma páteřní sítě včetně prezentace projektu iNovoměststko.

25.10.2005	- Proběhla série prezentací projektu na INVEXU včetně vystoupení ve veletržní IP-TV

15.11.2005	- Byla předána druhá část trasy ROWANET-N od firmy SelfServis a to uzly Nové Město na Moravě a Přibyslav MěÚ

22.11.2005	- Rada kraje schválila projektové záměry OI navazující na ROWANet a ucházející se o peníze z BBF MIČR.

30.11.2005	- Byla předána poslední část trasy ROWANET-N od - uzel Bystřice n.P.

19.-23.12.2005	- Byly předány poslední uzly ROWANetu (HB, Stonařov a Želetava), všechny CWDM pasivní prvky a také aktivní část sítě (CISCA C6500 a C3750).

2.-3.2006	- V průběhu ledna a února začalo připojování prvních organizací a MAN sítí k ROWANetu .

6.2.2006	- MICR zveřejnilo výsledky Broadbandového fondu. Projekt SomtNet (WiMAX nad ROWANet) uspěl.

15.2.2006	- Byl zpracován koncept popisující další strategii ROWANetu v oblasti připojování organizací a poskytování služeb.

16.2.2006	- Na OI KrÚ byl zprovozněn HotSpot roamingové sítě OpenSparkNet. Po konzultaci s finským partnerem připravována další instalace.

18.-26.2.2006	- V rámci projektů ICHNOS a IANIS+, ve kterých je kraj Vysočina zapojen byl zorganizován výjezd do Finska za účelem konzultace infrastrukturních projektů podobných ROWANetu.

1.3.2006	- Byla vyhlášena první zakázka kraje na služby sítě ROWANet - IP, VoIP a IPTV.

10.3.2006	- Slavnostní zahájení provozu sítě.

31.7.-2.8.2006	- V Telči proběhla již tradiční řada seminářů - Internet v Telči 2006.

10.2006	- Na základě dohody s Ministerstvem práce s soc. věcí bude síť ROWANet zprostředkovávat služby sítě MPSV (agenda hmotné nouze).

20.11.2006	- Na základě zakázky kraje byl sjednán nové trasy ROWANetu do města Pelhřimov (MAN síť Pelhřimova). Nájemní smlouva byla na základě usnesení rady kraje uzavřena s firmou Optonet.

6.1.2007	- Po dlouhém úsilí a technických problémech se podařilo zrealizovat přenos video dat z kamerového systému na dálnici D1 pro potřeby složek IZS v kraji Vysočina.

10.1.2007	- ROWANet začal vysílat TV! Na základě výběrového řízení na dodavatele služeb IPTV a ve spolupráci s vítěznou společností SelfServis byl spuštěn zkušební provoz celkem 12ti TV kanálů v režimu IP multicastu v celé síti ROWANet.

1.2.2007	- na KrÚ proběhl seminář určený informatikům měst a organizací (ComDay5) zaměřený na problematiku virtualizace, zálohování a diskových polí. Proběhlo také představení konceptu projektu ROWANet II.

Definice projektu a jeho popis

V této podkapitole vymezíme smysl projektu, jeho specifický cíl, výstupy a aktivity.

Smysl projektu:

Posílení konkurenceschopnosti kraje Vysočina v rámci krajů ČR.

Specifický cíl projektu:

Zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.

Výstupy k dosažení specifického cíle:

Připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)

Aktivity nutné pro vytvoření výstupů:

- Realizace optických tras;

- Realizace aktivních prvků sítě;

- Realizace pasivních prvků sítě;

- Realizace sítových služeb;

- Realizace propagace projektu.

Výstupy projektu budou zejména:

- Připojení Třebíče do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Velkého Meziříčí do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Náměště nad Oslavou do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Pacova do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Humpolce do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Pelhřimova do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Chotěboře do sítě ROWANet optickou technologií;

- Připojení Telče do sítě ROWANet optickou technologií.

Indikátory pro monitorování

Hlavními indikátory pro hodnocení projektu po jeho dokončení jako monitorování dosažených hodnot s hodnotami plánovanými:

- Vybudovaním optické sítě;

- Počet připojených metropolitních sítí;

- Počet připojených obcí;

- Počet připojených veřejných subjektů.

- Počet vytvořených regionálních služeb elektronické veřejné správy.

Charakteristika předkladatele projektu

Název:          Kraj Vysočina

Adresa:        Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Kontakty:    Krajský úřad, posta@kr-vysocina.cz,

Kraj Vysočina (původním názvem Jihlavský kraj) leží na pomezí Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Je jedním ze tří vnitrozemských krajů v Česku. Vysočina a hlavní město Praha jsou jediné dva samosprávné kraje v Česku, které nemají v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. Území kraje je vymezeno územími okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a kraje se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody tzv. obcí s rozšířenou působností, jimiž je kromě pěti okresních měst ještě těchto dalších deset obcí: Pacov, Humpolec, Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Telč. Tyto správní obvody se dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. V kraji je 704 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Sídelním městem kraje je statutární město Jihlava v čele s primátorem.

Management

Hejtman

RNDr. Miloš Vystrčil

Rada kraje Vysočina

Ing. Marie Černá 
náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

Ing. Pavel Hájek 
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zdravotnictví

Ing. Miroslav Houška člen rady kraje pro oblast financí a majetku

Jaroslav Hulák 
člen rady kraje pro oblast grantové politiky, územního plánování a pro oblast informatiky

Ing. Václav Kodet 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a lesního hospodářství

PaedDr. Martina Matějková 
členka rady kraje pro oblast školství a kultury

Ivo Rohovský 
člen rady kraje pro oblast zemědělství a vodního hospodářství

Bc. Jiří Vondráček 
člen rady kraje pro oblast sociálních věcí, komunitního plánování a NNO

RNDr. Miloš Vystrčil 
hejtman

Zastupitelstvo

Kraj Vysočina má dle ústavy stanoveno 45 zastupitelů, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Počet a vývoj pracovníků, struktura vzdělání, hospodářské výsledky

K 10. 04. 2007 byl schválený počet zaměstnanců ve výši 410, skutečný stav k tomuto datu je 386 zaměstnanců.

Hospodářské výsledky (Rozpočet 2007)

tabulka 2 – Rozpočet 2007

|  | Návrh 2007 |
| --- | --- |
| PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) | 7 161 577 |
| z toho | běžné daňové příjmy | 3 213 239 |
|  | běžné nedaňové příjmy | 246 819 |
|  | běžné přijaté dotace | 3 581 214 |
|  | souhrnný dotační vztah | 72 705 |
|  | kapitálové příjmy | 8 000 |
|  | kapitálové přijaté dotace | 39 600 |
| FINANCOVÁNÍ (+) (přijatý úvěr, převod prostředků z FSR, tis. Kč) | 387 280 |
| ZDROJE CELKEM (tis.Kč) | 7 548 857 |
| VÝDAJE (tis. Kč) | 7 546 237 |
| z toho kapitola | zemědělství | 112 130 |
|  | školství, mládeže a sportu | 3 947 191 |
|  | kultura | 132 345 |
|  | zdravotnictví | 461 414 |
|  | životní prostředí | 5 330 |
|  | územní plánování | 8 600 |
|  | doprava | 1 742 320 |
|  | sociální věci | 83 409 |
|  | požární ochrana a integrovaný záchr. systém | 15 260 |
|  | zastupitelstvo kraje | 37 785 |
|  | krajský úřad | 266 978 |
|  | regionální rozvoj | 92 550 |
|  | nemovitý majetek | 472 925 |
|  | informatika | 28 000 |
|  | sekretariát region. rady | 0 |
|  | rezerva a rozvoj kraje | 140 000 |
|  | z toho Nespecifikovaná rezerva | 100 000 |
|  | Péče o lidské zdroje a majetek kraje | 30 000 |
|  | Strategické a koncepční materiály | 10 000 |
| FINANCOVÁNÍ (-) převod prostředků do FSR, tis. Kč) | 2 620 |
| VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) | 7 548 857 |
| SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) | 0 |

Zkušenosti předkladatele s podobným typem projektů

Pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina (Odbor informatiky a Odbor interního auditu) mají hluboké znalosti i profesní zkušenosti projektového řízení, dané problematiky  i specifik projektů financovaných z veřejných i evropských zdrojů, což lze doložit následujícím výběrem z realizovaných projektů.

ROWANet

Rozšíření dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina pro rozvoj vzdělanosti, uplatnění a přístupu k veřejným službám a podpora rozvoje telekomunikační infrastruktury v kraji Vysočina. Vybudování páteřní optické sítě regionu na trase Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - Přibyslav - Havlíčkův Brod - Šlapanov - Jihlava - Stonařov - Želetava  Moravské Budějovice. Poskytování veřejného internetu prostřednictvím wi-fi hot spotů a datových služeb organizacím VS. 32, 2 mil Kč, spolufinancován ze SROP 2.2. Realizace - červenec 04 - březen 06 (včetně zpracování žádosti o financování). Více na www.rowanet.cz

ICHNOS

Projekt financovaný z Interrgeg 3C zaměřený na popis modelu fungování a řízení asistenčních center pro podnikatele včetně ICT podpory. Rozpočet 7,9 mil. Kč pro Vysočinu. Termín březen 05 - duben 07. Více na www.ichnos-project.org/vysocina.

Somtnet-MAX

Pilotní nasazení technologie WiMax v kraji Vysočina za účelem výstavby distribuční sítě v mikroregionu Telčsko kombinující krajskou a městskou páteřní optickou infrastrukturu, WiMax distribuční síť a obecní WiFi MAN. Vedle výstavby konkrétní sítě je cílem referenční projekt, který by v další letech komerčním subjektům popř. samosprávám sloužil k ověřování technologií na bázi standardu WiMAX. Spolufinancován Broadbandovým fondem MICR, leden 06 - prosinec 06. 2,005 mil. Kč.

Metropolitní síť – Jihlava

Propojení jednotlivých zřizovaných organizací kraje ICT infrastrukturou, poskytnutí rychlého internetu a agregaci síťových služeb poskytovaných doposud komerčními providery - financováno z rozpočtu kraje. 4,8 mil. Kč. Realizace: 2003 – 2004.

Technická infrastruktura integrovaného záchranného systému kraje Vysočina

Cílem projektu je využití synergického efektu při tvorbě a sdílení technologického zázemí pro všechny složky IZS. Cílem je vyřešit sítové a datové propojení složek IZS. Financováno z rozpočtu kraje. 18 mil. Kč. Realizace: srpen 04 - prosinec 05.

Shrnutí kapitoly

Tato kapitola se zabývala nejprve vlastním záměrem projektu, kterým je 2. etapa regionální páteřní sítě ROWANet. Dále byla stručně zmíněna návaznost projektu na priority regionálních a národních strategií, koncepcí a politik. Projekt je v souladu s Koncepcí eČesko 2006, dále pak navazuje na strategii rozvoje kraje a i na Státní informační a komunikační politiku a dokumentem i2010 týkající se strategie: „Evropskou informační společnost pro růst a zaměstnanost.“

Následně byl podrobně popsán současný stav projektu. Kapitola se také zabývala základními indikátory pro monitorování, charakteristikou předkladatele a souhrnem zkušeností předkladatele s obdobnými projekty.

Analýza trhu a koncepce marketingu

Následující kapitola studie proveditelnosti projektu ROWANet se zabývá průzkumem trhu, navržením vhodné marketingové strategie a její konkretizaci v marketingovém mixu (produkt, cena, místo a promotion).

Cíle průzkumu

Prvním krokem při realizaci tržní analýzy je provedení průzkumu trhu, který poskytne podklady pro stanovení vhodné marketingové strategie a konkrétních aktivit určených k podpoře další etapy projektu ROWANet. Všechny prováděné anylýzy budou pokrývat obce s pověřeným obecním úřaden (obce II. Stupně) kraje Vysočina, které nejsou v současné době připojeny na ROWANet.

Cíle tržního průzkumu, který je určen pro studii proveditelnosti projektu ROWANet II, byly definovány následujícím způsobem:

- Analýza veřejných institucí v oblasti zamýšleného dosahu sítě ROWANet II.(Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč). Tento cíl slouží k vytvoření seznamu veřejných institucí v daném regionu a zjištění současného stavu jejich připojení k internetu.

- Identifikace možných providerů, poskytovatelů vysokorychlostního připojení k síti internet (s rychlostí minimálně 1 Mbit) v jednotlivých dotčených městech, oblast pokrytí, cenové hladiny. Tento cíl byl stanoven s ohledem na možné alternativy poskytování internetu v jednotlivých lokalitách a zjištění konkurenceschopnosti trhu ve zvolených městech a obcích.

- Existence veřejného internetu (Public internet access point, PIAP) v dané obci, jeho umístění, cena, způsob a rychlost připojení. Odpovědí na tuto otázku bude přehled o existenci veřejného internetu v  dané oblasti.

Subjekty průzkumu

První zkoumanou skupinou byly obce II. stupně  kraje Vysočina, dosud nepřipojené na ROWANet – tj. Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč a dále všechny veřejné instituce v týchž oblastech.

Druhou zkoumanou skupinou byly operátoři – komerční subjekty působící v oblasti telekomunikací na základě vydané licence k budování a provozu telekomunikačních sítí (viz zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů). Právní systém v oblasti telekomunikací výrazně omezuje budování veřejných telekomunikačních sítí právě na výše uvedenou skupinu držitelů licencí.

Zdroje dat a metodologie

- Města a obce

Byl vytvořen seznam měst a obcí ve sledované oblasti. V jednotlivých obcích a městech byly identifikovány všechny veřejné instituce, zjištěny vhodné kontaktní osoby, e-mailový a telfonní kontakt.

Potřebné údaje o aktuálním připojení těchto údajů k internetu byly zjišťovány v první fázi marketingového výzkumu formou e-mailových dotazníků. V druhé fázi, byli osloveni respondenti, kteří nezareagovali na e-mailový dotazník telefonicky.

Dalšími zdroji údajů byly databáze:

ePUSa - Elektronický portál územních samospráv, http://obce.kr-vysocina.cz/

telefonní seznam, http://phone.quick.cz/

- Telekomunikační operátoři

Pro zjištění stavu a dostupnosti sítí a služeb byla vybrána skupina telekomunikačních operátorů – držitelů licence pro telekomunikační činnosti typu A „zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě“.

Zdrojem dat byla vyhledávací databáze Českého Telekomunikačního Úřadu (viz http://www.ctu.cz/search_db.php) a internetové stránky jednotlivých operátorů.

Údaje byly získány v období březen - duben 2007.

- Ostatní subjekty

V průběhu prací byly do průzkumu zahrnuty firmy s místní působností, které podnikají v oblasti telekomunikací na základě generálních licencí. Zdrojem informací byly telefonické kontakty a údaje na internetu.

Výsledky výzkumu

Zvlášť byly analyzovány výsledky za obecní úřady v obcích II. Stupně a zvlášť za ostatní veřejné instituce.

Aktuální stav připojení obecních úřadů k internetu:

Všechny obecní úřady ve sledovaných lokalitách mají připojení k internetu rychlostí minimálně 1 MB/s. Jediný obecní úřad v Chotěboři neposkytl údaje o svém připojení.

tabulka 3 – Aktuální stav připojení obcí

Nejrychlejší internetové připojení má Obecní úřad v Pelhřimově. Nejpomalejší internet mají na obecních úřadech v Náměšti nad Oslavou a v Pacově.

V Chotěboři dochází v současné době ke změně připojení, nové podmínky dosud nejsou známy.

Průměrná rychlost připojení obecních úřadů ve sledované oblasti je 4 Mb/s.

Aktuální stav připojení veřejných institucí k internetu:

V následující tabulce jsou zpracované údaje, které byly získány na základě e-mailového a telefonického průzkumu celkem od 67 veřejných institucí ve sledovaných oblastech kraje Vysočina.

Veřejné instituce, které neposkytly odpovědi na e-mailový dotazník ani po následujícím telefonickém kontaktu, nebyly do zpracování zařazeny. Jedná se zejména o mateřské a základní školy v obcích. Na většinu z nich se nepodařilo nalézt ani aktuální telefonní kontakt.

Předpokládáme, že tyto instituce připojení k internetu dosud nemají, nebo v současné době nemusí již ani existovat.

tabulka 4 – Připojení k Internetu na Vysočině

| Organizace | Rychlost připojení (MB) | Měsíční náklady (Kč) | Poskytovatel připojení | Technologie připojení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Třebíč |
| Městská knihovna | 4 | - | GTS Novera | optický kabel |
| Kulturní zařízení Pasáž | 2 | 6000 | České radiokomunikace | ADSL |
| Domov důchodců | 0,19 | 1012 | JARONET | bezdrátově |
| DDM | 1 | 0 | JARONET | bezdrátově |
| Nemocnice Třebíč | 5 | 7140 | Metron | ADSL |
| Střední školy |
| Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická | 2 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| Obchodní akademie Dr. Albina Bráfa a jazyková škola | 1 | 4890 | Digital Action s. r. o. | bezdrátově |
| Gymnázium Třebíč | 0,75 | 9520 | Digital Action s. r. o. | bezdrátově |
| SPŠ | 8 | 5980 | GTS Novera | ADSL |
| Integrovaná střední škola Semily | 0,51 | 3000 | MOPOS | WIFI |
| Základní školy |
| Základní škola Bartuškova | 1 | 4990 | Digital Action s.r.o. | WIFI |
| Základní škola Benešova | 2 | 3500 | Nextra | ADSL |
| Základní škola Cyrilometodějská | 0,51 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| Základní škola Kpt. Jaroše | 0,51 | 5000 | ENVINET Třebíč | bezdrtátově |
| Základní škola Týnská | 2 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| Mateřské školy |
| Mateřská škola Bartuškova | 0,51 | 1183 | Telefonica O2 | ADSL |
| Mateřská škola Demlova | 0,51 | 821 | GTS NOVERA a.s. | ISDN , pevné připojení |
| Mateřská škola Duha | 0,51 | 712,81 | Czech On Line, a.s. | ADSL |
| Mateřská škola Okružní | 2 | 474,8 | Telefonica O2 | ADSL |
| Velké Meziříčí |
| Městská knihovna |  |  |  |  |
| DDM | 4 | 0 | metropolitní síť města | bezdrátově |
| Muzeum Velké Meziříčí | 0,51 | 2540 | Telefonica O2 | ADSL |
| Galerie Synagoga |  |  |  |  |
| Dům zdraví Velké Meziříčí |  |  |  |  |
| Nemocnice Sv. Zdislavy Velké Meziříčí |  |  |  |  |
| Hasičský záchranný sbor |  |  |  |  |
| Střední školy |  |  |  |  |
| Gymnázium Velké Meziříčí | 4 | 7000 | Coma Polička | WIFI |
| Hotelová škola Světlá a Obch. Akademie | 2 | 10710 | WIA Praha, s.r.o. | bezdrátově |
| Střední škola řemesel a služeb | 1 | 1800 | Coma Polička | bezdrátově |
| Základní školy |  |  |  |  |
| Základní škola Sokolovská |  |  |  |  |
| Základní škola Školní | 2 | 0 | metropolitní síť města | bezdrátově |
| Základní umělecká škola |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Lhotky |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Mostiště | 0,51 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| ZŠ Oslavická |  |  |  |  |
| Mateřské školy |  |  |  |  |
| Mateřská škola Velké Meziříčí |  |  |  |  |
| Náměšť nad Oslavou |
| Domov důchodců | 2 | 712,81 | Telefonica O2 | ADSL |
| Městská knihovna | 0,51 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| Kulturní a informační středisko | 0,51 | 2000 | Telefonica O2 | ADSL |
| Základní školy |
| Základní škola Husova | 0,51 | - | Telefonica O2 | ADSL |
| Pacov |
| Městská knihovna | 1 | 594 | siť Pacnet | WIFI |
| Městské muzeum A. Sovy Pacov | 1 | 0 | SYScore, s. r. o. | WIFI |
| Městské kulturní středisko | 0,51 | 594 | SYScore, s. r. o. | - |
| Gymnázium Pacov | 1 | 5000 | SYScore, s. r. o. | bezdrátově |
| Základní školy |
| Základní umělecká škola | 0,26 | 475 | Inted | bezdrátově |
| Základní škola Pacov, náměstí Svobody | 2 | 0 | Telefonica O2 | pevný datový okruh |
| Humpolec |
| Městská knihovna | 0,51 | 6000 | SPACECOM | - |
| Domov důchodců | 3 | 950 | NEWTELEKOM | ADSL |
| Muzeum dr. A. Hrdličky | 1 | 5000 | SPACECOM | bezdrátově |
| Gymnázium dr. A. Hrdličky | 0,51 | 5250 | SPACECOM | WIFI |
| Česká zemědělská akademie | 2 | 10500 | GTS NOVERA a.s. | WIFI / ADSL |
| Základní školy |
| ZUŠ Gustava Mahlera | 0,51 | 495 | Telefonica O2 | ADSL |
| Pelhřimov |
| Městská knihovna | 10 | 0 | Skynet | optický kabel |
| Obchodní akademie | 8 | 3000 | Jarpo Pelhřimov | optický kabel |
| Gymnázium Pelhřimov | 8 | 3000 | Jarpo Pelhřimov | optický kabel |
| SPŠ a Střední odborné učiliště | 10 | 4760 | - | optický kabel |
| Základní školy |
| ZŠ Pelhřimov, Osvobození | 10 | 0 | metropolitní síť města | optický kabel |
| Mateřské školy |
| MŠ Čtyřlístek Pelhřimov | 4 | 0 | Skynet | optický kabel |
| MŠ Olešná | 0,51 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| Chotěboř |
| Městská knihovna | 0,51 | 2261 | INCO Chotěboř | bezdrátově |
| Městské muzeum (2 budovy - zámek / kino) | 0,768 / 0,512 | 589 / 500 | GTS Novera / Leonet | ADSL / WIFI |
| Junior - dům dětí a mládeže | 4 | 951 | Telefonica O2 | ADSL |
| Gymnázium | 1 | - | Aicom Havlíčkův Brod | bezdrátově |
| Vyšší odborná škola a Obchodní akademie | 2 | 5000 | Leonet | bezdrátově |
| Základní školy |
| ZŠ Chotěboř, Smetanova | 0,51 | 6572 | Autocont | ADSL |
| ZŠ Chotěboř | - | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| ZUŠ Chotěboř | 0,51 | 400 | Leonet | WIFI |
| Mateřské školy |
| MŠ Březová | 0,51 | 399 | INCO Chotěboř | bezdrátově |
| Telč |
| Domov důchodců | 0,51 | 353 | CORA system, s.r.o | bezdrátově |
| Dům dětí a mládeže | 0,4 | 799 | Telefonica O2 | pevná linka |
| Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ | 8 | 4600 | Česnet | optický kabel |
| Městská knihovna | 4 | 3570 | CORA system, s.r.o | bezdrátově |
| Vzdělávací a konferenční centrum | 0,06 | 1700 | CORA system, s.r.o | bezdrátově |
| Základní školy |
| ZŠ Telč, Masarykova | 2 | 1287 | Město Telč | optický kabel |
| ZUŠ Telč | 2 | 0 | Telefonica O2 | ADSL |
| Mateřské školy |
| MŠ Komenského | 1 | 600 | Telefonica O2 | ADSL |

tabulka 5 – Četnosti rychlosti připojení

| Rychlost připojení (Mb) | Absolutní četnost | Relativní četnost |
| --- | --- | --- |
| Do 1 Mb/s (včetně) | 38 | 56,7% |
| 2Mb/s | 13 | 19,4% |
| 3Mb/s | 1 | 1,5% |
| 4Mb/s | 7 | 10,4% |
| 5Mb/s | 1 | 1,5% |
| 6Mb/s | 0 | 0 |
| 7Mb/s | 0 | 0 |
| 8 a více Mb/s | 7 | 10,4% |
| Celkem | 67 | 100,0% |

Více než polovina obecních úřadů ve sledované oblasti (57 %) má rychlost připojení k internetu pouze 1 Mb/s nebo dokonce nižší.

Velmi rychlý internet (8 a více Mb/s) má pouze 10 % veřejných institucí. Internet této rychlosti je přitom soustředěn zejména do jedné oblasti – Pelhřimov. V Pelhřimově i obecní úřad vyniká svou rychlostí připojení 10 Mb/s.

Jako nejproblematičtější oblasti z hlediska dostupnosti vysokorychlostního internetu se jeví Náměšť nad Oslavou, Chotěboř a Pacov.

Nejvýznamnější vlastníci telekomunikačních tras v regionu kraje Vysočina:

- O2 - Bývalý monopolní operátor má ve veřejném zájmu uloženu povinnost poskytovat veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky. Provozuje rozsáhlou vlastní optickou síť. Ve většině sledovaných obcí a měst navíc poskytuje službu ADSL. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně unikátních sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic nabízí také největší síť WiFi hotspotů v zemi.

- Optonet - Jako pomyslná čára vede od severu k jihu kraje Vysočina a dále přes Jihomoravský kraj optická kabelová trasa Šlapanov-Jihlava-Hatě. Její poloha je situována jednak jako regionální páteřní optická trasa a jednak jako propojení mezi optickými trasami operátorů v České republice a Rakousku.

- Selfservis - Stávající lokální televizní kabelové rozvody postupně přetváří do podoby výkonné multifunkční sítě s rozsáhlým spektrem širokopásmových služeb. Toto je umožněno především díky konektivitě do sesterské hybridní páteřní sítě pro vysokorychlostní datové přenosy CzechBone. Současná síť CzechBone je rozprostřena ve většině významných regionů České republiky, měří 1 100 km a má na 21 přístupových bodů s možností jejich operativního rozšiřování. Páteřní síť CzechBone zajišťuje konektivitu a pronájem tras několika dalším providerům. Na síti CzechBone je umístěno i samostatné hostingové centrum.

- První Telefonní - Nabízí připojení k internetu prostřednictvím společnosti M-Soft .

- Jihlava, Třešť, Pelhřimov, Telč, Polná, Humpolec, Větrný jeníkov - v těchto lokalitách je možnost použít propojení firemních sítí pomocí Virtuálních privátních sítí VPN.

- Pragonet - Provozovatel využívá vlastní optickou síť FTTH. Nabízí připojení k internetu přes satelit.

- TeliaSonera - Je partnerem operátorů hledajících mezinárodní komunikační služby v nejlepší kvalitě a za rozumnou cenu, směrem k vyšší efektivitě .

- ČD – Telematika, a.s. - Alternativní operátor se zaměřením převážně na velkoobchod, provozuje rozsáhlou vlastní optickou páteřní síť kopírující železniční tratě.

- GTS Novera - Národní telekomunikační síť je založena na vysokokapacitní DWDM přenosové síti s kruhovou topologií, na kterou navazují metropolitní sítě, pokrývající významná města v České republice. V jednotlivých lokalitách je pak na páteřní síť napojena přístupová síť, poskytující přístupové okruhy k jednotlivým zákazníkům

- SloanePark - Alternativní operátor se zaměřením převážně na velkoobchod, provozuje infrastrukturu převážně na optických vláknech pronajatých od různých subjektů v kombinaci s některými vlastními trasami. Je jedním z hlavních dodavatelů páteřních tras pro ostatní operátory

Velmi silná konkurence vede k tomu, že v nabídkách firem přibývá připojení o vyšších rychlostech (4 a 8 Mb/s) a zároveň nejpomalejší připojení jsou stahována z nabídky.

Následující tabulka zachycuje aktuální nabídku vybraných poskytovatelů internetu s celorepublikovou působností. Slouží pro orientační posouzení od jaké finanční částky začíná nabídka firmy. Dalším vodítkem může být maximální rychlost připojení, kterou firma nabízí.

Nelze se však příliš orientovat podle maximální ceny, která rozhodně nemůže sloužit k porovnání nabídek jednotlivých firem. Přesto, že uvedená rychlost připojení může být u dvou firem stejná, nabídka se může lišit např. v agregaci, nebo může být vázána na podmínku minimální doby trvání smlouvy. Některé firmy také nabízejí připojení za akční cenu po dobu prvních třech měsíců.

U některých, zejména mobilních operátorů je cena závislá na množství stažených dat. Rozdíly jsou také ve způsobu připojení – připojení přes mobilní telefon, připojení přes počítač pomocí datového zařízení nebo připojení počítače přes telefon.

tabulka 6 - Ceny připojení přes operátory

|  | Kbps | Kbps | Kč/měsíc | Kč/měsíc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonica O2 | ADSL | 2048 | 8192 | 399 | 1199 |
| Ćeské Radiokomunikace | ADSL/WiFi | 512 | 8192 | 450 | 1980 |
| T-Mobil | GPRS/GSM | 256 | 1024 | 319 | 799 |
| Vodafone | GPRS/GSM |  | Platba za přenesená data | 0,050 Kč /Kb |  |
| GTS Novera | ADSL | 512 | 8192 | 395 | 1795 |
| Volný | ADSL | 2048 | 8192 | 349 | 1773 |
| Tiscali | ADSL | 2048 | 8192 | 395 | 1495 |

Poskytovatelé internetu dle licencí udělených Českým telekomunikačním úřadem:

tabulka 7 – Poskytovatelé internetu dle licencí

Dle licencí udělených Českým telekomunikačním úřadem působí ve sledované oblasti celkem 22 organizací poskytujících připojení k internetu. Jedná se o poskytovatele, kterí mají oblast působnosti „Vysočina“ nebo mají své sídlo v některé z námi sledovaných obcí II. stupně a zároveň je jejich oblastí působnosti je „Česká republika“.

Největší počet poskytovatelů je registrován v okrese Třebíč 6 z 22 (tj. 27%). Dalším okresem s druhým  největším počtem poskytovatelů je Havlíčkův Brod 5 z 22 (tj. 23%).

Někteří poskytovatelé nemají uvedenou oblast působnosti a proto je nutno brát výše uvedené procentní údaje jako orientační.

Poskytovatelé internetu v kraji Vysočina – regionální hledisko členění

Rozčlenění sledovaných obcí II. stupně podle okresů:

Jihlava

- Telč

Havlíčkův Brod

- Chotěboř

Pelhřimov

- Pelhřimov

- Humpolec

- Pacov

Třebíč

- Třebíč

- Náměšť nad Oslavou

Žďár nad Sázavou

- Velké Meziříčí

Vzhledem k návrhu zamýšlených tras věnujeme pozornost i následujícím obcím:

- Polná, Třešť (Jihlava)

- Světlá nad Sázavou, Ledeč nad sázavou (Havlíčkův Brod)

- Velká Bíteš (Žďár nad Sázavou)

- Hrotovice (Třebíč)

tabulka 8 – Poskytovatelé internetu a použité technologie

Výše uvedená tabulka obsahuje poskytovatele s celorepublikovou působností. Tito poskytovatelé neuvádějí jmenovitě všechna města a obce ve kterých nabízejí své služby, ale uvádějí svou působnost v rámci celé České republiky. Někteří dokonce prezentují 100% pokrytí. Předpokládáme tedy, že jsou schopni uspokojit poptávku po internetovém připojení i v námi sledovaných oblastech.

Bylo identifikováno celkem 11 poskytovatelů s celorepublikovou působností, z nichž 10 nabízí připojení rychlostí 1Mbit/s.

Sedm z těchto 11 poskytovatelů má ve své nabídce připojení rychlostí 8 Mbit/s v cenovém rozmezí 1.199 až 1795 Kč. Průměrná cena připojení rychlostí 8 Mbit/s je 1.451 Kč.

tabulka 9 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Havlíčkův Brod

V okrese Havlíčkův Brod působí celkem 14 regionálních poskytovatelů internetu. Pouze tři z těchto poskytovatelů nabízejí připojení pomalejší než 1 Mbit/s. U pěti havlíčkobrodských regionálních poskytovatelů je možno získat připojení k internetu rychlostí až 8 mbit/s.

V tomto okrese nás zajímá zejména obec Chotěboř. Podařilo se zjistit, že v Chotěboři je možno získat připojení k internetu u firem AICOM, INCO, Fortech a  HB TV, s.r.o. (kabelová televize).

Je možné, že v regionu poskytují internet i další firmy, které mají jako svou oblast působnosti uvedený celý okres HavLíčkův Brod, kraj Vysočina nebo celou Českou republiku.

Nově funguje v této oblasti metropolitní síť Podoubraví. Podmínky a ceník nejsou dosud známy.

Ve Světlé nad Sázavou zajišťuje internetové pokrytí firma UNET, která v daném regionu působí prostřednictvím několika partnerů – AICOM, DP Comp, Compakt. V tabulce jsou uvedeny všechny firmy jednotlivě, protože jejich obchodní podmínky a ceny nejsou zcela totožné.

Jediným zjištěným poskytovatelem internetu v obci Ledeč nad Sázavou je firma AICOM, tedy opět partnet firmy Unet.

tabulka 10 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Jihlava

V okrese Jihlava bylo zjištěno celkem 16 regionálních poskytovatelů internetu. Mnozí z nic mají jako oblast svého působení uveden celý okres Jihlava, někteří můsobí i za hranicí jihlavského okresu, v rámci celého kraje.

12 z těchto poskytovatelů je schopno nabídnout připojení k internetu rychlostí min. 1 Mbit/s. Tři regionální poskytovatelé nají v nabídce vysokorychlostní internet 8 Mbit/s.

V Telči nalezneme následující poskytovatele internetu: Cora, Metnet, Somnet, Optonet

Přičemž společnost Cora je subproviderem firmy M-soft, jedná se o připojení do sítě CTN.

Na území Třeště vznikla ve spolupráci s firmou Optonet síť třešťsko.net, která působí pod názvem Ok2jse-wifi.net., provozovatelem této sítě je Radioklub Dyje. Dále v této oblati působí firma Cora.

V Polné působí Vysočinanet a můžeme ale předpokládat, že internetový trh v Polné je obsluhován  ještě i některýni společnostmi s oblastí působnosti v okrese nebo kraji Jihlava a také firmami s celorepublikovou působností.

tabulka 11 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Pelhřimov

V okrese Pelhřimov bylo identifikováno celkem 14 regionálních poskytovatelů internetu. Z toho deset poskytovatelů nabízí připojení rychlostí minimálně 1 Mbit/s. Připojení rychlostí 8 Mbit/s nabízi pouze jeden regionální poskytovatel.

Přímo v Pelhřimově nabízejí své služby společnosti Jarpo, Stampi, Memory Computers a Orangenet.

Pod společností Jarpo funguje ještě subdodavatel pelhrim.cz, poskytující připojení za stejných podmínek jako společnost Jarpo (při zadání www.pelhrim.cz se automaticky zobrazují stránky firmy Jarpo, proro je v tabulce  uvedena pouze firma Jarpo)

V Pacově si mohou uživatelé internetu sjednat připojení u SYS Core, SYS Data, Pacnet a Jarpo.

V Humpolci působí firmy Dvcomputer, Spacecom a UnderOak.

V daných oblastech je nutno opět uvážit i regionální poskytovatele s působností v celém kraji Jihlava nebo okrese Pelhřimov.

tabulka 12 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Třebíč

V okrese Ttřebíč bylo nalezeno celkem 21 regionálních poskytovatelů internetového připojení. Z toho 16 poskytovatelů nabízí připojení rychlostí 1Mbit/s a u jednoho z těchto regionálních poskytovatelů je možno sjednat připojení rychlostí 8 mbit/s.

Nejméně 8 z výše uvedených regionálních poskytovatelů má působiště přímo v Třebíči.

V Náměšti nad Oslavou poskytují internet firmy Na-net, RedNet a Digital Action a pravděpodobně i i další, které uvádějí jako oblast své působnosti okres třebíč nebo odpovídající regionálně vyšší celek.

Přímo v Hrotovicích Je možno sjednat internetové připojení u firem Mírovka a Jaronet.

tabulka 13 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Žďár nad Sázavou

V okrese Žďár nad Sázavou bylo nalezeno celkem 23 regionálních poskytovatelů. Připojení rychlostí 1 mbit/s je možno sjednat u 16 z nich. Připojení rychlostí 8 Mbit/s poskytují v tomto okrese dvě firmy.

Přímo ve Žďáře nad Sázavou nabízí připojení minimálně 10 firem.

OubCom je metropolitní počítačová síť ve Žďáře nad Sázavou a okolí.

Internetové připojení ve Velkém Meziříčí poskytují minimálně čtyři firmy: WIA, Unet, Falcocomputer a NetLife.

Porovnání konkurence v jednotlivých okresech kraje Vysočina

tabulka 14 – Porovnání konkurence v jednotlivých krajích Vysočiny

Graf 1 – Absolutní počet poskytovatelů v kraji Vysočina

Absolutně největší počet poskytovatelů je v okrese Žďár nad Sázavou. Vzhledem k rozdílnému počtu obyvatel a podnikatelských subjektů má větší vypovídací schopnost o konkurenčním prostředí v jednotlivých oktesech index, který přepočítává počet poskytovatelů internetu na počet obyvatel nebo počet podnikatelských subjektů v dané oblasti.

(Byla použita demografická data kraje Vysočina za rok 2006)

Graf 2 – Průměrný počet poskytovatelů

Největší počet poskytovatelů internetu o rychlosti 1 Mb/s na 10.000 obyvatel je v okresech Pelhřimov a Třebíč (index konkurence 1,38), následovány Žďárem nad Sázavou (index konkurence 1,35). Viz modré sloupce grafu.

Pokud jako potenciální uživatele internetového připojení budeme považovat podnikatelské subjekty v daných okresech, vychází nejvyšší počet poskytovatelů na 10.000 podnikatelských subjektů v okrese Žďár nad sázavou, následován okresy Třebíč a Pelhřimov.

Počtem podnikatelských subjektů přitom myslíme počet fyzických osob, obchodních společností a družstev.

Pro posouzení konkurenčního prostředí je vhodné porovnat průměrnou cenu internetového připojení (v našem případě uvažujeme rychlost 1 Mb/s) v jednotlivých okresech.

Graf 3 – Průměrná cena připojení

Nejnižší ceny za internetové připojení rychlostí 1 Mb/s zaplatí uživatelé v Třebíči a v Jihlavě. Nejdražší přiojení je naopak v Pelhřimově.

Přehled míst s veřejným přístupem k internetu

Místa veřejně přístupného internetu byla zjišťována vyhledáváním na internetu.

Celkem bylo zjištěno 18 míst s veřejným připojením k internetu, ale je nutno poznamenat, že jejich rozmístění ve sledované oblasti je velmi nerovnoměrné.

V okrese Havlíčkův Brod se ve sledovaných obcích nepodařilo identifikovat žádné veřejně přístupné připojení k internetu. Naopak nejvíce tzv. PIAP bodů bylo nalezeno ve Velkém Meziříčí.

Nejčastějším umístěním veřejného internetu je Městská knihovna. Většinou je zde umožněn přístup na internet za polatek. Poplatek bývá výhodnější pro registrované čtenáře knihovny (nejčastěji 30 Kč/h).

Je možné, že fungují další místa s veřejně přístupným internetem, ale nemají dostatečnou marketigovou podporu.

tabulka 15 – Přehled míst s veřejným připojení k  internetu

Marketingová strategie

Poslání projektu

Z obecného hlediska je možné poslání projektu ROWANet stanovit takto:

Zkvalitnění ITC infrastruktury kraje vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ITC infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu  ROWANet I. Jedná se o následující obce: Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč

Připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační síť vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích.

Podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě)

Nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblasti se zřetelným selháváním telekomunikaččního trhu

Zvýšení konkurenceschopnosti regionálních ekonomik a zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti, především zkvalitněním lidských zdrojů.

Vytvořením sítě ROWANet II. budou zajištěny předpoklady pro rovnoměrnější rozvoj kraje Vysočina, zlepšením konkurenceschopnosti jak telekomunikačního trhu jednotlivých oblastí kraje, tak i krajské ekonomiky v obecnějším měřítku.

Hlavní cíl projektu

Rozšíření dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina pro rozvoj vzdělanosti, uplatnění a přístupu k veřejným službám a podpora rozvoje telekomunikační infrastruktury v kraji Vysočina.

Tento cíl je možné rozdělit na dílčí tyto cíle:

- Zajištění dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina

- Zajištění dostupnosti informačních technologií veřejné správě

- Podpora telekomunikační infrastruktury v kraji Vysočina

Zvolené strategie

Dílčí cíl 1 (zajištění dostupnosti informačních technologií občanům kraje Vysočina) bude naplněn těmito aktivitami:

- Vytvoření veřejně přístupných míst k vysokorychlostnímu internetu (PIAP) na území kraje Vysočina. PIAP instalací počítačů bude realizováno ve veřejně přístupných budovách (například knihovnách). Pro vybrané skupiny obyvatel (studenti, nezaměstnaní) bude připojení realizováno bezplatně, pro ostatní za malý poplatek prostřednictvím zvoleného ISP.

- Připojení dalších mikroregionálních a městských sítí na ROWANet. Tím bude zajištěna možnost využívat kapacity a služeb ROWANetu i občanům měst a mikroregionů, které budují či mají vybudovánu vlastní síť. V rámci této aktivity bude dále rozvíjena spolupráce kraje jako vlastníka a investora projektu ROWANet  s městy a mikroregiony kraje Vysočina.

Dílčí cíl 2 (zajištění dostupnosti informačních technologií veřejné správě) bude realizován prostřednictvím těchto aktivit:

- Připojení orgánů veřejné správy a organizací zřizovaných a založených orgány veřejné správy k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím sítě ROWANet. Tato aktivita by měla zpřístupnit rychlý internet v úřadech a organizacích, které v současné době využívají méně kvalitního typu připojení.

- Zpřístupnění vybraných datových služeb veřejné správě ve výše uvedených oblastech kraje Vysočina. Orgánům veřejné správy v kraji Vysočina by měly být prostřednictvím ROWANetu zpřístupněny datové sítě, jež usnadní komunikaci se státní správou či samosprávami v rámci ČR.

- Možnosti bezplatné neomezené komunikace a sdílení dat orgánů veřejné správy, akademických zdravotních zařízení v kraji.

- Bude vytvořena základní infrastruktura pro vznik a podporu nových služeb veřejné správy občanům

- Podpora akademických a výzkumných projektů prostřednictvím testování nových síťových technologií a zpřístupnění akademické sítě Cesnet2 školským zařízením kraje.

Dílčí cíl 3 (podpora telekomunikačního infrastruktury v kraji Vysočina) bude zajištěn:

- Možnost dotovaných přístupových sítí pro hlasové operátory, pro poskytovatele internetu a další poskytovatele digitálních služeb pro subjekty veřejné správy a neziskový sektor.

Slabé stránky a ohrožení

Ze SWOT analýzy vyplývají slabé stránky a ohrožení projektu. Následující přehled udává způsob řešení slabých stránek projektu a opatření pro zamezení vzniku ohrožení projektu.

Slabé stránky:

- Síť ROWANet bude vlastněna krajem Vysočina, z toho důvodu je nutná dlouhodobá udržitelnost projektu.  Projekt ROWANet je podporován ze strany Zastupitelstva kraje Vysočina a také ze strany měst a obcí v kraji, tím je zajištěn předpoklad udržitelnosti projektu. Dalším předpokladem je získání kofinancování ze strany ERDF.

- Nutné navrhnout optimální model servisu sítě.  Na základě analýzy bylo zjištěno, že v současné době bude servis zajišťován zaměstnanci kraje Vysočina, před zahájením provozu sítě bude analýza zpracována znovu a dle potřeby bude model upraven. Zvažována je možnost založení servisní organizace krajem.

Ohrožení:

- Výsledek krajských veřejných zakázek realizovaných v projektu. Ohrožení vyplývá z možnosti vybrání nekvalitního dodavatele technologií. Způsobem jak tomuto předejít je kvalitně specifikované zadání veřejné zakázky, tak aby došlo k vybrání subjektu, který bude splňovat podmínky investora projektu.

- Chybně navržená podoba sítě a s tím spojené následné problémy (časté výpadky apod.). Způsob jak předejít tomuto ohrožení je kvalitně zpracovaná technická dokumentace projektu a konzultace se všemi aktéry, zapojenými do přípravy a provozu projetu ROWANet.

- Nezájem se strany občanů využívat veřejný internet a informační služby veřejných služeb prostřednictvím ICT. Toto ohrožení může být minimalizováno dostatečnou a kvalitní propagací uvedených služeb za účelem podpory služeb občanům a dalších aktivit.

- Nedodržení smluv o partnerství ze strany partnerů. Ohrožení lze předejít zejména vytvořením realizačního týmu ze zástupců informatiků měst zapojených do projektu, kteří budou na projektu participovat zejména prostřednictvím současného rozvoje metropolitních a mikroregionálních sítí. Dále budou výsledky projektu ROWANet zveřejňovány a průřezově diskutovány s politickou reprezentací dotčených měst.

- Ukončení či stagnace partnerských projektů metropolitních či mikroregionálních sítí. Zprovoznění ROWANetu dle odsouhlasených termínů by mělo napomoci rozvoji těchto sítí, tak aby se v jednotlivých regionech vytvořila kvalitní a stabilní telekomunikační infrastruktura.

- Vznik sociálně-ekonomických bariér ve společnosti. Minimalizaci vzniku bariér ve společnosti spojených s využíváním ICT technologií by mělo zajistit postupné rozšiřování sítě do celého regionu kraje Vysočina a s tím spojenou aktivitou zajišťující dostupné vzdělávání občanům kraje právě ve využívání moderních komunikačních technologií. Předpokládá se rozvoj těchto služeb v návaznosti na rozvoj infrastruktury v kraji.

Marketingový mix

Produkt

tabulka 16 – Marketingový mix - produkt

| Produkt | Popis | Cílová skupina |
| --- | --- | --- |
| Páteřní optická sít | Síť bude tvořena optickými vlákny a aktivními a pasivními optickými prvky založenými na technologii CWDM | občané kraje, subjekty veřejné správy, školy, zdravotnická zařízení, další neziskové organizace |
| Internet | Vysokorychlostní internet prostřednictvím akademické sítě Cesnet2, konektivita 1Gb/s | občané kraje, subjekty veřejné správy, školy, zdravotnická zařízení, další neziskové organizace |
| Datové sítě | Komunikační infrastruktura VS, datové sítě MPSV, MVČR, GovBone | orgány veřejné správy kraje Vysočina |
| Privátní meziměstské datové komunikace | Datová komunikace mezi orgány VS, školami, nemocnicemi a dalšími institucemi připojenými k ROWANetu | subjekty veřejné správy, školy, zdravotnická zařízení, další neziskové organizace |
| PIAP | Místa s veřejným přístupem k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie či připojení prostřednictvím počítačů umístěných ve veřejných institucích. Bezbariérový přístup bude zajištěn. | občané kraje Vysočina, speciální servis pro vybrané skupiny obyvatelstva |
| Dotované přístupové sítě (poslední míle) | Levné přístupové sítě pro, poskytovatele služeb pro subjekty veřejné správy a neziskový sektor | hlasoví operátoři, poskytovatelé internetu a další poskytovatelé digitálních služeb |
| Testování optických technologií na síti | Dodavateli technologie na základě veřejné zakázky bude následně umožněno testování optických technologií | subjekty úspěšné ve veřejných zakázkách projektu |
| Webová stránka projektu ROWANet | Aktuální informace o projektu ROWAnet | všichni zájemci o informace |

#### Cena

tabulka 17 – Marketingový mix - cena

| Produkt | Cena |
| --- | --- |
| Přípojka páteřní optické sítě | Paušální měsíční platba 500 – 1000 Kč dle období a typu instituce |
| Internet | Cena je stanovena na základě dohody s ISP, pohybuje se v řádu 4000 Kč/1Mbs za měsíc |
| Datové sítě |  |
| Privátní meziměstské datové komunikace | V rámci poplatku za přípojku |
| PIAP | Pro vybrané skupiny obyvatel bezplatné, ostatní nízký poplatek provozujícímu ISP |
| Dotované přístupové sítě (poslední míle) |  |
| Testování optických technologií na síti | bezplatné |
| Stránka www.rowanet.cz | pro uživatele bezplatně |

#### Propagace

Přehled činností jejichž prostřednictvím bude zajištěna propagace služeb souvisejících s provozem sítě ROWANet II. pro jednotlivé cílové skupiny:

tabulka 18 - – Marketingový mix - propagace

Forma propagace

Informační akce pro veřejnost s ukázkou fungování technologií a služeb Webová stránka projektu ROWANet (www.rowanet.cz)

Články a zprávy v regionálních médiích

Prezentace projektu na webových stránkách kraje, měst, obcí a obchodních partnerů

Konference (evropského, státního i regionálního významu)

Workshopy pro informatiky z veřejného sektoru regionu, podnikatele či přímo občany Označení míst veřejného internetu (PIAP) ve městech, prezentace PIAP na webu ROWANetu

#### Místo

Tato část studie se zabývá popise distribučních cest, kterými se dostávají produkty a služby od poskytovatele k jednotlivým cílovým skupinám. Jsou zde použita schémata z vytvořeného technického projektu.

Závěr

Cílem této studie bylo provést průzkum trhu dostupnosti vysokorychlostního internetu ve vybraných oblastech kraje Vysočina, uvažovaných pro připojení k síti Rowanet.

Je třeba konstatovat, že výsledná hustota pokrytí území službami je velmi proměnlivá.

Materiálové dodávky pro zajištění provozu

Kapitola Materiálové dodávky pro zajištění provozu není pro předkládaný projekt relevantní, neboť výsledky projektu nebudou generovat žádnou specifickou potřebu materiálových dodávek oproti nulové variantě. Základní výčet položek provozního zajištění výstupů projektu (včetně příslušných finančních částek) je uveden v kapitole 5.

Lokalita projektu a životní prostředí

V této kapitole se budeme blíže věnovat zejména detailnímu popisu lokality projektu, vlivu projektu na životní prostředí, socio-ekonomickému prostředí regionu, infrastruktuře v regionu, samotné lokalitě staveniště a odhadu nákladů na zařízení staveniště.

Detailní popis lokality projektu

Základní lokalitou projektu je území kraje Vysočina. Konkrétní lokalizace projektu je znázorněna na mapě uvedené níže (modré a oranžová trasa):

Obrázek 4 – Lokalita projektu

Vliv projektu na životní prostředí

O vlivu projektu na životní prostředí je potřeba uvažovat v případě budování nových tras a tyto vlivy jsou spojeny pouze s výkopovými pracemi. Samotná výstavba se bude týkat těchto tras:

- Velké Meziříčí – Měřín – Velký Beranov – Jihlava

- Havlíčkův Brod – Chotěboř;

- Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice;

ostatní trasy budou řešeny odkupem již existujících či nájmem, nedojde tedy k žádnému zásahu do ŽP.

Veškeré potřebné HW prvky nakoupené za účelem projektu budou po skončení doby životnosti či použitelnosti, nebo vinou morálního opotřebení ekologicky zlikvidován dle zákona o odpadech, tento náklad je již započítán do prodejní ceny při vlastním nákupu.

Sociální a ekonomické prostředí

Vysočina je v ČR jednoznačně regionem výrobním: podíl primárního sektoru (zemědělství, lesnictví, rybářství) a sekundárního sektoru (průmysl, stavebnictví) na přidané hodnotě je v kraji významně vyšší než v ČR. Podíl zemědělství a lesnictví je vůbec nejvyšší ze všech krajů ČR (12,1 %). Také energetika (vč. vodního hospodářství) a stavebnictví jsou v kraji zastoupeny nadprůměrně. Naopak terciérní aktivity jsou v kraji zastoupeny podprůměrně. Zvláště markantní je to v oblasti obchodu a pohostinství (nejnižší podíl v ČR) a komerčních služeb, vč. služeb finančních (po Karlovarském kraji druhý nejnižší podíl v ČR). Nejvýznamnějším hospodářským sektorem kraje je průmysl. V roce 2003 působilo na Vysočině 473 průmyslových podniků s 20 a více zaměstnanci. Pozitivním rysem je pestrá odvětvová struktura průmyslových podniků. Nejvíce zastoupenými průmyslovými odvětvími je zpracování kovů, výroba dopravních prostředků a elektrotechnický průmysl. Průmysl byl na Vysočině v uplynulých letech dynamicky rostoucím odvětvím. Tržby z průmyslové výroby (v podnicích s 20 a více zaměstnanci) se od roku 1999 do roku 2003 zvýšily o 59,2 %, což bylo po Pardubickém kraji nejvíce v ČR (průměrný nárůst byl 25,1 %).

Makroekonomické ukazatele

Kraj Vysočina se na tvorbě hrubého domácího produktu ČR podílí 4,2 % (2005), tedy méně než je jeho podíl na obyvatelstvu. Hrubý domácí produkt na obyvatele dosahoval 84,2 % průměru ČR, což je více než v kraji Pardubickém, Libereckém a Karlovarském. Rozdíly mezi kraji (mimo Prahu, jejíž HDP na obyvatele dosáhl 209 % průměru ČR) jsou však velmi malé a pořadí krajů se proto meziročně rychle mění. V přepočtu podle parity kupní síly dosahoval HDP na obyvatele na Vysočině 62,1 % průměru 25 zemí EU. Z hlediska dynamiky růstu HDP v období 1995 – 2005 však patřila Vysočina mezi tři kraje s nejvyšším přírůstkem.

tabulka 19 – Makroekonomické ukazatele v kraji Vysočina

| Makroekonomické ukazatele v kraji Vysočina |
| --- |
| Rok | Regionální HDP v mil Kč | Regionální HDP na 1 obyvatele v PPS | Hrubá přidaná hodnota včetně FISIM | Čistý disponibilní důchod domácností | Tvorba hrubého fixního kapitálu v regionech |
| 2002 | 106 930 | 11 529 | 98 697 | 89,96 | 25 457 |
| 2003 | 110 837 | 12 783 | 103 682 | 94,50 | 22 963 |
| 2004 | 116 537 | 13 423 | 110 939 | 95,40 | 27 389 |
| 2005 | 124 700 | 14 582 | 111 767 | 95,50 | 28 929 |

Graf 4 – Regionální HDP kraje Vysočina

Zdroj(tab,graf): ČSÚ

Hrubá přidaná hodnota má při srovnání každoročních údajů růstovou tendenci, stejně tak roste regionální HDP na 1 obyvatele dle parity kupní síly. V roce 2003 došlo k poklesu u tvorby hrubého fixního kapitálu v regionu, další rok měl již i tento ukazatel růstovou tendenci a vyrovnal pokles výraznějším nárůstem hodnoty.

Obyvatelstvo

Kraj Vysočina se s 511 645 obyvateli (k 31. 12. 2006) řadí k méně lidnatým krajům České republiky (čtvrtý populačně nejmenší po Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji) a na obyvatelstvu ČR se podílí 5 %. Zatímco obyvatelstvo tvoří dvacetinu populace ČR, rozloha kraje zaujímá 1/12 území státu (8,6 %). Z toho plyne velmi nízká hustota zalidnění; na 1 km2 připadá 75 obyvatel (v ČR 130 obyvatel), což je po Plzeňském a Jihočeském kraji třetí nejnižší hodnota mezi kraji ČR.

Z historického pohledu bydlelo na území kraje více obyvatel nejen před druhou, ale také před první světovou válkou. Největší počet obyvatel na území kraje Vysočina byl registrován při sčítání v roce 1910, kdy zde žilo 536 491 osob (tabulka 20). Velké populační ztráty byly zaznamenány v průběhu první světové války (vysoká úmrtnost) a po skončení druhé světové války (odsun a dosídlování). Současný stav se vzhledem k tendenci mírného populačního poklesu v posledních letech začíná přibližovat počtu obyvatel, který byl zjištěn při prvním moderním sčítání lidu na našem území v roce 1869. Vývoj počtu obyvatel byl však značně územně diferencován. Zatímco v období moderní populační statistiky (1869 – 2001) nejvýznamněji vzrostl počet obyvatel v okrese Třebíč (o 30 %; tempo růstu v tomto okrese se blíží populačnímu růstu celé ČR), tak v okrese Pelhřimov počet obyvatel v tomto období klesl na méně než tři čtvrtiny stavu v roce 1869. Také v okrese Havlíčkův Brod je současný počet obyvatel nižší než před 136 lety. V období po 2. světové válce se nejdynamičtějším populačním růstem vyznačoval okres Žďár nad Sázavou.

tabulka 20 - Vývoj počtu obyvatel v okresech kraje Vysočina v letech 1869 – 2005

| Okres | 1869 | 1910 | 1930 | 1950 | 1991 | 2001 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 106 421 | 110 719 | 105 871 | 93 312 | 96 113 | 95 040 | 94 919 |
| Jihlava | 98 044 | 109 620 | 110 974 | 91 616 | 108 449 | 108 413 | 109 004 |
| Pelhřimov | 99 331 | 100 705 | 90 990 | 74 597 | 74 616 | 72 984 | 72 339 |
| Třebíč | 89 979 | 106 363 | 110 153 | 102 295 | 116 641 | 116 957 | 116 209 |
| Žďár nad Sázavou | 111 887 | 109 084 | 103 780 | 90 808 | 117 923 | 118 749 | 118 296 |
| Vysočina | 505 662 | 536 491 | 521 768 | 452 628 | 513 742 | 512 143 | 510 767 |
| Česká republika | 7 617 230 | 10 078 637 | 10 674 386 | 8 896 133 | 10 302 215 | 10 230 060 | 10 251 079 |

Pozn.: Výsledky příslušných sčítání lidu, v roce 2006 průběžná evidence obyvatelstva k 31. 12. 2005.

Zdroj dat: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970. FSÚ Praha, 1978; Retrospektivní lexikon obcí Vysočina. ČSÚ Jihlava, 2006; Statistický lexikon obcí České republiky 1992. ČSÚ Praha, 1994; Definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ Praha, 2001; Stav a pohyb obyvatelstva za 1. – 4. čtvrtletí 2005. ČSÚ Praha, 2006

Kraj Vysočina má ve srovnání s ČR poměrně dobrou věkovou strukturu obyvatelstva. Od devadesátých let však dochází k výraznému a rychlému zhoršování věkové struktury populace (proces stárnutí). V roce 1991 tvořily děti do 15 let 21,8 % obyvatel kraje (v ČR 20,6 %), v roce 2004 to bylo již jen 15,8 % (v ČR 14,9 %). Zatímco z počátku byly projevy procesu stárnutí populace tlumeny vysokým podílem obyvatel v produktivním věku, se vstupem silných poválečných ročníků do poproduktivního věku začne v blízké budoucnosti docházet k jeho urychlování.

Obrázek 5 - Hustota zalidnění v okresech ČR k 30. 9. 2006

Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva za 1. – 3. čtvrtletí 2006. ČSÚ Praha, 2006

Z historického pohledu bydlelo na území kraje více obyvatel nejen před druhou, ale také před první světovou válkou. Největší počet obyvatel na území kraje Vysočina byl registrován při sčítání v roce 1910, kdy zde žilo 536 491 osob.

Obrázek 6 - Průměrný věk obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina k 31. 12. 2004

Zdroj dat: Počet obyvatel v obcích kraje Vysočina k 31. 12. 2004. ČSÚ Jihlava, 2005

Do roku 1998 převažoval v kraji Vysočina počet dětí (do 15 let) nad počtem obyvatel v poproduktivním věku (60 a více let), zatímco v ČR trvala tato situace pouze do roku 1995. Vlivem stárnutí populace dochází i ke zvyšování průměrného věku; na počátku devadesátých let byl v kraji Vysočina průměrný věk 35,7 let (v ČR 36,5), v roce 2004 to bylo již 39,2 let (v ČR dokonce 39,8 let), což byla 5. nejnižší hodnota mezi kraji ČR. Nižší hodnotu průměrného věku mají pouze kraje, které jsou zatíženy těžbou uhlí a těžkým průmyslem a tudíž trpí i nadprůměrnou úmrtností obyvatel. Nízký průměrný věk na Vysočině je tak dán vysokými hodnotami porodnosti oproti průměru ČR v sedmdesátých a osmdesátých letech. Průměrné stáří obyvatel na úrovni SO ORP se však v rámci kraje značně liší. Populace správních obvodů ve východní části kraje (s výjimkou Náměšťska) má díky menšímu zastoupení poproduktivní složky obyvatelstva průměrný věk nižší. Na druhou stranu je v důsledku trvale nízké porodnosti nejvyšší průměrný věk obyvatel na Pacovsku.

Na konci roku 2004 byl podíl poproduktivní části populace vyšší než zastoupení předproduktivní složky obyvatel ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina. Přitom ještě při sčítání lidu v roce 2001 byl podíl obyvatel starších 60 let nižší než podíl osob, které ještě nedosáhly patnáctého roku věku na Velkomeziříčsku, Žďársku, Novoměstsku a Třebíčsku. V devíti z patnácti obvodů ORP již podíl poproduktivní složky obyvatelstva přesáhl 20 %, přičemž nejvyšší zastoupení seniorů vykazují Pacovsko, Humpolecko a Náměšťsko. Podíl produktivní části populace (15 – 59 let) byl na konci roku 2004 nad průměrem ČR pouze ve třech obvodech ORP – Světlá nad Sázavou, Jihlava a Třebíč.

tabulka 21 - Věkové složení obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina k 31. 12. 2004 (dle hranic kraje před 1. 1. 2005)

| Správní obvod obce s rozšířenou působností | 0 – 14 let | 15 – 59 let | 60 a více let |
| --- | --- | --- | --- |
|  | absolutně | relativně | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| Bystřice nad Per. | 3 314 | 15,9 | 13 423 | 64,3 | 4 152 | 19,9 |
| Havlíčkův Brod | 7 905 | 15,3 | 33 354 | 64,6 | 10 350 | 20,1 |
| Humpolec | 2 522 | 15,0 | 10 534 | 62,7 | 3 758 | 22,4 |
| Chotěboř | 3 598 | 16,1 | 14 149 | 63,2 | 4 633 | 20,7 |
| Jihlava | 14 733 | 15,3 | 63 385 | 65,6 | 18 432 | 19,1 |
| Moravské Budějovice | 3 999 | 16,4 | 15 496 | 63,5 | 4 896 | 20,1 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 015 | 14,9 | 8 546 | 63,4 | 2 921 | 21,7 |
| Nové město na M. | 3 298 | 16,9 | 12 500 | 64,0 | 3 728 | 19,1 |
| Pacov | 1 479 | 14,7 | 6 267 | 62,2 | 2 322 | 23,1 |
| Pelhřimov | 7 010 | 15,4 | 29 136 | 64,2 | 9 249 | 20,4 |
| Světlá nad Sázavou | 2 841 | 13,9 | 13 472 | 66,0 | 4 093 | 20,1 |
| Telč | 2 254 | 16,6 | 8 492 | 62,5 | 2 835 | 20,9 |
| Třebíč | 12 332 | 16,2 | 50 031 | 65,6 | 13 867 | 18,2 |
| Velké Meziříčí | 6 085 | 17,4 | 22 397 | 64,1 | 6 436 | 18,4 |
| Žďár nad Sázavou | 7 227 | 16,5 | 28 470 | 64,9 | 8 178 | 18,6 |
| Vysočina | 80 612 | 15,8 | 329 652 | 64,6 | 99 850 | 19,6 |
| Česká republika | 1 526 946 | 14,9 | 6 677 112 | 65,3 | 2 016 519 | 19,7 |

Zdroj dat:	Věkové složení žen a mužů k 31. 12. 2004. ČSÚ Jihlava, 2005; Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2004. ČSÚ Praha, 2005.

Obrázek 7 – Věkové složení obyvatel kraje k 31.12.2005

Počátkem roku 2004 zveřejnil ČSÚ Projekci obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050. Počet obyvatel v kraji Vysočina by měl do roku 2050 postupně klesnout téměř o 100 tisíc na 424 210 osob (uvažováno v předchozím územním vymezení). Velmi významně se má zvýšit podíl poproduktivního obyvatelstva, a to na 40,1 %, zatímco podíl předproduktivních obyvatel má v roce 2050 činit pouhých 12,3 %. V souvislosti s projekcemi obyvatelstva je však nutné zdůraznit, že se při jejich sestavování neuvažuje s migrací obyvatelstva.

tabulka 22 - Projekce vývoje věkové struktury obyvatelstva v kraji Vysočina v období 2005 - 2050

| Podíl obyvatel ve věkové skupině (%) | 2005 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 14 let | 15,3 | 14,0 | 14,0 | 12,8 | 12,1 | 12,3 |
| 15 - 59 let | 64,9 | 63,7 | 59,7 | 57,6 | 51,8 | 47,6 |
| 60 a více let | 19,8 | 22,3 | 26,3 | 29,6 | 36,1 | 40,1 |
| index stáří | 129,0 | 159,0 | 188,3 | 231,0 | 297,9 | 326,6 |

Zdroj dat: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050. ČSÚ, Praha 2004

Vzdělávání

V důsledku nepříznivého demografického vývoje dochází v současnosti v kraji i v ČR ke snižování počtu žáků základních škol, což nutí veřejnou správu k redukci jejich sítě. Začátkem školního roku 2003/04 navštěvovalo 285 základních škol v kraji celkem 54,0 tis. žáků, což bylo o 10,5 % méně než ve školním roce 1999/2000. Vzhledem k tomu, že pokles porodnosti v kraji se zastavil v roce 1999, nebude nedostatek dětí vyvolávat tlak na další redukci sítě mateřských škol (353 školek s 15,3 tis. dětí ve školním roce 2003/04), avšak síť základních škol se i příštích letech bude muset vyrovnat s poklesem počtu žáků. Střední školy se s poklesem počtu žáků začnou ve zvýšené míře vyrovnávat od roku 2008 (výrazný pokles porodnosti začal v roce 1993). Změny v populační struktuře však můžou kompenzovat zvýšením podílu dětí navštěvujících střední školu, prodloužením délky studia a rozšířením celoživotního vzdělávání. Celkem 80 středních škol navštěvovalo ve školním roce 2003/04 26,8 tis. studentů a učňů. Z toho 25,5 % navštěvovalo gymnázia a 37,9 % střední odborné školy. Vzrůstá zájem o studium na gymnáziu: počet studentů ve školním roce 2003/04 byl o 14,5 % vyšší než o 4 roky dříve. Struktura studijních oborů na středních odborných školách je poměrně pestrá, s mírnou převahou ekonomických a podnikatelských oborů. Také rozmístění středních škol odpovídá sídelní struktuře a střediskové funkci měst. Střední škola je v každém obvodu obce s rozšířenou působností s výjimkou Náměště nad Oslavou. Současně však více než polovina všech studentů studuje ve třech největších střediscích středního školství v kraji: Jihlavě (25,1 %), Třebíči (16,0 %) a Žďáře nad Sázavou (11,4 %). Terciérní vzdělávání dosud v kraji nabízejí téměř výhradně jen vyšší odborné školy, kterých je dvanáct. Ve školním roce 2003/04 na nich studovalo 1,9 tis. studentů. VOŠ jsou zřízeny v osmi městech kraje. Tři pětiny všech studentů VOŠ však studují v Jihlavě (1,2 tis.). Strukturu studijních oborů VOŠ přibližuje obr. 10.2. V roce 2003 zahájila činnost Západomoravská vysoká škola Třebíč. V oboru Aplikované informační technologie zde zahájilo studium 10 studentů. V roce 2004 získala akreditaci Vysoká škola Polytechnická Jihlava. První studenti zde zahájí studium programu Ekonomika a management v roce 2005. Odloučená pracoviště vysokých škol z Brna, Prahy a Olomouce působí na Vysočině již delší dobu. Vzdělanostní struktura obyvatel není příliš příznivá. Pouze 6,7 % obyvatel ve věku nad 15 let má vysokoškolské vzdělání, maturitu má jen třetina populace (34,1 %). Pouze v Ústeckém a Karlovarském kraji byl podíl vysokoškoláků nižší než na Vysočině.

Zdroj: publikace KÚ Vysočina, Kraj Vysočina se představuje, 2004

Infrastruktura v lokalitě

Infrastruktura kraje Vysočina

Celková délka silnic a dálnic v kraji přesahuje 5 tis. km (5 187km), z toho nejvyšší podíl tvoří silnice III. třídy (58 %). Hustota silniční sítě (74,9 km/km2) je vysoká a odpovídá rozdrobené sídelní struktuře i dopravnímu významu území. Většina silniční dopravy je však koncentrována na hlavní dopravní tahy. Jednoznačně nejzatíženější komunikací je dálnice D1, kde v žádném úseku neklesne intenzita provozu pod 25 000 vozidel za 24 hodin (sčítání dopravy 2000). Od roku 1995 do roku 2000 se intenzita provozu na D1 zvýšila podle jednotlivých úseků o 75 % až 80 %. Na jiných silnicích překročila intenzita provozu jen výjimečně 10 000 vozidel za 24 hodin. K nejvíce zatíženým úsekům patří silnice I/38 Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo, I/34 Humpolec- Pelhřimov, průjezd Náměští nad Oslavou po I/23, dále II/602 Velké Meziříčí – výjezd Velké Meziříčí západ a II/406 Jihlava – Telč.

Páteřní silniční síť kraje Vysočina

Obrázek 8 – Páteřní silniční síť kraje Vysočina

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Železniční síť v kraji je konfigurována hvězdicovitě se dvěma centry – Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Celková délka 592 km tratí představuje hustotu 0,086 km/km2 (druhou nejnižší po Zlínském kraji). Tratě č. 230 a 250 (Praha-Kolín-Havlíčkův Brod-Žďár nad Sázavou-Křižanov- Brno) tvoří spolu s větvemi č. 225 a 240 (České Budějovice-Veselí nad Lužnicí-Jihlava-Havlíčkův Brno) tzv. druhý hlavní („jižní“) tah železniční infrastruktury ČR. Velmi důležitá je jeho tranzitní role jak v dálkové osobní tak i nákladní dopravě. Obě tratě jsou elektrifikovány, úsek Kolín-Havlíčkův Brod-Žďár nad Sázavou-Brno je jako jediný v kraji dvoukolejný. Přestože trať č. 250 (Havlíčkův Brod-Žďár nad Sázavou-Brno) je stavebně v podstatě nejmladší železniční tratí v ČR (do provozu byla uvedena v roce 1953), její technické parametry dané náročným terénem a z něj vyplývajícími směrovými a sklonovými poměry neumožňují zvýšení traťové rychlosti. Do programu modernizace koridorových tratí tak není tento úsek zařazen, přesto zůstává důležitou spojnicí.

Obrázek 9 - Železniční síť kraje Vysočina

Infrastruktura Jihlavy

Silniční doprava: Jihlava je důležitou silniční křižovatkou ležící v těsné blízkosti dálnice D1, spojující hlavní město Prahu s druhým největším městem České republiky Brnem. Město Jihlava se nachází ve zvlášť výhodné poloze, neboť je umístěno asi v polovině této trasy. Jako přirozené centrum Českomoravské vysočiny zajišťuje Jihlava i fungování regionální hromadné dopravy.

Územím prochází silnice I. třídy celostátního významu I/38 směrem sever - jih (Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo) a I/19 – II/ 602 přichází do města od západu (Tábor – Pelhřimov – Jihlava).

Hromadnou dopravu zajišťuje 4 trolejbusovými a 10 autobusovými linkami Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.. Délka trolejbusové sítě  je  13,9 km,  autobusové  56,1 km. Cena jízdného pro dospělého na 60 minut je 12,- Kč, pro dítě 6,- Kč.

Centrální autobusové  nádraží  umístěné  v  blízkosti  centra Jihlavy odbavuje 57 regionálních a dálkových linek. Dominantní podíl na autobusové dopravě má ICOM Transport, a. s. V rámci ČR odjíždějí autobusy např. do významných měst jako je Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Pardubice, Strakonice, aj. Přes Centrální autobusové nádraží vedou mezinárodní linky do těchto států: Slovensko, Ukrajina, Německo, Rakousko, Anglie, které zajišťují spojení s mnoha evropskými městy, např. Vídeň, Linz, Passau, Norimberk, Mnichov, Londýn, Užgorod.

Železniční doprava: Územím  procházejí následující železniční tratě: č. 240 – Brno, Okříšky, Jihlava, Havlíčkův Brod a č. 204 – Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Horní Cerekev, Jihlava. Tyto tratě jsou celostátního významu a provozují je České dráhy, s. r. o. Železniční stanice Jihlava – Hlavní nádraží je uzlovou stanicí pro osobní i nákladní železniční dopravu, které jsou od sebe vzájemně provozně odděleny.

Mezinárodní železniční spoje procházejí železničním uzlem Havlíčkův Brod, vzdáleným od Jihlavy pouhých 23 km.

Letecká doprava: Jihlava ani region není cílem mezinárodních ani vnitrostátních linek letecké dopravy. U příměstské obce Henčov je umístěno sportovní letiště. Využíváno je ke cvičným i sportovním účelům a zároveň skýtá možnosti podnikatelských letů. Zpracovává se studie na využití letiště i ke komerčním účelům.

Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb

Konkrétní lokalizace projektu je znázorněna na mapě uvedené níže (modré a oranžová trasa), k vlastní výstavbě dojde pouze u tras:

- Velké Meziříčí – Měřín – Velký Beranov – Jihlava

- Havlíčkův Brod – Chotěboř;

- Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice.

Obrázek 10 – Lokalita staveniště

Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty

Tyto položky mají v rámci projektu marginální význam a není smysluplné je podrobně rozebírat v samostatné části. Příslušné částky jsou zahrnuty do rozpočtu, který je uveden v kapitole následující.

Technické řešení projektu

Obecný návrh možné topologie sítě

V tomto kroku jsme se pokusili navrhnout optimální obecné rozložení tras budoucí sítě ROWANet II. Výsledkem je následující mapa ideální topologie:

Obrázek 11 – Optimální obecné rozložení trasy

Cílem této topologie je vedle připojení maximálního počtu obcí také maximální zvýšení redundance (záložních tras) v síti.

Návrh aktivní topologie sítě

Po stanovení optimální podoby fyzické topologie sítě bylo možné přikročit k návrhu tzv. logické části sítě. Ve spolupráci s VŠPJ byl vytvořen návrh rozmístění pasivních (CWDM) a aktivní prvků v síti. Viz např. definice uzlů sítě a model fyzické topologie:

Obrázek 12 – Návrh aktivní topologie sítě

Logický model sítě:

Obrázek 13 – Logický model sítě

Součástí tohoto kroku bylo také stanovení rozpočtu pasivních a aktivních prvků sítě.

Stanovení celkového rozpočtu projektu

Na základě výše uvedených kroků byl sestaven celkový investiční a provozní rozpočet projektu:

tabulka 23 – Celkový rozpočet projektu

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Organizace provozu a režijní náklady

Tato kapitola podrobněji mapuje zajištění organizace provozu a s tím související režijní náklady.

Vedení a organizace provozu

V oblasti provozu výstupů projektu nedojde k žádné změně oproti nulové variantě. Výstupy projektu bude zajišťovat Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina (více viz kapitola 7).

Náklady provozu

Není zcela smysluplné a účelné členit provozní náklady v souvislosti s projektem Rowanet2 na režijní a variabilní. Oproti nulové variantě dojde v běžném roce provozu k nárůstu těchto nákladů:

- Provoz optických tras – 50 000 Kč;

- Provoz aktivních a pasivních prvků sítě – 150 000 Kč;

- Síťové služby – 200 000 Kč.

Lidské zdroje

Oblast zajištění lidských zdrojů rozdělíme na dvě logické části: investiční etapu a provozní etapu.

Investiční etapa

Vlastníkem a předkladatelem projektu je Kraj Vysočina. Partnery projektu jsou jednotlivá připojovaná města a obce (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč), na základě partnerských smluv.

Tento projekt bude využívat již existující sítě ROWANet, dojde tedy pouze rozšíření stávající sítě a připojení dalších měst a obcí. Což bude mít za následek podporu rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podporu vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímou podporu nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč).

Podobně jako předchozí projekt, bude i jeho doplňující verze v kompetenci Odboru informatiky Kraje Vysočina, s přihlédnutím k požadavkům ostatních uživatelů této sítě.

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje oblast informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit prostřednictvím ICT dynamický rozvoj regionu a poskytovat kvalitní služby občanům kraje i organizacím.

Základní personální potenciál pro projektových tým bude tedy vycházet z personálních zdrojů Odboru informatiky:

Personální obsazení Odboru informatiky:

tabulka 24 – Personální obsazení

| jméno | telefon | mobil | fax | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavlinec Petr, Ing. (vedoucí odboru) | 564 602 114 | 724 650 102 | 564 602 432 | pavlinec.p@kr-vysocina.cz |
| Oddělení koncepční |
| Rojková Martina, Ing. | 564 602 341 | 724 650 172 |  | rojkova.m@kr-vysocina.cz |
| Jáchim Václav, Ing. (vedoucí oddělení) | 564 602 346 | 724 650 203 |  | jachim.v@kr-vysocina.cz |
| Mayerová Klára, Bc. | 564 602 348 |  |  | mayerova.k@kr-vysocina.cz |
| Oddělení správy databází a aplikací |
| Cop Petr | 564 602 323 | 724 650 136 |  | cop.p@kr-vysocina.cz |
| Krotký Jaroslav, Ing. (vedoucí oddělení) | 564 602 109 | 724 650 193 |  | krotky.j@kr-vysocina.cz |
| Žák Karel, Ing. | 564 602 309 |  |  | zak.k@kr-vysocina.cz |
| Oddělení správy GIS |
| Hiess Jiří, RNDr. (vedoucí oddělení) | 564 602 160 | 724 650 170 |  | hiess.j@kr-vysocina.cz |
| Jůzl Lubomír, Ing. | 564 602 161 | 724 650 215 |  | juzl.l@kr-vysocina.cz |
| Novák Petr, Ing. | 564 602 158 |  |  | novak.p@kr-vysocina.cz |
| Oddělení správy sítě |
| Rosický Petr, Bc. (vedoucí oddělení) | 564 602 110 | 724 650 120 |  | rosicky.p@kr-vysocina.cz |
| Polívka Jaroslav | 564 602 335 | 724 650 211 |  | polivka.j@kr-vysocina.cz |
| Matys Dušan | 564 602 342 | 724 650 233 |  | matys.d@kr-vysocina.cz |
| Vaněk Petr, Ing. | 564 602 347 | 724 650 191 |  | vanek.p@kr-vysocina.cz |
| Sobotka Robert | 564 602 326 |  |  | sobotka.r@kr-vysocina.cz |
| Brychta Radek | 564 602 322 | 724 650 219 |  | brychta.r@kr-vysocina.cz |
| Málek Petr, DiS. | 564 602 324 | 724 650 229 |  | malek.p@kr-vysocina.cz |

Bude využito i zaměstnanců partnerských subjektů, což jsou zejména následující obce:

- Třebíč,

- Velké Meziříčí,

- Náměšť nad Oslavou,

- Pacov,

- Humpolec,

- Pelhřimov,

- Chotěboř,

- Telč.

Samozřejmě i pomoci firmy Cesnet, z. s. p. o., což je národní partner evropského projektu EDUROAM (WiFi roaming), poskytovatel konektivity do internetu pro síť ROWANet

Projektový tým se předpokládá v následujícím složení:

- projektový manažer – Ing. Pavlinec Petr, vedoucí Odboru informatiky

- ostatní členové týmu – Ing. Jáchim Václav, vedoucí Koncepčního oddělení

Brychta Radek, pracovník Oddělení správy sítě

Málek Petr, DiS., pracovník Oddělení správy sítě.

Provozní etapa

Hlavní část tohoto projektu je zvýšení počtu veřejných organizací připojených k páteřní ICT infrastruktuře kraje Vysočina, zvýšení počtu el. služeb veřejné správy, zvýšení počtu obyvatel s přístupem k veřejnému internetu. Síť bude umožňovat vzájemné zapojení velkého množství veřejných institucí po její trase (obecní a městské úřady, knihovny, školy, informační centra), připojení zdravotnických zařízení a základnových stanice jednotek IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor). Nad takto vzniklou sítí ve vlastnictví kraje Vysočina bude distribuována IP konektivita několika typů sítí – např. Cesnet2 (akademická síť včetně konektivity do veřejného internetu), KISVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy), GovBone (síť MFČR), síť MVČR, síť MPSV, VPN síť IZS a další. Provoz této sítě bude zajišťovat Odbor informatiky Kraje Vysočina:

Personální obsazení Odboru informatiky:

tabulka 25 – Personální obsazení

| jméno | telefon | mobil | fax | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavlinec Petr, Ing. (vedoucí odboru) | 564 602 114 | 724 650 102 | 564 602 432 | pavlinec.p@kr-vysocina.cz |
| Oddělení koncepční |
| Rojková Martina, Ing. | 564 602 341 | 724 650 172 |  | rojkova.m@kr-vysocina.cz |
| Jáchim Václav, Ing. (vedoucí oddělení) | 564 602 346 | 724 650 203 |  | jachim.v@kr-vysocina.cz |
| Mayerová Klára, Bc. | 564 602 348 |  |  | mayerova.k@kr-vysocina.cz |
| Oddělení správy databází a aplikací |
| Cop Petr | 564 602 323 | 724 650 136 |  | cop.p@kr-vysocina.cz |
| Krotký Jaroslav, Ing. (vedoucí oddělení) | 564 602 109 | 724 650 193 |  | krotky.j@kr-vysocina.cz |
| Žák Karel, Ing. | 564 602 309 |  |  | zak.k@kr-vysocina.cz |
| Oddělení správy GIS |
| Hiess Jiří, RNDr. (vedoucí oddělení) | 564 602 160 | 724 650 170 |  | hiess.j@kr-vysocina.cz |
| Jůzl Lubomír, Ing. | 564 602 161 | 724 650 215 |  | juzl.l@kr-vysocina.cz |
| Novák Petr, Ing. | 564 602 158 |  |  | novak.p@kr-vysocina.cz |
| Oddělení správy sítě |
| Rosický Petr, Bc. (vedoucí oddělení) | 564 602 110 | 724 650 120 |  | rosicky.p@kr-vysocina.cz |
| Polívka Jaroslav | 564 602 335 | 724 650 211 |  | polivka.j@kr-vysocina.cz |
| Matys Dušan | 564 602 342 | 724 650 233 |  | matys.d@kr-vysocina.cz |
| Vaněk Petr, Ing. | 564 602 347 | 724 650 191 |  | vanek.p@kr-vysocina.cz |
| Sobotka Robert | 564 602 326 |  |  | sobotka.r@kr-vysocina.cz |
| Brychta Radek | 564 602 322 | 724 650 219 |  | brychta.r@kr-vysocina.cz |
| Málek Petr, DiS. | 564 602 324 | 724 650 229 |  | malek.p@kr-vysocina.cz |

Jelikož se v případě tohoto projektu jedná pouze o rozšíření stávající kapacity, nepředpokládá se změna počtu pracovníků na jednotlivých pracovištích zajišťujících provoz této sítě.

Harmonogram realizace projektu

V této kapitole přiblížíme časový harmonogram projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o studii proveditelnosti zpracovávanou některých ohledech předběžně, je následující harmonogram nutná brát pouze jako prvotní odhady, které se budou v předinvestiční fázi dále zpřesňovat. Kapitolu pro přehlednost rozdělíme na rekapitulaci proběhlých činností, předinvestiční fázi, investiční fázi a provozní fázi.

- Analýza trhu, návrh topologie – červen 2007

- Technický projekt  – červenec 2007

- Studie proveditelnosti – červenec – srpen 2007

- Předložení radě kraje – srpen 2007

- Úprava a dokončení projektové dokumentace – září 2007

- Smlouvy s partnery – říjen 2007

- Předložení zastupitelstvu kraje – listopad 2007

- Příprava projektové žádosti - listopad 2007

- Pravděpodobné podání projektu – první výzva IOP  – listopad-prosinec 2007

- Odsouhlasení projektu – únor 2008

- Start první etapy – březen 2008 – 2009 , 50mil Kč

- Start druhé etapy – duben 2009 – 2010 , 30mil Kč

- Start třetí etapy – květen 2010 – 2011 , 20mil Kč

- Ukončení projektu červen 2011

Finanční analýza subjektu předkladatele

Obsahem této kapitoly je představit předkladatele projektu po finanční stránce tak, aby se prokázala schopnost (či naopak obtížnost nebo v krajním případě neschopnost) zabezpečit potřebné finančních prostředky na projekt ze strany předkladatele i případně jeho následný provoz, pokud by nebyl samofinancovatelný.

Finanční analýza na základě vybraných ukazatelů:

Na základě předložených údajů můžeme hodnotit vývoj majetku a zdrojů jeho krytí za positivní – v průběhu let 2004–2006 dochází k nárůstu hodnoty aktiv kraje a tím pádem i pasiv. Pokud budeme předpokládat stejný trend vývoje položek rozvahy, budou se celková aktiva a pasiva podniku zvyšovat i v následujících letech.

Graf 5 – Skutečný vývoj hodnoty celkových aktiv a pasiv

Provedený rozbor struktury zdrojů subjektu poukazuje na převažující využívání vlastních zdrojů. Jejich podíl je v jednotlivých letech přibližně 99%, pouze velmi malou část pak tvoří cizí zdroje. Z důvodu významného podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích podniku, a protože jsou tyto zdroje považovány za dlouhodobé zdroje financování, dosahuje subjekt kladné hodnoty v případě ukazatele čistého pracovního kapitálu. Při financování oběžných aktiv (jejichž podíl na celkových aktivech podniku dosahuje od roku 2005 přibližně 65 %) tedy více využívá dlouhodobé zdroje a tím pádem si vytváří dostatečnou finanční rezervu pro případ okamžité úhrady svých krátkodobých závazků.

Graf 6 – Vývoj struktury finančních zdrojů subjektu

Graf 7 – Vývoj čistého pracovního kapitálu

Graf 8 – Procentní zastoupení hlavních položek aktiv

Vývoj čistého peněžního toku (dále jen CF) je možné charakterizovat taktéž jako příznivý, viz graf č. 9. V průběhu sledovaného období dosáhlo CF vždy kladné hodnoty. Příjmy převyšují výdaje vždy min. o 2 %, v roce 2006 dokonce o 9 %. Do roku 2009 se potom předpokládá zvýšení čistého CF na 1,193 mld. Kč.

Graf 9 – Vývoj vybraných hodnot v letech 2004 - 2009

Nyní přejdeme od zjednodušeného popisu vývoje absolutních ukazatelů k poměrovým ukazatelům.V první řadě se budeme věnovat ukazatelům výnosnosti, které kombinují vliv likvidity a zadluženosti na zisk podniku a měří tak schopnost subjektu vytvářet nové zdroje.

tabulka 26 - Vývoj ukazatelů výnosnosti (údaje jsou v tis. Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 6 569 567 | 7 441 390 | 7 098 271 |
| Výdaje | 6 370 060 | 7 238 578 | 6 511 981 |
| Čisté cash flow | 199 507 | 202 812 | 586 290 |
| Celkové zdroje | 7 081 906 | 22 145 870 | 24 327 935 |
| Vlastní zdroje | 7 020 698 | 22 115 701 | 24 151 220 |
| Finanční rentabilita vloženého kapitálu v % | 2,82 | 0,92 | 2,41 |
| Finanční rentabilita vlastního kapitálu v % | 2,84 | 0,92 | 2,43 |

Z teoretický vymezených ukazatelů výnosnosti je možno hodnotit pouze finanční rentabilitu vloženého kapitálu a vlastního kapitálu, protože v případě subjektů, který v jednotlivých letech dosahuje nulového zisku, není tedy možný výpočet ukazatelů založených na ziskové hodnotě.Finanční rentabilita vloženého a vlastního kapitálu dosahuje v jednotlivých letech přibližně stejných hodnot, což je způsobeno vysokým podílem vlastního kapitálu na celkovém kapitálu (tento závěr potvrzuje i ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém). Pokud se budeme věnovat vypočteným hodnotám, zjišťujeme, že v roce 2005 došlo k poklesu finanční rentability, což bylo způsobeno výrazným nárůstem oběžných aktiv (zejména pohledávek) a prostředků rozpočtového hospodaření. V každém případě můžeme konstatovat, že dosahované hodnoty v letech 2004 a 2005 jsou pro subjekt velmi příznivé, i když je nutné podotknout, že hlavním cílem kraje není max. zisku (peněžního toku).

Pokud se budeme věnovat jednotlivých skupinám ukazatelé, které ovlivňují výnosnost, zjistíme, že také v případě ukazatelů zadluženosti dosahuje subjekt příznivých hodnot. Pouze v roce 2004 je jeho činnost zatížena i dlouhodobými závazky. V tomto roce dosahují také nejvyšší hodnoty, což mělo vliv na výši zadluženosti (0,86 %). V letech 2005 a 2006 pak právě v důsledku snížení krátkodobých závazků dochází i k poklesu zadluženosti. Všeobecně však můžeme mluvit o velmi nízké míře zadluženosti. Jednak právě díky nízkému podílu závazků ve struktuře celkových pasiv. Jak již bylo výše uvedeno, celkový kapitál subjektu je z 99 % tvořen vlastními zdroji, což signalizuje silnou kapitálovou stabilitu.

tabulka 27 - Vývoj ukazatelů zadluženosti (údaje jsou v tis. Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Krátkodobé závazky | 60 369 | 30 169 | 26 715 |
| Dlouhodobé závazky | 840 | 0 | 0 |
| Aktiva | 7 081 906 | 22 145 870 | 24 327 935 |
| Vlastní zdroje | 7 020 698 | 22 115 701 | 24 151 220 |
| Zadluženost | 0,86% | 0,14% | 0,11% |
| Podíl vlastního kapitálu na celkovém | 99,14% | 99,86% | 99,27% |

Do budoucna lze očekávat neměnnou tendenci vývoje těchto ukazatelů. Poslední hodnocenou oblasti jsou ukazatele likvidity – jejichž hlavním cílem je poukázat na schopnost subjektu splácet své krátkodobé závazky.

tabulka 28 - Vývoj ukazatelů likvidity (údaje jsou v tis. Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oběžná aktiva | 730 770 | 14 669 579 | 16 477 827 |
| Krátkodobé závazky | 60 369 | 30 169 | 26 715 |
| Čisté cash flow | 199 507 | 202 812 | 586 290 |
| Finanční majetek | 31 298 | 23 159 | 21 023 |
| Běžná likvidita (oběžný majetek/krátkodobé závazky) | 12,11 | 486,25 | 616,80 |
| Hotovostní likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky) | 0,52 | 0,77 | 0,79 |
| CF likvidita (čisté CF/krátkodobé závazky) | 3,30 | 6,72 | 21,95 |

Z podkladových údajů znázorněných v tabulce č. 28 je možné vysledovat pozitivní vývoj všech pokladových položek. Nárůst oběžných aktiv a snižující se hodnota krátkodobých závazků vedly k nadprůměrným hodnotám běžné likvidity. (Jako optimální hodnota pro podniky bývá uváděno rozmezí 1,5 – 2,5). Pokud nebudeme brát v úvahu celou hodnotu oběžných aktiv, která může zahrnovat i méně likvidní složky a zaměříme se pouze na hodnotu finančního majetku (což je nejvíce likvidní složka majetku podniku) zjišťujeme, že i zde je dostatečná výše peněžních prostředků a krátkodobých majetkových akcii podniku na úhradu krátkodobých závazků. (optimální hodnota je v tomto případě 0,2 u podniků). Pokud opustíme stavové varianty ukazatele likvidity a přejdeme k tokovému ukazateli – Cash flow likviditě, který vyjadřuje schopnost produkovat peněžní prostředky k úhradě krátkodobých závazků. Vidíme, že i v tomto případě se předkladatel schopen uhradit krátkodobé závazky v plné výši ve všech sledovaných obdobích. Souhrnně můžeme říci, že v oblasti likvidity nevykazuje předkladatel žádné nepříznivé hodnoty, právě díky příznivému nárůstu všech složek oběžného majetku a také díky snižující se hodnotě krátkodobých závazků.

Graf 10 – Vývoj jednotlivých kategorií likvidity

Trend vývoje ukazatele CF likvidity a hotovostní likvidity naznačuje příznivý vývoj hodnoty i v následujících letech.

Souhrn

Na základě provedení zjednodušené analýzy můžeme konstatovat, že hlavním cílem existence kraje není dosahování zisku, jako u většiny podnikatelských subjektů, ale spíše poskytování služeb obyvatelstvu. Ke své činnosti využívá neustále se zvyšující majetek.

Veškeré svěřené zdroje však efektivně využívá a díky vysoké hodnotě vlastních zdrojů nemá potřebu se při své činnosti zadlužovat.

Z pohledu úhrady svých krátkodobých závazků lze tento subjekt státní správy považovat za velmi solidní.

Finanční analýza projektu

Kapitola Finanční analýza projektu je kapitolou, kde bude provedena syntéza jednotlivých, dosud analyzovaných částí.

Zaměření a cíle

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž příjemcem je nositel projektu Kraj Vysočina.

Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek.

Hodnocení variant

Pro hodnocení přijatelnosti projektu i veškeré potřeby analýzy se vychází ze dvou variant: realizace zamýšlené investice a nerealizace investice (tzv. nulová varianta).

Veškeré dopady a hodnoty jsou vyjádřeny za použití diferenční (přírůstkové) metody v podobě hotovostního toku. Je tedy započítávána pouze změna (kladná či záporná) způsobená investicí oproti nulové variantě. Skutečné hotovostní (či kvazihotovostní) toky jsou uvažovány jako příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy v účetním smyslu. Pro výpočet ukazatelů nejsou započítány utopené náklady, tj. náklady spojené s předinvestiční fází projektu.

Vyjdeme-li z prognóz ČNB, pak očekávaný vývoj inflace významně nezdeformuje výpočet kriteriálních ukazatelů. Veškeré uvedené hodnoty budou v reálných cenách roku 2006.

Kriteriální ukazatele

Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí:

Současná hodnota (PV):

Současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných toků plynoucích z provozu projektu. A vypočte se	, kde:

PVt	je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z provozu projektu od období 1 až „n“;

CFt	je tok plynoucí z provozu investice;

r	je diskontní míra;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Čistá současná hodnota (NPV):

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků souvisejících s investicí. A vypočte se	(respektive jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde:

NPVt	je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“;

CFt	je tok plynoucí z investice;

r	je diskontní míra;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR):

Vnitřní výnosové procento je taková výše diskontní míry, při které je čistá současná hodnota toků plynoucích z projektu rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu	, kde:

CFt	je tok plynoucí z investice;

IRR	je vnitřní výnosové procento;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Doba návratnosti:

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se	, kde:

DN	je doba návratnosti (v letech);

I	je suma investovaných prostředků;

CFb	je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.

Stanovení diskontní míry

Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schématicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt:

WACC = wv*kv + wp*kp,

kde	WACC	průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);

wv, wp	váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);

kv		míra nákladů na vlastní kapitál;

kp		míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně 			poskytovatelem dotace).

Pohybujeme se v předběžné studii proveditelnosti, ještě není zcela jasně definován zdroj a způsob financování. Lze ale předpokládat, že všechny zdroje budou veřejné, takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

Základní hlediska

Základními vstupy pro výpočet kriteriálních ukazatelů tak, jak vyplývají z předchozích částí této předběžné studie proveditelnosti jsou:

- investiční výdaje celkem – 100 517 000,- Kč (viz kap. 5)

- roční náklady na provoz –  400 000 Kč v běžném roce provozu (viz kap. 5)

- zůstatková hodnota investice na konci sledovaného období – 79 613 600 Kč.

tabulka 29 – Průběh peněžního toku projektu

Metodický postup

Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční.

Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Vypočtený průběh odúročitele je následující:

tabulka 30 - Odúročitel

| Roky | Odúročitel |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,95 |
| 3 | 0,91 |
| 4 | 0,86 |
| 5 | 0,82 |

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Současná hodnota

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- r	5 % p.a.

- n	5

Výsledná hodnota:	65 100 658,- Kč

Současná hodnota provozních toků investice je kladná, nicméně nižší než investiční částka. Projekt tedy není z hlediska komerčních kritérií efektivní. Přímé finanční toky v jednotlivých letech jsou záporné, pouze v pátém roce provozu investice je dosaženo kladného peněžního toku, díky započtení zůstatkové hodnoty investice. Projekt tedy není samofinancovatelný. Realizátor projektu musí tedy každoročně provoz projektu podporovat částkou přibližně sto padesát tisíc korun.

Čistá současná hodnota

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- r	5 % p.a.

- n	5

Výsledná hodnota:	- 34 416 342,- Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši více než 34 milionů. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní.

Vnitřní výnosové procento

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- n	5

Výsledná hodnota:	- 5,24 %

Záporná hodnota čisté současné hodnoty vypovídá o tom, že projekt z čistě finančního hlediska „znehodnocuje“ investované prostředky (přibližně 5 % ročně).

Doba návratnosti

I = 100 517 000,- Kč

- CFb = - 150 000,- Kč

Výsledná hodnota:	záporné číslo

Projekt z čistě finančních toků nikdy neuhradí investovanou částku.

Závěr kapitoly

Kapitola Finanční analýza projektu zkoumá jednotlivé peněžní toky projektu z hlediska reálných (účetních) finančních toků a poměřuje efektivitu projektu na základě těchto čistě finančních toků, tedy ziskovým pohledem, který odpovídá komerčnímu sektoru. Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že Projekt ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy nepodstoupil. Nicméně předkladatel projektu působí v rozpočtové oblasti a při realizaci tohoto projektu se předpokládá financování projektu z veřejných zdrojů, tedy rozhodujícím kritériem zhodnocení efektivnosti projektu je celkový veřejný dopad projektu. Touto oblastí se zabývá následující kapitola. Důležitým závěrem finanční analýzy projektu je také konstatování nesamofinancovatelnosti projektu.

Socio-ekonomická analýza

V předchozí kapitole byla vyhodnocena efektivnost projektu z čistě finančního pohledu předkladatele projektu, tento pohled je totožný s komerčním hodnocením projektů. Závěry z předešlé kapitoly tedy nemají žádnou vypovídací hodnotu s ohledem na celkovou společenskou přínosnost projektu. V této kapitole tedy budeme zkoumat socio-ekonomické dopady projektu.

Zaměření a cíle

Pro vyhodnocení socio-ekonomického přínosu se nejčastěji využívá metodika CBA, což je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování. V CBA se pokoušíme vyjádřit v peněžních hodnotách (monetarizovat) všechny dopady projektu (u kterých to lze) tak, abychom byli s to porovnat pozitivní i negativní dopady na společné (monetární) bázi.

Základní hlediska

Prvním krokem postupu analýzy nákladů a přínosů je určení dotčených skupin včetně kritéria pro začleňování. Pro projekt …

Základními dotčené skupiny jsou:

- kraj Vysočina

- města kraje Vysočina, zejména:

  - Třebíče

  - Velkého Meziříčí

  - Náměště nad Oslavou

  - Pacova

  - Humpolce

  - Pelhřimova

  - Chotěboře

  - Telče.

- obce kraje Vysočina (v okolí tras)

- podnikatelé kraje Vysočina:

  - 10 podnikatelských subjektů z oblasti ISP

  - 2 podnikatelské subjekty z oblasti vlastníků tras.

Socio-ekonomické náklady a přínosy projektu

V této podkapitole je uveden přehled socio-ekonomických nákladů a přínosů projektu ROWANet jednotlivých subjektů, kterých se projekt dotkne. Vzhledem ke specifičnosti projektu ROWANet, zejména k jeho infrastrukturní povaze a nemožnosti zcela definitivně určit výslednou množinu připojených institucí (veřejného či neziskového charakteru), byly beneficianti v v předchozí části vymezeni pouze podle důležitých měst, ve kterých bude přípojný bod. Pro potřeby analýzy socio-ekonomických nákladů a přínosů, budeme uvažovat průměrné hodnoty, zjištěné marketingovou analýzou a předpokládaný počet připojených institucí na jeden přípojný bod. Stejný postup je použit pro zjišťování průměrných nákladů a přínosů podnikatelských subjektů a jejich počtu.

Podnikatelé – ISP

- Pokles zisku ztrátou trhu připojených institucí do ROWANetu                                        (počet připojených institucí * průměrné náklady na připojení před existencí sítě ROWANet)

- Pokles zisku ztrátou trhu CESNET a NRN (hodnoty placené těmito společnostmi před existencí sítě ROWANet)

- Pokles zisku ztrátou trhu kraje Vysočina (hodnota vynakládaná na patřičné síťové služby krajem Vysočina před existencí sítě ROWANet)

Případný dopad na celkový hospodářský výsledek podnikatelských subjektů, kterých se projekt ROWANet dotkne negativně nelze jednoznačně predikovat (natož propočítat), neboť veškeré vazby mají systémovou povahu a neexistuje mezi nimi přímá kauzalita. Ze stejného důvodu nebyl vědomě započítán přínos podnikatelských subjektů z poskytování servisu síti ROWANet. Expertní předpoklad je, že celkový dopad (nekvantifikovatelný) existence sítě ROWANet na trh ICT v kraji bude pozitivní, což bude spíše generovat dodatečné zisky, toto je ale oblast nevyčíslitelných prognóz a je proto zahrnuta pod nekvantifikovatelný přínos rozvoj informační společnosti.

Přínosy připojených subjektů

- Snížení nákladů na připojení k internetu a dalším síťovým službám ((průměrné náklady na připojení před existencí sítě ROWANet – průměrné náklady na připojení do sítě ROWANet) * počet připojených subjektů)

- Snížení provozních nákladů na internetové technologie (expertní odhad 500 Kč/měsíčně na subjekt)

Přínosy sdružení CESNET a NRN

- Poplatky za službu internet (průměrný poplatek * počet připojených subjektů)

- Snížení nákladů na řešení poslední míle připojených VŠ pracovišť (expertní odhad sdružení CESNET)

Podnikatelé IPS

- Snížení cen vstupů (nakupovaná konektivita) (expertní odhady na základě hloubkových analýz u IPS)

Podnikatelé vlastníci tras

- Získání možnosti prodávat přebytečných kapacit optických tras (expertní odhady na základě hloubkových analýz u jednotlivých podnikatelů)

Kraj

- Privátní komunikace mezi složkami zřizovanými krajem

  - IZS (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25)

  - SÚS (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25)

  - Nemocnice (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25)

  - Komunikace všech institucí vůči kraji (odhad na základě placených služeb před existencí sítě ROWANet * 1,25)

  - Využívání zdrojů ostatních institucí v síti (zálohování apod.) (expertní odhad pracovníků odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina)

Z těchto socio-ekonomických přínosů a nákladů je sestaven předpokládaný průběh socio-ekonomických toků uvedený v následujících tabulkách, které budou sloužit jako vstupní hodnoty pro výpočet socio-ekonomických kriteriálních ukazatelů.

tabulka 31 – Provoz investice v letech

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Současná hodnota

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- r	5 % p.a.

- n	5

Výsledná hodnota:	103 582 596,- Kč

Současná hodnota provozních toků investice je kladná a vyšší než investiční částka. Projekt tedy je z hlediska společenských kritérií efektivní.

Čistá současná hodnota

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- r	5 % p.a.

- n	5

Výsledná hodnota:	4 065 596,- Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla kladná ve výši 4 miliony. Daná investice (projekt) je tedy ze společenského pohledu efektivní.

Vnitřní výnosové procento

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- n	5

Výsledná hodnota:	6,2 %

Kladná hodnota IRR vypovídá o tom, že projekt z čistě finančního hlediska společensky zhodnocuje investované prostředky (přibližně 6 % ročně).

Doba návratnosti

I = 99 517 000,- Kč

- CFb = - 10 500 000,- Kč

Výsledná hodnota:	9 let

Projekt ze společenských toků uhradí investovanou částku za 9 let.

Nemonetarizovatelné přínosy projektu

Rozvoj informační společnosti

Jak technické, tak propagační akce projektu ROWANet povedou nejen ke zlepšení komunikační infrastruktury v kraji Vysočina, ale také ke zvýšení počítačové a informační gramotnosti a rozvoji ICT trhu, což jsou všechno podmínky kvalitního rozvoje informační společnosti.

Zvýšení průměrné rychlosti připojení

Po sítě vzniku se rychlost připojení zvýší na 1 Mb/s.

Vznik kruhů a redundantních sítí

Rozvoj síťové infrastruktury vede obecně ke vzniku síťových kruhů a redundantních sítí, které přispívají k zálohování celého systému a jeho nižší poruchovosti.

Podpora akademických a výzkumných projektů

Rozvojem síťových služeb a zkvalitněním přístupu akademických a vědeckých pracovišť v kraji Vysočina k akademické síti CESNET2 dojde k rozšíření přístupu a spolupráce k mnohým vědeckým projektům.

Zrychlení IZS

Systémovým technickým řešením komunikace mezi složkami záchranného systému dojde k jeho zefektivnění a zrychlení poskytování potřebné pomoci.

Závěr kapitoly

Kapitola Socio-ekonomická analýza projektu zkoumá jednotlivé peněžní toky projektu z hlediska společensko-ekonomických toků a poměřuje efektivitu projektu na základě těchto toků, tedy společenským pohledem. Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že Projekt ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 je společensky přínosný a efektivní (i při nezahrnutí neocenitelných přínosů).

Analýza rizik

Tato kapitola se hlouběji zabývá možnými riziky celého projektu, jejich významností a možnými dopady. V první části kapitoly jsou analyzovány expertně odhadnuté rizikové faktory, v následující části je provedena citlivostní analýza odhalující dopad rizikových faktorů na ukazatele vypočtené ve dvou předešlých kapitolách (na čistou současnou hodnotu).

Jakékoli plánování, a tedy i plánování projektu (čistě komerčního i společensky prospěšného), je podmíněno mnoha faktory okolí. Ty jsou mnohdy těžko ovlivnitelné a předpověditelné. Dynamika změn v makro i mikrookolí vedla v manažerské teorii k pojmenování podnikatelského prostředí jako „turbulentního“, ve kterém „pouze změna je jistotou“. To má samozřejmě dopady i na „nekomerční“ subjekty – stát, municipality, domácnosti apod.

Manažerská teorie rozlišuje mezi: rozhodováním za jistoty – tehdy přesně známe budoucí vývoj; rozhodováním za rizika – tehdy známe možné scénáře budoucího vývoje a pravděpodobnost jejich výskytu; rozhodováním za nejistoty – tehdy známe možné scénáře, ale neznáme pravděpodobnost jejich výskytu; a rozhodováním za neurčitosti – tehdy neznáme ani možné scénáře budoucího vývoje. Dlouhodobé, strategické rozhodování má vždy povahu rozhodování za nejistoty či dokonce neurčitosti. Nicméně ke snížení nejistoty a neurčitosti existuje v manažerské teorii množství technik. Jednou ze základních metod je (v podstatě expertně) identifikovat klíčové faktory, které mohou mít dopad na realizaci projektu a jeho finanční výsledek a pomocí citlivostní analýzy zjistit významnost tohoto faktoru. A pokud je odhalen faktor, jehož změna má opravdu významný dopad na výsledky projektu, pak je nutné tento faktor mnohem hlouběji analyzovat.

Analýza a řízení rizika

U každého rizikového faktoru byla zkoumána předpokládaná četnost výskytu a předpokládaná úroveň závažnosti dopadu rizikového faktoru při působení na projekt. Jejich kombinací je pak dána úroveň rizika daného faktoru tak, jak je to zobrazeno v níže uvedené tabulce.

|  |  | Úroveň rizika |
| --- | --- | --- |
| Č e t n o s t | Častá | Nežádoucí | Nepřípustné | Nepřípustné | Nepřípustné |
|  | Pravděpodobná | Přípustné | Nežádoucí | Nepřípustné | Nepřípustné |
|  | Občasná | Přípustné | Nežádoucí | Nežádoucí | Nepřípustné |
|  | Malá | Zanedbatelné | Přípustné | Nežádoucí | Nežádoucí |
|  | Nepravděpodobná | Zanedbatelné | Zanedbatelné | Přípustné | Přípustné |
|  | Vysoce nepravděpodobná | Zanedbatelné | Zanedbatelné | Zanedbatelné | Zanedbatelné |
|  |  | Nevýznamné | Okrajové | Kritické | Katastrofické |
|  |  | Úrovně závažnosti |

Jednotlivými uvažovanými faktory rizika jsou (členěno podle projektových etap a věcné oblasti)

| Rizikový faktor | Úroveň rizika |
| --- | --- |
| Managerská a projektová |  |
| Špatné projektové řízení | Zanedbatelné |
| „Marketingová“ |  |
| Nedostatečný zájem ze strany potenciálně připojených subjektů | Zanedbatelné |
| Ohrožení ze strany konkurenční nabídky služeb | Přípustné |
| Technická |  |
| Zpoždění realizace některých tras | Nežádoucí |
| Změna technologie | Přípustné |
| Finanční |  |
| Nezajištění investičních prostředků | Nežádoucí |
| Nezajištění provozních prostředků | Zanedbatelné |

Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována u faktoru zpoždění realizace některých tras, což by ve výsledku vedlo k změně (prodloužení) harmonogramu realizace celého projektu. S tímto faktorem je kalkulováno od počátku návrhu projektu a pro většinu tras existují možné alternativy realizace propojení (obvykle však zároveň se změnou rozpočtu projektu). Tento rizikový faktor byl zahrnut při samotném výběru optimální varianty realizace jednotlivých tras a je tedy plně zohledněn

Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována také u faktoru nezajištění investičních prostředku na realizaci investice. Zajištění potřebného kapitálu je zcela zásadní pro realizaci projektu, není to tedy standardní rizikový faktor, ale v podstatě předpoklad realizace projektu.

Citlivostní analýza

Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady předkládaného investičního projektu prostřednictvím jejich vlivu na finanční ukazatele, kdy se zjišťuje o kolik procent se změní výsledná hodnota ukazatele, když se kritický faktor (předpoklad) změní o 1 procento (popřípadě jinou smysluplnou jednotku).

Citlivostní analýza byla provedena pro tyto parametry finančního modelu projektu:

- provozní náklady optických tras (změna o 1 %);

- provozní náklady aktivních a pasivních prvků (změna o 1 %);

- provozní náklady síťových služeb (změna o 1 %);

- zůstatková hodnota investice (změna o 1 %).

Po provedení příslušných výpočtů byly zjištěny následující hodnoty:

  - kladná změna provozních nákladů optických tras o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,004 % ceteris paribus;

  - kladná změna provozních nákladů aktivních a pasivních prvků o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,013 % ceteris paribus;

  - kladná změna provozních nákladů síťových služeb o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,018 % ceteris paribus;

  - kladná změna (zvýšení) zůstatkové hodnoty investice o 1 % vyvolá pozitivní změnu NPV projektu o 0,96 % ceteris paribus.

Na základě výsledků citlivostní analýzy lze konstatovat, že žádný vstupní faktor do finančního modelu nepředstavuje riziko projektu, na který by byla jeho efektivita citlivá.

Závěry a doporučení

Předběžná studie proveditelnosti zmapovala nejdůležitější oblasti projektu a provedla potřebné analýzy a šetření směrem ke zjištění proveditelnosti a efektivnosti projektového záměru.

Nejprve byl představen vlastní záměr projektu, kterým je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006.Bude se jednat o připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč)

Následně byla stručně zmíněna návaznost projektu na priority regionálních a národních strategií, koncepcí a politik. Projekt je v souladu s Programem rozvoje kraje; Státní informační a komunikační politikou a dokumentem i2010. Také byl stručně popsán současný stav projektu ROWANet, definovány základní indikátory pro monitorování, charakteristika předkladatele a souhrn zkušeností předkladatele s obdobnými projekty.

První významnou analytickou kapitolou byly marketingové charakteristiky projektu. Bylo provedeno několik průzkumů, které se týkali současného stavu připojení a nákladů veřejných institucí v patřičných částech kraje a úrovně konkurenceschopnosti jednotlivých částí kraje s ohledem na nabídku připojení k internetu. Výsledky této kapitoly byly použity v dalších částech studie jako významný vstup.

Po provedení charakteristiky širší lokality projektu obsahuje studie podrobný popis technického řešení projektu. Celková investiční náročnost projektu je 100 500 000 Kč. Dále studie popisuje základní charakteristiky organizace provozu a režijních nákladů, které se významně nemění oproti nulové variantě. Harmonogram projektu je představen je zcela schématicky, neboť bude velice záviset na zajištění potřebných kapitálových zdrojů.

Finanční analýza předkladatele projektu (tj. kraje Vysočina) prokázala, že hlavním cílem existence kraje není dosahování zisku, jako u většiny podnikatelských subjektů, ale spíše poskytování služeb obyvatelstvu. Ke své činnosti využívá neustále se zvyšující majetek.

Veškeré svěřené zdroje však efektivně využívá a díky vysoké hodnotě vlastních zdrojů nemá potřebu se při své činnosti zadlužovat. Z pohledu úhrady svých krátkodobých závazků lze tento subjekt státní správy považovat za velmi solidní.Výsledky vlastní finanční analýzy projektu i socio-ekonomické analýzy projektu můžeme shrnout do následujících výsledných hodnot.

tabulka 32 – Přehled kriteriálních ukazatelů

| Ukazatel | Finanční analýza | Socio-ekonomická analýza |
| --- | --- | --- |
| Čistá současná hodnota | -34 416 342 Kč | 4 065 596 Kč |
| Vnitřní výnosové procento | -5,24 % p.a. | 6,2 % p.a. |
| Doba návratnosti | Záporné číslo | 9 let |

Tyto výsledky můžeme interpretovat takto: projekt není pro čistě komerčního investora zajímavý a efektivní, protože investované prostředky se v čistě finanční podobě nevrátí, nicméně společenský přínos projektu je značný. Projekt vykazuje společenskou efektivitu (prospěšnost), přestože nebylo možné všechny přínosy projektu objektivně převést do peněžního vyjádření a tedy zahrnout do výpočtů.

Závěrečná část studie analyzuje rizika projektu. Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována u faktoru zpoždění realizace některých tras, což by ve výsledku vedlo k změně (prodloužení) harmonogramu realizace celého projektu. S tímto faktorem je kalkulováno od počátku návrhu projektu a pro většinu tras existují možné alternativy realizace propojení (obvykle však zároveň se změnou rozpočtu projektu). Tento rizikový faktor byl zahrnut při samotném výběru optimální varianty realizace jednotlivých tras a je tedy plně zohledněn. Nežádoucí úroveň rizika byla analyzována také u faktoru nezajištění investičních prostředku na realizaci investice. Zajištění potřebného kapitálu je zcela zásadní pro realizaci projektu, není to tedy standardní rizikový faktor, ale v podstatě předpoklad realizace projektu.

Z výsledků studie vyplývá, že projekt je proveditelný, komerčně neefektivní, ale společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika

Použité zkratky

| ADSL | (Asymmetric Digital Subscriber Line) - asymetrická účastnická digitální linka(připojení k internetu pomocí pevné linky) |
| --- | --- |
| BBF | Broadband fórum - fórum pro vysokorychlostní internet |
| CBA | (Cost-benefit Analysis) Poměřování nákladů ku prospěchu užitku |
| CDMA | (Code division multiple access) - Kódový multiplex: metoda digitálního multiplexování, tzn. přenosu vícero digitálních signálů prostřednictvím jediného sdíleného média, která jednotlivé signály rozlišuje tím, že každé z nich používá odlišné (vhodně navržené) kódování. |
| CF | (Cash Flow) - penežní tok |
| CWDM | (Coarse Wave Division Multiplexing) - vlnový multiplex s hrubým dělením |
| ČNB | Česká národní banka |
| ČPK | Čistý pracovní kapitál |
| ČR | Česká Republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DDS | Distribuovaný diskový systém |
| DWDM | (Dense wavelength division multiplexing) - vlnový multiplex s hustým dělením |
| ERDF | Evropský fond regionálního rozvoje |
| FCIP | Fibre Channel over IP (FCIP). FCIP umožňuje transparentní komunikaci mezi dvěma oddělenými SAN(Storage area network) subsítěmi přes IP síť, definuje jak zapouzdřit Fibre Channel rámce do IP, takže IP síť bude moci přenášet jak SCSI, tak běžná data. |
| FSR | Fond strategických rezerv |
| FTTH | (Fiber To The Home) - Přivedení optického kabelu(přípojky) přímo k uživateli. |
| GIS | Geografický informační systém |
| GPS | (Global postioning Systém) - družicový radiový dálkoměrný systém |
| HDP | Hrubý domácí produkt |
| HDTV | (High Definition Television), televize s vysokým rozlišením obrazu |
| Hot-spot | Místo či oblast s možností bezdrátového připojení k internetu |
| HW | (Hardware) - technické vybavení počítače |
| IANIS+ | (Innovative Actions Network for the Information Society) Projekt evropské sítě regionů ERISA, jehož účelem je podporovat výměnu znalostí a informací mezi evropskými regiony prostřednictvím workshopů, konferencí, pracovních výměnných stáží apod. Do projektu je zapojeno 50 regionů z celé Evropy. |
| ICMP | (Internet Control Message Protocol) je jeden z jádrových protokolů ze sady protokolů internetu |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| ICHNOS | (Innovation and change – network of one stop shops) je projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím asistenčních center, tzv. „one stop shops“. |
| ipTV | Internetové TV vysílání |
| IP-TV | Televize přes internetový protokol |
| iSCSI | (Internet Small Computer System Protocol) - je rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje „skazi“. |
| ISP | (Internet service provider) - poskytovatelé internetu |
| ISSS | Internet ve státní správě a samosprávě |
| IT | Informační technologie |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| KEI | Katedra elektrotechniky a informatiky |
| KEM | Katedra ekonomie a managementu |
| KIVS | Komunikační infrastruktura veřejné správy |
| KrÚ, KÚ | Krajský úřad |
| LAN | (Local Area Network) - místní síť |
| MAN | Metropolitan Area Networks - Metropolitní síť |
| MB | Moravské Budějovice |
| MěÚ | Městský úřad |
| MFČR | Ministerstvo financí České Republiky |
| MIČR | Ministerstvo Informatiky České Republiky |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MVČR | Ministerstvo vnitra České republiky |
| NIX | Zájmové sdružení právnických osob (založeno roku 1996), které sdružuje poskytovatele internetových služeb v České republice (ISP) za účelem vzájemného propojení jejich počítačových sítí (tzv. peering). |
| NPV | (Net Present Value) - čistá současná hodnota investice |
| OI KrÚ | Obor informatiky Krajského Úřadu |
| ORP | Obce s rozšířenou působností |
| ORR | Obor regionálního rozvoje |
| PAL | (Phase alternation line) - jeden ze standardů kódování barevného signálu pro televizní vysílání. |
| PIAP | (Public internet access point) - místo s veřejně dostupným internetem |
| ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic |
| SNMP | (Simple Network Management Protocol) je součástí sady internetových protokolů. Slouží potřebám správy sítí. Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě, a jejich následné vyhodnocování. |
| SO ORP | Správní obvody obcí s rozšířenou působností |
| SROP | Společný regionální operační program |
| SÚS | Správa a údržba silnic |
| SWOT | Je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem. |
| TEP | Technicko-ekonomické podmínky |
| TV | Televize |
| UMTS | (Universal Mobile Telecommunication Systém) - je 3G systém standardu mobilních telefonů. |
| VoD | (Video on Demand) - video na vyžádání |
| VoIP | (Voice over internet Protocol) - technologie umožňující přenos digitálního hlasu, využití pro telefonování prostřednictvím internetu |
| VOŠ | Vyšší odborná škola |
| VPN | (Virtual private network) - virtuální privátní síť |
| VS | Veřejná správa |
| VŠ | Vysoká škola |
| VŠPJ | Vysoká škola polytechnická Jihlava |
| Wi-Fi | Standard pro lokální bezdrátové sítě |
| WiMax | Stále se vyvíjející bezdrátová technologie |
| XOP | ______ operační fond |

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Romanet – Etapa 1 a další trasy	7

Obrázek 2 – Mapa CWDM infrastruktury	8

Obrázek 3 – Zatížení páteřních linek	9

Obrázek 4 – Lokalita projektu	45

Obrázek 5 - Hustota zalidnění v okresech ČR k 30. 9. 2006	48

Obrázek 6 - Průměrný věk obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina k 31. 12. 2004	49

Obrázek 7 – Věkové složení obyvatel kraje k 31.12.2005	50

Obrázek 8 – Páteřní silniční síť kraje Vysočina	52

Obrázek 9 - Železniční síť kraje Vysočina	53

Obrázek 10 – Lokalita staveniště	55

Obrázek 11 – Optimální obecné rozložení trasy	56

Obrázek 12 – Návrh aktivní topologie sítě	57

Obrázek 13 – Logický model sítě	57

Seznam tabulek

tabulka 1 – Ceník konektivity k veřejnému internetu v síti ROWANet	13

tabulka 2 – Rozpočet 2007	18

tabulka 3 – Aktuální stav připojení obcí	22

tabulka 4 – Připojení k Internetu na Vysočině	23

tabulka 5 – Četnosti rychlosti připojení	26

tabulka 6 - Ceny připojení přes operátory	27

tabulka 7 – Poskytovatelé internetu dle licencí	28

tabulka 8 – Poskytovatelé internetu a použité technologie	31

tabulka 9 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Havlíčkův Brod	31

tabulka 10 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Jihlava	32

tabulka 11 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Pelhřimov	33

tabulka 12 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Třebíč	34

tabulka 13 – Poskytovatelé internetu a použité technologie Žďár nad Sázavou	35

tabulka 14 – Porovnání konkurence v jednotlivých krajích Vysočiny	35

tabulka 15 – Přehled míst s veřejným připojení k  internetu	38

tabulka 16 – Marketingový mix - produkt	41

tabulka 17 – Marketingový mix - cena	42

tabulka 18 - – Marketingový mix - propagace	42

tabulka 19 – Makroekonomické ukazatele v kraji Vysočina	46

tabulka 20 - Vývoj počtu obyvatel v okresech kraje Vysočina v letech 1869 – 2005	48

tabulka 21 - Věkové složení obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností kraje Vysočina k 31. 12. 2004 (dle hranic kraje před 1. 1. 2005)	50

tabulka 22 - Projekce vývoje věkové struktury obyvatelstva v kraji Vysočina v období 2005 - 2050	51

tabulka 23 – Celkový rozpočet projektu	58

tabulka 24 – Personální obsazení	60

tabulka 25 – Personální obsazení	62

tabulka 26 - Vývoj ukazatelů výnosnosti (údaje jsou v tis. Kč)	66

tabulka 27 - Vývoj ukazatelů zadluženosti (údaje jsou v tis. Kč)	67

tabulka 28 - Vývoj ukazatelů likvidity (údaje jsou v tis. Kč)	67

tabulka 29 – Průběh peněžního toku projektu	71

tabulka 30 - Odúročitel	71

tabulka 31 – Provoz investice v letech	75

tabulka 32 – Přehled kriteriálních ukazatelů	81

Seznam grafů

Graf 1 – Absolutní počet poskytovatelů v kraji Vysočina	36

Graf 2 – Průměrný počet poskytovatelů	36

Graf 3 – Průměrná cena připojení	37

Graf 4 – Regionální HDP kraje Vysočina	47

Graf 5 – Skutečný vývoj hodnoty celkových aktiv a pasiv	64

Graf 6 – Vývoj struktury finančních zdrojů subjektu	65

Graf 7 – Vývoj čistého pracovního kapitálu	65

Graf 8 – Procentní zastoupení hlavních položek aktiv	65

Graf 9 – Vývoj vybraných hodnot v letech 2004 - 2009	66

Graf 10 – Vývoj jednotlivých kategorií likvidity	68

# Footnotes

Informace převzaty z Regionálního informačního servisu www.risy.cz a z dokumentu Profil kraje Vysočina.

)	zdroj www.jihlava.cz

Hodnoty v grafu jsou v tis. Kč

Hodnoty v grafu jsou v tis. Kč.

Odhadovaná technická životnost (viz kap. 5) je proměnlivá (například fyzická životnost optické  sítě je cca 80 let, morální cca 20 let). Odhadovaná hodnota je dle současných tržních zkušeností, délky investiční etapy (3 roky) na konci sledovaného období odhadnuta na 80 % investiční částky.

V této části je využito CBA první fáze projektu ROWANet a zkušeností z dosavadního provozu této sítě.

Odhad průměrného poplatku na základě cen sdružení CESNET je 3 000 Kč. Uvědomíme-li si však, že použitá hodnota nemá vliv na sumu všech přínosů všech beneficiantů, která je vstupní hodnotou pro výpočet kriteriálních ukazatelů, tak můžeme bez obav použít tuto přibližnou částku.

400 000 Kč ročně.

500 000 Kč ročně.

150 000 Kč ročně.

Samozřejmě zde nezahrnujeme částku 480 000 Kč, kterou kraj uspoří za vlastní síťové služby, tato částka vstupovala pouze do finanční analýzy, protože si ji kraj platí „sám sobě“. Uvedená částka se projeví v socio-ekonomickém hodnocení pouze jako ztráta trhu podnikatelů ISP.

Expertní odhad pracovníků odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina je, že zprovozněním sítě ROWANet dojde k nárůstu využívání síťových služeb o 25%.

300 000 Kč ročně.

120 000 Kč ročně.

360 000 Kč ročně.

60 000 Kč ročně.

24 000 Kč ročně.

# Text boxes

CF likvidita