Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo

Specifikace obsahových náležitostí „Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina“

- Popis služeb

Cílem prací je vytvořit přehled popisující v zadané struktuře požadované segmenty krajské úrovně operačního řízení složek IZS (OŘ), krizového řízení kraje (KŘ) a jejich integrace. Na základě tohoto popisu odvodit požadavky na funkce, procesy, strukturu a provoz integrovaného přístupu k řešení bezpečnostní situace na teritoriu kraje a jejich technologickou podporu. Středem zájmu řešení je zpracování jednotlivých rozborů způsobu integrace a potřeb a požadavků na její technologické zabezpečení pro centrální funkcionality systému prostřednictvím procesních nástrojů zejména s ohledem na:

dekompozice procesů probíhajících v OŘ, KŘ a centru;

zpracování segmentů funkcionalit oblastí řešených složkami IZS a krizovým řízením;

technologické celky zabezpečující požadované procesy a funkcionality;

vzájemné vazby procesů, segmentů a technologií;

ekonomické parametry řešení s využitím navrhovaných technologií.

1.1. Přehled realizovaných fází

Dílo bude rozděleno do pěti fází, v rámci nichž provede zhotovitel aktivity popsané v následující tabulce:

| ID | Název fáze | Požadovaná aktivita |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Analýza | Prozkoumání stávající dokumentace, posouzení stávajících postupů a zkušeností s nimi pro jednotlivé složky a KŘ, posouzení použitých technologických celků, zpracování klíčových procesů. |
| A-02 | Návrhy řešení | Identifikace možných řešení, zpracování cílů a rizik pro jednotlivé postupy, vazby na zabezpečení mandatorních funkcionalit, návrh postupů integrace, návrh technologických celků, návrh integrace jednotlivých systémových a technologických celků pro centrum. |
| A-03 | Rozbory návrhů | Zpracování SWOT analýzy řešení, analýza cílů a rizik řešení včetně vazeb na dynamické výstupy z modelů, dopady do jednotlivých oblastí činnosti centra, úpravy návrhů technologických celků, návrhy postupů implementace. |
| A-04 | Proveditelnost Projektu integrace | Zpracování modelů financování řešení, srovnání obdobných řešení, analýza nákladů a přínosů, analýza dopadů, návrh řešení a minimalizace potenciálních rizik při realizaci a rutinním provozu. |
| A-05 | Manažerské shrnutí | Zpracování závěrů a doporučení a validace výstupních dokumentů. |

Jedná se zejména o zpracování následujících systémových oblastí (domén):

Pracoviště příjmu a zpracování tísňové informace

Pracoviště operačního řízení

Pracoviště dohledu a řízení radioprovozu IZS

Pracoviště dohledu ITS MV a regionální sítě PEGAS

Pracoviště dohledu nad technologiemi centra

Možné Pracoviště Dopravního a řídícího centra

Pracoviště krizového řízení

Pracoviště systémového inženýra

Pracoviště operačního řízení ZZS

Pracoviště mobilního operačního střediska

Komunikační infrastruktura

Vnitřní datová komunikace

Vnější datová komunikace

Telefonní systémy

Rádiové systém

Konferenční systémy

Velkoplošná projekce

Serverová technologie

Záznam provozu

Záznam hlasové komunikace

Záznam datové komunikace

Video záznam

Centrální datové úložiště

Záložní datové úložiště

Bezpečnostní systémy

PKI, certifikační autorita

Bezpečnost komunikací

1.2 Oblasti řešení

Hlavní pozornost je orientována na vytvoření popisu současného stavu,  návrhu funkcionalit pro centrum plynoucích ze zadaných cílů integrace OŘ a KŘ, jeho funkce, procesy a alokace. Z toho budou odvozeny přímé i nepřímé vazby a požadavky na technologické celky podporující vybrané procesy a funkcionality. Předpokládáme orientace zejména na následující části:

Obecné aspekty

Funkcionalita

Funkcionální, procesní a datový popis OŘ, KŘ a CIP IZS

Návrh realizace jednotlivých technologických celků pro jednotlivé segmenty

Fázování realizace systémů a jejich implementace

Procesy centra

Zabezpečení procesů, zodpovědnosti, řízení změn, statická a dynamická analýza

Přehled aplikací

Druhy předpokládaných aplikací

Řešení jednotlivých aplikací a jejich správci

Podpora procesů a jejich údržba

Systém tvorby a podpory procesů pro centrum a integrace s ostatními částmi navrhované    informační infrastruktury

Popis údržby systému

Dokumentace a změny

Procesy dokumentace, řízení změn a uplatňování standardů

Aspekty certifikace

Rámcové zadání pro výběr technologií pro jednotlivé segmenty

Technologické aspekty řešení

Popis a architektura prostředí

Rozvoj systému

Přehled navrhovaných technologií

Přehled požadavků na dodavatele

Ekonomické parametry navrhovaných technologií

- Obsah Studie – výstup díla

Studie bude obsahovat obligatorní údaje vymezené v příloze č. 1 smlouvy o dílo - Podmínkách pro předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 12. února 2007. Studie bude obsahovat následující části odpovídající jednotlivým fázím řešení:

Úvod – celkový rámec, zadání, popis a cíl Projektu integrace

Zpracovatel – informace o zpracovateli Studie a partnerech

Analýza (A-01)

Popis navrženého řešení prostřednictvím procesů

Rámcový přehled současného a cílového stavu OŘ, KŘ a CIP IZS

Procesní model

Parametrizace procesního modelu

Návrhy řešení (A-02)

Popis požadavků na technologie

Popis požadavků na integraci

Popis cílového stavu prostředí

Rozbory návrhů (A-03)

SWOT analýza

Analýza cílů a rizik pro jednotlivé segmenty

Statická a dynamická analýza procesních modelů

Optimalizace návrhů

Proveditelnost Projektu integrace (A-04)

Popis modelů financování

SWOT analýza možností financování

Analýza nákladů a přínosů

Analýza cílů a rizik strategie postupu

Manažerské shrnutí (A-05)

Validace výstupních dokumentů Studie

Zpracování závěrů a doporučených variant včetně možností realizace a nákladů.