ul. Jana Masaryka 12

586 01 Jihlava

IČO 49434853, tel. 56 7579112, e-mail:maska@m-soft.cz

Nabídka

pro

Vysočina

Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet, využití chrániček v majetku kraje

Bohuslav Maška 		Jihlava, 31.1. 2011

1) 	O firmě M-SOFT, spol. s r.o.

Firma M-SOFT byla založena v roce 1990 jako soukromá firma zabývající se prodejem a instalací hardware, software a počítačových sítí a později i poskytováním internetu. Firma se zabývá prodejem a servisem výpočetní techniky, instalací a správou počítačových sítí, poskytováním internetu, implementací a supportem infosystému QI, provozuje vlastní optickou a mikrovlnnousíť v Jihlavě a v oblasti cca 100 obcí jihlavska.

V současné době dále nabízíme komplexní řešení výpočetních a komunikačních systémů pro podniky, správní úřady a další organizace. Dodáváme a servisujeme počítače a notebooky Premio, HALL, HP, Acer a ASUS (vše autorizovaná zastoupení), servery IBM, Fujitsu a HP, síťové komponenty Cisco (Cisco Partner), HP, Mikrotik, Motorola, Allied Telesyn, Allot a Edimax, kabelážní systémy Molex, svařování a měření optických kabelů, software firem Microsoft (Microsoft Partner), AVG, ESET, Symantec, Stormware, Adobe, Pinnacle, LINUX a řadu dalších. Poskytujeme připojení k internetu sítím pomocí vlastní optické a mikrovlnné infastruktury, serverhosting, webhosting, antispam, firewally, řízení toků dat.

Identifikační a další údaje:

IČO: 49434853

Základní jmění společnosti: 5.100.000 Kč

Jednatel: ing. Bohuslav Maška

Adresa: Jana Masaryka 12,Jihlava.

- Specifikace dodávky

Výchozím bodem, ze kterého nabízíme vždy 1 pár šedých vláken do každého z poptávaných bodů, je Vysočina KÚ Žižkova 57

Nabízeno je řešení na bázi šedých optických vláken se specifikací ITU-T G.652.C

•	ukončení vláken bude provedeno SC/APC konektory v optických vanách v rozvaděčích

•	v každé lokalitě posílení a její trase nabízíme 2 šedá vlákna

•	součástí dodávky budou i příslušné měřící protokoly a geometrické zaměření trasy předané v elektronické podobě

•	realizace nabízené trasy bude předána nejpozději v roce 2012

•	ke všem nabízením vláknům přísluší právo k přístupu

2.1. Varianta 1 – malá

Připojené body:

1.Velký Beranov, základní škola, Velký Beranov 331

2. Velký Beranov, obecní úřad, Velký Beranov 58

3. komory - kamera Velký Beranov GPS 49°24'10.203"N, 15°39'37.576"E,

4. komory -kamera Vysoké Studnice GPS 49°23'44.010"N, 15°44'17.893"E

5. Silo ZD Vysoké Studnice, GPS 49°23'25.253"N, 15°43'42.329"E

6. Obecní úřad Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122 – kabel je veden závěsem

7. Policie ČR, Dálniční oddělení Velký Beranov- připravena pouze 2 vlákna ve spojce Velký Beranov, není dodána trasa od spojky z V.Beranova k policii

Celkem 14 vláken z bodu Vysočina KÚ Žižkova 57

Nabídková cena: 490.000 Kč + DPH

Požadujeme jednu pětinu chráničky HDPE 40 kolem silnice II/602 v majetku kraje Vysočina pro náš optický kabel.

Tam, kde není k dispozici stávající chránička a budeme pokládat na pozemcích v majetku kraje Vysočina novou chráničku, budeme požadovat šníženou cenu za věcné břemeno a to ve výši 10 Kč za 1 metr chráničky

Celkové délky párů optických vláken z KÚ Žižkova 57 do jednotlivých připojených bodů:

- Policie ČR, Dálniční oddělení Velký Beranov - připravena 1 pár ve spojce Velký Beranov -  8670 m

- Velký Beranov, základní škola, Velký Beranov 331 - 9050 m

- Velký Beranov, obecní úřad, Velký Beranov 58 - 9530 m

- komory - kamera Velký Beranov GPS 49°24'10.203"N, 15°39'37.576"E, - 9170 m

- komory -kamera Vysoké Studnice GPS 49°23'44.010"N, 15°44'17.893"E - 14952 m

- Silo ZD Vysoké Studnice, GPS 49°23'25.253"N, 15°43'42.329"E - 14382 m

- Obecní úřad Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122 - 14390 m

obr. 1 - Trasa z KÚ Žižkova 57 na Demlovu 28

obr. 2 - Trasa z Demlovy 28 kolem Člunku a Helenína

obr. 3 - úsek Novými Domky

obr. 4 - úsek Velkým Beranovem, v malé variantě nebude položen kabel z odbočky Velký Beranov na dálniční policii.

obr. 5 - úsek z V.Beranova ke Kozlovskému potoku

obr. 6 - úsek z hlavní silnice do Vysokých Studnic na silo a dále závěsem na OÚ (zelená)

obr. 7 - úsek okolo Vysokých Studnic ke kameře

2.2. Varianta 2 – velká

Základ je stejný jako Malá varianta ale navíc je dodána i trasa z V.Beranova k dálniční policii dle obr. 4.

Připojené body:

1.Velký Beranov, základní škola, Velký Beranov 331

2. Velký Beranov, obecní úřad, Velký Beranov 58

3. komory - kamera Velký Beranov GPS 49°24'10.203"N, 15°39'37.576"E,

4. komory -kamera Vysoké Studnice GPS 49°23'44.010"N, 15°44'17.893"E

5. Silo ZD Vysoké Studnice, GPS 49°23'25.253"N, 15°43'42.329"E

6. Obecní úřad Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122

7. Policie ČR, Dálniční oddělení policie Velký Beranov

Celkem 14 vláken z bodu KÚ Žižkova 57

Nabídková cena: 990.000 Kč + DPH

Požadujeme jednu pětinu chráničky HDPE 40 kolem silnice II/602 v majetku kraje Vysočina pro náš optický kabel.

Tam, kde není k dispozici stávající chránička a budeme pokládat na pozemcích v majetku kraje Vysočina novou chráničku, budeme požadovat šníženou cenu za věcné břemeno a to ve výši 10 Kč za 1 metr chráničky.

Celkové délky párů optických vláken z KÚ Žižkova 57 do jednotlivých připojených bodů:

- Policie ČR, Dálniční oddělení Velký Beranov - 11220 m

- Velký Beranov, základní škola, Velký Beranov 331 - 9050 m

- Velký Beranov, obecní úřad, Velký Beranov 58 - 9530 m

- komory - kamera Velký Beranov GPS 49°24'10.203"N, 15°39'37.576"E, - 9170 m

- komory -kamera Vysoké Studnice GPS 49°23'44.010"N, 15°44'17.893"E - 14952 m

- Silo ZD Vysoké Studnice, GPS 49°23'25.253"N, 15°43'42.329"E - 14382 m

- Obecní úřad Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122 - 14390 m

- Termíny

Platnost nabídky: do 31.12.2011

Termín dodání malé varianty: do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Termín dodání velké varianty: do 7 měsíců od podpisu smlouvy

Do dodací lhůty není započítáno období zimních stavebních uzávěr, kdy není na trasách možno provádět výkopové práce

4) 	Přílohy

Návrh smlouvy

Návrh servisní smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku

Živnostenský list

Technický popis kabelů

Nabídku vypracoval:						Bohuslav Maška

jednatel

V Jihlavě dne 31.1.2011