Obecný postup stanovení environmentálních cílů pro vybraná území z Registru chráněných území

a navazující činnosti

AOPK ČR, srpen 2007

Úvod

Předkládaný materiál vznikl na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jako dokument, který by měl s předstihem seznámit účastníky plánované pracovní porady zástupců státních podniků povodí a AOPK ČR s návrhem AOPK ČR ke stanovení environmentálních cílů pro vybraná území z Registru chráněných území. Na tento dokument bude na pracovní poradě navázáno prezentací a především následnou diskuzí.

Účelem  tohoto materiálu je poskytnout přehled provedených prací a výsledků, kterých bylo doposud dosaženo na AOPK ČR v oblasti stanovování environmentálních cílů.

V závěru jsou nastíněny možnosti využití výsledků pro právě připravované plány oblastí povodí a s nimi související návrhy revitalizačních opatření.

Definice pojmů

- Environmentální cíl

Environmentálním cílem se rozumí souhrnné optimální rozmezí hodnot indikačních parametrů pro jednotlivé předměty ochrany, pro něž bylo konkrétní chráněné území zařazeno do Registru chráněných území.

- Indikační parametr

Indikační parametr je taková charakteristika prostředí, jež má zásadní vliv na daný předmět ochrany a jehož sledováním je možno zachytit vývoj prostředí a potažmo vývoj sledovaného předmětu ochrany. Indikační parametry jsou vybírány na základě významnosti pro daný druh ale také podle dostupných možností daný parametr sledovat.

Indikační parametry se rozlišují na přímé (tzv. primární) a nepřímé (sekundární). Přímými parametry jsou parametry určující fyzikálně-chemické hodnoty vodního prostředí. Nepřímými parametry jsou biologické složky  – makrozoobentos, fytobenos, ryby; makrofyta, a hydromorfologie.

- Předmět ochrany

Předmětem ochrany se rozumí rostlinný nebo živočišný druh nebo typ přírodního stanoviště, pro které bylo chráněné území zařazeno do Registru chráněných území.

- Registr chráněných území (dále jen Registr)

Článek 6 Rámcové směrnice o vodách vyžaduje, aby členské státy zřídily v každé oblasti povodí Registr nebo Registry všech území, která byla vymezena podle příslušných právních předpisů Společenství jako území vyžadující zvláštní ochranu povrchových a podzemních vod nebo zachování stanovišť a druhů přímo závislých na vodě. Registr musí zahrnovat přinejmenším všechna území vyjmenovaná v příloze IV a v článku 7 Rámcové směrnice, tj. území určené jako:

## území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu;

## území vymezená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí;

## vodní útvary určené jako rekreační vody včetně oblastí vymezených jako vody ke koupání;

## oblasti citlivé na živiny (citlivé a zranitelné oblasti);

## oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů včetně území soustavy Natura 2000.

- Vybraná chráněná území

Jedná se o území vymezená pro ochranu stanovišť nebo druhů, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem jejich ochrany, včetně území soustavy Natura 2000, vymezených podle směrnice 92/43/EHS 1 a směrnice 79/409/EHS 2., dále  maloplošná chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. Dle metodiky, aplikované VÚV a AOPK ČR v rámci grantu VaV 650/2/03 Registr chráněných území, se v ČR jedná o evropsky významné lokality, ptačí oblasti a maloplošná zvláště chráněná území (přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní památky a národní přírodní rezervace).

- Postup stanovení environmentálních cílů pro vybraná území z Registru

Předstupněm stanovení environmentálních cílů byl výběr tzv. rizikových zvláště chráněných území z Registru.

1.1.	Riziková zvláště chráněná území z Registru

V rámci příprav provozního monitoringu byla ze strany AOPK ČR oslovena všechna povodí s nabídkou vymezení rizikových zvláště chráněných území. Následně byla ve spolupráci s podniky povodí Labe, s.p., povodí Moravy, s.p., a povodí Ohře, s.p. provedena analýza redukčního výběru rizikových chráněných území. Tato analýza obsahovala dvě části (fáze 1. návrh indikačních parametrů pro předměty ochrany a fáze 2 – výběr území s dostatečnou legislativní ochranou a malým faktorem ohrožení).

Fáze první spočívala v redukčním výběru chráněných území, která jsou dostatečně monitorována v rámci jiných programů a proto nebyly do provozního monitoringu zařazeny. Pro povodí Moravy a Labe do této kategorie nespadalo žádné území. V rámci první fáze redukčního výběru byly navrženy indikační parametry pro předměty ochrany. Přehled předmětů ochrany je uveden v tab.1. a jejich indikační parametry  v tab. 2. – 10. (viz příloha 1.)

V druhé fázi redukčního výběru byla vybrána území, která jsou podle platné legislativy dostatečně chráněna a jejich legální poškozování  hlediska snižování možnosti dosahování environmentálních cílů je i vzhledem k jejich poloze málo pravděpodobné.

Po zapracování připomínek výše uvedených podniků povodí byl zahájen individuální výběr rizikových chráněných území, kdy pro každé chráněné území, které nebylo vyřazeno redukčním systémem, bylo zodpovězeno, zda:

- předmět ochrany je lokálně vázán na vodní prostředí

a zároveň

- působící vlivy ohrožují nebo pravděpodobně budou vážně ohrožovat stav předmětu ochrany

a zároveň

- působení vlivu lze zaznamenat pomocí indikačních parametrů a dlouhodobě vyhodnocovat

Individuální výběr rizikových chráněných území provedla místně příslušná regionální pracoviště AOPK ČR, která postupovala podle výše uvedeného výběrové klíče, přičemž docházelo ke konzultacím s ostatními orgány ochrany přírody. Výstupem byl seznam rizikových chráněných území (s dotčeným předmětem ochrany a stručným popisem návrhu opatření), který byl převeden do GIS vrstvy. Riziková chráněná území byla po dohodě na počátku roku 2007 zpracována pro zbývající oblasti povodí - Vltavu a Odru.

1.2.	Stanovení environmentálních cílů

Vlastní stanovení environmentálních cílu pro chráněná území provázejí již od počátku diskuze. Po dohodě s MŽP bylo přistoupeno k postupu, při kterém budou environmentální cíle stanoveny ve dvou etapách. V první etapě budou staveny environmentální cíle pro riziková chráněná území z Registru. V druhé etapě budou stanoveny environmentální cíle pro všechna zbylá území z Registru.

Následovalo hlubší rozpracování celé problematiky, kdy byly osloveni odborníci na konkrétní skupiny předmětů ochrany, za účelem stanovení konkrétních hodnot vybraných indikačních parametrů. Výsledkem bylo především zjištění, že v České republice stejně jako v ostatních členských státech neexistuje dostatek informací a konkrétních dat z monitoringu jednotlivých přírodních fenoménů, ze kterých by se daly odvodit limitní hodnoty indikačních parametrů.

Proto byly vypracovány tzv. obecné environmentální cíle, které vychází z dosavadních výsledků sledování jednotlivých přírodních fenoménů, dále z platných legislativních (vyhláška č. 71/2003 – ukazatelé a přípustné hodnoty znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů s rozdělením na vody  lososové a kaprové), normativních (ČSN 75 5221 – mezní hodnoty tříd jakosti vody) a metodických dokumentů a formou doporučení jsou stanoveny optimální hodnoty vybraných indikačních parametrů. U složitějších fenoménů (např. vzájemně propojených společenstvech organismů – tzn. biotopy či typy přírodních stanovišť v MZCHÚ) nebo fenoménů, které  svým výskytem nejsou přímo vázány na vodní tok (např. rašeliništní druhy rostlin, některé druhy ptáků atp.) se jedná pouze o výčet doporučených managementových opatření, která při jejich dodržování měla zabránit zhoršování stavu daného fenoménu.

Indikační parametry se dělí na primární (tzn. fyzikálně-chemické parametry vodního prostředí) a sekundární (biologické složky a hydromorfologie).

Primární parametry

Fyzikálně-chemické parametry byly stanoveny na základě výčtu parametrů provozního monitoringu, zajišťovaného podniky povodí. Prvotní návrhy parametrů, tak jak jsou uvedeny v tab.2. – 10. (viz příloha 1.), byly do značné míry zredukovány. Velké množství parametrů se jevilo jako nerelevantní pro konkrétní fenomén, případně by rozkolísanost získaných hodnot zabránila smysluplnému vyhodnocení. Finální výčet fyzikálně-chemických parametrů (tzn. primárních) je uveden pro každý předmět ve zpracovaném dokumentu. Jak je výše uvedeno, byly využity hodnoty, které udávají legislativní a normativní dokumenty. V případě ČSN 75 5221 byly pro zvlášť citlivé druhy použity hodnoty indikující I. třídu jakosti, pro méně citlivé druhy II. třídu jakosti. U některých druhů byly použity hodnoty parametrů, které jsou již dlouhodobě sledovány, případně byly ověřeny v literatuře nebo zahraniční spoluprací.

Sekundární parametry

Sekundární parametry - konkrétně biologické složky - jsou popisovány prozatím pouze triviálně, a to na základě potravních či úkrytových  požadavků jednotlivých předmětů ochrany.

Hydromorfologické charakteristiky jsou rovněž vázány na znalosti o nárocích konkrétních předmětů ochrany. Pro popis byla použita metodika HEM (Hydroekologický monitoring - Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků, RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D), která je uvedena v přehledu akceptovaných metodik pro tekoucí vody (na stránkách MŽP – www.ochranavod.cz).

Existují předměty ochrany, pro které nebyl stanoven žádný indikační parametr. Jak bylo popsáno výše, jedná se o ty přírodní fenomény, které nejsou přímo vázány na vodní tok, případně by tato vazba byla některým z parametrů těžce stanovitelná. Např. u většiny druhů rostlin se jedná o parametr hladina podzemní vody, která ale limitující přímo na stanovišti, tzn. mimo vodní tok, stejný případ nastává u ptáků (většina druhů je vázána na stojaté vody nebo druhy zčásti hnízdící mimo vodní a mokřadní biotopy, navíc s velkými potravními okrsky, kde sledování parametrů na jedné vodní ploše není relevantní). Pro tyto předměty ochrany byly sepsány základní ohrožující faktory a navržena základní managementová opatření.

Výsledkem jsou zpracované charakteristiky jednotlivých fenoménů, příčiny jejich ohrožení, faktory a činnosti (vázané na vodní tok), které mohou ovlivnit daný fenomén, obecná managementová opatření a doporučení pro vybrané indikační parametry, což má úzkou souvislost s připravovanými návrhy revitalizačních opatření do plánu oblastí povodí (viz text níže). Dále jsou zpracovávány a kompletovány tzv. katalogové listy chráněných území z Registru (pro každé území samostatný katalogový list), které obsahují základní informace o chráněném území a přehled předmětů ochrany s jejich navrženými indikačními parametry (viz příloha 2.). Chráněná území byla v případě, že zasahovala do více vodních útvarů  a v daném vodním útvaru byl lokalizován předmět ochrany, rozdělena na dílčí/jednotlivé části dle těchto útvarů.

- Navazující činnosti

Návrhy revitalizačních opatření

Z připraveného souboru návrhů revitalizačních opatření provedla regionální pracoviště AOPK ČR ve spoluprácí s podniky povodí během prvního čtvrtletí letošního roku výběr tzv. prioritních návrhů opatření, které byly následně podle připravenosti návrhu do dvou skupin: a) a b). Poté následovalo rozdělení do priorit I a II. Rozdělovacím kritériem byla lokalizace připravovaného návrhu opatření v rizikovém chráněném území z Registru. Vzhledem k malému počtu návrhů, které by spadaly do priority I, se oblast rozšířila na celý Registr. Počty návrhů s prioritou I a II v jednotlivých oblastech povodích jsou patrné z tab.11.

Tab. 11 – Přehled rozdělení návrhů dle priorit v jednotlivých oblastech povodí

V současnosti došlo k propojení všech výše popsaných činností a probíhá kontrola, zda pro všechny návrhy revitalizačních opatření s prioritou I je vypracován katalogový list chráněného území, do kterého je návrh lokalizován, a zda jsou popsány obecné environmentální cíle a managementová opatření pro konkrétní předměty ochrany.

Plány oblastí povodí

Příloha č. 2 k vyhlášce č 142/2005 Sb. obsahuje základní rámec pro obsah plánů oblastí povodí. Při naplňování tohoto rámce vzniká prostor pro využití výše uvedených výsledků v kapitole C - Stav a ochrana vodních útvarů.

3. Návrhy AOPK ČR a témata k jednání

Návrhem AOPK ČR je výše uvedenou metodiku určení environmentálních cílů dále rozpracovat tak, aby bylo možné jak pro současné tak i v budoucnu připravované plány oblastí povodí uvádět již konkrétnější hodnoty a doporučení pro konkrétní území. Při tomto postupu je nutné a) více specifikovat a případně i doplnit obecné environmentální cíle k jednotlivým fenoménům, a na základě to zpřesnit sledované hodnoty pro konkrétní území z Registru Rozpracování by mělo probíhat jak na teoretické úrovni (především sumarizace údajů ze zahraniční literatury, na které vzhledem k časovým možnostem nebylo dostatek prostoru) tak především na úrovni terénních poznatků a dat (běží nebo jsou zahajovány programy monitoringu některých z pohledu ochrany přírody významných fenoménů).

Témata k jednání:

- využití připravovaných materiálů AOPK ČR v plánech oblastí povodí;

- upřesnění formy a obsahu katalogových listů;

- přímé propojení návrhů revitalizačních opatření a připravovaných materiálů AOPK ČR;

- termíny pro dokončení a odevzdání materiálů pro právě dokončované plány oblastí povodí;

- příští plány oblastí povodí, zpřesnění obecných environmentálních cílů a doporučení pro konkrétní území.

Přílohy

1. Tabulky

Tab. 1 – Přehled všech předmětů ochrany

| Skupina | Kód | Druh – česky | Druh – latinsky |
| --- | --- | --- | --- |
| Ptáci |  | bukač velký | Botaurus stellaris |
|  |  | bukáček malý | Ixobrychus minutus |
|  |  | čáp bílý | Ciconia ciconia |
|  |  | čáp černý | Ciconia nigra |
|  |  | husa běločelá | Anser albifrons |
|  |  | husa polní | Anser fabalis |
|  |  | husa velká | Anser anser |
|  |  | chřástal kropenatý | Porzana porzana |
|  |  | jeřáb popelavý | Grus grus |
|  |  | kopřivka obecná | Anas strepera |
|  |  | kvakoš noční | Nycticorax nycticorax |
|  |  | ledňáček říční | Alcedo atthis |
|  |  | lžičák pestrý | Anas clypeata |
|  |  | moták pochop | Circus aeruginosus |
|  |  | orel mořský | Haliaeetus albicilla |
|  |  | rybák obecný | Sterna hirundo |
|  |  | slavík modráček | Luscinia svecica |
|  |  | volavka bílá | Egretta alba |
|  |  | zrzohlávka rudozobá | Netta rufina |
| Korýši | 1093 | rak kamenáč | Austropotamobius torrentium |
| Měkkýši | 1029 | perlorodka říční | Margaritifera margaritifera |
|  | 4056 | svinutec tenký | Anisus vorticulus |
|  | 1032 | velevrub tupý | Unio crassus |
|  | 1016 | vrkoč bažinný | Vertigo moulinsiana |
|  | 1013 | vrkoč Geyerův | Vertigo geyerii |
|  | 1014 | vrkoč útlý | Vertigo angustior |
| Brouci | 1082 | potápník | Graphoderus bilineatus |
|  | 4014 | střevlík hrbolatý | Carabus variolosus |
|  | 1914 | střevlík Ménetriesův | Carabus menetriesi pacholei |
| Vážky | 1037 | klínatka rohatá | Ophiogomphus cecilia |
|  | 1042 | vážka jasnoskvrnná | Leucorrhinia pectoralis |
| Motýli | 1061 | modrásek bahenní | Maculinea nausithous |
|  | 1060 | ohniváček černočárý | Lycaena dispar |
| Ryby a kruhoústí | 1130 | bolen dravý | Aspius aspius |
|  |  | drsek menší | Zingel streber |
|  | 1159 | drsek větší | Zingel zingel |
|  | 1134 | hořavka duhová | Rhodeus sericeus amarus |
|  | 1124 | hrouzek běloploutvý | Gobio albipinnatus |
|  | 2511 | hrouzek Kesslerův | Gobio kessleri |
|  | 2555 | ježdík dunajský | Gymnocephalus baloni |
|  | 1157 | ježdík žlutý | Gymnocephalus schraetzer |
|  | 1106 | losos atlantský | Salmo salar |
|  | 1096 | mihule potoční | Lampetra planeri |
|  | 1098 | mihule ukrajinská | Eudontomyzon mariae |
|  | 2522 | ostrucha křivočará | Pelecus cultratus |
|  | 1145 | piskoř pruhovaný | Misgurnus fossilis |
|  | 1146 | sekavčík horský | Sabanejewia aurata |
|  | 2533 | sekavec | Cobitis elongata |
|  | 1149 | sekavec písečný | Cobitis taenia |
|  | 1163 | vranka obecná | Cottus gobio |
| Obojživelníci | 1167 | čolek dravý | Triturus carnifex |
|  | 2001 | čolek karpatský | Triturus montandoni |
|  | 1993 | čolek podunajský | Triturus dobrogicus |
|  | 1166 | čolek velký | Triturus cristatus |
|  | 1188 | kuňka ohnivá | Bombina bombina |
|  | 1193 | kuňka žlutobřichá | Bombina variegata |
| Plazi | 1220 | želva bahenní | Emys orbicularis |
| Savci | 1337 | bobr evropský | Castor fiber |
|  | 1355 | vydra říční | Lutra lutra |
| Cévnaté rostliny | 1903 | hlízovec Loeselův | Liparis loeselii |
|  | 1437 | lněnka bezlistenná | Thesium ebracteatum |
|  | 1617 | matizna bahenní | Angelica palustris |
|  | 4096 | mečík bahenní | Gladiolus palustris |
|  | 4109 | oměj tuhý moravský | Aconitum firmum subsp. moravicum |
|  | 4081 | pcháč žlutoostenný | Cirsium brachycephalum |
|  | 1758 | popelivka sibiřská | Ligularia sibirica |
|  | 1887 | puchýřka útlá | Coleanthus subtilis |
|  | 2217 | všivec krkonošský pravý | Pedicularis sudetica subsp. sudetica |
|  | 1831 | žabníček splývavý | Luronium natans |
| Mechorosty | 1393 | srpnatka fermežová | Drepanocladus vernicosus |
| Biotopy | A4.1 | subalpínské vysokostébelné trávníky |  |
|  | A4.2 | subalpínské vysokobylinné nivy |  |
|  | K1 | mokřadní vrbiny |  |
|  | K2.1 | vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů |  |
|  | K2.2 | vrbové křoviny štěrkových náplavů |  |
|  | L1 | mokřadní olšiny |  |
|  | L10.1 | rašelinné březiny |  |
|  | L10.2 | rašelinné brusnicové bory |  |
|  | L10.3 | suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť |  |
|  | L10.4 | blatkové bory |  |
|  | L2.1 | horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) |  |
|  | L2.2 | údolní jasanovo - olšové luhy |  |
|  | L2.3 | tvrdé luhy nížinných řek |  |
|  | L2.3A | pralesovité porosty |  |
|  | L2.3B | ostatní porosty |  |
|  | L2.4 | měkké luhy nížinných řek |  |
|  | L7.2 | vlhké acidofilní doubravy |  |
|  | L9.2 | rašelinné a podmáčené smrčiny |  |
|  | L9.2A | rašelinné smrčiny |  |
|  | L9.2B | podmáčené smrčiny |  |
|  | M1.1 | rákosiny eutrofních stojatých vod |  |
|  | M1.2 | slanomilné rákosiny a ostřicové porosty |  |
|  | M1.3 | eutrofní vegetace bahnitých substrátů |  |
|  | M1.4 | říční rákosiny |  |
|  | M1.5 | pobřežní vegetace potoků |  |
|  | M1.6 | mezotrofní vegetace bahnitých substrátů |  |
|  | M1.7 | vegetace vysokých ostřic |  |
|  | M1.8 | vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) |  |
|  | M2.1 | vegetace letněných rybníků |  |
|  | M2.2 | jednoletá vegetace vlhkých písků |  |
|  | M2.3 | vegetace obnažených den teplých oblastí |  |
|  | M2.4 | vegetace jednoletých slanomilných trav |  |
|  | M3 | vegetace vytrvalých obojživelných bylin |  |
|  | M4.1 | štěrkové náplavy bez vegetace |  |
|  | M4.2 | štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica) |  |
|  | M4.3 | štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) |  |
|  | M5 | devětsilové lemy horských potoků |  |
|  | M6 | bahnité říční náplavy |  |
|  | M7 | bylinné lemy nížinných řek |  |
|  | R1.1 | luční pěnovcová prameniště |  |
|  | R1.2 | luční prameniště bez tvorby pěnovců |  |
|  | R1.3 | lesní pěnovcová prameniště |  |
|  | R1.4 | lesní prameniště bez tvorby pěnovců |  |
|  | R1.5 | subalpínská prameniště |  |
|  | R2.1 | vápnitá slatiniště |  |
|  | R2.2 | nevápnitá mechová slatiniště |  |
|  | R2.3 | přechodová rašeliniště |  |
|  | R2.4 | zrašeliněné půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) |  |
|  | R3.1 | otevřená vrchoviště |  |
|  | R3.2 | vrchoviště s klečí (Pinus mugo) |  |
|  | R3.3 | vrchovištní šlenky |  |
|  | R3.4 | degradovaná vrchoviště |  |
|  | S3A | jeskyně přístupné veřejnosti |  |
|  | S3B | jeskyně nepřístupné veřejnosti |  |
|  | T1.10 | vegetace vlhkých narušovaných půd |  |
|  | T1.4 | aluviální psárkové louky |  |
|  | T1.5 | vlhké pcháčové louky |  |
|  | T1.6 | vlhká tužebníková lada |  |
|  | T1.7 | kontinentální zaplavované louky |  |
|  | T1.8 | kontinentální vysokobylinná vegetace |  |
|  | T1.9 | střídavě vlhké bezkolencové louky |  |
|  | T7 | slaniska |  |
|  | V1A | porosty s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) |  |
|  | V1B | porosty s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) |  |
|  | V1C | porosty s bublinatkou jižní a obecnou (Urticularia australis a U. vulgaris) |  |
|  | V1D | porosty s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) |  |
|  | V1E | porosty s aldrovandkou měchýřkatou (Aldrovanda vesiculosa) |  |
|  | V1F | ostatní prostory |  |
|  | V2A | prostory s dominantními lakušníky (Batrachium spp.) |  |
|  | V2B | porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) |  |
|  | V2C | ostatní porosty |  |
|  | V3 | makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní |  |
|  | V4 | makrofytní vegetace vodních toků |  |
|  | V5 | vegetace parožnatek |  |
|  | V6 | vegetace šídlatek (Isoetes) |  |
| předměty v MZCHU | 10 | lužní lesy |  |
|  | 11 | vlhké nebo zaplavované louky |  |
|  | 20 | mokřady a pobřežní vegetace |  |
|  | 21 | prameniště |  |
|  | 22 | rašeliniště |  |
|  | 23 | vrchoviště |  |
|  | 30 | přirozené vodní plochy |  |
|  | 31 | umělé vodní plochy |  |
|  | 32 | vodní toky |  |
|  | 40 | vývěr, pramen |  |
|  | 50 | jeskyně |  |
|  | 60 | stanoviště s výskytem chráněných živočichů |  |
|  | 99 | ostatní |  |

Tab. 2. – Indikační parametry Ptáci

|  | Anser fabalis; Anser albifrons; Anser anser; Nycticorax nycticorax; Egretta alba; Ciconia nigra; Ciconia ciconia; Haliaeetus albicilla; Grus grus | Anas strepera; Netta rufina; Anas clypeata | Botaurus stellaris; Ixobrychus minutus | Circus aeruginosus | Porzana porzana | Sterna hirundo; Alcedo atthis | Luscinia svecica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽÁDNÉ INDIKAČNÍ PARAMETRY | x |  |  |  |  |  |  |
| biologické složky |
| makrozoobentos |  | x | x |  | x |  |  |
| ryby |  | x | x |  | x | x |  |
| makrofyta |  | x | x | x | x |  | x |
| abiotický indikátor |
| P celk. |  | x | x |  | x |  |  |
| fekální koliformní bakterie |  | x | x |  |  |  |  |
| ropné látky vizuálně |  | x | x | x |  | x |  |
| PCB |  |  | x |  |  |  |  |
| průhlednost vody |  | x | x |  |  | x |  |

Naprostá většina uvedených ptačích druhů je vázána na stojaté vody (kromě ledňáčka a čápa černého). Pro řadu druhů vodních ptáků jsou jedním z klíčových faktorů makrofyta, především rozsah a druhové složení litorálních porostů jako hnízdišť, ale také rozsah a složení submerzní a natantní vegetace. Makrozoobentos (především jeho množství a systematické zařazení) je také jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících početnost mnoha ptačích druhů, protože je jednou z podstatných složek jejich potravy. Monitoring ryb v souvislosti s vodními ptáky může mít dvojí význam: pro druhy, které se živí vodními bezobratlými, jsou ryby potravní konkurenti, proto početnost těchto druhů je negativně korelována s množstvím (biomasou) ryb. Naopak na druhy rybožravé má množství ryb pozitivní vliv. Množství celkového fosforu v mg/l je základní charakteristika indikující trofii (úživnost) lokality.
   	Mezi uvedenými indikačními parametry chybí sledování zooplanktonu (množství a velikostní struktura), který je velmi dobrým indikátorem potravní situace na lokalitě pro mnoho druhů vodních ptáků živících se bezobratlými živočichy.

Pro husy není uveden  žádný parametr. Chráněna jsou jejich mimohnízdní shromaždiště, kdy jsou potravně závislé na suchozemských biotopech (pole) i ve značné vzdálenosti od shromaždišť, při výběru vodních ploch jako shromaždišť je podstatný především dostatečný klid na lokalitě, příp. vhodná odpočinková místa (ostrůvky, mělčiny).
    U orla mořského, čápů a některých volavkovitých také není uveden  žádný parametr. Jde o druhy zčásti hnízdící mimo vodní a mokřadní biotopy, navíc s velkými potravními okrsky, kde sledování parametrů na jedné vodní ploše není relevantní.

Tab. 3 – Indikační parametry Korýši a měkkýši

|  | Austropotamobius torrentium | Vertigo geyerii | Vertigo angustior | Vertigo moulinsiana | Margaritifera margaritifera | Unio crassus | Anisus vorticulus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biologické složky |
| makrozoobentos | x |  |  |  |  |  |  |
| ryby | x |  |  |  | x | x |  |
| makrofyta |  |  |  |  | x | x | x |
| hydromorfologie | x |  |  |  | x | x |  |
| abiotický indikátor |
| T vody | x |  |  |  | x |  |  |
| rozp.O2 | x |  |  |  |  | x |  |
| vodivost | x | x |  | x | x | x | x |
| zákal | x |  |  |  | x |  | x |
| pH | x |  | x | x | x | x | x |
| BSK 5 | x |  |  |  | x | x |  |
| Cl |  |  |  |  | x |  |  |
| N-NH4 | x |  |  |  | x | x |  |
| N-NO3 | x |  |  |  | x | x |  |
| N celk. | x |  |  |  |  |  |  |
| P celk. | x |  |  |  | x | x |  |
| Ca | x |  | x | x | x | x | x |
| Mg | x |  | x | x | x |  |  |
| Fe |  | x |  | x |  |  |  |
| ledový úkaz |  |  |  |  | x |  |  |
| chloridy |  |  |  |  | x | x |  |
| index saprobity | x |  |  |  | x |  |  |

Tab. 4 – Indikační parametry Hmyz

|  | Lycaena dispar; Maculinea nausithous | Graphoderus bilineatus; Leucorrhinia pectoralis | Carabus menetriesi pacholei; Carabus variolosus | Ophiogomphus cecilia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽÁDNÉ INDIKAČNÍ PARAMETRY | x |  |  |  |
| biologické složky |
| makrozoobentos |  | x |  | x |
| ryby |  | x |  | x |
| fytoplankton |  | x |  | x |
| makrofyta |  | x |  | x |
| hydromorfologie |  |  | x | x |
| abiotický indikátor |
| T vody |  | x | x | x |
| rozp.O2 |  | x |  | x |
| vodivost 25 |  | x | x | x |
| pH |  | x | x | x |
| BSK 5 |  | x |  | x |
| N-NO2 |  | x |  | x |
| N-NH4 |  | x |  | x |
| N-NO3 |  | x |  | x |
| P-PO4 |  | x |  | x |
| Fe |  | x |  | x |
| Ca+Mg |  | x |  | x |
| index saprobity |  | x | x | x |

Tab.5 – Indikační parametry Ryby

|  | Lampetra planeri; Eudontomyzon mariae | Salmo salar; Gobio albipinnatus; Gobio kessleri; Cottus gobio | Rhodeus sericeus | Misgurnus fossilis | Cobitis sp.; Sabanejewia aurata | Aspius aspius; Gymnocephalus schraetzer; Zingel zingel; Zingel streber; Pelecus cultratus; Gymnocephalus baloni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biologické složky |
| makrozoobentos |  | x | x | x | x | x |
| ryby | x | x | x | x | x | x |
| makrofyta | x |  | x | x |  |  |
| hydromorfologie | x | x | x | x | x | x |
| abiotický indikátor |
| T vody | x | x | x | x | x |  |
| rozp.O2 | x | x | x |  | x |  |
| vodivost | x | x | x | x | x |  |
| pH | x | x | x | x | x |  |
| BSK 5 | x | x | x | x | x | x |
| N-NO2 | x | x | x | x | x | x |
| N-NH4 | x | x | x | x | x | x |
| N-NO3 | x | x | x | x | x | x |
| N celk. | x | x | x |  |  |  |
| P celk. | x | x | x |  |  |  |
| Fe | x |  |  |  |  |  |
| ropné látky vizuálně | x | x | x | x | x | x |
| fekální koliformní bakterie | x | x | x | x | x | x |
| index saprobity | x | x | x | x | x | x |
| PCB | x | x | x | x | x | x |

Tab. 6. – Indikační parametry Obojživelníci

|  | Triturus cristatus; Bombina bombina; Triturus carnifex; Triturus dobrogicus | Bombina variegata; Triturus montandoni |
| --- | --- | --- |
| biologické složky |
| makrozoobentos | x | x |
| ryby | x | x |
| fytobentos | x |  |
| fytoplankton | x |  |
| makrofyta | x | x |
| hydromorfologie | x | x |
| abiotický indikátor |
| T vody | x | x |
| vodivost | x | x |
| pH | x | x |
| BSK 5 | x | x |
| N-NH4 | x | x |
| N celk. | x | x |
| P celk. | x | x |
| ropné látky vizuálně | x | x |
| index saprobity | x | x |
| průhlednost vody | x | x |

Tab. 7. – Indikační parametry Savci

|  |  | Castor fiber | Lutra lutra |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽÁDNÉ INDIKAČNÍ PARAMETRY |  |  |  |
| biologické složky |
| ryby |  |  | x |
| makrofyta |  | x |  |
| abiotický indikátor |
| rozp.O2 |  |  | x |
| zákal |  |  | x |
| pH |  |  | x |
| BSK 5 |  | x | x |
| Pb |  | x | x |
| As |  | x | x |
| Cu |  | x | x |
| Hg |  | x | x |
| Cd |  | x | x |
| Cr |  | x | x |
| ropné látky vizuálně |  | x | x |
| PCB |  | x | x |
| Co |  | x | x |
| Mo |  | x | x |

Tab. 8. – Indikační parametry Rostliny

|  | Coleanthus subtilis; Pedicularis sudetica; Cirsium brachycephalum; Aconitum firmum; | Luronium natans | Liparis loeselii | Thesium ebracteatum; Angelica palustris; Ligularia sibirica; Gladiolus palustris; Drepanocladus vernicosus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽÁDNÉ INDIKAČNÍ PARAMETRY | x |  |  |  |
| biologické složky |
| makrofyta |  | x |  |  |
| abiotický indikátor |
| rozp.O2 |  | x |  |  |
| vodivost |  | x |  |  |
| pH |  |  | x |  |
| N celk. |  | x |  |  |
| P celk. |  | x |  |  |
| Ca |  | x |  |  |
| Mg |  | x |  |  |
| K |  | x |  |  |
| průhlednost vody |  | x |  |  |
| hladina podzemní vody |  |  | x | x |

Tab. 9 – Indikační parametry Biotopy

V seznamu jsou biotopy (uvedeny pouze kódem) z tab. 14 Registru chráněných území (2004).

|  | A4.1; A4.2; T1.7; T1.8; M2.1; T1.4; T1.5; T1.6; T1.9; T1.10 | V1A; V1B; V1C; V1D; V1E; V1F; V2A; V2B; V2C; V3; V5 | V4 | V6 | M1.1; M1.2; M1.3; M1.7; M3; M2.2; M2.3 | M1.4; M1.5; M4.1; M4.2; M4.3; M5; M6; M7 | M1.6 | M1.8 | M2.4; T7 | R1.1; R1.3; R1.5; R2.1; R2.2 | R1.2; R1.4; R2.3; R2.4; R3.1; R3.2; R3.3; R3.4; L9.2; L9.2A; L10.1; L10.2; L10.3; L10.4 | S3A; S3B | K1; K2.1; K2.2; L1; L2.1; L2.2; L2.3; L2.3A; L2.3B; L2.4; L7.2; L9.2B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽÁDNÉ INDIKAČNÍ PARAMETRY | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| biologické složky |
| makrozoobentos |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| makrofyta |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| hydromorfologie |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abiotický indikátor |
| T vody |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| rozp. O2 |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodivost |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
| zákal |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| HCO3 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |
| BSK 5 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N celk. |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| P celk. |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| Ca |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| chloridy |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| sírany |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| index saprobity |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 10. – Indikační parametry Předměty ochrany maloplošných ZCHÚ

Seznamu je vytvořen podle tab. 18 Registru chráněných území (2004).

|  | Lužní lesy; vlhké nebo zaplavované louky | Mokřady a pobřežní vegetace | Prameniště | Rašeliniště | Vrchoviště | Přirozené vodní plochy | Umělé vodní plochy | Vodní toky | Vývěr, pramen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| biologické složky |
| makrozoobentos |  | x |  |  |  | x | x | x |  |
| ryby |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| makrofyta |  | x |  |  |  | x | x | x | x |
| hydromorfologie | x | x | x |  |  | x |  | x |  |
| abiotický indikátor |
| T vody |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| rozp.O2 |  | x | x |  |  | x | x | x |  |
| vodivost | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| pach |  |  | x |  |  | x | x | x | x |
| zákal |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| barva |  |  | x | x | x | x |  |  | x |
| pH |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| HCO3 |  |  | x |  |  |  |  |  | x |
| CO3 |  |  | x |  |  |  |  |  | x |
| BSK 5 |  |  |  |  |  | x | x | x |  |
| N celk. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P celk. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ca | x | x | x | x | x | x | x |  | x |
| index saprobity |  |  |  |  |  | x | x | x |  |

2. Katalogový list

Vysvětlivky:

- název území: jedná se o název území, který je uveden v Registru chráněných území, v případě nově vzniklé části chráněného území bude uváděn název jak vodního útvaru tak chráněného území v pořadí vodní útvar_chráněné území

- ID území: jedná se o ID, které je uvedeno v Registru chráněných území, v případě nově vzniklé části chráněného území bude uváděno ID jak vodního útvaru tak chráněného území v pořadí vodní útvar_ chráněné území

- kategorie ochrany: NPR, NPP, PR, PP, NP, EVL, PO

- oblast povodí: uvede se jedna z 8 oblastí povodí (Horní a střední Labe, Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka, Ohře a Dolní Labe, Dyje, Morava, Odra),

- dotčený vodní tok / ID toku: uvede se název a ID vodního toku, na který je předmět ochrany vázán, jedná se o název a ID které jsou uvedeny v GIS vrstvě vodních toků

- ID vodních útvarů v chráněném území: uvedou se ID všech vodních útvarů, jež se vyskytují na celém chráněném území

- předměty ochrany: uvedou se předměty ochrany, jež se vyskytuji v chráněném území nebo jeho části

- indikační parametry: uvedou se indikační parametry pro všechny předměty ochrany pro dané území nebo jeho část

### Vydra říční (Lutra lutra )

### Rozšíření

Za centrum rozšíření je nadále možné považovat jižní Čechy a Českomoravskou vysočinu. Trvale osídlená je i oblast Beskyd, Jeseníků, Litovelského Pomoraví. Podél severní hranice sahá prakticky souvislé rozšíření až po Labské pískovce. Podél jižní a jihozápadní hranice dosáhlo rozšíření vydry až na Karlovarsko. Ve vnitrozemí obývá vydra prakticky všechny pahorkatinné oblasti. Rozsáhlejšími oblastmi bez výskytu vydry jsou dnes pouze nížiny jižní Moravy a oblast a  Doupovských a Krušných hor, Podkrušnohoří až po dolní Poohří..

### Příčiny ohrožení

Vydra říční je ohrožována řadou faktorů, jejichž intenzita se v průběhu let výrazně měnila. Do první poloviny dvacátého století bylo hlavním ohrožujícím faktorem přímé pronásledování ze strany člověka. Od šedesátých let limitovalo stavy vyder především znečištění prostředí cizorodými látkami (zejména látky na bázi PCB) a přímé ničením prostředí (regulace toků). V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech začala populace vydry postupně zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov, kterým se zejména vlastníci rybníků snaží řešit škody, které vydra působí na rybí obsádce.

### Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu

ilegální pronásledování vyder

střety s dopravními prostředky (především na silnicích)

vznik nových bariér na tocích (např. jezy v zastavěných územích, které vydra nemůže obejít,  přehrady,  rybníky se silnicí vedoucí po hrázi  apod.)

rozsáhlejší změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů  prováděné v rámci protipovodňových opatření

snížení potravní nabídky (v lokalitách, kde může být potrava limitujícím faktorem)

Obecná managementová opatření

Minimalizovat všechny technické zásahy v tocích, dbát na zachování „klidových zón“ se souvislými břehovými porosty a přirozenou břehovou strukturou.  .

Při stavbách a rekonstrukcích silničních mostů přes vodní toky důsledně dbát na to, aby vždy zůstaly zachované na obou stranách dostatečně široké suché břehy (zcela nevhodné jsou mosty, kde voda vyplňuje celý prostor mezi opěrami, nevhodné jsou také trubní propustky používané k převedení trvalých vodních toků pod silnicí). Průchodnost pro vydru zachovávat u staveb a rekonstrukcí všech dalších příčných objektů na tocích (jezy) i u hrází rybníků

Identifikace všech stávajících „kolizních míst“ (nevhodně řešené mosty, jezy, hráze rybníků, mlýnské náhony apod.), kde jsou vydry nucené přecházet silnici nebo procházet úzké profily, kde se mohou stát snadno obětí psů či nezákonného lovu. Všechna tato místa postupně vhodnými způsoby zabezpečovat

Škody na rybích obsádkách minimalizovat tzv. „odkláněcími rybníky“ a chovem druhově pestrých obsádek s dostatečným zastoupením „bílé ryby“.

Monitoring kvality vody, zarybněnosti toků a prevence havarijních znečištění.

Osvěta a výchova mezi veřejností i zájmovými skupinami.

Doporučení pro vybrané indikační parametry

fyzikálně – chemické vlastnosti vody:

Doporučujeme monitorovat těžké kovy, jejichž limitní hodnoty vychází z ČSN 75 5221:

- Pb: optimum < 0 µg/l, kritické > 8 µg/l

- As: optimum < 0 µg/l, kritické > 10 µg/l

- Cu: optimum < 0 µg/l, kritické > 20 µg/l

- Hg: optimum < 0 µg/l, kritické > 0,1 µg/l

- Cd: optimum < 0 µg/l, kritické > 0,5 µg/l

- Cr: optimum < 0 µg/l, kritické > 20 µg/l

Dále:

- PCB: kritické 50mg/kg extrahovaného tuku vydří tkáně, 0,05 mg/kg čerstvé tkáně ryb, 16mg/kg tuku z vydřího trusu

- rozpuštěný kyslík: optimum >7,5 mg/l, kritické < 6,5 mg/l

- BSK5: optimum < 2 mg/l, kritické > 4 mg/l

biologická společenstva:

ryby: zdroj potravy (dle potravní nabídky každé z lokalit)

Losos obecný (Salmo salar)

### Rozšíření

Vyskytuje se v úmoří Severního ledového moře a Atlantského oceánu v jeho evropské a severoamerické části. Jako anadromní druh vytahuje ke tření do horních toků řek.

Od roku 1998 je plůdek lososa vysazován do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře a od roku 2002 je pravidelně zaznamenáván podzimní tah dospělých ryb na území ČR

### Příčiny ohrožení

Nejvýznamnějším limitujícím faktorem pro výskyt lososů jsou bezesporu migrační bariéry (vysoké jezy a přehrady), které zapříčinily omezení výskytu druhu, a dále znečištění vod. K dalším nebezpečím patří nelegální lov, vnitrodruhové křížení populací, parazité a nemoci.

### Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu na evropsky významných lokalitách

přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů, které by druhu zabránily vracet se na místa tření a šířit se na další vhodná stanoviště

změny morfologie koryta technickými úpravami (těžba štěrkového substrátu na trdlištích, opevňování dna a břehů), kdy druh ztrácí esenciální podmínky pro život

nadměrné odběry vody (např. provoz MVE)

znečištění vody

nelegální lov

nadměrné vysazování ostatních lososovitých ryb (pstruha obecného)

genetické znečistění populací (vysazování násad z míst s geneticky odlišnými populacemi)

Obecná managementová opatření

Je nutné dodržovat rybářské obhospodařování toků s výskytem strdlic blízké přirozenému stavu (podpora přirozeného výtěru, omezení slovování a vysazování) a podřízené ochraně lososa na úkor vysazování nižšího počtu ostatních ryb, především pstruha obecného. Je zapotřebí zprůchodnit toky výstavbou rybích přechodů až k trdlištím.

Doporučení pro vybrané indikační parametry:

fyzikálně – chemické vlastnosti vody

- teplota vody: ne více než 20 °C

- rozpuštěný kyslík: > 7,5 mg/l (CSN 75 5221)

- vodivost: < 40 mS/m (CSN 75 5221)

- pH: 6 – 9 (71/2003 Sb.)

- BSK5: < 2 mg/l (CSN 75 5221)

- N-NO2: < 0.6 mg/l (71/2003 Sb.)

- N-NH4: < 0,3 mg/l (CSN 75 5221)

- N-NO3: < 3 mg/l (CSN 75 5221)

- ropné látky vizuálně: žádné

- fekální koliformní bakterie: < 40 KTJ/ml (CSN 75 5221)

- index saprobity: ≤ 1,5  (CSN 75 5221)

- PCB: < 5 ng/l (CSN 75 5221)

hydromorfologie (dle metodiky HEM RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D)

- trasa toku: 					původní - dle typologie vodních toků

- podélná průchodnost:			úsek bez překážek

- upravenost dna:				dno bez známek úprav

- diverzita substrátu:				skalní podloží, balvany, kameny,štěrk, písek

- mrtvé dřevo v korytě:			ano

- variabilita struktur dna:			lavice, ostrovy, tůně, peřeje, skalní stupně

- variabilita hloubek:				vysoká

- upravenost břehů:				břeh bez známek opevnění

- břehová vegetace:				přítomnost břehového porostu

- využití údolní nivy a příbřežní zóny: 	bez specifikace

- průchodnost inundačního území:		bez objektů ovlivňujících průchodnost

- charakter proudění:				tůně, peřejnatý úsek, stupně, kaskáda

- ovlivnění hydrologického režimu:		dynamika beze změn

- zahloubení koryta:				0 - 20 cm

- morfometrické charakteristiky toku a nivy:	bez specifikace

biologická společenstva:

ryby: je nutné dodržovat rybářské obhospodařování toků s výskytem strdlic blízké přirozenému stavu (podpora přirozeného výtěru, omezení slovování a vysazování) a podřízené ochraně lososa na úkor vysazování nižšího počtu ostatních ryb, především pstruha obecného

makrozoobentos: zdroj potravy (larvy jepic, pošvatek, chrostíci).

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)

### Rozšíření

Kuňka ohnivá chybí na většině území jihozápadních Čech, v Libereckém kraji, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy a okolí Javorníku  na severní Moravě a ve Slezsku. Na ostatních místech republiky je rozšířena víceméně plošně ve výškovém rozpětí 150–730m n.m. Na našem území vystupuje do nejvyšších nadmořských výšek v celém areálu.

### Příčiny ohrožení

Druh ustoupil především v důsledku změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování luk a lesů v rámci meliorací, regulace potoků a zatrubňování drobných vodotečí, proměna luk v pole, zasypávání jezírek v lomech, hlinících a pískovnách komunálním odpadem a rekultivace těchto území po odtěžení surovin,  chemizace v zemědělství, intenzivní využití každého kousku půdy v rámci náhradních rekultivací praktikovaných v 70. a 80. letech 20. století a podobné negativní zásahy. V poslední době přistupují snad nejhorší dva faktory vůbec: nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké rybí obsádky a nešetrně prováděná odbahňování) a zarybňování či zánik jezírek v lomech a pískovnách.

### Faktory a činnosti, které mohou negativně ovlivnit populaci druhu

příliš vysoké rybí obsádky v rybnících při nichž dochází k přímé predaci pulců  rybami

přítomnost ryb v případě nedostatku úkrytů

manipulace s vodní hladinou (vypouštění rybníků) během dubna – září (případně až poloviny října)

přehnojování rybníků a intenzivní krmení ryb umělými krmivy – vede ke zhoršení kvality vody

používání biocidů a hnojiv při obhospodařování biotopů navazujících na vodní nádrže v dosahu akčního radiu druhu

zavážení tůněk komunálním odpadem a přímé ničení tůněk

zarůstání a zazemňování tůní a jezírek v opuštěných lomech – problém s orobincem, který se uchytí a rozroste v hloubkách menších než 80cm

snížení průtočnosti toků v rámci budování náhonů (např. při výstavbě malých vodních elektráren) spojené s vysycháním tůní podél vodních toků a prohlubování koryt toků s následným poklesem spodní vody a vysycháním tůní odvislých od hladiny spodní vody; pokles hladiny spodních vod  všeobecně ať již z důvodů klimatických nebo antropogenních

jednorázová prudká kontaminace vody organickými či anorganickými látkami, např. kejdou, při mytí vozidel a dobývací techniky v lomech apod.

Obecná managementová opatření

Po individuálním posouzení a tam, kde je to vhodné, je možné vytvářet nové tůně v povodí toků, blízkosti rybníků, v kamenolomech a lomech jiného typu a na výsypkách. Nově vytvořené tůně mají význam pro populaci při kolonizaci okolí.

Poměrně účinnou ochranou pro kuňky je vytváření (nebo ponechání) prosluněných mělčin rybníků, zarostlých vodní vegetací, kam ryby zpravidla nepronikají a nenarušují zde potravní spektrum obojživelníků. Ryby navíc loví pulce (dospělé žáby jsou natolik jedovaté, že v podstatě nemají v přírodě predátory

Důležité je stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky. Úměrná rybí obsádka je taková, která ještě umožní dostatečně bohatý rozvoj velkých druhů zooplanktonu a fytofilních bezobratlých. To současně umožní zachovat vysokou průhlednost vody, která na jaře a v první polovině léta neklesá pod 50cm, a díky tomu rozvoj dostatečně rozsáhlých porostů makrofyt v mělčích částech rybníka.

V případě, že litorál vyvinut není, lze jeho rozvoj podpořit vytvářením mělčin a pozvolných břehů se sklonem 1:15 a vyšším. Dno je nutno modelovat tak, aby vznikly dostatečně velké partie mělké vody (nemusejí být vždy u břehu).

Velmi účinným opatřením v případě, kdy se do jezírka dostanou ryby, je vytvoření  mělkého menšího jezírka (jezírek), které je s větším spojeno vodou, avšak spojení je přesypáno např. štěrkem či hrubším kamenem (případně pískem proloženým kameny), aby do malých jezírek nevnikaly ryby (v některých případech postačuje vyhloubení izolované tůňky vedle jezírka s rybami) (obdobně lze vytvořit tůňku či tůňky v těsné blízkosti rybníka nebo pod hrází)

Obecně ohroženější zarůstáním a zazemněním jsou tůně vybudované v nivách eutrofních potoků či na okraji nížinných rybníků s velkým množstvím volných živin (přibližně do 300m n.m.). Litorální vegetace zde roste  velmi rychle a tůně prakticky zanikají už do 5 let od vytvoření. Prodloužení životnosti takových tůní by bylo dosažitelné např. pravidelným kosením okolního porostu alespoň 2x ročně, které by zabránilo “pohlcení” tůně rákosinou, porostem orobince či jiných vysokých bylin. Tůňky je optimální udržovat částečně zarostlé ponořenou vegetací či litorálem, případně částečně zanesené listím. Pokud vegetace vodní sloupec zcela proroste nebo vrstva listí vystoupí do poloviny  vodního sloupce, přestávají být takové tůňky vhodné. Nutno je vzít také v potaz, že vodní vegetace (především litorální – orobince) drobné tůňky vysušuje a rozkládající se vrstva rostlin rychle vytváří vrstvu bahna.

Rovněž je nutno průběžně odstraňovat křovinnou a stromovou vegetaci, která by tůňky příliš zastiňovala. Vhodná je přítomnost jedné vzrostlejší dřeviny v blízkosti tůně. Napadané listí zhoršuje kyslíkové podmínky (eliminuje nebo alespoň potlačuje ryby) a je zdrojem organické hmoty jako počátku potravního řetězce pro dospělce (rozvoj komářích larev jako hlavní potravy dospělců). Spadané listí tvoří dobrý úkryt především pro larvy a zabraňuje rozvinutí vodní makrovegetace (především orobince), která zazemňuje tůňky podstatně rychleji než spadané listí.

Při vytvoření soustavy drobných tůní je nejlepší některé zastínit, jiné nechat plně osluněné, tůňky dlouhodobě monitorovat a podle výsledků management upravovat.

Velmi problematické je zarůstání lokalit orobincem,  který se snadno  uchytí do hloubky 80cm.

Doporučení pro vybrané indikační parametry

fyzikálně – chemické vlastnosti vody: týkají se stanoviště (stojaté vody)

- pH: 5 – 7

- BSK5: 7 mg/l

- N-NH4: 0,4 mg/l

- P celk.: 0,3 mg/l

- ropné látky vizuálně: nesmí tvořit na povrchu viditelný film

- index saprobity: 1,5 – 2,5

- průhlednost vody: 50 cm v době výskytu adultních jedinců

hydromorfologie vodního toku (dle metodiky HEM RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D)

- trasa toku: 					původní - dle typologie vodních toků

- podélná průchodnost:			bez specifikace

- upravenost dna:				dno bez známek úprav

- diverzita substrátu:				bez specifikace pro druh

- mrtvé dřevo v korytě:			ano

- variabilita struktur dna:			bez specifikace pro druh

- variabilita hloubek:				bez specifikace pro druh

- upravenost břehů:				břeh bez známek opevnění

- břehová vegetace:				přítomnost břehového porostu, nesmí 							zastiňovat přilehlé tůně

- využití údolní nivy a příbřežní zóny: 	mokřady, tůně (viz výše), lesy

- průchodnost inundačního území:		bez objektů ovlivňujících průchodnost

- charakter proudění:				bez specifikace pro druh

- ovlivnění hydrologického režimu:		dynamika beze změn

- zahloubení koryta:				0 - 20 cm

- morfometrické charakteristiky toku a nivy:	bez specifikace

biologická společenstva:

ryby (týká se stanoviště stojaté vody): krajně negativní je přítomnost okounů nebo allochtonních druhů ryb (např. střevličky východní – Pseudorasbora parva a karase stříbřitého – Carassius auratus), které se mohou do nádrží dostat přirozenou cestou a dovedou se rychle namnožit; ještě horší by byla přítomnost hlavačkovce amurského (Perccottus glenyi), ryby která do ČR dosud zavlečena nebyla

makrozoobentos: zdroj potravy (komáří a pakomáří larvy)

makrofyta: popis viz obecná managementová opatření