RK-15-2005-13, př.1

počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina v Pelhřimově

Místo stavby:	k.ú. Pelhřimov, parc.č. 2694/441, 2694/2, 2694/442, areál HZS v Pelhřimově

Charakter stavby:	novostavba na stavební parcele, pozemek ve vlastnictví ČR

Investor:		Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		ZZS kraje Vysočina

Předpokládané náklady:	6,0 mil Kč s DPH

Odbor sociálních věcí zdravotnictví - zdůvodnění akce:

Současný stav:

Stávající stanoviště ZZS Pelhřimov je umístěné v areálu Nemocnice Pelhřimov, v provizorní budově s nevyhovujícím stavebním a hygienicko-zdravotním stavem, který lze označit za stav havarijní. Budova je určená k demolici. Další udržování současného stanoviště je provozně nákladné a neperspektivní. Umístění stanoviště ve středu nemocnice omezuje rychlý výjezd a používání výstražných signálů. Situace vyžaduje zásadní řešení.

Řešení:

Výstavba nového výjezdového stanoviště v areálu Hasičského záchranného sboru v Pelhřimově. Toto řešení je koncepčně v souladu s se zákonem č. 239/200 Sb. o integrovaném záchranném systému, který požaduje koordinovaný postup  jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Navrhované řešení dlouhodobě zabezpečí kvalitní provozní podmínky výjezdového stanoviště ZZS  pro poskytování přednemocniční neodkladné péče v oblasti Pelhřimov.

Stručný popis stavby:

Objekt výjezdového stanoviště je navržen v části prostoru stávajícího areálu Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, operační středisko územního odboru v Pelhřimově (dále HZS).

Jedná se o dvoupodlažní objekt vystavěný tradiční technologií, o rozměrech cca 22x8 m.

Zastavěná plocha: 173 m2. Obestavěný prostor: 1 157 m3. Je navržen na pozemku stávajícího garážového stání, umístěného vlevo  za hlavním vjezdem.

V přízemí: dvojgaráž, schodiště, obslužné místnosti a denní místnost s kuchyňkou a soc. zázemím.

V 1.podlaží: pokoje a kancelář stálého personálu, pokoje záchranářů, sestry a lékařů, včetně soc.zázemí. Proti výstupu ze schodiště jsou umístěny technické prostory (server, sklad a prostor pro kotel. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Vytápění navrženého objektu a příprava teplé užitkové vody bude zajištěna pomocí plynového kotle.

Napojení inženýrských sítí:

Plynová přípojka – z hlavního uzávěru plynu v nároží objektu HZS v ulici Požárnické(cca 50 m)

Přípojka telefonu – z administrativní části provozu HZS – cca 35 m

Přípojka vody – z hl.uzávěru v nároží objektu HZS v ulici Požárnické – cca 50 m.

Kanalizační přípojka – z komunikačního dvora HZS – cca 15 m

Přípojka NN – z měřící skříně v těsné blízkosti stavby na fasádě sousední garáže–cca 5 m.

Zdroje financování:

Rozpočet kraje.

# Majetkoprávní podmínky:

# Pozemek je vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření HZS. Nutno provést převod dotčeného pozemku na investora a demolici stávajícího jednoduchého přístřešku pro vozidla. Dohoda (věcné břemeno) o užívání společného vjezdu a pohybu po současných komunikacích v areálu HZS, případně dohoda o dalších službách (mytí aut, dílny, sdělovací technika, apod.)

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			  7/2005

stavební řízení						11/2005

majetkoprávní úkony					11/2005

schválení realizace (rozpočet)			12/2005

výběrové řízení					  3/2006

zahájení stavby					  4/2006

dokončení stavby					  7/2006