Projekt

rozvoje ICT v příspěvkové organizaci

Nemocnice Jihlava

Obsah:

Kapitola I. - servery	3

Část I.	3

1.	Úvod	3

	charakteristika subjektu, součásti, vzájemné umístění budov	3

2.	Charakteristika současného stavu	3

	oblast serverů	3

	oblast uživatelů	3

3.	Popis nedostatků – problémů	4

Část II.	4

1.	Projektový záměr	4

	charakteristika – cíle záměru	4

	požadavek nové IT – rozbor	4

	vyhodnocení variantních nabídek dodavatelů	4

	využití staré IT	4

	návrh harmonogramu realizace v kalendářním roce požadavku	4

Příloha č.1	6

Příloha č.2	7

Příloha č.3	8

Příloha č.4	9

Příloha č.5	11

Kapitola II. – internet pro veřejnost	12

Část I.	12

1.	Úvod	12

2.	Charakteristika současného stavu	12

Část II.	12

1.	Projektový záměr	12

	charakteristika – cíle záměru	12

	požadavek nové IT – rozbor	12

	návrh harmonogramu realizace v kalendářním roce požadavku	12

	vyhodnocení projektu a další postup	13

Příloha č.6	14

Kapitola III. - zálohování	15

Část I.	15

3.	Úvod	15

4.	Charakteristika současného stavu	15

Část II.	15

1.	Projektový záměr	15

	charakteristika – cíle záměru	15

	požadavek nové IT – rozbor	15

	návrh harmonogramu realizace v kalendářním roce požadavku	16

	vyhodnocení variantních nabídek dodavatelů	16

Příloha č.7	17

# Kapitola I. - servery

## Část I.

### Úvod

#### charakteristika subjektu, součásti, vzájemné umístění budov

Nemocnice Jihlava je zdravotnickým zařízením krajského typu se 746 lůžky a ve vybraných oborech pokrývá spádovou oblast cca 500.000 obyvatel. Je dislokována v rámci jednoho areálu pavilónového typu. Charakteristickým rysem je propojení všech budov (mimo infekčního pavilonu) dvoukomorovým koridorem. Jedna komora slouží jako komunikace a druhá jako energo-kanál pro rozvod veškerých inženýrských sítí, což podstatně zjednodušuje veškeré úpravy a opravy potřebné v rámci tohoto segmentu.

### Charakteristika současného stavu

#### oblast serverů

V současné době používá naše organizace celkem 11 serverů. Na chodu a funkčnosti těchto serverů je nemocnice v podstatě závislá, protože obsluhují a zajišťují provoz všech softwarových produktů. Mezi klíčové produkty patří zejména:

      - NIS – nemocniční informační systém – veškeré informace o pacientských datech, kompletní dokumentace pacienta včetně laboratorních výsledků, atd.

      - LAB – laboratorní servery zajišťující chod všech laboratoří – mikrobiologie, hematologie, biochemie

      - FENIX – ekonomický server – zajišťuje finanční chod celé organizace, spojení s bankou, s pojišťovnou, atd.

Servery zajišťují chod i spoustě dalších neméně důležitých programů. Dnes je však jejich stav již velmi špatný. Průměrné stáří serverů je asi 3 roky. Největší slabinou je ve velké míře jejich architektura – tzn. jedná se pouze o kancelářské PC, které byly vyhrazeny pro účely serverových aplikací. Výkony jednotlivých serverů jsou popsány v příloze č. 1 – bližší specifikace je uvedena u těch nejdůležitějších serverů.

#### oblast uživatelů

Stav pracovních počítačů lékařů a ostatních zaměstnanců nemocnice je velmi rozmanitý – počínaje PC typu XT až po nové počítače s procesory Pentium IV. Pro účely provozování systému NIS však stačí i zmíněné staré počítače typu XT. Nároky však rostou zejména směrem digitalizace RDG a s tím spojené prohlížení digitálně pořízených snímků na svém PC. V takovém případě dochází k problémům s technikou, protože výkonné počítače, které by alespoň v omezené míře byly schopny takovou úlohy zvládnout, nejsou vždy dostupné. Poměr terminálových PC ku PC s operačním systémem Windows je z celkového počtu cca 600 ks 400:200. Již v dnešní době dochází k pomalé změně, kdy pouze terminálové počítače ustupují těm s operačním systémem Windows. Do budoucna tedy můžeme počítat s nárůstem těchto výkonnějších počítačů a s tím spojené nároky na stabilní a výkonnou serverovou architekturu. Obnovu stanic v současné době zajišťujeme vlastními silami a děje se tak bez větších problémů průběžně.

#### Popis nedostatků – problémů

V současné době je stav všech serverů v naší organizaci nevyhovující vzhledem k požadovaným provozním nárokům. Z tohoto důvodu navrhuji zakoupení nových serverů a to v co nejbližší době, abychom předešli zbytečným výpadkům a problémům (Již dnes k výpadkům dochází!!!). Současné servery jsou ve větší míře pouze „obyčejné kancelářské PC“ a tak je jejich výkon naprosto zkreslen vzhledem k uvedeným hodnotám. Je třeba brát v úvahu, že na jednotlivé servery přistupují desítky až stovky uživatelů najednou a server musí jejich požadavky zpracovávat v reálném čase, zatímco „obyčejný kancelářský PC“ zpracovává zpravidla požadavky jednoho uživatele.

## Část II.

### Projektový záměr

#### charakteristika – cíle záměru

Cílem a záměrem tohoto projektu je vybudovat kvalitní podmínky pro fungující infrastrukturu informačních technologií Nemocnice Jihlava. Je zde snaha o zajištění kvalitních podmínek pro práci všech zaměstnanců, kteří s informačními technologiemi v naší organizaci přijdou do kontaktu; je zde snaha zajistit bezpečnost těchto technologií a zejména dat jak pacientských tak i ostatních dat organizace.

#### požadavek nové IT – rozbor

Jako vhodné řešení cena/výkon navrhujeme postavit celé serverové řešení na jedné platformě a to IBM serverů Intel s označením  			     . Tyto servery jsou v pro-vedení rack. Je možné vybrat také řešení tower, ovšem vzhledem k úspoře místa je vhodnější řešení rack. Bližší technická specifikace jednotlivých prvků je popsána v příloze č.2.

Architektura rozložení aplikací a dat je v současném provedení nevyhovující vzhledem ke správě dat i aplikací a také vzhledem k jejich bezpečnosti. Proto navrhuji architekturu, která bude aplikace i data dělit: aplikační servery & datový server. Výjimkou je hlavní doménový server.

#### vyhodnocení variantních nabídek dodavatelů

V případě uskutečnění tohoto projektu dojde k oslovení tří firem, které by byli vybrány s ohledem na jejich spojení s firmou IBM – tzn. jsou partnery zmíněné „značky“. V takovém případě by došlo k poptávkovému řízení s vyhodnocením jmenovanou komisí za účasti kraje.

#### využití staré IT

Staré PC, které slouží jako servery budou použity pro uživatelské účely. Server ZEUS bude určen pro testování a server POSEIDON bude sloužit jako FireWall.

#### návrh harmonogramu realizace v kalendářním roce požadavku

Vzhledem k důležitosti celého projektu a zejména k potřebě co nejrychlejšího přechodu na nové a kvalitní servery navrhuji jako ideální variantu realizaci tohoto projektu na letošní rok. Z tohoto důvodu a také z důvodu plánované změny celého systému architektury aplikace/data je rozdělení projektu na více etap méně vyhovující (ovšem ne nemožné). V plánovaném projektu dojde k celkovému snížení počtu serverů a tím bude nutné jednotlivé servery nasazovat v jasném strategickém plánu – zprovoznění hlavního serveru, datového a všech aplikačních serverů, které budou na hlavní a datový server navazovat.

Druhou možností je rozdělení do etap a to následovně:

Etapa I. (rok 2005)

rack + doplnění současného

switch (osazený)

hlavní doménový  server

hlavní NIS

záložní NIS

Etapa II. (rok 2006)

datový server

aplikační server I.

aplikační server II.

aplikační server III.

aplikační server IV.

OS

## Příloha č.1

Bližší specifikace současného serverového osazení

Hlavní server

| CPU: | Intel Pentium 4, 1500 MHz (3.75 x 400) |
| --- | --- |
| Motherboard | Gigabyte GA-8ITXE (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 RIMM, Audio) |
| RAM: | 1024 MB (RDRAM) |
| HDD1: | IBM DDYS-T36950N SCSI Disk Device (36 GB, 10000 RPM, Ultra160 SCSI) |
| HDD2: | IBM DDYS-T36950N SCSI Disk Device (36 GB, 10000 RPM, Ultra160 SCSI) |
| Síť1: | 3Com 3C996 10/100/1000 Server NIC (172.16.203.1) |
| Síť2: | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) (195.113.207.69) |

Ekonomický server

| CPU: | Intel Celeron II, 950 MHz |
| --- | --- |
| Motherboard | AOpen AX34 (Pro) (1 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM) VIA VT82C694X Apollo Pro133A |
| RAM: | 1024 MB |
| HDD1: | IC35L040AVVA07-0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) |
| Síť1: | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) (172.16.203.2) |

Laboratorní server I.

| CPU: | Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133) |
| --- | --- |
| Motherboard | FIC FA15T (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) VIA VT82C694T Apollo Pro133T |
| RAM: | 512 MB (PC133 SDRAM) |
| HDD1: | SAMSUNG SP4002H (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) |
| Síť1: | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) (172.16.203.4) |

Laboratorní server II.

| CPU: | AMD Duron, 750 MHz (3.75 x 200) |
| --- | --- |
| Motherboard | MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition VIA VT8363A |
| RAM: | 512 MB (SDRAM) |
| HDD1: | SAMSUNG SV2042H (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) |
| Síť1: | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) (172.16.203.5) |

Intranetový server

| CPU: | Intel Celeron II, 850 MHz (8.5 x 100) |
| --- | --- |
| Motherboard | AOpen AX34 (Pro) (1 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM) VIA VT82C694X Apollo Pro133A |
| RAM: | 512 MB (PC133 SDRAM) |
| HDD1: | WDC WD200BB-00AUA1 (20 GB) |
| Síť1: | 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) (172.16.203.3) |

NIS - hlavní

| CPU: | AMD Athlon 1000 MHz |
| --- | --- |
| Motherboard |  |
| RAM: | 1500 MB |
| HDD1: | 80 GB |
| HDD2: | 80 GB |

NIS - záložní

| CPU: | Intel Pentium III (Katmai) 515 MHz |
| --- | --- |
| Motherboard |  |
| RAM: | 386 MB |
| HDD1: | 40 GB |
| HDD2: | 40 GB |

## Příloha č.2

Technická specifikace jednotlivých (navrhovaných) prvků

Form factor/height Rack/1U

Processor Intel® Pentium® 4 Processor 3.2GHz/800MHz

Number of processors 1

Memory 2GB DDR

Disk bays  160GB SCSI

Network Dual integrated 10/100/1000 Ethernet

Power supply (std/max) 300W 1/1

Operating systems Microsoft® Windows® Server 2003 Std OEM CZ

Form factor Rack/2U

Processor Intel Xeon Processor 3.60GHz/800MHz

Number of processors 2

Memory1 4GB PC2-3200 DDR2 via 8 DIMM slots

Disk bays hot-swap 3x160GB SCSI

Network interface Dual integrated 10/100/1000 Ethernet

Power supply 2 625W

Operating systems Microsoft® Windows® Server 2003 Std OEM CZ

3Com® Switch 4070

Switch (Layer 2/3/4) + služba AHR
- 24 slotů pro gigabitové SPF moduly (Small Form Factor Pluggable - malé GBIC moduly) a 1 slot pro volitelný modul (možnost další 4 gigabitových porů)
- jedná se o "wire speed" switch (neblokované přepínaní) 
– 56 Gbps přepínací matice, přenosová kapacita 41,6 mil. pps
- Layer 2/3 přepínání/směrování: IP routing – statický (až 64 IP sítí), RIP a RIPv2, IP Multinetting, Classless Interdomain Routing (CIDR) a UDP Helper
- až 30 VLAN dle 802.1Q, Spanning Tree (802.1d) včetně Rapid Spanning Tree (802.1w), až 13 automatických trunků po 4 portech = Link Agregation (802.3ad, LACP), Flow Control (802.3x), IGMP Snooping (128 multicast skupin), BootP, DHCP server/relay (UDP helper), teplotní čidlo (60°C), Broadcast Storm control (proti zahlcení sítě broadcast rámci)
- klasifikace a prioritizace: Layer 2 (fyzický port, 802.1p a Ethertype), Layer 3 (DSCP, IP host address a IP subnet) a Layer 4 (TCP/UDP)
- bezpečnost: 802.1x Network Login přes RADIUS (uživatelské jméno + heslo), Access Control Listy (VLAN/IP) pro vyšší bezpečnost
- stohování: technologie XRN (DDM, DLA a DRR)
- management (správa zařízení): konzola/Telnet, SNMP/RMON (7 sk.) a web, TFTP. SMTP Email Client – zaslání varování na SMTP, SMS server apod.
- možnost redundance zdroje ("hot swappable") – max. 2 zdroje
- redundance větráků ("hot swappable") – 2 větráky
- resilientní linky (konvergence do 1s), Spanning Tree (802.1d) včetně Rapid Spanning Tree (802.1w), až 13 automatických trunků po 4 portech = Link Agregation (802.3ad, LACP)
AHR služba 8x5xNBD na 3 roky - rychlá výměna vadného produktu v pracovní době a pracovních dnechve zvoleném čase, doručení do dalšího pracovního dne

## Příloha č.3

Nákres současného stavu

## Příloha č.4

Nákres návrhu realizace

## Příloha č.5

Cenový rozbor – finanční rozvaha (předpoklad)

| název | specifikace | množství | cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM xSeries 306 | Form factor/height Rack/1U Processor Intel® Pentium® 4 Processor 3.2GHz/800MHz Number of processors 1 Memory 2GB DDR Disk bays 2x73,4GB SCSI RAID 1 Network Dual integrated 10/100/1000 Ethernet Power supply (std/max) 300W 1x 3 YEAR OnSite 5x9 NBD | 4 | 340000,00 |
| IBM xSeries 346 | Form factor Rack/2U Processor Intel Xeon Processor 3.60GHz/800MHz Number of processors 2 Memory1 4GB PC2-3200 DDR2 via 8 DIMM slots Disk bays hot-swap 4x73,4GB SCSI RAID5 Network interface Dual integrated 10/100/1000 Ethernet Power supply 2x 625W 3 YEAR OnSite 5x9 NBD | 2 | 460000,00 |
| IBM xSeries 346 hlavní NIS | Form factor Rack/2U Processor Intel Xeon Processor 3.60GHz/800MHz Number of processors 1 Memory1 4GB PC2-3200 DDR2 via 8 DIMM slots Disk bays 2x73,4 GB SCSI (RAID1) Disk bays 1x146 GB SCSI (druhý řadič) +DVD-RAM IBM multiburning Network interface Dual integrated 10/100/1000 Ethernet Power supply 2x 625W 3 YEAR OnSite 5x9 NBD | 1 | 195000,00 |
| IBM xSeries 306 záložní NIS | Form factor/height Rack/1U Processor Intel® Pentium® 4 Processor 3.2GHz/800MHz Number of processors 1 Memory 4GB DDR Disk bays 146 GB SCSI Network Dual integrated 10/100/1000 Ethernet Power supply (std/max) 300W 1/1 3 YEAR OnSite 5x9 NBD | 1 | 128000,00 |
| 3com switch 4070 | 1xswitch 4070, 2. ventilátor, 2.napájecí zdroj, 9x 1000Base-T SFP Transceiver pro servery, 4x 1000Base-T SFP Transceiver pro připojení ke switchi 4005 | 1 | 190000,00 |
| rack | - rozvaděč stojanový 800x1000 - černý, možnost demontáže - ventilace horní/dolní | 1 | 40000,00 |
| OS | Windows Server 2003 OEM CZ | 4 | 64000,00 |
| ostatní | - doplnění switche 4005 o 2 karty 2x1000T (4xport 1Gb) | 1 | 56000,00 |
|  |  |  | 1473000,00 |

V případě rozložení na etapy:

Etapa I. (rok 2005) - předpokládaná cena – 839.000,- Kč bez DPH

Etapa II. (rok 2006) - předpokládaná cena – 634.000,- Kč bez DPH

# Kapitola II. – internet pro veřejnost

## Část I.

### Úvod

Internet je v současné době jednou z nejvíce využívaných technologií pro komunikaci, pro získávání informací z různých oblastí atd. Je mnoho lidí, kteří jsou již dnes na této technologii závislí s ohledem na své povolání, zejména z důvodu e-mailové pošty. My bychom chtěli našim klientům (pacientům) umožnit přístup k internetu také v době, kdy jsou nuceni svým zdravotním stavem setrvat v naší nemocnici někdy i více než měsíc. Vzhledem k současnému internetovému připojení bychom takový záměr mohli začít realizovat na vybraných odděleních, kde bychom tento záměr „pilotně“ zprovoznili a za určitou dobu vyhodnotili a v případě kladných výsledků v tomto záměru pokračovali.

### Charakteristika současného stavu

V současné době nemá žádný z našich klientů možnost přístupu k internetu. Na pokojích není žádné přípojné místo ani v jiných částech oddělení není možné se k internetu volně připojit. Jediným možným způsobem pak je pro naše klienty jejich vlastní notebook včetně mobilního telefonu. Takové možnosti má ovšem velmi omezené procento našich klientů.

## Část II.

### Projektový záměr

#### charakteristika – cíle záměru

Cílem projektu je umožnit všem našim klientům přístup k internetu v době jejich hospitalizace. V praxi by to znamenalo vybrat vhodná lůžková oddělení, kde by došlo ke zřízení přípojného bodu a pořízení počítače určeného k těmto účelům.

#### požadavek nové IT – rozbor

V první fázi tohoto projektu bychom vybrali ta lůžková oddělení, kde by nebylo potřeba investovat do síťové infrastruktury vzhledem k posilování aktivních prvků. Znamenalo by to tedy „pouze“ pořízení potřebného počtu „běžných kancelářských počítačů“ a k tomu velmi potřebné stolky, které by dané počítače zabezpečili proti odcizení. Na vybraných odděleních by byly počítače umístěny na veřejných místech z toho důvodu, aby se k nim dostali všichni pacienti daného oddělení a to bez omezení.

#### návrh harmonogramu realizace v kalendářním roce požadavku

Realizaci navrhujeme na rok 2005, kdy by došlo k vybavení třech oddělení. Jednalo by se o oddělení:

      - CHIR – chirurgické oddělení			- 2ks PC (oddělení je rozděleno na dvě části)

      - ORL – otorinolaryngologické oddělení	- 1ks PC

      - PED – pediatrické oddělení (velké děti)	- 1ks PC

Tato oddělení jsme se snažili vybrat na základě dvou kritérií. Jedním je již zmíněna síťová infrastruktura (tzn. nebude nutné posilovat aktivní prvky) a druhým kritériem je průměrný věk pacientů, kdy jsme se snažili o co nejnižší.

#### vyhodnocení projektu a další postup

Po spuštění a tříměsíčním provozu bychom projekt vyhodnotili a v případě kladných výsledků navrhli další postup pro doplnění několika dalších lůžkových oddělení. To však s sebou ponese již větší a rozsáhlejší pohled na danou problematiku a to zejména z důvodů vytvoření potřebné síťové infrastruktury. Po vytvoření stabilní a bezpečné sítě je jedním z dalších záměrů umožnit pacientům také internet přímo na jejich pokoje a to technologií PowerNet – tzn. připojení pomocí elektrické sítě. Toto jsme již testovali a vše proběhlo bez problémů.

## Příloha č.6

Technická bližší specifikace navrhovaných prvků

| název | specifikace | množství | cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | Motherboard: ASUS CPU: Intel Pentium IV 2,4GHz RAM: 512MB DDR HDD: 40GB Grafická karta: integrovaná Zvuková karta: integrovaná Síťová karta: 3com 10/100 CD-ROM: ano FDD: ano Klávesnice: ano Myš: optická s kolečkem Repro: ano Monitor: 17“ CRT s USB porty OS: Microsoft Windows XP Pro OEM CZ Další software: Microsoft Office 2003 Std OEM CZ | 4 | 100000,00 |
| UPS | APC Back UPS RS 500VA 230V | 4 | 12440,00 |
| Síťové propojení | Kabel, zásuvky | 4 | 5000,00 |
| Stůl | Kancelářský stůl s možností uzamknutí PC | 4 | 24000,00 |
|  |  |  | 141440,00 |

# Kapitola III. - zálohování

## Část I.

### Úvod

Zálohování všech důležitých dat v naší organizaci považuji za jeden z prioritních úkolů oddělení IT. V případě ztráty dat dojde k nevyčíslitelným a nenahraditelným škodám. Z důvodu rostoucích nároků na denní zálohování dat a se stále větší nutností zvyšovat periodu tohoto zálohování, navrhujeme rozšíření stávajících diskových kapacit.

### Charakteristika současného stavu

V současné době používáme pro potřeby zálohování stávající diskové pole, které má kapacitu 3TB diskového prostoru. Tento diskový prostor je již z poloviny zaplněn a v dohledné době, po plánovaném připojení dalších modalit RDG systému a po plánovanému zprovoznění uživatelských HOME adresářů, dojde k jeho rychlému a úplnému zaplnění. Zprovoznění HOME adresářů považujeme za jednu z nutných aktivit oddělení IT a to z důvodu zachování dat našich uživatelů, kteří jsou odkázání pouze na prostředky oddělení IT v otázkách zálohování svých pracovních dat.

## Část II.

### Projektový záměr

#### charakteristika – cíle záměru

Cílem projektu je plně zabezpečit diskové kapacity v potřebné velikosti a to na více jak 3 roky dopředu. Kapacity budou využívány jednak systémem PACS pro digitalizaci RDG snímků a navíc jako úložiště pro zálohy dat.

#### požadavek nové IT – rozbor

Z důvodu již instalovaného a zprovozněného diskového pole navrhujeme řešení, které by znamenalo pouze jeho rozšíření. Konkrétně by šlo o přidání jednoho „boxu“ osazeného plným počtem disků – tj. 16ks/400GB - tento box s velkokapacitními disky (v konfiguraci RAID5 s jedním náhradním diskem) rozšíří čistou využitelnou kapacitu diskového pole cca o 5.2 TB. S ohledem na plánované využití instalovaného nezávislého FC diskového pole pro více aplikací a potažmo také serverů doporučujeme rozšířit stávající jednořadičovou konfiguraci o druhý redundantní RAID řadič a to hned z několika důvodů:

- Druhý RAID řadič doplní systém diskového pole na plně redundantní, bez jediného „Single Piont of Failure“. Takto se podstatně zvýší spolehlivost zařízení využívaného jako centrální víceúčelový mnohouživatelský diskový subsystém.

- Druhý RAID řadič umožní zvýšit celkový výkon instalovaného diskového subsystému (řádově na dvojnásobek). Jeden řadič může poskytovat data aplikaci PACS, druhý řadič bude sloužit jako datový prostor dalším aplikacím jako jsou zálohy apod.

- Druhý RAID řadič zvýší dostupnost dat - každý disk je nyní dostupný dvěmi cestami. Rovněž další bloky disků budou moci být připojeny redundantními datovými spoji.

- Druhý RAID řadič umožní vytvořit dvojité datové cesty od kritických serverů a výpočetních clusterů k diskovému poli a dále takto zvýšit zabezpečení celého výpočetního systému.

#### návrh harmonogramu realizace v kalendářním roce požadavku

Navrhovaným termínem je rok 2005. V tomto roce by došlo jednak k pořízení daného zařízení včetně osazení diskovou kapacitou.

#### vyhodnocení variantních nabídek dodavatelů

V případě dodávky rozšíření diskového pole by nedošlo k oslovení více dodavatelů a to z toho důvodu, že diskové pole, které je již v naší organizaci instalováno je produktem firmy COMA zálohovací systémy a.s., a ta jako jediná může stávající diskové pole rozšířit. Navíc je třeba si uvědomit, že stávající diskové pole je stále v záruční době u zmíněné firmy.

## Příloha č.7

Technická bližší specifikace navrhovaných prvků

| popis | cena bez DPH | info |
| --- | --- | --- |
| PowerSTOR FA6000 - Dualizace: • PowerSTOR FA6000 RAID řadič s 512 MB cache, 2x FC 2Gbit host kanál, 1x expansní FC 2Gbit disk kanál, SFP moduly • montáž, instalace a integrace RAID řadiče do existujícího RAID systému a propojení s dalším serverem a aplikací | 151 000 | Není podmínkou. |
| PowerSTOR FA6000 – povýšení kapacity o 6,4 TB: • PS FA6000 přídavný JBOD box s 16x400GB/7200RPM SATA HD • FC kabely a SFP moduly • montáž, instalace a integrace s RAID systémem | 325 000 | Je nutné! |

# Text boxes

SERVER 1 – OS – Windows Server 2003

FUNKCE – hlavní doménový server AD, Exchange (OWA), HOME adresáře uživatelů, sdílené dokumenty, sdílené plochy

SERVER 2 – OS – Windows Server 2003

FUNKCE – hlavní databázový server – SQL2000 (databáze ekonomického systému, výpočty denně prováděných statistik a podkladů, databáze intranetu, databáze několika dalších programů)

SERVER 3 – OS – Windows Server 2003

FUNKCE – aplikační server I. určen pro ekonomickou agendu – programy určené pro ekonomický úsek, operativní evidenci, sklady, lékárnu atd.

SERVER 4 – OS – Windows Server 2003

FUNKCE – aplikační server II. určen pro laboratoře – Infolab (laboratoře biochemie a hematologie), M-lab (laboratoř mikrobiologie)

SERVER 5 – OS – Windows Server 2003

FUNKCE – aplikační server III. určen pro webové aplikace – intranet, knihovní systém CLAVIUS, SUS atd.

SERVER 6 – OS – Windows Server 2000

FUNKCE – aplikační server IV. určen pro systém FUSION – WEB PACS pro distribuci RDG snímků mimo organizaci – za účelem tzv. konzultace RDG snímků

SERVER 7 – OS – Linux

FUNKCE – hlavní server nemocničního informačního systému

SERVER 8 – OS – Linux

FUNKCE – záložní server nemocničního informačního systému

### RK-17-2005-03, př. 1

### počet stran: 18