RK-18-2005-44

Zkapacitnění  propojení Havlíčkův - Chotěboř

pro: jednání rady kraje č. 18/2005 dne 24. 5. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Odbor majetkový zadal v roce 2003 vyhledávací studii na zkapacitnění silnice II/344, která slouží k napojení významného regionálního sídla Chotěboře na okresní město Havlíčkův Brod. Stávající stavebně – technický stav silnice je špatný, šířka neprašné části stávající silnice je různorodá a pohybuje se v rozmezí 5,6 až 13,1 m, šířka jízdního pruhu je 2,8 až 3,5 m. Stávající trasa silnice vykazuje v několika místech dopravní závady – průjezd obcí Dolní Krupá, směrový oblouk u Českého Dvora. Studie řeší stavební úpravy od km 1,026 do km 16,427 km silnice II/344 tak, aby byly splněny minimální parametry návrhové kategorie S 9,5/70. Trasa je dána stávajícím vedením silnice II/344 s výjimkou obchvatu Dolní Krupé a úpravy směrového oblouku u Českého Dvora. Stavební úpravy lze rozdělit do 5 úseků. Usnesením 0686/19/2004/RK byla vzata na vědomí vyhledávací studie a bylo uloženo odboru majetkovému zahájit přípravu na úseku „obchvat obce Dolní Krupá“. Orientační finanční náklady jsou odhadovány na 190 mil. Kč.

Při projednání v radě kraje dále vyplynul požadavek prověřit variantní možnost kapacitního spojení obou měst s využitím silnice I/34 a silnice II/351 mezi Českou Bělou a Chotěboří. Usnesením 1007/28/2004/RK bylo uloženo odboru majetkovému zadat zpracování vyhledávací studie.   Vyhledávací studie prověřila úpravu silnice II/351 od km 0,000 (křižovatka se silnicí II/345) až po napojení na navrhovaný obchvat obce Česká Bělá. V intravilánové části Chotěboře byla prověřena možnost přestavby stávající stykové křižovatky se šesti rameny na okružní křižovatku s možností zaslepení místních komunikací. Navazující úsek silnice II/351 v intravilánu obce je vyhovující a není nutná jeho rekonstrukce. Je navrhována úprava části silnice II/351 od železničního přejezdu po zaústění do silnice I/34. To je navrhováno ve dvou variantách – napojení na plánovaný jihovýchodní obchvat silnice I/34 obce Česká Bělá v úrovňové křižovatce se silnicí III/3509 a napojení na silnici II/351 přes nový most v obci.  Druhá varianta napojení silnice II/351 řeší přímé napojení na silnici I/34 přeložkou silnice II/351 – obchvatem obce Česká Bělá. Trasa je dána stávajícím směrovým vedením komunikace s výjimkou obchvatů Počátek a České Bělé a navrhovaných úprav nevyhovujících oblouků (zejména za železničním přejezdem u Chotěboře, průtahu Dobkova a v lesním úseku za Dobkovem). Stávající šířka neprašné části silnice se v úseku úpravy pohybuje v rozmezí od 5,3 m do 6,2 m. Navrhované úpravy směrového vedení extravilánových úseků včetně obchvatů Počátek a České Bělé jsou provedeny pro kategorii pozemních komunikací S 9,5/70. Intravilánové komunikace jsou navrženy v kategorii MS 8/40. Stavební úpravy lze rozdělit do 4 úseků . Orientační finanční náklady jsou odhadovány na 130 mil. Kč.

Vyhledávací studie bude k dispozici na jednání rady kraje.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválit  variantu, na které bude zahájena  příprava a následně bude postupně realizována v budoucích letech. K funkčnímu napojení silnice  II/351 přes Českou Bělou s napojením na silnici I/34 je nutná realizace jihovýchodního obchvatu silnice I/34 v obci Česká Bělá. I potom by silnice II/344  nadále sloužila jako dopravní napojení obcí po trase do Havlíčkova Brodu. Dopravní řešení obce Dolní Krupá nelze jinak vyřešit než obchvatem. Z těchto důvodů odbor majetkový doporučuje schválit radě kraje variantu zkapacitnění silničního spojení měst Havlíčkova Brodu a Chotěboře variantou zkapacitnění komunikace II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř.

Rada města Chotěboř trvá na řešení zkapacitnění komunikace II/344 v úseku Havlíčkův Brod – Chotěboř. Vyjádření města Chotěboř k oběma studiím je v materiálu RK-18-2005-44. př. 1.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k materiálu připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

záměr zkapacitnění silničního spojení měst Havlíčkova Brodu a Chotěboře variantou zkapacitnění komunikace II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř v rozsahu předložené vyhledávací studie zpracované firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s. r. o. a

ukládá

odboru majetkovému zahájit přípravu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1