RK-22-2005-17, př. 1

počet stran: 3

ZÁZNAM

z místního šetření  ze dne 20.5.2005

Místo:		kaple Panny Marie Sedmibolestné v obci Kámen

Přítomni:	Eduard Jozífek – odbor majetkový

Miloslav Vaňha – ředitel organizace

Majitel: Římskokatolická církev, biskupství České Budějovice, farnost Černovice

(klíče od objektu -  ředitel Vaňha)

Místní šetření bylo uskutečněno za účelem prověření stavebně technického stavu předmětného objektu. A odhadu nutných stavebních prací.

Popis objektu:	jedná se o jednolodní  raně barokní objekt kaple s přístavbou sakristie a hrobkou (r.1670) nacházejícím se na JZ od objektu hradu Kámen. Odhadovaná zastavěná plocha 25 x 12 m. Objekt není využíván a je stavebně uzamčen bez EZS.

Svislé konstrukce jsou se smíšeného zdiva – nezavlhlé a nezasolené staticky bez zjevných vad, vnitřní omítky vápenné doplněné štukem - původní, venkovní omítka vápenná – opravená dobrá (15 let). Střecha sedlová, trámový krov – stav neprověřen, krytina pálená bobrovka – opravená špatně. Klempířské prvky provedeny v Cu – dobré. Stropy zaklenuté staticky narušené. Podlaha tvořena kamennými dlaždicemi. Stavební otvory: hlavní dveře vyměněné, okna jednoduchá dvoukřídlová dělená vyměněná, boční vchod dveře vyměněné, vše místní svépomoc.  Vnitřní dispozice: hlavní loď, nad hlavním vchodem umístněn kůr se schodištěm. Za hlavní lodí přístavba sakristie. Do objektu je zřízena přípojka elektrické energie, vnitřní rozvod nedokončen a  nefunkční.

Mobiliář (podrobně památková péče): hlavní oltář, 2x postranní oltáře, kazatelna, kostelní lavice, torzo varhan – asi vše raně barokní.

Předpokládané opravy:								     v tis. Kč

- oprava krytiny střechy – přeložení							  500

- oprava krovu – případné trámové výměny a ošetření proti škůdcům		  500

- prověření statiky kleneb a jejich případné statické zajištění 			  700

- výměna všech výplní stavebních otvorů						  400

- oprava vnitřních omítek a drobné opravy venkovní omítky				  800

- oprava kůru a schodiště								  400

- provedení elektroinstalace ? – podle účelu užití					  300

- venkovní izolace svislých konstrukcí a odvedení dešťových vod			  300

- restaurování mobiliáře a kamenných prvků						?????

hrubý odhad nákladů bez restaurátorských prací					3.900

Opravy lze provádět etapově.