RK-24-2005-35

Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „II/405 Jihlava - Příseka“

pro: jednání rady kraje č. 24/2005 dne 26. 7. 2005

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Silnice II/405 je regionálně významnou komunikační spojnicí dvou velkých sídel v kraji Vysočina a to Jihlavy a Třebíče. Současně představuje tato komunikace významný dopravní spoj, jehož parametry podmiňují hospodářský rozvoj území. Její situování do trasy Jihlava – Brtnice – Třebíč je dáno historickým vývojem, jemuž odpovídá šířkové, směrové a výškové vedení trasy.  Stávající trasa má v celé své délce nedostatečnou šířku koruny komunikace, kryt vykazuje značné nerovnosti, směrové oblouky jsou nevyhovující, problematická je většina průjezdů obcemi na trase. Tento stav nevyhovuje současným požadavkům na plynulost a bezpečnost dopravy. Na trasu (ke křižovatce se silnicí I/23 v Červené Hospodě) je zpracována technická studie řešící po úsecích rekonstrukci silnice převážně ve stávající trase s výjimkou obchvatů některých obcí a výjezdu z Jihlavy ve stoupání na kopec Kolíbl. Stavba úseku Jihlava – Příseka je první stavbou zpracovanou v souladu s touto studií a připravovanou k realizaci.

Nově navrhovaná silnice bude v kategorii S 9,5/80, celková délka upravované trasy je 4,274 km. V současné době probíhá stavební řízení a je předpoklad vydání stavebního povolení a dořešení majetkoprávní přípravy během letních měsíců.

Stavba byla schválena  k realizaci ve 3. kole výzvy SROP. V roce 2005 je zajištěno financování formou zálohového financování podílu dotací fondů Evropské unie prostřednictvím SFDI ve výši 30 000 000,- Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat nadlimitní veřejnou zakázku formou otevřeného řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce na stavbu „II/405 Jihlava - Příseka“. Rozsah předmětu zadání je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou PROfi Jihlava spol. s r.o.

V souladu se zákonem č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění bude hodnotící komise ustavena ministrem dopravy ČR. V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek  kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové zastupitelstva kraje Vysočina. Rada jmenovitě deleguje zástupce kraje a jejich náhradníky do hodnotící komise.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

zaslání oznámení zadávacího řízení k uveřejnění na stránkách Centrální adresy 	  3. 8.2005

zveřejnění oznámení 									18. 8.2005

lhůta pro podání nabídky			 					10.10.2005

první jednání hodnotící komise							10.10.2005

předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje

18.10.2005

Způsob hodnocení nabídek: nejnižší cenová nabídka

Ostatní kritéria jsou pevně nastavena (nehodnotí se)

Termín výstavby – doba plnění: 	nejpozději do 30.11. 2006

Délka záruční doby za jakost díla: 	min. 60 měsíců

Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení: max. 5 dnů

Smluvní pokuty:

- za prodlení s termínem dokončení díla: 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení

- za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby: 10 000,-Kč za každý započatý den prodlení

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů budou požadovány v plném rozsahu v souladu se zákonem.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním veřejné zakázky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce na stavbu „II/405 Jihlava - Příseka“ formou otevřeného řízení v rozsahu  projektové dokumentace zpracované firmou PROfi Jihlava spol. s r. o.;

deleguje

zástupce kraje a jejich náhradníky do hodnotící komise dle doplněného materiálu 
RK-24-2005-35, př. 1 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1