#### RK-27-2005-15

# Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba, dořešení odvodu srážkových vod

pro: jednání rady kraje č. 27/2005 dne 30. 8. 2005

zpracoval: J. Lojda

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Stavba „Silnice II/360 velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“ byla dokončena v září 2004. Následně bylo vydáno povolení prozatímního užívání komunikace ke zkušebnímu provozu.

Dne 13. 6. 2005 bylo na komunikaci vydáno kolaudační rozhodnutí.

Ve dnech 30. 5. 2005 a 1. 6. 2005 během přívalových dešťů, které zasáhly oblast Velkého Meziříčí, došlo na počátečním úseku stavby k vymílání příkopů a přetečení obou lapačů splavenin s následnou erozí okolních svahů a odtokem naplavenin dále po komunikaci II/360 až k areálu Penny Marketu.

V rámci kolaudačního řízení bylo investorovi stavby kraji Vysočina uloženo dořešit odvádění srážkových vod v předmětném úseku stavby tj. v km 0,450 až 1,500. Tato podmínka je rovněž uvedena v kolaudačním rozhodnutí.

Na základě těchto skutečností zpracoval zhotovitel projektové dokumentace stavby ( Silniční projekt spol. s r.o. ) jednoduchou projektovou dokumentaci řešící problém odvádění srážkových vod v daném úseku.

Toto řešení spočívá v provedení přídlažby  svahů melioračními tvárnicemi a zřízením 3 betonových stupňů ( 2 vlevo, 1 vpravo ) pro zpomalení rychlosti odtoku vody. Dále je navrženo rozšíření rozsahu odláždění v okolí lapačů splavenin.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje schválit realizaci navržených stavebních opatření v rozsahu zpracované projektové dokumentace a neprodleně připravit a realizovat zakázku kraje na provedení tohoto opatření. Návrh na provedení   rozpočtového opatření bude předložen radě kraje dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

návrh postupu při řešení odvádění srážkových vod u stavby „Silnice II/360 velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“, a

ukládá

odboru majetkovému připravit zadání zakázky kraje Vysočina na realizaci stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0