## RK-27-2005-22, př. 1

počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:		Dětský domov Jemnice, rekonstrukce kuchyně

Místo stavby:		k.ú. Jemnice, parc.č. st. 1469/1

Charakter stavby:	rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu v I. NP a části I.PP

Investor:			kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Dětský domov Jemnice, Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Předpokládané náklady:	3,5 mil Kč s DPH (cena obsahuje technologie a připojení sítí)

Zdůvodnění akce:

Stávající stravovací provoz domova nevyhovuje požadavkům vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Navrhovaný stavební záměr má uvést stav do souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Stavební záměr řeší problém co nejekonomičtěji a neřeší potřeby zařízení, které by mohly vzniknout v důsledku dlouhodobého překračování schválené kapacity 24 dětí.

Stručný popis stavby:

Návrh rekonstrukce předpokládá stavební úpravy části 1. NP a části 1. PP objektu Dětského domova Jemnice. Rekonstruován bude stávající provoz varny, sociální zázemí pro zaměstnance kuchyně, jednotlivé přípravny masa a zeleniny. Upraveny budou pomocné skladové a úklidové prostory. Veškeré rozvody ZTI a elektroinstalací, související s novou dispozicí stravovacího provozu, budou upraveny a napojeny na stávající přívody. Nově bude řešena výměna vzduchu ve stravovacím provozu. Dle kanalizačního řádu správce kanalizace bude případně řešena oddělená tuková kanalizace s lapačem tuku. V souvislosti s rozdělením pracovních úseků stravovacího provozu bude doplněno vybavení strojů a zařízení.

Majetkoprávní podmínky:

Budova je ve vlastnictví kraje Vysočina.

Zdroje financování:

Rozpočet kraje Vysočina. V současné době je tato akce ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2005 kryta ve výši 0,3 mil. Kč na zajištění projektové dokumentace.

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			12/2005

schválení realizace (rozpočet)			12/2005

stavební řízení						02/2006

výběrové řízení					04/2006

zahájení stavby					07/2006

dokončení stavby					09/2006