RK-28-2005-45, př. 2

počet stran: 22

„PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

KRAJE VYSOČINA“

Posouzení zpracovatele PRVKu k připomínkám Svazků, měst a obcí podaných do 08/2005

08 / 2005

OBSAH :

1.	ÚVOD	3

2.	seznam připomínek k prvku podaných do 08/2005	4

3.	STANOVISKO ZPRACOVATELE prvku kraje vysočina (aqp)                        K žádostem SVAZKŮ, MĚST A OBCÍ ke změně PRVKu	5

3.1	Kostelec u Jihlavy, Dolní Cerekev, Cejle, Dvorce	6

3.2	číhošť	7

3.3	blízkov	8

3.4	květinov - místní část radňov	9

3.5	bohdalov	11

3.6	HAVLÍČKOVA BOROVÁ	12

3.7	třeštice	13

3.8	klátovec	14

3.9	lípa, resp. místní část petrkov	15

3.10	olešná	16

3.11	BISKUPICE - PULKOV	17

3.12	dalečín	18

3.13	BUDÍKOV, ČEJOV, KEJŽLICE	19

3.14	LIPNICE NAD SÁZAVOU	21

3.15	vílanec	22

# ÚVOD

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu Vysočina požádal dne 9.8. 2005 AQUA PROCON s.r.o.  (dále jen AQP) jako zpracovatele PRVKu Kraje Vysočina o odbornou spolupráci při řešení žádostí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, které byly odeslány na kraj po schválení PRVKu do měsíce srpna 2005. Přehled požadavků na změnu PRVKu, který zpracovali zástupci  odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství je uveden v následující kapitole 2.

Po dohodě obou smluvních stran proběhlo dne 16.8. a 24.8. 2005 na Krajském úřadě v Jihlavě pracovní jednání za účasti odpovědných zástupců krajského úřadu a AQP. Byly předběžně prokonzultovány jednotlivé žádosti o změnu PRVKu. Žádosti včetně příloh převzal AQP a vypracoval první pracovní verzi odborného posouzení / stanovisko k těmto žádostem. Tato pracovní verze byla projednána na jednání na krajském úřadě v Jihlavě dne 24. srpna 2005  za účasti odpovědných zástupců krajského a AQP.

Závěry z tohoto jednání byly zapracovány do této finální verze odborného posouzení AQP. Posouzení jednotlivých žádostí včetně stanoviska AQP je uvedeno v kapitole č.3.

# seznam připomínek k prvku podaných do 08/2005

# STANOVISKO ZPRACOVATELE prvku kraje vysočina (aqp) K žádostem SVAZKŮ, MĚST A OBCÍ ke změně PRVKu

## Kostelec u Jihlavy, Dolní Cerekev, Cejle, Dvorce

žadatel : 				Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

ZN., DORUČENO DNE :			212/2005, 13.04. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		2239

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Kostelec u Jihlavy, Dolní Cerekev, Cejle, Dvorce

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	přehledná situace 1 : 25 000, popis navrhovaného projektu kanalizace a ČOV (vše VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, Brno)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

  - Vyhlášení předmětné aglomerace jako aglomerace větší než 2 000 EO v rámci Kraje Vysočina bez její registrace v centrální evidenci ČR

STANOVISKO AQP :

- Žadatel nepožaduje změnu technického a koncepčního řešení odkanalizování a čištění odpadních vod oproti schválenému PRVKu pro skupinu obcí Kostelec u Jihlavy, Dolní Cerekev, Cejle a Dvorce (1 aglomerace, čištění odpadních vod na společné ČOV v Kostelci u Jihlavy).

Tato skupina obcí nesplňuje podmínky definice „aglomerace“ dle „Dodatku č. 1 metodického pokynu pro zpracování PRVKu“ (vydalo MZe 5. března 2004 – č.j. 7 869/2004-7000) pro zařazení do centrální evidence v rámci ČR.

Realizace navržených opatření v oblasti odkanalizování a ČOV se dle PRVKu uvažuje v horizontu let 2014 – 2015.

V rámci PRVK neexistuje kategorie „Aglomerace nad 2 000 EO krajského významu“, tudíž navrhovaný záměr do této kategorie nelze zařadit. Případné zřízení takové kategorie aglomerací v rámci PRVK není v kompetenci AQP jako zpracovatele PRVKu.

## číhošť

žadatel : 				obec Číhošť

ZN., DORUČENO DNE :			14.03. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		169

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Rekonstrukce vodovodu, výstavba splaškové kanalizace

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	Vyplněný vodohospodářský dotazník (rozesílaný v rámci dotaz- níkové akce během prací na PRVKu)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

  - Dodatečné zařazení rekonstrukce vodovodu v obci (40 let starý vodovod, osinkocement)

  - Časový posun realizace navržených opatření

  - Vybudování splaškové kanalizace s využitím jednoho výkopu

STANOVISKO AQP K POŽADAVKŮM:

- V rámci PRVKu je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu (cca 2 550 m), výstavba nových řadů (cca 470 m), rozšíření vodojemu a vybudování ÚV na úpravu pitné vody.

Rekonstrukce požadovaná v žádosti obce je zařazena v navržených opatřeních. Není nutné žádat změnu PRVKu.

- Harmonogram realizace navržených technických opatření byl v rámci PRVKu navržen, projednán a schválen na základě metodiky MZe. Realizace výstavby navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou se dle PRVKu pro obec Číhošť uvažuje  v roce 2012.

Proti posunu realizace projektu v rámci časového harmonogramu PRVKu nemá AQP v zásadě námitky.  AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje a MZe.

- Výstavba vybraných (složitějších) úseků splaškové kanalizace, bez toho aniž by stoky tvořily ucelený stokový systém a nebyly napojeny na  čistírnu odpadních vody, možná není.

Realizace výstavby navržených opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se dle PRVKu neuvažuje  do konce roku 2014.

## blízkov

žadatel : 				obec Blízkov

ZN., DORUČENO DNE :			02.05. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		254

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Kanalizace a ČOV

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	projektová dokumentace pro ÚR „Blízkov – kanalizace a ČOV“, zpracoval VH-atelier, s.r.o. v říjnu 2004“

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

  - Změna PRVKu v termínu výstavby kanalizace a ČOV v obci Blízkov na období 2006 – 2010.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKŮM:

1. Koncepce odkanalizování popsaná v přiloženém projektu pro územní řízení  je v souladu s koncepcí v rámci PRVKu.  AQP neposuzuje technické řešení ani náklady stavby.

Proti posunu realizace odkanalizování a čištění odpadních vod v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

Realizace výstavby kanalizace a ČOV se neuvažuje v rámci platnosti PRVKu (tj. do konce roku 2014).

## květinov - místní část radňov

žadatel : 				obec Květinov, resp. MČ Radňov

ZN., DORUČENO DNE :			04.04. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		50

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Kanalizace a ČOV

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	Vyjádření OŽP, MÚ Havlíčkův Brod (zn. OZP/1405/2005/HM)

Technicko-ekonomické zhodnocení (vypracoval Ing. Maša)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.	Řešení samostatné likvidace odpadních vod z místní části Radňov na kořenové ČOV

2.	Časový posun realizace navržených opatření ve vazbě na deklarovanou nutnost ochrany podzemních a povrchových vod.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKŮM:

1.+ 2.	V žádosti obce o změnu je doloženo vyčíslení investičních nákladů na variantu „Vlastní ČOV pro MČ Radňov“ a pro variantu „Čerpání na ČOV Radňov“ s těmito závěry  :

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že investiční náklady na čerpání jsou vyšší (cca 6 305 tis. Kč oproti 5 605 tis. Kč).

Provozní náklady by byly znatelně vyšší – nejsou však v podkladech žádosti vyčísleny.

Dalším důvodem žádosti je časový souběh. ČOV v Květinově není zatím v plánu.

V Radňově je nutné současnou situaci urychleně řešit neboť splaškové vody vytékají do malého potůčku na kterém byly postaveny rybníky a došlo ke stížnostem majitele rybníků na kvalitu vody v potoce. Současný výtok splaškové vody těsně pod obcí rozlévá po ploše bývalého rybníka a působí značné hygienické problémy.

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel v MČ Radňov je ve výhledu 50 obyvatel, v rámci PRVKu bylo navrženo individuální řešení likvidace odpadních vod.

Během zpracování PRVKu nebyl ze strany obce, krajského úřadu ani Městského úřadu v Havlíčkově Brodu, odboru životního prostředí požadováno vyřešení odkanalizování a čištění odpadních vod z důvodu ochrany podzemních a povrchových vod.

Řešení odkanalizování a čištění odpadních vod ze sídla o počtu 50 obyvatel je investičně velmi náročné při jakékoliv variantě řešení, totéž platí i o provozních nákladech.

V dokumentech přiložených k žádosti o změnu není zřejmý stupeň a rozsah ohrožení kvality podzemních a povrchových vod. Není tedy možné ani posoudit nutnost řešení tohoto problému.

Výše měrných investičních nákladů dle žádosti obce na variantu „Vlastní ČOV pro MČ Radňov“ je 112 tis. Kč/1 obyvatele a pro variantu „Čerpání na ČOV Radňov“ jsou 126 tis. Kč/1 obyv. Dle našeho názoru by bylo vhodné modifikovat způsob stanovení nákladů a dále též propočítat provozní náklady. V obou variantách se však jedná o velmi vysoké měrné náklady, jejíž vynaložení by muselo být podloženo jasně podloženým vážným ohrožením kvality podzemních nebo povrchových vod a tyto podklady nejsou k dispozici.

Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme řešit odkanalizování a čištění odpadních vod z MČ Radňov samostatně výstavbou nové splaškové kanalizace a ČOV (bez ohledu na typ ČOV).

## bohdalov

žadatel : 				obec Bohdalov

ZN., DORUČENO DNE :			30.03. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		868

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	ČOV v Bohdalově

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	stanovisko zpracovatele PRVKu (zn. 174/05/J)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.	Změna lokality umístění navrhované ČOV

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V rámci PRVKu je řešena koncepce odkanalizování jednotlivých sídel. Umístění ČOV v rámci obce je tedy navrženo jako orientační s tím, že přesnou lokalitu určí projektová dokumentace včetně jejího projednání se všemi dotčenými účastníky územního a stavebního řízení.

Realizace výstavby kanalizace a ČOV se dle PRVKu uvažuje v horizontu let 2006 - 2008.

Požadavek obce  není v rozporu s PRVKem a není tedy důvod žádat o změnu v plánu.

## HAVLÍČKOVA BOROVÁ

žadatel : 				obec Havlíčkova Borová

ZN., DORUČENO DNE :			18.03. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		868

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	ČOV v Havlíčkově Borové

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	situace s vyznačením nové polohy ČOV, posudek fy. Drupos projekt (ze dne 11.2.2005)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.	Změna koncepce čištění OV - místo rozšíření KČOV nová mikrobublinná ČOV na základě posudku od fy. Drupos projekt.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

1.	V rámci PRVKu je řešena koncepce odkanalizování jednotlivých sídel. Typ ČOV je navržen jako orientační s tím, že konečný typ ČOV bude navržen a schválen až v rámci zpracování projektové dokumentace včetně jejího projednání se všemi dotčenými účastníky územního a stavebního řízení.

Realizace výstavby kanalizace a ČOV se dle PRVKu uvažuje v  letech 2012 – 2013.

Pokud projektová dokumentace, kterou si nechala obec vypracovat, řeší likvidaci odpadních vod v obci vybudováním jiného typu ČOV, není to v rozporu s řešením uvedeným v PRVKu a tudíž není nutné žádat o změnu v plánu.

## třeštice

žadatel : 				obec Třeštice

ZN., DORUČENO DNE :			15.07. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		114

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Zásobování pitnou vodou

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

- Posílení vodních zdrojů o novou studnu

- Časový posun realizace navržených opatření

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V oblasti zásobování pitnou vodou nebyly v rámci PRVKu navržena žádná opatření.

AQP nebyl v rámci dotazníkového průzkumu během zpracování PRVKu ani během jeho projednání obcí informován o nedostatku pitné vody v obci. Obec navrhuje připojit vrtanou studnu z roku 2003 k obecnímu vodovodu a zvýšit tak kapacitu stávajícího zdroje pitné vody.  V žádosti však není uvedena vydatnost této studny ani kvalita vody, není tedy možné se k těmto parametrům vyjádřit. Toto bude řešeno v dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou si obec nechá zpracovat. Dle PRVKu jsou náklady na realizaci tohoto opatření cca 0,4 mil. Kč.

AQP doporučuje vzhledem k deklarovanému nedostatku vody v obci tuto změnu PRVKu schválit.

2.  Proti posunu realizace  opatření v oblasti zásobování pitnou vodou v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## klátovec

žadatel : 				obec Klátovec

ZN., DORUČENO DNE :			29.04. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		71

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Zásobování pitnou vodou

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	Odborný posudek Zdravotního ústavu (zpracoval RNDr. Kos, duben 2005)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Časový posun realizace navržených opatření

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- Obec v doloženému odborném posudku zdůvodňuje nezbytnost výstavby vodovodního řadu nevyhovujícím stavem soukromých studních, možnou mikrobiologickou kontaminací vody ve studních a velkým množstvím radonu ve vodě. Opatření navrhované obcí je v souladu s PRVKem.

Dle PRVKu jsou náklady na realizace tohoto opatření 6,75 mil. Kč.

Realizace výstavby vodovodu se v rámci platného harmonogramu PRVKU neuvažuje do konce roku 2015).

Proti posunu realizace  opatření v oblasti zásobování pitnou vodou v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## lípa, resp. místní část petrkov

žadatel : 				obec Lípa, resp. MČ Petrkov

ZN., DORUČENO DNE :			23.05. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		120

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Odkanalizování a čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Změna koncepce čištění odpadních vod v místní části Petrkov na vlastní kořenové ČOV.

2.   Časový posun realizace navržených opatření v místní části Petrkov.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

1. V rámci PRVKu je v místní části Petrkov (120 obyv.) navržena splašková kanalizace a převedení odpadní vody na ČOV Havlíčkův Brod. Investiční náklady této varianty jsou cca 66 000 Kč / 1 ob.

Obec rovněž navrhuje splaškovou kanalizaci (v souladu PRVKem), ale likvidaci odpadních vod navrhuje na vlastní kořenové ČOV. Náklady na tuto variantu jsou cca 52 000 Kč / 1 ob. Kanalizace a přečerpávání splaškových vod ze Svatého kříže do Havlíčkova Brodu není investičně zajištěno a termín realizace této akce není dosud stanoven.

Obec má zajištěné financování tohoto projektu pro rok 2005 z Ministerstva financí (viz. Žádost o změnu…) v souladu s pravidly financování podle podmínek  Ministerstva financí.

Protože obec má zajištěné financování tohoto projektu a změněná koncepce odkanalizování nemá vliv na odkanalizování jiných obcí, AQP doporučuje požadavku obce vyhovět a žádost schválit.

- Realizace opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se v rámci platného harmonogramu PRVKU neuvažuje do konce roku 2015).  Protože obec má zajištěné financování tohoto projektu pro rok 2005, žádá o posun v harmonogramu platného PRVKu.

AQP doporučuje požadavku obce vyhovět a žádost schválit.

## olešná

žadatel : 				obec Olešná

ZN., DORUČENO DNE :			10.06. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		386

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Zásobování pitnou vodou

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Požadavek na zařazení rekonstrukce 800 m vodovodu (osinkocement) do PRVKu

2.   Časový posun realizace navržených opatření

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V době sběru podkladů neměl AQP podklady o stavu vodovodu v Olešné, nenavrhl tedy na vodovodních řadech v obci žádná opatření. Náklady na rekonstrukci 800 m vodovodu jsou cca 2,6 mil. Kč (oceněno dle Metodického pokynu pro PRVK).

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem doporučujeme vyhovět požadavku obce na rekonstrukci potrubí a změnu v PRVKu schválit.

2. Proti posunu realizace  opatření v oblasti zásobování pitnou vodou v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## BISKUPICE - PULKOV

žadatel : 				obec Biskupce - Pulkov

ZN., DORUČENO DNE :			22.07. 2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		386

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Odkanalizování a čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Časový posun realizace navržených opatření

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- Proti posunu realizace odkanalizování a čištění odpadních vod v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.  Jedná se o náklad 23,37 mil. Kč (dle metodiky PRVK)

Provozovatel vodovodu a kanalizace tj.  VAS a.s., divize Třebíč nemá připomínky ke změně termínu realizace.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## dalečín

žadatel : 				obec Dalečín

ZN., DORUČENO DNE :			134/05, 22.07.2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		577

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Zásobování pitnou vodou

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Změna koncepce zásobování pitnou vodou vzhledem k nedostatečné kapacitě místního vodního zdroje bez možnosti jeho zkapacitnění.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V rámci zpracování připomínky obce byla oslovena provozní společnost VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou, která vyjádřila souhlas s možným budoucím napojením obce Dalečín na vodovodní přivaděč Vír.

Vzhledem k malé vydatnosti stávajícího místního zdroje pitné vody a souhlasnému stanovisku  VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou s napojením obce Dalečín na vodovodní přivaděč Vír, AQP doporučuje vyhovět požadavku obce o změnu koncepce v rámci PRVKu, tj. napojení na vodovodní přivaděč Vír.

## BUDÍKOV, ČEJOV, KEJŽLICE

žadatel : 				obce Budíkov, Čejov, Kejžlice

ZN., DORUČENO DNE :			05.08.2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		968

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Odkanalizování a čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	„Variantní studie odkanalizování sdružení obcí Kejžlice, Čejov, Budíkov“ (zprac. Linie inženýring s.r.o., Chrudim, červenec 2005)

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Změna koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod – společná ČOV pro všechny obce

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

1. V rámci PRVKu je navrženo vybudování 3 ČOV pro každou obec a vybudování kanalizace (mimo obec Čejov, která je má ucelenou stokovou síť). Měrné náklady na tuto variantu jsou dle PRVKu následující :

- Budíkov : 		56 770 Kč/ obyv.

- Čejov			  9 111 Kč/ obyv.

- Kejžlice			42 756 Kč / obyv.

Varianta navrhovaná obcemi je jedna centrální ČOV pro všechny obce. Měrné náklady na tuto variantu jsou následující :

- Budíkov : 		58 826 Kč/ obyv.

- Čejov			16 770 Kč/ obyv.

- Kejžlice			48 510 Kč/ obyv.

Obě varianty jsou z ekonomického hlediska (investiční náklady) relativně srovnatelné, z hlediska provozního a koncepčního je lepší řešení navrhované v žádosti.

Předložená studie vycházela z digitálního zaměření a soustředila´se zejména na řešení odkanalizování (2 varianty, samostatné a společná ČOV). ČOV nejsou ve studii po technologické stránce řešeny. Není tedy možné odpovědně posoudit náklady na ČOV v jednotlivých variantách. Náklady na společnou ČOV se ve studii uvažují ve výši 6 500 tis. Kč pro kapacitu 1 500 EO, což je 4 333 Kč/1 EO (metodika dle PRVK 8 680 Kč/1EO), u ČOV pro 500 EO jsou náklady 4 500 tis. Kč, tj. 9 000 Kč/1 EO (metodika dle PRVK 9 470 Kč/1EO).

Dle našeho názoru jsou náklady na společnou ČOV podhodnocené a zvýhodňují variantu společné ČOV. Jednotkové náklady na gravitační kanalizaci i tlakovou kanalizaci se nám jeví jako podhodnocené.

Ze studie není zřejmé, co vše je zahrnuto do provozních nákladů, které se porovnávají se stočným na ČOV v Humpolci.

Dle našeho názoru by bylo vhodné modifikovat měrné ceny potrubí a ČOV včetně výpočtu provozních nákladů ve studii.

Z provozního hlediska je dle našeho názoru výhodnější provozovat jednu společnou ČOV.  Kvalita vyčištěných odpadních vod bude také lepší.

Realizace opatření navržených v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se v rámci platného harmonogramu PRVKU neuvažuje do konce roku 2015).

AQP doporučuje vyhovět obcím v požadavku o změnu v PRVKu za předpokladu, že tyto 3 obce jsou schopné zajistit společnou přípravu a financování projektu včetně jeho realizace.

## LIPNICE NAD SÁZAVOU

žadatel : 				obec Lipnice nad Sázavou

ZN., DORUČENO DNE :			09.08.2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		577

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Odkanalizování a čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.	  Změna koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod

2.    Časový posun realizace navržených opatření

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V rámci PRVKu je navržena centrální ČOV. Obec naopak navrhuje vybudování 3 menších ČOV. V rámci PRVKu je řešena koncepce odkanalizování jednotlivých obcí. Umístění ČOV resp. počet ČOV v rámci obce je navrženo jako orientační s tím, že přesnou lokalitu resp. počet ČOV určí až projektová dokumentace včetně jejího projednání se všemi dotčenými účastníky územního a stavebního řízení.

Požadavek obce  není v rozporu s PRVKem a není tedy důvod žádat o změnu v plánu.

- Harmonogram realizace navržených technických opatření byl v rámci PRVKu navržen, projednán a schválen na základě metodiky Mze.

Realizace výstavby navržených opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se dle PRVKu neuvažuje  do konce roku 2014.

Proti posunu realizace odkanalizování a čištění odpadních vod v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.  Jedná se o náklad 47,69 mil. Kč (dle metodiky PRVK).

AQP nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a Mze ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## vílanec

žadatel : 				obec Vílanec

ZN., DORUČENO DNE :			11.08.2005

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		222

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Odkanalizování a čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	-

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.	  Změna koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V rámci PRVKu je navržen splaškový kanalizační sběrač ze Stonařova až na ČOV v Jihlavě, která je kapacitně schopna odpadní vody z obcí na tomto sběrači vyčistit. Obec Vílanec je ve střední části tohoto sběrače.

Z podkladů přiložených do žádosti není zřejmé na jaké kapacity a parametry byla navržena biologická nádrž ve Vílanci. Je nutné brát v úvahu, že Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí vydal 11.3. 2005 rozhodnutí o povolení ke zřízení vodního díla „Kanalizace Vílanec“ v rozsahu dle žádosti na změnu PRVKu avšak v rozporu s platným PRVKem.

V případě vyhovění požadavku obce, dojde k poměrně velkému zásahu do koncepce odkanalizování v této oblasti. Přes Vílanec je navržen splaškový sběrač, který odvádí odpadní vody cca z  6 obcí na jihlavskou ČOV. Bylo by nutné přehodnotit odkanalizování a čištění odpadních vod z tohoto celého  území.

Realizace výstavby navržených opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se dle PRVKu neuvažuje  do konce roku 2014.

Z výše uvedených důvodů AQP nedoporučuje vyhovět žádosti obce Vílanec bez vazby na dořešení vlivu na změnu koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod z ostatních obcí v tomto území.