RK-35-2005-45, př. 1

počet stran: 3

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2004

Kraj Vysočina je povinen na základě § 43 odst.11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zpracovat vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje na základě soustavy indikátorů stanovené v závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Pro hodnocení na základě soustavy indikátorů byla použita data převzatá z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2004 (předána původci a oprávněnými osobami), která byla na Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP po zpracování předána příslušnými obcemi s rozšířenou působností. Předaná data byla dále zpracována na programu EVI 9. Data byla zpracovávána za celý rok 2004, přestože Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina nabyl účinnosti až v srpnu 2004, vzhledem k tomu, že evidenční systém v oblasti odpadového hospodářství je nastaven na roční vyhodnocování.

Celková produkce odpadů se oproti stavu v roce 2001 (poslední evidovaný rok v Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina) zvýšila o 340 tis. tun. Přičemž se zvýšilo množství vyprodukovaného odpadu na obyvatele o 160 kg/rok.

Celkový procentuální podíl odpadů využitých v kraji Vysočina ze všech odpadů vzniklých v kraji Vysočina v roce 2004 činil téměř 10%. Podíl skládkovaných odpadů činil 8,67%. Z toho všeho vyplývá, že kraj Vysočina je velkým vývozcem odpadů (přes 80% odpadů produkovaných v kraji Vysočina se odstraňuje nebo využívá mimo kraj Vysočina), což poukazuje na nedostatečnou kapacitu zařízení pro využívání odpadů.

Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů vzrostla oproti roku 2001 o 3 a půl tisíce tun za rok.

Vzhledem k nedostatečné evidenční disciplinovanosti provozovatelů zařízení k využívání a odstraňování odpadů, lze velmi obtížně ze zpracované evidence vygenerovat celkovou kapacitu těchto zařízení a velmi obtížně tato data získat i jiným způsobem.

Odpady ze zdravotnictví vykazují hlavní nebezpečnou vlastnost - infekčnost. Podíl nebezpečných odpadů na produkci všech odpadů vyprodukovaných ve zdravotnických zařízení činí 77,13%.

V kraji Vysočina bylo v přepočtu na jednoho obyvatele průměrně vyprodukováno 471,13 kg oddělených složek komunálního nebo obalového odpadu. POH kraje Vysočina celkově neřeší tuto skupinu odpadů a více se věnuje skupině odpadů 20 01 Komunální odpady vytříděné.

Stavební odpad v kraji Vysočina je z převážné většiny využíván. Využití stavebních odpadů přesahuje 80% všech vyprodukovaných stavebních odpadů v roce 2004. Skládkováno je necelých 17% stavebních odpadů.

Celková produkce vybraných odpadů je oproti údajům v POH kraje zvýšena. U odpadů s PCB se jedná o 2 tuny, u autovraků o 55 tun, u baterií a akumulátorů je dvojnásobná. U odpadních olejů jde o nárůst o 80%. Pouze kaly z čistíren odpadních vod poklesly o 50% oproti údajům z POH. Vliv na tak významné výkyvy má pravděpodobně kvalita dat vstupujících do evidenčního systému.

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina nestanovil pro rok 2004 žádné konkrétní cíle, které by měly být naplněny. Jsou stanoveny pouze cíle s průběžným plněním.

- Cíl č. 3.1.4.4.I Zvýšit využití kalů z ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace, kompostování a výrobu alternativních paliv. Tento cíl je průběžně plněn, kraj přispívá na vybudování sítě bioplynových stanic prostřednictvím grantového programu, skládky jsou omezovány v přijímání bioodpadů prostřednictvím správních rozhodnutí (IPPC).

- Cíl č. 3.1.4.6.I Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí. Cíl je plněn prostřednictvím skládek S-OO, kterým změna legislativy umožňuje bezpečně ukládat tento druh odpadu a tím je tato služba dostupnější a více využívaná.

- Cíl č. 3.1.4.11.I Zajistit sběr a využití použitých chladniček používaných v domácnostech. Cíl je plněn prostřednictvím systémů obcí (sběrné dvory, svoz objemného odpadu).

- Cíl č. 3.1.7.III Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů. Zajištěno plnění prostřednictvím podpory výstavby nových kompostovacích zařízení, bioplynových stanic a omezování ukládání biologicky odbouratelného odpadu na skládky.

Ostatní cíle uvedené v závazné části POH jsou směřovány nejdříve k roku 2005. Z tohoto důvodu nejsou předmětem vyhodnocování POH kraje v roce 2004.

| Soustava indikátorů POH ČR v kraji Vysočina - 2004 |
| --- |
|  | 1. Skupina - základní indikátory I.1 až I.18 (kromě I.3, I.11, I.12) |
| I.1 | Celková produkce odpadů | 1879,11 | 1000 t/rok |
| I.2 | Celková produkce odpadů na jednotku HDP | 0,62 | t/1000 EUR/rok |
| I.4 | Produkce na obyvatele | 3131,84 | kg/obyvatele/rok |
| I.5 | Podíl využítých odpadů (R1 až R11, N1) | 9,93 | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.6 | Podíl materiálově využitých odpadů (R1 až R11, N1) | 7,93 | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.7 | Podíl energeticky využitých odpadů (R1) | 1,40 | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.8 | Podíl odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) | 8,67 | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.9 | Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) | 0 | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.10 | Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10) | 0,03 | % z celkové produkce skupiny odpadů |
| I.13 | Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů (R1 až R11) | 13455,00 | t/rok |
| I.14 | Celková kapacita zařízení pro materiálové využívání odpadů (R2 až R11) | 1450,00 | t/rok |
| I.15 | Celková kapacita zařízení na energetické využívání odpadů (R2 až R11) | 12005,00 | t/rok |
| I.16 | Celková kapacita zařízení na spalování odpadů (D10) | 860,00 | t/rok |
| I.17 | Celková kapacita zařízení pro skládkování odpadů (D1, D5, D12) | 0,00 | m3 |
| I.18 | Celková kapacita zařízení pro jiné uložení odpadů (D3, D4) | 0,00 | m3 |
|  | 2. Skupina - doplňkové indikátory stanovené k základním indikátorům I.19 až I. 22 (kromě I.22) |
| I.19 | Množství sběrových míst nebezpečných odpadů | 7 | počet |
| I.20 | Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví | 77,13 | % |
| I.21 | Produkce odděleného sběru komunálních odpadů a obalů (podskupina 20 01 a 15 01) | 471,13 | kg/obyvatele/rok |
|  | 3. Skupina - specifické indikátory I.23 až I.35 (kromě I.34 a I.35) |
| I.23 | Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů | 5,51 | % z celkové produkce |
| I.24 | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů (R3, R4,R5, R11, N1) | 80,39 | % ze stavebních a demoličních odpadů |
| I.25 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) | 16,78 | % ze stavebních a demoličních odpadů |
| I.26 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) | 2,83 | % ze stavebních a demoličních odpadů |
| I.27 | Celková produkce odpadů s obsahem PCB | 16,73 | t/rok |
| I.28 | Celková produkce odpadních olejů | 206576,22 | t/rok |
| I.29 | Celková produkce odpadních baterií a akumulátorů | 1866,34 | t/rok |
| I.30 | Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod | 28824,75 | t/rok |
| I.31 | Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých na zemědělské půdě (R10) | 8,21 | % z celkové produkce kalů |
| I.32 | Celková produkce odpadů azbestu | 1527,73 | t/rok |
| I.33 | Celková produkce autovraků | 59,54 | t/rok |

V tabulce jsou uvedené hodnoty dosažené v roce 2004.