#### RK-37-2005-32, př. 1

Počet stran: 3

# Výzva k podání nabídek

| Název zakázky kraje: | „Posílení sítě MAN Jihlava kraje Vysočina “ |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název: | Vysočina |
| IČ : | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Petr Pavlinec vedoucí odboru informatiky tel.: 564602114 pavlinec.p@kr-vysocina.cz |
| Další kontaktní osoby: | Radek Brychta tel.: 564602322 brychta.r@kr-vysocina.cz |

##### 1.Vymezení předmětu zakázky a jeho specifikace

Předmětem zakázky je posílení metropolitní sítě kraje Vysočina na území města Jihlavy. Poptáváno je výhradně řešení na bázi optických vláken a to včetně zakončení v podobě optických rozvaděčů a v případě potřeby i racků. Pasivní ani aktivní prvky nejsou poptávány.

Veškerá nabízená vlákna musí odpovídat specifikaci minimálně ITU-T G.652.C z března 2003. Vlákna musí být zakončena v optickém rozvaděči typu MCNP konektory typu SC. Preferována je hvězdicovitá topologie s počátkem na KrÚ, Žižkova 57.

V rámci dodávky je možno využít stávající chráničky v majetku kraje (pokud to jejich kapacity budou umožňovat).

Poptáváno je především zapojení/posílení přípojných bodů stávající MAN dle příloh 1 a 2 (bez ohledu na stávající přípojnou technologii).

Předmětem nabídky musí být počet vláken v jednotlivých trasách, zapojené body, cena,  datum realizace a návrh smlouvy o dílo popř. nájemní smlouvy.

K veškerým nabízeným vláknům požadujeme bezvýhradné vlastnické právo.

Zakázka musí být realizována do 1.8.2006.

##### 2. Zpracování cenové nabídky

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v CZK.

Nabídková cena bude uvedena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Všechny  náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 31.12. 2005.

3. Hodnocení nabídek

Při splnění podmínek zakázky budou nabídky hodnoceny dle:

- nabídnuté ceny (60%)

- počtu zapojených/posílených bodů stávající MAN(25%)

- počtu vláken (10%)

- počtu zapojených bodů mimo stávající MAN (5%)

##### 4. Další podmínky zadavatele

4.1 Kvalifikační předpoklady

Uchazeč nepředkládá příslušné oprávnění k podnikání, tato skutečnost bude ověřena při hodnocení nabídek z příslušných registrů.

  - Další požadavky

Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.

Žádný z uchazečů nemá ani ve výšeuvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky

##### 5. Podání nabídky

##### Lhůta pro podání nabídky končí 2. prosince 2005  12:00.

Nabídky zašlete

elektronicky: 			pavlinec.p@kr-vysocina.cz

nebo písemně na adresu:	Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor informatiky

Petr Pavlinec

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

V Jihlavě dne 10. listopadu 2005

Ing. Petr Pavlinec

vedoucí odboru informatiky

KrÚ kraje Vysočina