RK-38-2005-33, př. 1

počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

| Název stavby: | Domov mládeže Jihlava – Rekonstrukce kuchyně |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Domov mládeže Jihlava, Žižkova 1347/58 |
| Charakter stavby: | Jedná se o celkovou rekonstrukci stávající kuchyně a přístavbu |
| Investor: | Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. |
| Správce: | Domov mládeže Jihlava, Žižkova 1347/58 |

Předpokládané náklady:     26,4 mil. Kč, z toho 9,5 mil. Kč technologie

Zdůvodnění akce:

Na základě požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na stravovací služby, zápisu z kontroly KHS v Jihlavě a s ohledem na stav technologie je potřebné stávající kuchyni v Domově mládeže rekonstruovat.

Stávající kuchyň a zároveň jídelna a celé zázemí projektováno na kapacitu 800 obědů + 360 snídaní + 360 večeří.

V současnosti je evidováno celkem 1116 strávníků v následující skladbě:

- 386 strávníků – ubytovaní studenti (snídaně, obědy, večeře)

- 48 strávníků – zaměstnanci domova mládeže

- 420 strávníků – ostatní studenti jihlavských škol

- 112 strávníků – zaměstnanci jiných škol v Jihlavě

- 150 strávníků – ostatní (KHS, Česká pojišťovna, Krajský úřad apod.)

Ve skutečnosti ne všichni evidovaní strávníci chodí pravidelně na obědy. Běžně je připravováno cca 850 obědů.

V budoucnu je možno uvažovat s ohledem na dobrou docházkovou vzdálenost o využití pro stravování zaměstnanců krajského úřadu.

Stručný popis stavby:

Kapacita kuchyně se nemění. Kuchyně bude plně elektrizována. Dispoziční návrh vypracovaný firmou SPA spol. s r.o. Jihlava uvažuje s rekonstrukcí stávajících prostor a s přístavbou ve dvorní části – sociální zázemí pro zaměstnance a umývárna provozního nádobí.

Návrh vychází ze stávající dispoziční vazby kuchyně na jídelnu a stávajícího pohybu zboží. Hlavní prostor varny zůstane zachován, je však navrženo nové rozmístnění jednotlivých pracovních úseků včetně stavebních úprav umožňujících oddělit provozy přípravy masa a studené kuchyně (chlazení).

Všechny navrhované technologické úseky jsou navrženy v souladu s hygienickou vyhláškou a s ohledem na co nejmenší stavební zásahy do stávající stavby. Součástí rekonstrukce bude úprava nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT, stavebních otvorů a elektroinstalace.

Přístavba je navržena jako přízemní objekt o půdorysných rozměrech 13 x 9 m a výšce 3,6 -4,2 m, nepodsklepený, cihelný s příčným nosným systémem, střecha rovná s povlakovou krytinou, příčky zděné, keramické obklady a dlažby. Veškeré rozvody ZTI budou napojeny na stávající přívody a kanalizaci.

Je navržen nový lapač tuků vně budovy včetně přípojky. Topení ze stávající kotelny.

# Majetkoprávní podmínky:

# Budova a pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.

Zdroje financování:

Rozpočet kraje. V současné době je akce zařazena v návrhu rozpočtu pro rok 2006 ve výši 2 mil. Kč. Tento objem zajišťuje zpracování projektové dokumentace.

Časový plán:

schválení stavebního záměru 		12/2005

schválení realizace – rozpočet (PD)		12/2005

zpracování projektové dokumentace a

zajištění příslušných rozhodnutí správních

orgánů nutných k realizaci stavby	 	11/2006

realizace stavby				2007