Digitalizace a rozvoj podpůrných informačních technologií v Nemocnici Třebíč

Předkládá: Ing. Petr Mayer, Ředitel

....................................

Zpracoval: Ing. Dan Havlíček, Náměstek pro informatiku

....................................

V Třebíči dne 12.5.2006

OBSAH:

Úvod	3

1. Aktuální vývoj směřující k digitalizaci	3

Technické zázemí digitalizace - PACS	4

Digitalizace v nemocnicích kraje	4

Digitalizace – fáze I. (rok 2006)	4

Nové CT	4

Digitalizace - fáze II. (2007)	5

Další připojované přístroje	5

Diagnostické stanice	6

Digitalizace – fáze III. (2008)	6

Hlavní požadavky kladené na poptávaný PACS	7

Pořízení PACSu a rozšiřování v návaznosti na jednotlivé fáze digitalizace	7

2. Historie a současný stav datové infrastruktury	10

Základní atributy stávající datové sítě:	10

Základní nedostatky stávající optické datové páteře	10

1.	Nedostatečná kapacita	10

2.	Nevhodné umístění	10

Hlavní důvody pro budování nové páteřní sítě	11

Nová optická páteř – řešení	11

Specifikace a rozsah prací na nové datové páteři	11

Navazující plán rozvoje datové infrastruktury pro rok 2007	12

3. Plánované realizace v roce 2006, harmonogram, rozpočet	13

Přílohy:

1. Orientační plán nemocnice

2. Blokové schéma nové optické páteře

3. Kalkulace – PACS

4. Kalkulace – optická páteř

Poznámka: Předpokládané cenové kalkulace byly získány ve spolupráci s dodavateli a firmami ICZ a.s., GE a.s., Datas s.r.o., Tipa a.s. (divize Tipatelecom).

# Úvod

Kvalita zdravotní péče je v současnosti výrazným způsobem ovlivňována  moderními nástroji, které mohou lékaři a ostatní zdravotníci používat pro stanovení přesné diagnózy vedoucí k určení efektivní léčby. V oblasti RDG odbornosti k nim patří zařízení PACS sloužící k uchovávání elektronických obrazových snímků pořizovaných na rentgenech, ultrazvucích, počítačových tomografech. Ty se neobejdou bez dostatečně moderní datové infrastruktury.

Cílem tohoto projektu se tak stává proces přechodu zavedení této technologie v Nemocnici Třebíč v kontextu souvisejícího rozvoje datové infrastruktury nemocnice včetně stanovení předpokládaných nákladů na realizaci.

# 1. Aktuální vývoj směřující k digitalizaci

Vývoj posledních let v oblasti radiodiagnostiky směřuje jednoznačně k digitalizaci získaných snímků.  První základní předpoklad k digitalizaci je vybavení nemocnice diagnostickými přístroji s digitálním výstupem. Buďto se tak pořizují přístroje disponující počítačovým výstupem produkujícím snímky přímo do datové infrastruktury (Přímá digitalizace) organizace nebo náhradou klasických radiodiagnostických rámečků s negativy za takové, které mají světlocitlivou matrici převoditelnou prostřednictvím dalšího zařízení na obrázky v digitální podobě (Nepřímá digitalizace).

Digitalizace je dnes chápána jako moderní trend ve zdravotnictví s mnoha benefity pro zúčastněné.

Na straně pacienta např.:

- minimalizace opakovaných vyšetření stejné části těla

- rychlost vyšetření  (např. skiagram je hotov za několik sekund po expozici)

- dostupnost k obrazových snímků z různých pracovišť organizace

- snadná dohledatelnost starších snímků – sledování vývoje choroby

- kvalitnější diagnostika (digitalizované RDG systémy jsou na daleko vyšší technické úrovni, na těchto přístrojích klesá o řád počet nepovedených vyšetření)

Na straně nemocnice např.:

- menší zatížení personálu RDG (odpadá vyvolávání klasických snímků)

- možnosti automatické interpretace nálezu – (EKG, EEG)

- možná konzultace prakticky s jakýmkoliv odborníkem (zaslání el. snímku)

- úspora na fotografickém materiálu

- radikální zlepšení zpětné dohledatelnosti snímků

- skladovatelnost - zmenšení potřebného fyzického archivačního prostoru

V dlouhodobém hledisku se PACSové řešení vyplácí zejména v úsporách na fotografickém materiálu a automatizování některých procesů. Je ale nutné zdůraznit, že ekonomické hledisko zde hraje až druhořadou roli a návratnost investice má dlouhodobý charakter.

## Technické zázemí digitalizace - PACS

Výše popsaným způsobem získané obrázky je potřeba někde uložit, tak aby mohly být následně přiřazeny k pacientovi, strukturovaně popsány kvalifikovaným radiodiagnostikem a uloženy pro efektivní vyhledání kdykoli v budoucnu. K tomu slouží systém nazývaný PACS, tj. systém pro archivaci a sdílení elektronických obrazových dat.

Ve své podstatě se takový systém skládá z

- kvalitního serveru - dnes obvykle budovaného na platformě Intel

- specializovaného software - podporující standardy DICOM a HL7 pro komunikaci s jinými systémy

- diskového pole - pro ukládání velkého objemu dat potřebuje mít PACSový systém k dispozici velký objem úložného prostoru a proto se vybavuje interním nebo častěji externím diskovým polem s možností jeho rozšiřování při vyčerpání aktuálně dostupné kapacity

- dle konstrukcí PACSu dalších komponent – integrační prvky pro komunikaci s dalšími informačními systémy

## Digitalizace v nemocnicích kraje

Systémy PACS během posledních několika let zlevnily z ceny i nad 10 mil. k částkám nepřesahujícím výrazně 2 - 3 mil. Kč. Cenová dostupnost tak umožnila, aby začal být v po roce 2000 ve větší míře pořizován i do okresních nemocnic.

Nemocnice Třebíč je dnes takřka poslední nemocnicí kraje Vysočina nedisponující zařízením PACS. Tato investice dosud v Nemocnici Třebíč nebyla smysluplná z důvodů malého počtu modalit (zdrav. zařízení) schopných produkovat digitální obrazové data.

## Digitalizace – fáze I. (rok 2006)

Přístroje připravené k přechodu na digitalizaci

Při nákupech zdravotnických přístrojů v roce 2005 se přihlíželo k možnosti je v letech příštích připojit k PACSu. Nemocnice tak dnes disponuje zdravotnickými přístroji schopnými po dokoupení příslušných softwarových modulů produkovat elektronické snímky do PACSu. Celá první fáze se ale bude koncentrovat na správnou inicializaci PACSového systému a v krátkém odstupu nato na připojení nového CT k němu.

### Nové CT

Současné CT (GE Sytec 3000) bylo pořízeno v roce 1992. Nesplňuje požadavky kladené na tyto přístroje současnými moderními potřebami. Je poruchové, jeho provoz se tím neúměrně prodražuje. Řešení spočívá v zakoupení nového CT.

Snahy o získání financí na nové CT sahají několik let zpátky. V roce 2005 se vedení nemocnice rozhodlo oslovit všechny významné instituce, které by jim v realizaci záměru mohly pomoci. Získané finanční prostředky uvádí tabulka.

Tabulka č. 1  Finanční krytí pořízení nového CT

| Dárce | Kč (tis.) |
| --- | --- |
| Kraj Vysočina | 5 000 000,00 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 6 000 000,00 |
| ČEZ | 5 000 000,00 |
| Město Třebíč | 3 000 000,00 |
| Ostatní obce | 318 240,50 |
| Ostatní dárci (práv. a fyz. osoby) | 100 000,00 |
| Celkem | 19 418 240,50 |

V roce 2006 tak bude pořízeno výběrovým řízením nové multispirální CT. Samotné CT je konstruováno k produkci pouze digitalizovaných obrazových dat, a to v poměrně velkém objemu vyžadujícím externí spolupracující systém pro jejich uchovávání. Pořízení PACSu paralelně s CT se tak pro nemocnici stává nutností.

## Digitalizace - fáze II. (2007)

### Další připojované přístroje

Za hlavní prvek druhé fáze je připojení zbývajících RDG přístrojů linie chirurgických oborů (v příloze č. 1 označeno jako ③).

Tabulka č. 2	RDG přístroje linie chirurgických oborů

| Přístroj | Stávající typ | Nutné dovybavení pro digitalizaci |
| --- | --- | --- |
| Počítačový tomograf | GE SYTEC 3000 | Výměna bude provedena společně s I. fází digitalizace v roce 2006 |
| Chirurgický skiagrafický komplex | GE PROTHEUS XR/a | Nový RTG, pořízen v roce 2005. Pro zapojení do digitalizace bude třeba dokoupit softwarové moduly od výrobce |
| Pojízdný RTG - ARO | ARMAN 18 L3 | Pořízen v roce 1981. Jediné možné řešení je jeho výměna za nový přístroj počátkem příštího roku. |

V druhé fázi bude také  digitalizována druhá větev RDG přístrojů (celkem tři) napojená na druhý vyvolávací automat, vše v druhém RDG centru nemocnice, tj. budově UNP . Touto fází bude RDG oddělení kompletně převedeno na bezfilmový provoz. Společně s tím bude pořízeno softwarové rozšíření ultrazvuku Philips M2540A, za cenu výhodnou cenu dohodnutou při nákupu přístroje ale platnou pouze do konce roku 2007.

Tabulka č. 3	Digitalizace – fáze II (přístroje)

| Přístroj | Rok výroby | Umístění |
| --- | --- | --- |
| GE Silhouette HF | 1998 | RDG - UNP |
| GE Compax 40E | 1998 | RDG - UNP |
| Prestige SI | 1998 | RDG - UNP |
| Philips M2540A | 2005 | Integrovaná JIP (INT+NEUR) |

Jako ekonomicky vhodné řešení se zde jeví uplatnění nepřímé digitalizace v případě, že daný přístroj nebude možné připojit k PACSu přímo.

### Diagnostické stanice

V této fázi již bude existovat velký objem RDG dat v elektronické formě a proto bude vhodné zajistit přístup pro vybraná pracoviště k elektronickému archivu PACSu. Kvalitní diagnostika se neobejde bez speciálních zobrazovacích jednotek s vysokým zobrazovacím rozlišením, které budou ve fázi I zakoupena současně s novým CT pro RDG oddělení. V další tabulce jsou uvedeny oddělení s možnou poptávkou po online přístupu do PACSu spolu s orientačními počty zobrazovacích jednotek např. značek EIZO, ViewMedic, Totoku.

Tabulka č. 4	Diagnostické stanice

| Oddělení | Monitor – rozlišení [Mpx] | ks |
| --- | --- | --- |
| Chirurgie | 3 | 2 |
| Ortopedie | 3 | 1 |
| Interna | 2 | 2 |
| Neurologie | 2 | 1 |
| Operační sály | 3 | 2 |

## Digitalizace – fáze III. (2008)

Napojení sonografie, postupné napojování dalších nerentgenových obrazových modalit. K nyní používaným přístrojům, s kterými lze v této fázi počítat patří malé RTG přístroje, pojízdné rentgeny, ultrazvuky, pojízdné ultrazvuky; např.:

Tabulka č. 5	Digitalizace – fáze III (přístroje)

| Přístroj | Rok pořízení | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| Chirana Movus 2/4 | 1995 | Pojízdný RTG na novorozenecké JIP |
| GE Stenoscop 9000 | 2000 | Pojízdné RTG na COS; zhotovující snímky na termoprintovou kameru |
| GE OEC 7700 Compact | 2002 | ---- ¦¦ ---- |

Nejvýznamnější detašované pracoviště Nemocnice Třebíč je LDN v Moravských Budějovicích. V budově léčebny se nachází malé rentgenové pracoviště. Vytvořením kvalitního datového propoje Třebíč – Moravské Budějovice by v závěru digitalizace mělo být připojeno na PACS i toto pracoviště a to s ohledem na některé rozvojové projekty kraje (síť ROWANET).

Za závěrečnou fázi rozvoje PACSu je možné považovat připojení na společné HW zdroje tak, aby k informacím (zde obrázkům) jednoho pacienta bylo možno přistupovat i z jiných míst než jen z mateřské nemocnice.

Využitím rozvojových projektů kraje v oblasti informatiky a IT infrastruktur by mohlo pořízení PACSu v nemocnice přispět k jejich nepřímému využívání občany kraje. Síť ROWANET jako přenosový prostředek obrazových dat většího objemu, sdílení HW zdrojů kraje – sdílení obrazových dat, zálohování dat na serverech kraje.

## Hlavní požadavky kladené na poptávaný PACS

- Softwarová kritéria – dodaný PACSový systém musí podporovat

Modality worklist

Modality workflow

- Výkonný hardware

Vzhledem k ceně dat uchovaných v PACSu je vhodnější požadovat výkonný a spolehlivý hardware. Jako vhodné se jeví volit značkové servery s garancí redundantního uspořádání použitých komponent i za cenu částečného navýšení ceny.

Ekonomicky výhodné je volit variantu s vnitřními velkokapacitními disky  á 250-350 GB s SCSI řadiči. Tak lze získat datový prostor v objemu 1,5-2 TB, což pro běžnou nemocnici postačuje na 2 roky ukládaní dat.

Jako další rozvoj lokálního PACSu lze ve výhledu roku do 2008 rozšířit úložiště o externí diskové pole SAN s kapacitou dalších cca. 4-6 TB, příp. dle potřeby i s kapacitou vyšší napojené na server PACSu přes rychlý Fiber Channel, přip. cenově zajímavější iSCSI.

Navýšení kapacity PACSu s uvedeným 1-2 letým odstupem je ekonomicky zajímavější z důvodu rychlého poklesu jednotkové ceny diskového prostoru.

Tabulka č. 6	Cenová kalkulace optimálního PACSového řešení

| Položka | Cena s DPH [Kč] |
| --- | --- |
| PACS server | 398.500 |
| Integrační server | 109.300 |
| RACK skříň | 122.300 |
| Software PACSu | 1,020.700 |
| Komunikace PACS-NIS | 571.200 |
| Implementační práce | 142.800 |
| Celkem | 2,364.800 |

Podrobná kalkulace na viz. přiloha č.3

## Pořízení PACSu a rozšiřování v návaznosti na jednotlivé fáze digitalizace

Proces pořízení a rozšiřování PACSu je graficky znázorněn na následujícím schématu. Po něm následuje jeho stručný popis a vysvětlení.

Schéma zapojení a rozšiřování PACSu

V roce 2006 (I. fáze digitalizace) bude zakoupen základ PACSu:

- PACS server – buď obsahující sadu interních rychlých disků nebo externí diskové pole s kapacitou 1,5 – 2 TB

- Integrační server – server zajišťující komunikaci s nemocničním informačním systémem na úrovni předávání žádanek z NIS do PACSu a připojených modalit. Obráceně potom zapisování výsledků a popisů snímků z PACSu do NISu. Tento server se bude starat o další synchronizace potřebné pro bezproblémovou spolupráci s NISem.

- Magnetopáskové zálohovací zařízení – data na discích serveru PACSu budou zálohována lokálně připojenou mechanikou s velkokapacitními páskami 200-400GB. Záloha bude prováděna v kontinuelním režimu současně s ukládáním nových obrazových dat na disky PACSového serveru.

V okamžiku obsazení celého prostoru pásky bude tato vyměněna za prázdnou. Plná páska bude uložena na bezpečném místě v jiných prostorách (budově) nemocnice.

Samostatně mimo systém PACS bude v roce 2006 pořízeno

- NAS diskové úložiště – toto společné diskové úložiště o kapacitě cca. 2 TB s rozšiřitelností na 4 TB a bude umístěno a zapojeno do datové sítě nemocnice v prostorách výpočetního střediska nemocnice za účelem centralizace zálohování dat ze všech významných informačních systémů nemocnice. Tímto způsobem dojde ke konsolidaci zálohování, dnes roztříštěné na několik způsobů.  Na přechodnou dobu (1 rok) bude jeho část (1 TB) vyhrazena na pro tvorbu pravidelných záloh obsahu disků PACSu.

V roce 2007 (II. fáze digitalizace) dojde k růstu dat zapisovaných do PACSu. V souladu s plánem budou připojovány další modality (hlavně rentgeny) a potřeba na datový prostor vzroste. V předstihu než bude vyčerpána kapacita základních disků bude PACS rozšířen o:

- SAN diskové úložiště – připojené přímo k PACSu a s kapacitou znatelně vyšší než u základních disků PACSu. Kapacita bude záviset na dynamice růstu kapacit disků a finančních možnostech – lze očekávat hodnotu mezi 3-6 TB s možnou budoucí rozšiřitelností.

- NAS diskové úložiště PACSu – zvlášť pro PACS bude pořízeno další NAS s umístěním mimo prostor PACSového centra. Toto zařízení nahradí tvorbu záloh PACSových dat na společnou nemocniční NAS. PACS tak bude mít svoji vlastní zálohovací zařízení s dostatečnou kapacitou na dobu než bude možné data uchovávat jinak, např. mimo nemocnici.

V roce 2008 – 2010 (III. fáze digitalizace) by měla být dokončena úplná digitalizace. Objem dat ukládaných do PACSu bude stále růst. K obrázkům starým 2 a více let bude přistupováno sporadicky, proto se nabízí:

- využití sdílených diskových prostor nemocnici pro vyhrávání starších nebo dle možností i aktuálních – možnost přístupů k nim i z jiných nemocnic. Tyto možnosti budou limitovány dostupností kvalitního internetového nebo jiného připojení nemocnice

- rozšiřování stávajících diskových kapacit nemocnice – současné SAN i NAS jsou konstruovány tak, aby bylo jejich kapacity možné s poměrně nízkými náklady rozšiřovat. Již zakoupené ukládací kapacity tak budou rozšířeny na 2 – 3x původní kapacity.

# 2. Historie a současný stav datové infrastruktury

Strukturovaná datová infrastruktura byla pořizována současně s nákupem NIS v letech 1997-1999 v úhrnné výši 13,2 mil. Kč. Výstavba datových tras probíhala před samotným zaváděním NISu na odděleních. Byla postavena moderním způsobem za použití optické vícevláknové páteře a metalického vedení v jednotlivých pavilonech v té době nejpoužívanější cat. 5e. Hvězdicové uspořádání bylo samozřejmé u metalického vedení. Optické trasy však s ohledem na protáhlý tvar areálu nemocnice vycházejí z principu propojování jednotlivých pavilonů vícevidovými optickými kabely o počtu po 8, 10, 12 a 16 vlákny.

Původně se plánované umístění uprostřed datové páteře vytvářela dobrý předpoklad pro vznik dvou rovnocenných páteřních větví obsluhujících vždy jednu polovinu nemocnice. Prostorové poměry však tuto původní plánovanou variantu pozměnily tak, že výpočetní středisko skončilo na samém konci nemocnice, tj. současně i na konci datové páteře (příloha č. 1. – značka ①)

V době dokončení byla optická kabeláž dostatečná pro provoz všech aplikací a připojení veškerých budov. Během připojování detašovaných pracovišť a výstavby v následujících letech byly rezervy na páteři vyčerpány.

## Základní atributy stávající datové sítě:

- optické kabely mezi jednotlivými pavilony typu 16WD, 12WD a 8WD zakončené v optických vanách s konektory ST. Pro napojení posledního pavilonu v řadě je tak potřeba propojovat optické páry ve všech pavilonech optickými patch cordy

- rychlost na L2 vrstvě 100Mbit/s s aktivními prvky 3COM

- přepínání na L3/L4 dle daného pavilonu 100, příp. 10Mbit/s na aktivních prvcích značek Ungermann-Bass, 3COM, Planet

- veškerá metalická síť využívá UTP rozvody do hvězdy (poslední BNC zrušena v roce 2005)

- detašovaná pracoviště propojena komutovaným spojením (NIS), vyhrazeným digitálním okruhem (1x PCM – 2 Mb/s)

- v přípravě propojení detašovaného pracoviště LDN Mor. Budějovice VPN tunelem; UTP rozvody nachystány v roce 2005

## Základní nedostatky stávající optické datové páteře

- Nedostatečná kapacita 
Jelikož je výpočetní středisko umístěno na konci nemocnice a optická kabeláž je postavena na principu propojování pavilonů nedostává se dostatek volných párů na všechny jednotlivé budovy. Projevuje se to hlavně u pavilonů na odlehlém konci od výpočetního střediska, tj. právě v místech plánovaného umístění nového CT, které bude vyžadovat v současné době nedostupné kvalitní a spolehlivé napojení na PACS.

- Nevhodné umístění
Generel nemocnice, resp. plán výstavby a úprav areálu počítá se zásadními změnami v v jihozápadní části areálu. V příloze č.1 je tato oblast označena vyšrafovanou plochou namodralé barvy. Budovy nacházející se v této oblasti mají zaniknout, má být postaven nový pavilon a na většině plochy má vzniknout parkoviště s novou příjezdovou komunikací. Těmito prostorami nyní vede páteřní optická infrastruktura. Jediné uspokojivé řešení je ji v předstihu přesunout a vést jinou do budoucna stavebně neexponovanou částí areálu.

## Hlavní důvody pro budování nové páteřní sítě

- přeložení sítě z prostor, kde jsou plánovány zásadní stavební úpravy areálu

- odstranění kapacitní nedostatečnosti

- naddimenzování nové páteře s ohledem na neustálý rozvoj informačních technologií a růst datových toků

- možnost vyčleňování vybraného optického páru pro daný IS (PACS)

- sdružování více optických párů pro zvýšení kapacit přenosu

- vytvoření hvězdicové optické struktury s uzlovým bodem v oblasti pavilonů operačních oborů (příloha č. 1 – značka ②)stejně jako je tomu u stávajících metalických vedení s cílem snížení nedostupnosti IT služeb - v současné době výpadek na kterémkoli místě páteře znamená výpadek všech dalších budov za místem výpadku

- získání optických párů pro speciální účely

- napojení na Metropolitní nebo krajskou síť, detašovaná pracoviště 			přes tel. ústřednu

- datová síť vyhrazená pro vybrané uživatele – např. hospitalizované 			pacienty

- technické optické páry – přepojování na vyšší rychlost, výměny akt. 		prvků 	bez přerušení datových toků a fungování NIS

### Nová optická páteř – řešení

Základní myšlenka pro vedení nové optiky je postavena na faktu, že pod areálem existuje podzemní teplovodní kanál po celé své délce přístupný pro technický dozor. Kromě teplovodů se do něj koncentrují i jiné inženýrské sítě. Kanál proto bude použit i položení nové páteře. Jelikož se v něm nachází cenná vedení je  pečlivě zabezpečen proti poškození při stavebních a jiných akcích. To je garance, že se nová datová infrastruktura nedostane do ohrožení přerušení jako např. v zemi položené kabely.

### Specifikace a rozsah prací na nové datové páteři

Rozsah a situování jsou patrné z příloh č. 1 a příloh č. 2. Příloha č. 1 ukazuje umístění nového vedení v rámci areálu, Příloha č. 2 potom schématicky popisuje dimenzování nové páteře.

Hlavní práce se budou pohybovat ve dvou rovinách: položení kabeláže a vytvoření nového datového uzlu.

1. Nová kabeláž

- 100% vedení v teplovodních kanálech

- mimo budov vedení v pouze v chráničkách (pancéřové, PVC nebo HDPE trubky)

- každý optický kabel ukončen v samostatné optické vaně, plně navařen a osazen konektory ST

- vyhotovení projektové dokumentace se strukturou nové sítě

2. Nový datový uzel (příloha č.1 – značka ②)

- základ je velký rozvaděč RACK 45 U na kolečkách, 1000 x 800 s oboustranným přístupem

- záložní zdroj UPS min. 1 500 VA , 230V typ na polici (ne typ 19“ )

- napájecí jednotka ACAR 5x230V AC s vanou 19“

- optický rozvaděč výsuvný s kazetou a přísl. pro  24 ST konektorů se spojkami

- realizace samostatné silnoproudé přípojky 3x400V AC, připojení se samostatným jištěním ze stávajícího rozvaděče v daném podlaží 1.NP, včetně vybavení přepěťovými ochranami 1+2 stupeň

Tabulka č. 7	Cenový rozpočet nové datové páteře

| Položka | Cena s DPH [Kč] |
| --- | --- |
| Optické páteřní rozvody | 250.100 |
| Datový uzel opt. rozvodů | 110.600 |
| Optické komponenty do stávajících rozvaděčů | 62.200 |
| Měření, projekce | 29.100 |
| Celkem | 452.000 |

## Navazující plán rozvoje datové infrastruktury pro rok 2007

Tak, jak je první fáze obnovy datové infrastruktury zaměřena na optické trasy, další změny v dalším roce se budou koncentrovat na výměnu aktivních prvků s cílem:

- rychlost datové sítě zvýšit o řád na páteřních spojích na 1Gb/s

- rychlost u klientských stanic zvýšit na 100 Mb/s

- postupný přechod na aktivní prvky jedné značky

- zavedení vzdálené správy a dohled nad aktivními prvky (optimalizace využití sítě ve smyslu korekcí při nedostatečné průchodnosti, apod.)

- bodování bezdrátového pokrytí areálu pro přístup mobilních počítačů nebo zdravotnických zařízení

Aktivní prvky nahrazené modernějšími dále využít jako zálohu a díky posílené optice z nich vybudovat virtuálně nebo fyzicky oddělenou síť pro přístup pacientů k internetu, příp. jiným IT službám dle reálné poptávky.

# 3. Plánované realizace v roce 2006, harmonogram, rozpočet

Jelikož se v roce 2006 bude pořizovat nové CT lze jej považovat jako počáteční období digitalizačního procesu. Z tohoto hlediska je také možné považovat první fázi digitalizace spojenou s pořízením PACSu za základní stavební kámen, bez něhož nelze digitalizaci úspěšně realizovat. PACS bude vyžadovat kvalitní datovou infrastrukturu splňující požadavky na datové transporty, které budou v dalších fázích digitalizace narůstat, tak jak budou v dalších fázích připojovány další modality. Je-li možné považovat PACS za základ pro digitalizaci, přebudování datové páteře pak za nutnou podmínku pro start a rozvoj nejen digitalizace ale kvalitního fungování služeb informačních systémů a informatiky nemocnice.

Tabulka č. 8	Konečné náklady projektu v roce 2006

| Akce | Celk. náklady [tis. Kč] | Náklady (Příspěvek kraje [tis. Kč]) | Termín ukončení realizace |
| --- | --- | --- | --- |
| PACS – hardware | 630,1 | 556 | 30.11.2006 |
| PACS – systém | 1734,1 | 1104 | 30.11.2006 |
| Zálohovací úložiště - NAS | 360 | 312 | 20.12.2006 |
| Optická páteř - revitalizace | 452 | 0 | 31.8.2006 |
| Celkem | 2 817 | 1 972 |  |
| Nové CT – pořízení (předpokládaná cena) | 20 000 | 0 | 15.11.2006 |

Ceny v tabulce jsou včetně DPH. Podrobný cenový rozbor je v přílohách č. 3 a 4 a dalších tabulkách projektu

Z tabulky je zřejmé, že s ohledem na velkou investici do nového CT nelze náklady na plánované realizace zcela pokrýt vlastními zdroji a proto žádáme o poskytnutí investičního příspěvku na modernizaci datové infrastruktury a nákup PACSu včetně připojení základních modalit ve výši 1 972 000 Kč z rozpočtového fondu kraje Vysočina.

Příloha č. 1 – Orientační plán Nemocnice Třebíč

Příloha č. 2 – Struktura zapojení nové optiky

BLOKOVÉ  ZAPOJENÍ  DATOVÉ  OPTICKÉ  PÁTEŘE

N E M O C N I C E          TŘEBÍČ

Ukončení stávajícího optického 16-ti vláknového kabelu (bude ponecháno)

Stávající optická trasa ( zůstává prozatím beze změn se 16-ti vlákny)

Nově vybudované optické trasy s 16-ti vlákny

Nově vybudované optické trasy s 8-mi vlákny

Nově vybudovaná optická trasy s 16-ti vlákny (použití již  nataženého, 				neukončeného kabelu mezi  budovami č. 18 a č. 10 s)

Demontovaná optická trasa s 16-ti vlákny ( včetně venkovních závěsů )

Příloha č.3 – Rámcová kalkulace PACS

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PACS Server | HP ProLiant ML350 Generation 4p, 1x Intel Xeon, 2GB DDR2 SDRAM, 6x 300 GB HDD, ková mechanika; 1x Ultrium | 1 | 328 800 |
|  | Red Hat Entrerprise Linux ES, Standard Edition | 1 | 23 700 |
|  | 3-letá služba Care Pack | 1 | 24 600 |
|  | instalace serveru ProLiant | 1 | 21 400 |
|  |  |  | 398 500 |

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrační server | HP ProLiant DL320 Generation 4, 1x Intel Pentium, 1GB SDRAM, 2x 80 GB Seriál ATA | 1 | 60 900 |
|  | Red Hat Entrerprise Linux ES, Standard Edition | 1 | 23 700 |
|  | 3-letá služba Care Pack | 1 | 8 600 |
|  | instalace serveru ProLiant | 1 | 16 100 |
|  |  |  | 109 300 |

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack pro PACS centrum | HP Rack 10636 | 1 | 51 400 |
|  | HP UPS R3000 XR | 1 | 53 000 |
|  | instalace rackové skříně a příslušenství | 1 | 17 900 |
|  |  |  | 122 300 |

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| PACS Archive Software | Software PACS Archive | 1 | 892 500 |
|  | Databázový software - IBM IDS WE pro Linux | 1 | 68 700 |
|  | Site licence webového prohlížeče PACS | 1 | 59 500 |
|  |  |  | 1 020 700 |

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikace NIS-PACS | Komunikace - žádanky (DICOM MWL): NIS+PACS modul | 1 | 357 000 |
|  | Komunikace - synchronizace registrů pacientů: NIS+PACS modul | 1 | 119 000 |
|  | Implementace komunikace NIS-PACS | 1 | 95 200 |
|  |  |  | 571 200 |

| název | konfigurace | množství | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementace PACS | Připojení 2 modalit, 2 rdg prohlížecích stanic, instalační, konfigurační a školící práce | 1 | 142 800 |
|  |  |  | 142 800 |

Příloha č.4 – Podrobná kalkulace nové datové páteře

# Text boxes

# B.Č.  3

ARO

RHB

URO

B.Č. 18

odbor IT

B.Č.  15

Plicní

B.Č. 32

UNP

# B.Č. 10

Tech.bud

B.Č.  1

Ředitelství

B.Č.  20

Dialýza

# B.Č.  5

Chirurgie

B.Č.             7/1NP

GYNEK.

RACK 45U

# B.Č.   2

Oper.sály

Napojované modality	Diagnostická pracoviště

PACsové centrum	Výpočetní středisko nemocnice

I. fáze

digitalizace

II. fáze

digitalizace

III. fáze

digitalizace

Server PACS	Integrační server

zálohovací pásková

mechanika

Přímo připojené diskové úložiště

PACSu (SAN)

nové CT

další modality

retgen

Server NIS

Sdílené diskové zálohovací zařízení (NAS)

Detašované úložiště PACSu

Sdílená datová úložiště např. Kraje Vysočina, MU

INTERNET/ROWANET