RK-30-2006-61, př. 5

počet stran: 6

STÁVAJÍCÍ STAV LETIŠTĚ

Základní údaje o letišti a pohybových plochách.

Letiště Jihlava je stávající letiště, cca 4 km NE od města Jihlava.

Majitel letiště:

Nemovitosti: Aeroklub Jihlava, pan Máca a paní Mácová.

Pozemky : Statutární město Jihlava, MO - ČR, AK Jihlava, o.s., pan Máca a paní Mácová

Provozovatel letiště:

Aeroklub Jihlava.

Legislativní statut letiště :

Veřejné vnitrostátní letiště.

Provozní použitelnost letiště :

Letiště je použitelné pouze pro provoz podle pravidel letů VFR ve dne a pro výsadkovou
činnost.

Povolené druhy letů :

Školí a výcvikové

sportovní

zkušební

lety pro zvláštní účely

dopravní

Provozní statut letiště :

Letiště má statut letiště AFIS tz., že je neřízené. V době publikované provozní doby, nebo ba
vyžádání předem je poskytována pouze letištní letová informační služba a pohotovostní
služba známému provozu. V této době poskytuje letiště i službu ARO (ohlašovna letových
provozních služeb).

Druhy letadel:

Letiště je použitelné pro letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balóny,
vzducholodě.

Vztažný bod letiště (ARP) v souřadnicích WGS 84 :

49° 25' 10 "N
15° 38'07" E

Nadmořská výška letiště :

555 m

Vztažná teplota letiště :

23,4° C

Pohybové plochy letiště :

Vzletová a přistávací dráha (RWY):

-kz102°/282°
-označení 10/28

-délka 920 m

-šířka 160 m

-povrch travnatý

-únosnost 6000kg / 0,7 Mpa

RWY je určena pro provoz všech druhů letadel.

RWY je umístěna v travnatém stripu RWY, který má rozměry 1010 x 210m.

Strip RWY  přesahuje za konce RWY 45m, za hrany RWY 25m.

Pojezdové dráhy (TWY):

Pojezdové dráhy na letištní ploše zřízeny nejsou. Pojezdy letadel se provádějí po travnaté
letištní ploše severně od RWY, dle instrukcí uvedených v provozním řádu letiště.

Odbavovací plochy (APN):

Odbavovací plochy jsou před hangáry A, B a C. Jejich parametry jsou :

-APN před hangárem A má rozměry 41 x 19 m, povrch travnatý

-APN před hangárem B má rozměry 50 x 23 m, povrch zpevněný

-APN před hangárem C má rozměry 24 x 9 m, povrch zpevněný

-APN před hangárem MÁCA má rozměry 41 x 23 m, povrch zpevněný

Před skladem LPH je situována zpevněná, samostatně odvodněná plocha (přes ORL) pro
plnění LPH do letadel o rozměrech 15 x 13 m.

Zastavovací areál letiště

Zastavovací areál je situován severně od RWY. Areál je napojen přístupovou komunikací na
komunikaci II/352 (Měšín - Hruškové Dvory). Před vjezdem do areálu letiště je parkoviště pro
cca 60 OA. Uskupení letištních objektů je přibližně souběžné s osou vzletové a přistávací
dráhy.

Hlavními objekty letiště jsou v současné době tři hangáry, z čehož dva menší hangáry jsou
v návaznosti na příjezdnou komunikaci a jeden hangár s přístavky je ustoupený za
zpevněnou APN, situovanou na konci příjezdné resp. páteřní komunikace.

Jeden z nejstarších objektů „dřevěná ubytovna" je umístěn ve středu areálu. Od tohoto
objektu se další zástavba v průběhu 60 - ti let postupně rozšiřovala.

Areál doplňují jednak menší provozní objekty a zařízení (sklad LPH, garáže atd.), ale též
řada drobných doplňkových objektů (sociální zařízení, ubytovací buňky apod.). Všechny tyto
objekty jsou převážně soustředěny v blízkosti hlavních objektů. Z umístění některých objektů je patrné postupné „doplňování", např. u objektu plnění LPH je výrazně nadřazeno provozní
hledisko nad hlediskem urbanistickým.

Areál má soustředěné prostory související s letištním provozem, parkováním, hospodářskou
a technickou činností, sportovní a společenskou činností apod.

Letištní pohybové plochy navazují na zastavovací areál podél celé jeho jižní strany. Jedná se
převážně o travnaté plochy s výjimkou zpevněné APN před hangárem B a C a před
hangárem MÁCA. , U APN před hangárem B je ukončena příjezdná komunikace.

Doprava v klidu se soustřeďuje při větších akcích na plochu podél příjezdné komunikace, na
začátku areálu. Tato plocha vel. cca 60 x 15 m je vytvořena ze zatravňovacích dlaždic.

Hospodářský a technický prostor je ze severozápadní strany hangáru B, v návaznosti na
plochu u konce příjezdné komunikace.

Prostory pro sportovní a společenskou činnost jsou za hangárem B u jeho severovýchodního
rohu. Prostory jsou odvrácené od ploch provozních a přímo navazují na vzrostlý les.

V zastavovacím areálu letiště je situováno veškeré zázemí potřebné pro provoz letiště.

Jeho součástí je :

Hangár A

Původní celodřevěný halový objekt (40 x 15 m) s vraty v podélné stěně s orientací
k pohybovým plochám. Hangár je situován na začátku areálu u příjezdné komunikace. Slouží
pro hangárování ULL (1/2), zbytek má pronajatý firma Kappa77, a.s. (výrobce ULL).

Hangár B

V současné době největší budovaná letišti, ve které jsou mimo hangárování letadel i další funkce včetně provozních.

Hangár (40 x 15 m) je obestavěn ze tří stran přístavky. Volná vratová stěna směrem
k pohybovým plochám navazuje na zpevněnou APN. Hangár má kapacitu 6-8 větroňů a cca
7 1-motorových letounů. V západní přístavku jsou dílny a kanceláře, v severním ubytovací
prostory, ve východním klubové prostory (jeho součástí je i TWR s pracovištěm AFIS/ARO).

Objekt je zděný, s ocelovou konstrukcí střechy nad vlastní halou.

Hangár C

Halový objekt celoocelové konstrukce (15 x 25 m) umístěný mezi dvěma původními dřevě-
nými objekty (hangárem A a dřevěnou ubytovnou). Vrata jsou v čelní stěně hangáru,
orientované k pohybovým plochám. Hangár má kapacitu 6 1-motorových letounů.

Hangár MÁCA

Nachází se u příjezdu do areálu, na začátku stávající zástavby.

Hangárovací část je kruhová o průměru 32 m s otočnou podlahou. Je ocelové konstrukce
včetně dílenského přístavku o rozměrech cca 17 x 15 m. Má kapacitu 8 1-motorových letounů, dílenský přístavek má kapacitu 2 1-motorové letouny. Přístavba hangáru je zděná
s nástavbou vyhlídkové věže.

Sklad LPH

Jednoduchý objekt lehké ocelové konstrukce pro ochranu nádrží LPH, APH a olejů. Sklad je
umístěný ve vazbě na pohybové plochy letiště před hlavní zástavbou.

Sklad zahrnuje nádrže na LP (33m3), AVGAS (33m3), BL (6 m3), NM (3m3), NATURAL (3m3) a prostor pro 4-5 sudů (200 I) na LO.

Dřevěná ubytovna

Původní dřevěný objekt provozně-ubytovacího charakteru u kterého se předpokládá, že
bude výhledově odstraněn jednak s ohledem na jeho stavebně technický stav a též pro
potřebu nové výstavby.

Objekty sociálních zařízení

Jednoduché samostatně situované objekty v návaznosti jednak na ubytovací kapacity
(ubytovna UNIMO), jednak na společenský prostor ve východním přístavku hangáru B.
Starší zařízení (u ubytovny UNIMO) je využívané pouze občasně při zvýšeném počtu osob
v areálu, je z mobilních buněk . Nové, nedávno dokončené, zařízení u východního přístavku
hangáru B je zděné.

Garáž

Účelový objekt s třemi garážovacími boxy, každý o kapacitě 1xNA1 + 1xOA, umístěný
naproti západnímu přístavku hangáru B. Součástí objektu je ocelový přístavek pro NZ pro
větší automobilní techniku. Zděná budova umístěná u konce příjezdové komunikace a
v návaznosti na hospodářské plochy u hangáru B.

Ubytovna UNIMO

Ubytovací zařízení sestavené z osmi obytných buněk UNIMO, situované naproti západnímu
přístavku hangáru B.

Dílna modelářů

Zděný samostatný malý objekt při příjezdné komunikaci k areálu.

Přístřešek na komunální odpad

Zděná drobná stavba pro nádoby na odpad, umístěná u SZ rohu hangáru B.

Hřiště, venkovní sezení

Za hangárem B (severně) v návaznosti na lesní plochy je situováno sportovní hřiště (volejbal
atd.) a venkovní kryté sezení.

Požární nádrž (rybníček)

Pro zásah požární jednotky je k dispozici rybníček velikosti cca 200 m2 s hloubkou cca 1 m,
bez odběrného zařízené. Nádrž je na začátku areálu, v blízkosti páteřní komunikace.

Energie a inženýrské sítě :

Vytápění

Vytápění stávajících objektů Aeroklubu Jihlava je řešeno z teplovodní kotelny na pevná
paliva (uhlí), která je situována do suterénu přístavku hangáru B. Vytápění některých
provozních objektů je řešeno elektrickými akumulačními kamny (ubytovací buňky),
elektrickými přímotopy (haly a buňka soc. vybavení). V současné době realizovaný hangár
MÁCA, předpokládá využití alternativních zdrojů (sluneční kolektory, tepelná čerpadla apod.)
pro vytápění a ohřev teplé vody užitkové v provozním přístavku hangáru.

Vodovod

Pro stávající potřebu užitkové vody v areálu letiště Jihlava slouží vlastní studna, dle sdělení
provozovatele s velmi kvalitní vodou, o průměru 200 cm a hloubce cca 10 - 12 m. Pokud
tento zdroj vody postačuje spotřebě je hlavním zdrojem dodávky vody. V případech velkého
sucha a nebo velké spotřeby vody (zejména při akcích Aeroklubu Jihlava) je stávající
vodovodní síť posilněna odběrem z vodovodního řadu vlastní přípojkou DN 65, která je přes
vodoměrnou šachtu napojena na jižní straně areálu na stávající obecní vodovod od obce
Henčov

V areálu letiště Jihlava je proveden rozvod užitkové vody do jednotlivých objektů, včetně
napojení hangáru MÁCA

Kanalizace

V areálu Letiště JIHLAVA je instalován stávající systém kanalizace jako jednotný s tím, že
splašková kanalizace je vedena přes instalovanou čistírnu odpadních vod do společného
kanalizačního řadu dešťové kanalizace, která je svedena do stávající vodoteče - potoka na
západní straně lokality letiště. Oba systémy kanalizací jsou v rozsahu stávajících rozvodných
sítí vedeny převážně mimo navrhovanou zástavbu nového provozního objektu. Pouze
v malém rozsahu prochází kanalizace od lapolu (odlučovače ropných látek), který je součástí
odvodnění plochy pro plnění LPH a skladu LPH, přes pozemek navrhovaný pro výstavbu
provozního objektu a je nutné její přeložení.

V západní části stávající pohybové plochy letiště je provedeno drenážní odvodnění, které je
svedeno drenážním systémem do stávající vodoteče - potoka. O existenci tohoto
drenážního systému sice existuje dokumentace skutečného provedení, ale výškové řešení
terénu je v nesouladu se stávajícím zaměřením areálu letiště.

Stávající splašková kanalizace v areálu letiště je vedena do instalované čistírny odpadních
vod - ČOV TOP - REAKTOR 50. Jedná se o čistírnu odpadních vod, která je určena
k čištění splaškových vod stávajícího rozsahu zařízení z Aeroklubu Jihlava. Přepad od ČOV
je sveden do stávající dešťové kanalizace v areálu a odveden do vodoteče - potoka.

technické parametry této čistírny :

produkce odpadních vod průměrná		7,5 m3/den

produkce odpadních vod maximální		11,25 m3/den

látkové zatížení				Lz=3,00kg BSK5/den

zbytkové znečištění				0,225 kg BSK5/den tj. 30mg BSK5/I

kvalita vody na odtoku			BSK5 - max.30 mg/l   NL - max.35 mg/l

Čistírnu tvoří stávající dvoukomorový železobetonový septik a vlastní reaktor o půdorysných
rozměrech 1 x 3 m. Vstup do reaktoru je zajištěn plastovým poklopem. Biologická čistírna
s technologií TOP reaktor pracuje na základě jednobublinné aerace s úplnou aerobní
stabilizací kalu.

Elektrická energie

Napojení stávajícího areálu Aeroklubu Jihlava, včetně pronajatých objektů a právě
realizované výstavby hangáru MÁCA je provedeno ze stávající sloupové trafostanice o
příkonu 50 kVA. Od této trafostanice jsou vedeny kabely v zemi do místa hlavního
rozvaděče, ze kterého jsou již napojovány jednotlivé objekty zastavovacího areálu letiště
(a např. i ubytovna UNIMO s vlastním měřením, sklad LPH kde je rozvaděč pro napojení
vlastního objektu a je odtud vedena přípojka k hangáru MÁCA a k pronajaté části hangáru
A). Pro stávající spotřebu el.energie je současné napojení na elektrickou dodávku
dostatečné (dle sdělení zástupce provozovatele).

Vybavení pro zabezpečení letového provozu

Letiště je vybaveno:

- vizuálními navigačními prostředky

- ukazatele a návěsti:

  - ukazatel směru větru

  - ukazatel směru přistání

  - návěstní světlometka

  - návěstní znaky a návěstní plocha

- značky:

  - postranní a prahové značky nezpevněných RWY

  - pomezní značky

- značení:

  - osové značení pojezdové dráhy (zpevněné části)

b)	prostředky pro komunikaci s letadly a ostatní komunikaci

- VKV radiostanice

- státní telefon

- e-mail spojení