# RK-20-2007-60, př. 2

Počet stran: 2

Mikroregion Horácko p. Žáková Hana

| Váš dopis zn. / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / telefon | Třebíč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 399/07/KJ/003 | Ing. Kárník Jiří 602724859 | 7.6.2007 |

| Věc: | Oprava polní a lesní cesty v kú Koněšín a kú Dalešice – účelová komu- nikace k lodním přístavištím |
| --- | --- |

1. Popis stávajícího stavu:

V současné době polní cesty vykazují na obou katastrálních územích vyjeté koleje,

v místech údolnicových oblouků jsou podmáčené povrchovou vodou z okolních pozemků,

chybí propustky na převedení povrchové vody se zanesených příkopů, šířkové poměry jsou zde od 2,5 do 4 m. Cesty slouží z největší části jako přístup zemědělské techniky k okolním pozemkům, dalším využitím je turistika, cykloturistika,příjezd k lodním zastávkám a v případě Koněšína i příjezd k chatové lokalitě. Lesní cesty jsou na tom obdobně, na jejich stavu je patrný provoz lesní techniky při odvozu dřeva /vyjeté koleje/.

2. Návrh opravy:

V celku lze opravu rozdělit do několika etap:

a,   v první fázi bude provedena úprava šířkového uspořádání na kategorii P 4,0/30 jednopruhovou, vyspádování zemní pláně příčně na 3%, provedení ochranné vrstvy štěrkodrtí frakce 0/63, provedení výhyben. V této etapě je hlavní prioritou dodržení hranic pozemků a situování stavby na konkrétních pozemcích pro stavbu určených.

b,   provedení propustků, hospodářských sjezdů, příkopů, doplnění podkladní vrstvy,provedení krytu vozovky , doporučen penetrační kakadám s dvojnásobným nátěrem,šířka jízdního pruhu 3m se dvěma zpevněnými krajnicemi šířky 0,5m.

Vzhledem k situaci, kdy celková oprava je závislá na finančních možnostech investora, lze jednotlivé etapy rozdělit na různé samostatné úseky či obě etapy sloučit.

3. Podklady pro kalkulaci:

a,  kú Koněšín:

Délka úpravy je 1580 mb, na trase je potřeba vybudovat 8 výhyben 10*2,5 m, plocha pro ochrannou vrstvu je 1580*4+8*10*3=6560 m2, pro penetr kakadam 1580*3+8*10*2,5=4940 m2, krajnice š. 0,5 m v délce 3160 mb

b,  kú Dalešice:

Délka úpravy je 1960 mb, na trase je potřeba vybudovat 10 výhyben 10*2,5 m, plocha pro ochrannou vrstvu je 1960*4+10*10*3=8140 m2, pro penetr kakadam 1960*3+10*10*2,5=6130 m2, krajnice š. 0,5 m v délce 3920 mb, 2 ks propustku Dn 300

V Třebíči 15.4.2007                                         vypracoval: ing Kárník Jiří

| COLAS CZ, a.s. |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CENOVÁ NABÍDKA | 16.4.2007 |
|  |  | HTM/XLS |
| Měna: Ke |
| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena /m.j. | Cena celk. | DPH | Celkem s DPH |
| Stavba: J3710 - Oprava polní a lesní cesty v kú Koněšín a kú Dalešice |
| 001 | 1811001 | Uprava plane zhut.hor.1-4 příčným přehozem | 14 700,000000 | m2 | 18,00 | 264 600,00 | 19% | 314 874,00 |
| 002 | 5648300 | Podklad ze SD zhut.tl.15c | 14 700,000000 | m2 | 95,00 | 1 396 500,00 | 19% | 1 661 835,00 |
| 003 | 5743900 | Makadam hrub.z asf.tl.10c | 4 940,000000 | m2 | 160,00 | 790 400,00 | 19% | 940 576,00 |
| 004 | 5734103 | Nater ziv.uz.asf.sil.1,5k | 4 940,000000 | m2 | 34,00 | 167 960,00 | 19% | 199 872,40 |
| 005 | 5734104 | Nater ziv.uz.asf.sil.1,8k | 4 940,000000 | m2 | 38,00 | 187 720,00 | 19% | 223 386,80 |
| 006 | 9982200 | Presun hmot komunikace | 5 435,800000 | tun | 24,80 | 134 807,84 | 19% | 160 421,33 |
|  |  |  |  |  |  | Součet za | Stavba: J3710 - Oprava polní a lesní cesty v kú Koněšín a kú Dalešice | 2 941 987,84 | 3 500 965,53 |
|  |  |  | CELKEM | Stavba: J3710 - Oprava polní a lesní cesty v kú Koněšín a kú Dalešice | 2 941 987,84 | 3 500 965,53 |