Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Od konce roku 2006 škola řeší modernizaci počítačové sítě, která byla vytvořena v rámci projektu INDOŠ v roce 2002 se základním vybavením 4 ks počítačů v síti bez vlastního serveru a postupně byla rozšířena o 5 ks darovaných starších počítačů a 3 nakoupené vlastní. V prosinci 2006 byla škola s podporou dotace kraje (188 tis. Kč) vybavena serverem bez SW, 2 ks notebooků a interaktivní tabulí s dataprojektorem. V roce 2007 je nutné pokračovat na postupné modernizaci již nevyhovující poč. sítě, HW a SW v následujícím rozsahu: přeložit přípojku ADSL do místnosti serveru na server je nutné nainstalovat a nakonfigurovat systém Small Business Server 2003, antivirový systém pro server a stanice včetně centrální správy AVG Internet Security s licencí pro 15 stanic (licence zahrnuje anti-virus, anti-spyware, anti-spam, firewall) rozšířit operační paměť serveru IBM x3200 o Kit 2x1GB (server má pouze základní paměť 1GB) a 8 ks pamětí 512 MB na stanicích, které byly osazeny pouze 128 MB a po nainstalování Win XP Pro a antiviru AVG je paměť pro práci nedostatečná, nakoupit licence MS Office a Win XP Pro na 15 stanic z programu Microsoft SA PiL zajistit zálohování dat serveru na externím síťovém pevném disku 400 GB vybavit centrální tiskárnu Print-serverem (původně byla tiskárna v rámci projektu Indoš připojena k centrálnímu počítači ve sborovně) doplnit 1ks Switch 5 port 100Mb pro připojení sítě k modemu ADSL a internetu dokoupit SW Zoner Photo Studio 9 pro vytváření a úpravu obrázků k výuce na interaktivní tabuli doplnit kabeláž k instalaci interaktivní tabuli a dataprojektor doplnit grafickou kartu do počítače s výstupem na interaktivní tabuli výměna 2 ks pracovních stanic (darované počítače od ČS PIII 450 MHz, 64 MB RAM, 15“ monitor – stáří cca 8 – 10 let) Částečně byla tato modernizace provedena již v 1. Q. 2007 z vlastních provozních prostředků školy, protože ke konci března 2007 byla ukončena smlouva s AUTOCONTem na poskytování již zcela nevyhovujících služeb vyplývajících z projektu INDOŠ, a bylo nutné zprovoznit svoji nezávislou síť včetně interaktivní tabule a dataprojektoru. Tím byly vyčerpány možnosti letošního rozpočtu školy a na další modernizaci není možné vyčlenit finanční prostředky. Celá infrastruktura IT (HW, SW) zastarává velice rychle a není možné z provozních prostředků školy plně financovat její modernizaci, to vystačuje pouze na běžný provoz a údržbu.

Podrobný položkový rozpočet

Přeložení přípojky ADSL 656,- Operační systém Small Business Server 2003 + 15 CAL (Windows 2003 server, ISA server, Exchange server) 10 769,- Instalace a konfigurace SW na serveru 7 478,- AVG Internet Security – 15 licencí 7 075,- Nákup licencí MS Office, Win XP Pro z programu Microsoft SA PiL na 15 stanic 2 000,- Rozšíření paměti serveru Kit 2x1GB 5 000,- Rozšíření paměti na stanicích 8x512 MB 12 000,- Externí síťový disk 400 GB pro zálohování serveru 9 000,- Print-server 2 559,- Switch 5 port 100 Mb 479,- Kabeláž k dataprojektor a interaktivní tabuli 2 083,- Zoner Photo Studio 9 2 249,- Grafická karta do počítače včetně kabeláže 1 392,- 2 ks pracovní stanice včetně 17“ LCD monitoru 30 000,- Celkem 92 740,- Kč Výše požadované dotace (60%) Výše požadovaného vlastního podílu organizace (40%) Celkové náklady projektu (100%): Z toho investiční prostředky Z toho neinvestiční prostředky 55 644 37 096 92 740 Celkem 55 644 37 096 92 740 Tj. % z celkových nákladů 60 40 100