KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor informatiky

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Vysočina

se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57,  jako zadavatel vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina“

Podmínky pro předložení nabídky

na zakázku kraje Vysočina

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | „nájem optického vlákna, lambd a datového okruhu Jihlava – Velké Meziříčí“ |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název: | Vysočina |
| IČ : | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Petr Pavlinec vedoucí odboru informatiky |
| Kontaktní osoby: | Radek Brychta |
| Telefon: | 564 602 322 |
| E-mail: | brychta.r@kr-vysocina.cz |

1.	Vymezení předmětu plnění zakázky

Předmětem zakázky je v trasa Velké Meziříčí – Jihlava realizována v možných variantách

a) nájem jednoho nenasvíceného optického vlákna

b) dvou vlnových délek (lambd)

c) datový okruh minimálně 100 Mbps

Technické parametry, požadavky na nabídku a hodnotící kritéria viz. příloha č.1

2.	Náležitosti nabídky

·	Nabídka bude předložena v elektronické podobě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

·	Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

·	Součástí nabídky bude také obsah nabídky s uvedením čísel stran příslušných částí nabídky.

·	Součástí nabídky bude návrh nájemní smlouvy Uchazeč ve své nabídce doloží seznam významných dodávek v poptávaných oblastech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání.

2. Požadavky na zpracování nabídkových cen

·	Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení nabídek.

·	Nabídková cena bude uvedena v CZK.

·	Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

·	Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ bez možnosti překročení.

·	Nabídka musí obsahovat nájemní smlouvu vč. nástupů k odstranění závad,  smluvního penále a návrhu možnosti budoucího odprodeje předmětu nájmu do vlastnictví zadavatele (pokud je technicky možné)

·	V nabídce bude uveden závazný termín předání.

3.	Technické specifikace

Technické specifikace jsou uvedeny v technické části, která je přílohou č. 1 této výzvy.

4.	Lhůta, po kterou je uchazeč vázán nabídkou

Uchazeč je vázán nabídkou do 31.prosince 2007

5.	Další ustanovení

·	Zadavatel je oprávněn zakázku kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit.

·	Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.

·	Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat na každou poptávanou službu jiného dodavatele

·	Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky

·	Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 31. prosince 2007

6.	 Lhůta pro podávání nabídek

·	Nabídky je možné doručit doporučeně nebo elektronicky na adresu brychta.r@kr-vysocina.cz, v kopii na mayerova.k@kr-vysocina.cz a pavlinec.p@kr-vysocina.cz a to do 26. října 2007 12.00.

7.	 Identifikační údaje a adresa zadavatele

Vysočina

se sídlem

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

IČO:	70890749

Kontaktní osoba: Radek Brychta

Tel: 564 602 322

E-mail: brychta.r@kr-vysocina.cz

V Jihlavě dne 9.10.2007

_________________________

Ing. Petr Pavlinec

vedoucí odboru informatiky

Příloha 1

Technické zadání zakázky „nájem optického vlákna, lambd  a datového okruhu Jihlava – Velké Meziříčí“

Specifikace nájmu

Předmětem zakázky je pronájem variantně jednoho nenasvíceného single-mode optického vlákna, minimálně specifikace ITU G.652.B a lepší, v trase Jihlava – Velké Meziříčí na dobu neurčitou. Předávací místo Velké Meziříčí bude zakončeno konektorem v optické vaně na  Městkém úřadě, Radnická 29/1. Předávací místo Jihlava bude zakončeno konektorem v optické vaně v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57.

Variantně lze nabídnout nájem trasy realizovaný prostřednictvím dvou vlnových délek (lambd) na technologii CWDM (dle standardu ITU-T G.695) osazený potřebnými pasivními a aktivními prvky (rozhraním vůči zákazníkovi bude metalický fast ethernet).

Další možnou variantu nabídky je datový okruh minimálně 100 Mbps  (rozhraním vůči zákazníkovi bude opět metalický fast ethernet).

Požadavky na nabídku

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, která bude zpracována na měsíční nájem za jedno nenasvícené optické vlákno v uvedené trase.

Nabídka musí obsahovat minimálně informaci o útlumu v dB při vlnových délkách 1310nm a 1550nm. V ideálním případě kompletní OTDR výstup.

V případě nabídky na lambdy informaci o přidělených vlnových délkách a jejich útlumu v dB.

V případě nabídky datového okruhu pak jeho specifikaci na úrovni protokolu ethernet a seznam použitých aktivních prvků, způsob zajištění oddělení sítí, rychlost, kvalita služby, výrobce a model použitých switchů a routerů na trase vč. vzorové konfigurace jednotlivých portů. Nabídka může volitelně obsahovat výstup datové propustnosti (graf propustnosti vyčítaný ze SNMP případně výstup z iperfu apod.)

Hodnocení nabídek

Při splnění podmínek zakázky budou nabídky hodnoceny:

dle nabídnuté nájemní ceny – 60%

dle kvality řešení  (max dosažitelná přenosová rychlost, útlum trasy, složitost implementace IP sítí ROWANet) – 40%

Vyhodnocení nabídky:

| Kriteria (šedé vlákno) | SELF servis spol, s r.o | OptoNet Communication, spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Cena/měsíc | 69 020 Kč | 66 640 Kč |
| Zřízení | 29 750 Kč | 23 800 Kč |
| Kriteria (nájem 100 Mbit) |  |  |
| Cena/měsíc | 20 825 Kč | 54 740 Kč |
| Zřízení | 17 850 Kč | 23 800 Kč |
| Kriteria (nájem 500 Mbit) |  |  |
| Cena/měsíc | 35 105 Kč | nepodali nabídku |
| Zřízení | 23 800 Kč | nepodali nabídku |
| Kriteria (CWDM) |  |  |
| Cena/měsíc | 50 337 Kč | nepodali nabídku |
| Zřízení | 29 750 Kč | nepodali nabídku |
| všechny ceny jsou vč. DPH |  |
| Vyhodnocení - pořadí | SELF servis spol, s r.o | OptoNet Communication, spol. s r.o. |
| šedé vlákno | 2 | 1 |
| nájem 100 Mbit | 1 | 2 |
| nájem 500 Mbit | 1 | nepodali nabídku |
| CWDM | 2 | nepodali nabídku |