# Název investora:		Vysočina

adresa včetně PSČ:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70 89 07 49

# DIČ:				CZ70890749

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba

schválený usnesením Rady kraje Vysočina č. j.:

Ing. Václav Kodet

náměstek hejtmana

- Identifikační údaje projektu:

správce programu:		Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

číslo a název programu: 	CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

číslo projektu:          		CZ.1.11/1.1.00/01.00012

ISPROFOND 5611720003

název projektu:   		II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba

místo realizace (kraj):		Vysočina

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: | 2007 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – operační programy (ROP JV) – částečně předfinancuje SFDI, státní rozpočet | 128 022,63 | 152 337,27 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 10 380,21 | 12 351,67 |
| Soukromé zdroje | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 138 402,84 | 164 688,94 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: | 2007 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – operační programy (ROP JV), státní rozpočet | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 0,00 | 0,00 |
| Soukromé zdroje | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 |

- Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace  programu (podprogramu):

# Soulad s cíli a prioritami celostátní politiky

Soulad se Strategií regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

Předkládaný projekt je v souladu s prioritní oblastí 4 (Infrastruktura) Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013, a to jmenovitě s prioritou 4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti. Projekt naplňuje následující opatření této priority:

- výstavba silničních obchvatů, zklidňování průtahů a odstraňování dopravně závadných míst a nevyhovujících mostů v zájmu zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravní situace ve městech a obcích.

Dále odpovídá předkládaný projekt prioritní oblasti 3 (Lidé a osídlení), a to jmenovitě prioritě 3.4 (Rozvoj a regenerace měst), byť tato je zaměřena primárně na řešení problémů měst, a to v následujícím bodě:

- omezování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí ve městech, rozšiřování veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství,

- podpora projektů v oblasti regenerace městských jader a dotváření urbánních struktur velkoměst.

Vazba projektu na Strategii regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013: Projekt řeší jak omezování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo, zvyšuje bezpečnost silniční dopravy a přispívá také svou realizací k regeneraci území v obvodu obce.

Soulad s Dopravní politikou České republiky pro léta 2005 – 2013

Předkládaný projekt přispívá k dílčímu splnění priority 4.2 Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a specifickému cíli 4.2.1 Údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury.

Projekt naplňuje především následující opatření Dopravní politiky:

- zajistit systémovou realizaci údržby a opravy infrastruktury podle harmonogramu předem nastaveného z hlediska významu pro bezpečnost provozu (přednostně řešit závadná místa, odstraňování nehodových lokalit, opravy havarijních a závadných mostů, řešení průtahů obcemi),

- na stávající infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před hlukem a to přednostně v místech s překročenými limitními hodnotami.

Vazba projektu na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 – 2013: Předkládaný projekt naplňuje opatření Dopravní politiky tím, že eliminuje dopravně závadné vedení silničního průtahu obcí a současně přispívá k odstranění hlučnosti z dopravy.

Soulad s Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury

Předkládaný projekt je v souladu s balíčkem opatření D (Důležité infrastrukturní projekty, priority a předpoklady rozvoje v plánovací kompetenci regionů, měst) Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury.

Projekt je dále v souladu s opatřením D8 Zajištění systémové údržby, opravy silnic II. a III. třídy. Zmíněné opatření je zaměřeno na odstranění nevyhovujícího stavu 85 % délky komunikací II. třídy v České republice (47 % silnic II. a III. třídy je současně v České republice v havarijním stavu).

Vazba projektu na Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury: Projekt konkrétně řeší odstranění současného nevyhovujícího vedení dílčího úseku komunikace II. třídy a přispívá tak k dílčímu odstranění nevyhovujícího stavu silnic II. třídy.

# Soulad s regionální politikou

Soulad s Programem rozvoje kraje Vysočina

Předkládaný projekt naplňuje dílčí cíl 3.1 Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy, konkrétně Opatření 3.1 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

#### Vazba projektu na Program rozvoje kraje Vysočina: Program rozvoje kraje Vysočina jmenovitě uvádí následující: Problémem jsou také komunikace v zázemí velkých sídel podél suburbanizačních os a významné tranzitní místní komunikace v intravilánech měst a obcí, na něž se sice koncentrují relativně významné zátěžové proudy, avšak nemají deklarovanou celostátní prioritu. Vysoká intenzita dopravy a jejich negativní důsledky pro životní prostředí měst a obcí na sebe vážou potřebu budování obchvatů či městských okruhů s cílem minimalizovat průjezdy tranzitní dopravy jádry zastavěných území“.

Předkládaný projekt přispívá především k odstranění problémů identifikovaných v této části Programu rozvoje kraje Vysočina řešením nevyhovující dopravní situace dotčeném úseku.

Projekt leží na Páteřní silniční síti kraje Vysočina. Dne 16. května 2006 přijalo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesení 0214/03/2006/ZK, ve kterém schvaluje Páteřní silniční síť kraje Vysočina. Tato páteřní silniční síť je tvořena dálnici D1, silnicemi I. tříd ve vlastnictví ČR a vybranými silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví kraje (tzv. I. vrstva). Páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří základní a rozhodující komunikační spojení významných center osídlení regionu a zabezpečuje propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato síť tvoří prioritní osu dopravního spojení, spojuje všechny obce kraje s počtem obyvatel nad 3 000 (mimo obec Svratka v okrese Žďár nad Sázavou) a zabezpečuje dopravní spojení pro téměř 63 % obyvatelstva kraje. Významnými kritérii pro zpracování návrhu byly údaje o sídelní struktuře, lokalizaci průmyslových center, výsledky sčítání dopravy, údaje ze Silniční databanky, údaje z výsledků Sledování stavů povrchů na silniční síti kraje Vysočina, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, turistických destinací apod. Páteřní silniční síť kraje Vysočina zahrnuje 93 km dálnice D1, 422 km silnic I. tříd (ve vlastnictví ČR) a 719 km silnic II. a III. tříd (ve vlastnictví kraje), jejichž délka je v jednotlivých okresech následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Cílem kraje Vysočina je postupná modernizace a rekonstrukce páteřní silniční sítě ve vlastnictví kraje v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což znamená šíři vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly) na základě dostupných finančních prostředků, a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty pod těmito komunikacemi. Ostatní silnice ve vlastnictví kraje Vysočina se přepokládají rozdělit do II. (zbývající komunikace II. tříd a vytipované komunikace III. tříd) a do III. vrstvy (zbývající silnice III. tříd). V současné době je připraveno prostřednictvím odboru dopravy silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina zadání pro zpracování studie odbornou firmou k výše uvedené problematice. Na takto vymezené II. a III. vrstvě komunikací se zvažuje realizovat souvislou a běžnou údržbu, provádět rekonstrukce a řešit bodové závady ve stávající trase a rozměrech silnic.

Dne 13. 12. 2007 kraj Vysočina v rámci kontinuální výzvy předložil projektovou žádost do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu.

- Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

Předmětem projektu je modernizace stávající komunikace II/602 v celkové délce 12,732 km v úseku od mostu přes řeku Oslavu ve Velkém Meziříčí a křižovatkou se silnicí II/354 (1. úsek) a v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/351 a křižovatkou se silnicí III/ 3531 na parametry šířkového uspořádání S 9,5/70. Tato modernizace proběhne na stávajícím silničním tělese s rozšířením mimo stávající vozovku ve vybraných lokalitách, tj. tam, kde existují nevyhovující šířkové parametry. Modernizace obou úseků je navržena jako směrově nerozdělená silnice s neomezeným přístupem v kategorii S 9,5/70 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,50 m. Kategorie úpravy této komunikace S 9,5 byla stanovena s ohledem na ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a s ohledem na kategorii komunikace (silnice II. třídy) a na intenzitu provozu Kategorie úpravy této komunikace S 9,5 byla stanovena s ohledem na ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a s ohledem na kategorii komunikace (silnice II. třídy) a na intenzitu provozu.

Základním cílem projektu je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel kraje Vysočina při respektování základních pravidle na ochranu životního prostředí. Tohoto cíle chce předkladatel projektu, kraj Vysočina, docílit prostřednictvím zkvalitnění regionální dopravní infrastruktury. Předkládaný projekt si klade za cíl zabezpečení kvalitního dopravního propojení významných sídelních center kraje Vysočina (krajského města Jihlavy a regionálního centra Velké Meziříčí) prostřednictvím rekonstrukce páteřní komunikace II/602, jež zajišťuje i dopravní spojení pro ostatní města oblasti. Dalším cílem projektu je rovněž zvýšení mobility pracovních sil s dopadem na velké území kraje Vysočina. Smyslem projektu je zkvalitnění parametrů silničního propojení Jihlavy a Velkého Meziříčí včetně obcí nacházejících se na této spojnici (např. Velký Beranov, Vysoké Studnice, Měřín atd.). Výsledky projektu přispějí ke zvýšení propustnosti silniční sítě díky odstranění bodových závad, zlepšení dopravní dostupnosti služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb i zvýšení počtu pracovních příležitostí.

Výsledky projektu napomohou vyřešit problémy související s řešením hospodářského a kulturního zaostávání regionu pomocí zkrácení jízdních dob, úspory pohonných hmot, zvýšením mobility pracovních sil, snížení negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti provozu a snížení dopravní nehodovosti.  Zlepšení dopravní dostupnosti celé oblasti (jeden z dopadů projektu) napomůže zvýšení její atraktivity i pro nové zaměstnavatele a tedy i zvýšení možnosti další tvorby nových pracovních míst.

Předkládaný projekt je součástí širšího projektu modernizace silnice II/602 na území celého kraje Vysočina. Hlavním smyslem celého „velkého“ projektu je modernizace stávající komunikace II/602 takovým způsobem, aby:

- Zajistila kvalitní a rychlé propojení mezi významnými centry regionu na této trase (Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava a Pelhřimov)

- Zajistila kvalitní dostupnost obcí ležící v tomto regionu na dálnici D1 jako součást transevropské dopravní sítě TEN-T

- Zajistila kvalitní objízdnou trasu v případě dopravních problémů na dálnici D1

Současný dopravně – technický stav zmíněného úseku komunikace je nevyhovující a nesplňuje podmínky pro bezproblémové zajištění požadovaného rozsahu provozu a nevyhovuje požadavkům kladeným na rychlou a spolehlivou dopravu.

Projekt přinese i významné zvýšení bezpečnosti dopravy, a to především v úsecích i intravilánu ve Velkém Meziříčí. Na třech místech budou vybudovány bezbariérové přechody pro chodce; jeden z nich bude veden přes středový ostrůvek. Detaily k těmto i dalším opatřením z pohledu bezpečnosti dopravy jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Rekonstrukce vozovky přinese zvýšení únosnosti silnice, čímž se zlepší její parametry a zároveň se sníží náklady na údržbu – horní vrstvy vozovky napomohou rovnoměrnějšímu zatížení podkladních vrstev, čímž dojde k eliminaci např. vytváření vyjetých kolejí ve vozovce. Součástí projektu je nejenom rekonstrukce vozovky, ale i její rozšíření na šířku 9,5 m tedy uvedení vozovky do normového stavu. Vzhledem k technickému stavu komunikace předkladatel přistoupil k rekonstrukci silniční komunikace, tj. svrchní vrstvy a podkladních vrstev, včetně rekonstrukce mostků a propustků.

Komplexní rekonstrukce komunikace, včetně spodní stavby, má velkou výhodu i z hlediska ekonomického – rekonstrukce mostů a propustků přinese výrazné prodloužení životnosti komunikace. Právě působení vody a ledu (silnice leží v nadmořské výšce přes 500 m n. m a v oblasti se vyskytuje velké množství mrazových dní) má výrazný negativní dopad na konstrukci vozovky.

Stávající stav komunikace, na které byly prováděny izolované zásahy do jejich šířkových i stavebních parametrů představují riziko z hlediska bezpečnosti dopravy. Sjednocením těchto parametrů (šířka komunikace, vyhlazení nivelety apod.) představuje významný podnět pro zvýšení bezpečnosti dopravy na tomto úseku.

Realizace projektu napomůže podstatnému vylepšení základních parametrů páteřní silniční komunikační sítě kraje Vysočina, jež svými parametry nevyhovuje jak technickým, tak i bezpečnostním parametrům, tak i stávající intenzitě provozu. Tato silniční komunikace představuje významnou spojnici mezi centry kraje Vysočina (Jihlava a Velké Meziříčí), tak i přístupovou komunikaci k dálnici D1.

Nezahájení realizace tohoto projektu by mělo zásadní negativní vliv zpomalování ekonomického i sociálního rozvoje regionu a napomohlo by k vylidňování oblasti (stěhování obyvatel do regionů s lepším dopravním spojením). Pokud by projekt nebyl realizován, nadále by se zhoršovala již dnes nevyhovující kvalita silnice II/602, což by s sebou neslo problémy jak pro ekonomický a sociální rozvoj celé oblasti, tak by se to projevilo i ve zvýšení zátěže na životní prostředí, a to z důvodu existence silnice II/602 jako objízdné trasy pro dálnici D1.

Intenzita provozu na dotčených komunikacích podle sčítání z roku 2005 za 24 hodin

| Číslo úseku | Úsek | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 0102 | II/602 Velké Meziříčí Novosady | 2 018 | 12 324 | 197 | 14 539 |
| 6 – 1722 | II/602 Velké Meziříčí peáž s II/360 | 1 835 | 9 810 | 128 | 11 773 |
| 6-0101 | II/602 Velké Meziříčí u křižovatky s III/3494 | 2 963 | 7 762 | 114 | 10 839 |
| 6-0117 | II/602 – D1 exit 141 | 2 963 | 7 762 | 114 | 10 839 |
| 6-0100 | II/602 křižovatka s II/354 | 1 519 | 4 407 | 56 | 5 982 |
| 6-0070 | II/602 křižovatka s II/351 | 682 | 2 419 | 27 | 3 128 |
| 6-0060 | II/602 křižovatka s II/3531 | 668 | 3 544 | 58 | 4 270 |

Zdroj: www.rsd.cz

Výhledové koeficienty růstu dopravy na silnicích II. třídy v ČR

| Rok | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1,09 | 1,10 | 0,95 |
| 2015 | 1,15 | 1,17 | 0,89 |
| 2020 | 1,15 | 1,20 | 0,84 |
| 2025 | 1,14 | 1,22 | 0,80 |
| 2030 | 1,13 | 1,23 | 0,75 |

Zdroj: www.rsd.cz

Výhledová intenzita provozu na dotčených úsecích komunikací za 24 hodin

| Rok | Číslo úseku | Úsek | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 6-0102 | II/602 Velké Meziříčí Novosady | 2200 | 13556 | 187 | 15943 |
|  | 6-1722 | II/602 Velké Meziříčí peáž s II/360 | 2000 | 10791 | 122 | 12913 |
|  | 6-0101 | II/602 Velké Meziříčí u křižovatky s III/3494 | 3230 | 8538 | 108 | 11876 |
|  | 6-0117 | II/602 – D1 exit 141 | 3230 | 8538 | 108 | 11876 |
|  | 6-0100 | II/602 křižovatka s II/354 | 1656 | 4848 | 53 | 6557 |
|  | 6-0070 | II/602 křižovatka s II/351 | 743 | 2661 | 26 | 3430 |
|  | 6-0060 | II/602 křižovatka s II/3531 | 728 | 3898 | 55 | 4682 |
| 2015 | 6-0102 | II/602 Velké Meziříčí Novosady | 2321 | 14419 | 175 | 16915 |
|  | 6-1722 | II/602 Velké Meziříčí peáž s II/360 | 2110 | 11478 | 114 | 13702 |
|  | 6-0101 | II/602 Velké Meziříčí u křižovatky s III/3494 | 3407 | 9082 | 101 | 12590 |
|  | 6-0117 | II/602 – D1 exit 141 | 3407 | 9082 | 101 | 12590 |
|  | 6-0100 | II/602 křižovatka s II/354 | 1747 | 5156 | 50 | 6953 |
|  | 6-0070 | II/602 křižovatka s II/351 | 784 | 2830 | 24 | 3639 |
|  | 6-0060 | II/602 křižovatka s II/3531 | 768 | 4146 | 52 | 4966 |
| 2020 | 6-0102 | II/602 Velké Meziříčí Novosady | 2321 | 14789 | 165 | 17275 |
|  | 6-1722 | II/602 Velké Meziříčí peáž s II/360 | 2110 | 11772 | 108 | 13990 |
|  | 6-0101 | II/602 Velké Meziříčí u křižovatky s III/3494 | 3407 | 9314 | 96 | 12818 |
|  | 6-0117 | II/602 – D1 exit 141 | 3407 | 9314 | 96 | 12818 |
|  | 6-0100 | II/602 křižovatka s II/354 | 1747 | 5288 | 47 | 7082 |
|  | 6-0070 | II/602 křižovatka s II/351 | 784 | 2903 | 23 | 3710 |
|  | 6-0060 | II/602 křižovatka s II/3531 | 768 | 4253 | 49 | 5070 |
| 2025 | 6-0102 | II/602 Velké Meziříčí Novosady | 2301 | 15035 | 158 | 17493 |
|  | 6-1722 | II/602 Velké Meziříčí peáž s II/360 | 2092 | 11968 | 102 | 14163 |
|  | 6-0101 | II/602 Velké Meziříčí u křižovatky s III/3494 | 3378 | 9470 | 91 | 12939 |
|  | 6-0117 | II/602 – D1 exit 141 | 3378 | 9470 | 91 | 12939 |
|  | 6-0100 | II/602 křižovatka s II/354 | 1732 | 5377 | 45 | 7153 |
|  | 6-0070 | II/602 křižovatka s II/351 | 777 | 2951 | 22 | 3750 |
|  | 6-0060 | II/602 křižovatka s II/3531 | 762 | 4324 | 46 | 5132 |
| 2030 | 6-0102 | II/602 Velké Meziříčí Novosady | 2280 | 15159 | 148 | 17587 |
|  | 6-1722 | II/602 Velké Meziříčí peáž s II/360 | 2074 | 12066 | 96 | 14236 |
|  | 6-0101 | II/602 Velké Meziříčí u křižovatky s III/3494 | 3348 | 9547 | 86 | 12981 |
|  | 6-0117 | II/602 – D1 exit 141 | 3348 | 9547 | 86 | 12981 |
|  | 6-0100 | II/602 křižovatka s II/354 | 1716 | 5421 | 42 | 7179 |
|  | 6-0070 | II/602 křižovatka s II/351 | 771 | 2975 | 20 | 3766 |
|  | 6-0060 | II/602 křižovatka s II/3531 | 755 | 4359 | 44 | 5157 |

- Požadavky na technické řešení:

Rekonstrukce silnice II/602 v šířkovém uspořádání kategorie S 9,5 ve dvou úsecích o délkách: 1. úsek = 5,039 km a 2. úsek = 7,332 km včetně rekonstrukce propustků v daných úsecích dle projektové dokumentace vypracované firmou Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. Rekonstrukce sil. II/602 a křižovatky silnic II/602 a II/360 ve Velkém Meziříčí v šířkovém uspořádání kategorie S7,5/60 v celkové délce 451 m + 120 m – spočívající v provedení rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky – recyklace (SROM), ložná vrstva a obrusná vrstva vč. vodorovného i svislého dopravního značení dle projektové dokumentace vypracované firmou Silniční projekt, spol. s r.o.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

Přehled jednotlivých stavebních objektů

| Etapa | Stavební objekt | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101.1 | Rekonstrukce silnice II/602 |
| 1 | 101.2 | Rekonstrukce křižovatky sil. II/602 a II/360 |
| 1 | C 101 | Silnice II/602 |
| 1 | C 201 | Most. ev. č. 602-029 přes místní potok za Velkým Meziříčím |
| 1 | C 202 | Most. ev. č. 602-031 přes místní potok za obcí Stránecká Zhoř |
| 1 | C 203 | Most. ev. č. 602-039 přes místní potok za osadou Loudilka |
| 1 | C 250 | Propustek v km 51,262 |
| 1 | C 251 | Propustek v km 51,524 |
| 1 | C 252 | Propustek v km 51,540 |
| 1 | C 253 | Propustek v km 52,694 |
| 1 | C 254 | Propustek v km 52,747 |
| 1 | C 255 | Propustek v km 68,552 |
| 1 | C 256 | Propustek v km 69,110 |
| 1 | C 257 | Propustek v km 69,883 |
| 1 | C 258 | Propustek v km 70,084 |
| 1 | C 259 | Propustek v km 70,846 |
| 1 | C 260 | Propustek v km 71,256 |
| 1 | C 261 | Propustek v km 72,291 |
| 1 | C 262 | Propustek v km 73,162 |
| 1 | C 263 | Propustek v km 73,353 |
| 1 | C 264 | Propustek v km 73,473 |
| 1 | C 265 | Propustek v km 73,978 |
| 1 | C 266 | Propustek v km 74,269 |
| 1 | C 267 | Propustek v km 74,881 |

Detailní popis jednotlivých objektů je uveden v projektové dokumentaci k projektu.

- Územně technické podmínky:

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina nejsou schváleny. Stavba bude realizována na stávající komunikaci ve stávající trase. Stavbou není vyvolána potřeba přeložek inženýrských sítí. Pro tuto stavbu není nutné a nebylo zpracováno posouzení vlivu na životní prostředí.

- Majetkoprávní vztahy

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina a na základě souhlasu se stavbou na pozemcích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.,

Pro tuto stavbu není nutné a nebylo zpracováno posouzení vlivu na životní prostředí. Při přípravě a realizaci stavby (dle PD firmy Dopravoprojekt Ostrava) bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel stavby je držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu systému managementu BOZP OHSAS 18001:1999.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku:

Po ukončení výstavby komunikace a souvisejících stavebních prací budou dotčené úseky silnice provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace.

Daný úsek silniční komunikace II/602 bude i nadále zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.

Aktivity v provozní fázi projektu sestávají z prací na údržbě nově vybudovaného úseku komunikace.

- Přínosy k řešení problému zaměstnanosti:

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje i k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti. Modernizace silnic znamená mimo jiné i zlepšení dopravní dostupnosti a s tím spojené snížení nákladů na cesty do zaměstnání, což zatraktivní oblast a usnadní cestování za prací. Právě náklady na dopravu do a ze zaměstnání bývají často jedním z argumentů nezaměstnaných, když vysvětlují, proč nemohou přijmout nabízené pracovní místo. Realizace projektu přispěje nejen k úspoře pohonných hmot, ale i času na přepravu.

Vytvořením vhodných podmínek pro cestovní ruch v obci (po realizaci projektu) umožní snížení nezaměstnanosti.

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížně proveditelné vyhodnotit počet nepřímo vytvořených pracovních míst, vycházeli jsme při stanovení tohoto ukazatele ze spíše pesimistických prognóz a počet nově nepřímo vytvořených pracovních míst jsme stanovili na celkem 40 (20 v 1. roce po dokončení projektu, 20 ve druhém roce po dokončení projektu). Stanovení vyšších hodnot by mohlo negativně ovlivnit celkové ukazatele výhodnosti tohoto projektu.

- Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu/shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Projekty výstavby, rekonstrukce a modernizace silničních komunikací, u kterých nelze počítat s výběrem poplatků za jejich používání (což je dle v současné době platné legislativy i případ projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba), jsou již ze své podstaty neziskové, negenerují žádné přímé příjmy a z finančního hlediska tedy nepřinášejí žádný zisk. Doba návratnosti u těchto projektů je tedy záporná.

Tento typ projektů však přináší významné ekonomické přínosy celé společnosti – mezi ty nejvýznamnější a kvantifikovatelné lze zařadit:

- Podpora novým nepřímo vytvořeným pracovním místům

- Snížení dopravní nehodovosti

- Úspory času

Vedle toho projekt přináší rovněž přínosy v oblasti snížení negativních dopadů na životní prostředí a přispívají ke zvýšení kvality života v dotčené oblasti. Vzhledem k tomu, že je prakticky nemožné tyto přínosy relevantně vyčíslit, do výpočtů ekonomických přínosů v rámci CBA nevstupují.

Při započtení kvantifikovatelných přínosů se ukazuje, že projekt je z celospolečenského hlediska ziskový a přináší celé společnosti nemalé zisky; doba jeho ekonomické návratnosti je cca 10 let od uvedení projektu do provozu.

Vybrané řešení tak představuje nejlepší možnou variantu řešení problematiky daného úseku silniční komunikace II/602. O jeho kvalitě svědčí i provedená analýza nákladů a přínosů, která i při použití přínosů projektu, jejichž vstupní parametry byly zvoleny velmi konzervativně a z nichž do analýzy byly použity pouze ty, které lze relativně snadno kvantifikovat (do číselného vyjádření analýzy například nebyly zahrnuty přínosy pro životní prostředí, které je velmi obtížné, ne-li nemožné věrohodně kvantifikovat), prokázala, že je projekt životaschopný a že jeho ekonomicky vyjádřitelné přínosy budou znamenat, že se investice společnosti vrátí již během cca deseti let.

Tabulková část CBA analýzy je k dispozici na konci tohoto investičního záměru. Bližší informace jsou uvedeny ve studii proveditelnosti, kterou zpracovala Eurovision, a.s. Rozsah hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je zpracován v souladu s požadavky Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekty silniční infrastruktury s rozpočtem nad 100 miliónů Kč.

Tento investiční záměr byl zpracován Odborem dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina s využitím studie proveditelnosti zpracovatele Eurovision, a.s, ve které jsou obsaženy podrobnější informace.

Tabulková část CBA analýzy