# Název investora:		Vysočina

adresa včetně PSČ:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70 89 07 49

# DIČ:				CZ70890749

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na projekt II/353 Bohdalov – obchvat

schválený usnesením Rady kraje Vysočina č. j.:

Ing. Václav Kodet

náměstek hejtmana

- Identifikační údaje projektu:

správce programu:		Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

číslo a název programu: 	CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

číslo projektu:			CZ.1.11/1.1.00/01.00011

ISPROFOND 5611720002

název projektu:		II/353 Bohdalov – obchvat

místo realizace (kraj):		Vysočina

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: | 2007 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – operační programy (ROP JV) – částečně předfinancuje SFDI, státní rozpočet | 76 681,93 | 90 744,51 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 6 217,45 | 7 357,66 |
| Soukromé zdroje | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 82 899,39 | 98 102,17 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: | 2007 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – operační programy (ROP JV), státní rozpočet | 333,00 | 333,00 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 27,00 | 27,00 |
| Soukromé zdroje | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 360,00 | 360,00 |

- Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace  programu (podprogramu):

# Soulad s cíli a prioritami celostátní politiky

Soulad se Strategií regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

Předkládaný projekt je v souladu s prioritní oblastí 4 (Infrastruktura) Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013, a to jmenovitě s prioritou 4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti. Projekt naplňuje následující opatření této priority:

- výstavba silničních obchvatů, zklidňování průtahů a odstraňování dopravně závadných míst a nevyhovujících mostů v zájmu zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravní situace ve městech a obcích.

Dále odpovídá předkládaný projekt prioritní oblasti 3 (Lidé a osídlení), a to jmenovitě prioritě 3.4 (Rozvoj a regenerace měst), byť tato je zaměřena primárně na řešení problémů měst, a to v následujícím bodě:

- omezování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí ve městech, rozšiřování veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství,

- podpora projektů v oblasti regenerace městských jader a dotváření urbánních struktur velkoměst.

Vazba projektu na Strategii regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013: Projekt řeší jak omezování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo, zvyšuje bezpečnost silniční dopravy a přispívá také svou realizací k regeneraci území v obvodu obce.

Soulad s Dopravní politikou České republiky pro léta 2005 – 2013

Předkládaný projekt přispívá k dílčímu splnění priority 4.2 Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a specifickému cíli 4.2.1 Údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury.

Projekt naplňuje především následující opatření Dopravní politiky:

- zajistit systémovou realizaci údržby a opravy infrastruktury podle harmonogramu předem nastaveného z hlediska významu pro bezpečnost provozu (přednostně řešit závadná místa, odstraňování nehodových lokalit, opravy havarijních a závadných mostů, řešení průtahů obcemi),

- na stávající infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před hlukem a to přednostně v místech s překročenými limitními hodnotami.

Vazba projektu na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 – 2013: Předkládaný projekt naplňuje opatření Dopravní politiky tím, že eliminuje dopravně závadné vedení silničního průtahu obcí a současně přispívá k odstranění hlučnosti z dopravy.

Soulad s Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury

Předkládaný projekt je v souladu s balíčkem opatření D (Důležité infrastrukturní projekty, priority a předpoklady rozvoje v plánovací kompetenci regionů, měst) Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury.

Projekt je dále v souladu s opatřením D8 Zajištění systémové údržby, opravy silnic II. a III. třídy. Zmíněné opatření je zaměřeno na odstranění nevyhovujícího stavu 85 % délky komunikací II. třídy v České republice (47 % silnic II. a III. třídy je současně v České republice v havarijním stavu).

Vazba projektu na Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury: Projekt konkrétně řeší odstranění současného nevyhovujícího vedení dílčího úseku komunikace II. třídy a přispívá tak k dílčímu odstranění nevyhovujícího stavu silnic II. třídy.

# Soulad s regionální politikou

Soulad s Programem rozvoje kraje Vysočina

Předkládaný projekt naplňuje dílčí cíl 3.1 Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy, konkrétně Opatření 3.1 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

#### Vazba projektu na Program rozvoje kraje Vysočina: Program rozvoje kraje Vysočina jmenovitě uvádí následující: Problémem jsou také komunikace v zázemí velkých sídel podél suburbanizačních os a významné tranzitní místní komunikace v intravilánech měst a obcí, na něž se sice koncentrují relativně významné zátěžové proudy, avšak nemají deklarovanou celostátní prioritu. Vysoká intenzita dopravy a jejich negativní důsledky pro životní prostředí měst a obcí na sebe vážou potřebu budování obchvatů či městských okruhů s cílem minimalizovat průjezdy tranzitní dopravy jádry zastavěných území“.

Předkládaný projekt přispívá především k odstranění problémů identifikovaných v této části Programu rozvoje kraje Vysočina řešením nevyhovující dopravní situace dotčeném úseku.

Projekt leží na Páteřní silniční síti kraje Vysočina. Dne 16. května 2006 přijalo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesení 0214/03/2006/ZK, ve kterém schvaluje Páteřní silniční síť kraje Vysočina. Tato páteřní silniční síť je tvořena dálnici D1, silnicemi I. tříd ve vlastnictví ČR a vybranými silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví kraje (tzv. I. vrstva). Páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří základní a rozhodující komunikační spojení významných center osídlení regionu a zabezpečuje propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato síť tvoří prioritní osu dopravního spojení, spojuje všechny obce kraje s počtem obyvatel nad 3 000 (mimo obec Svratka v okrese Žďár nad Sázavou) a zabezpečuje dopravní spojení pro téměř 63 % obyvatelstva kraje. Významnými kritérii pro zpracování návrhu byly údaje o sídelní struktuře, lokalizaci průmyslových center, výsledky sčítání dopravy, údaje ze Silniční databanky, údaje z výsledků Sledování stavů povrchů na silniční síti kraje Vysočina, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, turistických destinací apod. Páteřní silniční síť kraje Vysočina zahrnuje 93 km dálnice D1, 422 km silnic I. tříd (ve vlastnictví ČR) a 719 km silnic II. a III. tříd (ve vlastnictví kraje), jejichž délka je v jednotlivých okresech následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Cílem kraje Vysočina je postupná modernizace a rekonstrukce páteřní silniční sítě ve vlastnictví kraje v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což znamená šíři vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly) na základě dostupných finančních prostředků, a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty pod těmito komunikacemi. Ostatní silnice ve vlastnictví kraje Vysočina se přepokládají rozdělit do II. (zbývající komunikace II. tříd a vytipované komunikace III. tříd) a do III. vrstvy (zbývající silnice III. tříd). V současné době je připraveno prostřednictvím odboru dopravy silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina zadání pro zpracování studie odbornou firmou k výše uvedené problematice. Na takto vymezené II. a III. vrstvě komunikací se zvažuje realizovat souvislou a běžnou údržbu, provádět rekonstrukce a řešit bodové závady ve stávající trase a rozměrech silnic.

Dne 13. 12. 2007 kraj Vysočina v rámci kontinuální výzvy předložil projektovou žádost do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu.

- Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

Obec Bohdalov leží na důležité silniční spojnici mezi Žďárem nad Sázavou, dálnicí D1 a krajským městem Jihlavou. Tato silniční komunikace představuje pro občany obce nejdůležitější a prakticky i jediné spojení s těmito centry regionu. Nejbližší železniční trať je až ve Žďáře nad Sázavou.

Předmětem projektu je vybudování nové trasy silnice II/353, která povede mimo intravilán obce a převede stávající tranzitní dopravu z centra obce na nově vybudovanou komunikaci. Přeložka silnice II/353 je navržena jako směrově nerozdělená silnice s neomezeným přístupem v kategorii S 9,5/70 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,50 m. Návrh přeložky trasy silnice II/353 navazuje na již rekonstruovaný úsek Bohdalov – Nové Veselí v km 44,815 provozního staničení, silnice obchází severozápadně zástavbu obce Bohdalov a v úseku mezi Bohdalovem a Rudolcem navazuje směrově a výškově na stávající silnici II/353 v km 47,450 provozního staničení. Délka přeložky silnice II/353 je 2,925.687 km.

Kategorie úpravy této komunikace S 9,5 byla stanovena s ohledem na ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a s ohledem na kategorii komunikace (silnice II. třídy) a na intenzitu provozu.

Základním cílem projektu je odstranění současného zcela nevyhovujícího vedení silnice II. třídy zástavbou obce, způsobující mimo jiné zhoršení podmínek života v obci.

Současná trasa silnice je vedena přímo středem obce a vzhledem k tomu, že vede v těsné blízkosti obytné zástavby, není možné v této lokalitě řešit vedení silniční komunikace s jinými parametry, které by odpovídaly požadavkům na zajištění bezproblémového silničního provozu.

Současný dopravně – technický stav zmíněného úseku komunikace je nevyhovující a nesplňuje podmínky pro bezproblémové zajištění požadovaného rozsahu provozu a nevyhovuje požadavkům kladeným na rychlou a spolehlivou dopravu. Stávající komunikace je vedena středem obce, na trase je několik ostrých změn směru jízdy, což především u nákladních a jiných rozměrnějších vozidel zapříčiňuje nutnost zpomalit a při míjení často i zastavit. Tato skutečnost má vliv na zhoršení kvality života v obci, neboť každá změna rychlosti silničního vozidla s sebou přináší negativní dopady spočívající ve zvýšení emisí způsobených provozem vozidla, zvýšení hladiny hluků a vibrací a dalších negativních dopadů na běžný život v Bohdalově.

Smyslem projektu je mimo jiné i odstranění nebezpečných míst z pohledu bezpečnosti dopravy. Stávající komunikace vede přes centrum obce a vzniká tak velké množství kolizních míst mezi pěší a motorizovanou dopravou. Převedení tranzitní dopravy mimo do extravilánu významným způsobem sníží riziko dopravní nehodovosti.

Stávající průjezd obcí Bohdalov se negativně projevuje na kvalitě uceleného tahu, a to silnice II/353 spojujícího významná regionální centra Žďár nad Sázavou a Jihlavu. Stávající vedení komunikace nutí uživatele komunikace významným způsobem snižovat rychlost jízdy a dbát mimořádné opatrnosti, a to především v intravilánu Bohdalova, kde je nevhodné šířkové a směrové uspořádání komunikace. Tato skutečnost se projevuje především u nákladních vozidel, pro které není stávající průtah Bohdalovem dimenzován.

Výsledky projektu umožní plynulé vedení veškerého provozu směřujícího ze Žďáru nad Sázavou dále na dálnici D1 a do krajského města Jihlavy (a pochopitelně i opačným směrem) mimo zastavěné území obce. Výsledky projektu umožní lepší napojení nejen obce Bohdalov, ale i celého regionu na nadregionální silniční síť TEN-T (dálnici D1 Praha - Brno – Vyškov). Projekt tak pozitivně přispěje ke zkrácení jízdní doby, úspoře pohonných hmot, snížení negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti provozu a snížení dopravní nehodovosti.

Předmětem projektu „II/353 Bohdalov - obchvat“ je vybudování obchvatu obce Bohdalov na silnici II/353, a to v délce 2,9 km.

Základním cílem projektu je odstranění současného zcela nevyhovujícího vedení silnice II. třídy zástavbou obce, vedoucí mimo jiné ke zvýšení rizika dopravní nehodovosti v centru obce.

Současný dopravně – technický stav zmíněného úseku komunikace je nežádoucí a nesplňuje podmínky pro bezproblémové zajištění požadovaného rozsahu provozu a neodpovídá požadavkům kladeným na rychlou a spolehlivou přepravu.

Realizace projektu zajistí plynulé vedení dopravy ve směru Žďár nad Sázavou – dálnice D1 – Jihlava a opačně.

V případě, že by projekt nebyl realizován, docházelo by vlivem zvýšení intenzity silničního provozu k dalšímu zhoršování technického stavu vozovky a tím i k:

- zvyšování emisí z dopravy,

- zvyšování hlukové zátěže,

- zvyšování nehodovosti,

- prodlužování doby přepravy v daném úseku,

- dalšímu přetrvávání nevyhovujících podmínek zabraňujících dalšímu rozvoji cestovního ruchu v dané lokalitě přetrváváním špatné dopravní dostupnosti oblasti ohrožující její další hospodářský vývoj.

Intenzita provozu na dotčených komunikacích podle sčítání z roku 2005 za 24 hodin

| Číslo úseku | Úsek | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 3558 | II/353 – Bohdalov: Jižně od obce | 633 | 2017 | 12 | 2662 |
| 6 – 3560 | II/353 - Bohdalov: Severně od obce | 486 | 2249 | 22 | 2757 |

Výhledové koeficienty růstu dopravy na silnicích II. třídy v ČR

| Rok | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1,09 | 1,10 | 0,95 |
| 2015 | 1,15 | 1,17 | 0,89 |
| 2020 | 1,15 | 1,20 | 0,84 |
| 2025 | 1,14 | 1,22 | 0,80 |
| 2030 | 1,13 | 1,23 | 0,75 |

Zdroj: www.rsd.cz

Výhledová intenzita provozu na dotčených úsecích komunikací za 24 hodin

| Rok | Číslo úseku | Úsek | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 6 – 3558 | II/353 – Bohdalov: Jižně od obce | 690 | 2219 | 11 | 2920 |
|  | 6 – 3560 | II/353 - Bohdalov: Severně od obce | 530 | 2474 | 21 | 3025 |
| 2015 | 6 – 3558 | II/353 – Bohdalov: Jižně od obce | 728 | 2360 | 11 | 3099 |
|  | 6 – 3560 | II/353 - Bohdalov: Severně od obce | 559 | 2631 | 20 | 3210 |
| 2020 | 6 – 3558 | II/353 – Bohdalov: Jižně od obce | 728 | 2420 | 10 | 3158 |
|  | 6 – 3560 | II/353 - Bohdalov: Severně od obce | 559 | 2699 | 18 | 3276 |
| 2025 | 6 – 3558 | II/353 – Bohdalov: Jižně od obce | 722 | 2461 | 10 | 3192 |
|  | 6 – 3560 | II/353 - Bohdalov: Severně od obce | 554 | 2744 | 18 | 3315 |
| 2030 | 6 – 3558 | II/353 – Bohdalov: Jižně od obce | 715 | 2481 | 9 | 3205 |
|  | 6 – 3560 | II/353 - Bohdalov: Severně od obce | 549 | 2766 | 17 | 3332 |

- Požadavky na technické řešení:

Jedná se o přeložku sil. II/353 resp. obchvat obce Bohdalov v km 44,815 – 47,450. Stavba navazuje na předchozí dokončený úsek, který byl zhotoven v předchozích letech. Novostavba – přeložka sil. II/353 je navržena v kategorii S9,5/70. Stávající trasa má v celé délce nedostatečnou šířku koruny komunikace, prochází v prudkých zatáčkách zástavbou, kryt vykazuje značné nerovnosti, směrové  i výškové parametry stávající komunikace jsou nevyhovující. Vybudování obchvatu obce Bohdalov zvýší bezpečnost dopravy. Navržená trasa zachovává možnost zajištění dopravní obslužnosti obce Bohdalov.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

Přehled jednotlivých stavebních objektů

| Etapa | Stavební objekt | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001 | Příprava území |
| 1 | 002 | Technická rekultivace |
| 1 | 101 | Silnice II/353 |
| 1 | 102 | Přeložka stáv. silnice II/353 v km 0,360 vlevo |
| 1 | 103 | Přeložka stáv. silnice II/353 v km 2,780 vlevo |
| 1 | 111 | Napojení MK v km 1,044 oboustranně |
| 1 | 112 | Přeložka MK v km 1,621 |
| 1 | 113 | Přeložka polní cesty v km 1,80-1,87 |
| 1 | 114 | Přeložka polní cesty v km 1,89-1,96 |
| 1 | 201 | Most na přeložce P.C. přes II/353 v km 1,621 70 |
| 1 | 202 | Most na přeložce II/353 přes Bohdalovský potok v km 1,887 |
| 1 | 203 | Most na přeložce II/353 přes potok v km 2,472 88 |
| 1 | 301 | Přeložka vodovodu v km 1,048 |
| 1 | 302 | Úpravy meliorací |
| 1 | 401 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV |
| 1 | 402 | Přeložka vedení NN + MR |
| 1 | 411 | Přeložka sdělovacího vedení v km 1,050 |
| 1 | 421 | Přeložka vzdušného vedení VVN v km 2,640 |
| 1 | 501 | Přeložky STL plynovodu |
| 1 | 502 | Přeložka VTL plynovodu v km 1,611 |
| 1 | 801 | Vegetační úpravy |

Detailní popis jednotlivých objektů je uveden v projektové dokumentaci k projektu.

- Územně technické podmínky:

Projekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.  Stavba obchvatu obce Bohdalov vyvolá nutnost přeložek inženýrských sítí, jejichž realizace je součástí projektu v souladu s požadavky správců sítí. Stavba obchvatu bude napojena na stávající silnici II/353 a součástí projektu je i napojení silnic III. třídy a místních a účelových komunikací, jejichž napojení na stávající úsek silnice II/353 bude stavbou obchvatu změněno. Stejně tak je součástí projektu zpřístupnění pozemků podél nové trasy silnice II/353. Na stavbu nebylo vyžadováno provedení zjišťovacího řízení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- Majetkoprávní vztahy

Pozemky dotčené stavbou silnice byly vykoupeny a jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Pro tuto stavbu není nutné a nebylo zpracováno posouzení vlivu na životní prostředí. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi. Po dokončení stavby bude v rámci zkušebního provozu zajištěno měření hlukové zátěže. Vybudování mimoúrovňového křížení komunikace sil. II/353 s místní komunikací, která je využívána zemědělci, zvýší bezpečnost dopravního provozu odstraněním kolizního místa.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku:

Po ukončení výstavby komunikace a souvisejících stavebních prací budou dotčené úseky silnice provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace.

Daný úsek silniční komunikace II/353 bude i nadále zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.

Aktivity v provozní fázi projektu sestávají z prací na údržbě nově vybudovaného úseku komunikace.

- Přínosy k řešení problému zaměstnanosti:

Oblast, ve které bude projekt realizován, se nachází v centrální části Českomoravské vrchoviny na spojnici dvou důležitých měst regionu – Jihlavy (cca 26 km jihozápadním směrem) a Žďáru nad Sázavou (cca 11 km severním směrem).

Realizace projektu zajistí (mimo jiné) i přímé napojení Žďáru nad Sázavou na dálnici D1 – součást sítě TEN-T – tedy pro více než 24 000 obyvatel významného regionálního centra.

Projekt leží na trase Páteřní silniční sítě kraje Vysočina a navazuje na již zrekonstruovanou komunikaci mezi Bohdalovem a Novým Veselím. Po realizaci projektu tak vznikne ucelený úsek komunikace II. třídy, který umožní rychlou a bezpečnou dopravu při současném snížení negativních vlivů na životní prostředí a zvýšení míry bezpečnosti silniční dopravy.

Zkvalitnění silniční infrastruktury, které bude výstupem předkládaného projektu, bude mít kromě přímého dopadu na obyvatele obce a regionu také pozitivní dopad na návštěvníky oblasti. Zkvalitněním silniční infrastruktury v obci budou vytvořeny lepší podmínky pro místní cestovní ruch a bude zatraktivněna dostupnost obce a jejího okolí pro všechny uživatele dotčené pozemní komunikace.

Obecně bude moci být realizací projektu zlepšena hospodářská situace tohoto regionu (a to nejen samotnou kumulací stavebních prací, ale také prostřednictvím zlepšení napojení obce a regionu na nadregionální silniční síť), realizací projektu budou také zkvalitněny podmínky pro dopravní průjezdnost regionu (dotčená komunikace je využívána jako nejdůležitější spojnice mezi Žďárem nad Sázavou a Jihlavou).

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje i k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti. Modernizace silnic znamená mimo jiné i zlepšení dopravní dostupnosti a s tím spojené snížení nákladů na cesty do zaměstnání, což zatraktivní oblast a usnadní cestování za prací. Právě náklady na dopravu do a ze zaměstnání bývají často jedním z argumentů nezaměstnaných, když vysvětlují, proč nemohou přijmout nabízené pracovní místo. Realizace projektu přispěje nejen k úspoře pohonných hmot, ale i času na přepravu.

Vytvořením vhodných podmínek pro cestovní ruch v obci (po realizaci projektu) umožní snížení nezaměstnanosti.

- Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu/shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Analýza Cost-Benefit nebyla zpracována, jelikož pro projekty předkládané do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s celkovými náklady pod 100 miliónů Kč není Regionální radou Regionu soudržnosti Jihovýchod vyžadována. Alternativně uvádíme identifikaci dopadů a přínosů pro jednotlivé cílové skupiny a beneficienty.

#### Identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny

Přínosy projektu a veškeré pozitivní dopady (tj. kladné efekty plynoucí z realizace investice), budeme zkoumat na cílových skupinách, na něž dopadají kladné efekty projektu. Jako efekty plynoucí z realizace projektu jsou chápány veškeré dopady na zkoumané subjekty, které realizace investičního projektu přináší. Mohou se vyskytovat v podobě finanční i nefinanční. Jedná se o benefity v provozní fázi projektu, tj. od února 2010. V investiční fázi nejsou benefity identifikovány. Přínosy projektu v provozní fázi jsou následující:

##### Snížení dopravní nehodovosti

Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně – bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod. Počet dopravních nehod na daném úseku komunikace je patrný z přiložené tabulky.

Dopravní nehodovost na řešeném úseku silnice II/353

|  | Počet dopravních nehod | Počet usmrcených | Počet těžce zraněných | Počet lehce zraněných | Hmotná škoda (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 61.000 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 1 | 131.000 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 286.000 |
| 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 1 | 147.000 |
| Celkem | 21 | 0 | 0 | 4 | 840.000 |
| Prům/rok | 4,2 | 0 | 0 | 0,8 | 168.000 |

Výše uvedená tabulka obsahuje pouze informace o hlášených dopravních nehodách a nezachycuje tedy případy, kdy se řidiči v rámci zákonných možností na místě dohodli.

Díky realizaci projetu se zásadním způsobem zklidní provoz v centru obce Bohdalov a dojde tak k zásadní eliminaci míst rizikových z hlediska dopravní nehodovosti.

Realizace projektu může znamenat snížení dopravní nehodovosti až o 20 %, díky tomu, že se nová komunikace vyhne centrální části obce, která je velmi frekventovaná, což přinese i významné socioekonomické efekty spočívající vedle snížení počtu zraněných i snížení nákladů na následnou zdravotní péči i na samotné vyšetření příčin dopravních nehod ze strany Policie ČR. Tato míra snížení dopravní nehodovosti (cca 20 %) byla stanovena na základě zkušeností z obdobných projektů realizovaných v České republice, kdy byla díky nově vybudovanému obchvatu snížena intenzita provozu v centru dotčených obcí.

V následující tabulce je uvedeno očekávaní snížení dopravní nehodovosti po realizaci projektu v absolutních číslech za jeden kalendářní rok.

Snížení ukazatelů dopravní nehodovosti po realizaci projektu

|  | Počet dopravních nehod | Počet usmrcených | Počet těžce zraněných | Počet lehce zraněných | Hmotná škoda (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 0,84 | 0 | 0 | 0,16 | 33.600 |

##### Úspory času

Projekt také přinese výrazné úspory času při průjezdu celým úsekem. Úspory času lze stanovit až na 60% u těch účastníků silničního provozu, kteří lokalitou projíždějí. Tato hodnota byla vypočtena na základě porovnání stávajícího technicko – bezpečnostního stavu dotčené komunikace a skutečnou dobou trvání jízdy od začátku plánovaného obchvatu až po jeho konec.  Výpočet úspor času porovnává stávající skutečnou jízdní dobu s výhledovou jízdní dobou.

Měření jízdní doby – stav před realizací projektu

| Vozidlo | Doba jízdy [sec] | Intenzita [%] |
| --- | --- | --- |
| Nákladní | 330 | 21 |
| Osobní | 290 | 79 |
| Motocykl | 290 | 1 |

Zdroj: ŘSD ČR, 2005; zpracovatel studie proveditelnosti Eurovision, a.s.

Průměrná jízdní doba na tomto úseku před rekonstrukcí je tedy (vážený průměr) 300 s.

Při výpočtu výhledové jízdní doby po nově vybudovaném obchvatu obce jsme vycházeli z předpokladu, že parametry nové komunikace umožní osobním vozidlům a motocyklům využití nejvyšší povolené rychlosti (tj. 90 km/h), u nákladních vozidel umožní realizace projektu dosáhnout průměrné rychlosti 60 km/h. Na základě těchto předpokladů stanovené jízdní doby jsou uvedeny v následující tabulce:

Stanovení jízdní doby – stav po realizaci projektu

| Vozidlo | Doba jízdy [s] | Intenzita [%] |
| --- | --- | --- |
| Nákladní | 175 | 21 |
| Osobní | 115 | 79 |
| Motocykl | 115 | 1 |

Zdroj: zpracovatel studie proveditelnosti Eurovision, a.s.

Obdobným způsobem jako v předchozím případě tak byla stanovena průměrná jízdní doba po realizaci projektu na 130 s.

Úspory času

| Doba jízdy před rekonstrukcí [s] | Doba jízdy po rekonstrukci [s] | Úspora času [s] | Úspora [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 115 | 185 | 60 |

##### Snížení spotřeby pohonných hmot

Plynulejší průjezd dotčeným úsekem silnice II/353 přispěje i ke snížení spotřeby pohonných hmot, neboť odstraněním komplikovaného průjezdu Bohdalovem dojde i ke zvýšení plynulosti provozu a tedy i snížení spotřeby pohonných hmot.

##### Snížení negativních dopadů na životní prostředí

Realizace projektu bude znamenat i přínosy pro životní prostředí. Jedná se především o:

- snížení hladiny emisí ze silničních vozidel – po vybudování nového obchvatu obce dojde ke zrychlení přepravních dob u všech kategorií silničních vozidel. Ta tak v oblasti stráví méně času a „stihnou“ tak vyprodukovat menší počet škodlivých emisí. Dalším pozitivním důsledkem bude odstranění tranzitní dopravy přes centrum obce a tedy i přímého negativního dopadu na centrum obce.

- snížení hladiny hluku – hluk ze silniční dopravy se vytváří především tam, kde musí silniční vozidla náhle měnit rychlost nebo v místech s poškozeným či nerovným krytem vozovky. Realizace obchvatu obce odstraní tranzitní dopravu z centra a přispěje tak ke snížení hladiny hluku v dané lokalitě.

- snížení hladiny vibrací – u tohoto pozitivního vlivu na životní prostředí platí přiměřeně totéž, co u předchozího případu,

- snížení prašnosti – v místech, kde je kryt vozovky narušen nebo kde úplně chybí, silniční vozidla způsobují vyšší prašnost; vybudování obchvatu obce přispěje ke snížení intenzity provozu v centru a tedy i ke snížení prašnosti,

- snížení rizika úniku ropných látek do okolního prostředí – vybudování obchvatu obce znamená snížení rizika dopravních nehod a s tím souvisejícího snížení rizika úniku ropných látek do okolního prostředí,

##### Zkvalitnění dopravní dostupnosti

Řešený úsek komunikace trpí nevyhovujícím stavem, kdy silnice II. třídy je vedena komunikacemi s nevyhovujícími šířkovými parametry stávající zástavbou ve středu obce. Tato komunikace je navíc ve špatném technickém stavu a vybudováním přeložky řešeného úseku silnice se daný stav výrazně zlepší. Průjezd daným úsekem silnice II/353 po realizaci přeložky bude na rozdíl od stávajícího stavu přímý a plynulý.

##### Zlepšení napojení regionu na silniční síť vyššího řádu (TEN-T)

Dopravní dostupnost území bude zlepšena mimo jiné i skutečností, že předkládaný projekt zkvalitňuje napojení regionu na silniční síť vyššího řádu TEN-T, dálnici D1 Praha - Brno. Dobrá dopravní dostupnost hospodářsky slabších regionů není zárukou jejich okamžitého a všestranného rozvoje, nicméně je jedním z významných faktorů ovlivňujících míru využití jejich existujícího rozvojového potenciálu.

##### Zklidnění dopravní situace ve středu obce

Po realizaci projektu dojde k výraznému zklidnění dopravní situace ve středu obce, což výrazným způsobem přispěje ke zvýšení bezpečnosti a kvality života v obci.

##### Podpora rozvoje dopravní obslužnosti

Realizace projektu bude také znamenat podporu rozvoje dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou. Obcí vede v současné prochází 6 autobusových linek, z toho jedna dálková, zhruba 17 párů autobusových spojů projíždí dotčeným úsekem v pracovní dny na místních linkách; a dva spoje na dálkové lince z Jihlavy do Ostravy.

Ačkoliv realizace projektu nebude mít přímý vliv na zkvalitnění autobusové dopravy (linková autobusy budou i nadále zajíždět do centra obce), přesto přinese pozitivní význam i do této oblasti, a to především díky zklidnění dopravní situace v centru Bohdalova a s tím souvisejícím zvýšení bezpečnosti dopravy.

##### Zlepšení hospodářské situace v regionu

Realizace projektu vytvoří zároveň vhodné předpoklady pro další hospodářský rozvoj regionu znevýhodněného svojí polohou mimo hlavní dopravní tahy a mimo centra průmyslu či cestovního ruchu. Pro hospodářský rozvoj regionu je opět i v tomto směru klíčové napojení regionu na regionální centra, centra osídlení a hospodářská a kulturní centra.

##### Zlepšení dopravní průjezdnosti regionu

Po realizaci projektu bude uvedená komunikace využívána jako rychlé a bezpečné dopravní spojení Žďáru nad Sázavou na dálnici D1 a do krajského města Jihlavy. Vybudování obchvatu silnice II/353 kolem Bohdalova tak bude mít pozitivní dopad nejen pouze na vlastní obec, ale i na zlepšení dopravní dostupnosti a průjezdnosti širšího regionu.

Dopad projektu na rovné příležitosti

Projekt má vzhledem ke svému charakteru neutrální dopad na rovné příležitosti. Přesto však alespoň nepřímým způsobem přispěje ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, protože kvalitní dopravní infrastruktura umožní lepší přístup k pracovním příležitostem a umožní znevýhodněným skupinám snadnější dostupnost nejen do zaměstnání, ale i do škol, na úřady a k institucím poskytujícím zdravotní péči.

#### Identifikace dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé skupiny beneficientů

## Dopady a přínosy pro obec Bohdalov

##### Nepřímá podpora zaměstnanosti

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje i k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti. Modernizace silnic znamená mimo jiné i zlepšení dopravní dostupnosti a s tím spojené snížení nákladů na cesty do zaměstnání, což zatraktivní oblast a usnadní cestování za prací. Právě náklady na dopravu do a ze zaměstnání bývají často jedním z argumentů nezaměstnaných, když vysvětlují, proč nemohou přijmout nabízené pracovní místo. Realizace projektu přispěje nejen k úspoře pohonných hmot, ale i času na přepravu. Vytvořením vhodných podmínek pro cestovní ruch v obci (po realizaci projektu) umožní snížení nezaměstnanosti.

##### Úprava urbanistického řešení středu obce po realizaci projektu

Stavba současně přispěje k vhodnějšími uspořádání centra obce, které je dnes nuceno být uspořádáno především s ohledem na silnou tranzitní dopravu a nemůže tak zcela splňovat funkci, která je středům obcí vyhrazena. Projekt napomůže k tomu, aby byl v budoucnu střed obce zrekonstruován a nemusel již brát takové ohledy na silný provoz v místě .

### Snížení emisní zátěže na obyvatelstvo

Realizací projektu bude vybudován obchvat obce Bohdalov, což přispěje k dalšímu snížení emisní zátěže obyvatelstva. Stávající intenzita provozu po silnici II/353 v okolí Bohdalova představuje cca 2.700 vozidel za 24 hodin.  Odborným odhadem lze stanovit, že 2.300 z nich představuje tranzitní dopravu, která bude v budoucnu využívat nově postavený obchvat. Realizace projektu bude znamenat snížení množství emisí ze silniční dopravy na obyvatele obce Bohdalov díky snížení počtu silničních vozidel projíždějících obcí o cca 2.300 za 24 hodin. Realizace projektu tak bude mít za následek snížení negativních  dopadů emisí na obyvatele obce Bohdalov. Počet obyvatel v této obci je cca 1 075 (zdroj: mesta.obce.cz), kteří téměř všichni žijí ve vzdálenosti cca 300 m od stávající komunikace. Realizace stavby obecně přispěje ke snížení produkce škodlivých emisí ze silniční dopravy jako důsledek plynulého průjezdu daným úsekem bez nutnosti akcelerace a decelerace a s tím související zvýšené emise škodlivých látek.

Mezi další, již vyjmenované přínosy projektu, vztahujících se kromě cílových skupin také na obec Bohdalov, patří:

- podpora rozvoje dopravní obslužnosti,

- snížení negativních dopadů na životní prostředí,

- zklidnění dopravní situace ve středu obce.

Úspory času se projeví ve zvýšení daně z příjmu, a tím i ve vyšší daňové výtěžnosti obce.

Významné je také snížení negativních dopadů na životní prostředí, které umožňuje snížení výdajů vynakládaných z veřejných prostředků na jejich odstraňování.

## Dopady a přínosy projektu pro kraj Vysočina

Mezi zřejmé socioekonomické přínosy pro kraj Vysočina náleží především již zmíněné

- zkvalitnění dopravní dostupnosti,

- zlepšení napojení regionu na silniční síť vyššího řádu (TEN-T),

- zlepšení hospodářské situace v příhraničním regionu,

- zlepšení dopravní průjezdnosti regionu,

- a podpora rozvoje dopravní obslužnosti.

Realizací projektu dojde zároveň ke snížení výdajů vynakládaných v současné době na údržbu dotčeného úseku komunikace II/353.

## Dopady a přínosy projektu pro Českou republiku

Mezi nejvýznamnější přínosy projektu pro Českou republiku dozajista patří nepřímá podpora zaměstnanosti. Tento přínos projektu umožní snižovat výdaje vynakládané na nově vytvořená pracovní místa.

Mezi další výhody pro Českou republiku patří zvýšení daňové výtěžnosti státu, umožněné dalším z přínosů projektu – úsporou času.

Daňové příjmy státu zvýší také stimulace cestovního ruchu umožněná lepšími podmínkami pro jeho rozvoj v období po realizaci projektu. Daňové příjmy státu budou rovněž zvýšeny v souvislosti s realizací projektu předpokládaným hospodářským rozvojem tohoto regionu.

Významnou položkou je opět snížení negativních dopadů na životní prostředí, které umožňuje snížení výdajů vynakládaných z veřejných prostředků na jejich odstraňování.

Tento investiční záměr byl zpracován Odborem dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina s využitím studie proveditelnosti zpracovatele Eurovision, a.s, ve které jsou obsaženy podrobnější informace.