# Název investora:		Vysočina

adresa včetně PSČ:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70 89 07 49

# DIČ:				CZ70890749

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na projekt II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba

schválený usnesením Rady kraje Vysočina č. j.:

Ing. Václav Kodet

náměstek hejtmana

- Identifikační údaje projektu:

správce programu:		Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

číslo a název programu: 	CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

číslo projektu: 		CZ.1.11/1.1.00/01.00013

ISPROFOND 5611720001

název projektu:  		II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba

místo realizace (kraj):		Vysočina

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: | 2007 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – operační programy (ROP JV) – částečně předfinancuje SFDI, státní rozpočet | 110 182,75 | 130 867,82 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 8 933,74 | 10 610,90 |
| Soukromé zdroje | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 119 116,48 | 141 478,72 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: | 2007 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – operační programy (ROP JV), státní rozpočet | 101,75 | 101,75 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 8,25 | 8,25 |
| Soukromé zdroje | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 110,00 | 110,00 |

- Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace  programu (podprogramu):

# Soulad s cíli a prioritami celostátní politiky

Soulad se Strategií regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

Předkládaný projekt je v souladu s prioritní oblastí 4 (Infrastruktura) Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013, a to jmenovitě s prioritou 4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti. Projekt naplňuje následující opatření této priority:

- výstavba silničních obchvatů, zklidňování průtahů a odstraňování dopravně závadných míst a nevyhovujících mostů v zájmu zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravní situace ve městech a obcích.

Dále odpovídá předkládaný projekt prioritní oblasti 3 (Lidé a osídlení), a to jmenovitě prioritě 3.4 (Rozvoj a regenerace měst), byť tato je zaměřena primárně na řešení problémů měst, a to v následujícím bodě:

- omezování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí ve městech, rozšiřování veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství,

- podpora projektů v oblasti regenerace městských jader a dotváření urbánních struktur velkoměst.

Vazba projektu na Strategii regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013: Projekt řeší jak omezování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo, zvyšuje bezpečnost silniční dopravy a přispívá také svou realizací k regeneraci území v obvodu obce.

Soulad s Dopravní politikou České republiky pro léta 2005 – 2013

Předkládaný projekt přispívá k dílčímu splnění priority 4.2 Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a specifickému cíli 4.2.1 Údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury.

Projekt naplňuje především následující opatření Dopravní politiky:

- zajistit systémovou realizaci údržby a opravy infrastruktury podle harmonogramu předem nastaveného z hlediska významu pro bezpečnost provozu (přednostně řešit závadná místa, odstraňování nehodových lokalit, opravy havarijních a závadných mostů, řešení průtahů obcemi),

- na stávající infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před hlukem a to přednostně v místech s překročenými limitními hodnotami.

Vazba projektu na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 – 2013: Předkládaný projekt naplňuje opatření Dopravní politiky tím, že eliminuje dopravně závadné vedení silničního průtahu obcí a současně přispívá k odstranění hlučnosti z dopravy.

Soulad s Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury

Předkládaný projekt je v souladu s balíčkem opatření D (Důležité infrastrukturní projekty, priority a předpoklady rozvoje v plánovací kompetenci regionů, měst) Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury.

Projekt je dále v souladu s opatřením D8 Zajištění systémové údržby, opravy silnic II. a III. třídy. Zmíněné opatření je zaměřeno na odstranění nevyhovujícího stavu 85 % délky komunikací II. třídy v České republice (47 % silnic II. a III. třídy je současně v České republice v havarijním stavu).

Vazba projektu na Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury: Projekt konkrétně řeší odstranění současného nevyhovujícího vedení dílčího úseku komunikace II. třídy a přispívá tak k dílčímu odstranění nevyhovujícího stavu silnic II. třídy.

# Soulad s regionální politikou

Soulad s Programem rozvoje kraje Vysočina

Předkládaný projekt naplňuje dílčí cíl 3.1 Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy, konkrétně Opatření 3.1 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

#### Vazba projektu na Program rozvoje kraje Vysočina: Program rozvoje kraje Vysočina jmenovitě uvádí následující: Problémem jsou také komunikace v zázemí velkých sídel podél suburbanizačních os a významné tranzitní místní komunikace v intravilánech měst a obcí, na něž se sice koncentrují relativně významné zátěžové proudy, avšak nemají deklarovanou celostátní prioritu. Vysoká intenzita dopravy a jejich negativní důsledky pro životní prostředí měst a obcí na sebe vážou potřebu budování obchvatů či městských okruhů s cílem minimalizovat průjezdy tranzitní dopravy jádry zastavěných území“.

Předkládaný projekt přispívá především k odstranění problémů identifikovaných v této části Programu rozvoje kraje Vysočina řešením nevyhovující dopravní situace dotčeném úseku.

Projekt leží na Páteřní silniční síti kraje Vysočina. Dne 16. května 2006 přijalo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesení 0214/03/2006/ZK, ve kterém schvaluje Páteřní silniční síť kraje Vysočina. Tato páteřní silniční síť je tvořena dálnici D1, silnicemi I. tříd ve vlastnictví ČR a vybranými silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví kraje (tzv. I. vrstva). Páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří základní a rozhodující komunikační spojení významných center osídlení regionu a zabezpečuje propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato síť tvoří prioritní osu dopravního spojení, spojuje všechny obce kraje s počtem obyvatel nad 3 000 (mimo obec Svratka v okrese Žďár nad Sázavou) a zabezpečuje dopravní spojení pro téměř 63 % obyvatelstva kraje. Významnými kritérii pro zpracování návrhu byly údaje o sídelní struktuře, lokalizaci průmyslových center, výsledky sčítání dopravy, údaje ze Silniční databanky, údaje z výsledků Sledování stavů povrchů na silniční síti kraje Vysočina, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, turistických destinací apod. Páteřní silniční síť kraje Vysočina zahrnuje 93 km dálnice D1, 422 km silnic I. tříd (ve vlastnictví ČR) a 719 km silnic II. a III. tříd (ve vlastnictví kraje), jejichž délka je v jednotlivých okresech následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Cílem kraje Vysočina je postupná modernizace a rekonstrukce páteřní silniční sítě ve vlastnictví kraje v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což znamená šíři vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly) na základě dostupných finančních prostředků, a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty pod těmito komunikacemi. Ostatní silnice ve vlastnictví kraje Vysočina se přepokládají rozdělit do II. (zbývající komunikace II. tříd a vytipované komunikace III. tříd) a do III. vrstvy (zbývající silnice III. tříd). V současné době je připraveno prostřednictvím odboru dopravy silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina zadání pro zpracování studie odbornou firmou k výše uvedené problematice. Na takto vymezené II. a III. vrstvě komunikací se zvažuje realizovat souvislou a běžnou údržbu, provádět rekonstrukce a řešit bodové závady ve stávající trase a rozměrech silnic.

Dne 13. 12. 2007 kraj Vysočina v rámci kontinuální výzvy předložil projektovou žádost do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu.

- Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu:

Předmětem projektu je dokončení obchvatu obce Oslavička na silnici II/360, která naváže na již vybudovanou a zprovozněnou 1. stavbu a nahradí stávající úsek silnice, který se vyznačuje nevyhovujícími šířkovými a směrovými parametry a zároveň vybuduje mimoúrovňové křížení se železniční tratí. Obchvat silnice II/360 kolem Oslavičky je navržena jako směrově nerozdělená silnice s neomezeným přístupem v kategorii S 9,5/70 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,50 m. 2. etapa navazuje již na vybudovaný obchvat obce; začíná v km 1,680 a mostem přes potok Oslavička a železniční trať se v km 2,572 naváže na stávající silnici II/360. Kategorie úpravy této komunikace S 9,5 byla stanovena s ohledem na ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a s ohledem na kategorii komunikace (silnice II. třídy) a na intenzitu provozu.

Tato komunikace je součástí tzv. Severojižního propojení kraje Vysočina ze Svitav (z trasy I(R)/35) přes Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Třebíč a Moravské Budějovice a dále do Rakouska. Cílem realizace Severojižního propojení kraje Vysočina je zlepšení dopravní obsluhy území (nikoliv vedení tranzitní dopravy přes Vysočinu), růst atraktivity regionu pro zahraniční investory v důsledku zlepšení dopravní dostupnosti, rozvoj průmyslových zón bezprostředně vázaných na kvalitní dopravní spojení, oživení regionální ekonomiky a možné snížení míry nezaměstnanosti. V dotčeném úseku Severojižního propojení byly již realizovány následujíc stavby:

- II/360 Třebíč-Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace, 1. stavba – obchvat obce Trnavy

- II/360 Třebíč-Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace, 2. stavba, I. etapa - obchvat obce Oslavičky

- II/360 Třebíč-Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace – obchvat obce Oslavice

- II/360 Třebíč-Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace – obchvat Velkého Meziříčí I. a II. stavba

V rámci zkvalitnění silničního propojení Třebíče a Velkého Meziříčí byla v letech 2005- 2006 realizována stavba obchvatu Oslavičky – I. stavba. Tento projekt zahrnoval výstavbu nového úseku komunikace vedoucího os původní silnice II/360 ze směru od Třebíče přes křižovatku se silnicí III/39013 směrem na Hodov až ke křižovatce se silnicí III/36056 směrem na Rohy.  Celková délka tohoto obchvatu je 1,680 km. Na tuto stavbu naváže předkládaný projet, který dokončí výstavbu obchvatu obce Oslavička a vytvoří tak souvislý úsek kvalitní silniční komunikace o délce 2,572 km. Celková délka nově vybudované části silnice II/360 tedy bude 987 m.

Důvodem pro realizaci celého obchvatu obce Oslavička je především zvýšení bezpečnosti a kvality silniční dopravy mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí na jedné z nejdůležitějších komunikacích v regionu a zajistit napojení Třebíče na dálnici D1. Stávající vedení silnice II/360 přímo přes obec Oslavička mělo významné závady ve směrovém a šířkovém vedení komunikace obcí s četnými zatáčkami o velmi malém poloměru. Vzhledem k terénním podmínkám nebylo možné v obci Oslavička vybudovat ani jednostranný chodník se všemi negativními dopady na bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce. Na nově vybudovaném úseku obchvatu v rámci 2. stavby bude zřízeno mimoúrovňové křížení silnice II/360 s železniční tratí SŽDC mezi Křižanovem a Studencem, čímž dojde k další eliminaci místa s rizikem dopravní nehodovosti. Nové vedení silniční komunikace II/360 v okolí Oslavičky je detailně popsáno v projektové dokumentaci ke stavbě.

Základním cílem projektu je odstranění současného zcela nevyhovujícího vedení silnice II. třídy v nevyhovujících šířkových a směrových poměrech a zahrnující nepřehledné úrovňové křížení se železniční tratí.

Současná trasa silnice je vedena nevyhovujícím terénem s množstvím zatáček o malých poloměrech, což především u velkých vozidel zapříčiňuje časté změny rychlosti se všemi negativními dopady na životní prostředí. Obdobná situace panuje i na železničním přejezdu, kde jsou omezené rozhledové podmínky nutící řidiče velmi zpomalit rychlost vozidla. Stávající železniční přejezd přes trať SŽDC je velkým rizikem z pohledu bezpečnosti silničního provozu vzhledem k úrovňovému křížení s omezujícími rozhledovými poměry.

Současný dopravně – technický stav zmíněného úseku komunikace je nevyhovující a nesplňuje podmínky pro bezproblémové zajištění požadovaného rozsahu provozu a nevyhovuje požadavkům kladeným na rychlou a spolehlivou dopravu.

Realizace projektu prostřednictvím přeložení dotčeného úseku silnice II/360 významným způsobem zlepší technický i dopravně – bezpečnostní stav komunikace. Ten v současné době nevyhovuje především z následujících důvodů:

- Komunikace je vedena v nevyhovujících šířkových a směrových parametrech

- Konstrukce vozovky nevyhovuje stále se zvyšující intenzitě především nákladní dopravy a neodpovídá požadavkům kladeným na tento typ komunikace

- Na stávající trase je nepřehledný železniční přejezd

- Na tomto úseku se nacházejí nepřehledné protisměrné oblouky a horizonty, které zvyšují riziko dopravní nehodovosti

- Současná komunikace představuje významnou bodovou závadu na trase mezi dvěma významnými regionálními centry – Třebíčí a Velkým Meziříčím; tato trasa zároveň představuje přístupovou komunikaci na dálnici D1 pro celou oblast Třebíčska

Výsledky projektu umožní plynulé vedení veškerého provozu směřujícího z Třebíče do Velkého Meziříčí a dále na dálnici D1 (a pochopitelně i opačným směrem) po kapacitní komunikaci. Výsledky projektu umožní lepší napojení nejen obce obcím z okolí Oslavičky, ale i celého regionu na nadregionální silniční síť TEN-T (dálnice D1 Praha - Brno – Vyškov). Projekt tak pozitivně přispěje ke zkrácení jízdní doby, úspoře pohonných hmot, snížení negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti provozu a snížení dopravní nehodovosti.

Realizace projektu má velký význam pro napojení Třebíče (s cca 40.000 obyvateli druhé největší město kraje Vysočina) na páteřní komunikaci celého kraje, na dálnici D1. Spolu s ostatními stavbami na úseku silnice II/360 mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím (ať již vybudovanými či plánovanými) tak tento projekt přispěje ke kapacitnímu, rychlému a bezpečnému spojení Třebíče s dálnicí D1. Záměrem předkladatele projektu – kraje Vysočina – je vybudovat mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím komunikaci s parametry S9,5/70, která bude vedena mimo intravilány obcí a která významným způsobem podpoří rozvoj města Třebíče a jeho okolí, které trpí nedostatečným napojením na kapacitní silniční komunikace.

V případě, že by projekt nebyl realizován, docházelo by vlivem zvýšení intenzity silničního provozu k dalšímu zhoršování technického stavu vozovky a tím i k:

- zvyšování emisí z dopravy,

- zvyšování hlukové zátěže,

- zvyšování nehodovosti,

- prodlužování doby přepravy v daném úseku,

- dalšímu přetrvávání nevyhovujících podmínek zabraňujících dalšímu rozvoji cestovního ruchu v dané lokalitě,

- přetrváváním špatné dopravní dostupnosti oblasti ohrožující její další hospodářský vývoj.

Intenzita provozu na dotčených komunikacích podle sčítání z roku 2005 za 24 hodin

| Číslo úseku | Úsek | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 1740 | II/360 - Oslavička Jižně od obce | 902 | 3212 | 25 | 4139 |
| 6 – 1730 | II/360 - Oslavička Severně od obce | 927 | 2961 | 36 | 3924 |

Zdroj: www.rsd.cz

Výhledové koeficienty růstu dopravy na silnicích II. třídy v ČR

| Rok | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 1,09 | 1,10 | 0,95 |
| 2015 | 1,15 | 1,17 | 0,89 |
| 2020 | 1,15 | 1,20 | 0,84 |
| 2025 | 1,14 | 1,22 | 0,80 |
| 2030 | 1,13 | 1,23 | 0,75 |

Zdroj: www.rsd.cz

Výhledová intenzita provozu na dotčených úsecích komunikací za 24 hodin

| Rok | Číslo úseku | Úsek | Těžká motorová vozidla | Osobní a dodávkové automobily | Motocykly | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 6 – 1740 | II/360 - Oslavička Jižně od obce | 983 | 3533 | 24 | 4540 |
|  | 6 – 1730 | II/360 - Oslavička Severně od obce | 1010 | 3257 | 34 | 4302 |
| 2015 | 6 – 1740 | II/360 - Oslavička Jižně od obce | 1037 | 3758 | 22 | 4818 |
|  | 6 – 1730 | II/360 - Oslavička Severně od obce | 1066 | 3464 | 32 | 4562 |
| 2020 | 6 – 1740 | II/360 - Oslavička Jižně od obce | 1037 | 3854 | 21 | 4913 |
|  | 6 – 1730 | II/360 - Oslavička Severně od obce | 1066 | 3553 | 30 | 4649 |
| 2025 | 6 – 1740 | II/360 - Oslavička Jižně od obce | 1028 | 3919 | 20 | 4967 |
|  | 6 – 1730 | II/360 - Oslavička Severně od obce | 1057 | 3612 | 29 | 4698 |
| 2030 | 6 – 1740 | II/360 - Oslavička Jižně od obce | 1019 | 3951 | 19 | 4989 |
|  | 6 – 1730 | II/360 - Oslavička Severně od obce | 1048 | 3642 | 27 | 4717 |

- Požadavky na technické řešení:

Jedná se o přeložku sil. II/360 resp. obchvat obce Oslavička v km 1,680 – 2,667. Stavba navazuje na 1. stavbu obchvatu obce Oslavička, která byla dána do provozu v r. 2006. Novostavba – přeložka sil. II/360 je navržena v kategorii S9,5/70. Stávající trasa má v celé délce nedostatečnou šířku koruny komunikace, kryt vykazuje značné nerovnosti, směrové  i výškové parametry stávající komunikace jsou nevyhovující. Vybudování obchvatu obce Oslavička zvýší bezpečnost dopravy, odstraní úrovňové křížení s železniční tratí. Navržená trasa zachovává možnost zajištění dopravní obslužnosti obce Oslavička.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů:

Přehled jednotlivých stavebních objektů

| Etapa | Stavební objekt | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001 | Příprava území |
| 1 | 002 | Sanace podloží pod násypem |
| 1 | 051 | Rekultivace skládkových ploch |
| 1 | 101 | Přeložka silnice II/360 |
| 1 | 161 | Dopravní značení |
| 1 | 201 | Most přes potok Oslavičku |
| 1 | 202 | Most přes trať ČD a sil.II/360 |
| 1 | 204 | Zárubní zeď vpravo km 1,700 - 1,810 |
| 1 | 301 | Kanalizace |
| 1 | 370 | Úprava meliorací |
| 1 | 411 | Přeložky vedení NN v km 2,470 a 2.6 |
| 1 | 471 | Přeložka sdělovacího vedení ČD |
| 1 | 701 | Protihluková opatření |
| 1 | 801 | Vegetační úpravy |
| 1 | 802 | Hospodaření s ornicí |
| 1 | 803 | Ochrana památníku partyzánů v km 1,680 |
| 1 | 804 | Přemístění pomníčku v km1,840 |

Detailní popis jednotlivých objektů je uveden v projektové dokumentaci k projektu.

- Územně technické podmínky:

Projekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.  Stavba obchvatu obce Oslavičky, 2. stavba, vyvolá nutnost přeložek inženýrských sítí, jejichž realizace je součástí projektu v souladu s požadavky správců sítí. Stavba obchvatu bude napojena na stávající silnici II/360 a součástí projektu je i napojení místních a účelových komunikací, jejichž napojení na stávající úsek silnice II/360  bude stavbou obchvatu změněno. Stejně tak je součástí projektu zpřístupnění pozemků podél nové trasy silnice II/360.  Na stavbu nebylo vyžadováno provedení zjišťovacího řízení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Projekt navazuje na 1. stavbu. Touto stavbou bude celý obchvat dokončen.

- Majetkoprávní vztahy

Na pozemky, které budou dotčeny stavbou obchvatu jsou uzavřeny s vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích kupních.

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Pro tuto stavbu není nutné a nebylo zpracováno posouzení vlivu na životní prostředí. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi.  Součástí stavby je mimo jiné stavební objekt SO 701 Protihluková opatření. Po dokončení stavby bude v rámci zkušebního provezu zajištěno měření hlukové zátěže. Vybudování mimoúrovňového křížení komunikace sil. II/360 a dráhy ČD zvýší bezpečnost dopravního provozu odstraněním kolizního místa.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku:

Po ukončení výstavby komunikace a souvisejících stavebních prací budou dotčené úseky silnice provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace.

Daný úsek silniční komunikace II/360 bude i nadále zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.

Aktivity v provozní fázi projektu sestávají z prací na údržbě nově vybudovaného úseku komunikace.

- Přínosy k řešení problému zaměstnanosti:

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje i k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti. Modernizace silnic znamená mimo jiné i zlepšení dopravní dostupnosti a s tím spojené snížení nákladů na cesty do zaměstnání, což zatraktivní oblast a usnadní cestování za prací. Právě náklady na dopravu do a ze zaměstnání bývají často jedním z argumentů nezaměstnaných, když vysvětlují, proč nemohou přijmout nabízené pracovní místo. Realizace projektu přispěje nejen k úspoře pohonných hmot, ale i času na přepravu.

Při analýze bylo kalkulováno s nepřímým vytvořením celkem 80 nových pracovních (40 v roce 2010 a 40 v roce 2011) míst díky realizaci projektu. Tato hodnota byla stanovena s ohledem na skutečnost, že komunikace II/360 napojuje v tomto úseku druhé největší město kraje Vysočina – Třebíč – na páteřní komunikaci – dálnice D1 – a nově vybudovaný úsek tak významným způsobem podpoří atraktivitu dotčeného regionu pro nové zaměstnavatele. Při stanovení počtu nově nepřímo vytvořených pracovních míst díky realizaci projektu jsme vycházeli i z statistik MPSV, které k září 2007 udávaly míru registrované nezaměstnanosti v Třebíči na úrovni 8,9 % práceschopného obyvatelstva, tedy výrazně nad celostátním průměrem.

Realizace tohoto projektu sice nepřinese žádné přímo vytvořené nové pracovní místo, ale bude znamenat podporu pro další tvorbu pracovních příležitostí.

- Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu/shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Projekty výstavby, rekonstrukce a modernizace silničních komunikací, u kterých nelze počítat s výběrem poplatků za jejich používání (což je dle v současné době platné legislativy i případ projektu II/360 Oslavička – obchvat, 2.stavba), jsou již ze své podstaty neziskové, negenerují žádné přímé příjmy a z finančního hlediska tedy nepřinášejí žádný zisk. Doba návratnosti u těchto projektů je tedy záporná.

Tento typ projektů však přináší významné ekonomické přínosy celé společnosti – mezi ty nejvýznamnější a kvantifikovatelné lze zařadit:

- Podpora novým nepřímo vytvořeným pracovním místům

- Snížení dopravní nehodovosti

- Úspory času

Vedle toho projekt přináší rovněž přínosy v oblasti snížení negativních dopadů na životní prostředí a přispívají ke zvýšení kvality života v dotčené oblasti. Vzhledem k tomu, že je prakticky nemožné tyto přínosy relevantně vyčíslit, do výpočtů ekonomických přínosů v rámci CBA nevstupují. Při rozhodování o smysluplnosti investice je s nimi však nezbytné kalkulovat.

Při započtení kvantifikovatelných přínosů se ukazuje, že projekt je z celospolečenského hlediska ziskový a přináší celé společnosti nemalé zisky; doba jeho ekonomické návratnosti je cca 10 let od uvedení projektu do provozu.

Vybrané řešení tak představuje nejlepší možnou variantu řešení problematiky daného úseku silniční komunikace II/360. O jeho kvalitě svědčí i provedená analýza nákladů a přínosů, která i při použití přínosů projektu, jejichž vstupní parametry byly zvoleny velmi konzervativně a z nichž do analýzy byly použity pouze ty, které lze relativně snadno kvantifikovat (do číselného vyjádření analýzy například nebyly zahrnuty přínosy pro životní prostředí, které je velmi obtížné, ne-li nemožné věrohodně kvantifikovat), prokázala, že je projekt životaschopný a že jeho ekonomicky vyjádřitelné přínosy budou znamenat, že se investice společnosti vrátí již během cca deseti let.

Tabulková část CBA analýzy je k dispozici na konci tohoto investičního záměru. Bližší informace jsou uvedeny ve studii proveditelnosti, kterou zpracovala Eurovision, a.s. Rozsah hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je zpracován v souladu s požadavky Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekty silniční infrastruktury s rozpočtem nad 100 miliónů Kč.

Tento investiční záměr byl zpracován Odborem dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina s využitím studie proveditelnosti zpracovatele Eurovision, a.s, ve které jsou obsaženy podrobnější informace.

Tabulková část CBA analýzy