RK-14-2008-32, př. 1

počet stran: 3

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Okres | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Milešín Velké Meziříčí | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Milešín oblast zásobování pitnou vodou navrženo napojení na hydrologický vrt HV 3 o hloubce 60 m, který se nachází cca 500 m od obce. K výstavbě vodovodu bude využit stávající vodojem, který byl původně zbudován pro potřeby zemědělského družstva. Nová vodovodní síť bude z vodojemu zásobena gravitačně. Obec má 76 obyvatel. Obec uvádí, že o změnu PRVKUK žádá z důvodu ekonomičnosti budoucího provozu – vysoké provozní náklady z vlastního zdroje (vrtu) oproti dodávané pitné vodě z přivaděče. Změna technického řešení spočívá v napojení na vodovodní přivaděč, který vede z úpravny vody Mostiště, na větev čerpací stanice Kadolec – vodojem Vratislávka. Napojení bude přes vodoměrnou šachtu vybudovanou před obcí Vidonín, přívodní řad do obce Milešín bude v délce cca 2110 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2009. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Skorotice Bystřice nad Pernštejnem | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Skorotice, místní část Chlébské oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že na způsobu zásobování není třeba nic měnit. Obec má 138 obyvatel, z toho místní část Chlébské 90 obyvatel. Obec uvádí, že v současné době je místní část Chlébské zásobována pitnou vodou z kopané studny o průměru 1,5 m a hloubce 3,5 m se dvěma zářezy o vydatnosti 0,27 l/s. Jde o vodu podzemní z mělkých povrchových vrstev. V určitých obdobích roku je voda v podstatě nepitná. Změna technického řešení spočívá ve změně zdroje pitné vody pro obec. Bude provedeno napojení obce na Vírský oblastní vodovod ve vzdušníkovém vrtu tlakové štoly „Švařec – Běleč I.“ Voda bude čerpána ponorným čerpadlem do stávajícího vodojemu výtlačným potrubím délky 600 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2009. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Městys Jimramov Nové Město na Moravě | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Jimramov oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno pro následující místní části: místní část Ubušín - v místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Unčín, místní část Trhovnice - v místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod, místní část Jimramov – stávající ČOV vyhovuje technickým a legislativním požadavkům a nepředpokládá se žádné opatření. Stávající kapacita ČOV je 913 EO. Obec má celkem 1211 obyvatel, z toho Ubušín 95 obyvatel, Trhovnice 97 obyvatel a Jimramov 681 obyvatel. Obec uvádí, že žádá o následující změny, které se na základě zpracované studie jeví jako nejefektivnější: místní část Ubušín - vzhledem k neexistující ČOV Unčín budou splašky přečerpávány na ČOV Jimramov. Předpokládaný počet obyvatel 105, realizace do konce roku 2013, místní část Trhovnice - přečerpávání na ČOV Jimramov. Předpokládaný počet obyvatel 151, realizace do konce roku 2013, místní část Jimramov - vzhledem k nedostatečné stávající kapacitě (750EO) dochází k častému překračování povolených limitů k vypouštění odpadních vod, proto obec navrhuje intenzifikaci stávající ČOV včetně zpracování vzniklého kalu. Předpokládaný počet obyvatel 749, realizace do konce roku 2013. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Město Pacov, místní část Jetřichovec Pacov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou pro město Pacov, místní část Jetřichovec v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro město Pacov, místní část Jetřichovec pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že zásobování pitnou vodou je v místní části vyřešeno. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se nepředpokládá. Místní část Jetřichovec má 165 obyvatel a 35 rekreantů. Město Pacov uvádí, že vodovod byl uveden do provozu v roce 1956. V současné době se objevuje nutnost jeho rekonstrukce. Neméně důležitou skutečností je i zamýšlená oprava povrchů komunikací, kde se vodovodní řady nachází. Město Pacov předpokládá rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce cca 2237 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2009. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Otín, místní části Otín a Pohořílky Velké Meziříčí | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Otín, místní část Otín uvedeno, že na způsobu zásobování není třeba nic měnit. Při zhoršení kvality vody doporučujeme napojit přes ČS na Stráneckou Zhoř – zdrojem vody je prameniště Pavlov. Pro místní část Pohoříčky je uvedeno, že obec Pohoříčky bude napojena na VDJ Otín a rozdělena sekčním šoupátkem na horní a dolní část, které budou zásobeny z Pavlínova a Otína. Zároveň to umožní nouzové zásobení Otína z Pavlínova a opačně. Místní část Otín má 171 obyvatel (v PRVKUK je uvedeno 115 obyvatel) a v místní části Pohoříčky 90 obyvatel (v PRVKUK je uvedeno 87 obyvatel). Obec Otín uvádí pro místní část Otín, vzhledem k nové výstavbě a růstu počtu obyvatel je nutné zřízení nového posilového vrtaného vodního zdroje v prostoru stávajícího vodojemu, dále zvětšení objemu vodojemu a rekonstrukce 2 stávajících kopaných studní. Místní část Pohoříčky je napojena na VDJ Otín. Je realizována možnost nouzového zásobování z Pavlínova a naopak. Pro zlepšení zásobování v horní části místní části je třeba zřízení malé ATS. Obec Otín předpokládá vybudování nového vodního zdroje s min. vydatností 0,5 l/s v prostoru vodojemu, který bude realizován jako vrtaná studna. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 - 2010. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Město Havlíčkův Brod místní části Termesivy Havlíčkův Brod | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Termesivy uvedeno, že se navrhuje vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod. Místní část Termesivy má 155 obyvatel. Město Havlíčkův Brod pro místní část Termesivy uvádí, že navrhuje vybudovat jednotnou kanalizační síť, která bude napojena na ČOV Havlíčkův Brod. Tuto změnu zdůvodňuje úsporou finančních nákladů. Město Havlíčkův Brod předpokládá v místní části vybudování jednotné kanalizace, čerpací stanice, napojení na kanalizační síť města a vybudování odlehčovací komory. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2010. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |