#### RK-20-2008-49

###### Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 20/2008 dne 17. 6. 2008

zpracoval(a): Z. Fixa

předkládá: P. Hájek

Popis problému:

Dne 19. června 2007 Rada kraje Vysočina usnesením č. 0907/21/2007/RK schválila záměr kraje zpracovat Variantní studii proveditelnosti pro naplnění POH kraje Vysočina, jejímž cílem je doporučit nejvýhodnější variantu nakládání převážně s komunálním odpadem v kraji Vysočina s ohledem na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH).

Dle zadávacích podmínek schválených usnesením rady kaje č. 0942/22/2007/RK ze dne 10. 7. 2007, byl vybrán zpracovatel Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.. V současné době je zpracována analytická část řešení, která posuzuje současný stav odpadového hospodářství v kraji s konstatováním, že není plněn cíl POH v oblasti materiálového využívání odpadů (50% do r. 2010), snižování skládkování odpadů (o 20 % do roku 2010) a snižování skládkování biologicky rozložitelných odpadů (50% do roku 2013). (viz příloha č. 1 a komentář dále v textu popisu problému) a dále je dílo rozpracováno do jednotlivých variant řešení nakládání s odpadem.

Vzhledem k tomu, že není v kraji Vysočina plněn cíl POH o omezení ukládání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) na skládky, je variantní studií navrhováno plošné zavádění odděleného sběru BRO s následným zpracováním v kompostárnách nebo bioplynových stanicích.

Pro plnění cíle materiálového využívání komunálních odpadů POH je nutné nadále plně podporovat třídění odpadů u původců. Přesto není možné tento cíl naplnit, pokud nebude dále materiálově využíván směsný komunální odpad.

Ve variantní studii jsou proto rozpracovávány varianty řešení nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO):

- Nulová varianta – ponechání stávajícího stavu –  tato varianta nevede k naplňování cílů POH a pouze odsouvá problém nakládání s odpadem do budoucna, až budou naplněny kapacity skládek. V případě růstu poplatků za skládkování se tato varianta stává finančně nákladnější než ostatní varianty.

- Varianta výstavby zařízení na „mechanicko – biologickou úpravu odpadů“ (MBÚ) a zajištění energetického využívání výstupního produktu (varianta doporučovaná ministerstvem životního prostředí) – zařízení spočívá v technologii roztřídění SKO na lehkou frakci (převážně papírový a plastový odpad – dobře spalitelný) a těžkou frakci (biosložky, popílek, keramika apod.) Těžká frakce se po stabilizaci ukládá do skládky a lehká je dobře spalitelná ve speciálním zařízení, avšak toto zařízení není v kraji vybudováno. Na zařízení MBÚ je možné čerpat dotace z EU s výjimkou výše zmíněného spalovacího zařízení, které bude nutné k tomuto účelu vystavět.

- Využívání stávajících zařízení na energetické využívání SKO mimo kraj Vysočina –  v úvahu přichází zařízení v Praze a Brně. Bylo by nutné uzavírat dlouhodobé smlouvy o dodávce odpadů. Rizikovými faktory v tomto případě jsou dopravní náklady, nemožnost ovlivňování cen vlivem monopolního postavení zařízení na trhu a případ naplnění kapacity zařízení. V kraji Vysočina by byly vybudovány pouze překladiště odpadů.

- Výstavba zařízení na přímé energetické využití SKO (není podporováno ministerstvem životného prostředí) – je v souladu s legislativou . Zařízení lze dimenzovat pro kraj Vysočina a je možné ho použít jako náhradu jiného ekologicky méně šetrného zdroje energie. Výstavbou tohoto zařízení by byly naplněny všechny cíle POH s výjimkou materiálového využití komunálních odpadů. Na toto zařízení není možné čerpat dotace z EU a národních dotačních titulů.

- Připojení k záměru výstavby zařízení v jiném kraji (Pardubický, Královehradecký, Jihočeský kraj) – Rizikové faktory jsou podobné jako u varianty  č. 3. Rozdílem je možnost podílet se jako partner při výstavbě takovéhoto zařízení s výhodami partnera. Navíc je tu ale riziko, že takovéto zařízení nebude v okolních krajích realizováno.

Na zasedání pracovní skupiny složené ze zástupců kraje, obcí a podnikatelského sektoru, které se uskutečnilo dne 12. 5. 2008, bylo dohodnuto, že , budou více rozpracovány (včetně finančních analýz) varianty 2) a 4).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o stavu zpracování Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o stavu zpracování Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

odpovědnost: OŽP

termín: průběžně

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1