# „Variantní studie proveditelnosti pro naplnění                    Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“

Seznam zkratek:

EU			Evropská unie

ČR			Česká republika

POH			Plán odpadového hospodářství

POH ČR		Plán odpadového hospodářství České republiky

POH KV		Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina

Zákon o odpadech	Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších 				zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o obalech	Zákon č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění 			pozdějších předpisů

ISOH			Informační systém odpadového hospodářství

ČOV			čistírna odpadních vod

KO			komunální odpad

SKO			směsný komunální odpad

OH			odpadové hospodářství

BRO			biologicky rozložitelný odpad

BRKO			biologicky rozložitelný komunální odpad

OBSAH

1	Úvod	4

1.1	Identifikace rozhodujících cílů POH pro komunální odpady	5

1.2	Kvantifikace a verifikace povinností daných POH kraje Vysočina	7

2	Současný stav nakládání s odpady	8

2.1	Východiska pro zpracování studie, základní legislativní požadavky	8

2.2	Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství	9

3	Analýza množství a druhová skladba vznikajících odpadů	9

3.1	Směsný komunální odpad	11

3.2	Separace složek	11

3.3	BRKO	11

3.4	Složky dle obalového zákona	12

3.5	Sklo	12

3.6	Papír	12

3.7	Plasty	12

3.8	Nebezpečný odpad	13

3.9	Objemný odpad	13

4	Analýza a kvantifikace povinností kraje Vysočina	13

4.1	Analýza zařízení pro nakládání s KO	16

4.2	Plnění cílů POH kraje Vysočina, výpočty závazných povinností kraje 	Vysočina	17

4.3	Problematické oblasti plnění cílů POH	23

4.4	SWOT analýza současného stavu plnění POH kraje	24

5	Varianty řešení využívání BRKO	25

5.1	Možnosti nakládání s bioodpady	25

5.1.1	Kompostování	25

5.1.2	Anaerobní digesce	28

5.2	Předpoklady fungování systémů nakládání s biologicky rozložitelnými 	odpady	30

5.3	Způsoby a organizace sběru	30

5.3.1	Svoz bioodpadů	30

5.4	Návrh řešení situace pro naplnění POH kraje Vysočina	32

6	Alternativní varianty řešení využívání SKO	32

6.1	Varianta 1 – Varianta výstavby zařízení na MBÚ a zajištění 	energetického využívání výstupního produktu	32

6.2	Varianta 2 – Využívání stávajících zařízení nebo plánovaných zařízení na 	energetické využívání SKO mimo region kraje Vysočina	36

6.3	Varianta 3 – Výstavba zařízení na přímé energetické využívání SKO	39

6.4	Varianta 4- Připojení se k projektu (záměru) Pardubického a 	Královehradeckého kraje	41

6.4.1	Zajištění relevantního množství odpadů pro vybranou variantu	42

6.4.2	Mechanismy pro zajištění SKO do energetického centra	42

6.4.3	Možné konkrétní varianty umístění zdroje	44

6.5	Závěr k variantám umístění zdroje	45

6.5.1	Volba konkrétních technologií na využívání SKO (stručná rešerše)	45

6.5.3	Ekonomické srovnání základních metod nakládání se SKO	46

Seznam tabulek

tabulka č.1:	Směrné hodnoty produkce KO v kraji Vysočina	13

tabulka č.2:	Směrné hodnoty produkce KO v kraji Vysočina	14

tabulka č.3:	Produkce KO na území obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina v roce 	2006	15

tabulka č.4:	Provozované skládky odpadů v roce 2006 na území kraje Vysočina v roce 2006			15

tabulka č.5:	Třídící linky v kraji Vysočina	16

# Úvod

Vstupem ČR do Evropské Unie a postupné zpřísňování legislativy v oblasti životního prostředí a zejména v oblasti odpadového hospodářství vyústilo ve zpracování Plánů odpadového hospodářství České republiky, který specifikoval a kvantifikoval úkoly odpadového hospodářství do roku 2010 popř. 2013. Na základě POH ČR byly zpracovány POH jednotlivých krajů. Zpracované a schválené POH krajů jsou základními  dokumenty pro nakládání s odpady v území daného kraje.

Dalším stupněm bylo zpracování POH jednotlivých původců odpadů , u komunálního odpadu jsou původci především města a obce, kde by měly být jednotlivé povinnosti rozvedeny do konkrétních úkolů pro jednotlivé druhy odpadů včetně kvantifikace a konkrétních způsobů nakládání s jednotlivými skupinami odpadů a s tím souvisejícími požadavky na zařízení pro využívání daného typu odpadu.

Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina na zpracovaný POH kraje Vysočina a jejím cílem bude konkretizovat požadavky na nakládání s komunálními odpady v předmětném území.

Studie deklaruje především základní koncepci a její realizovatelnost.

Předkládaná studie plně respektuje POH ČR a Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech v platném znění, jedná se zejména následující ustanovení:

- V maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů.

- Zvýšit podíl materiálového využívání KO na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 (dále jen 50 % podíl materiálového využívání KO).

- Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky na 75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013 a na 35 % hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995.

- Snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování.

- Budování integrovaných systémů nakládání s odpady.

- Dodržování Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - stanovená hierarchie nakládání s odpady:

- předcházení vzniku odpadů,

- přednostně využívat odpady před jejich odstraněním,

- materiálové využívání odpadů má přednost před jiným využitím.

Studie na základě vyhodnocení plnění jednotlivých cílů stanovených v jednotlivých POH a na základě identifikace problematických, nebo neplněných cílů navrhuje opatření pro reálné splnění stanovených cílů.

## Identifikace rozhodujících cílů POH pro komunální odpady

Podkladem pro zpracování plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina je plán odpadového hospodářství České republiky. Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn, je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, §42, odst.8).

Závazná část POH KV byl schválen zastupitelstvem kraje dne 27. 7. 2004. Obecně závazná vyhláška kraje, kterou byla vyhlášena závazná část POH kraje Vysočina (zveřejnění ve Věstníku kraje 10. 8. 2004)  byla vyhlášena dne 10. 8. 2004.

Povinnosti a cíle v POH krajů jsou stanoveny na všechny odpady vznikající na daném území.

Většina cílů byla přejata do POH jednotlivých původců, kteří jsou schopni řadu cílů naplnit bez nutnosti koordinace s vyšším správním celkem – krajem.

Některé cíle stanovené na krajské úrovni i na úrovni původců (20 % snížení skládkování do roku 2010 oproti roku 2000 s výhledem dalšího snižování) jsou plnitelné v rámci celého kraje, jsou ovšem problematické pokud se mají vztáhnout na jednotlivé původce KO, kterými jsou města a obce.

Z hlediska zaměření studie se budeme zabývat těmi cíli POH, které s  problematikou komunálních odpadů přímo nebo nepřímo souvisejí a které lze kvantifikovat.

Jedná se především o tyto cíle stanovené v POH ČR a v POH obou krajů a vycházející ze zákona o odpadech:

Cíl č.1 - snižovat produkci komunálních odpadů - požadavek zákona o odpadech a požadavek POH ČR.

Cíl č.2 - materiálově využívat 50 % vznikajících komunálních odpadů (rozšiřovat separaci využitelných složek KO) - požadavek POH ČR.

Cíl č.3 – zbývající množství odpadů (cca 50%) je nutno alespoň v optimálním množství využít energeticky – obecný požadavek zákona o odpadech, minimalizovat množství směsných komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním. Součástí tohoto cíle je snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování – požadavek POH ČR.

Cíl č.4 - snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky na  75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013 a na 35 % hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995 – požadavek POH ČR.

Cíl č.5 – navrhnout a vybudovat integrovaný systém nakládání s komunálními odpady společný pro oba kraje především pro plnění cílů č.1 až č.4.

Stanovené cíle č.1. a č.2. nejsou přímým předmětem této práce a autoři doporučují kraji Vysočina zpracovat realizační program k dosažení těchto cílů.

Níže uvedené tabulky verifikují současnou situaci v nakládání s KO v rámci obou krajů jako celků a zároveň kvantifikují povinnosti při plnění jednotlivých cílů POH na základě aktuálních hodnot.

Kvantifikace povinností byla zpracována také v POH krajů a je uvedena ve směrné části jednotlivých POH. Jedná se proto o verifikaci těchto daných povinností.

Kvantifikace povinností přepočtených na jednotlivé skupiny odpadů má rozhodující význam pro navrhování budoucích systémů nakládání s KO včetně definování jednotlivých technologických celků pro využívání KO.

Z hlediska možností realizace integrovaného systému, který bude navazovat na systémy původců odpadů (měst a obcí), které řeší primární separaci složek je rozhodujícím druhem odpadů zbytkový směsný komunální odpad (po separaci materiálově využitelných složek).

Komentář zpracovatele:

- Materiálové využívání KO

Plnění cíle 50% materiálového využívání KO do roku 2010 je dle současných ukazatelů a trendů velmi problematické a ke stanovenému datu nebude tento ukazatel plněn. Plnění tohoto ukazatele v dalším období je závislé na mnoha faktorech a především na vývoji legislativy, tj. případnou nutností zavést separaci kuchyňského odpadu apod. Otázkou zůstává, jestli další navyšování tzv. materiálového využívání složek KO není kontraproduktivní právě ve vztahu k ochraně životního prostředí (převozy odpadů na velké vzdálenosti, náklady na sběr a možnosti využití vyseparovaných odpadů, apod.)

Teoretické hranice „klasické“ separace složek KO, především složek definovaných v obalovém zákoně a odděleně produkovaného BRKO (odpad z údržby zeleně jsou na 
25 až 30%. Současný stav v kraji kolísá mezi 11 - 16 % (zdroj vyhodnocení POH rok 2006)s možností navýšení na 18-20% v cílovém roce 2013 při stávajícím systému separace využitelných složek KO

Pro naplnění cíle 50% materiálového využívání KO bude nezbytné  zpracovat a realizovat samostatná opatření, která se stanou nedílnou součástí integrovaného systému nakládání s KO.

- Snižování množství vznikajícího KO

Obdoba platí pro snižování množství vznikajícího KO, kde oba kraje musí zpracovat a realizovat nezbytná opatření při respektování rizika, že součástí „snižování“ mohou být i velmi negativní jevy jako je nelegální nakládání s KO. Jedná se zejména o vznik nelegálních černých skládek a nelegální spalování spalitelných složek KO v lokálních topeništích s nepřijatelnými dopady do čistoty ovzduší. Oba citované faktory objektivně nesnižují množství vznikajících KO, pouze snižují množství KO vykazované v evidenci, což je v přímém rozporu se základními požadavky na ochranu životního prostředí.

Jedním z předpokladů naplnění ukazatele na 50 % materiálového využívání KO v POH ČR je metoda MBÚ, za předpokladu, že její výstupy by splňovaly kritéria pro materiálové využívání. Je nutno konstatovat, že na základě zpracovaného VaV projektu „Ověření použitelnosti metody mechanicko - biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“, jehož zadavatelem bylo MŽP, se dané předpoklady nenaplnily, což je dáno především způsobem uplatnění rozhodujících koncových produktů, tj. jejich využíváním nebo odstraňováním. Tyto závěry byly rovněž potvrzeny stejnými zkušenostmi z provozování MBÚ v Německu.

## Kvantifikace a verifikace povinností daných POH kraje Vysočina

Vzhledem k tomu, že dle názoru zpracovatele studie není v POH kvantifikováno plnění jednotlivých klíčových úkolů je toto provedeno v rámci této studie tak, aby mohly být  relevantně navrženy systémy pro jejich řešení.

# Současný stav nakládání s odpady

## Východiska pro zpracování studie, základní legislativní požadavky

Přehled nejdůležitějších dotčených legislativních  norem:

Zákon č. 17/1992 Sb.,o životním prostředí

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Současně platné vyhlášky a nařízení:

Vyhláška č. 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 10. 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely dovozu, vývozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů)

Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č.382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB

Vyhláška č. 99/1992 Sb., Českého báňského úřadu o zřizování , provozu zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Metodický návod ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ve zdravotnických zařízeních

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky

Sdělení odboru odpadů MŽP o zveřejnění POH ČR

Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

## Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství

Pro návrh systému nakládání s KO, který bude zaručovat plnění příslušných povinností kraje Vysočina je důležité stanovení směrných hodnot pro využívání jednotlivých druhů KO.

Protože zpracovatel POH kraje tyto hodnoty nestanovil a v daných dokumentech tyto nejsou uvedeny, bylo úkolem zpracovatele studie tyto údaje stanovit, tak aby bylo možno následně navrhnout nejlepší systémy popř. technologie pro naplnění výše uvedených cílů a závazků.

# Analýza množství a druhová skladba vznikajících odpadů

Pro vyhodnocení současného stavu odpadového hospodářství kraje Vysočina byly použity údaje z POH kraje Vysočina, z vyhodnocení POH kraje Vysočina za rok 2006 a podklady získané z údajů ČSÚ.

Hodnoty byly převedeny do tabulek, které ukazují současný stav odpadového hospodářství a ukazují trendy pro nakládání s odpady pro roky 2010 a 2013, které jsou určeny cíli a závazky danými POH kraje.

V kraji Vysočina bylo v roce 2006 celkem vyprodukováno 1 300 000 tun odpadů.

| rok 2006 |  |  | jednotka | kraj Vysočina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet obyvatel |  |  |  | 511 645 |
| celková produkce odpadů |  |  | t/rok | 1 300 090 |
| nebezpečné odpady |  |  | t/rok | 74 058 |
| ostatní odpady |  |  | t/rok | 1 226 040 |
| komunální odpady |  | produkce na 1 obyvatele | kg/obyvatele/rok | 305 |
| pneumatiky |  |  | t/rok | 2 316 |
| objemné odpady |  |  | t/rok | 16 194 |
| stavební odpady |  |  | t/rok | 284 460 |
| podnikový odpad |  |  | t/rok | 744 913 |
|  | v tom: | nebezpečné | t/rok | 52 186 |
|  |  | ostatní | t/rok | 692 726 |

Zdroj: vyhodnocení POH KV 2006

Z celkové produkce 1 300 000 t odpadů v roce 2006 bylo přímo v kraji Vysočina využito 23,96 % produkovaných odpadů, přičemž v kraji bylo skládkováno pouze 15,42 % z produkovaných odpadů.

| Skládkování (t) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové | 159 432 | 225 412 | 162 907 | 184 072 | 210 759 |
| Kompostovatelné a spalitelné | 94 016 | 142 432 | 112 863 | 143 049 | 153 680 |
| podíl (%) | 58,97 | 63,19 | 69,82 | 77,71 | 72,92 |

Zdroj: vyhodnocení POH KV 2006

| Nakládání [%] | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| využití | 44,62 | 25,19 | 20,31 | 21,19 | 23,96 |
| skládkování | 9,09 | 14,67 | 9,71 | 16,23 | 15,42 |
| spalování (D10) | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 2,16 | 2,94 |
| jiné | 46,18 | 60,06 | 69,95 | 60,42 | 57,68 |

Zdroj: vyhodnocení POH KV 2006

Z tabulky vyplývá, že v posledních letech je s více než 55 % produkovaných odpadů nakládáno jiným způsobem. Převážně jsou odvezeny k dalšímu zpracování mimo kraj. Vzhledem k tomu, že hlavním motorem odpadového hospodářství jsou peníze a na území kraje je dostatek kapacit ke skládkování ostatních odpadů, tak je možno předpokládat, že odpady předané mimo kraj nejsou dále skládkovány (bylo by to dražší o náklady na dopravu), ale materiálově případně energeticky využity.

Vycházíme z toho, že z celkového množství odpadu za rok 2006, se zhruba 15,42 % skládkuje, což fakticky znamená 210 759 tun z celkového množství odpadů. Z tohoto množství je 153 680 tun odpadu, který je možné kompostovat a spalovat. Pokud vezmeme v úvahu pouze komunální odpady – 155 800 t, je z tohoto množství možné využít jako alternativní palivo, v našich podmínkách cca 40 % (při výhřevnosti  16 MJ/kg) – to znamená 62 320 tun. Na základě zkušeností z Rakouska, kde je lépe vytříděna biologická složka směsných komunálních odpadů, využívají jako alternativní palivo až 50 % ze směsných komunálních odpadů přivezeného do třídírny MBÚ.

| množství odpadu | % energetického využití | podíl energetického využití | výhřevnost | množství tepla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [t] | [%] | [t] | [MJ/kg] | [GJ] |
| 155 800 | 40 | 62 320 | 16 | 983 229 |
| 155 800 | 100 | 155 800 | 10 | 840 304 |

Zdroj: vyhodnocení POH KV 2006

Z následující tabulky je patrné, že podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů z celkového množství skládkovaných odpadů v posledních letech postupně narůstá.

| Skládkování (t) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové | 159 432 | 225 412 | 162 907 | 184 072 | 210 759 |
| Kompostovatelné a spalitelné | 94 016 | 142 432 | 112 863 | 143 049 | 153 680 |
| podíl (%) | 58,97 | 63,19 | 69,82 | 77,71 | 72,92 |

Zdroj: vyhodnocení POH KV 2006

## Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad tvoří rozhodující položku mezi  produkcí odpadů skupiny             20- komunální odpady.

V dalších algoritmech výpočtu jednotlivých povinností měst a obcí jako původců odpadů jsou na směsný KO, vzhledem k potenciálu využití,  který daný odpad představuje, přepočteny veškeré požadavky, které není možno  řešit klasickou separací a využitím jednotlivých separovaných složek.

V současnosti je veškerý směsný KO bez další úpravy nebo využití ukládán na skládky Henčov, Vyskytná, Petrůvky, Ronov nad Sázavou a další.

## Separace složek

Hodnoty separace mají kromě informativního charakteru o stavu separace v kraji a srovnání s požadovanými hodnotami separace také zásadní vliv na plnění rozhodujících ukazatelů POH tj. 50% materiálového využívání KO do roku 2010 a snižování ukládání BRKO na skládku.

## BRKO

V roce 2006 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele uloženo na skládky 138,95 kg BRKO.       V roce 2010 je plánovaný limit uložení BRKO na skládky 112 kg na obyvatele. Za rok 2006 byl tento limit překročen o 24 %. Do budoucna bude nutno podpořit oddělený sběr BRKO.

## Složky dle obalového zákona

| kód odpadu | název | produkce na obyvatele/rok | rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200101 | papír a lepenka | 16,54 | 8 465 |
| 200102 | sklo | 9,95 | 5 090 |
| 200139 | plasty | 4,37 | 2 235 |
| 1501 | obaly (1501) | 42,97 | 21 987 |

Zdroj: Vyhodnocení POH KV 2006

## Sklo

Separace skla podle poměrně přísných kritérií daných obalovým zákonem, který předpokládá 80% separaci skleněné složky, přičemž obalová složka tvoří 95% celkového  množství  v separovaných  odpadech.

V roce 2006 vytřídili občané kraje Vysočiny 9,95 kg/obyvatele/rok.

## Papír

Separace papíru v kraji je na velmi dobré úrovni a již v roce 2004 převyšovala požadovanou měrnou separaci pro rok 2010. V roce 2006 vytřídili občané kraje Vysočiny 16,54 kg/obyvatele/rok.

Z uvedených údajů vyplývá, že není třeba v kraji zavádět další dodatečná opatření na separaci papíru a je nutno udržet pouze stávající stav.

## Plasty

Separace plastů byla v roce 2006 na úrovni 4,37 kg na osobu a rok.

## Nebezpečný odpad

Separace nebezpečných složek KO  má důležitý dopad na další potencionální využívání směsného komunálního odpadu, který pokud je znečištěn nebezpečnými složkami může být pro další využívání obtížně použitelný.

V roce 2006 bylo v kraji Vysočina z komunálních odpadů vyseparováno 675,203 t nebezpečných odpadů. Na jednoho obyvatele připadá 1,32 kg nebezpečných odpadů. Dle projektu VaV 720/2/00, která stanovuje množství NO v komunálních odpadech to je více než 50 % z průměrného množství NO obsaženého v komunálním odpadu.

Další NO vyseparované s komunálních odpadů sbírány cestou zpětného odběru nejsou do výpočtu započteny. Jelikož v roce 2005 bylo z komunálních odpadů vyseparováno více než 1 200 t nebezpečných odpadů a v roce 2006 už jen 675 t, dá se předpokládat, že zavedení zpětného odběru elektrozařízení přináší výsledky.

## Objemný odpad

Objemný odpad je odpad svým charakterem podobný směsnému komunálnímu odpadu, s tím že jeho potencionální využívání musí být s tímto sladěno.

Množství odděleně sesbíraných objemných odpadů (200307) se postupně zvyšuje:

| kód odpadu 200307 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| produkce | 7 840 t | 11 135 t | 11 041 t | 12 830 t | 16 194 t |
| skládkování | 7 022 t | 15 272 t | 14 714 t | 17 936 t | 18 857 t |

Zdroj: vyhodnocení POH KV 2006

Jelikož na území kraje není žádné zařízení, které dokáže objemné odpady využívat, jsou veškeré sesbírané objemné odpady skládkovány. Na území kraje jsou taktéž skládkovány objemné odpady (200307) přivezené z jiných krajů.

# Analýza a kvantifikace povinností kraje Vysočina

Studie bude prioritně řešit závazky kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že navrhované způsoby nakládání se směsným KO a případná realizace zařízení na úpravu nebo využívání směsných KO vyžaduje velké objemy odpadů na vstupu do zařízení bylo nutno analyzovat situaci v kraji Vysočina.

Pro analýzu byly použity data z vyhodnocení POH kraje Vysočiny za rok 2006 a z vyhodnocení Stavu životního prostředí v jednotlivých krajích – kraj Vysočina 2006 (Cenia 2007).

Mezi hlavní producenty odpadů patří převážně větší podniky a firmy, jako je např. Motorpal Jihlava, Žďas Žďár nad Sázavou, Mars Svratka, Tokoz Žďár nad Sázavou, První brněnská Velká Bíteš, Agrostroj Pelhřimov, Bosch Jihlava, Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, Jihlavské sklárny, Domino Třebíč, První brněnská Třebíč, apod.

Směrné hodnoty produkce KO v kraji Vysočina

| Produkce a způsob nakládání | O - ostatní | N - nebezpečné |
| --- | --- | --- |
| produkce odpadů celkem | 1238,8 | 74,1 |
| úprava nebo využití odpadů | 312,2 | 0,4 |
| odstranění skládkováním | 209,8 | 1 |
| odstranění spalováním | 36,5 | 1,7 |

Produkce a nakládání s odpadem (tis. t) na území kraje Vysočina v roce 2006

Směrné hodnoty produkce KO v kraji Vysočina

| Separovaný odpad |  |  | Směsný komunální odpad - 20 03 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet obyvatel |  | 511 645 |  |  |  |  |  |  |
| komodita | t/rok | kg/obyvatele/rok |  | složka |  dle FITE | t/rok | kg/obyvatele/rok |  |
|  |  |  |  | produkce | 100 | 118 141 | 231 |  |
| obaly (1501) | 21 987 | 42,97 |  | papír a lepenka | 15,3 | 18 058 | 35 |  |
| papír a lepenka | 8 465 | 16,54 |  | plasty | 12,7 | 14 989 | 29 |  |
| sklo | 5 090 | 9,95 |  | sklo | 7,8 | 9 206 | 18 |  |
| plasty | 2 235 | 4,37 |  | kovy | 3,9 | 4 603 | 9 |  |
| BRO | 71 093 | 138,95 |  | ost. BRO | 16,7 | 19 710 | 39 |  |
| nebezpečný odpad | 675 | 1,32 |  | textil | 5,2 | 6 137 | 12 |  |
|  |  |  |  | minerální odpad | 2,5 | 2 951 | 6 |  |
| součet | 109 545 | 214 |  | nebezpečné složky | 0,6 | 708 | 1 |  |
|  |  |  |  | spalitelný odpad | 11,9 | 14 045 | 27 |  |
|  |  |  |  | jemný podíl odpadů | 23,5 | 27 735 | 54 |  |
| Měrná produkce využitelných složek odpadu dle statistiky EKO - KOM |  |  |  |  |  |
|  | kg/obyvatel/rok |  |  |  |  |  |  |
|  | smíšená zástavba měst | vesnická zástavba |  |  |  |  |  |  |
| papír, lepenka | 40 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| plasty | 28 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| sklo | 12 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| kovy | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| bioodpad | 27 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| textil | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| minerální odpad | 3,5 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| nebezpečný odpad | 0,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ostatní odpad | 32 | 113 |  |  |  |  |  |  |
| součet | 156 | 198 |  |  |  |  |  |  |

Produkce KO na území regionu obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina v roce 2006

|  | obce s rozšířenou působností (obce III. stupně) |
| --- | --- |
| město | počet obyvatel | produkce komunálních odpadů* |
| Bystřice nad Pernštějnem | 20 704 | 6 314 720 |
| Havlíčkův Brod | 51 776 | 15 791 680 |
| Humpolec | 16 942 | 5 167 310 |
| Chotěboř | 22 431 | 6 841 455 |
| Jihlava | 97 800 | 29 829 000 |
| Moravské Budějovice | 24 355 | 7 428 275 |
| Náměšť nad Oslavou | 13 411 | 4 090 355 |
| Nové Město na Moravě | 19 540 | 5 959 700 |
| Pacov | 10 010 | 3 053 050 |
| Pelhřimov | 45 530 | 13 886 650 |
| Světlá nad Sázavou | 20 325 | 6 199 125 |
| Telč | 13 469 | 4 108 045 |
| Třebíč | 76 221 | 23 247 405 |
| Velké Meziříčí | 35 230 | 10 745 150 |
| Žďár nad Sázavou | 43 901 | 13 389 805 |

* množství KO vypočítané z počtu obyvatel a průměrné produkce KO/obyvatele/rok

Zdroj: KÚ, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje

## Analýza zařízení pro nakládání s KO

Analýza současně provozovaných zařízení na nakládání s KO může determinovat také budoucí možnosti při plnění jednotlivých cílů daných POH.

V kraji Vysočina existuje řada zařízení pro nakládání a odstraňování odpadů. Ve zjednodušeném přehledu se jedná o tato zařízení:

• 34 zařízení k odstraňování odpadů, z toho 27 skládek;

• 116 zařízení ke sběru a výkupu odpadů (+ 139 mobilních zařízení);

• 42 zařízení k využívání odpadů (+ 15 mobilních zařízení), atd.

Provozované skládky odpadů v roce 2006 na území kraje Vysočina v roce 2006

|  | 2006 |
| --- | --- |
| počet provozovaných skládek celkem | 27 |
| v tom: | skládky skupiny S - IO | 15 |
|  | skládky skupiny S - OO | 12 |

Zdroj: VÚV T.G.M – CeHO

Třídící linky v kraji Vysočina

| provozovatel | název | t/rok |
| --- | --- | --- |
| TS HB | Třídící linka, drtič plastů | 150 |
| SOMPO a.s., Hrádek u Pacova | Třídírna - papír, plasty |  |
| TS Moravské Budějovice | Třídící linka TKO |  |
| ESKO - T, s.r.o. | Třídící linka | 6 000 |
| ODAS | Dotřiďovací linka papíru | 2 000 |
| TS Pelhřimov | Třídící linka - papír, plast, nápojové kartony | 495 |

## Plnění cílů POH kraje Vysočina, výpočty závazných povinností kraje Vysočina

Níže uvedené tabulky indikují a kvantifikují a také verifikují skutečný stav plnění cílů POH  kraje vysočina.

Z tabulek je možno vysledovat základní trendy nakládání s jednotlivými skupinami komunálních odpadů.

Algoritmy použité pro výpočet jednotlivých hodnot a směrné hodnoty separace  jednotlivých komodit byly použity z POH Olomouckého kraje, který je svou charakteristikou obdobný ke kraji .

Tabulky  č. 1 ukazuje vývoj míry separace jednotlivých skupin KO včetně separace BRKO (převážně BRKO z údržby veřejné a soukromé zeleně)  a dále uvádějí množství produkovaného SKO a podíly jednotlivých složek v SKO v rozmezí let 2004 až 2006.

Tabulky č. 2 ukazuje prognózu vývoje míry separace jednotlivých skupin KO včetně separace BRKO (převážně BRKO z údržby veřejné a soukromé zeleně) a prognózu vývoje SKO včetně podílů jednotlivých složek v rozhodujících létech 2010 a 2013 a pro srovnání jsou tyto údaje uvedené i pro rok 2006. Do separace BRKO není ještě započtena separace BRKO od občanů tak jak je navržena v současné novele zákona o odpadech. Prognózované údaje pro rok 2010, 2013 a 2020 pro separaci jsou přepočteny přes platné hodnoty stanovené v obalovém zákoně. Uvedená tabulka vychází ze stávajícího systému separace využitelných složek a nerespektuje požadavek POH ČR na 50% materiálového využívání KO.

Rozbor  SKO, který ukazuje na teoretický separační potenciál tohoto odpadu  je převzat z údajů v Projektu VaV/720/2/00 „Analýza komunálního odpadu v ČR“, který zpracovala Univerzita Karlova v roce 2002.

Tabulky č. 3 uvádí výpočet minimálních množství a způsobu nakládání s KO pro splnění povinností daných předepsaným poklesem skládkování BRKO. Vycházejí ze skutečných produkcí odpadů v daném kraji a z biologicky-rozložitelné složky obsažené v nich.

Svodná Tabulky č. 5 uvádějí maximální množství SKO, které je možno v cílových letech 2010 a 2013 a 2020 ukládat na skládky při dodržení požadavku poklesu BRKO ukládaného na skládky a zároveň dokumentují požadavek poklesu snížení skládkování SKO o 20 % v cílovém roce 2010 oproti roku 2000.

Algoritmus použitý pro výše uvedené tabulky byl vyvinut ve společnosti 
FITE a.s. pro potřeby zpracování jednotlivých stupňů POH s cílem dosažení přesnějších hodnot než je možno dosáhnout obecným přepočtem z metodického pokynu MŽP.

Z tabulek  i ze zkušenosti při zpracování obdobných dokumentů v rámci ČR je jasné, že splnění povinností POH není možno naplnit bez započetí využívání SKO.

## Problematické oblasti plnění cílů POH

Na základě podrobného prostudování POH kraje včetně jeho vyhodnocení a konfrontace s aktualizovanými a verifikovanými výpočty povinností danými cíli vyplývajícími z POH je možno konstatovat, že probíhají plynule procesy spojené s cíli na separaci jednotlivých druhů KO. Tyto povinnosti jsou především v kompetenci jednotlivých původců KO tj. především měst a obcí.

Zásadní problémové okruhy jsou:

- Řešit dosažení cíle 50 % využívání KO do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 - doporučuje se zpracovat samostatná opatření, která budou nedílnou součástí integrovaného systému nakládání s KO.

- Vyřešení využívání SKO, což je záležitost nadefinování systému schopného tuto problematiku řešit.

Počínaje rokem 2010 by mělo být dle  algoritmu poklesu skládkování BRKO vyloučeno ze skládkování cca 18 kt SKO v případě algoritmu na 20 % pokles skládkování KO je to dokonce 69 kT.

Pro  rok 2013 je vypočten požadavek na využívání SKO dle  algoritmu poklesu skládkování BRKO 62 kt.

Orientačně je možno počítat i s požadavkem na pokles skládkování BRKO pro rok 2020, který činí 85 kT.

Tyto uvedené hodnoty mohou být zásadní pro dimenzování energetického zdroje popř. jiného doporučeného zařízení na využívání SKO.

## SWOT analýza současného stavu plnění POH kraje

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| --- | --- |
| POH kraje je zpracován v souladu s POH ČR | POH kraje není kvantifikován a nejsou stanoveny konkrétní postupy pro jeho plnění |
| Jsou nastartována procesy pro plnění stanovených ukazatelů plnění primární separace složek (obalový zákon) | Dosud se nepodařilo prosadit vyžívání SKO v intencích zákona o odpadech, stále převládá environmentálně nepřijatelný způsob odstraňování SKO skládkováním. |
|  | Není detailně rozpracována strategie materiálového využívání 50% KO a strategie snižování produkce KO |
|  | Není stanovena a odsouhlasena strategie na způsob využívání SKO. |
|  | Není určena technologie na využívání SKO a tím ani výběr místa na využívání SKO. |
| Příležitosti: | Hrozby: |
| Při realizaci projektu na využívání SKO využít finančních prostředků Operačního programu životní prostředí a tím udržet přijatelné náklady na nakládání s KO pro občany. | Promeškání vhodné doby pro realizaci projektu, zejména z pohledu možnosti financování z OPŽP. |
| Zabezpečit dlouhodobě udržitelné nakládání s KO v souladu se stanovenými cíli POH ČR, POH kraje , Zákona o odpadech a ochranou prakticky všech složek ŽP. | S největší pravděpodobností nebudou splněny cíle stanovené pro rok 2010 a 2013, tj. pokles skládkování KO, pokles ukládání BRKO na skládky a růst materiálového využívání KO. |
|  | Neplnění požadavků POH ČR ani v roce 2013 a tím i neplnění závazků vůči EU. |
|  | Neúměrné zvyšování finančních nákladů na nakládání s SKO v případě nerealizace společného projektu na využívání SKO v rámci obou krajů, zejména z důvodů předpokládaného růstu poplatku za ukládání KO na skládky. |

# Varianty řešení využívání BRKO

Biomasa je z hlediska ochrany životního prostředí velice žádoucím zdrojem energie. Představuje velmi cennou náhradu především za hnědé uhlí, ale i další fosilní paliva.

Potřebnost nakládání s bioodpady vychází především z nutnosti naplnit požadavky Směrnice Rady EU 1999/31/EC o skládkách odpadu, ze které vyplývá pro Českou republiku povinnost zajistit snížení množství BRO ukládaného na skládky na 50 ( do roku 2013 a do roku 2020 na 35 ( v porovnání s referenčním rokem 1995. Tyto požadavky byly transformovány do českého práva formou Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR (č. 197/2003 Sb.) a prováděcí vyhláškou k zákonu o odpadech č. 294/2005 Sb.

Potřebnost řešení současné situace tedy vychází především z potřeby omezit skládkování bioodpadu, které produkuje značné množství skleníkových plynů, dále spalování bioodpadu na otevřeném ohni a také omezení „černých“ skládek.

V roce 2006 produkoval v průměru každý obyvatel kraje Vysočina 139 kg biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky. Jedním ze způsobů jak docílit požadované snížení množství odpadů ukládaných na skládky je zavedení systému separace a následného využívání BRKO.

## Možnosti nakládání s bioodpady

### Kompostování

Kompostování je nejvyužívanější biologická metoda úpravy a stabilizace BRO, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje BRO na kompost.

Kompostování je aerobní proces přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost probíhající ve třech fázích. Dle velikosti a způsobu kompostování rozeznáváme tři základní způsoby kompostování:

- domácí kompostování,

- komunitní kompostování,

- komunální kompostování.

Při kompostování hraje důležitou roli surovinová skladba, přesněji poměr uhlíku a dusíku (C:N), dostatečné množství strukturního materiálu, které dovolí přístup kyslíku, přítomnost mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu.

Při domovním a komunitním kompostování je aerace zajišťována převážně přírodními fyzikálními pochody – difuzí a konvekcí, doporučuje se však provádět také manuální překopávání například vidlemi či lopatou minimálně jednou za půl roku.

Při komunálním kompostování je aerace ve větší míře realizována mechanizovaným překopáváním pomocí překopávačů. Aeraci lze také zajistit nucenou aerací, kdy je výměna vzduchu do kompostovaného materiálu zabezpečena vháněním či odsáváním vzduchu.

Situace v kraji Vysočina

V současné době je v kraji Vysočina v provozu 18 kompostáren o celkové kapacitě cca 60 000 tun zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu. Další kompostárny jsou v současné době ve fázi zkušebního provozu,  přípravy či realizace (např. Telč, Přibyslav, Havlíčkova Borová atd.).

Z analýzy produkce odpadů v kraji Vysočina lze velmi snadno vyčíst, že kapacita v současné době provozovaných zařízení je nedostatečná. Řada měst a obcí se řešením situace nakládání s bioodpady teprve začíná zabývat.

Kompostány na Vysočině (zdroj: ZERA, vlastní šetření)

| kompostárna | stav | kapacita | množství vyprodukovaného kompostu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (tuny/rok) | (tuny/rok) |
| Sázava | v provozu | 900 | 600 |
| Vícenice u Náměště | v provozu | 3 000 | 600 |
| Heřmanice u Rouchovan | v provozu | 3 500 | 2 915 |
| Žd´ár nad Sázavou | v provozu | 3 000 | 850 |
| Moravské Budějovice | v provozu | 200 | 150 |
| Kamenice nad Lipou | v provozu | 50 | 30 |
| Bystřice nad Pernštejnem | v provozu | 300 | 200 |
| Pelhřimov | v provozu | 500 | 200 |
| Hamry | v provozu | 100 | ? |
| Chotěboř | v provozu | 1 000 | 500 |
| Ždírec nad Doubravou | v provozu | 50 | 30 |
| Jihlava-Henčov, součástí skládky | v provozu | 5 000 | ? |
| Pacov | v provozu | 950 | ? |
| Vladislav | v provozu | 1 500 | ? |
| Větrný Jeníkov | v provozu | 30 000 | ? |
| Zátoky | v provozu | 3 500 | ? |
| Náměšť nad Oslavou | v provozu | 3 000 | ? |
| současná celková kapacita kompostáren na Vysočině | 56 550 |  |
| Další provozy u nichž nemáme ověřené informace nebo jejich provoz se teprve připravuje: |  |
| kompostárna | stav | kapacita | množství vyprodukovaného kompostu |
|  |  | (tuny/rok) | (tuny/rok) |
| Havlíčkova Borová | od 2009 | 950 | ? |
| Ronov nad Sázavou | od 2009 | 5 000 | ? |
| Budišov | substráty a hnojiva | ? | ? |
| Oudoleň | ? | ? | ? |
| Dlouhá Ves | ? | ? | ? |
| Heřmanice u Rouchovan | ? | ? | ? |
| Ždánice | konec provozu v roce 2008 | ? | ? |
| Havlíčkův Brod | ? | ? | ? |

### Anaerobní digesce

Bioplynové stanice pracují na principu řízeného rozkladu organické hmoty – organických odpadů, za nepřístupu kyslíku. Jako produkt vzniká anaerobně stabilizovaný produkt (digestát) a bioplyn s energetickým obsahem 20 – 25 MJ. m-3. Bioplyn je využíván energeticky, anaerobně stabilizovaný produkt jako hnojivo.

Výhodou anaerobní fermentace je mimo jiné produkce „CO2 neutrální“ energie, další výhodou je redukce emisí metanu a oxidů dusíku, zachování hnojivých látek ve zpracovaném odpadu, úspora půdy, ochrana vod atd. Bioplyn je vyráběn v anaerobních reaktorech (tzv. fermentorech).

Výroba bioplynu se dále rozděluje dle použitého substrátu (zemědělské, odpadářské), teplot za kterých probíhá anaerobní proces, doby zdržení suroviny ve fermentorech apod.

Bioplynová stanice se sestává z jednoho nebo více reaktorů, jímače bioplynu a spalovacího systému bioplynu. Velikost bioplynové stanice závisí na množství zpracovávaného organického materiálu. U reaktorů menších rozměrů je vhodné vsadit je pod zem, kde jsou lépe chráněny proti tepelným ztrátám a ušetří také prostor. Mnohdy lze částečně pro výstavbu bioplynové stanice využít stávajících zařízení(jímky, nádrže, čerpadla atd.).

Situace v kraji Vysočina

V současné době je v kraji Vysočina v provozu 36 aktivních licencovaných provozoven (na biopalivo) pro výrobu elektřiny sk. 11. Jejich celkový elektrický výkon je 6,33 MW. Další zařízení jsou v současné době ve fázi přípravy (např. Odpadové centrum Petrůvky – bioplynová stanice atd.).

## Předpoklady fungování systémů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Hlavním předpokladem fungování obou systémů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je postupné zavádění systémů sběru bioodpadů ve všech obcích kraje Vysočina a kontrola nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve všech průmyslových a zemědělských subjektech.

## Způsoby a organizace sběru

### Svoz bioodpadů

Úkolem je vytvořit optimální dopravní systém, který řeší svoz z daných sběrných míst. Ve studii je uvažováno s produkcí bioodpadů z domácností, restaurací a stravovacích zařízení, ze zahrad a údržby veřejné zeleně. V dalších letech je nutné počítat s nárůstem množství těchto odpadů.

Při řešení svozu bioodpadu existuje několik základních problémů:

1. analýza materiálových toků – odhad druhu a množství produkovaného bioodpadu

2. navržení a optimalizace systému sběru

3. výběr svozové techniky

Z důvodu univerzálnosti a legislativních požadavků je doporučováno vozidlo s lisovací nástavbou, vybavené hydraulickou rukou k nakládání volně ložených  hromad zeleně. Lisovací nástavba umožňuje nakládku všech druhů sběrných nádob. Zvýšená nakládací hrana zabraňuje úniku výluhů. Takto vybavené vozidlo může svážet i odděleně sbíraný bioodpad z domácností.

Je nutné brát v úvahu, že celý systém bude zpočátku fungovat ve zkušebním provozu a postupně ho bude nutné upravovat.

Organizace sběru BRO

Zdroje sváženého bioodpadu

- odpad z údržby zeleně

Kvantitativně nejvýznamnějším odpadem z veřejné i soukromé zeleně je tráva, sezóně 	se vyskytujícím se odpadem je listí.

- specifické odpady z obcí

Za specifické je možné považovat bioodpady z některých živnostenských provozů. Jedná se zejména o odpady z pekáren, obchodů s potravinami, odpady z restauračních zařízení, školních jídelen a dalších stravovacích zařízení.

- bioodpad z domácností

Za vhodný materiál jsou považovány zbytky zeleniny, ovoce, potravin, kávové sedliny, čaje, vaječné skořápky, piliny, hobliny, popel ze dřeva, peří. Společně s odpadem z domácností je možné svážet i odpad ze zahrad soukromých vlastníků.

Způsoby sběru BRO

- sběrné dvory

Dovoz odpadů do sběrných dvorů občany se uplatňuje při sběru odpadů ze zeleně. Na sběrném dvoře je odpad ukládán do velkoobjemových kontejnerů, určených výhradně pro tento druh odpadu.

- stálá sběrná místa

Pro sběr odpadů ze zelně v rozptýlené příměstské zástavbě rodinných domků nebo i jiných územích měst, kde docházková vzdálenost do sběrného dvora je příliš velká, mohou zřizována sběrná místa. Tato sběrná místa by měla být vybavena přepravníky odpadu (kontejnery, sběrné nádoby o objemu 1 100 l, případně by měla být upravena hrazením). Jiným způsobem řešení je přistavování označených kontejnerů výhradně na dobu nezbytnou k jejich plnění. Optimálním řešením je mobilní sběr odpadu ze zeleně s obsluhou v předem vyhlášených termínech na určených stanovištích.

- Sběr do běžných sběrných nádob

Sběr do nádob je způsob u něhož většinou rozhodují estetické důvody. U sběru z domácností je to však nejrozšířenější způsob. Nádoby jsou převážně plastové s horním výsypem o objemu 80, 120, 240 a 1 100 l. Tímto způsobem se dosahuje nejvyšší účinnosti při sběru bioodpadu z domácností. Interval svozu by z hygienických důvodů neměl překročit 7 dní. Sběr bioodpadu je vhodné provádět z domácností společně s odpadem ze zeleně.

Compostainer

Compostainer je nádoba, vyvinutá speciálně pro separaci bioodpadů. Vnitřní žebra, větrací otvory a vyklápěcí rošt zajišťují, že se z bioodpadu vypařuje voda, snižuje se jeho hmotnost a omezuje zápach.

Odpad z kuchyní je možné odkládat do Compostaineru buď v papírových sáčcích nebo volně vysypáním z vaší nádoby na bioodpad.

Při sběru bioodpadů do těchto nádob dochází ke 13 ( snížení hmotnosti odpadů, vyššímu odparu vody, omezení výskytu červů a larev hmyzu a dosažení vyšší hodnoty pH a tedy výrazné omezení zápachu.

Sběr bioodpadů do Compostainerů je nejen hygienický, ale také ekonomicky příznivý, protože umožňuje svážet odpad jedenkrát za 14 dní.

## Návrh řešení situace pro naplnění POH kraje Vysočina

S přihlédnutím k algoritmům sestaveným k vytyčení závazků kraje a termínům potřebným pro realizaci některých náročnějších projektů, které by mohly přispět k plnění závazků POH kraje Vysočina je nutné navrhnout taková opatření, jejichž realizovatelnost je v prvé fázi možná do závazného termínu, roku 2010.

V současné době se v kraji Vysočina připravuje několik projektů, jejichž realizace by mohla přispět k naplnění závazků POH kraje Vysočina. Jedná se například o projekt Kompostárna a sběrného dvora v Přibyslavi (kapacita kompostárny – 5 000 tun/rok) a Havlíčkově Borové (kapacita kompostárny – 950 tun/rok) či připravovaný systém sběru bioodpadů v Jihlavě (kapacita kompostárny – 5 000 tun/rok). Realizací a využitím projektových kapacit těchto zařízení by mohly být splněny závazky POH kraje Vysočina pro odklonění BRO ze skládek pro rok 2010.

V kraji Vysočina jsou rovněž připravovány projekty bioplynových stanic. Připravovaný projekt Odpadového centra v Petrůvkách u Třebíče, v rámci kterého by měla být vybudována bioplynová stanice, má pro projekt vydané platné územní rozhodnutí. Další bioplynová stanice je v současné době připravována soukromým investorem na Žďársku.

Doporučením zpracovatele je podporování projektů kompostáren, bioplynových stanic a systémů sběru a využití bioodpadů (podpora domácího a komunitního kompostování, podpora vybavení stávajících provozů nakládajících s odpady – svozová technika, velkoobjemové kontejnery, nádoby na bioodpad pro městskou a obecní síť, osvěta a vzdělávání v dané problematice).

V dalším období plnění závazků POH kraje Vysočina (do roku 2013) je nutné vyřešit otázku odklonu dalšího množství BRO (cca 30 000 tun) ze směsného komunálního odpadu. Dle doporučení zpracovatele studie by do roku 2013 měli v kraji vzniknout 3 – 4 bioplynové stanice o výkonu 500 kWel. a dále se rozvíjet síť domácího, komunitního i průmyslového kompostování a podpora rozvoje systému třídění a svozu odpadů.

# Alternativní varianty řešení využívání SKO

Naplnění požadavků dotčených POH, především těch, které souvisejí s využíváním SKO je možno uskutečnit několika variantními způsoby, které se odlišují zvolenou technologií zpracování SKO a také způsobem financování realizace přijatých řešení.

Níže uvedené variantní řešení předkládají současné reálné možnosti, které jsou běžné v odpadovém hospodářství ČR a států EU.

## Varianta 0 – Ponechání stávajícího stavu

Nulová varianta ponechání stávajícího stavu je popsána podrobně  v analytické části v kapitole 3.

Zachování současného stavu nakládání se směsnými komunálními odpady by mělo za následek neplnění závazků stanovených v POH kraje. Zachování současných způsobů nakládání s KO předpokládá navyšování separace jednotlivých využitelných složek KO  a přetrvávající skládkování SKO.

Vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnuto o konečné výši poplatků za ukládání odpadů na skládky a případné poplatky za spalování odpadů není možno přesně definovat jaký  vliv bude mít zachování současného stavu  na ekonomiku nakládání s SKO.  Současné návrhy na zvýšení poplatků za skládkování mohou výrazně cenově znevýhodnit současný způsob nakládání s SKO.

I z těchto důvodů není pravděpodobné, že by současný způsob nakládání s SKO byl přijatelný minimálně ve střednědobém horizontu.

## Varianta 1 – Varianta výstavby zařízení na MBÚ a zajištění energetického využívání výstupního produktu

Varianta je preferována v POH ČR a je nepřímo uváděna jako metoda schopná naplnit řadu povinností a cílů POH.

Pro ověření těchto předpokladů vypsalo MŽP projekt VaV č.SL-7-183-05 na „Ověření použitelnosti metody mechanicko - biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“.

Úvahy o realizaci této možnosti jsou dnes tímto  zpracovaným projektem VaV značně ulehčeny, neboť projekt odpovídá na většinu otázek spojených s možnou aplikací MBÚ.

Výstupy a závěry  z této VaV definují možnosti realizace této varianty v podmínkách odpadového hospodářství ČR .

Pro ilustraci uvádíme vybrané závěry uvedeného projektu VaV.

Shrnutí možností a doporučení metody MBÚ z VaV projektu

- Metoda MBÚ, v kterékoli variantě uváděné v kapitolách dokumentujících zahraniční zkušenosti, není metoda zajišťující konečné využívání nebo odstranění odpadů. Jedná se pouze o proces úpravy odpadů, kde na výstupu již není odpad skupiny č. 20 Katalogu odpadů, ale odpad skupiny 19 Katalogu odpadů se všemi důsledky pro nakládání s těmito nově vzniklými odpady.

- Metoda MBÚ může smysluplně fungovat pouze v komplexu dalších navazujících technologií, které jsou schopny využívat popř. odstraňovat výstupní produkty vzniklé metodou MBÚ.

Jedná se především o tyto základní technologie:

- Zařízení schopné zpracovat a využít, případně odstranit další výstupní produkty MBÚ – převážně biologicky rozložitelný odpad a další nevyužitelné složky (podsítná frakce).

- Energetická zařízení využívající výstupní produkt – výhřevnou, tzv. nadsítnou  (kalorickou frakci).

- V případě zásadního legislativního znevýhodnění přímého energetického využívání SKO je možné jako jednu z alternativ situovat zařízení MBÚ do oblasti s vysokou hustotou osídlení městského typu, zejména s vyšším podílem zástavby sídlištního typu.

Výhodou v tomto případě je :

- optimalizace investičních a provozních nákladů (zařízení s kapacitou nižší než 80.000 t SKO/rok je dle zkušeností ze zahraničí ekonomicky nevýhodné),

- minimalizace dojezdové vzdálenosti svozových vozidel se SKO,

- přednostní zpracování SKO produkovaného v zástavbě sídlištního typu (kde na rozdíl od vilové a vesnické zástavby nelze dosáhnout kvalitních výstupů v primárním třídění využitelných složek SKO),

- produkce nižšího podílu podsítné frakce nejspíše určené ke stabilizaci a následnému uložení na skládce odpadů,

- energie získaná využitím nadsítné – kalorické frakce v k tomu určeném speciálním energetickém zdroji.

- Metoda MBÚ neslouží dle  zahraničních zkušeností (především Německo, Rakousko, Itálie) primárně pro materiálové využívání složek směsných KO. Provedená provozní zkouška v podmínkách ČR a její uvedené výsledky to potvrzují. Klasicky „materiálově“ jsou využívány pouze vytříděné železné a neželezné kovy.

- Produkty podsítné frakce po biologickém zpracování mají v zahraničí pouze velmi omezené praktické využití (Španělsko). V zemích s podobným složením KO a porovnatelnými přírodními poměry (Německo, Rakousko) jsou po úpravě a stabilizaci převážně ukládány na skládku, především z důvodu jejich fyzikálních a chemických vlastností, které nevyhovují legislativním požadavkům na praktické využití této frakce. Ke stejným závěrům dochází i průběžné hodnocení výsledků zpracování podsítné frakce v rámci provozní zkoušky jak při aerobním zpracování, tak při použití anaerobní technologie.

Zásadní omezení pro nakládání s podsítnou frakcí:

- Podsítná frakce i po úpravě je dle názoru MŽP odpadem sk.19 a musí být hodnocena zkouškou vyluhovatelnosti (zařazení do sk. 19 potvrzují i rešerše ze zahraniční).

- Dle rozborů vyluhovatelnosti je hlavním problematickým ukazatelem kategorie DOC a některé další vlastnosti.

- Ve dvou případech byl proveden test ekotoxicity podsítné frakce zpracované na biologickém stupni. Oba vzorky (výstup z aerobního i anaerobního zpracování) vykazovaly pozitivní test ekotoxicity

- Za těchto podmínek je nutno legislativně umožnit praktické nakládání s produkty biologické úpravy podsítné frakce např. zavedením speciální kategorie skládek, jak je tomu v případě ukládání směsného KO na skládky nebo v případě praxe v SRN, kde byla pro upravenou podsítnou frakci zavedena speciální kategorie skládek, která zohlednila výše uvedené skutečnosti.

- Další podmínkou úspěšného využití metody MBU v podmínkách ČR je ekonomicky a legislativně schůdné energetické využití nadsítné kalorické frakce. Pro toto využití je nutno vytvořit odpovídající legislativní rámec (odpady, ovzduší-vyhláška o palivech), popř. zajistit vhodnou formu  podpory.

Zásadní překážky využívání kalorické frakce

- je považována za odpad a je proto využitelná pouze  v omezeném množství ve spalovnách (sk.19) nebo zařízeních zabezpečených z hlediska emisí jako spalovny,

- připravovaná vyhláška o palivech tento stav potvrzuje,

- klasické spalovny SKO nejsou schopny tuto frakci ve větší míře využívat (vysoká výhřevnost),

- v ČR nejsou v současnosti další zdroje schopné toto palivo využívat, kromě zařízení na zplyňování v Sokolovské uhelné (nutno řádně ověřit).

Předpokladem pro realizaci projektu je vyřešení výše uvedených překážek, což je nutné realizovat v rámci předprojektové přípravy, aby projekt měl již veškeré parametry nastaveny na reálné podmínky, včetně reálně zajištěného odbytu výstupních frakcí.

Nutnost komplexního pojetí projektu předpokládá, že součástí bude nezbytná výstavba nového nebo rekonstrukce některého ze stávajících energetických zdrojů schopných spalovat energeticky využitelnou frakci z některé z variant MBÚ, včetně plnění všech legislativních podmínek, zejména na ochranu ovzduší.

Financování záměru - možnost využití dotace

Z hlediska výše uvedených skutečností je realizace „Varianty 1“  smysluplná pouze za podmínky, že investiční náklady budou z velké části hrazeny z dotačního titulu a budou vyřešeny legislativní překážky bránící jejímu využití. V tomto případě je možno eliminovat některé nevýhody metody MBÚ v porovnání s metodou přímého energetického využívání SKO.

Z hlediska porovnání v hlavních parametrech charakterizujících danou metodu, vychází příznivěji metoda přímého energetického využívání oproti metodě MBÚ, která musí pracovat vždy v součinnosti navazujících technologií jako je energetické zařízení, skládka apod.

Jedná se především o parametry ekonomické, environmentální a technologické.

Na část projektu je možno získat dotace z Operačního programu životní prostředí v rámci Prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Tento program podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.

Podporovány jsou zejména integrované projekty na nakládání s KO.

Realizace „Varianty 1“, kdy je investorem privátní firma, je za současných technicko-ekonomických a legislativních podmínek  prakticky těžko představitelná vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, neboť soukromý investor by patrně volil technologicky, logisticky, ekonomicky i environmentálně výhodnější variantu 3.

Návrh projektu na realizaci MBÚ metody v kraji Vysočina

Variantu integrovaného systému s využitím technologie MBÚ je možno realizovat po vyřešení výše uvedených překážek a za předpokladu zapojení širokého spektra municipálních a dle situace také soukromých subjektů.

Příprava projektu bude náročná z mnoha důvodů a to zejména z těchto:

- Je nutno stanovit vstupní charakteristiky projektu (množství vhodných disponibilních odpadů v  kraji Vysočina).

- Bude nutno stanovit oblast popř. více oblastí, které budou do projektu zapojeny.

- Bude nutno stanovit , kde budou umístěny jednotlivé zařízení MBÚ (města, spádové oblasti, množství vstupních odpadů a další ukazatele).

- Vzhledem k velkému počtu variací metody MBÚ bude nutno správně nadefinovat jednotlivé technologické postupy, jejíž produkty budou uplatnitelné na trhu. Jedná se především o úzkou koordinaci mezi projektem na energetický zdroj, který musí definovat technické a ekonomické podmínky na palivo a samotnou linkou nebo více linek na MBÚ.

- Definice energetického zdroje bude pro úspěch projektu rozhodující. Je možno uvažovat z řady variant v závislosti na velikosti projektu, možností uplatnění energií, technologií MBÚ apod. Je možno uvažovat i s využitím energetického zdroje mimo kraj Vysočina.

- Stanovení prvních ekonomických ukazatelů bude možno stanovit až po případném přesnějším definování projektu.

SWOT  analýza - Varianta 1

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| --- | --- |
| Záměr je v souladu s POH ČR a se politikou prosazovanou MŽP. | Nutnost vyřešit řadu problémů spojených s legislativou vztahující se k zavedení MBÚ v podmínkách ČR, zejména pro nakládání s tzv. podsítnou frakcí- dle dosavadních jednání s MŽP bude tato záležitost obtížně prosazovatelná |
| Varianta umožní plnění cílů POH i po roce 2020 i v případě zpřísnění legislativy. | Zdar projektu je závislý na spolupráci mnoha subjektů. |
| V případě získání maximální dotace na realizaci záměru je reálná šance na udržení přijatelných cen za nakládání s odpady pro občany. |  |
| Příležitosti: | Hrozby: |
| Příležitost využití dotací na výstavbu celého komplexu využívání SKO pravděpodobně s výjimkou energetického zdroje. | Stanovení reálného časového harmonogramu celého projektu v návaznosti na čerpání dotačních prostředků do roku 2013 + 2 roky. |
| Zajistit dlouhodobě systém nakládání s SKO | Zajistit přijatelné spolufinancování projektu u jednotlivých účastníků projektu. |
| Využití stávajících skládkových kapacit. | Nenalezení vhodného umístění pro energetický zdroj s možností kogenerační výroby energie. |
|  | Neustále se měnící legislativní prostředí. |

## Varianta 2 – Využívání stávajících zařízení nebo plánovaných zařízení na energetické využívání SKO mimo region kraje Vysočina

Varianta  2 předpokládá  splnění stanovených   kvantifikovaných požadavků daných POH  využíváním stávajících nebo plánovaných zařízení v oblastech mimo kraj Vysočina bez nutnosti výstavby zařízení na využívání SKO.

Tato varianta je reálná, neboť v dopravně dostupném okolí kraje pracují dnes 2 spalovny komunálních odpadů, které se po rekonstrukci změní na plnohodnotné energetické zdroje pracující v kogeneračním cyklu.

Z hlediska rozložení především obou měst

Je to řešení, které je možné realizovat bez ohledu na okolní situaci , ale jen v případě,  že rozhodnutí bude dostatečně rychlé, neboť v opačné případě může hrozit riziko z prodlení tj. kapacita vhodného zařízení bude naplněna jiným producentem odpadů (jinými městy nebo firmami).

Varianta umožní překlenutí stávajících legislativních a ideologických zmatků způsobených dlouhodobě nekoncepční politikou MŽP, přičemž  zároveň bude možno plnit stávající cíle POH.

V  České republice jsou provozována celkem 3 zařízení na  přímé energetické využívání komunálních odpadů:

- Spalovna SAKO a.s. Brno

- Spalovna Praha Malešice

- Spalovna Termizo a.s. Liberec- vzhledem k dojezdové vzdálenosti a  naplnění kapacity daného zdroje nebude dále pro potřeby studie s touto kapacitou počítáno

Spalovna SAKO a.s. Brno

Spalovna směsného komunálního odpadu SAKO Brno,a.s. byla uvedena do provozu v roce 1989. Je osazena třemi kotli a dvěma linkami čištění spalin a její celková projektovaná kapacita činí 240 000 t SKO. Spalovna byla projektována pouze jako teplárenský zdroj bez výroby elektrické energie. V současné době se ve spalovně energeticky využívá pouze odpad z města Brna a to ca 100 000 t SKO ročně. V současné době probíhá rekonstrukce spalovny, která bude spočívat ve výměně dvou kotlů za kotle nové generace s vyšší účinností a vyššími parametry páry. Tato pára bude vedena přes parní kondenzační odběrovou turbínu, která zajistí plný výkon obou kotlů v průběhu celého roku. Spalované množství odpadu je projektováno na 220 000 t SKO. Vedle odpadů z Jihomoravského kraje se  zde uvažuje o  energetickém  využívání odpadů z Olomouckého a Zlínského kraje. O plném využití spalovny není pochyb. Po rekonstrukci se díky vyšší efektivitě energetického využití odpadu a dotaci z EU bude moci poplatky za příjem odpadů  přiblížit úrovni cen na skládkách.

Po této modernizaci bude spalovna moderním energetickým zdrojem zabezpečující dodávky tepelné a elektrické energie splňujícím m.j. požadavek návrhu rámcové směrnice EU o odpadech – a jeho  výkladu, kdy se považuje spalování odpadů za energetické využívání.

Dle této směrnice se považuje odpad za využitý pokud :

- vyrobí se či získá více energie než je zapotřebí pro vlastní spalovací proces

- část získaného energetického přebytku bude skutečně jako tepelná nebo elektrická energie využita

- závislost vyjadřuje energetická účinnost:

- Energetická účinnost  = (Ep -( Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

- 0,60 v případě zařízení, která jsou v provozu a mají povolení v souladu s platnými právními předpisy Společenství před 1. lednem 2009

- 0,65 v případě zařízení, která mají povolení po 31. prosinci 2008

Skutečná energetická účinnost zařízení za rok 2005 dosáhla koeficientu 0,68.

Spalovna komunálního odpadu Praha - Malešice (centrum pro využití odpadů)

Provozovatelem je společnost Pražské služby a.s., uvedení do  provozu bylo v roce 1998. Spalovna Praha disponuje celkem čtyřmi linkami ( třemi provozními linkami a jednou studenou rezervou). Celková roční kapacita zařízení je 310 000 tun. Kapacita však není v současné době zcela využita.  Důvodem jsou omezení při odběru tepla ze strany teplárenské společnosti, spalovna není vybavena zařízením na výrobu elektrické energie.

V současnosti se připravuje projekt, který bude řešit právě kogenerační výrobu a tím umožní bez problému zvýšit kapacitu na projektovanou kapacitu.

Naplnění kapacity spaloven komunálního odpadu v ČR v roce 2005

| Spalovna | Max. kapacita spalovny (tun/rok) | Spálené množství odpadu celkem tun/rok |
| --- | --- | --- |
| Praha | 310 000 | 206 122 |
| Liberec | 96 000 | 93 063 |
| Brno | 240 000 | 87 888 |
| CELKEM | 646 000 | 387 073 |

Zdroj: Oficiální údaje

Porovnáním parametrů dovozových vzdáleností je možno konstatovat, že vzhledem k ostatním ekonomickým parametrům jako je cena za využití ve spalovně apod. nebude navýšení ceny na směsný KO  s titulu dopravy zásadní.

Varianta předpokládá vybudování sítě překládacích stanic v jednotlivých oblastech kraje pro odvoz SKO do energetických zdrojů, přičemž logické bude využít pro tento záměr  současné skládkové areály).

Doprava SKO do spalovny přímo svozovou technikou je nereálná.

Varianta může být v budoucnu kombinována s variantou 4.1.2. nebo s alternativou, že bude jinde v ČR v dopravně dostupném okolí vybudováno zařízení na využívání SKO.

SWOT analýza – Varianta 2

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| --- | --- |
| Varianta je realizovatelná v poměrně krátké době za předpokladu, že bude včas podepsána smlouva s odběratelem odpadu. | Větší dopravní náklady. |
|  | Závislost na externím odběrateli. (možno eliminovat včasnou a kvalitní dlouhodobou smlouvou na dodávku a odběr odpadů) |
| Příležitosti: | Hrozby: |
| Překlenutí období kolem roku 2010 a plnění povinností POH bez nutnosti vynaložit investiční náklady | Možnost naplnění kapacity spalovny jinými dodavateli odpadů. |
| Diverzifikace způsobu nakládání s SKO. | V případě nerealizace dalších potencionálních projektů na využití SKO může být pozice stávajících spaloven téměř monopolní s negativním dopadem na ceny za příjem odpadů. |
| Diverzifikace odběratelů a tím i možnosti zvýšení dodávek k energetickému využívání v případě neúměrného zvýšení poplatků za skládkování a v případě ještě volné kapacity ve spalovně. |  |

## Varianta 3 – Výstavba zařízení na přímé energetické využívání SKO

Varianta přímého energetického využívání SKO je dnes zřejmě environmentálně, technologicky a ekonomicky nejvýhodnější metoda na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů tj. takových, které v rámci stávajících systémů komplexního nakládání s KO zůstávají po separaci využitelných složek. Energetické využívání SKO plně odpovídá jednomu ze základních požadavků POH ČR, kterým je „maximální využívání odpadů jako náhrada primárních surovin“ při respektování ustanovení zákona odpadech, který ve svých prioritách upřednostňuje energetické využívání odpadů před jejich odstraňováním, tedy skládkováním.

Výše uvedené tvrzení je podporováno také situací v okolních zemích jako je Německo a Rakousko, které progresivně navyšují kapacity na přímé energetické využívání SKO.

    - Výstavba energetické jednotky za účasti municipálních subjektů (měst, krajů, účelově založeného sdružení)

Jedná se o variantu, která předpokládá zapojení municipálních subjektů, které využijí možnosti financovat část investičních nákladů z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci budování integrovaného systému nakládání s odpady pro oba kraje.

Pro danou variantu bude rozhodující vyřešení několika základních aspektů jako je umístění energetické jednotky, volba technologie spalování, závazné stanovení okruhu dodavatelů odpadu apod.

Pro realizaci bude zásadní stanovení množství energeticky využívaných SKO ve vazbě na plnění povinností POH popř. ve vazbě na ekonomiku konkurenčních metod nakládání s SKO viz tabulka č.

Zjednodušená SWOT  analýza

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| --- | --- |
| Varianta umožní dlouhodobě stabilní využívání SKO v kraji Vysočina | Varianta nebude pravděpodobně podporována MŽP |
| Varianta umožní využívat energetický potenciál SKO v kraji Vysočina | Je nutná široká dohoda mezi municipalitami v kraji Vysočina |
| V případě dobrého nastavení vstupních parametrů může být zajištěno ekonomicky udržitelné hospodaření s SKO v kraji | V případě, že nebude dosažena možnost čerpat dotace z EU je nutno nalézt na daný záměr dostatek finančních prostředků ( úvěr). |
| Zlepšení emisních a imisních poměrů v exponované části kraje | Nutnost dohody s provozovatel energetiky |
| Příležitosti: | Hrozby: |
| Plnit dlouhodobě závazky kraje stanovené v POH | Nenalezení vhodné lokality pro umístění energetického zdroje popř. nedohoda s majiteli energetiky nebo vhodných pozemků |
| Stabilizovat energetické dodávky ve vybrané části kraje | Neochota MŽP, nevládních organizací i místních občanských aktivit podpořit projekt popř. snaha o jeho maření |
|  | Nevyužití finančních prostředků z OPŽP |

Výstavba energetické jednotky bez účasti municipalit soukromým subjektem

Tato subvarianta může být aktuální, pokud bude zřejmé, že získání dotace z Operačního programu Životní prostředí, která byla podmíněna účastí municipalit je vyloučená. Varianta předpokládá, že se najde silný soukromý subjekt, který investuje bez spolufinancování z dotačních prostředků do kapacitního energetického zařízení, které bude provozováno na komerční bázi.

Zásadním problémem investora zařízení bude nalézt dostatečné množství odpadů jako paliva pro energetický zdroj, neboť v případě vyšších cen za příjem odpadů budou jednotliví producenti předávat k energetickému využívání pouze nezbytné množství ke splnění cílů POH.

Kraji Vysočina a především městům  odpadnou v případě realizace této varianty starosti s přípravou projektu a celého záměru a nebudou muset zajišťovat ani část investičních prostředků.

Zapojení odpadů od jednotlivých producentů (měst a obcí) bude v podstatě záležitosti uzavření dlouhodobé smlouvy na dodávku stanoveného množství SKO popř. dalších vhodných odpadů jako je objemný odpad apod.

Stručná SWOT  analýza subvarianty

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| --- | --- |
| Možnost předávání jenom nejvýše nutného vypočteného množství odpadů pro splnění cílů POH. | Záměr bude realizován pouze v případě ekonomicky zajištěného provozu |
| Pnění většiny požadavků POH. | Municipality nebudou mít vliv na rychlost výstavby zařízení a nebudou moci ovlivnit plnění cílových ukazatelů POH |
| Kraje nemusí v případě realizace této subvarianty vynaložit žádné investiční prostředky a nebudou se podílet ani na organizační přípravě projektu | Pravděpodobné vyšší náklady na odběr odpadů vzhledem k tomu že nebude s výhodou uplatněna dotace z OPŽP na výstavbu zařízení. |
|  | Oslabí se vliv veřejného sektoru na nakládání s KO. |
| Příležitosti: | Hrozby: |
| V případě dostatečné kapacity zařízení a v případě rostoucích cen za skládkování je možno navyšovat množství dodávaných odpadů nad rámec stanovených povinností z POH. | Možnost neúměrného zvyšování nákladů na nakládání s KO. |
| Vyřešit plnění POH včetně požadavků roku 2020 | Pro případného investora je tu hrozba nenaplnění kapacity energetického zařízení a s tím souvisejících ekonomických ztrát |
| Využít energetického potenciálu SKO |  |

## Varianta 4- Připojení se k projektu (záměru) Pardubického a Královehradeckého kraje

Varianta předpokládá zapojení municipalit kraje Vysočina do připravovaného projektu na integrovaný systém nakládání s komunálními  odpady v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

Předpokladem je, že připojením se k danému projektu by kraj Vysočina zajistil plnění svých povinností daných  POH.

Připojení k projektu může být realizováno v několika variantách v závislosti na konečné podobě koncipovaného projektu a na ochotě obou stran (tří) ke spolupráci.

### Zajištění relevantního množství odpadů pro vybranou variantu

V případě zachování současného ekonomického poměru mezi náklady na energetické využívání SKO a skládkováním SKO je dnes stále ještě cenově výhodnější prosté odstraňování SKO skládkováním.

Skutečný poměr mezi cenou za skládkování a cenou za energetické využívání SKO v plánovaném energetickém centru není možné dnes přesně odhadnout, neboť je závislý na  řadě obtížně definovaných faktorů jako je úroveň poplatků za ukládání na skládku v příslušném relevantním období, výška poskytnuté dotace na výstavbu energetického centra, ceny energií apod.

V případě, že zůstane energetické využívání nadále ekonomicky méně výhodné než skládkování  je nutno zajistit  plnou kapacitu pro naplnění energetického centra tj. 100 kT SKO nebo 100 kT výhřevné frakce z MBÚ.

V opačném případě, kdy může být energetické využívání odpadů ekonomicky výhodnější než skládkování, jsou potom níže uvedené úvahy a řešení bezpředmětné.

### Mechanismy pro zajištění SKO do energetického centra

Z hlediska kvality SKO v případě rozhodnutí o energetickém centru na přímé energetické využívání je výhodné zajistit především „kvalitní“ SKO ze sídlištní zástavby z větších měst.

V tabulce č.  jsou uvedeny všechny obce kraje Vysočina  nad 5 000 obyvatel a jejich produkce SKO.

SKO z menších měst a  obcí by se tomto případě mohlo  dále sládkovat.

Tato varianta by mohla být ustanovena jako dobrovolná dohoda mezi jednotlivými městy a krajem a v případě výrazných ekonomickým rozdílům mezi oběma způsoby nakládání by kraje musely městům s touto  povinností nadměrné výdaje kompenzovat nebo přímo podpořit provoz energetického centra.

Další reálnou možností zabezpečení potřebného množství SKO pro energetické centrum je aktualizace POH kraje Vysočina, který by závazně   kvantifikoval povinnosti jednotlivých měst a obcí a tyto závazné hodnoty  by se potom staly základem pro dodávky odpadů do energetického centra

Celkové povinnosti za kraj bude proto nutno přepočíst na jednotlivé obce.

Obě výše uvedené varianty řešení mechanismů zajištění SKO do energetického centra se  mohou stát  jedním z dalších pilířů komplexního řešení.

Pro další potencionální  využívání odpadů skupiny 20 je nejvhodnější směsný komunální odpad ze sídlištní zástavby, proto uvádíme pro přehled produkci SKO z větších měst kraje Vysočina, které by se měly prioritně do plnění daných povinností zapojit.

Z tabulky vyplývá, že ani využití veškerého směsného KO z pověřených obcí nebude stačit k naplnění povinností daných POH kraje Vysočina.

Produkce SKO  obcí  nad 5000 obyvatel v kraji Vysočina v roce 2005

### Možné konkrétní varianty umístění zdroje

Z hlediska prvotního hodnocení se dospělo k závěru, že z pohledu další průchodnosti realizace projektu je téměř vyloučené uvažovat s lokalitou „na zelené louce“, proto se další úvahy nad výběrem vhodné lokality soustředily na lokality stávajících energetických zdrojů, které mohou být doplněny o plánovaný zdroj, neboť tento může stávající zdroje částečně nebo úplně nahradit nebo je efektivně doplnit.

Lokalita Ždas a.s., Ždár nad Sázavou

Akciová společnost ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou je strojírensko-metalurgický komplex.Výrobní program, jehož základ tvoří především zařízení válcoven, tvářecích strojů a výrobků metalurgie, ji řadí mezi významné evropské výrobce tohoto sortimentu. Firma vyrábí a dodává odlitky, ingoty, volně kované výkovky a modely, zařízení válcoven, tvářecí stroje a tvářecí nástroje, hydraulické prvky, rekonstrukce a modernizace strojů a doplňující sortiment.

V současné době se společnost nachází ve fázi připravované rekonstrukce a možné změny druhu využívaného paliva.

V rámci připravovaných změn byla navržena varianta zachování části stávajícího vybavení, který by bylo schopno energeticky využít směsný komunální odpad. Současná roční spotřeba paliva ve společnosti Žďas, a.s. je 60 000 tun. Množství směsných komunálních odpadů produkovaných v kraji Vysočina určených k využití či odstranění je uvedeno v tabulce.

| množství odpadu | % energetického využití | podíl energetického využití | výhřevnost | množství tepla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [t] | [%] | [t] | [MJ/kg] | [GJ] |
| 155 800 | 40 | 62 320 | 16 | 983 229 |
| 155 800 | 100 | 155 800 | 10 | 840 304 |

Lokalita Jihlava

Krajské město Jihlava je padesátitisícová aglomerace převážně napojená na centrální zásobování teplem. Systém, který ještě nedávno vykazoval řadu výhod nyní naráží na řadu otázek. Současná a v budoucnu stále se zvyšující se cena zemního plynu je podnětem k úvahám o náhradě zemního plynu jiným palivem, v tomto případě odpady.

Lze však předpokládat, že varianta umístění energetického zdroje využití odpadů by v Jihlavě narazila na mnohé překážky. Jihlava se už v současné době potýká s vysokou hladinou emisí některých látek a změna energetického zdroje či vybudování nového zařízení by pravděpodobně ke zvýšení zátěže ještě přispěla.

## Závěr k variantám umístění zdroje

### Volba konkrétních technologií na využívání SKO (stručná rešerše)

Technologie MBÚ

Z hlediska možného nasazení technologie MBÚ v rámci integrovaného systému je možno uvažovat o dvou základních technologických konceptech, které mají některé odlišnosti, které ale mohou zásadním způsobem ovlivnit ekonomiku daného procesu.

Klasická technologie MBÚ

Jedná se o koncept založený na primárním roztřídění složek na nadsítnou a podsítnou frakci a dalším zpracování získaných složek.

Velkým problémem je nakládání s podsítnou frakcí, kterou je nutno stabilizovat některým z biologických postupů (aerobní, anaerobní zpracování). Zpracovanou podsítnou frakci je nutno uložit na skládku a to pouze v případě, že splní podmínky dané současnou legislativou, což je často velký a zásadní problém dané technologie.

Technologie tzv. biosušení

Jedná se o technologii, která po prvotním nadrcení směsného KO, využívá principu aerobní fermentace ke snížení vlhkosti odpadu. Následně jsou prováděny technologické operace vedoucí k homogenizaci odpadu a eliminaci nehořlavých materiálů s cílem maximalizace produkce paliva.

Nevýhodou dané technologie jsou větší investiční a provozní náklady, které mohou negativně ovlivnit celkovou ekonomiku daného řešení.

Výhodou je eliminace frakcí, které je nutno uložit na skládku.

Technologie energetické jednotky

Technologie energetické jednotky bude do značné míry závislá na volbě celého technologického konceptu, tj. bude záležet jestli bude zvolena varianta s MBÚ nebo bez ní.

V zásadě je možno uvažovat o třech modelech spalovacích jednotek:

- Jednotka roštového spalování (roštový kotel).

- Fluidní kotel.

- Alternativní technologie (plazmová jednotka, pyrolýza apod.).

Každá z výše uvedených technologií má své objektivní přednosti i nedostatky.

Ad 1) Technologie je značně rozšířená a je doporučována pro spalování SKO.Vzhledem k jejímu rozšíření je i dopracována do značné provozní spolehlivosti. Určitou nevýhodou je nakládání s produkty po spalování, především úletovým popílkem z tkaninových a elektrofiltrů, filtračním koláčem, případně i se zbytkovou škvárou, se kterou je zpravidla  nutno nakládat jako s odpadem (ukládání na skládku) s negativním dopadem na ekonomiku provozu.

Ad 2) 	Fluidní jednotky jsou často využívány pro spalování energeticky využitelných produktů z technologií MBÚ. Odpady po spalování mohou působit stejně negativně jako u předchozí technologie. Jejich množství bude ale eliminováno nižší popelnatostí vytříděného paliva metodou MBÚ a nižší mírou nedopalu.

Ad 3) 	Tyto technologie mohou být konkurenceschopnou alternativou, neboť eliminují některé nevýhody spojené s výše uvedenými „klasickými“ technologiemi. Např. jednotky plazmového zplyňování mohou fungovat jako bezodpadové technologie se 100 % využitím výstupních surovin. Tyto jednotky jsou schopny zbytky po zplyňování produkovat ve vitrifikované formě a tím otevřít možnost pro jejich bezproblémové využití ve stavebnictví. Nevýhodou této technologie jsou její doposud omezené reference  pro daný druh odpadů.

    - Závěr: volba technologií

V daném nultém stavu rozpracovanosti koncepce se nejeví pro tuto chvíli jako podstatné ani účelné určit budoucí technologie.

V následujících etapách (například ve studii proveditelnosti) by měly být stanoveny konkrétní požadavky, které by měly technologie splňovat jak z pohledu environmentálního a technicko-ekonomického.

### Ekonomické srovnání základních metod nakládání se SKO

Ekonomické zhodnocení a srovnání  stávajících způsobů nakládání s SKO je provedeno na základě současného stavu (ceny roku 2008) a pro plánované období realizace konečné podoby integrovaného systému nakládání s KO (2013).

Pro srovnání byly zvoleny tři základní technologie na nakládání s SKO skládkování,  MBÚ v celém svém cyklu a přímé energetické využívání SKO.

Pro srovnávací období roku 2013 byly započteny poplatky za jednotlivé způsoby nakládání s KO, které jsou navrženy v novele zákona o odpadech.

Pro výpočet jednotlivých nákladů na každou metodu byla zvolena metodika z VaV úkolu č.SL-7-183-05 na „Ověření použitelnosti MBÚ KO a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“, který nese název „Ekonomický model provozu zařízení MBÚ a porovnání se stávajícími způsoby nakládání s SKO“, který uvádíme v příloze.

Z hlediska predikce cenové úrovně v roce 2013 byly u všech metod nakládání verifikovány pouze cenové kalkulace, které se vztahují k očekávané změně poplatků za ukládání odpadů na skládku a poplatků za energetické využívání odpadů.

Ostatní případné cenové změny jako je např. inflace, nárůst cen energií apod. byl v tomto zjednodušeném modelu potlačen.

Ekonomické porovnání způsobů nakládání s SKO

|  | Skládkování | MBÚ | Přímé energetické využívání |
| --- | --- | --- | --- |
| Současný stav- 2008 | 1 000,- Kč/t | 2 059,- Kč/t | 1 200,- Kč/t |
| Rok -2013 | 2 100,- Kč/t | 2 509,- Kč/t | 1 500,- Kč/t |

Jedná se pouze o orientační ekonomické údaje, které v této fázi a pro účely této studie jsou dostačující. Konkrétní a detailní ekonomický rozbor musí být proveden ve studii proveditelnosti.

# Text boxes

RK-20-2008-49, př. 1

Počet stran: 43