#### RK-21-2008-02, př. 2

Počet stran: 1

Následky ničivé vichřice a popisu nezbytných zabezpečovacích prací

Větrná smršť dne 25.6.08, která ve 20:00 zasáhla stavbu i její okolí.

K nejzávažnějšímu poškození  z hlediska možnosti nárůstu dalších škod  (ohrožena je obnovená štuková výzdoba klenby hlavní lodě, další vzácné původní prvky a konstrukce objektu, varhany, oltář, atd.) došlo na střeše objektu kostela. Střechu kostela nápor větru zasáhl přibližně proti vstupní bráně a demoloval spodní část krytiny včetně konstrukcí krovu nad JZ cípem centrální části kostela.Odtržená část dřevěné konstrukce s krytinou. Na východní straně střechy jsou strženy svody, poškozena hlavní římsa a v cípu zastřešení se jeví další zatím drobné odtržení střechy od římsy.

Dále došlo k poškození ambitu odlétající části střechy, vyražení dveří a okna. Po celé ploše hřbitova jsou větrem poražena hrobová příslušenství.

Pro řešení nezbytné opravy střechy kostela, které  byl navržen tento postup:

1. výměna plachty za stabilnější a její ukotvení přivázána ke konstrukci krovu a dočasně přidaným dřevěným oporám  a k okům osazeným do omítky pod římsu  + odstranění všech prvků hrozící pádem (termín: 26.6., max. 27. 6)

2. položení pojistné plachy na rub klenby (termín: 26. 6.),

3. opravy krovu v poškozeném místě a položení provizorní krytiny (lepenka) (termín: začátek v nejbližším technicky možném termínu - počátek příštího týdne), transport materiálu je možné provést buď lešením nebo vysokým jeřábem. S ohledem na nutnost  operativního řešení bylo dohodnuto, že transport materiálu bude zajištěn pomocí jeřábu. Oprava zdemolovaných svodů a okapů východní části objektu. Oprava a zajištění roztržené části měděné krytiny nad poškozenou částí krovu.

Předběžný rozpočet výše uvedených nezbytných zabezpečovacích prací byl stanoven takto:

Ad1 a ad 2

Plachty vč. kotvení	20 000,-

Ad3

Tesařské práce, včetně dopravy materiálu 	300 000,-

Pokrývačské práce	70 000,-

Klempířské práce 	50 000,-

Celkem	 cca 440 000,-

Pozn. vzhledem k nepřístupnosti objektu z hlediska dopravy materiálu k objektu a v objektu samém je možné počítat s nárůstem ceny způsobené touto skutečností.