RK-27-2008-47, př. 1

počet stran: 3

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Líšná Nové Město na Moravě | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Líšná pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že obci žije nízký počet obyvatel a z tohoto důvodu je navržena výstavba jímek na vyvážení. Nebo alternativně je možné využít domovních čistíren odpadních vod. Obec má 56 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že současný technický stav kanalizace je nevyhovující – proto je v obci uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny kanalizačním sběračem zakončeným obecní ČOV s kapacitou 100 EO. V místních částech obce (Rabuňka, Dolní Líšná) budou realizovány lokální ČOV zajišťující čištění odpadních vod pro tyto ucelené části obce. U objektů, kde jsou navrženy jímky na vyvážení, je možno využít centrální obecní ČOV nebo jí ekvivalentní technologii čištění odpadních vod, která je v souladu s příslušnou legislativou. Obec je situována v druhém ochranném pásmu CHKO Žďárské vrchy, je v ochranném pásmu vodního toku Fryšávka, který je se svými meandry zapsán od roku 1978 v zelené knize přírodního dědictví UNESCO a to včetně biotopu. Obec v současné době získala výjimku vlády ČR pro umístění ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2009. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Kněževes Žďár nad Sázavou | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kněževes pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající systém zásobení je vyhovující a není třeba na něm do budoucna nic měnit. Dále je uvedeno, že provozovatelem vodovodu je firma Nemmoovi. Obec má celkem 169 obyvatel. Obec ve své uvádí, že žádá o následující změny: V obci Kněževes je vybudovaný veřejný vodovod, jehož vlastníky jsou z ideální poloviny obec Kněževes a obec Krásněves. Provozovatelem vodovodu je obec Krásněves. Stávající technologie úpravny vody se stává zastaralou a v rámci zachování kvality pitné vody je třeba tuto technologii obnovit. Jedná o doplnění opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Krásněves Žďár nad Sázavou | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Krásněves pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající systém zásobení je vyhovující a není třeba na něm do budoucna nic měnit. Dále je uvedeno, že provozovatelem vodovodu je firma Nemmoovi. Obec má celkem 265 obyvatel. Obec uvádí, že žádá o následující změny: V obci Krásněves je vybudovaný veřejný vodovod, jehož vlastníky jsou z ideální poloviny obec Kněževes a obec Krásněves. Provozovatelem vodovodu je obec Krásněves. Stávající technologie úpravny vody se stává zastaralou a v rámci zachování kvality pitné vody je třeba tuto technologii obnovit. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Koberovice Humpolec | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Koberovice, místní část Koberovice uvedeno, že se předpokládá výstavba splaškové kanalizace, která převede odpadní vody na navrhovanou ČOV Hojanovice. V rámci výstavby bude nutno vybudovat čerpací stanici a výtlak v délce 1000 m. Lokalita se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže Želivka. Místní část Koberovice má 111 obyvatel. Obec Koberovice, pro místní část Koberovice uvádí, že navrhuje vybudovat splaškovou kanalizační síť, která bude napojena na nově vybudovanou ČOV Koberovice. Tuto změnu zdůvodňuje úsporou finančních nákladů. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Krahulčí Telč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Krahulčí uvedeno: v popisu stávajícího stavu jsou uvedeny nepřesnosti a obec požaduje popis současného stavu upravit dle skutečného stavu. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v délce přibližně 4500 m. tato je ukončena 11-ti výustěmi do toku Hostětického potoka. Biologické rybníky vybudované společně obcí a masozávodem využívá k dočištění odpadních vod pouze firma Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s. provozovatel kanalizace je obec. Obec má platné povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu Hopstětický potok. V popisu návrhového stavu je uvedeno, že současný technický stav kanalizace je nevyhovující, proto je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě v celé obci. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit k odvádění dešťové vody. V obci bude vybudována nová čistírna odpadních vod. Obec Krahulčí požaduje upravit popis návrhového stavu následovně: Současný technický stav jednotné kanalizace je vyhovující. Stávající kanalizace bude dobudována páteřní stokou, která odvede odpadní vody obce předčištěné v převážně dvoukomorových biologických septicích do biologických rybníků. Obec Krahulčí má 570 obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Krhov Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Krhov uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace splaškových vod a čistírny odpadních vod s napojením obcí Krhov, Račice, Oděnec a Zárubnice. Obec Krhov má 218 obyvatel. Obec Krhov uvádí, že v obci bude vybudována splašková kanalizace. Bude vybudována čistírna odpadních vod v obci Krhov, na kterou bude napojena splašková kanalizace obce Račice. Obce Odunec a Zárubnice nebudou na tuto čistírnu odpadních vod napojeny, řeší si odkanalizování samostatně. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Štěměchy Třebíč | Dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Štěměchy uvedeno, že v obci je uvažován s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Obec Štěměchy má 323 obyvatel. Obec Štěměchy uvádí, že v obci je uvažováno s výstavbou kanalizace odvádějící pouze splaškové vody s výjimkou kanalizační stoky umístěné v silnici I/23. Kanalizační stoka v silnici I/23 bude vybudována jako jednotná kanalizace odvádějící vody splaškové i dešťové. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Důvodem je prostorové uspořádání zástavby, výškové a prostorové poměry v místě silnice I/23. Jedná o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |