RK-27-2008-47, př. 2

počet stran: 2

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Urbanov Telč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Urbanov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod navrženo vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sběračem odváděny na ČOV Žatec. Obec má 123 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že má zájem vybudovat biologické rybníky na čištění odpadních vod přímo v Urbanově. Svoji žádost o změnu PRVKUK odůvodňují velmi vysokými investičními výdaji, stejně tak i dalšími provozními výdaji, což by v konečném důsledku vedlo ke zdražení vodného a stočného pro obyvatele. Dále očekávají nesouhlas majitelů dotčených pozemků při schvalování stavby kanalizačních přivaděčů do obce Žatec. Změna technického řešení spočívá ve vybudování samostatné obecní ČOV Urbanov (biologické rybníky). Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2011. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství požaduje doplnění žádosti o zpracovanou dokumentaci navrhovaného řešení včetně ekonomických a technických podkladů pro podrobné a objektivní posouzení a vydání stanoviska, se požadovaná změna nedoporučuje ke schválení. |
| Obec Unčín Bystřice nad Pernštejnem | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Unčín pro oblast zásobování pitnou vodou doporučeno provést hydrogeologický průzkum a vyhledat nový zdroj a starý zrušit. Voda z nového zdroje bude přivedena do stávajícího VDJ Unčín 50 m. dále je doporučena rekonstrukce vodovodní sítě. Obec má 191 obyvatel. Obec uvádí, že o změnu PRVKUK žádá z důvodu nedostatečné kapacity VDJ (skutečný objem je cca 30 m3, v letních měsících je nutno vodou dovážet. Stávající VDJ není schopen zachytit všechnu vodu z prameniště, ta pak odtéká. Navrhované opatření, nový VDJ o objemu 100 m3, vyřešení nedostatečné zásobování v letních měsících a odstraní drahé dovážení vody. Jedná o doplnění opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2010. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství požaduje doplnění žádosti o zpracovanou dokumentaci navrhovaného řešení včetně ekonomických a technických podkladů pro podrobné a objektivní posouzení a vydání stanoviska, se požadovaná změna nedoporučuje ke schválení. |

| Obec Hodice Jihlava | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Hodice pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že zásobování pitnou vodou je vyhovující. Budou pouze provedeny následující úpravy: rekonstrukce zásobovacího řadu a přeložka vodovodu. Obec Hodice má 773 obyvatel. Obec Hodice uvádí, že z důvodu nedostatečné vydatnosti vodního zdroje v letních měsících a z důvodu rozvoje obce uvažuje s posílením těchto zdrojů. Průměrná potřeba obce v letních měsících je 110 m3 a vyrobeno je v průměru 93,3 m3 vody. Nedostatek vody obec řeší nákupem vody z Nové Říše. Obec uvažuje v podzimních měsících se zahájením průzkumu kapacit stávajícího prameniště. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2008 - 2009. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství požaduje doplnění žádosti o zpracovanou dokumentaci navrhovaného řešení včetně ekonomických a technických podkladů pro podrobné a objektivní posouzení a vydání stanoviska, se požadovaná změna nedoporučuje ke schválení. |
| --- | --- | --- |
| Obec Řídelov Telč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Řídelov uvedeno, že stávající způsob zásobení obyvatel vodou je nevyhovující, doporučuje se proto napojit obec na přivaděč Nová Říše z VDJ Hochův kopec a dále přes obec Vanůvek. Tlak pro rozvodnou síť je upraven ATS. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány na ČOV Řásná. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Obec Řídelov má 87 obyvatel. Obec Řídelov uvádí: stávající stav zásobení pitnou vodou je nevyhovující z hlediska kvality a množství pitné vody (cca 85% obyvatel nemá pitnou vodu). Obec doporučuje napojení na již vybudovaný vrt s pitnou vodou o vydatnosti 1,14 l/s. Vybudovat AT stanici s vodojemem a provést rozvody po obci v obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace rozdělené na dvě spádové oblasti. Vybudování biologických aktivních rybníčků a kanalizačních stok. Důvodem je levnější řešení a dále nesouhlas obce Řásná s napojením na jejich ČOV. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti do konce roku 2014. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s požadovanými změnami, jednak z důvodu kvalitativních a kvantitativních problémů s pitnou vodou z místního vodního zdroje a dále z důvodů neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele, se požadované změny nedoporučují ke schválení. |
| Obec Kynice Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kynice uvedeno, že se doporučuje napojení obce na SV Vrbice–Leština. Napojení bude provedeno z VDJ Vrbice. Pro dosažení tlaku bude ve VDJ dobudována AT stanice. Obec Kynice má 96 obyvatel. Obec Kynice uvádí, že bude využito prameniště v blízkosti obce, z kterého je v současné době zásobena již polovina domů v obci. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2010. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s požadovanou změnou z důvodu nezajištění vydatnosti vodního zdroje v suchém období, se požadovaná změna nedoporučuje ke schválení. |