# RK-02-2009-52, př. 2

počet stran: 2

Větrná elektrárna Úhořilka – stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Kompletní stanoviska:

OÚPSŘ

Z hlediska územního plánování Vám k předloženému záměru zasíláme následující stanovisko:

Obec Úhořilka nemá v současné době platný územní plán a nemá ani vymezené zastavěné území dle §§ 58 a 59 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Záměr o umístění a výstavbě výše uvedené větrné elektrárny (VE) se nachází v nezastavěném území definovaném v ustanovení § 2 stavebního zákona. Umístění staveb v nezastavěném území podléhá územnímu řízení s využitím § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se výrobny elektřiny (VE) nepovažují za veřejnou technickou infrastrukturu, je nelze umisťovat v nezastavěném území s využitím § 18 odst. 5 stavebního zákona. Pro povolení umístění a realizaci VE je proto nutné vymezení plochy v územním plánu. Toto však v současné době není možné, neboť Zastupitelstvo kraje Vysočina vydalo ZÚR kraje Vysočina, které vymezování ploch pro VE v územních plánech nepovolují do doby zapracování „Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina“ v rámci aktualizace ZÚR.

Z výše uvedených důvodů nelze vydat z hlediska územního plánování kladné stanovisko k záměru „Větrná elektrárna Úhořilka“.

OSH

Na základě oznámení záměru „Větrná elektrárna Úhořilka“ je plánována výstavba jedné větrné elektrárny typu Vestas V90 o celkové výšce 150 m s umístěním ve vzdálenosti kratší než 50 m od účelové komunikace.

Problematika tvorby a odlétávání námrazy z listů rotoru větrné elektrárny je řešena výrobcem za využití technologie (námrazová a vyvažovací čidla), která údajně znemožní uvést vrtuli do provozu, pokud na ní vznikla za delšího odstavení námraza.

Technická opatření k řešení problémů s námrazou realizovaná na podobných objektech jiného stavebníka (investora) však prozatím nejsou v praxi dostatečně ověřena resp. jeví se jako nedostatečně účinná.

Možnost zranění je dle oznámení záměru připouštěna vždy hlavně v těsné blízkosti sloupu při pádu ledu u odstavené elektrárny a v této oblasti by se měla vyskytovat pouze proškolená obsluha.

Vzhledem k délce listů rotoru však může dojít i k pouhému odpadávání námrazy v těsné blízkosti účelové komunikace, na níž nelze předpokládat pouze pohyb obslužného personálu.

Při využití technologie, která v zimním období spolehlivě nezamezí tvorbě námrazy na listech rotoru větrné elektrárny a její následné odlétávání, by provoz „Větrné elektrárny Úhořilka“ mohl představovat zvýšené bezpečnostní riziko a stát se potenciálním zdrojem ohrožení životů a zdraví osob a zvířat.

OSH proto doporučuje radě kraje nepodporovat realizaci záměru „Větrná elektrárna Úhořilka“.

OM

Považuje za potřebné posouzení záměru „Větrná elektrárna Úhořilka“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z předložených podkladů dovozuje, že se záměr dotýká majetku kraje. Konkrétně záměr předpokládá úpravu stávajícího sjezdu ze silnice III/34811, tato obslužná komunikace bude po úpravě sloužit jako přístup k VE.

OKPP

Souhlasí s návrhem usnesení. Upozorňuje, že ve vzdálenosti cca 5 km se nachází Vesnická památková zóna Petrovice.