RK-10-2009-17, př. 1

Počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby:		ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Přibyslav

Místo stavby:	Bechyňovo nám. 15, Přibyslav, par.č. st. 23/1, 1938 k.ú. Přibyslav

Charakter stavby:		rekonstrukce a přístavba

Investor:			kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:	provozní budova bez vnitřního vybavení 6,00 mil. Kč bez DPH

projektová dokumentace		       0,30 mil. Kč bez DPH	 			Celkem				       6,30 mil. Kč bez DPH

Zdroje financování:	rozpočet kraje, město Přibyslav by mělo poskytnout kraji prostředky na úhradu projektové dokumentace

# Majetkoprávní podmínky:	objekt a pozemky jsou ve vlastnictví města Přibyslav, užívání budovy bude na základě nájemní smlouvy s vymezením umoření finančních prostředků kraje vynaložených na technické zhodnocení majetku města Přibyslav proti nájemnému

Zdůvodnění akce:

Odbor zdravotnictví: Záměr je v souladu se schválenou podobou rozšiřování sítě stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, která byla projednávána v srpnu 2008 na schůzce politických stran zastoupených v samosprávných orgánech kraje Vysočina.

Stavebně technické řešení

Výjezdové stanoviště ZZS je navrženo ve stávajícím třípodlažním bytovém objektu - rodinném domě. Pro výjezdové stanoviště bude využito 1. nadzemní podlaží a přístavby dvojgaráže, ke které bude doplněno zázemí. Ve 2. nadzemním podlaží objektu se nachází nájemní byt. Rekonstrukce bude provedena tak aby vznikl kompletně oddělený provoz výjezdového stanoviště a provozně oddělený nájemní byt. Bude provedena nová dispozice podlaží včetně kompletní výměny všech prvků technických instalací.

Objekt je podsklepen s hlavním vchodem z vedlejší ulice. Výjezd vozidel ZZS bude na ulici Žižkova a s prodloužením na silnici III. tř. č. 350.

Před vlastním zahájením projekčních prací bude nutno stávající objekt stavebně zaměřit.

Předpokládané personální obsazení: Sestra RZP, řidič záchranář RZP.

Šatny s úložnými prostory pro 12 mužů a 11 žen.

Sanitní vozidlo – 2x.

Užitkové plochy jednotlivých prostor a vnitřní dispozice stanoviště jsou navrženy ve výkresové část stavebního záměru.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				03/2009

zpracování projektové dokumentace				06/2009

stavební řízení				  		07/2009

výběrové řízení						08/2009

zahájení stavby						09/2009

dokončení stavby						05/2010