RK-10-2009-17, př. 2

Počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby:		ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Velká Bíteš

Místo stavby:		k.ú. Košíkov – pozemek. par. č. 358/3

Charakter stavby:		novostavba

Investor:			kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:	provozní budova bez vnitřního vybavení 8,00 mil. Kč bez DPH

přípojky a veřejné osvětlení		       0,32 mil. Kč bez DPH

zpevněné plochy			       0,42 mil. Kč bez DPH

projektová dokumentace		       0,50 mil. Kč bez DPH

Celkem				       9,24 mil. Kč bez DPH

Zdroje financování:	rozpočet kraje, město Velká Bíteš by mělo poskytnout kraji prostředky na úhradu projektové dokumentace

# Majetkoprávní podmínky:	pozemek je ve vlastnictví města Velká Bíteš, kraj Vysočina by ho měl získat darem

Zdůvodnění akce:

Odbor zdravotnictví: Záměr je v souladu se schválenou podobou rozšiřování sítě stanovišť ZZS, která byla projednávána v srpnu 2008 na schůzce politických stran zastoupených v samosprávných orgánech kraje Vysočina.

V případě vybudování nového výjezdového stanoviště ZZS ve Velké Bíteši dojde vzhledem k blízkosti dálnice ke zlepšení pokrytí území.a úseku dálnice D1.

Stavebně technické řešení

Areál výjezdového stanoviště ZZS je navržen na okraji města v průmyslové zóně v těsné blízkosti nájezdu na dálnici D1. Provozní budova bude umístěna podél navrhované obslužné komunikace určené pro provoz v průmyslové zóně.

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy.

Objekt je zastřešen pultovými střechami se spádem orientovaným k zadním podélným obvodovým stěnám. Půdorys objektu tvoří 2 do sebe vetknuté kvádry o maximálních rozměrech 22,5 x 19,7 m. Světlá výška vnitřních prostor je v místnostech se zásahovou technikou 3,50 m, v ostatní části budovy 3,0 m.

Předpokládané personální obsazení: Sestra RZP, řidič záchranář RZP (v případě budoucí potřeby je možné i obsazení stanoviště lékařem).

Šatny s úložnými prostory pro 13 mužů a 11 žen.

Sanitní vozidlo – 2x.

Obestavěný prostor – cca 1488 m3.

Užitkové plochy jednotlivých prostor a vnitřní dispozice budovy jsou navrženy ve výkresové části stavebního záměru.

Časový plán:	schválení stavebního záměru 				03/2009

zpracování projektové dokumentace				06/2009

stavební řízení						07/2009

výběrové řízení						08/2009

zahájení stavby						09/2009

dokončení stavby						05/2010