RK-33-2009-54, př. 1

počet stran: 7

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Onšov, Pelhřimov | Doplnění – změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Onšov, místní část Těškovice pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že v dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba a rekonstrukce vodovodní sítě se v místní části nepředpokládá. Místní část Těškovice má 30 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, při provádění oprav bylo zjištěno, že hlavní vodovodní potrubí je zkorodované a na kraji své životnosti a proto je třeba zajistit celkovou rekonstrukci vodovodní sítě v místné části. Akumulační nádrž má poškozenou vstupní část armaturní komory a proto je nutná její rekonstrukce této části. Obec Onšov žádá o následující změnu – doplnění opatření: Navrhuje se celková rekonstrukce vodovodní sítě v místní části Těškovice včetně výměny vodovodních přípojek. Dále se navrhuje rekonstrukce části akumulační nádrže. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Po telefonické konzultaci se zástupcem Ministerstva zemědělství bylo toto odsouhlaseno. Navržená změna PRVKUK, nevykazuje vysoký podíl nákladů na jednoho řešeného obyvatele (nedosahuje 10000 Kč/obyv.), které jsou dány navrženým technickým řešením, je optimálním ekonomickým řešením. Jedná se o doplnění - změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s doplněním - změnou souhlasit. |
| Obec Březník, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Březník pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že je v obci uvažováno s výstavbu nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Kuroslepy. Obec Březník má 652 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že navrhované řešení odkanalizování a čištění odpadních vod na ČOV Březník je ekonomicky přijatelnější a obec Březník bude mít v roce 2009 stavební povolení. Obec Březník žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s výstavbu nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Březník. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Městys Vilémov, Chotěboř | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Vilémov, místní části Dálčice, Hostovlice a Košťany pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno: Z důvodu špatné kvality vody ve vodních zdrojích doporučujeme napojení místní části Dálčice společně s místní částí Ždánice a osadou Totčice na SV(skupinový vodovod) Golčův Jeníkov – Čáslav. Pro posílení tlaku doporučujeme vybudovat AT stanici. Z důvodu špatné kvality vody ve vodních zdrojích doporučujeme napojení místní části Hostovlice na SV Golčův Jeníkov – Čáslav z rozvodné sítě místní části Klášter. Pro posílení tlaku doporučujeme vybudovat AT stanici. Vzhledem k velmi nízkému počtu obyvatel doporučujeme v místní části Košťany ponechat individuální zásobení ze soukromých zdrojů. Místní část Dálčice má 42 obyvatel, místní část Hostovlice má 47 obyvatel a místní část Košťany má 3 obyvatele. Obec ve své žádosti uvádí, že řešení navržené v PRVKUKu bylo provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.) označeno za méně vhodnou variantu. Důvodem je nutnost vybudovat a následně provozovat dvě AT stanice, když je možnost napojení na vodovod pro veřejnou potřebu obce Petrovice bez AT stanice. Napojení z Petrovic je vzdáleností mírně delší, ale vzhledem k AT stanicím jsou investiční náklady tohoto řešení stejné, ale nově navržené řešení je provozně výhodnější. Místní část Košťany je na trase vodovodu Dálčice – Hostovlice, a proto si její napojení nevyžádá pořizovací náklady. Městys Vilémov žádá o následující změny: Navrhuje se napojení místní části Dálčice přívodním řadem na vodovod pro veřejnou potřebu obce Petrovice. V místní části budou vybudovány rozvodné řady. Navrhuje se napojení místní části Hostovlice na vodovod místní části Dálčice přes místní část Košťany přívodním řadem. V místní části budou vybudovány rozvodné řady. Navrhuje se napojení místní části Košťany na vodovod Dálčice – Hostovlice, který jí prochází, což umožňuje napojení nemovitostí v Košťatech. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2009 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Městys Vojnův Městec, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Vojnův Městec pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že na způsobu zásobování pitnou vodou není třeba nic měnit. Městys Vojnův Městec má 702 obyvatel. Městys ve své žádosti uvádí, že návrh změny PRVKUK řeší propojení (zaokruhování) vodovodu pro veřejnou potřebu s posilovací stanicí tlaku. Nejvýše položené domy v městysi mají problém s tlakem vody, posilovací stanice a propojení (zaokruhování) zlepší tlakové poměry v celé horní části městyse (pro cca 400 obyvatel). Městys Vojnův Městec žádá o následující změny: Navrhuje se zaokruhování vodovodní sítě v městysi, které bude zajištěno novou výstavbou propojovacího vodovodního řadu a posilovací tlakové stanice. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2009 – 2010. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Dolní Krupá, Havlíčkův Brod | Doplnění - změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Dolní Krupá pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že technický stav stávající kanalizace je vyhovující, proto se nenavrhuje žádné opatření. V obci bude vybudována ČOV. Obec Dolní Krupá má 415 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že technický stav stávající betonové kanalizace je nevyhovující, jak vyplývá ze zpracovaného posudku skutečného stavu kanalizace v obci Dolní Krupá. Obec Dolní Krupá žádá o následující změnu: Navrhujeme vybudovat kompletní oddílnou kanalizaci (splaškovou a dešťovou) napojenou na nově vybudovanou ČOV Dolní Krupá. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení odkanalizování odpadních vod, ale o obnovu (rekonstrukci) kanalizace. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce kanalizace pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Po telefonické konzultaci se zástupcem Ministerstva zemědělství bylo toto odsouhlaseno. Jedná se o doplnění - změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 – 2011. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s doplněním - změnou souhlasit. |

| Obec Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem | Dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Rozsochy uvedeno pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod, že stávající stav kanalizace je dobrý, proto se nenavrhují žádné změny. Stávající ČOV bude intenzifikována. Obec Rozsochy má 698 obyvatel, z toho místní část Rozsochy 437 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v rámci stávajícího PRVKUK byly lokality „Palírna“ a směr k vlakovému nádraží opomenuty. Dokončení kanalizace v těchto lokalitách je technicky, investičně i provozně smysluplné. Obec Rozsochy žádá o následující změnu: V místní části Rozsochy se navrhuje dokončení kanalizační sítě dobudováním splaškové kanalizace v lokalitě „Palírna“ a v lokalitě směrem k vlakovému nádraží. Jedná se o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Křeč, Pelhřimov | Návrh technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Křeč v popisu stávajícího stavu uvedeno, že v obci žije 247 trvale bydlících obyvatel. Obec neposkytla údaje pro zpracování PRVKUK. V popisu návrhového stavu není navrženo žádné technické opatření. Obec Křeč má 230 obyvatel a dalších 10 využívá nemovitosti pro sezónní rekreaci. Obec ve své žádosti uvádí, že v obci existuje jednotná kanalizační síť. Jednotlivé kanalizační řady byly vybudovány postupně a jsou provedeny z betonových trub. Celková délka kanalizační sítě je 2982 m. Na kanalizaci je napojeno 80 přípojek. Obec leží na rozhraní dvou povodí. Převážná část obce (204 obyvatel) spadá do povodí vodního toku Javornička. Kanalizace z této části je před zaústěním do vodního toku zakončena biologickým rybníkem. Zbývající část obce patří do povodí vodního toku Bělá, kanalizace z této části je zaústěna přímo do otevřeného koryta vodního toku. Obec má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových s platností do 31.12.2015. Obec Křeč žádá o následující změnu: Doplnit do karty obce popis stávajícího stavu. Pro čištění odpadních vod je v obou částech (povodí vodních toků Javorničky a Bělé) navržena výstavba tří biologických rybníků. Předpokládá se využití stávající jednotné kanalizace s jejím částečným rozšířením. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že předané podklady je třeba doplnit před vydáním stanoviska ministerstva o stanovisko příslušného vodoprávního úřadu. Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně. K tomu se uvádí, bylo jednáno s příslušným vodoprávním úřadem obce s rozšířenou působností a ten sdělil kladné stanovisko k požadované změně. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2015. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s návrhem technického řešení souhlasit. |

| Město Červená Řečice, Pelhřimov | Dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro město Červená Řečice, místní část Červená Řečice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že se předpokládá rekonstrukce kanalizační sítě v rozsahu do 10 % délky stávající sítě. Jedná se o stoky z PVC DN 300 – DN 500 délky cca 870 m. Město Červená Řečice má 987 obyvatel, z toho místní část Červená Řečice má 835 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, ČOV byla uvedena do provozu v roce 1991. Odpadní voda z hrubého předčištění přitéká do společné anaerobní nádrže s nedostatečným objemem. Nově navržený systém čištění odpadních vod povede ke snížení hodnot zbytkového znečištění (zejména nutrietů) biologickou cestou. Opatření je významné především proto, že odtok z ČOV ústí přes Řečický potok do vodního toku Želivka. Město Červená Řečice žádá o následující změnu: Navrhuje se rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV. Jedná se o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2011. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Bítovčice, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Bítovčice uvedeno pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod, že stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu, a proto se navrhuje výstavba nové splaškové kanalizace, jejíž odpadní vody budou výtlačným řadem dopravovány na ČOV Luka nad Jihlavou. Stávající kanalizace v obci bude ponechána pro odvádění dešťových vod. Obec Bítovčice má 399 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání o zařazení samostatné ČOV do územního plánu obce Bítovčice z následujících důvodů: velká vzdálenost ČOV Luka nad Jihlavou od obce, a tím vysoké náklady na kanalizaci složité technické řešení odkanalizování obce na ČOV Luka nad Jihlavou - v návrhu jsou řešeny tři přečerpávací stanice. ČOV Luka nad Jihlavou není schopna kapacitně zajistit čištění odpadních vod z naší obce vzhledem k umístění nové samostatné ČOV, bude možno uvažovat o napojení chatové oblasti v blízkosti obce Bítovčice Obec vybuduje vlastní splaškovou kanalizaci, kombinací systému gravitační kanalizace a výtlačných řadů s čerpacími stanicemi a přípojkami do hlavního kanalizačního řádu s napojením na vlastní ČOV. Obec Bítovčice žádá o následující změnu: Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu, a proto v obci navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizace, jejíž odpadní vody budou výtlačným řadem dopravovány na novou samostatnou ČOV pro obec Bítovčice. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Jedná se o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Horní Radslavice, Velké Meziříčí | Doplnění - změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Horní Radslavice uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že na způsobu zásobování není třeba nic měnit. Nutná rekonstrukce rozvodné sítě. Obec Horní Radslavice má 96 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že je nutné vybudování nového vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec Horní Radslavice žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování nového vodovodu v obci. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Po telefonické konzultaci se zástupcem Ministerstva zemědělství bylo toto odsouhlaseno. Jedná se o doplnění - změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti od roku 2010. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s doplněním – změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Čáslavice, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Čáslavice uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že stávající stav zásobování pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Čáslavice má 578 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v současné době je kvalita zdrojů pitné vody proměnlivá a převážně nevyhovující. V rámci rozšíření zásobování pitnou vodou z oblasti Heraltických pramenišť je navrhovaná trasa plánovaného vodovodu vedena od Heraltic přes Chlístov a Římov až k obci Čáslavice. Plánovaná výstavba vodovodu „Rokytnicko“ tímto řeší zásobování kvalitní vodou obec Čáslavice. Obec Čáslavice žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování nového přívodního řadu z obce Římov do stávajícího vodojemu Čáslavice. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Vepříkov, Chotěboř | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Vepříkov, místní část Miřátky uvedeno pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod, že se navrhuje individuální likvidace odpadních vod. Obec Vepříkov má 284 obyvatel a místní část Miřátky má 85 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že si nechala zpracovat technicko–ekonomickou studii „Kanalizace a ČOV Vepříkov – Miřátky“ v srpnu 2009 společností EVČ s.r.o. Pardubice. Studií doporučená varianta byla schválena odpovědnými zástupci obce. Studie potvrdila výhodnost řešení dle PRVKUK pro obec Vepříkov, nikoliv však pro místní část Miřátky. Pro místní část Miřátky se ukázala jako výhodnější varianta obecní ČOV. Navržené řešení v PRVKUK bylo v rámci studie posouzeno jako varianta, avšak nutno konstatovat, že se jedná v daném případě o nejhorší možnost, která je sice levnější než ostatní varianty, ale přesouvá problematiku na jednotlivé majitele nemovitostí a to u stávajících domů není ani dlouhodobě reálné. Navíc domovní ČOV jsou bezkonkurenčně nejnáročnější z hlediska provozu jak finančně tak z hlediska kontroly jejich vlivu na životního prostředí. Obec Vepříkov žádá o následující změnu: V místní části Miřátky se navrhuje (obdobně jako ve Vepříkově) vybudování nové splaškové kanalizace zakončené nově vybudovanou ČOV Miřátky. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |