#### RK-04-2010-47

Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

pro: jednání rady kraje č. 4/2010 dne 26. 1. 2010

zpracoval(a): D. Buřičová

předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, řeší dlouhodobě problematiku tepelného hospodaření. Cílem je přechod parního systému vytápění na teplovodní. Celou problematiku je možné řešit v zásadě dvojím způsobem: investicí do nákupu nové techniky, nebo metodou EPC (Energy Performance Contracting), která se použila v minulosti i v případě Nemocnice Třebíč.

Metoda EPC je založena na tom, že dodavatel na začátku implementace přesně vyčíslí předpokládané úspory a smluvně garantuje jejich dosažení. Na rozdíl od jiných metod jsou vstupní investice zákazníka nulové, protože veškeré náklady jsou postupně hrazeny z dosažených úspor. I toto řešení samozřejmě předpokládá vyhlášení veřejné zakázky.

Realizátor zakázky poskytne tento rozsah činnosti:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci úsporných opatření

- vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení apod.

- zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření

- zajištění financování navržených opatření

- dodávka a montáž navržených úsporných opatření na "klíč"

- zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření

- vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy

- servisní činnost po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení

- záruka za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů

- sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu

Po realizátorovi metody se předpokládají minimálně následující opatření:

- rekonstrukce centrální parní plynové kotelny na část parní pro výrobu technologické STL páry a část teplovodní pro teplovodní vytápění objektů a ohřev TUV a související výstavba nových teplovodních rozvodů,

- na teplovodní rozvod z centrální kotelny budou napojeny OPST vyjmenovaných objektů a v těchto objektech budou na systém centrálního zásobování teplem napojeny systémy ÚT, VZT a TUV

- během rekonstrukce nebude omezeno zásobování TUV

- zajištění STL přívodu páry pro vlhčení vzduchu v klimatizačních jednotkách

- plynofikace vyjmenovaných objektů dle zadání a osazení lokálních zdrojů tepla pro zajištění ÚT a ohřevu TUV

- zabezpečení vytápění souboru 7 bytových domů a 1 ubytovny, které jsou umístěny mezi ulicemi Žďárská a Purkyňova s tím, že soubor 7 bytových domů a 1 ubytovny bude napojen samostatnou topnou větví novým rozvodem předizolovaného potrubí, ukončení měřením tepla na patě objektu

- montáž teplovodu pro soubor bytových domů musí být technicky, věcně a časově koordinována se stavbou rekonstrukce inženýrských sítí „BYTOVÉ DOMY U NEMOCNICE REKONSTRUKCE TEPELNÉ SÍTĚ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, ULICE ŽĎÁRSKÁ“. Investor - KRAJ VYSOČINA, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

- instalace kogenerace (se synchronním generátorem pro paralelní provoz se sítí 400 V, 50 Hz, pro teplovodní okruhy 90oC / 70oC).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, připravila zadávací dokumentaci veřejné zakázky, kterou předložila kraji ke schválení (dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09). Protože však při samotné realizaci dojde k zásahu do majetku svěřenému k hospodaření nebo který nemocnice užívá na základě nájemní smlouvy, je vhodné, aby zřizovatel záměr nemocnice schválil.

Po vyhodnocení zakázky a výběru dodavatele systému (po předložení dokumentace realizace projektu) budou radě kraje předloženy ke schválení konkrétní požadavky na nakládání s majetkem kraje.

Stanoviska:

Stanoviska odboru majetkového: OM nemá námitek k záměru Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, řešit tepelné hospodaření nemocnice metodou EPC.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, řešit tepelné hospodaření nemocnice metodou EPC.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor

termín: 31. 12. 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0