RK-13-2010-21, př. 5

počet stran: 2

## STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	Transformace ÚSP Jinošov I. – Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem B"

Rozsah stavby:	novostavba

Místo stavby:	k.ú. Náměšť nad Oslavou, stavební parcela č. 1002/43 a 1002/49  (vlastník město Náměšť nad Oslavou)

Charakter stavby:		investice

Investor:			Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Uživatel:	Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace, Jinošov 1
67571 Náměšť nad Oslavou

Předpokládané náklady:	5 582 000 Kč (bez DPH a bez ceny za pozemek)

Zdroje financování:	85% ze strukturální fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR

# Majetkoprávní podmínky:	pozemek je vlastnictví obce

Stručný popis stavby:

Stavba bude typu „rodinný domek BUNGALOV“, přízemní, nepodsklepená bez tuhého stropu zastřešená vazníkovou valbovou střechou s menším spádem se zavěšeným zatepleným podhledem.

Konstrukčně se jedná o stěnový systém v klasickém zděném provedení se zvýšenými nároky na tepelně technické vlastnosti založený na základových pasech. Vnitřní dělící konstrukce zděné bez nároků na nosnost, ale se zvýšenými požadavky na akustický útlum v pokojích (min. 51dB).

# Z hlediska tepelného je uvažováno s vysoce nadstandardními materiály, pro stěny Umax = 0,22W/m2K, zateplení podhledu Umax = 0,2W/m2K, okna Umax = 0,8W/m2K.

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			08/2010

stavební řízení					08/2010

majetkoprávní úkony					08/2010

schválení realizace (rozpočet)			10/2010

výběrové řízení					12/2010

zahájení stavby					01/2011

dokončení stavby					12/2011