RK-18-2010-59, př. 1

Počet stran: 2

Základní teze projektu podle návrhu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě:

Základní teze projektu „ Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina“

Cíl projektu:  zjistit a objektivně poskytovat informace o kvalitě ovzduší v regionu v souvislosti s průmyslovým znečištěním ovzduší

Termín realizace:

2010 	- příprava projektu, podání

2011 	- zadání, realizace a zkušební provoz systému

2012 – 2015 – ostrý provoz systému

Popis projektu:

V kraji Vysočina bude vytvořena monitorovací síť jako doplněk již existujících stanic.  V síti bude celkem 24 bodů. Jejich konkrétní rozmístění bude provedeno s ohledem na:

- dopad průmyslového znečištění (průmyslové zóny)

- vliv dopravy (liniové zdroje)

- vliv lokálních topenišť (malá sídla)

V projektu bude vybráno 50 % míst s přímým ovlivněním průmyslu, 25 % lokalit ovlivněných primárně dopravou a 25% míst s převahou lokálních topenišť. Lokální topeniště – malé zdroje budou rozděleny podle typu vytápění na obce vytápěné pevnými  palivy, plynofikované obce a jejich kombinace. Jedna lokalita bud použita jako „nekontaminovaná“ tj. pozadí.

Délka měření na jednotlivých měřících místech bude 8 týdnů rovnoměrně rozložených v roce tj. interval indikativního měření pro výpočet ročních průměrů.

Měřené škodliviny:

S ohledem na charakter průmyslu v kraji Vysočina budou měřeny následující parametry:

- oxidy dusíku (indikátor spalovacích procesů, podílu dopravy atd.)

- přízemní ozón (jako spouštěč fotochemického smogu)

- oxid uhelnatý a siřičitý (doplňkový parametr pro srovnání s ČR)

- prašný aerosol PM1, PM2,5 a PM10

- polyaromatické uhlovodíky (hlavně benzo(a)pyren, coronen jako indikátor dopravy)

- těkavé organické látky (rozsah TO14 – s ohledem na průmysl v Jihlavě)

- aldehydy (s ohledem na průmysl v Jihlavě)

- těžké kovy (As, Pb – spalování uhlí, Cd, Mn – odpady, Cr, Ni, Mn – doprava)

výběrově : pachové látky, dioxiny a nanočástice

Na každém místě bude proměřována meteosituace (směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost).

Výstupy z projektu:

Výstupy z projektu budou mít 2 úrovně: informace o stavu a predikce opatření.

Informace o stavu

- pro účely projektu budou zřízeny webové stránky s informacemi o projektu

- na stánkách budou k dispozici okamžité hodnoty z přístrojů a hodnoty speciálních látek analyzovaných v laboratořích

- hodnoty budou zobrazeny v mapových podkladech s lokalizací jednotlivých míst, včetně údaje vyhovující/ nevyhovující

- každé místo bude obsahovat detailní popis

- on-line údaje budou přenášeny s frekvencí 5 minut

- ke každému bodu bude existovat archív hodnot a grafické zpodobnění průběhů

- k zájmové oblasti bude existovat průběžná větrná růžice

Predikce a mapové výstupy

- budou vytvořeny kombinací emisně imisního modelu

- první aktuální budou k dispozici po roce měření

- predikce stavu budou nadefinovány Krajem podle předpokládaného vývoje zdrojů v kraji a podle plánovaných opatření

- výstupy budou sloužit jako podklad pro územní plánování, rozhodování o zdrojích (IPPC) atd.

- tato část bude neveřejná

Zajištění projektu a součinnost Kraje

- Zdravotní ústav podá projekt ve kterém pořídí potřebnou měřící a odběrovou techniku

- Pro účely hodnocení a predikcí se spojí s jinými odborníky v oboru (VŠB, ČHMÚ)

- ZÚ Ostrava připraví a odzkouší systém, který bude následně 5 let provozovat

- ZÚ Ostrava bude spravovat web informačního systému

- V rámci projektu bude společně s Krajem projekt prezentován médiím, odborníkům i občanům

- ZÚ Ostrava bude v průběhu poskytovat dílčí hodnotící zprávy, konzultace atd.

Finanční nároky projektu

- Pořízení techniky a vytvoření systému bude provedeno z projektu EU

- Provoz bude částečně hrazen z projektu (oprávněné náklady)

- Pro úspěšný chod systému bude potřeba 2 mil. Kč ročně od Kraje, případně měst

Finanční kalkulace ročního provozu bez DPH

|  | 1vz./den | počet vz. | cena |
| --- | --- | --- | --- |
| měření plynů (SO2, CO.,O3, NO/NO2) | 2000 | 365 | 730000 |
| aerosol PM1 - PM10 | 500 | 365 | 182500 |
| PAU | 3000 | 62 | 186000 |
| VOC | 2100 | 62 | 130200 |
| aldehydy | 1600 | 62 | 99200 |
| těžké kovy | 2300 | 62 | 142600 |
| instalace a provoz | 2000 | 365 | 730000 |
| celkem | 2200500 |