RK-35 -2010-11, př. 1

Počet stran: 2

## STAVEBNÍ  ZÁMĚR

„SUPŠ Jihlava – Helenín, rekonstrukce objektu“

Místo stavby:	Jihlava, Hálkova 50/4979, k.ú. Helenín par.č. 339/1, 339/2, 342, 344/1, 345, 346, 347, 348/1, 348/2

Charakter stavby:	rekonstrukce

Investor:	kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:	Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

Předpokládané náklady:	Stavební část HSV + PSV = 150,73 mil. Kč, zpevněné plochy 8,2 mil. Kč, oplocení a sadové úpravy 0,7 mil.Kč, přípojky 3,4 mil Kč.

Cena celkem bez DPH ..........................................163,03 mil.Kč Cena celkem vč. DPH ............................................195,7 mil.Kč

(bez projektových prací a vybavení budovy nábytkem a strojním výukovým vybavením a úložnými systémy pro depozitáře)

Zdroje financování:	rozpočet kraje

Majetkoprávní podmínky:	objekt je ve vlastnictví kraje

### Zdůvodnění akce:

Předmětem tohoto stavebního záměru je využití stávajícího areálu v Heleníně pro potřeby Střední školy stavební jako centrum praktické výuky učebních oborů, dále pak pro sbírkotvorné příspěvkové organizace jako depozitáře pro část sbírek ve vlastnictví kraje Vysočina.

### Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz:

Cílem projektu je rekonstrukce získaného areálu s cílem využití pro výuku učebnách oborů Střední školy stavební. Využití části hlavního objektu se předpokládá pro uložení sbírek tvořenými a spravovanými zřizovanými příspěvkovými organizacemi kraje. Jedná se o komplex několika objektů, které budou zrekonstruovány pro nové účely a využití. Součástí uvažovaného stavebního záměru bude vlastní rekonstrukce budov, nástavba jednoho podlaží na hlavní budově (SO – 01), nové napojení areálu na inženýrské sítě, nově provedené zpevněné a zatravněné plochy včetně nového přístupu a oplocení komplexu.

Stavebně technické řešení:

Objekt SO 01 – hlavní budova

Největší část a rozsah stavebních úprav bude proveden na objektu SO 01, jehož prostory bude využívat Střední škola stavební jako centrum praktické výuky učebních oborů, dále pak budou využzity jako depozitáře pro muzejní sbírky. Jedná se o pětipodlažní objekt, přičemž první podlaží je z důvodu stávajícího svažitého terénu polohově vůči ostatním podlažím uskočeno.

V prvním podlaží, které bude sloužit pro potřeby Střední školy stavební, se nachází nově vystavěná truhlářská dílna se zázemím jak sociálním, tak i administrativním z hlediska kancelářských prostor a denních místností. Na tuto truhlářskou dílnu navazuje nově řešený vstup do objektu provedený jako prosklená konstrukce s plochou střechou. Na tento vstup navazují nově budované dílenské a skladové prostory na místě starých dožilých konstrukcí skladů. To umožňuje i stavební oddělení od hlavní pětipodlažní budovy a vytvoření meziprostoru pro lešení a tím i snadnější realizaci budoucích oprav a údržby hlavní budovy.

Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou zbudovány depozitáře pro muzejní sbírky. Protože podlaha 2.NP leží na rostlém terénu, bude zde možno vybudovat vysokozátěžovou podlahu a umístit systém pojízdných regálů. Tím se výrazně zvýší kapacita pro uložení archiválií. Z důvodu požadavků na rozšíření ploch pro depozitáře dojde k nástavbě jednopodlažní části hlavního objektu o jedno podlaží a tím rozšíření plochy depozitářů v úrovni 3.NP.

Čtvrté, páté a nově nastavěné šesté patro bude sloužit pro potřeby Střední školy stavební v Jihlavě. Ve čtvrtém nadzemním podlaží budou provedeny kanceláře, učebny a šatny pro žáky. U hlavního schodiště budou vybudovány nové prostory WC. V pátém nadzemním podlaží budou dílny (elektrikářská, zámečnická, instalatérská) se sociálním zázemím. Pro potřeby dalších dílen (zednické, stavební výroby, klempířské a pokrývačské) bude provedena jednopodlažní nástavba (6.NP) opět včetně sociálního zázemí. Ze strany stávajícího svahu bude vytvořen nový přístupový chodník navazující na vstupní prosklený krček do vstupní haly v úrovni 4.NP.

Objekt SO 02 – plynová kotelna

Jedná se o jednopodlažní objekt, který bude dispozičně upraven a rozčleněn pro nové účely. Stávající kotelna bude provedena nově, budou zde použity nové plynové kotle zásobující teplem rekonstruovaný areál.

V části dispozice budou provedeny nové učňovské dílny a to truhlářská a tesařská. Pro tyto účely bude v zadní části objektu zbudováno sociální zázemí.

Objekt SO 03 – přístřešek ve dvorní části

Jedná se o stávající otevřený objekt sloužící pouze jako kryté přístřeší před povětrnostními vlivy. Tento objekt bude nově opláštěn po obvodových stěnách a bude dispozičně rozčleněn. Budou zde vytvořeny skladovací prostory pro potřeby Střední školy stavební.

Objekt SO 04 – sklad

Stejně jako u objektu SO 03 se i zde předpokládá se zachováním stávající nosné ocelové konstrukce, s jejím očištěním a opatřením novým nátěrem.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				11/2010

zpracování projektové dokumentace						03/2011

stavební řízení				  		04/2011

výběrové řízení						05/2011

zahájení stavby						08/2011

dokončení stavby						08/2013