RK-09-2011-55, př. 1

počet stran: 7

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Čáslavsko, Pacov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Čáslavsko, místní část Štědrovice pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že se předpokládá dořešení úpravy vody tak, aby byla zabezpečena její kvalita. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se v místní části nepředpokládá. Místní část Štědrovice má 21 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v místní části žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel, dalších 12 obyvatel využívá nemovitosti pro sezónní rekreaci. V současné době jsou některé nemovitosti zásobovány vodou ze stávající studny o hloubce 2,5 m, která byla vybudována v roce 1962 pro potřeby tehdejšího JZD. Studna je jediným jímacím objektem v obci. Vodovod byl vybudován v letech 1962 – 1964 pouze pro potřeby zemědělské výroby. Napojení domácností bylo provedeno bez povolení s tichým souhlasem tehdejšího provozovatele. Vzhledem ke stáří vodovodní sítě a jednotlivých objektů, není již v současné době zaručeno kvalitní a trvalé zásobování obce pitnou vodou. Obec Čáslavsko žádá o následující změnu: Předpokládá se výstavba nového jímacího objektu (vrtané studny hloubky 61 m), vodojemu 2 x 5 m3 včetně úpravny vody a vodovodní sítě o celkové délce cca 900 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2015. Ministerstvo zemědělství nemá zásadních připomínek k navrhované změně, pouze upozornilo na nutnost posouzení z hlediska udržitelného rozvoje navrhované řešení zásobování pitnou vodou vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel připojených na vodovod. Vzhledem ke všem skutečnostem lze změnu doporučit ke schválení. |

| Obec Opatov, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Opatov pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. V blízkém časovém horizontu je třeba uvažovat s rekonstrukcí prameniště a s 10% rekonstrukcí vodovodních rozvodů. Obec Opatov má 802 obyvatel. Obec je součástí skupinového vodovodu Opatov – Předín. Vlastníkem vodovodu jsou VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč. Vlastník vodovodu ve své žádosti uvádí, že objekt stávající úpravny vody byl vybudován v roce 1977. Vzhledem ke svému stáří vykazuje zařízení závady funkčnosti. Surová voda z prameniště vykazuje zvýšený obsah železa a manganu. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč žádá o následující změnu: Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující. V blízkém časovém horizontu je třeba uvažovat s rekonstrukcí úpravny vody Opatov (nová technologie úpravy vody, navýšení kapacity vybudováním nové akumulační nádrže), rekonstrukcí prameniště a s 10% rekonstrukcí vodovodních rozvodů. Ministerstvo zemědělství sděluje, že u navrhované změny technického řešení zásobování pitnou vodou se nejedná o změnu technického řešení, ale o obnovu (rekonstrukci) špatného a neudržovaného technického stavu vodovodu – úpravny vody, prameniště a části rozvodné vodovodní sítě. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKÚK. K tomu OLVHZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodu pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Jezdovice, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Jezdovice uvedeno pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou přitékat do centrální jímky a odtud čerpány na obec Salavice a dále na čistírnu odpadních vod Kostelec. Obec Jezdovice má celkem 249 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v městské části Salavice spadající pod město Třešť, které má v současnosti odkanalizováno 95 % obyvatelstva, není v současnosti uvažováno s výstavbou nové kanalizace pro odvádění pouze splaškových vod. Vzhledem k tomu, že obec Jezdovice má do roku 2012 odkanalizovat Jezdovický rybník, do kterého jsou nyní vypouštěny odpadní vody z části obce, je požadována změna PRVKUK. Obec Jezdovice žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod v obci Jezdovice. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření v době platnosti PRVKUK. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Lidmaň, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Lidmaň pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že zásobování pitnou vodou je v místní části vyřešeno. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Předpokládá se rekonstrukce rozvodných řadů (problémy s kvalitou vody) v rozsahu cca 1200 m. Obec Lidmaň má 285 obyvatel, z toho místní část Lidmaň má 237 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že zdrojem pitné vody pro místní část jsou kopané studny s mělkým výskytem podzemní vody. Vydatnost tohoto zdroje pitné vody v průběhu roku silně kolísá, proto v sušším podzimním období dochází k nedostatku vody ve zdroji. Obec Lidmaň žádá o následující změnu: Předpokládá se propojení vodovodu Lidmaň s vodovodem Dobrá Voda u Pacova vodovodním řadem v celkové délce 2620 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Příseka, Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Příseka pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající stav zásobování pitnou vodou v obci je nevyhovující, je třeba odstranit výpadky v dodávce vody a zlepšit kvalitu dodávané vody. Navrhujeme vybudovat nový podzemní vodní zdroj, vodojem a propojovací potrubí. Obec Příseka má 340 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že z veřejného vodovodu je zásobeno celkem 423 obyvatel. Stávající vodovodní potrubí, které bylo vybudované v 60tých letech minulého století, je silně zkorodované a ïnkrustované, proto je zcela nevyhovující. Z prorezivělého potrubí dochází ke kontaminaci dodávané vody zeminou, ale i k výpadkům dodávané vody. Tento stav zhoršuje kvalitu dodávané vody a tlakové poměry v síti. Navrhujeme výstavbu nových rozvodných vodovodních řadů pokrývající celé zájmové území obce, které budou napojeny na nový přívodní řad z nově budovaného vodojemu. Obec Příseka žádá o následující změnu: Předpokládá se výstavba nových rozvodných vodovodních řadů pokrývajících celé zájmové území obce, které budou napojeny na nový přívodní řad z nově budovaného vodojemu. Navrhuje se nová druhá posilovací vrtaná studna s přímým napojením na stávající úpravnu vody. Dále se navrhuje rekonstrukce úpravny vody a úprava stávajících jímacích zářezů. Ministerstvo zemědělství sděluje, že u navrhované změny technického řešení zásobování pitnou vodou se nejedná o změnu technického řešení, ale o obnovu (rekonstrukci) špatného a neudržovaného technického stavu stávajícího vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKÚK. K tomu OLVHZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodu pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Věžnička, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Věžnička pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že část obce je již zásobena pitnou vodou z vodovodu DOBROSEV a.s., který zajišťuje zásobování části obce. Rozvodné řady po části obce jsou ve vlastnictví obce. Zdrojem vody je studna v k.ú. Ždírec. Předpokládá se dobudování rozvodných řadů po obci v rámci II. etapy prací. Obec Věžnička má 119 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, vzhledem k tomu, že společnost DOBROSEV a.s. vypověděla obci provozování vodovodu v obci a zároveň jsou vedena jednání o prodeji vodního zdroje z vlastnictví společnosti do vlastnictví obce, je třeba vybudovat nový přívodní řad ze zdroje do obce. Stávající přívodní řad je v havarijním stavu a sloužil především k zásobování zemědělského střediska společnosti, která toto středisko opustila. Stávající přívodní řad nevyhovuje potřebám veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou, proto požadujeme výše uvedenou změnu. Obec Věžnička žádá o následující změnu: Část obce je již zásobena pitnou vodou. Rozvodné řady po části obce, jsou ve vlastnictví obce. Vodní zdroj bude získán do vlastnictví obce v průběhu prvního pololetí roku 2012. Zdrojem vody je studna v k.ú. Ždírec. Předpokládá se dobudování rozvodných řadů po obci v rámci II. etapy prací. Dále se předpokládá výstavba nového vodovodního přivaděče z vodního zdroje do obce, který bude napojen na nově vybudovaný vodojem. Z vodojemu bude voda vedena do obce a přívodní řad bude napojen na stávající rozvodné řady. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2013. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Městys Libice nad Doubravou, Chotěboř | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Libice nad Doubravou, místní část Libice nad Doubravou pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že technický stav stávající kanalizace je vyhovující, proto se nenavrhuje žádné opatření. Navrhuje se pouze vybudovat čistírnu odpadních vod v obci. Městys Libice nad Doubravou má 850 obyvatel, z toho místní část Libice nad Doubravou 555 obyvatel. Městys ve své žádosti uvádí, že pro zlepšení odvádění splaškových vod z lokality 19 rodinných domů a její napojení na čistírnu odpadních vod, je třeba provést zatrubnění melioračního odpadu potrubím DN 1000. Městys Libice nad Doubravou žádá o následující změnu: Navrhuje se zatrubnění melioračního odpadu potrubím DN 1000 n pozemku p.č. 1896 v k.ú. Libice nad Doubravou. Ministerstvo zemědělství sděluje, že předané podklady je potřebné doplnit před vydáním stanoviska ministerstva o specifikaci vlastníka stávajícího otevřeného melioračního odpadu a jeho souhlasu s vyloučením odvádění melioračních vod zatrubněným melioračním odpadem. Meliorační vody nelze odvádět na čistírnu odpadních vod. Dále je nezbytné sdělit, kdo bude vlastníkem zatrubněného melioračního odpadu. Po předložení doplňujících podkladů bude vydáno stanovisko ministerstva k navrhované změně PRVKÚK. K tomu OLVHZ uvádí, že k navrhované změně vydal příslušný vodoprávní úřad doporučující stanovisko. Městys požadované doplňující podklady Ministerstvem zemědělství předložil. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Žirov Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Žirov pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že zásobování pitnou vodou je v místní části vyřešeno. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu. Vzhledem ke kvalitě vody (dusičnany) se předpokládá vybudování posilují studny a přívodního řadu. délky cca 200 m. Obec Žirov má 62 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v současné době kvalita vody neodpovídá, do 15.10.2013 je prodloužena doba užívání mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany Opatření z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov. Nový zdroj pitné vody (hloubkový vrt k.ú. Jelcovy Lhotky) vykazuje zvýšenou koncentraci železa a manganu, proto je doporučena úpravna vody. Obec Žirov žádá o následující změnu: Předpokládá se vybudování posilují studny a přívodního řadu délky cca 200 m z PE DN 50. V souvislosti s připojením nového zdroje pitné vody se navrhuje vybudování úpravny vody. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011 - 2013. Přesto, že v PRVKUK není navrženo uvedené opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Město Humpolec, Humpolec | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Humpolec pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že pro další rozvoj města se předpokládá výměna potrubí z azbestocementu a rekonstrukce vodovodů ve vybraných ulicích města. Dále se předpokládá rekonstrukce úpravny vody Perlovka (stávající pískové filtry jsou nevyhovující). Zajištění ochranných pásem stávajících zdrojů. Plánuje se výstavba nového vodovodu v ulici Nádražní pro předpokládanou průmyslovou zónu. Místní část Humpolec má 9047 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, že žádá o doplnění navržených opatření o úpravu průzkumných vrtů, jejich napojení do čerpací stanice Perlovka 1. a o úpravu vodárenské nádrže včetně zlepšení technologie úpravy vody. Důvodem je částečné posílení a zároveň nahrazení některých vlastních podzemních vodních zdrojů, neboť vykazují dlouhodobě úbytek vody. Dále z důvodu bezproblémového převedení vody z čerpací stanice Perlovka 1 do vodojemu Jihlavská je nutné provedení zkapacitnění přívodního výtlačného řadu. Město Humpolec žádá o následující změnu: Navrhuje se úprava 3 průzkumných vrtů (hloubky 55 – 56 m, celkové vydatnosti cca 1,9 l/s) včetně výtlačných, propojovacích potrubí a přívodního výtlačného řadu. Předpokládá se provedení zkapacitnění přívodního výtlačného řadu z čerpací stanice Perlovka 1 do vodojemu Jihlavská. Dále bude realizována celková úprava vodárenské nádrže (rozdělení na část sedimentační a odběrnou) včetně zlepšení technologie úpravny vody. Ministerstvo zemědělství sděluje, že nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou, podle které má být upraveno prameniště Perlovka z následujících důvodů: město Humpolec je součástí Středočeské vodárenské soustavy – skupinového vodovodu Humpolec – Pelhřimov - Pacov (HU-PE-PA), ve které je zdrojem vody vodárenská nádrž Želivka, v současné době jsou zdroje vody využity na cca 35%, průměrná denní potřeba vody pro město Humpolec je cca 18 l/s, průměrný odběr z uvedených průzkumných vrtů je roven 1,9 l/s, což představuje cca 10% průměrné denní potřeby vody pro město Humpolec, jedná se o značně neekonomické řešení. K tomu OLVHZ uvádí, že k obdobnému zkapacitnění lokálních podzemních vodních zdrojů nebylo dříve připomínek. Domníváme se, že je třeba v rámci jednoho PRVKUK jako koncepčního materiálu pro území kraje postupovat ve všech případech stejně, proto je předložená změna doporučena ke schválení. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v roce 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |