# Název investora: 	Vysočina

adresa včetně PSČ:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:			70 89 07 49

# DIČ:			CZ70890749

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na akci III/35314 Nové Město na Moravě – Tři Studně

schválený usnesením Rady kraje Vysočina dne

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje

Identifikační údaje projektu

Správce programu:			Ministerstvo dopravy

Číslo a název programu:		.............................

Číslo akce SFDI:

Název projektu/akce:			III/35314 Nové Město na Moravě – Tři Studně

Místo realizace (kraj):			Vysočina

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: | 2011 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – SFDI | 12 500 | 15 000 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 12 500 | 15 000 |
| Soukromé zdroje | 0 | 0 |
| Celkem | 25 000 | 30 000 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: |  |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – ROP JV (Evropský fond pro regionální rozvoj) | 0 | 0 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 0 | 0 |
| Soukromé zdroje | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 |

Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace  programu (podprogramu)

Projekt není zcela v návaznosti na  schválené programy pro rok 2011. Předmětem opatření tak je zejména odstranění dopravních závad a modernizace silniční dopravní trasy.

Kraj Vysočina v současné době připravuje komplexní zajištění podmínek pro konání světového poháru v biatlonu v roce 2012 a následně mistrovství světa v roce 2013, který se má konat ve sportovním areálu v  Novém Městě na Moravě. Vzhledem k tomu, že se předpokládá účast cca 200 tis. diváků, bude nutno zajistit  dostupnost areálu a  zrekonstruovat nevyhovující příjezdovou silnici III/35314 v úseku od Nového Města na Moravě do obce Tři Studně.

Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Stručný popis projektu

Záměr projektu zahrnuje rekonstrukci povrchů a modernizaci silnice III/35314 z Nového Města na Moravě do obce Tři Studně. Celková délka řešených úseků silnice III/35314 je 5625 m, včetně obcí Vlachovice a Tři Studně 7060 m. Cílem rekonstrukce a modernizace silnice III/35314 je odstranění deformací vozovky, tj. příčných a podélných trhlin v asfaltových vrstvách. Dojde k výměně a  k doplnění příslušenství komunikace, zejména o bezpečnostní zařízení.

Problém, který je projektem řešen

Smyslem je modernizace silničního propojení obcí a měst severovýchodní části kraje Vysočina v návaznosti na zvýšení propustnosti silniční sítě odstraněním bodových závad, a to zejména z důvodu konání světového šampionátu v biatlonu v letech 2012 a 2013.

Rekonstrukcí dojde ke zvýšení únosnosti vozovky, zvýšení bezpečnosti dopravy zejména doplněním svodidel a příslušenství komunikace, zvýšení komfortu dopravy a zlepšení odtokových poměrů dešťových vod z vozovky. Dále dojde k zlepšení dopravní dostupnosti služeb, zdravotních a sociálních služeb a pracovních příležitostí v sídlech na trase a v její blízkosti. Zkrátí se jízdní doba, zvýší se mobilita pracovních sil a bezpečnost provozu a sníží se nehodovost.

Stávající stav komunikace zcela neodpovídá významu, který komunikace nabývá a rovněž není dostatečný pro zajištění konání světových šampionátů.

Způsob odstranění problému

Řešením problému je rekonstrukce komunikace v úseku mezi Novým Městem na Moravě a obcí Tři Studně spočívající zejména ve zlepšení parametrů směrového a výškového řešení komunikace a šířkového uspořádání, zpevnění ploch komunikací v místech, kde jsou stávající směrové, výškové a šířkové poměry dostatečné.

Požadavky na technické řešení

Předmětem rekonstrukce je provedení frézování a položení nových živičných vrstev s lokálním vyspravením podkladních vrstev, sanací krajnic. Dojde k výměně a doplnění bezpečnostních prvků (směrové sloupky a svodidla). Rovněž bude provedena výměna svislého a položení nového vodorovného dopravního značení. Stávající propustky na trase budou rekonstruovány nebo pročištěny a budou upravena čela. Rozšíření komunikace je navrženo pouze ve směrových obloucích v rozsahu stávajícího silničního pozemku.

Celková délka rekonstrukce bude 5 625 m.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

Rekonstrukce silnice bude rozdělena na tři úseky. Stavba bude realizována za úplné uzavírky s vedením dopravy po objížďkových trasách. Součástí stavby nejsou provozní soubory.

Územně technické podmínky

Kraj, kterým silnice prochází se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Projekt maximálně využívá stávající vozovku a zemní těleso silnice.

Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní vztahy umožňují realizaci stavby. Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina.

Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Parametry navrhované trasy splňují požadavky příslušných ČSN, TP a obecných technických požadavků na výstavbu. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi.

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku

Po ukončení stavebních prací budou dotčené úseky silnice provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Údržbu předmětného úseku silnice III/35314 bude zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.

Přínosy k řešení problému zaměstnanosti

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti a k dalšímu rozvoji sportovního areálu.

Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu/shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Projekt je realizovaný v souladu s koncepcemi a strategiemi kraje Vysočina  (Program rozvoje kraje).