RK-12-2012-14, př. 1

Počet stran: 4

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby:	ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské Budějovice

Místo stavby:		 Moravské Budějovice, Jemnická ulice

k.ú.Moravské Budějovice – p.p.č. 2087/5,2081/4,2078/51

Charakter stavby:		novostavba

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		ZZS kraje Vysočina

Předpokládané náklady:

provozní budova bez vnitřního vybavení		10,0  mil. Kč bez DPH

přípojky inž.sítí a areál. rozvody pro ZZS		  6,2  mil. Kč bez DPH

přípojky inž.sítí pro HZS		         		  0,6  mil. Kč bez DPH

zpevněné plochy a sadové úpravy	       		  2,0  mil. Kč bez DPH

Celkem bez DPH			        		18,8  mil. Kč

DPH 20%						  3,8  mil. Kč

Celkem včetně DPH 			       		22,6  mil. Kč

Zdroje financování:		rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	pozemky jsou ve vlastnictví města, na pozemek pro budoucí areál ZZS je uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě

Zdůvodnění akce:

Jedná se o základnu pro tříčlennou posádku rychlé lékařské pomoci. Výjezdová základna je v současné době umístěna v budově Polikliniky (vlastník město Moravské Budějovice) v podkrovní části. Mycí místnost je v suterénu budovy, která však nesplňuje požadavky na tuto činnost, garáže jsou na dvoře. Garáže disponují pouze manuálně otevíracími vraty. Tato výjezdová základna je právě umístěním v prostorách Polikliniky limitována všemi omezujícími prvky, které toto umístění přináší. Současná garáž je malá, neumožňuje další pohyb. Současné rozložení jednotlivých prostor je velmi limitující při výjezdu. Nový zákon o ZZS ukládá výjezd do 2 minut od přijetí výzvy, což je za současného stavu velmi komplikované. Plechová, manuálně ovládaná vrata prodlužují výjezd posádky. Komplikovaná je také údržba ambulantního prostoru sanitního vozidla, chybí provozní místnost, čistící místnost je na hraně, málo prostoru  na skladování materiálu a jeho nevhodné umístění (není umístěno vhodně vzhledem k provozu, je „z ruky“). Rozměr garáže je limitován pouze na současný typ vozidla.

Stavebně technické řešení

Areál záchranářů je navržen na okraji města v těsné blízkosti stávající silnice Moravské Budějovice – Jemnice, poblíž plánovaného obchvatu města. Provozní budova bude umístěna podél navrhované obslužné komunikace určené pro provoz záchranářů a hasičů (plánovaný sousední areál) kolmé na silnici Moravské Budějovice – Jemnice.

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy.

Objekt je zastřešen pultovými střechami se spádem orientovaným k zadním podélným obvodovým stěnám. Půdorys objektu tvoří 2 navzájem posunuté obdélníky o maximálních rozměrech 28.05 x 21,3 m.  Světlá výška vnitřních prostor je v místnostech se zásahovou technikou 3,50 m, v ostatní části budovy 3,0 m. Maximální

výška střešní konstrukce je cca + 6,35 (0,000 = úroveň podlahy v 1.NP).

Předpokládané personální obsazení: Sestra RZP, řidič RZP, lékař RLP

Šatny pro 20 mužů a 17 žen.

Sanitní vozidlo – 2x

Zastavěná plocha 437 m²

Obestavěný prostor – cca 1976 m3

Inženýrské objekty – koordinace s HZS

V projektové přípravě stavby bylo dojednáno s HZS Kraje Vysočina, že tento na svoje náklady vybuduje jako součást stavby požární stanice Moravské Budějovice účelovou komunikaci, která bude následně sloužit i pro potřeby výjezdového stanoviště ZZS. Jako protihodnota bude součástí stavby výjezdového stanoviště ZZS Moravské Budějovice vybudování přípojek inženýrských sítí, které budou využity k realizaci obou staveb. Jedná se  přípojky: elektro, telefon, stl plynovod, příprava pro optickou síť a vodovod – přípojka podél účelové komunikace.Přípojky pro stanici HZS budou ukončeny na hranici pozemku HZS.

Časový plán:

schválení stavebního záměru 				03/2012

doplnění projektové dokumentace		  		04/2012

stavební řízení				  		05/2012

výběrové řízení						05/2012

zahájení stavby						07/2012

dokončení stavby						06/2013